OpenPOS

Application Programmer’s Guide

日本版仕様書 第1.14版

２０１３年  ９月１１日　



第１章－第38章・付録

OpenPOS技術協議会

# OpenPOS

はしがき

本仕様書は、米国OpenPOS Committeeにおいて標準化された“UnifiedPOS Specification Version 1.14”に準拠して作成されています。

本仕様書の著作権は、OpenPOS技術協議会にあります。本書は、あくまでも情報提供・仕様の普及を目的に供されるものであり、OpenPOS技術協議会の許諾を得ずに、本書の転用、改変、販売、他BBS等を通じての再頒布は禁じられています。また、内容は予告なく変更されることがあり、OpenPOS技術協議会は、この仕様に起因するあるいは関連するいかなる損害、リスクに関して責任を負わないこととします。

“Application Programmer’s Guide”は、次の会社の許可無しに如何なる変更、複製をすることはできません。

© 1995-2005 Fujitsu Transaction Solutions Inc. All rights reserved.
© 1995-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.
© 1995-2005 NCR Corporation. All rights reserved.
© 1995-2005 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

*Microsoft，Windows，Windows-NT, Windows 2000, WindowsXPおよびMicrosoft WindowsVistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

*Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。

目次

第1章（OLE版） はじめに	14

OpenPOSコントロール	14

OpenPOSとは？	14

マニュアル対象者	15

OpenPOSコントロール概要	16

OPOS関連用語の説明	17

OPOSコントロール使用方法	19

初期化とエラー通知　　　　　　第1.11版にて追加	21

メソッドとプロパティの使い方	25

ステータス、結果コード、状態モデル	27

ステータスモデル	29

結果コードモデル	29

状態モデル　　　第1.7版にて更新	30

デバイス共有モデルについて	32

排他使用デバイス	32

共有可能デバイス	33

イベント	34

入力モデルについて　　　　　　　　　　　第1.13版にて更新	37

入力データの順序について	40

出力モデルについて　　　　　第1.13版にて更新	41

同期出力	41

非同期出力	41

デバイス電源通知モデルについて	42

モデル	42

プロパティ	44

DeviceEnabledプロパティと電源通知機能	45

デバイスインフォメーションレポーティングモデルについて	46

スタティスティクスレポーティングプロパティとメソッド	47

POSデバイススタティスティクスのXML定義	48

アップデートファームウェアデバイスモデルについて	51

廃止予定の扱い	 第1.11版にて追加	52

ハイドラデバイスの検討	 　　　　　第1.1２版にて更新	53

OPOSコントロールの解説	59

章の構成	59

データの型	60

第1章（.NET版） はじめに	62

POS for .NETとは?	          第1.11版にて更新	62

マニュアル対象者	63

POS for .NETの概説	64

POS for .NET関連用語の説明	66

デバイスクラス	66

サービスオブジェクト（SO）	66

POS for .NETの主要な機能	66

POS周辺機器の.NETインターフェイス	66

サービスオブジェクトのBase class	66

サービスオブジェクトのBasic class	67

プラグアンドプレイ	68

標準化されたセットアップ	68

デバイスの列挙	68

ソフトウェアベースのデバイススタティスティクス	68

OPOS（COMベースの）サービスオブジェクトのサポート	68

サービスオブジェクト検証プログラム	69

プログラミング構築におけるOPOSとの主な差異	69

命名規則	69

列挙体	70

構造体	89

提供されるクラスライブラリの一覧	94

戻り値	94

返されるプロパティ	95

返されるリスト	95

パラメータの主な違い	97

プロパティシグネチャの主な違い	99

関連情報	99

PosExplorer API	99

PosExplorerプロパティ	100

PosExplorerメソッド	100

PosExplorerイベント	103

グローバル設定	105

サービスオブジェクトレジストリ	105

サービスオブジェクトの利用	105

OPOS	105

POS for .NET	107

サービスオブジェクトの制作	107

POS for .NET	107

ステータス、状態モデル、および例外	108

StatusUpdateEvent	108

ControlState	108

例外	108

デバイス共有モデルについて	109

排他使用デバイス	110

共有可能デバイス	110

イベント	110

入力モデルについて	112

出力モデルについて	114

同期出力	114

非同期出力	115

デバイス電源通知モデルについて	115

モデル	116

電源通知プロパティ	117

DeviceEnabledプロパティと電源通知機能	118

デバイスインフォメーションレポーティングモデルについて	118

スタティスティクスレポーティングプロパティとメソッド	119

POS for .NETコンポーネントの解説	120

POS for .NETのデータの型	120

POS for .NETの共通プロパティ、メソッド、イベント、スタティスティクス、定数	121

共通プロパティ、メソッド、イベント	125

一覧	125

概説	127

プロパティ	128

メソッド	154

イベント	174

第2章（.NET版） 共通プロパティ、メソッド、イベント	183

プロパティ	183

メソッド	193

イベント	210

POS for .NETのメンバとUnifiedPOSのメンバ	211

レガシーなOPOSサービスのために使用可能な暫定的な手順... Shimコードの使用方法　　　第1.11版にて更新	212

アーキテクチャ図　　第1.11版にて追加	215

実装の方法	216

管理方法	219

クラス図	222

第3章 ドロワー	225

一覧	225

概説	227

プロパティ	228

メソッド	230

イベント	232

第4章 ラインディスプレイ	235

一覧	235

概説	239

プロパティ	246

メソッド	280

補足説明	304

ウィンドウとビューポートについて	304

マーキースクロールについて	310

カーソル、文字列表示とスクロールの関係について	314

第5章 ハードトータル	317

一覧	317

概説	321

プロパティ	326

メソッド	329

第6章 キーロック	347

一覧	347

概説	349

プロパティ	351

メソッド	354

イベント	356

第7章 磁気ストライプリーダ	357

一覧	357

概説	361

プロパティ	369

メソッド	404

イベント	412

第8章 POSプリンタ	417

一覧	417

概説	423

プロパティ	445

メソッド	521

イベント	584

第9章 スキャナ (バーコードリーダ)	593

一覧	593

概説	595

プロパティ	597

イベント	605

第10章 POSキーボード	607

一覧	607

概説	609

プロパティ	612

イベント	614

第11章 コインディスペンサ	617

一覧	617

概説	619

プロパティ	620

メソッド	622

イベント	624

第12章 MICR (磁気インクリーダ)	625

一覧	625

概説	628

第13章 秤	629

一覧	629

概説	632

プロパティ	636

メソッド	646

イベント	650

第14章 シグニチャ・キャプチャ	655

一覧	655

概説	657

第15章 自動釣り銭機	659

一覧	659

概説	662

プロパティ	669

メソッド	685

イベント	693

第16章 トーンインジケータ	697

一覧	697

概説	700

プロパティ	705

メソッド	712

第17章 フィスカルプリンタ	717

一覧	717

概説	725

第18章 PINパッド	727

一覧	727

概説	730

プロパティ	734

メソッド	750

イベント	757

第19章 リモートオーダディスプレイ	761

一覧	761

概説	765

第20章 バンプバー	767

一覧	767

概説	770

第21章 CAT (Credit Authorization Terminal)	771

一覧	771

概説	774

プロパティ	784

メソッド	808

イベント	821

第22章 ポイントカード機	825

一覧	825

概説	829

印字データとエスケープシーケンス	836

プロパティ	839

メソッド	869

イベント	882

第23章 パワーマネージメント	887

一覧	887

概説	890

プロパティ	893

メソッド	903

イベント	907

第24章 スマートカードリーダライタ	911

一覧	911

概説	914

プロパティ	924

メソッド	933

イベント	943

第25章 バイオメトリクス	948

一覧	948

概説	951

プロパティ	955

メソッド	966

イベント	977

第26章 電子ジャーナル	983

一覧	983

概説	986

プロパティ	989

メソッド	1000

イベント	1016

第27章 モーションセンサ	1023

一覧	1023

概説	1027

第28章 紙幣入金機	1029

一覧	1029

概説	1032

プロパティ	1035

メソッド	1040

イベント	1046

第29章 硬貨入金機	1047

一覧	1047

概説	1050

プロパティ	1053

メソッド	1060

イベント	1066

第30章 紙幣出金機	1067

一覧	1067

概説	1070

プロパティ	1073

メソッド	1079

イベント	1082

第31章 イメージスキャナ	1083

一覧	1083

概説	1086

プロパティ	1089

メソッド	1100

イベント	1101

第32章 電子バリューリーダライタ	1103

一覧	1103

概説	1108

機能	1109

クラス図	1110

ステート図	1117

シーケンス図	1118

SubtractValueメソッドによる決済処理	1118

AddValueメソッドによるチャージ処理	1122

CancelValueメソッドによる取消／返品処理	1126

ReadValueメソッドによる照会処理	1130

AccessLogメソッドによるログ取得処理	1134

プロパティ	1136

メソッド	1154

イベント	1189

第33章 RFIDスキャナ	1199

一覧	1199

概説	1202

プロパティ	1206

メソッド	1213

イベント	1226

第34章 チェックスキャナ	1229

一覧	1229

概説	1232

第35章 ベルト	1233

一覧	1233

概説	1236

第36章 ゲート	1237

一覧	1237

概説	1239

第37章 アイテムディスペンサ	1241

一覧	1241

概説	1243

第38章 ライト	1245

一覧	1245

概説	1247

付録Ａ OPOSレジストリの利用法	1249

付録Ｂ OPOSで定義するヘッダーファイル	1255

Opos.h :  OPOS基本ヘッダーファイル	1256

OposBacc.h :  紙幣入金機ヘッダーファイル	1259

OposBdsp.h :  紙幣出金機ヘッダーファイル	1260

OposCacc.h :  硬貨入金機ヘッダーファイル	1261

OposBio.h :  バイオメトリクスヘッダーファイル	1262

OposCash.h :  ドロワーヘッダーファイル	1264

OposCat.h :  CATヘッダーファイル	1265

OposChan.h :  自動釣り銭機ヘッダーファイル	1267

OposCoin.h :  コインディスペンサヘッダーファイル	1269

OposDisp.h :  ラインディスプレイヘッダーファイル	1270

OposEj.h :  電子ジャーナルヘッダーファイル	1273

OposEvrw.h :  電子バリューリーダライタヘッダーファイル	1274

OposImg.h :  イメージスキャナヘッダーファイル	1277

OposKbd.h :  POSキーボードヘッダーファイル	1278

OposLock.h :  キーロックヘッダーファイル	1279

OposMsr.h :  磁気ストライプリーダヘッダーファイル	1280

OposPcrw.h :  ポイントカード機ヘッダーファイル	1283

OposPpad.h :  PINパッドヘッダーファイル	1285

OposPtr.h :  POSプリンタヘッダーファイル	1287

OposPwr.h :  パワーマネージメントヘッダーファイル	1293

OposRfid.h :  RFIDスキャナヘッダーファイル	1294

OposScal.h :  秤ヘッダーファイル	1295

OposScan.h :  スキャナヘッダーファイル	1296

OposScrw.h :  スマートカードリーダライタヘッダーファイル	1299

OposStat.h :  スタティスティック名ヘッダーファイル	1301

OposTone.h :  トーンインジケータヘッダーファイル	1304

OposTot.h :  ハードトータルヘッダーファイル	1305

付録Ｃ 技術的詳細説明	1307

システム文字列(BSTR)	1307

キャラクターセットのマッピング          第1.１０版で変更	1310

付録Ｄ 第1.5版でのAPI変更：ClaimDeviceとReleaseDevice	1313

付録Ｅ 修正履歴	1315

第1.1.1版	1315

第1.2版	1320

第1.3版	1324

第1.4版	1330

第1.5版	1331

第1.6版	1334

第1.7版	1337

第1.8版	1340

第1.9版	1343

第1.10版	1347

第1.11版	1350

第1.12版	1353

第1.13版	1355

第1.14版	1359

付録Ｆ XMLPOS　XML POS Mapping Reference	1363

概要	     第１．１４版で更新	1364

XMLPOS要件項目	1364

仕様の範囲外	1365

参照資料	1366

OPOSからXMLに移行に関して	1366

XMLPOSへの変更	     第１．１３版で更新	1367

XMLPOS構成の概要	     第１．１４版で更新	1367

OPOSのXML要件	1367

ＯＰＯＳメソッドとイベントのXMLPOSへの変換	1369

OPOS同期XML通信	1371

OPOS非同期XML通信	1372

OPOS XMLエラー	1376

デバイスエラーコードとメッセージセベリティコード	1376

メッセージセベリティコード	1376

セベリティエラー対応表	1378

セベリティ状態対応表	1380

OPOS同期XMLエラー	1382

OPOS非同期XMLエラー	1382

XMLPOS共通イベント	1383

OPOS同期XMLイベント	1384

OPOS非同期XMLイベント	1384

ＸＭＬＰＯＳ共通プロパティ	1386

ＸＭＬＰＯＳ共通データ	1387

ＡＲＴＳ共通データ	1388

ＯＰＯＳデバイス	1389

Bill Acceptor	1390

Bill Dispenser	1396

Biometrics	1401

Cash Changer	1407

Cash Drawer Example	1414

CAT	1418

Check Scanner	1425

Coin Acceptor	1433

Coin Dispenser	1439

Electronic Journal	1444

Electronic Value Reader / Writer	1450

Hard Totals	1456

Image Scanner	1463

Keylock	1469

Line Display	1474

MSR	1480

PIN Pad	1485

Point Card Reader/Writer	1491

POS Keyboard	1498

POS Power	1502

POS Printer	1508

RFID Scanner	1522

Scanner Device	1529

Smart Card Reader	1534

Tone Indicator	1540

NAFEM Protocol	1545

Distributed Files	1555

付録G 削除予定履歴	1557

付録H システムマネジメントインフォメーション	1559

# 第1章（OLE版）
はじめに

## OpenPOSコントロール

### OpenPOSとは？

OpenPOSは、POS用の周辺装置をMicrosoft Windows®95/98、Microsoft WindowsNT®、Microsoft Windows®2000およびMicrosoft Windows®XPに基づくPOSシステムに容易に統合できるオープンデバイスドライバアーキテクチャを提供するものです。

OpenPOS（略して"OPOS"）の目的は次のとおりです。

Win32ベースPOSデバイスアクセス用アーキテクチャの定義

POSソリューションのサポートに十分適応できるPOSデバイスインタフェースの定義

OPOSの本リリースは次のものからなります。

Application Programmer’s Guide 日本版仕様書：アプリケーションディベロッパおよびハードウェアプロバイダ向け（本マニュアル）

Control Programmer’s Guide 日本版仕様書：ハードウェアプロバイダ向け

OPOSで定義するヘッダファイル

ソフトウェアコンポーネントはない：これらのコンポーネントは ハードウェアプロバイダ、サードパーティが開発提供

必要最小限の機能を組込んだコモンコントロールオブジェクトが入手できる。これらのコントロールオブジェクト及び他の有用な情報についてはウェブサイト：http://www.nrf-arts.org 参照｡

### マニュアル対象者

本マニュアルの対象読者は、主としてPOS周辺装置にアクセスするアプリケーション開発者およびハードプロバイダです。OPOSコントロールを作成するシステム開発者も対象になります。

本マニュアルでは、読者が以下に精通していることを前提としています。

POS周辺装置の一般的特徴

ActiveXコントロールおよびOLEオートメーションの用語とアーキテクチャ

Microsoft Visual Basic 、Microsoft Visual C++ など、ActiveXコントロールコンテナ開発環境に精通していることが望ましい

## OpenPOSコントロール概要

OpenPOSコントロール（OPOSコントロール）はActiveXコントロール仕様に準拠します。プロパティ、メソッド、イベントをアプリケーションに提供します。コントロールは実行時には見えず、アプリケーションだけが、メソッドおよびプロパティを通じて処理要求を行います。アプリケーションは、メソッドの戻り値とパラメータ、プロパティ、イベントを通じて、処理結果を受け取ります。

OPOSソフトウェアは、次の図に示すようなレイヤを使用してインプリメントされます。

### OPOS関連用語の説明

#### デバイスクラス

プロパティ、メソッド、イベントのセットを共有するPOSデバイスのひとつのカテゴリです。たとえば、ドロワー、POSプリンタなどです。

デバイスの中には2つ以上のデバイスクラスをサポートするものがあります。たとえば、POSプリンタでドロワー制御機能を組み込んだものがあります。また、バーコードスキャナには、秤が組み込まれているものもあります。

#### コントロールオブジェクト(CO)

デバイスクラスごとに、プロパティ、メソッド、イベントのセットをアプリケーションに提供するものです。このマニュアルではこれらのAPIについて説明します。

COは標準ActiveX(OLEの32ビット)コントロールで、実行時には見えません。ひとつのクラスのコントロールオブジェクトのすべてのインプリメントが互換になるように、COインタフェースを設計してあります。したがって、同じクラスの別のサービスオブジェクトとは独立してコントロールオブジェクトを開発できます。

#### サービスオブジェクト(SO)

コントロールオブジェクトより呼び出されOPOSが規定する機能を、各デバイス向けに実行するものです。

SOはオートメーションサーバとしてインプリメントします。COが呼び出すメソッドのセットを提供します。COが提示した特殊メソッドを呼び出し、イベントをアプリケーションに通知することもできます。

複数のデバイスクラスをサポートするため、1つのサービスセットに複数のメソッドセットを含むこともできます。

サービスオブジェクトは、通常インプロセスサーバとして（DLLで）インプリメントします。理論的には、アウトプロセスサーバとして（.EXEで）インプリメントしてもかまいません。しかし、アウトプロセスサーバとして構築する場合には注意が必要です。詳細については、「Contorol Programmer’s Guide日本版仕様書」を参照願います。

#### OPOSコントロールまたはコントロール

OPOSコントロールはデバイスクラスに対応して存在し、通常、デバイスクラス用のコントロールオブジェクト(CO)とサービスオブジェクト(SO)で構成されます。

COはアプリケーションインタフェースを提供し、SOはAPIを実行します。SOはCOのクラスのデバイスをサポートしなければなりません。

このマニュアルでは、通常、単に「コントロール」と言います。場合によっては、COが実行する機能とSOが実行する機能を区別しなければなりません。その場合には、レイヤを明示します。

### OPOSコントロール使用方法

アプリケーションが最初に行わなければならないことは、Openメソッドを呼び出すことです。このメソッドのパラメータで、コントロールと関連するデバイス名を選択します。Openメソッドは以下のステップを実行します。

デバイス名でリンクを確立します。

OpenResult,Claimed、DeviceEnabled、DataEventEnabled、FreezeEvents、AutoDisable、DataCount、BinaryConversion プロパティを、OPOSコントロールレイヤのコピーライト記述およびバージョン番号と同様に初期化します。その他のクラス固有プロパティも初期化されます。

いくつかのアプリケーションが、同時にOPOSコントロールをオープンします。従って、デバイスをオープンした後、一般に、デバイスに排他アクセスするため、アプリケーションがClaimDeviceメソッドを呼び出さなければなりません。多くの場合、まずデバイスの排他アクセス権を獲得しなければなりません。ClaimDeviceメソッドの後、コントロールはメソッドやプロパティへのアクセスを許可します。排他アクセス権を獲得すると、ほかのアプリケーションがそのデバイスへアクセスすることはできません。

アプリケーションは、ほかのアプリケーションとデバイスを共有できる場合、たとえばトランザクション終了時、排他アクセス権をReleaseDeviceメソッドにより、解放することもできます。

アプリケーションがデバイスを使用するには、まず、DeviceEnabledプロパティをTRUEに設定しなければなりません。この値でデバイスはイネーブルになりますが、FALSEではデバイスをディセーブルにします。たとえば、スキャナコントロールをディセーブルにすると、（可能ならば）デバイスが物理的にディセーブルにされます。デバイスを物理的にディセーブルにするかしないかに関わらず、イネーブルにするまで、デバイスからの入力は受け付けられません（無視されます）。

アプリケーションがデバイスの使用を終了した後、Closeメソッドを呼び出してデバイスと関連のある資源を解放する必要があります。DeviceEnabledプロパティがTRUEであれば、Closeメソッドは、デバイスをディセーブルにします。ClaimedプロパティがTRUEの場合、Closeは排他アクセスのロックを解除します。アプリケーションは、終了する前に、オープンしているOPOSコントロールのすべてをクローズする必要があります。

要約すると、アプリケーションは以下の一般的シーケンスに従います。

Openメソッド：コントロールオブジェクトをサービスオブジェクトにリンクするために呼び出します。

ClaimDeviceメソッド：デバイスに排他アクセスできるようにするために呼び出します。排他使用するデバイスでは必須であり、共有可能デバイスには任意のメソッドです。（詳細については、「デバイス共有モデルについて」を参照してください。）

DeviceEnabledプロパティ：デバイスを動作させる場合TRUEに設定します。（共有可能デバイスの場合、デバイスを先にClaimDeviceメソッドで排他アクセスとせずに、イネーブルしてもかまいません。）

デバイスを使用します。

DeviceEnabledプロパティ：FALSEに設定してデバイスをディセーブルにします。

ReleaseDeviceメソッド：デバイスの排他アクセスを解除するために呼び出します。

Closeメソッド：サービスオブジェクトをコントロールオブジェクトから解放するために呼び出します。

### 初期化とエラー通知　　　　　　第1.11版にて追加

エラー状態は、一つまたはそれ以上の初期化API、つまりOpenメソッドやClaimDeviceメソッドの呼び出し、およびDeviceEnabled=TRUEの処理に失敗した場合、必要になります。以下を、サービスオブジェクトの実装者による初期化期間中のエラー処理として推奨します。しかしながら、いくつかのハードウェアデバイスの幅広いバリエーションと、それに対する様々な初期化要求および、すでにリリースされた様々なサービスオブジェクトが存在するので、これらのガイドラインには必ずしも従う必要がありません。

Openメソッド

主要目的：サービスオブジェクトの生成と、サポートしているソフトウェアコンポーネントの初期化を含む、ソフトウェアスタックの初期化をすること。

１．ソフトウェアの初期化に失敗した場合、サービスオブジェクトはOpenメソッドの呼び出しに失敗しなければいけません。

例：サポートしているソフトウェアコンポーネントはインストールされていない、または利用ができません。従ってOpenメソッドの呼び出しに失敗します。

２．サービスオブジェクトがOpenメソッド実行時に初期化すべきプロパティ（例えば性能を示すプロパティ）を正確に設定するためにデバイスを調べなければならない場合、デバイスにアクセスできないならば、Openメソッドの呼び出しに失敗します。

例：一つのサービスオブジェクトがいくつかのラインディスプレイモデルをサポートし、デバイスと通信後、UnifiedPOSの機能を設定します。デバイスのポートが利用できない、または応答がない場合、サービスオブジェクトがOpenメソッド処理を完了できず、APIの呼び出しが失敗する必要があります。

３．他のケースでは、サービスオブジェクトがOpenメソッドの呼び出しに成功し、その後（必要ならば）失敗を通知します。

例：サービスオブジェクトは、RS232ポートを開けません。上記のケース２が適用されない場合でポートがまだ利用できないなら、サービスオブジェクトはOpenメソッドに成功してから、ClaimDeviceメソッド実行時にポートオープンの失敗を通知します。

ClaimDeviceメソッド

主要目的：排他使用デバイスのために、デバイスの排他アクセス権を取得する。

１．別のプロセスがデバイスの排他アクセス権をすでに取得していることによりタイムアウトが発生し、サービスオブジェクトはClaimDeviceメソッドの呼び出しに失敗しなければなりません。

２．デバイスにアクセスできない場合、サービスオブジェクトはClaimDeviceメソッドの呼び出しを失敗します。

例：必要な通信ポート、またはI/Oポートのオープンおよび、排他アクセス権の取得ができない。サービスオブジェクトはデバイスが存在していないか、またはオフラインになっているかを識別します。これらのそれぞれの場合、サービスオブジェクトはClaimDeviceメソッドの呼び出しに失敗します。

３．その他の場合、サービスオブジェクトはClaimDeviceメソッドの呼び出しに成功します。このことを厳密に言うならば、実行時にエラーがあった場合を含んでいます。

例：POSプリンタ、レシートステーションの用紙切れ、または紙ジャムを検出した場合。これらは操作の時々に起こる、実行時のエラーで、ユーザーにより修理可能です。サービスオブジェクトがClaimDeviceメソッドの呼び出しを成功します。POSプリンタの実行時のエラーは、（DeviceEnabled=TRUEになった後）StatusUpdateEventとPrintNormalなどのメソッドからの戻り値によって通知されます。

DeviceEnabled=TRUE

主要目的：オペレーションとアプリケーションを使用するための最終準備。

１．デバイスとの通信ができない場合、サービスオブジェクトはDeviceEnabled= TRUEの呼び出しに失敗します。（デバイスはClaimDeviceメソッド実行時に通信可能であっても、現在は通信できないのでご注意ください。）

例：サービスオブジェクトはデバイスが存在してないか、またはオフラインになっているかを識別し、サービスオブジェクトはメソッドの呼び出しに失敗します。

２．その他の場合、サービスオブジェクトはDeviceEnabled=TRUEの呼び出しに成功します。このことを厳密に言うならば、実行時にエラーがあった場合を含んでいます。

例：上記の排他アクセス権を取得するClaimDeviceメソッドのケース３をご覧下さい。

アプリケーション開発者は、どのような初期化時のエラーに対しても備えておかなければなりません。ハードウェアデバイスと、それらサービスオブジェクトの実装のバリエーションがある中で、熟慮されたアプリケーションは、対応可能な最大限のエラー状態とそれらの可能な限りの通知を思い通りに行うでしょう。

Retailデバイスは、RS232、RS485、Parallel、USB、Ethernet、Wirelessを含んだ、多種のポートを用いてPOS端末と通信しています。加えて、デバイスはPOS端末または外部電源によって（直接）電源を供給されます。これらのガイドラインはすべてのデバイスに適用されます。典型的な初期化の2つの例を以下にあげます。

例１：携帯型スキャナがPOS端末の電源供給されたRS232ポートに接続されています。

Open : ソフトウェアの初期化が成功した場合、Openメソッドは成功します。

ClaimDevice : Openメソッドが成功し、デバイスとの通信に成功した場合、ClaimDeviceメソッドは成功します。

DeviceEnabled=TRUE : ClaimDeviceメソッドが成功し、デバイスとの通信に成功した場合、DeviceEnabled=TRUEの処理は成功します。

DeviceEnabled=TRUEの間 : デバイスが電源供給されたRS232ポートから引き抜かれた場合、電源状態の変化を検出し、アプリケーションへ通知します。デバイスが後から再び接続された場合、電源状態の変化を検出し、アプリケーションへ通知します。多くのデバイスは、電源状態の変化をRS232のDSR信号の監視によって取得できます。（このポートタイプ(RS232)の電源が入ったままの抜き差しは、恐らくハードウェアベンダーに推奨されないのでご注意ください。）

例２ : 専用外部電源によって電源供給されたデッキタイプのスキャナ／秤がPOS端末のUSBポートに接続されています。

Open : ソフトウェアの初期化が成功した場合、Openメソッドは成功します。

ClaimDevice : Openメソッドが成功し、デバイスとの通信に成功した場合、ClaimDeviceメソッドは成功します。

DeviceEnabled=TRUE : ClaimDeviceメソッドが成功し、デバイスとの通信に成功した場合、DeviceEnabled=TRUEの処理は成功します。

DeviceEnabled=TRUEの間 : デバイスがUSBポートから引き抜かれた、または電源が抜かれた場合、電源状態の変化を検出し、アプリケーションへ通知します。デバイスが後から再び接続された場合、電源状態の変化を検出し、アプリケーションへ通知します。OS固有のメカニズムが、ポートのopen、writeまたはread実行時に、固有のエラー状態として電源状態の変化を検出します。

一般的な初期化の処理は非常に似ていますが、例２であってもデバイス接続の監視と再初期化するためのサービスオブジェクト内での標準的なある程度のロジックが必要なのでご注意ください。

### メソッドとプロパティの使い方

#### メソッド

Openが成功する前に、ほかのメソッドを呼び出してはなりません。呼び出した場合、OPOS_E_CLOSEDステータスが戻るのみです。

排他使用デバイスの場合、アプリケーションがClaimDeviceメソッドを呼び出し、DeviceEnabledプロパティをTRUEに設定してから、ほかのメソッドを呼び出す必要があります。

共有可能デバイスの場合、DeviceEnabledプロパティをTRUEに設定してからほかのメソッドを呼び出します。

各メソッドに特有の条件については、各デバイスクラスの章の「一覧」の節を参照してください。

#### プロパティ

Openに成功しないと、大半のプロパティの値は初期化されません。書込み可能プロパティを設定しようとしても無視されます。以下のプロパティは必ず初期化されます。

| プロパティ | 値 |
| --- | --- |
| State | OPOS_S_CLOSED |
| ResultCode | OPOS_E_CLOSED |
| ControlObjectDescription | コントロールオブジェクトコピーライト記述 |
| ControlObjectVersion | コントロールオブジェクトバージョン番号 |

機能の有無を示すプロパティは、Openが呼び出された後に初期化されます。

排他使用デバイスの場合、アプリケーションがClaimDeviceメソッドを呼び出し、DeviceEnabledプロパティをTRUEに設定してから、ほかのプロパティの初期化や書込みを行う必要があります。

共有可能デバイスの場合、DeviceEnabledプロパティをTRUEに設定してからほかのプロパティの初期化や書込みを行います。

プロパティがいつ初期化される、もしくは書き込み可能になるかについては、各デバイスクラスの「一覧」およびプロパティの説明を参照してください。

これらの条件を満たす前に書込み可能プロパティを設定しても、書込みは無視され、ResultCodeプロパティをOPOS_E_NOTCLAIMEDまたはOPOS_E_DISABLEDに設定します。

初期化されていないプロパティを読み取ると、特に指定されていない限り、以下の値が戻されます。

| プロパティタイプ | 値 |
| --- | --- |
| Boolean | FALSE |
| Long | 0 |
| String | “[Error]” – かぎ括弧を含む。 |

プロパティを初期化した後は、排他アクセス要求やイネーブルにしてもプロパティを再初期化することはありません。Closeメソッドが呼び出されるまでは初期化されたままです。

## ステータス、結果コード、状態モデル

次の表に示すように、共通なプロパティ、イベント、メソッドの中には、ステータス、結果コード、状態モデルが設定されているものがあり、クラス固有コンポーネントによってサポートされます。

名前	意味

State	コントロールの現在の状態を含むプロパティです。
OPOS_S_CLOSED
OPOS_S_IDLE
OPOS_S_BUSY
OPOS_S_ERROR

ResultCode	直前のメソッドか直前で変更した書込み可能プロパティのステータスを示すプロパティです。OPOS_SUCCESS
OPOS_E_CLOSED
OPOS_E_CLAIMED
OPOS_E_NOTCLAIMED
OPOS_E_NOSERVICE
OPOS_E_DISABLED
OPOS_E_ILLEGAL
OPOS_E_NOHARDWARE
OPOS_E_OFFLINE
OPOS_E_NOEXIST
OPOS_E_EXISTS
OPOS_E_FAILURE
OPOS_E_TIMEOUT
OPOS_E_BUSY
OPOS_E_EXTENDED

ResultCodeExtended	直前のメソッドか直前で変更した書込み可能プロパティの拡張ステータスを示すプロパティです。値はResultCodeの値とデバイスクラスで変わります。

StatusUpdateEvent	クラス固有の状態かステータス変数が変化したときに発生するイベントです。

第1.3版以降：すべてのデバイスに対し、デバイスの電源状態を通知できるAPIが用意されました。（詳細については、「デバイス電源通知モデルについて」の項目を参照して下さい。）

ErrorEvent	StateがOPOS_S_ERRORに変化したときに発生するイベントです。

### ステータスモデル

ステータスモデルの規則は次のとおりです。

ステータスモデルがすべてのデバイスクラスに共通にもつ唯一の機能は、アプリケーションに警報を出すことで、StatusUpdateEventの通知によって行います。

各デバイスクラスは、デバイスで発生する固有のステータス変化を決めています。デバイスクラス固有のステータス変化の例を次に示します。

ドロワー位置の変化（たとえば、オープンからクローズへの遷移。）

POSプリンタセンサの変化（たとえば、スリップが挿入されたことを示す「用紙有り」センサのアクティブ化。）

### 結果コードモデル

結果コードモデルの規則は次のとおりです。

どのメソッドも結果コードを戻します。このコードはResultCodeプロパティにも格納されます。

書込み可能プロパティを設定すると、結果コードがResultCodeプロパティに格納されます。

ResultCodeがOPOS_SUCCESSであれば値0が割り当てられます。ゼロ以外の値はエラーか警告を意味します。

コントロールは結果コードに、一覧に示す値のどれか1つを選択します。報告された結果をこれらのコードで表すことができない場合、ResultCodeにOPOS_E_EXTENDEDに設定し、ResultCodeExtendedに、各デバイスクラスの章で記述されている値を設定します。

コントロールがResultCodeをOPOS_E_EXTENDED以外の値に設定した場合、サービスオブジェクトはResultCodeExtendedプロパティをサービスオブジェクトに特有の値に設定できます。アプリケーションがこれらの値を使用する場合、サービスオブジェクトに特有の値を追加する必要があります。（アプリケーションがそのようなコードを追加する必要がある場合、ServiceObjectDescription、DeviceDescriptionまたはDeviceNameプロパティに問い合わせて、扱っているサービスオブジェクトを確認することができます。）

### 状態モデル　　　第1.7版にて更新

状態モデルの規則は次のとおりです。

コントロールのStateプロパティの初期値はOPOS_S_CLOSEDです。

Openメソッドを呼び出して、その結果がOPOS_SUCCESSの場合、StateプロパティはOPOS_S_IDLEに変化します。

OPOSが出力処理中のとき、StateプロパティはOPOS_S_BUSYに設定されます。正常に終了すると、OPOS_S_IDLEに戻ります。

以下の場合、OPOS_S_ERRORに変化します。

非同期出力がエラー状態になりました。

イベント駆動入力の収集または処理時にエラーが発生しました。

OPOSは、StateプロパティをOPOS_S_ERRORに変更した後、ErrorEventを通知します。このイベントのパラメータは、結果コード、拡張結果コード、エラーの発生場所、およびアプリケーションがエラーに応答するポインタです。発生場所としては、次の3つのエラー位置が定義されています。

Output – 以前にキューされた出力を処理するときにエラーが発生しました。

InputWithData –イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。すでにバッファリングされたデータはアプリケーションで利用できます。このエラー位置の場合、InputNoData値で次のErrorEventを受信するまで、アプリケーションは入力の処理を継続できます。あるいは、入力をクリアできます。

InputNoData –イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生し、入力済のデータをすべて処理したか、利用できる入力データがないことを示します。

アプリケーションは、ErrorEventから戻るとき、応答パラメータを変更できます。以下の応答値があります。

Retry – エラー位置の値がOutputの場合：　非同期出力を再試行し、エラー状態を終了します。再試行中にエラーが発生すると、別のErrorEventが生成されます。
エラー位置の値がInputの場合：　SOによる再試行が可能ならば、デバイスによっては入力を再試行します。
このRetryはエラー位置の値がOutputのときのデフォルト応答です。

Clear – バッファリングされている全出力データ（全ての非同期出力を含む）かバッファリングされている入力データをクリアしエラー状態を終了します。このClearはエラー位置の値がInputNoDataのときのデフォルト応答です。

Continue – エラー位置の値がInputWithDataの場合だけ使用できます。この応答はエラーを容認し、コントロールに処理を継続させる場合に指定します。コントロールはエラー状態のままで、DataEventEnabledプロパティの指示に従ってデータイベントを発生します。すべての入力がイベント処理された後、DataEventEnabledプロパティを再度TRUEに設定すると、エラー位置の値がInputNoDataで別のErrorEventが通知されます。このContinueはエラー位置の値がInputWithDataのときのデフォルト応答です。

コントロールは、アプリケーションがErrorEventを処理している間、別のErrorEventを通知しないようにします。

## デバイス共有モデルについて

OpenPOSのデバイス共有モデルは、複数のアプリケーションが部分的または全面的に共有できるデバイスのほか、同時にはひとつのアプリケーション1 が排他的に使用するデバイスをサポートします。（詳細については、「メソッドとプロパティの使用方法」を参照してください。）全てのOPOSコントロールは、一つ以上のアプリケーションにオープンされます。しかし、コントロールで実行できるアプリケーションの動作の中には、デバイスへのアクセス権を獲得するアプリケーションを制限するものがあります。

### 排他使用デバイス

もっとも一般的なデバイスタイプは「排他使用デバイス」で、一例がPOSプリンタです。物理的特性、動作上の特性により、このデバイスは同時には1つのアプリケーションでしか利用できません。アプリケーションは、大半のメソッド、プロパティ、イベントが有効になる前に、ClaimDeviceメソッドを呼び出して排他アクセスできるようにしなければなりません。排他アクセス権を獲得するまえに、メソッドを呼び出したり、プロパティを設定したりすると、OPOS_E_NOTCLAIMEDエラーが発生し、イベントはアプリケーションに通知されません。

密接に関連する2つのアプリケーションが共有方式で排他使用デバイスを使用したい場合、一方のアプリケーションは一部の時間だけデバイスを排他アクセスして、その後、他方のアプリケーションも使用できるように、排他アクセスを解除するという方法もあります。

ClaimDeviceメソッドが再び呼び出されると、設定可能なデバイスの特性を示すプロパティはReleaseDeviceメソッド時の状態に復元されます。復元される例としては、ラインディスプレイの輝度、磁気ストライプリーダの読み取りトラック、プリンタの行あたりの文字などがあります。プリンタのセンサプロパティのような状態を示すものは復元されません。その代わり、現在の状態に設定されます。

1．アプリケーションは1プロセスだけからなるものとしています。複数のプロセスからなるアプリケーションを生成することもできますが、一般的ではありません。技術的にはプロセス単位でデバイスを共有します。しかし、単一プロセスアプリケーションでは、共有をアプリケーションレベルとして見ることができます。

### 共有可能デバイス

いくつかのデバイスは共有デバイスです。一例がキーロックです。共有可能デバイスの場合、複数のアプリケーションでそのメソッドを呼び出して、プロパティにアクセスすることが可能となります。また、デバイスをオープンしたすべてのアプリケーションにイベントが通知されます。ただし、共有可能デバイスを排他アクセスしたアプリケーションにより、一部のメソッドやプロパティのアクセスを制限することや、そのアプリケーションだけにイベントを通知させることもできます。

備考

アプリケーションをできる限り柔軟にするためには、すべてのデバイスを共有可能にすべきであると考えるかもしれません。しかし、実用上、このような柔軟性は有効ではありません。下位層が、かなり複雑で、正確さに欠けるインプリメントになります。

アプリケーションを開発するのに十分、堅牢であり、ハードウェア製造者が実装可能な仕様としており、本仕様では大半のデバイスを排他使用デバイスと規定し、複数のアプリケーションによる同時使用に効果的であるデバイスのみを共有可能デバイスとしました。

## イベント

OpenPOSはイベントを使用してOPOSコントロールでの様々な動作や変化をアプリケーションに通知します。イベントには以下の5つがあります。後の章でその定義を示します。

DataEvent：入力データがデバイスクラス固有のプロパティに格納されています。

ErrorEvent：イベント駆動入力中または非同期出力中にエラーが発生しました。

StatusUpdateEvent：デバイスの状態変化を報告します。

OutputCompleteEvent：非同期出力が正常に完了しました。

DirectIOEvent：このイベントは、サービスオブジェクトプロバイダによって定義され、本仕様でカバーできないものを提供します。

サービスオブジェクトはイベントが発生するとイベントをキューイング(Enqueue)します。これらのイベントは、アプリケーションのスレッドではなくしばしばワーカースレッドによってキューイング(Enqueue)されます。キューイング(Enqueue)されたイベントは通知可能な状態になるとアプリケーションに通知(Deliver)されます。イベントの引き渡しを遅らせる要因には以下のものがあります。

アプリケーションスレッドが他のメッセージ処理のためビジーである場合。OPOSコントロールはOLE Apartment Threadingモデルに従わなければなりません。OLE Apartment Threadingの規定によると、イベントはCOMオブジェクトを作成したスレッドで通知(Deliver)されなければならず、それは通常アプリケーションのメインスレッドとなります。アプリケーションが他のメッセージを処理している場合は、その処理が終了するまで、イベント引き渡し(Delivery)を待たなければなりません。

アプリケーションがFreezeEventsプロパティをTRUEに設定している場合。（ FreezeEventsプロパティを参照。）

イベントタイプがDataEventまたは入力ErrorEventで、DataEventEnabledプロパティがFALSEである場合。（「入力モデルについて」参照。）

以前にキューイング(Enqueue)されたイベントが上記のいずれかの理由により待たされているときは、それ以降のすべてのイベントもまた待たされる場合もあります。すなわち、キューイング(Enqueue)されたイベントの通知(Delivery)は一般的にFIFOに従います。キュー内のいかなる種類のイベントも特に優先順位は持ちません。

“Application Programmer’s Guide Release 1.3”（英語版）において、イベントの通知に関する用語の解説が下記のとおり追加され、仕様書内で一貫して使い分けられています。日本版仕様書においては、本項「イベント」以外ではこれらの使い分けは行っていませんが、参考のため掲載しています。

備考－用語

下記のイベントに関する用語はこの仕様書の中で一貫して使用されるものです。実装によってはここで説明するモデルと若干異なるかもしれませんが、実質的には同様です。

Enqueue：　SOがアプリケーションに対しイベントの通知の必要性を決定したとき、SOが内部のイベントキューにイベントを詰め込みます。一般的にイベントの詰め込みは、SO内部の1つまたはそれ以上のワーカースレッドによって行われます。

Deliver：　イベントキューが空でなく、キューの先頭のイベントについてのすべての条件が揃ったとき、このイベントはキューから外され、アプリケーションに対するイベント通知要求が実行されます。一般的にイベント通知要求は、SO内部の専用スレッドにより管理されます。このスレッドは、アパートメント・スレッディング・モデルに従うため、コントロールを生成したスレッドのコンテキストにおいてイベント通知要求する必要があります。

Fire：　キューイングと通知要求の組み合わせと言えます。時にこの用語は大まかに使用され、これらのステップの片方だけしか意味しない場合もあります。読者は前後関係からこれらを識別しなければなりません。

イベントのキューの管理に関する規定は以下の通りです。

コントロールは、デバイスがイネーブルである間は新しいイベントをキューイング(Enqueue)するのみです。

コントロールは、アプリケーションがReleaseDeviceメソッド（排他使用デバイス）またはCloseメソッド（その他のデバイス）を呼び出すまで、キューイング(Enqueue)されたイベントの通知(Deliver)を行う可能性があります。また、前記メソッド実行時には残存しているイベントは削除されます。

入力デバイスでは、ClearInputメソッドはデータとエラーイベントをクリアします。

イベントハンドラ内で、アプリケーションはプロパティにアクセスしたり、メソッドの呼び出しを行えます。しかし、 アプリケーションはReleaseDeviceメソッドやCloseメソッドをイベントハンドラ内から呼び出してはなりません。 ReleaseDeviceメソッドはイベントハンドリング（イベントを通知(Deliver)させるスレッドを含んでいる）を閉鎖してしまい、Closeは戻る前にイベントハンドリングを閉鎖しなければならないためです。

## 入力モデルについて　　　　　　　　　　　第1.13版にて更新

第1.10版にて修整

OpenPOSの入力はイベント駆動入力をサポートします。入力データはDeviceEnabledがTRUEに設定された後に受信できるようになります。受信されたデータは、条件が満たされている場合に、アプリケーションに引き渡されるDataEventとしてキューイングされます。データ受信時にAutoDisableプロパティがTRUEの場合、コントロールはDeviceEnabledをFALSEに設定して自動的にデバイスをディセーブルにします。これはコントロールが更に入力をキューイングするのを妨げ、可能な場合は物理的にデバイスをディセーブルにします。

アプリケーションは、デバイスからの入力を受信する準備ができたらDataEventEnabledプロパティをTRUEに設定します。入力を受信すると（通常、ハードウェア割込みの結果として）、コントロールはDataEventを生成します。（入力がすでにキューイングされている場合は、DataEventが通知されます．）このイベントには数値パラメータによって入力ステータス情報を持つことがあります。コントロールは、イベントを通知する直前に、入力データと、必要に応じてその他の情報をデバイス固有プロパティに格納します。

イベントを通知する直前に、OPOSはDataEventEnabledプロパティをFALSEに設定することによって、それ以上のデータイベントをディセーブルにします。これによりアプリケーションが現在の入力と関連のプロパティを処理している間、それ以上の入力データはOPOSによってキューイングされます。現在の入力の処理を終了し、次のデータを受け付ける準備ができたとき、アプリケーションはDataEventEnabledをTRUEに設定してイベントの通知を再開するようにします。

アプリケーションがデバイスを無効にする場合（DeviceEnabledがFALSEまたは、AutoDisableがTRUEで入力イベントが待機状態になったとき）、デバイスを再び有効にするまで、以降の入力データを無視するロジックが必要になります。特に、既に受信し待機している入力データは、通知できるまで待ちます。（ただし、未通知の入力データは、ReleaseまたはCloseメソッドが呼ばれた時に廃棄されます。）アプリケーションは、DataEventEnabledプロパティまたは FreezeEventsプロパティを使うことでこの通知をコントロールできます。

入力デバイスが排他使用デバイスの場合、アプリケーションは、入力の読取りを開始する前に、そのデバイスの排他アクセス権の獲得とイネーブルの両方を行わなければなりません。

共有可能な入力デバイスの場合、アプリケーションは、入力の読取りを開始する前に、そのデバイスをオープンして、イネーブルにしなければなりません。アプリケーションはOPOSがDataEventを使用してデータを送る前に、ClaimDeviceメソッドを呼び出してデバイスの排他アクセスを要求しなければなりません。イベント駆動入力を受信したとき、アプリケーションがデバイスを排他アクセスしていない場合、アプリケーションがデバイスの排他アクセス権を獲得する（かつDataEventEnabledプロパティがTRUEになる）まで、入力はキューイングされます。これによって、複数のアプリケーションがデバイスを順番に共有でき、アプリケーション間で入力フォーカスを効果的に受け渡すことができます。

イベント駆動入力によりデータの入力処理をしているときにOPOSがエラーを見つけると、 OPOSはその状態をErrorに変更し、ErrorEventを通知してアプリケーションにエラー状態の警報を出します。DataEventEnabledプロパティがTRUEになるまで、このイベントは通知しないので、アプリケーションは順序よく処理することができます。エラーイベントは、次のエラー位置を示すデータを有して通知されます。

InputWithData (OPOS_EL_INPUT_DATA) –入力データが前もってバッファリングされている間にエラーが発生した場合に通知します。このイベントはすべての入力データより先にキューイングされます。（一般的な実装では、このイベントをイベントキューの先頭にセットします。）このイベントにより、アプリケーションは入力を直ちにクリアするか、オプションでユーザにエラーの警報を出して、バッファリングされた入力済のデータを処理することができます。

後者のケースはスキャナコントロールで有効です。ユーザに直ちにエラー警報を出すことができるので、エラーが解除されるまで後続のアイテムはスキャンされません。エラー復旧を実行する前に、以前スキャンしたアイテムを正常に処理できます。

InputNoData (OPOS_EL_INPUT)－エラーが発生し、利用できるデータがないときに通知します。（一般的な実装では、このイベントをイベントキューの末尾にセットします。）エラーが発生したときに入力データの一部をすでにキューイングした場合、エラー位置がInputWithDataのErrorEventがまず発生し、このエラーイベントはすべてのキューイングデータが処理されたことを示します。（ “InputWithData”のイベント通知によるアプリケーションのイベントハンドラが、”Clear”応答した場合、本 “InputNoData”を有するイベントは通知されません。）

コントロールは以下のいずれかが行われた場合に、Error状態を終了します。

アプリケーションのイベントハンドラがInputNoDataのErrorEventを終了する場合。

アプリケーションのイベントハンドラがInputWithDataのErrorEventをOPOS_ER_CLEARで終了する場合。

アプリケーションがClearInputメソッドを呼び出した場合。

コントロールによっては、イベント駆動入力を開始するためにメソッドを呼び出す必要があります。コントロールが入力データを受け取った後、一般的には入力を再初期化するためにメソッドを再度呼び出すまでは、以降の入力データを受け付けません。例として、ＭＩＣＲとシグニチャキャプチャがあります。このタイプのイベント駆動入力は「非同期入力」と呼ばれることもあります。

DataCountプロパティはコントロールでキューイングされたDataEventの数を得るために参照されます。

コントロールがキューイングしたすべての入力データは、ClearInputメソッドを呼び出せば削除できます。 ClearInputは、共有可能デバイスではOpen後に、排他使用デバイスではClaimDevice後に呼び出せます。

DataEventやErrorEventの結果通知された全てのデータプロパティは、ClearInputPropertiesメソッドを呼び出せば初期値に戻ります。この呼び出しでは、DataCountとStateプロパティはリセットしません。

一般的なイベント駆動入力モデルは、入力データを直接戻すメソッドやプロパティを含むデバイスクラスの定義を特には定めていません。デバイスクラスの中には、より直覚的または柔軟に動作するよう、メソッドやプロパティを定義しているものがあります。

例として、キーロックがあります。このタイプの入力は「同期入力」と呼ばれることもあります。

### 入力データの順序について

複数の入力デバイスからの入力順の保証は、アプリケーションの処理に一任されます。したがって、DataEventを受け取ったアプリケーションは、すみやかに、次のDataEventを受け取れるように処理をしなければなりません。この順序性は、PC標準キーボード入力も含めて、アプリケーションで考慮する必要があります。

たとえば、商品コードをスキャナより入力し、商品が複数ならば、スキャナからの入力の後でキーボードより個数を入力するシステムを想定し、実際の操作が次の順序で行われたとき、

商品1の読み取り、商品2の読み取り、個数

商品1の読み取りによるDataEventの通知の後、商品2の読み取りによるDataEvent通知が保留されている間に、個数のキーボード入力をアプリケーションが受け取ると、

商品1の読み取り、個数、商品2の読み取り

の操作が行われたことになり、個数は商品1の数として処理されてしまいます。このようなことになるのは、商品1の読み取りによるスキャナからのDataEventEnabledプロパティをTRUEに設定していないときに発生します。

このように複数の入力デバイスからの入力データが関連する場合には、入力デバイスのDataEventのイベント処理は、可能な限り短時間に終了し、次のDataEventをすみやかに受け取り可能にする必要があります。また、場合によっては、データ入力用の専用スレッドかタスクが必要になるかもしれません。

## 出力モデルについて　　　　　第1.13版にて更新

OpenPOSの出力は、非同期と同期の2つの出力タイプからなります。各デバイスタイプは一方または両方のタイプをサポートすることも、両方ともサポートしないこともあります。

### 同期出力

デバイス出力を迅速に実行したい場合にこの出力タイプが有効です。このメリットは単純さにあります。

アプリケーションはクラス固有メソッドを呼び出して出力を実行します。出力が完了するまで、制御はアプリケーションに戻りません。

### 非同期出力

デバイス出力が低速のハードウェアで、会話的に処理する必要がある場合に、この出力タイプが有効です。デバイスが出力を実行しているときに、アプリケーションが別の処理を実行できることから、このメリットは確実な応答性にあります。

アプリケーションはクラス固有メソッドを呼び出して出力を開始します。コントロールはプログラムメモリー内のリクエストをバッファリングし、このリクエストの一意な整数の識別子をOutputIDプロパティに設定して、できる限り迅速に戻ります。デバイスがリクエストを正常に終了すると、OPOSがOutputCompleteEventを通知します。このイベントのパラメータは完了したリクエストのOutputIDです。アプリケーションは、デバイスへのデータ送信に成功したことを追跡するために、非同期処理メソッドの呼び出しによって設定されたOutputIDと、OutputCompleteEventのOutputIDプロパティを比較します。

非同期リクエストを実行しているときにエラーが発生すると、ErrorEventが通知されます。アプリケーションのイベントハンドラは、未処理の出力を再試行するかまたは、それをクリアできます。 ErrorEventが処理中は、コントロールはErrorの状態です。

（備考：エラーを引き起こす原因が除去されていない場合は、コントロールは直ちにError状態に再びなり、別のErrorEventを通知します。）

非同期出力はFIFOベースで実行されます。

コントロールがバッファリングした出力はすべて（非同期出力をすべて含む）、ClearOutputメソッドを呼び出すことによって削除できます。クリアした出力に対してOutputCompleteEventは通知されません。このメソッドは（可能ならば）処理中の出力も停止します。

## デバイス電源通知モデルについて

第1.8版にて更新

アプリケーションでは、使用しているデバイスの電源状態を知る必要がある場合があります。OPOSの以前のバージョンでは、この情報を通知する方法がありませんでした。
備考：このモデルは、PCやPOS端末本体の電源状態（「バッテリ・オン」や「バッテリ・ロー」のような）を通知することを目的にしていません。これらの情報の通知は、現在POSパワーのデバイスカテゴリで管理しています。

### モデル

OPOSでは、デバイスの電源を３つの状態に分類します。

ONLINE：　デバイスは電源オン状態でかつレディ状態です。これは「使用可能」状態を示します。

OFF：　デバイスは電源オフ状態または本体に未接続状態です。これは「使用不可能」状態を示します。

OFFLINE：　デバイスは電源オン状態ですが、ノットレディ状態か応答不可状態です。ボタンを押してオンライン状態にする必要があるかもしれません。また、本体からの要求に応答できない状態かもしれません。これは「使用不可能」状態を示します。

上記の状態の組み合わせとして、下記の状態が定義されています。

OFF_OFFLINE：　デバイスは電源オフ状態、またはオフライン状態です。SOはこれらの２つの状態を識別することができません。

電源通知は、デバイスがオープン、排他アクセス権の獲得（排他デバイスの場合）を経てイネーブル状態となっている場合にのみ機能します。

備考－イネーブル／ディセーブル　ｖｓ． 電源状態

これら２つの状態は、全く別のもので通常は関連がありません。　　　OPOSでは、「イネーブル」／「ディセーブル」は論理的な状態であるのに対し、電源状態は物理的な状態であると定義しています。デバイスによっては、論理的には「イネーブル」であっても、物理的には「オフライン」かもしれません。または、論理的には「ディセーブル」であっても、物理的には「オンライン」かもしれません。物理的な電源状態にかかわらず、OPOSは、デバイスがイネーブル状態の場合のみ状態を通知します。（SOは一般的にイネーブル状態の間しかデバイスと通信できないので、この制限が必要です。）

デバイスが「オフライン」の場合、SOはデバイスを「イネーブル」にしようとはしません。しかし、一度「イネーブル」になると、通常、SOは電源状態が変わっても（「オフライン」や「オフ」になっても）デバイスを「ディセーブル」にはしません。

### プロパティ

OPOSのデバイス電源通知モデルは、すべてのデバイスクラスに対して下記の共通APIを追加しています：

CapPowerReportingプロパティ：　デバイスの通知可能レベルを識別します。このプロパティの値は下記のうちのいずれかです。：

OPOS_PR_NONE：　SOはデバイスの電源状態の判断ができません。よって、電源通知機能は機能しません。

OPOS_PR_STANDARD：　SOは、２種類の電源状態を判断し通知が可能です。――　OFF_OFFLINE（電源オフまたはオフライン）とONLINE。

OPOS_PR_ADVANCED：　SOは、３種類のすべての電源状態を判断し通知が可能です。――　ONLINE、OFFLINE と OFF。

PowerStateプロパティ：　判断が可能ならば、SOによって現在の電源状態にセットされます。このプロパティの値は下記のうちのいずれかです。：

OPOS_PS_UNKNOWN

OPOS_PS_ONLINE

OPOS_PS_OFF

OPOS_PS_OFFLINE

OPOS_PS_OFF_OFFLINE

PowerNotifyプロパティ：　StatusUpdateEventsやPowerStateプロパ ティを使用した電源通知機能をイネーブルにするために、アプリケーションがこのプロパティをセットします。このプロパティはデバイスがイネーブルになる前にのみセットが可能です。（すなわちDeviceEnabledがTRUEにセットされる前）
この制限により、アプリケーションに対する悪影響を発生させることなく、電源通知機能の単純な実装が可能となっています。アプリケーションは、電源通知を受けるか否かのいずれかですが、これらの場合について切り換えの仕組みは必要ありません。このプロパティの値は下記のうちのいずれかです。：

OPOS_PN_DISABLED

OPOS_PN_ENABLED

### DeviceEnabledプロパティと電源通知機能

CapPowerReportingが OPOS_PR_NONE以外の値で、かつ PowerNotifyが OPOS_PN_ENABLEDの場合、下記の記述内容が、DeviceEnabledに追加されます。

コントロールがDeviceEnabledをFALSEからTRUEに変更すると、　電源状態の監視が開始されます。

デバイスがONLINEの場合：

PowerStateはOPOS_PS_ONLINEに設定されます。

StatusUpdateEventが通知され、そのStatusパラメータは

デバイスの電源状態がOFF、OFFLINE、OFF_OFFLINEの場合、コントロールはイネーブルはできないと判断し、ResultCodeにOPOS_E_NOHARDWARE、または OPOS_E_OFFLINE を設定します。

しかし、デバイスをイネーブルにできない他の条件がなく、またコントロールがイネーブル要求に対し正常終了を返す場合：

PowerStateはOPOS_PS_OFF、OPOS_PS_OFFLINE、またはOPOS_PS_OFF_OFFLINEに設定されます。

StatusUpdateEventが通知され、そのStatusパラメータはOPOS_SUE_POWER_OFF、OPOS_SUE_POWER_OFFLINE、またはOPOS_SUE_POWER_OFF_OFFLINEが設定されます。

コントロールがDeviceEnabledをTRUEからFALSEに変更すると、　OPOSとしては、コントロールがもはや電源状態の監視は行わないもの、と定義されています。したがって：

PowerStateは、OPOS_PS_UNKNOWNに設定されます。

## デバイスインフォメーションレポーティングモデルについて

第1.8版にて追加

システム管理エージェントのようなアプリケーションでは、POS端末に取り付けられた様々なPOSデバイスの現在の構成や使用状態を監視する必要がある場合があります。

構成情報は、デバイスのシリアル番号、ファームウェア版数や接続方法などです。POSプリンタ使用状態の例は、印刷行数、稼働時間、用紙カット回数などです。スキャナ使用状態の例は、スキャン回数、稼動時間などです。MSR使用状態の例は、読み取り成功回数、読み取り失敗回数、稼働時間などです。後述のPOSデバイスカテゴリ毎に収集されるデバイススタティスティクスのXML定義例を参照してください。

情報はデバイス自身に収集格納される場合や、サービスオブジェクトで収集され、POS端末やストアコントローラに格納される場合があります。

複数のアプリケーション（例えばＰＯＳアプリケーションとシステム管理アプリケーション）が同一のデバイスからスタティスティクスを獲得したい場合、それぞれが必要な時に整然とデバイスにアクセスできるように、両方のアプリケーションが適切な注意を払わなければなりません。これはデバイスへのアクセスが必要になった時に、ClaimDeviceメソッドの使用とDeviceEnabledプロパティをTRUEにセットし、その後デバイスへのアクセスが不要となった時にDeviceEnabledプロパティへのFALSEのセットとReleaseDeviceメソッドの使用によって行います。この方式によるデバイスアクセスの調整については、各アプリケーション自身の責任となります。

### スタティスティクスレポーティングプロパティとメソッド

OPOSデバイスインフォメーションレポーティングモデルはすべてのデバイスクラスに下記の共通プロパティとメソッドを追加します。

CapStatisticsReportingプロパティ：　デバイスのスタティスティクスレポーティング能力を示します。FALSEの場合、そのデバイスに関する有効なスタティスティクスは有りません。これは以前の版数の仕様と互換なサービスと同じです。TRUEの場合、デバイスのどれかのスタティスティクスが有効です。

CapUpdateStatisticsプロパティ：　収集しているスタティスティクス（またはその一部）をアプリケーションがリセット/変更できるかどうかを示します。このプロパティはCapStatisticsReportingがTRUEの時のみ有効です。CapUpdateStatisticsがFALSEの場合、アプリケーションがリセット/変更できるスタティスティクスはありません。TRUEの場合、スタティスティクス（のどれか）をアプリケーションがリセット/変更できます。

ResetStatisticsメソッド：　CapStatisticsReportingとCapUpdateStatisticsの両方がTRUEの時のみ呼び出し可能です。このメソッドはリセット可能なデバイススタティスティクスの１つ、複数、あるいはすべてを０にリセットします。

RetrieveStatisticsメソッド：　CapStatisticsReportingがTRUEの時のみ呼び出し可能です。このメソッドは収集されているデバイススタティスティクスの１つ、複数、あるいはすべてを取得します。

UpdateStatisticsメソッド：　CapStatisticsReportingとCapUpdateStatisticsの両方がTRUEの時のみ呼び出し可能です。このメソッドはリセット可能なデバイススタティスティクスの１つ、複数、あるいはすべてを指定の値に変更します。

### POSデバイススタティスティクスのXML定義

OPOS(UnifiedPOS)で定義された各デバイスカテゴリのスタティスティクスを含むXMLファイルは、この仕様書と同じWebサイトからダウンロードできます。これらのスタティスティクスは名前や “U_” の文字列を使ったグループをメソッドのパラメータ（の一部）に指定することで個別に参照することができます。

製造者/サービス提供者はベンダ固有のスタティスティクスを用意された “ManufacturerSpecific” セクションに追加できます。これらのスタティスティクスは名前や “M_” の文字列を使ったグループをメソッドのパラメータ（の一部）に指定することで個別に参照することができます。

以下の表はUnifiedPOSに定義された、すべてのデバイスカテゴリに共通な”DeviceInformation”セクションの情報の定義を示しています。

<DeviceInformation>

| XML定義名称 | 定義内容説明 |
| --- | --- |

UnifiedPOSVersion

サポートしているUnifiedPOS仕様書の版数

DeviceCategory

デバイスクラスカテゴリ (例えばPOSPrinter)

ManufacturerName

製造者名

ModelName

モデル名

SerialNumber

シリアル番号

ManufactureDate

製造日付

MechanicalRevision

ハードウェア版数

FirmwareRevision

ファームウェア版数

Interface

接続方法 (例えばRS232やUSB)

InstallationDate

設置日付

以下は “UnifiedPOS” に定義されたキャッシュドロワデバイスカテゴリのスタティスティクスで記述されたXMLファイルの例です。

<?xml version='1.0' ?>

<UPOSStat version="1.8.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.nrf-arts.org/IXRetail/namespace/" xsi:schemaLocation="http://www.nrf-arts.org/IXRetail/namespace/UPOSStat.xsd">

<Event>

<Parameter>

<Name>DrawerGoodOpenCount</Name>

<Value>1353</Value>

</Parameter>

<Parameter>

<Name>DrawerFailedOpenCount</Name>

<Value>2</Value>

</Parameter>

<ManufacturerSpecific>

<Name>MyPersonalStat</Name>

<Value>14.32</Value>

<unitofmeasure>meters</unitofmeasure>

</ManufacturerSpecific>

</Event>

<Equipment>

<UnifiedPOSVersion>1.8</UnifiedPOSVersion>

<DeviceCategory UPOS="CashDrawer"/>

<ManufacturerName>Cashdrawers R Us</ManufacturerName>

<SerialNumber>12345</SerialNumber>

<ModelName>CD-123</ModelName>

<FirmwareRevision>1.0 Rev. B</FirmwareRevision>

<Interface>RS232</Interface>

<InstallationDate>2000-03-01</InstallationDate>

</Equipment>

</UPOSStat>

## アップデートファームウェアデバイスモデルについて

第1.９版にて追加

ＰＯＳアプリケーションは、ＰＯＳ端末に接続されたさまざまなデバイスのファームウェアの更新機能をしばしば必要とします。このモデルは、ＯＰＯＳコントロールにより制御されるデバイスのファームウェアを更新するための、統一したアプリケーションインターフェースを定義します。

このモデルは以下の機能を有します。

CapUpdateFirmwareプロパティは、デバイスがファームウェアを更新する機能を有することを示します。

CapCompareFirmwareVersionプロパティは、ファームウェアファイルのバージョンがデバイスのファームウェアバージョンと比較できることをあらわします。

UpdateFirmwareメソッドは、デバイスのファームウェアの更新を非同期で実行します。

CompareFirmwareVersionメソッドは、デバイスのファームウェアバージョンとファームウェアファイルのバージョンを比較します。

StatusUpdateEventのStatusに、ファームウェア非同期更新の経過通知の値を追加します。

ファームウェア更新処理は、その進行をStatusUpdateEventで通知することで非同期に処理されます。このファームウェア更新処理は、OPOSで定義される全てのデバイスに適用されます。

サービスオブジェクトがデバイスのファームウェアを実際に更新する手段は、OPOS仕様に含まれません。ファームウェア更新処理の開始と、更新の進捗状況の通知手段のみが含まれます。

## 廃止予定の扱い		第1.11版にて追加

仕様の曖昧さおよび誤解を修正可能にするため、廃止予定の手続きは最終的にこれらの項目を削除するために必要です。

廃止予定の処理はプロパティやメソッドおよび、パラメータ、定数、列挙体に対して同様に適用できます。

ある要素が廃止予定としてマークされているならば、サービスプロバイダは標準仕様の継続する二回までのマイナーリリースでその要素の機能をサポートする必要があります。ある要素が廃止予定としてマークされた後、標準仕様の3回目のリリース開始後、その要素の使用がE_DEPRECATEDの結果をもたらします。

ある要素が廃止予定としてマークされているならば、その要素のサポートは、廃止予定としてマークされた後の標準規格のメジャーリリースで標準規格から削除されます。

すべての廃止予定の要素と、初めに要素が廃止予定としてマークされたときに関連のあるバージョンは“付録F 廃止予定履歴”に記載されています。

## ハイドラデバイスの検討		　　　　　第1.1２版にて更新

初期接続モデル

POSの周辺機器の標準規格の開発が始まった時、最もフレキシブルな方法は２層のプロセスを経由して周辺機器と通信できるアプリケーションを持つことであると決めました。Microsoft製COMプラットフォームが初めてサポートされたアーキテクチャなので、コントロールオブジェクトとサービスオブジェクトの名称が選ばれました。後にJavaが定義された時、その技術がWindowsワールドで定義された"object"を使わずにJava技術を用いました。（２層のプロセスの）名称はデバイスコントロールやデバイスサービスといったWindowsと緊密に連携したものであります。しかしながら、より高い概念レベルでの機能は同じままです。

コントロールオブジェクト、またはデバイスコントロール

アプリケーションがデバイス名を使って周辺機器と通信できるように、通信ポートが開かれ、デバイス名が割り当てられるように、通常“パイプ”と呼ばれるような、ソフトウェアの薄い層が定義された。

サービスオブジェクトまたはデバイスオブジェクト

アクセス処理、監視処理、プロセス処理を可能にするインターフェースを行うベンダー仕様コードは、周辺機器のすべての機能を表します。また、アプリケーションが周辺機器と接続するために必要な、プロパティ、メソッド、イベントの共通設定を明示します。

単一機能の周辺機器デバイスのプロセスは、とても明瞭です。最も単純化したシステムで、コントロールオブジェクトの１つのインスタンスは、サービスオブジェクトと接続するために作成されます。単純なPOSプリンタの例として：

単純ではありますが、別のレベルの複雑性が加わった、1つ以上のアプリケーションがデバイスを使わなければならない場合です。この場合、別のコントロールオブジェクトはインスタンス化され、周辺機器のサービスオブジェクトに対応するため生成されます。また、すべてのアプリケーションは周辺機器を共有することができる能力があることがわかっており（本例は、共有可能デバイスを仮定）、標準が提供するClaimDeviceとReleaseDeviceのメソッドを利用する必要があります。POSプリンタの例、下図参照。

本例では、RS-232 シリアル接続のため、周辺機器と接続されていている、個々のアプリケーションに関しては、デバイスに対して唯一の物理的な接続となっている点に、ご注意ください。協調するアプリケーションが利用された場合、デバイス共用の必要性が生じます。

マルチファンクション(ハイドラ)周辺機器デバイス

モデルは単一ユニット中で複数のデバイスクラス機能を含む周辺機器を対象とするために拡張する必要がありました。そのようなデバイスの一例は、ラインディスプレイ、ドロワー、MICR、あるいは他のデバイスをコントロールすることができる付加的な機能をもったPOSプリンタです。これらの周辺機器は、一つの体に繋がった多数の頭を持つギリシャ神話の動物にちなんで、“ハイドラ”周辺機器と呼ばれています。

POS周辺機器の相互通信で、アプリケーションへのインターフェースは以下のいずれの場合も知る必要がありません。一方は物理的に複数の周辺機器が使われています。他方は複数の物理的周辺機器デバイスの機能を持ち合わせた、一つの物理的周辺機器が使われています。

複数の物理的周辺機器が存在する場所においては、複数の“パイプ” (例えばRS-232 シリアルポート)が必要です・・・一つ一つの物理的周辺機器のために。

ハイドラ周辺機器においては、1つの"パイプ"が必要であり、そのパイプに接続された周辺機器の多岐にわたる全ての機能と通信するために使われています。

例えば、個別のPOSプリンタと個別のMICRデバイスが存在する場合と、別の例として、MICRリーダが組み込まれているPOSプリンタ（ハイドラデバイス）の場合を考えてみます。アプリケーション視点ではわかりません。アプリケーションは、物理的に存在するハードウェアデバイスがどんなタイプなのかを知ったり、考慮したりすることはありません。理想的には、デバイスは2つの実装のうちどちらであっても双方向通信をするために、同じアプリケーションコードを使うことが出来るべきです。

周辺機器の機能に基づいた実装に影響されて、異なるコードを作るべきものでもない。例えば：

この場合、MICRとPOSプリンタを作動させるアプリケーションは２つの分離したポートを使うが、2つのポートが使われている事実とは無関係に、MICRとPOSプリンタの機能と交信することにご注意ください。

この場合、MICRとPOSプリンタを作動させるアプリケーションは１つのポートのみを使うが、１つのポートのみが使われている事実とは無関係に、MICRとPOSプリンタの機能と交信することにご注意ください。ポートを制御したり、適正なインターフェ－スとの往復通信機能経路を決定したりするのは、ハイドラサービスオブジェクト次第です。

検討

アプリケーションのインターフェースに関して同じに動作する2つの相互接続技術を熱望する一方で、現実には問題が生じている。ハイドラの場合、特定のデバイスの機能のうちの一つであるエラー状態が他の機能の使用を妨げてしまいます。ハイドラでなく各々の周辺機器がまさに独立している場合、これは起きません。プリンタとMICRがハイドラになっている場合、例えば、用紙切れで作動しているプリンタが、MICRコードの読み込みを妨げる状態があります。“用紙切れ”のエラー状態はPOSプリンタのインターフェースを経由して通知されますが、MICRのインターフェースを経由する手段がありません。

ハイドラの場合、MICR読み込みを要求するアプリケーションに、個別のMICRの場合には得られなかった、エラーまたはステータスの状態が提示されます。これは、”ハングアップ”状態または、未解決のエラー状態が起こりえることを示します。

明らかに、エラー状態は、問題を警告し、解決させることができるように、MICR機能を使用しているアプリケーションに通知される必要があります。MICRアプリケーションに対して無意味な"用紙切れ"エラー通知するよりむしろ、一般的なE_FAILUREエラーが、問題について警告するためにアプリケーションへ返されるべきです。

MICRアプリケーションは、そして、状況の回復のためにエラー復帰の手順をおこないます。エラーメッセージは、MICRデバイス使用時に、差し迫った問題をオペレータに知らせるコンソールメッセージにより、エラー復帰操作を実現します。特定デバイスに関するオペレータの知識は、問題を訂正するのに使われます。

この場合、MICRはプリンタの一部であるという知識により、オペレーターの注意は“紙なし”状態に向かうでしょう。その解決策は、紙の交換であり、そして、プリンタ同様にMICRのエラー状態を解消することにもなります。どのようなサービスオブジェクトを作っても、個別周辺機器またはハイドラ周辺機器との相互通信の際に、アプリケーションに対しては"同じに見える"のでご注意ください。これを確実に達成するため、サービスオブジェクトは慎重に設計する必要があります。デバイスベンダーは、そのようなハイドラデバイスにアクセスがあったときに、存在しうるすべての制限事項および、独立デバイスでは起こりえないハイドラデバイス特有な非定常状態をユーザードキュメント中で明らかにすべきです。従って、ソフトを設計する時と同様にエラーの解決策を計画する場合、アプリケーション開発者は、個別とハイドラPOSデバイスの可能性を考えるべきです。

## OPOSコントロールの解説

### 章の構成

第2章では、共通のプロパティ、イベント、メソッドのインタフェースについて説明します。

後続の章では、以下のOpenPOSのActiveXコントロールについての、インタフェースの説明を行います。

ドロワー

ラインディスプレイ

ハードトータル

キーロック

磁気ストライプリーダ(MSR)

POSプリンタ

スキャナ（バーコードリーダ）

POSキーボード

コインディスペンサ（第1.2版にて自動釣り銭機に拡張）

秤

自動釣り銭機（第1.2版にて追加）

トーンインジケータ（第1.2版にて追加）

PINパッド（第1.3版にて追加）

CAT（第1.4版にて追加）

ポイントカード機（第1.5版にて追加）

パワーマネージメント（第1.5版にて追加）

付録A. システムレジストリのOPOS利用について詳細に説明します。

付録B. OPOSヘッダファイルがあります。

付録C. 技術的な詳細説明があります。

付録D. ClaimDeviceおよびReleaseDeviceについて

付録E. 本書の履歴

### データの型

以降の説明で用いるパラメータの型と戻り値の型は次のとおりです。

型	意味

BOOL	TRUE（ゼロ以外）とFALSE（ゼロ）を有効値とする整数。

COM IDL型：VARIANT_BOOL(short)。値は VARIANT_TRUE(-1)とVARIANT_FALSE(0)を取ります。

VARIANT型：VT_BOOL

BSTR	文字ストリング。文字列、NUL値（文字列の終了を示す）からなります。

COM IDL型：BSTR（unsigened short*）

VARIANT型：VT_BSTR

BSTR*	文字ストリングのポインタ。

COM IDL型：BSTR*（unsigened short**）

VARIANT型：VT_BYREF | VT BSTR

LONG	32ビット長の整数。

COM IDL型：long

VARIANT型：VT_14

LONG*	32ビット長のポインタ。

COM IDL型：long*

VARIANT型：VT_BYREF | VT_14

CURRENCY	第1.3版以降
通貨値。64ビット長の整数。小数点以下を4桁固定で定義。例えば、整数 “1234567” は
“123.4567” を意味する。

COM IDL型：CURRENCY(union tagCY)

“union tagCY”は、下記のような宣言方法

{

struct{ long Hi; long Lo; };

＿　　int64 int64;

};

VARIANT型：VT_CY

CURRENCY*	第1.3版以降
通貨値のポインタ。

COM IDL型：CURRENCY*(union tagCY*)

VARIANT型：VT_BYREF | VT CY

# 第1章（.NET版）
はじめに

## POS for .NETとは?											第1.11版にて更新

POS for .NETは、Microsoft Windows Embedded for Point of Service（WEPOS）と呼ばれる、MicrosoftのオペレーティングシステムであるWindowsベースのPOSシステムに、ハードウェアを容易に統合可能にするオープンなデバイスドライバアーキテクチャを提供するクラスライブラリです。.NET Frameworkアーキテクチャを利用した、Microsoftオペレーティングシステムを基盤とするUnifiedPOS標準の実装です。注：この版のPOS for .NETの実装は、UnifiedPOS仕様書の1.8版に準拠しています。UnifiedPOS仕様書の1.10版のリリース後、POS for .NET仕様はUnifiedPOS仕様書の最新リリースに準拠、同期していく予定です。

POS for .NETの目的は次のとおりです。

UnifiedPOS仕様書と既存のOPOS実装との密接な関連を維持しながら、.NET Framework上でWin32ベースPOSデバイスへのアクセス用アーキテクチャを定義すること

抽象化したUnifiedPOSデバイスと繋がる、様々なPOSアプリケーションのサポートが十分に行える、POSデバイスインターフェイスセットを定義すること。.NET Framework拡張のメリットによって、これらデバイスの管理が簡単になります

.NET Frameworkが提供するすべての豊富な機能ではないが、既存の（レガシーな）OPOSデバイスサービスが.NET Framework上で機能するマイグレーションパスを提供すること

POS for .NETの本リリースは次のものからなります。

UnifiedPOS Programmer’s Guide：アプリケーション開発者およびハードウェア業者向け（本マニュアル）

POS for .NET SDK（完全なクラスライブラリを含む）：下記で入手可能です
www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ADAA1129-5CB1-415E-B339-E508FCA55CA0&displaylang=en
SDKには、サンプルコードも含まれます

.NETアプリケーションでOPOSサービスを使用するための追加リソース：

「Shim」と呼ばれる、ソフトウェア/ミドルウェアの文書とコードのセットが入手可能です。これにより、POSアプリケーションが、.NETFrameworkのもとで、既存のOPOS命名規則を用いて実行することができます。「Shim」は、Microsoftがサポートする製品ではなく、.NET Frameworkの利点をすべて利用できるわけではありませんが、.最小限のコード変更で.NETPlatformを作成するためのものです。簡単な説明がこの付録にあります

## マニュアル対象者

この章の対象読者は、POS周辺装置へのアクセスが必要な、Microsoft Windows Embedded for Point of Service（WEPOS）プラットホームにUnifiedPOS標準を実装したいアプリケーション開発者です。また、POS for .NETのサービスオブジェクトを作成したいプログラマ（デバイスメーカー）や、POS for .NETでのインターフェイスの方法の理解を深めたいアプリケーション開発者も対象になります。

この章は、読者が以下に精通していることを前提としています。

本マニュアルのUnifiedPOSデバイスの各章

POS周辺装置の一般的特徴

Microsoft .NET Frameworkの用語とアーキテクチャ

付録AのOPOSに関する実用的な知識。これによって、UnifiedPOSで実装された周辺機器の、Windows上での微妙な違いについて、特に詳しく知ることができます

Visual Studio for .NETを含むMicrosoftの統合開発ツール、および.NETアプリケーション開発言語（例えば、Microsoft Visual Basic for .NET、C# for .NET、Visual C++ for .NETなど）のうち少なくとも1つに精通していること。注意すべき点ですが、POS for .NET向けのControl Programmer’s Guide（CPG）はありません。コードのサンプルは、下記リンクのPOS for .NET SDKに含まれています
www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ADAA1129-5CB1-415E-B339-E508FCA55CA0&displaylang=en

注：この付録の例では、メソッドのシグネチャを記載するとき、Visual C# .NETの構文を使用しています。

## POS for .NETの概説

次の図は、POS for .NETの上位レベルのアーキテクチャを表します。アプリケーションは、PosExplorer APIを呼び出すことで、利用可能なPOS周辺機器を列挙し、それらのサービスオブジェクトをインスタンス化します。一旦PosExplorer APIによってサービスオブジェクトがインスタンス化されると、アプリケーションはオブジェクトと直接通信することができます。デバイス依存のサービスオブジェクトは、プロパティ、メソッド、およびイベントを通じて、周辺機器の状態と動作を提示します。

OPOS実装での動作とは異なり、POS for .NETでは、コントロールオブジェクトの概念はありません。その代わり、PosExplorer APIは、ある意味で、すべてのデバイスクラスに対する唯一のコントロールオブジェクトとして動作します。POS for .NETの設定が保持する、グローバルなconfiguration storeが存在します。PosExplorer APIは、システムに定義されている論理デバイスとその他の関連する情報を記憶域から読み込みます。また、物理デバイスとサービスオブジェクトの設定もconfiguration storeに保持されます。サービスオブジェクトは、そのプロパティ値をconfiguration storeとの間で読み書きできます。

注目すべき重要な点は、既存の（レガシーな）OPOS CO/SOのソフトウェアコードと新しい.NETベースのクラスに依存するソフトウェアコードの両方を利用できることです。ただし、OPOSの既存の（レガシーな）サービスオブジェクトを使用する場合は、.NETベースのサービスの豊富な機能のすべてを使用することはできません。.NETの全ての機能を活用したサービスを持つ、.NETの全ての機能を活用するデバイスに対して、.NET POSアプリケーションを実装することが今後期待されます。

OPOSコントロールと同様、.NET SOベースクラスは、アプリケーションに対してプロパティ、メソッド、およびイベントを公開します。サービスオブジェクトは、POS for .NETによって定義されたデバイスクラスインターフェイスを実装するクラスです。Microsoftから供給されるインターフェイスは、アプリケーションが、UnifiedPOS標準で定義されたプロパティ、メソッド、およびイベントを利用して、POS周辺デバイスと相互通信するクラスインターフェイスを提供します。通信の応答は、メソッドの戻り値によって、また、パラメータ、プロパティ、およびイベントによってアプリケーションに渡されます。

## POS for .NET関連用語の説明

### デバイスクラス

デバイスクラスは、プロパティ、メソッド、イベントのセットを共有するPOSデバイスのひとつのカテゴリです。例えば、CashDrawer、POSPrinterなどです。

デバイスの中には2つ以上のデバイスクラスをサポートするものがあります。例えば、POSプリンタには、キャッシュドロワー・キックアウトを組み込んだものがあります。また、バーコードスキャナには、一体化された計量器が組み込まれているものもあります。

### サービスオブジェクト（SO）

サービスオブジェクトは、POS for .NETによって定義されるデバイスクラスのインターフェイスを実装するクラスです。プロパティ、およびアプリケーションから呼び出されるメソッドを公開します

## POS for .NETの主要な機能

### POS周辺機器の.NETインターフェイス

POS for .NETは、UnifiedPOSの1.8版で定義されたデバイスについてのインターフェイスを定義します。1.9版、および1.10版（この版）で追加されたデバイスは、UnifiedPOSの将来の版で定義されます。

### サービスオブジェクトのBase class

Base classは、デバイスの種類ごとにサービスオブジェクトの典型的な機能を実装します。このことが、SOの開発を単純化し、総合的な品質と一貫性を向上し、開発期間を削減するのに寄与します。

### サービスオブジェクトのBasic class

Basic classは、サービスオブジェクトに共通の動作を実装します。共通の動作の例として、以下が挙げられます。

Open();
Claim();
DeviceEnabled();

### プラグアンドプレイ

POS for .NETは、POS用周辺機器が、標準的なPCデスクトップ周辺機器と同等レベルのプラグアンドプレイ（PnP）Windowsアーキテクチャを利用できるようにします。PnPは、ハードウェア周辺機器がPCに接続されたときに、対応するドライバを（ほとんど）ユーザの介在なしに自動的にインストールするWindowsの機能です。現時点では、PnPはUnifiedPOSが実装する機能ではありませんが、PnPデバイスは、UnifiedPOSデバイス仕様に沿ってサポートされています。PnPサポートの詳細については、
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnwue/html/ch11j.asp
をご覧ください。

### 標準化されたセットアップ

POS for .NETサービスオブジェクトの標準的なインストールとアンインストールの手順が提供されています。これにより、OPOSで必要とされるようなサービスをロードする特別なインストールプログラムは必要なくなります。

### デバイスの列挙

POS for .NETサービスによって、システムにインストールされたすべてのPOS周辺機器のデバイスを列挙することが可能になります。

### ソフトウェアベースのデバイススタティスティクス

UnifiedPOSで提供されるデバイススタティスティクスに加えて、ハードウェア独自のデバイススタティスティクスのための付加的なサポートが利用可能です。

### OPOS（COMベースの）サービスオブジェクトのサポート

POS for .NETは、COMベースのサービスオブジェクトへの投資を無駄にしないためのライブラリの一部として、.NET、COM間の完全な相互運用性を提供します。ただし、POS for .NET V1.0では、下記のデバイスクラスについてのみ、1.10版リリースで相互運用機能が提供されます。

CashDrawer
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ccl/html/C_Microsoft_PointOfService_CashDrawer_ctor.asp)

CheckScanner
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ccl/html/C_Microsoft_PointOfService_CheckScanner_ctor.asp)

LineDisplay
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ccl/html/C_Microsoft_PointOfService_LineDisplay_ctor.asp)

MSR
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ccl/html/C_Microsoft_PointOfService_MSR_ctor.asp)

PINPad
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ccl/html/C_Microsoft_PointOfService_PINPad_ctor.asp)

POSKeyboard
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ccl/html/C_Microsoft_PointOfService_POSKeyboard_ctor.asp)

POSPrinter
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ccl/html/C_Microsoft_PointOfService_POSPrinter_ctor.asp)

Scanner
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ccl/html/C_Microsoft_PointOfService_Scanner_ctor.asp)

POS for .NETの後継バージョンにおけるOPOSサポートの詳細については、
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/xpehelp/html/startpage.asp
をご覧ください。

### サービスオブジェクト検証プログラム

OPOSと比較した場合のPOS for .NETの進歩は、サードパーティの検証プログラムが利用可能なことです。このプログラムは、POS for .NETサービスオブジェクトのための一定レベルのテスト機能を提供します。現時点では、この相互運用性プログラムは、Microsoftによって管理されています。

## プログラミング構築におけるOPOSとの主な差異

### 命名規則

ライブラリは、.NETクラスにPascal式命名規則を使用しており、メソッドのパラメータはキャメルケース（単語を大文字始まりにして記号や空白なしで連結する表記規則）になっています。これらの規則は、.NETの「クラスライブラリ開発者向けのデザインガイドライン」と一致しています。.NETの「クラスライブラリ開発者向けのデザインガイドライン」の詳細については、下記をご覧ください。

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpgenref/html/cpconnetframeworkdesignguidelines.asp

### 列挙体

POS for .NETは、広範囲にわたって列挙体を利用します。これには、いくつかの目的があります。列挙体は、アプリケーションとデバイスサービスオブジェクトの両方にインバウンドパラメータの使用を強要します。この方法の型チェックは、パラメータの領域オーバーや戻り値に起因するバグ防止に役立ちます。

さらに、列挙体の使用により、名前空間における大きな定数リストを使用しなくて済みます。ライブラリの開発では、定数データ型に対して範囲の有効性チェックを実施することが必要ですが、これは列挙体を使用することで自動的に行われます。

注意すべき点は、使用可能な列挙体の値には限りがあります。しかし、個々の数値の指定範囲が非常に大きくなる可能性があります。例として、timeoutパラメータが挙げられます。指定可能な値は-1からInt32のサイズまでです。値-1は「無限に待つ」と解釈され、0からInt32のサイズまでのすべての値は、タイムアウトエラーが発生するまでの時間（ミリ秒単位）を表します。この場合の最善の方法は、定数（-1など）を「無限に待つ」と定義し、Int32の値を「無限に待たない条件」として利用することです。

以下の数ページは、現在のOPOSの定数とそれに対応するPOS for .NETの列挙体を示す表です。

| OPOSでの名称 | POS for .NET |
| --- | --- |
|  | クラス | パラメータ |
|  |  | 型 | 名前 |
| OPOS_S_CLOSED | ControlState | enum | Closed |
| OPOS_S_IDLE | ControlState | enum | Idle |
| OPOS_S_BUSY | ControlState | enum | Busy |
| OPOS_S_ERROR | ControlState | enum | Error |
| OPOS_SUCCESS | ErrorCode | enum | Success |
|  | ErrorCode | enum | Unspecified |
| OPOS_E_CLOSED | ErrorCode | enum | Closed |
| OPOS_E_CLAIMED | ErrorCode | enum | Claimed |
| OPOS_E_NOTCLAIMED | ErrorCode | enum | NotClaimed |
| OPOS_E_NOSERVICE | ErrorCode | enum | NoService |
| OPOS_E_DISABLED | ErrorCode | enum | Disabled |
| OPOS_E_ILLEGAL | ErrorCode | enum | Illegal |
| OPOS_E_NOHARDWARE | ErrorCode | enum | NoHardware |
| OPOS_E_OFFLINE | ErrorCode | enum | Offline |
| OPOS_E_NOEXIST | ErrorCode | enum | NoExist |
| OPOS_E_EXISTS | ErrorCode | enum | Exists |
| OPOS_E_FAILURE | ErrorCode | enum | Failure |
| OPOS_E_TIMEOUT | ErrorCode | enum | Timeout |
| OPOS_E_BUSY | ErrorCode | enum | Busy |
| OPOS_E_EXTENDED | ErrorCode | enum | Extended |
| OPOSERR |  |  |  |
| OPOSERREXT |  |  |  |
| OPOS_ESTATS_ERROR | PosCommon | Int32 | ExtendedErrorStatistics |
| OPOS_CH_INTERNAL | HealthCheckLevel | enum | Internal |
| OPOS_CH_EXTERNAL | HealthCheckLevel | enum | External |
| OPOS_CH_INTERACTIVE | HealthCheckLevel | enum | Interactive |
| OPOS_PR_NONE | PowerReporting | enum | None |
| OPOS_PR_STANDARD | PowerReporting | enum | Standard |
| OPOS_PR_ADVANCED | PowerReporting | enum | Advanced |
| OPOS_PN_DISABLED | PowerNotification | enum | Disabled |
| OPOS_PN_ENABLED | PowerNotification | enum | Enabled |
| OPOS_PS_UNKNOWN | PowerState | enum | Unknown |
| OPOS_PS_ONLINE | PowerState | enum | Online |
| OPOS_PS_OFF | PowerState | enum | Off |
| OPOS_PS_OFFLINE | PowerState | enum | Offline |
| OPOS_PS_OFF_OFFLINE | PowerState | enum | OffOffline |
| OPOS_EL_OUTPUT | ErrorLocus | enum | Output |
| OPOS_EL_INPUT | ErrorLocus | enum | Input |
| OPOS_EL_INPUT_DATA | ErrorLocus | enum | InputData |
| OPOS_ER_RETRY | ErrorResponse | enum | Retry |
| OPOS_ER_CLEAR | ErrorResponse | enum | Clear |
| OPOS_ER_CONTINUEINPUT | ErrorResponse | enum | ContinueInput |
| OPOS_SUE_POWER_ONLINE |  |  |  |
| OPOS_SUE_POWER_OFF |  |  |  |
| OPOS_SUE_POWER_OFFLINE |  |  |  |
| OPOS_SUE_POWER_OFF_OFFLINE |  |  |  |
| OPOS_FOREVER | PosCommon | int | WaitForever |
| BB_UID_1 | DeviceUnits | enum | Unit1 |
| BB_UID_2 | DeviceUnits | enum | Unit2 |
| BB_UID_3 | DeviceUnits | enum | Unit3 |
| BB_UID_4 | DeviceUnits | enum | Unit4 |
| BB_UID_5 | DeviceUnits | enum | Unit5 |
| BB_UID_6 | DeviceUnits | enum | Unit6 |
| BB_UID_7 | DeviceUnits | enum | Unit7 |
| BB_UID_8 | DeviceUnits | enum | Unit8 |
| BB_UID_9 | DeviceUnits | enum | Unit9 |
| BB_UID_10 | DeviceUnits | enum | Unit10 |
| BB_UID_11 | DeviceUnits | enum | Unit11 |
| BB_UID_12 | DeviceUnits | enum | Unit12 |
| BB_UID_13 | DeviceUnits | enum | Unit13 |
| BB_UID_14 | DeviceUnits | enum | Unit14 |
| BB_UID_15 | DeviceUnits | enum | Unit15 |
| BB_UID_16 | DeviceUnits | enum | Unit16 |
| BB_UID_17 | DeviceUnits | enum | Unit17 |
| BB_UID_18 | DeviceUnits | enum | Unit18 |
| BB_UID_19 | DeviceUnits | enum | Unit19 |
| BB_UID_20 | DeviceUnits | enum | Unit20 |
| BB_UID_21 | DeviceUnits | enum | Unit21 |
| BB_UID_22 | DeviceUnits | enum | Unit22 |
| BB_UID_23 | DeviceUnits | enum | Unit23 |
| BB_UID_24 | DeviceUnits | enum | Unit24 |
| BB_UID_25 | DeviceUnits | enum | Unit25 |
| BB_UID_26 | DeviceUnits | enum | Unit26 |
| BB_UID_27 | DeviceUnits | enum | Unit27 |
| BB_UID_28 | DeviceUnits | enum | Unit28 |
| BB_UID_29 | DeviceUnits | enum | Unit29 |
| BB_UID_30 | DeviceUnits | enum | Unit30 |
| BB_UID_31 | DeviceUnits | enum | Unit31 |
| BB_UID_32 | DeviceUnits | enum | Unit32 |
| BB_DE_KEY |  |  |  |
| CASH_SUE_DRAWERCLOSED | CashDrawerStatus | enum | Closed |
| CASH_SUE_DRAWEROPEN | CashDrawerStatus | enum | Open |
| CAT_PAYMENT_LUMP | PaymentCondition | enum | Lump |
| CAT_PAYMENT_BONUS_1 | PaymentCondition | enum | Bonus1 |
| CAT_PAYMENT_BONUS_2 | PaymentCondition | enum | Bonus2 |
| CAT_PAYMENT_BONUS_3 | PaymentCondition | enum | Bonus3 |
| CAT_PAYMENT_BONUS_4 | PaymentCondition | enum | Bonus4 |
| CAT_PAYMENT_BONUS_5 | PaymentCondition | enum | Bonus5 |
| CAT_PAYMENT_INSTALLMENT_1 | PaymentCondition | enum | Installment1 |
| CAT_PAYMENT_INSTALLMENT_2 | PaymentCondition | enum | Installment2 |
| CAT_PAYMENT_INSTALLMENT_3 | PaymentCondition | enum | Installment3 |
| CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_1 | PaymentCondition | enum | BonusCombination1 |
| CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_2 | PaymentCondition | enum | BonusCombination2 |
| CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_3 | PaymentCondition | enum | BonusCombination3 |
| CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_4 | PaymentCondition | enum | BonusCombination4 |
| CAT_PAYMENT_REVOLVING | PaymentCondition | enum | Revolving |
| CAT_PAYMENT_DEBIT | PaymentCondition | enum | Debit |
| CAT_TRANSACTION_SALES | CreditTransactionType | enum | Sales |
| CAT_TRANSACTION_VOID | CreditTransactionType | enum | Void |
| CAT_TRANSACTION_REFUND | CreditTransactionType | enum | Refund |
| CAT_TRANSACTION_VOIDPRESALES | CreditTransactionType | enum | VoidPreSales |
| CAT_TRANSACTION_COMPLETION | CreditTransactionType | enum | Completion |
| CAT_TRANSACTION_PRESALES | CreditTransactionType | enum | PreSales |
| CAT_TRANSACTION_CHECKCARD | CreditTransactionType | enum | CheckCard |
| CAT_MEDIA_UNSPECIFIED | PaymentMedia | enum | Unspecified |
| CAT_MEDIA_NONDEFINE |  |  |  |
| CAT_MEDIA_CREDIT | PaymentMedia | enum | Credit |
| CAT_MEDIA_DEBIT | PaymentMedia | enum | Debit |
| OPOS_ECAT_CENTERERROR |  |  |  |
| OPOS_ECAT_COMMANDERROR |  |  |  |
| OPOS_ECAT_RESET |  |  |  |
| OPOS_ECAT_COMMUNICATIONERROR |  |  |  |
| OPOS_ECAT_DAILYLOGOVERFLOW |  |  |  |
| CAT_DL_NONE | CatLogs | enum | None |
| CAT_DL_REPORTING | CatLogs | enum | Reporting |
| CAT_DL_SETTLEMENT | CatLogs | enum | Settlement |
| CAT_DL_REPORTING_SETTLEMENT | CatLogs | enum | ReportingAndSettlement |
| CHAN_STATUS_OK | CashChangerStatus | enum | OK |
| CHAN_STATUS_EMPTY | CashChangerStatus | enum | Empty |
| CHAN_STATUS_NEAREMPTY | CashChangerStatus | enum | NearEmpty |
| CHAN_STATUS_EMPTYOK |  |  |  |
|  | CashChangerFullStatus | enum | OK |
| CHAN_STATUS_FULL | CashChangerFullStatus | enum | Full |
| CHAN_STATUS_NEARFULL | CashChangerFullStatus | enum | NearFull |
| CHAN_STATUS_FULLOK |  |  |  |
| CHAN_STATUS_JAM | CashChangerStatus | enum | Jam |
| CHAN_STATUS_JAMOK |  |  |  |
| CHAN_STATUS_ASYNC |  |  |  |
| CHAN_STATUS_DEPOSIT_START | CashDepositStatus | enum | Start |
| CHAN_STATUS_DEPOSIT_END | CashDepositStatus | enum | End |
| CHAN_STATUS_DEPOSIT_NONE | CashDepositStatus | enum | None |
| CHAN_STATUS_DEPOSIT_COUNT | CashDepositStatus | enum | Count |
| CHAN_STATUS_DEPOSIT_JAM | CashDepositStatus | enum | Jam |
| CHAN_DEPOSIT_CHANGE | CashDepositAction | enum | Change |
| CHAN_DEPOSIT_NOCHANGE | CashDepositAction | enum | NoChange |
| CHAN_DEPOSIT_REPAY | CashDepositAction | enum | Repay |
| CHAN_DEPOSIT_PAUSE | CashDepositPause | enum | Pause |
| CHAN_DEPOSIT_RESTART | CashDepositPause | enum | Restart |
| OPOS_ECHAN_OVERDISPENSE |  |  |  |
| CHK_CCL_MONO | CheckColors | enum | Mono |
| CHK_CCL_GRAYSCALE | CheckColors | enum | GrayScale |
| CHK_CCL_16 | CheckColors | enum | Color16 |
| CHK_CCL_256 | CheckColors | enum | Color256 |
| CHK_CCL_FULL | CheckColors | enum | Full |
| CHK_CIF_NATIVE | CheckImageFormats | enum | Native |
| CHK_CIF_TIFF | CheckImageFormats | enum | Tiff |
| CHK_CIF_BMP | CheckImageFormats | enum | Bmp |
| CHK_CIF_JPEG | CheckImageFormats | enum | Jpeg |
| CHK_CIF_GIF | CheckImageFormats | enum | Gif |
| CHK_CL_MONO | CheckColors | enum | Mono |
| CHK_CL_GRAYSCALE | CheckColors | enum | GrayScale |
| CHK_CL_16 | CheckColors | enum | Color16 |
| CHK_CL_256 | CheckColors | enum | Color256 |
| CHK_CL_FULL | CheckColors | enum | Full |
| CHK_IF_NATIVE | CheckImageFormats | enum | Native |
| CHK_IF_TIFF | CheckImageFormats | enum | Tiff |
| CHK_IF_BMP | CheckImageFormats | enum | Bmp |
| CHK_IF_JPEG | CheckImageFormats | enum | Jpeg |
| CHK_IF_GIF | CheckImageFormats | enum | Gif |
| CHK_IMS_EMPTY | ImageMemoryStatus | enum | Empty |
| CHK_IMS_OK | ImageMemoryStatus | enum | OK |
| CHK_IMS_FULL | ImageMemoryStatus | enum | Full |
| CHK_MM_DOTS | MapMode | enum | Dots |
| CHK_MM_TWIPS | MapMode | enum | Twips |
| CHK_MM_ENGLISH | MapMode | enum | English |
| CHK_MM_METRIC | MapMode | enum | Metric |
| CHK_CLR_ALL | CheckImageClear | enum | All |
| CHK_CLR_BY_FILEID | CheckImageClear | enum | FileId |
| CHK_CLR_BY_FILEINDEX | CheckImageClear | enum | FileIndex |
| CHK_CLR_BY_IMAGETAGDATA | CheckImageClear | enum | ImageTagData |
| CHK_CROP_AREA_ENTIRE_IMAGE | CheckScanner | Int32 | CropEntireImage |
| CHK_CROP_AREA_RESET_ALL | CheckScanner | Int32 | CropResetAll |
| CHK_CROP_AREA_RIGHT | CheckScanner | Int32 | CropRight |
| CHK_CROP_AREA_BOTTOM | CheckScanner | Int32 | CropBottom |
| CHK_LOCATE_BY_FILEID | CheckImageLocate | enum | FileId |
| CHK_LOCATE_BY_FILEINDEX | CheckImageLocate | enum | FileIndex |
| CHK_LOCATE_BY_IMAGETAGDATA | CheckImageLocate | enum | ImageTagData |
| CHK_SUE_SCANCOMPLETE | CheckScannerStatus | enum | ScanComplete |
| OPOS_ECHK_NOCHECK | CheckScanner | System.Int32 | ExtendedErrorNoCheck |
| OPOS_ECHK_CHECK | CheckScanner | System.Int32 | ExtendedErrorCheck |
| OPOS_ECHK_NOROOM | CheckScanner | System.Int32 | ExtendedErrorNoRoom |
| COIN_STATUS_OK | CoinDispenserStatus | enum | OK |
| COIN_STATUS_EMPTY | CoinDispenserStatus | enum | Empty |
| COIN_STATUS_NEAREMPTY | CoinDispenserStatus | enum | NearEmpty |
| COIN_STATUS_JAM | CoinDispenserStatus | enum | Jam |
| DISP_CB_NOBLINK | DisplayBlink | enum | None |
| DISP_CB_BLINKALL | DisplayBlink | enum | All |
| DISP_CB_BLINKEACH | DisplayBlink | enum | Each |
| DISP_CCS_NUMERIC | CharacterSetCapability | enum | Numeric |
| DISP_CCS_ALPHA | CharacterSetCapability | enum | Alpha |
| DISP_CCS_ASCII | CharacterSetCapability | enum | Ascii |
| DISP_CCS_KANA | CharacterSetCapability | enum | Kana |
| DISP_CCS_KANJI | CharacterSetCapability | enum | Kanji |
| DISP_CCS_UNICODE | CharacterSetCapability | enum | Unicode |
| DISP_CCT_NONE | DisplayCursors | enum | None |
| DISP_CCT_FIXED | DisplayCursors | enum | Fixed |
| DISP_CCT_BLOCK | DisplayCursors | enum | Block |
| DISP_CCT_HALFBLOCK | DisplayCursors | enum | HalfBlock |
| DISP_CCT_UNDERLINE | DisplayCursors | enum | Underline |
| DISP_CCT_REVERSE | DisplayCursors | enum | Reverse |
| DISP_CCT_OTHER | DisplayCursors | enum | Other |
| DISP_CCT_BLINK | DisplayCursors | enum | Blink |
| DISP_CRB_NONE | DisplayReadBack | enum | None |
| DISP_CRB_SINGLE | DisplayReadBack | enum | Single |
| DISP_CR_NONE | DisplayReverse | enum | None |
| DISP_CR_REVERSEALL | DisplayReverse | enum | All |
| DISP_CR_REVERSEEACH | DisplayReverse | enum | Each |
| DISP_CS_UNICODE | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetUnicode |
| DISP_CS_ASCII | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetAscii |
| DISP_CS_WINDOWS |  |  |  |
| DISP_CS_ANSI | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetAnsi |
| DISP_CT_NONE | DisplayCursors | enum | None |
| DISP_CT_FIXED | DisplayCursors | enum | Fixed |
| DISP_CT_BLOCK | DisplayCursors | enum | Block |
| DISP_CT_HALFBLOCK | DisplayCursors | enum | HalfBlock |
| DISP_CT_UNDERLINE | DisplayCursors | enum | Underline |
| DISP_CT_REVERSE | DisplayCursors | enum | Reverse |
| DISP_CT_OTHER | DisplayCursors | enum | Other |
| DISP_CT_BLINK | DisplayCursors | enum | Blink |
| DISP_MT_NONE | DisplayMarqueeType | enum | None |
| DISP_MT_UP | DisplayMarqueeType | enum | Up |
| DISP_MT_DOWN | DisplayMarqueeType | enum | Down |
| DISP_MT_LEFT | DisplayMarqueeType | enum | Left |
| DISP_MT_RIGHT | DisplayMarqueeType | enum | Right |
| DISP_MT_INIT | DisplayMarqueeType | enum | Init |
| DISP_MF_WALK | DisplayMarqueeFormat | enum | Walk |
| DISP_MF_PLACE | DisplayMarqueeFormat | enum | Place |
| DISP_GT_SINGLE |  |  |  |
| DISP_DT_NORMAL | DisplayTextMode | enum | Normal |
| DISP_DT_BLINK | DisplayTextMode | enum | Blink |
| DISP_DT_REVERSE | DisplayTextMode | enum | Reverse |
| DISP_DT_BLINK_REVERSE | DisplayTextMode | enum | BlinkReverse |
| DISP_ST_UP | DisplayScrollText | enum | Up |
| DISP_ST_DOWN | DisplayScrollText | enum | Down |
| DISP_ST_LEFT | DisplayScrollText | enum | Left |
| DISP_ST_RIGHT | DisplayScrollText | enum | Right |
| DISP_SD_OFF | DisplaySetDescriptor | enum | Off |
| DISP_SD_ON | DisplaySetDescriptor | enum | On |
| DISP_SD_BLINK | DisplaySetDescriptor | enum | Blink |
| DISP_BM_ASIS | LineDisplay | Int32 | DisplayBitmapAsIs |
| DISP_BM_LEFT | LineDisplay | Int32 | DisplayBitmapLeft |
| DISP_BM_CENTER | LineDisplay | Int32 | DisplayBitmapCenter |
| DISP_BM_RIGHT | LineDisplay | Int32 | DisplayBitmapRight |
| DISP_BM_TOP | LineDisplay | Int32 | DisplayBitmapTop |
| DISP_BM_BOTTOM | LineDisplay | Int32 | DisplayBitmapBottom |
| OPOS_EDISP_TOOBIG | LineDisplay | Int32 | ExtendedErrorTooBig |
| OPOS_EDISP_BADFORMAT | LineDisplay | Int32 | ExtendedErrorBadFormat |
| FPTR_S_JOURNAL | FiscalPrinterStations | enum | Journal |
| FPTR_S_RECEIPT | FiscalPrinterStations | enum | Receipt |
| FPTR_S_SLIP | FiscalPrinterStations | enum | Slip |
| FPTR_S_JOURNAL_RECEIPT | FiscalPrinterStations | enum | JournalReceipt |
|  | FiscalPrinterStations | enum | JournalSlip |
|  | FiscalPrinterStations | enum | ReceiptSlip |
| FPTR_AC_BRC | FiscalCurrency | enum | BrazilianCruceiro |
| FPTR_AC_BGL | FiscalCurrency | enum | BulgarianLev |
| FPTR_AC_EUR | FiscalCurrency | enum | Euro |
| FPTR_AC_GRD | FiscalCurrency | enum | GreekDrachma |
| FPTR_AC_HUF | FiscalCurrency | enum | HungarianForint |
| FPTR_AC_ITL | FiscalCurrency | enum | ItalianLira |
| FPTR_AC_PLZ | FiscalCurrency | enum | PolishZloty |
| FPTR_AC_ROL | FiscalCurrency | enum | RomanianLeu |
| FPTR_AC_RUR | FiscalCurrency | enum | RussianRouble |
| FPTR_AC_TRL | FiscalCurrency | enum | TurkishLira |
| FPTR_CID_FIRST | FiscalContractorId | enum | First |
| FPTR_CID_SECOND | FiscalContractorId | enum | Second |
| FPTR_CID_SINGLE | FiscalContractorId | enum | Single |
| FPTR_CC_BRAZIL | FiscalCountryCodes | enum | Brazil |
| FPTR_CC_GREECE | FiscalCountryCodes | enum | Greece |
| FPTR_CC_HUNGARY | FiscalCountryCodes | enum | Hungary |
| FPTR_CC_ITALY | FiscalCountryCodes | enum | Italy |
| FPTR_CC_POLAND | FiscalCountryCodes | enum | Poland |
| FPTR_CC_TURKEY | FiscalCountryCodes | enum | Turkey |
| FPTR_CC_RUSSIA | FiscalCountryCodes | enum | Russia |
| FPTR_CC_BULGARIA | FiscalCountryCodes | enum | Bulgaria |
| FPTR_CC_ROMANIA | FiscalCountryCodes | enum | Romania |
| FPTR_DT_CONF | FiscalDateType | enum | Configuration |
| FPTR_DT_EOD | FiscalDateType | enum | EndOfDay |
| FPTR_DT_RESET | FiscalDateType | enum | Reset |
| FPTR_DT_RTC | FiscalDateType | enum | RealTimeClock |
| FPTR_DT_VAT | FiscalDateType | enum | VatChange |
| FPTR_EL_NONE | FiscalErrorLevel | enum | None |
| FPTR_EL_RECOVERABLE | FiscalErrorLevel | enum | Recoverable |
| FPTR_EL_FATAL | FiscalErrorLevel | enum | Fatal |
| FPTR_EL_BLOCKED | FiscalErrorLevel | enum | Blocked |
| FPTR_PS_MONITOR | FiscalPrinterState | enum | Monitor |
| FPTR_PS_FISCAL_RECEIPT | FiscalPrinterState | enum | FiscalReceipt |
| FPTR_PS_FISCAL_RECEIPT_TOTAL | FiscalPrinterState | enum | FiscalReceiptTotal |
| FPTR_PS_FISCAL_RECEIPT_ENDING | FiscalPrinterState | enum | FiscalReceiptEnding |
| FPTR_PS_FISCAL_DOCUMENT | FiscalPrinterState | enum | FiscalDocument |
| FPTR_PS_FIXED_OUTPUT | FiscalPrinterState | enum | FixedOutput |
| FPTR_PS_ITEM_LIST | FiscalPrinterState | enum | ItemList |
| FPTR_PS_LOCKED | FiscalPrinterState | enum | Locked |
| FPTR_PS_NONFISCAL | FiscalPrinterState | enum | NonFiscal |
| FPTR_PS_REPORT | FiscalPrinterState | enum | Report |
| FPTR_RS_RECEIPT | FiscalReceiptStation | enum | Receipt |
| FPTR_RS_SLIP | FiscalReceiptStation | enum | Slip |
| FPTR_RT_CASH_IN | FiscalReceiptType | enum | CashIn |
| FPTR_RT_CASH_OUT | FiscalReceiptType | enum | CashOut |
| FPTR_RT_GENERIC | FiscalReceiptType | enum | Generic |
| FPTR_RT_SALES | FiscalReceiptType | enum | Sales |
| FPTR_RT_SERVICE | FiscalReceiptType | enum | Service |
| FPTR_RT_SIMPLE_INVOICE | FiscalReceiptType | enum | SimpleInvoice |
| FPTR_MT_ADVANCE | FiscalMessageType | enum | Advance |
| FPTR_MT_ADVANCE_PAID | FiscalMessageType | enum | AdvancePaid |
| FPTR_MT_AMOUNT_TO_BE_PAID | FiscalMessageType | enum | AmountToBePaid |
| FPTR_MT_AMOUNT_TO_BE_PAID_BACK | FiscalMessageType | enum | AmountToBePaidBack |
| FPTR_MT_CARD | FiscalMessageType | enum | Card |
| FPTR_MT_CARD_NUMBER | FiscalMessageType | enum | CardNumber |
| FPTR_MT_CARD_TYPE | FiscalMessageType | enum | CardType |
| FPTR_MT_CASH | FiscalMessageType | enum | Cash |
| FPTR_MT_CASHIER | FiscalMessageType | enum | Cashier |
| FPTR_MT_CASH_REGISTER_NUMBER | FiscalMessageType | enum | CashRegisterNumber |
| FPTR_MT_CHANGE | FiscalMessageType | enum | Change |
| FPTR_MT_CHEQUE | FiscalMessageType | enum | Cheque |
| FPTR_MT_CLIENT_NUMBER | FiscalMessageType | enum | ClientNumber |
| FPTR_MT_CLIENT_SIGNATURE | FiscalMessageType | enum | ClientSignature |
| FPTR_MT_COUNTER_STATE | FiscalMessageType | enum | CounterState |
| FPTR_MT_CREDIT_CARD | FiscalMessageType | enum | CreditCard |
| FPTR_MT_CURRENCY | FiscalMessageType | enum | Currency |
| FPTR_MT_CURRENCY_VALUE | FiscalMessageType | enum | CurrencyValue |
| FPTR_MT_DEPOSIT | FiscalMessageType | enum | Deposit |
| FPTR_MT_DEPOSIT_RETURNED | FiscalMessageType | enum | DepositReturned |
| FPTR_MT_DOT_LINE | FiscalMessageType | enum | DotLine |
| FPTR_MT_DRIVER_NUMB | FiscalMessageType | enum | DriverNumber |
| FPTR_MT_EMPTY_LINE | FiscalMessageType | enum | EmptyLine |
| FPTR_MT_FREE_TEXT | FiscalMessageType | enum | FreeText |
| FPTR_MT_FREE_TEXT_WITH_DAY_LIMIT | FiscalMessageType | enum | FreeTextWithDayLimit |
| FPTR_MT_GIVEN_DISCOUNT | FiscalMessageType | enum | GivenDiscount |
| FPTR_MT_LOCAL_CREDIT | FiscalMessageType | enum | LocalCredit |
| FPTR_MT_MILEAGE_KM | FiscalMessageType | enum | MileageKilometers |
| FPTR_MT_NOTE | FiscalMessageType | enum | Note |
| FPTR_MT_PAID | FiscalMessageType | enum | Paid |
| FPTR_MT_PAY_IN | FiscalMessageType | enum | PayIn |
| FPTR_MT_POINT_GRANTED | FiscalMessageType | enum | PointGranted |
| FPTR_MT_POINTS_BONUS | FiscalMessageType | enum | PointsBonus |
| FPTR_MT_POINTS_RECEIPT | FiscalMessageType | enum | PointsReceipt |
| FPTR_MT_POINTS_TOTAL | FiscalMessageType | enum | PointsTotal |
| FPTR_MT_PROFITED | FiscalMessageType | enum | Profited |
| FPTR_MT_RATE | FiscalMessageType | enum | Rate |
| FPTR_MT_REGISTER_NUMB | FiscalMessageType | enum | RegisterNumber |
| FPTR_MT_SHIFT_NUMBER | FiscalMessageType | enum | ShiftNumber |
| FPTR_MT_STATE_OF_AN_ACCOUNT | FiscalMessageType | enum | StateOfAnAccount |
| FPTR_MT_SUBSCRIPTION | FiscalMessageType | enum | Subscription |
| FPTR_MT_TABLE | FiscalMessageType | enum | Table |
| FPTR_MT_THANK_YOU_FOR_LOYALTY | FiscalMessageType | enum | ThankYouForLoyalty |
| FPTR_MT_TRANSACTION_NUMB | FiscalMessageType | enum | TransactionNumber |
| FPTR_MT_VALID_TO | FiscalMessageType | enum | ValidTo |
| FPTR_MT_VOUCHER | FiscalMessageType | enum | Voucher |
| FPTR_MT_VOUCHER_PAID | FiscalMessageType | enum | VoucherPaid |
| FPTR_MT_VOUCHER_VALUE | FiscalMessageType | enum | VoucherValue |
| FPTR_MT_WITH_DISCOUNT | FiscalMessageType | enum | WithDiscount |
| FPTR_MT_WITHOUT_UPLIFT | FiscalMessageType | enum | WithoutUplift |
| FPTR_SS_FULL_LENGTH | FiscalSlipSelection | enum | FullLength |
| FPTR_SS_VALIDATION | FiscalSlipSelection | enum | Validation |
| FPTR_TT_DOCUMENT | FiscalTotalizerType | enum | Document |
| FPTR_TT_DAY | FiscalTotalizerType | enum | Day |
| FPTR_TT_RECEIPT | FiscalTotalizerType | enum | Receipt |
| FPTR_TT_GRAND | FiscalTotalizerType | enum | Grand |
| FPTR_GD_CURRENT_TOTAL | FiscalData | enum | CurrentTotal |
| FPTR_GD_DAILY_TOTAL | FiscalData | enum | DailyTotal |
| FPTR_GD_RECEIPT_NUMBER | FiscalData | enum | ReceiptNumber |
| FPTR_GD_REFUND | FiscalData | enum | Refund |
| FPTR_GD_NOT_PAID | FiscalData | enum | NotPaid |
| FPTR_GD_MID_VOID | FiscalData | enum | NumberOfVoidedReceipts |
| FPTR_GD_Z_REPORT | FiscalData | enum | ZReport |
| FPTR_GD_GRAND_TOTAL | FiscalData | enum | GrandTotal |
| FPTR_GD_PRINTER_ID | FiscalData | enum | PrinterId |
| FPTR_GD_FIRMWARE | FiscalData | enum | Firmware |
| FPTR_GD_RESTART | FiscalData | enum | Restart |
| FPTR_GD_REFUND_VOID | FiscalData | enum | RefundVoid |
| FPTR_GD_NUMB_CONFIG_BLOCK | FiscalData | enum | NumberOfConfigurationBlocks |
| FPTR_GD_NUMB_CURRENCY_BLOCK | FiscalData | enum | NumberOfCurrencyBlocks |
| FPTR_GD_NUMB_HDR_BLOCK | FiscalData | enum | NumberOfHeaderBlocks |
| FPTR_GD_NUMB_RESET_BLOCK | FiscalData | enum | NumberOfResetBlocks |
| FPTR_GD_NUMB_VAT_BLOCK | FiscalData | enum | NumberOfVatBlocks |
| FPTR_GD_FISCAL_DOC | FiscalData | enum | FiscalDocument |
| FPTR_GD_FISCAL_DOC_VOID | FiscalData | enum | FiscalDocumentVoid |
| FPTR_GD_FISCAL_REC | FiscalData | enum | FiscalReceipt |
| FPTR_GD_FISCAL_REC_VOID | FiscalData | enum | FiscalReceiptVoid |
| FPTR_GD_NONFISCAL_DOC | FiscalData | enum | NonFiscalDocument |
| FPTR_GD_NONFISCAL_DOC_VOID | FiscalData | enum | NonFiscalDocumentVoid |
| FPTR_GD_NONFISCAL_REC | FiscalData | enum | NonFiscalReceipt |
| FPTR_GD_SIMP_INVOICE | FiscalData | enum | SimplifiedInvoice |
| FPTR_GD_TENDER | FiscalData | enum | Tender |
| FPTR_GD_LINECOUNT | FiscalData | enum | LineCount |
| FPTR_GD_DESCRIPTION_LENGTH | FiscalData | enum | DescriptionLength |
| FPTR_PDL_CASH |  |  |  |
| FPTR_PDL_CHEQUE |  |  |  |
| FPTR_PDL_CHITTY |  |  |  |
| FPTR_PDL_COUPON |  |  |  |
| FPTR_PDL_CURRENCY |  |  |  |
| FPTR_PDL_DRIVEN_OFF |  |  |  |
| FPTR_PDL_EFT_IMPRINTER |  |  |  |
| FPTR_PDL_EFT_TERMINAL |  |  |  |
| FPTR_PDL_TERMINAL_IMPRINTER |  |  |  |
| FPTR_PDL_FREE_GIFT |  |  |  |
| FPTR_PDL_GIRO |  |  |  |
| FPTR_PDL_HOME |  |  |  |
| FPTR_PDL_IMPRINTER_WITH_ISSUER |  |  |  |
| FPTR_PDL_LOCAL_ACCOUNT |  |  |  |
| FPTR_PDL_LOCAL_ACCOUNT_CARD |  |  |  |
| FPTR_PDL_PAY_CARD |  |  |  |
| FPTR_PDL_PAY_CARD_MANUAL |  |  |  |
| FPTR_PDL_PREPAY |  |  |  |
| FPTR_PDL_PUMP_TEST |  |  |  |
| FPTR_PDL_SHORT_CREDIT |  |  |  |
| FPTR_PDL_STAFF |  |  |  |
| FPTR_PDL_VOUCHER |  |  |  |
| FPTR_LC_ITEM |  |  |  |
| FPTR_LC_ITEM_VOID |  |  |  |
| FPTR_LC_DISCOUNT |  |  |  |
| FPTR_LC_DISCOUNT_VOID |  |  |  |
| FPTR_LC_SURCHARGE |  |  |  |
| FPTR_LC_SURCHARGE_VOID |  |  |  |
| FPTR_LC_REFUND |  |  |  |
| FPTR_LC_REFUND_VOID |  |  |  |
| FPTR_LC_SUBTOTAL_DISCOUNT |  |  |  |
| FPTR_LC_SUBTOTAL_DISCOUNT_VOID |  |  |  |
| FPTR_LC_SUBTOTAL_SURCHARGE |  |  |  |
| FPTR_LC_SUBTOTAL_SURCHARGE_VOID |  |  |  |
| FPTR_LC_COMMENT |  |  |  |
| FPTR_LC_SUBTOTAL |  |  |  |
| FPTR_LC_TOTAL |  |  |  |
| FPTR_DL_ITEM |  |  |  |
| FPTR_DL_ITEM_ADJUSTMENT |  |  |  |
| FPTR_DL_ITEM_FUEL |  |  |  |
| FPTR_DL_ITEM_FUEL_VOID |  |  |  |
| FPTR_DL_NOT_PAID |  |  |  |
| FPTR_DL_PACKAGE_ADJUSTMENT |  |  |  |
| FPTR_DL_REFUND |  |  |  |
| FPTR_DL_REFUND_VOID |  |  |  |
| FPTR_DL_SUBTOTAL_ADJUSTMENT |  |  |  |
| FPTR_DL_TOTAL |  |  |  |
| FPTR_DL_VOID |  |  |  |
| FPTR_DL_VOID_ITEM |  |  |  |
| FPTR_GT_GROSS | FiscalTotalizer | enum | Gross |
| FPTR_GT_NET | FiscalTotalizer | enum | Net |
| FPTR_GT_DISCOUNT | FiscalTotalizer | enum | Discount |
| FPTR_GT_DISCOUNT_VOID | FiscalTotalizer | enum | DiscountVoid |
| FPTR_GT_ITEM | FiscalTotalizer | enum | Item |
| FPTR_GT_ITEM_VOID | FiscalTotalizer | enum | ItemVoid |
| FPTR_GT_NOT_PAID | FiscalTotalizer | enum | NotPaid |
| FPTR_GT_REFUND | FiscalTotalizer | enum | Refund |
| FPTR_GT_REFUND_VOID | FiscalTotalizer | enum | RefundVoid |
| FPTR_GT_SUBTOTAL_DISCOUNT | FiscalTotalizer | enum | SubtotalDiscount |
| FPTR_GT_SUBTOTAL_DISCOUNT_VOID | FiscalTotalizer | enum | SubtotalDiscountVoid |
| FPTR_GT_SUBTOTAL_SURCHARGES | FiscalTotalizer | enum | SubtotalSurcharges |
| FPTR_GT_SUBTOTAL_SURCHARGES_VOID | FiscalTotalizer | enum | SubtotalSurchargesVoid |
| FPTR_GT_SURCHARGE | FiscalTotalizer | enum | Surcharge |
| FPTR_GT_SURCHARGE_VOID | FiscalTotalizer | enum | SurchargeVoid |
| FPTR_GT_VAT | FiscalTotalizer | enum | Vat |
| FPTR_GT_VAT_CATEGORY | FiscalTotalizer | enum | VatCategory |
| FPTR_AT_AMOUNT_DISCOUNT | FiscalAdjustment | enum | AmountDiscount |
| FPTR_AT_AMOUNT_SURCHARGE | FiscalAdjustment | enum | AmountSurcharge |
| FPTR_AT_PERCENTAGE_DISCOUNT | FiscalAdjustment | enum | PercentageDiscount |
| FPTR_AT_PERCENTAGE_SURCHARGE | FiscalAdjustment | enum | PercentageSurcharge |
| FPTR_RT_ORDINAL | FiscalReport | enum | Ordinal |
| FPTR_RT_DATE | FiscalReport | enum | Date |
| FPTR_SC_EURO | FiscalCurrency | enum | Euro |
| FPTR_SUE_COVER_OPEN | PrinterStatus | enum | CoverOpen |
| FPTR_SUE_COVER_OK | PrinterStatus | enum | CoverOK |
| FPTR_SUE_JRN_COVER_OPEN | PrinterStatus | enum | JournalCoverOpen |
| FPTR_SUE_JRN_COVER_OK | PrinterStatus | enum | JournalCoverOK |
| FPTR_SUE_REC_COVER_OPEN | PrinterStatus | enum | ReceiptCoverOpen |
| FPTR_SUE_REC_COVER_OK | PrinterStatus | enum | ReceiptCoverOK |
| FPTR_SUE_SLP_COVER_OPEN | PrinterStatus | enum | SlipCoverOpen |
| FPTR_SUE_SLP_COVER_OK | PrinterStatus | enum | SlipCoverOK |
| FPTR_SUE_JRN_EMPTY | PrinterStatus | enum | JournalEmpty |
| FPTR_SUE_JRN_NEAREMPTY | PrinterStatus | enum | JournalNearEmpty |
| FPTR_SUE_JRN_PAPEROK | PrinterStatus | enum | JournalPaperOK |
| FPTR_SUE_REC_EMPTY | PrinterStatus | enum | ReceiptEmpty |
| FPTR_SUE_REC_NEAREMPTY | PrinterStatus | enum | ReceiptNearEmpty |
| FPTR_SUE_REC_PAPEROK | PrinterStatus | enum | ReceiptPaperOK |
| FPTR_SUE_SLP_EMPTY | PrinterStatus | enum | SlipEmpty |
| FPTR_SUE_SLP_NEAREMPTY | PrinterStatus | enum | SlipNearEmpty |
| FPTR_SUE_SLP_PAPEROK | PrinterStatus | enum | SlipPaperOK |
| FPTR_SUE_IDLE | PrinterStatus | enum | Idle |
| OPOS_EFPTR_COVER_OPEN |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_JRN_EMPTY |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_REC_EMPTY |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_SLP_EMPTY |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_SLP_FORM |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_MISSING_DEVICES |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_WRONG_STATE |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_TECHNICAL_ASSISTANCE |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_CLOCK_ERROR |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_FISCAL_MEMORY_FULL |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_FISCAL_MEMORY_DISCONNECTED |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_FISCAL_TOTALS_ERROR |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_BAD_ITEM_QUANTITY |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_BAD_ITEM_AMOUNT |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_BAD_ITEM_DESCRIPTION |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_RECEIPT_TOTAL_OVERFLOW |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_BAD_VAT |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_BAD_PRICE |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_BAD_DATE |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_NEGATIVE_TOTAL |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_WORD_NOT_ALLOWED |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_BAD_LENGTH |  |  |  |
| OPOS_EFPTR_MISSING_SET_CURRENCY |  |  |  |
| KBD_ET_DOWN | KeyboardEventType | enum | Down |
| KBD_ET_DOWN_UP | KeyboardEventType | enum | DownUp |
| KBD_KET_KEYDOWN | KeyEvent | enum | Down |
| KBD_KET_KEYUP | KeyEvent | enum | Up |
| LOCK_KP_ANY | Keylock | Int32 | PositionAny |
| LOCK_KP_LOCK | Keylock | Int32 | PositionLocked |
| LOCK_KP_NORM | Keylock | Int32 | PositionNormal |
| LOCK_KP_SUPR | Keylock | Int32 | PositionSupervisor |
| MICR_CT_PERSONAL | CheckType | enum | Personal |
| MICR_CT_BUSINESS | CheckType | enum | Business |
| MICR_CT_UNKNOWN | CheckType | enum | Unknown |
| MICR_CC_USA | CheckCountryCode | enum | Usa |
| MICR_CC_CANADA | CheckCountryCode | enum | Canada |
| MICR_CC_MEXICO | CheckCountryCode | enum | Mexico |
| MICR_CC_UNKNOWN | CheckCountryCode | enum | Unknown |
| OPOS_EMICR_NOCHECK |  |  |  |
| OPOS_EMICR_CHECK |  |  |  |
| OPOS_EMICR_BADDATA |  |  |  |
| OPOS_EMICR_NODATA |  |  |  |
| OPOS_EMICR_BADSIZE |  |  |  |
| OPOS_EMICR_JAM |  |  |  |
| OPOS_EMICR_CHECKDIGIT |  |  |  |
| OPOS_EMICR_COVEROPEN |  |  |  |
| MOTION_M_PRESENT |  |  |  |
| MOTION_M_ABSENT |  |  |  |
| MSR_TR_1 | MsrTracks | enum | Track1 |
| MSR_TR_2 | MsrTracks | enum | Track2 |
| MSR_TR_3 | MsrTracks | enum | Track3 |
| MSR_TR_4 | MsrTracks | enum | Track4 |
| MSR_TR_1_2 | MsrTracks | enum | Tracks12 |
| MSR_TR_1_3 | MsrTracks | enum | Tracks13 |
| MSR_TR_1_4 | MsrTracks | enum | Tracks14 |
| MSR_TR_2_3 | MsrTracks | enum | Tracks23 |
| MSR_TR_2_4 | MsrTracks | enum | Tracks24 |
| MSR_TR_3_4 | MsrTracks | enum | Tracks34 |
| MSR_TR_1_2_3 | MsrTracks | enum | Tracks123 |
| MSR_TR_1_2_4 | MsrTracks | enum | Tracks124 |
| MSR_TR_1_3_4 | MsrTracks | enum | Tracks134 |
| MSR_TR_2_3_4 | MsrTracks | enum | Tracks234 |
| MSR_TR_1_2_3_4 | MsrTracks | enum | Tracks1234 |
| MSR_ERT_CARD | MsrErrorReporting | enum | Card |
| MSR_ERT_TRACK | MsrErrorReporting | enum | Track |
|  | Msr | System.Int32 | ExtendedErrorSuccess |
|  | Msr | System.Int32 | ExtendedErrorFailure |
| OPOS_EMSR_START | Msr | System.Int32 | ExtendedErrorStart |
| OPOS_EMSR_END | Msr | System.Int32 | ExtendedErrorEnd |
| OPOS_EMSR_PARITY | Msr | System.Int32 | ExtendedErrorParity |
| OPOS_EMSR_LRC | Msr | System.Int32 | ExtendedErrorLrc |
|  | CharacterSetCapability | enum | Numeric |
| PCRW_CCS_ALPHA | CharacterSetCapability | enum | Alpha |
| PCRW_CCS_ASCII | CharacterSetCapability | enum | Ascii |
| PCRW_CCS_KANA | CharacterSetCapability | enum | Kana |
| PCRW_CCS_KANJI | CharacterSetCapability | enum | Kanji |
| PCRW_CCS_UNICODE | CharacterSetCapability | enum | Unicode |
| PCRW_STATE_NOCARD | PointCardState | enum | NoCard |
| PCRW_STATE_REMAINING | PointCardState | enum | Remaining |
| PCRW_STATE_INRW | PointCardState | enum | Inserted |
| PCRW_TRACK1 | PointCardRWTracks | enum | Track1 |
| PCRW_TRACK2 | PointCardRWTracks | enum | Track2 |
| PCRW_TRACK3 | PointCardRWTracks | enum | Track3 |
| PCRW_TRACK4 | PointCardRWTracks | enum | Track4 |
| PCRW_TRACK5 | PointCardRWTracks | enum | Track5 |
| PCRW_TRACK6 | PointCardRWTracks | enum | Track6 |
| PCRW_CS_UNICODE | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetUnicode |
| PCRW_CS_ASCII | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetAscii |
| PCRW_CS_WINDOWS |  |  |  |
| PCRW_CS_ANSI | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetAnsi |
| PCRW_MM_DOTS | MapMode | enum | Dots |
| PCRW_MM_TWIPS | MapMode | enum | Twips |
| PCRW_MM_ENGLISH | MapMode | enum | English |
| PCRW_MM_METRIC | MapMode | enum | Metric |
| OPOS_EPCRW_READ |  |  |  |
| OPOS_EPCRW_WRITE |  |  |  |
| OPOS_EPCRW_JAM |  |  |  |
| OPOS_EPCRW_MOTOR |  |  |  |
| OPOS_EPCRW_COVER |  |  |  |
| OPOS_EPCRW_PRINTER |  |  |  |
| OPOS_EPCRW_RELEASE |  |  |  |
| OPOS_EPCRW_DISPLAY |  |  |  |
| OPOS_EPCRW_NOCARD |  |  |  |
|  | PointCardReadWriteState | enum | Success |
| OPOS_EPCRW_START | PointCardReadWriteState | enum | Start |
| OPOS_EPCRW_END | PointCardReadWriteState | enum | End |
| OPOS_EPCRW_PARITY | PointCardReadWriteState | enum | Parity |
| OPOS_EPCRW_ENCODE | PointCardReadWriteState | enum | Encode |
| OPOS_EPCRW_LRC | PointCardReadWriteState | enum | LrcError |
| OPOS_EPCRW_VERIFY | PointCardReadWriteState | enum | Verify |
|  | PointCardReadWriteState | enum | Failure |
| PCRW_RP_NORMAL | PrintRotation | enum | Normal |
| PCRW_RP_RIGHT90 | PrintRotation | enum | Right90 |
| PCRW_RP_LEFT90 | PrintRotation | enum | Left90 |
| PCRW_RP_ROTATE180 | PrintRotation | enum | Rotate180 |
| PCRW_SUE_NOCARD |  |  |  |
| PCRW_SUE_REMAINING |  |  |  |
| PCRW_SUE_INRW |  |  |  |
|  | PointCardKinds | enum | PrintingArea |
|  | PointCardKinds | enum | MagneticTracks |
|  | PointCardKinds | enum | PrintingAreaAndMagneticTracks |
| PPAD_DISP_UNRESTRICTED | PinPadDisplay | enum | Unrestricted |
| PPAD_DISP_PINRESTRICTED | PinPadDisplay | enum | PinRestricted |
| PPAD_DISP_RESTRICTED_LIST | PinPadDisplay | enum | RestrictedList |
| PPAD_DISP_RESTRICTED_ORDER | PinPadDisplay | enum | RestrictedOrder |
| PPAD_DISP_NONE | PinPadDisplay | enum | None |
| PPAD_MSG_ENTERPIN | PinPadMessage | enum | EnterPin |
| PPAD_MSG_PLEASEWAIT | PinPadMessage | enum | PleaseWait |
| PPAD_MSG_ENTERVALIDPIN | PinPadMessage | enum | EnterValidPin |
| PPAD_MSG_RETRIESEXCEEDED | PinPadMessage | enum | RetriesExceeded |
| PPAD_MSG_APPROVED | PinPadMessage | enum | Approved |
| PPAD_MSG_DECLINED | PinPadMessage | enum | Declined |
| PPAD_MSG_CANCELED | PinPadMessage | enum | Canceled |
| PPAD_MSG_AMOUNTOK | PinPadMessage | enum | AmountOK |
| PPAD_MSG_NOTREADY | PinPadMessage | enum | NotReady |
| PPAD_MSG_IDLE | PinPadMessage | enum | Idle |
| PPAD_MSG_SLIDE_CARD | PinPadMessage | enum | SlideCard |
| PPAD_MSG_INSERTCARD | PinPadMessage | enum | InsertCard |
| PPAD_MSG_SELECTCARDTYPE | PinPadMessage | enum | SelectCardType |
| PPAD_LANG_NONE | PinPadLanguage | enum | None |
| PPAD_LANG_ONE | PinPadLanguage | enum | One |
| PPAD_LANG_PINRESTRICTED | PinPadLanguage | enum | PinRestricted |
| PPAD_LANG_UNRESTRICTED | PinPadLanguage | enum | Unrestricted |
| PPAD_TRANS_DEBIT | EftTransactionType | enum | Debit |
| PPAD_TRANS_CREDIT | EftTransactionType | enum | Credit |
| PPAD_TRANS_INQ | EftTransactionType | enum | Inquiry |
| PPAD_TRANS_RECONCILE | EftTransactionType | enum | Reconcile |
| PPAD_TRANS_ADMIN | EftTransactionType | enum | Admin |
| PPAD_EFT_NORMAL | EftTransactionControl | enum | Normal |
| PPAD_EFT_ABNORMAL | EftTransactionControl | enum | Abnormal |
| PPAD_SUCCESS | PinEntryStatus | enum | Success |
| PPAD_CANCEL | PinEntryStatus | enum | Cancel |
|  | PinEntryStatus | enum | Timeout |
|  | PinEntryStatus | enum | BadKey |
|  | PinPadSystem | enum | MasterSession |
|  |  | enum | Dukpt |
|  |  | enum | Apacs40 |
|  |  | enum | AS2805 |
|  |  | enum | Hgepos |
|  |  | enum | Jdebit2 |
| OPOS_EPPAD_BAD_KEY | PinPad | System.Int32 | ExtendedErrorBadKey |
|  | PrinterStation | enum | None |
| PTR_S_JOURNAL | PrinterStation | enum | Journal |
| PTR_S_RECEIPT | PrinterStation | enum | Receipt |
| PTR_S_SLIP | PrinterStation | enum | Slip |
| PTR_S_JOURNAL_RECEIPT |  |  |  |
| PTR_S_JOURNAL_SLIP |  |  |  |
| PTR_S_RECEIPT_SLIP |  |  |  |
| PTR_TWO_RECEIPT_JOURNAL | PrinterStation | enum | TwoReceiptJournal |
| PTR_TWO_SLIP_JOURNAL | PrinterStation | enum | TwoSlipJournal |
| PTR_TWO_SLIP_RECEIPT | PrinterStation | enum | TwoSlipReceipt |
|  | CharacterSetCapability | enum | Numeric |
| PTR_CCS_ALPHA | CharacterSetCapability | enum | Alpha |
| PTR_CCS_ASCII | CharacterSetCapability | enum | Ascii |
| PTR_CCS_KANA | CharacterSetCapability | enum | Kana |
| PTR_CCS_KANJI | CharacterSetCapability | enum | Kanji |
| PTR_CCS_UNICODE | CharacterSetCapability | enum | Unicode |
| PTR_CS_UNICODE | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetUnicode |
| PTR_CS_ASCII | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetAscii |
| PTR_CS_WINDOWS |  |  |  |
| PTR_CS_ANSI | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetAnsi |
| PTR_EL_NONE | PrinterErrorLevel | enum | None |
| PTR_EL_RECOVERABLE | PrinterErrorLevel | enum | Recoverable |
| PTR_EL_FATAL | PrinterErrorLevel | enum | Fatal |
| PTR_MM_DOTS | MapMode | enum | Dots |
| PTR_MM_TWIPS | MapMode | enum | Twips |
| PTR_MM_ENGLISH | MapMode | enum | English |
| PTR_MM_METRIC | MapMode | enum | Metric |
|  | PrinterColors | enum | None |
| PTR_COLOR_PRIMARY | PrinterColors | enum | Primary |
| PTR_COLOR_CUSTOM1 | PrinterColors | enum | Custom1 |
| PTR_COLOR_CUSTOM2 | PrinterColors | enum | Custom2 |
| PTR_COLOR_CUSTOM3 | PrinterColors | enum | Custom3 |
| PTR_COLOR_CUSTOM4 | PrinterColors | enum | Custom4 |
| PTR_COLOR_CUSTOM5 | PrinterColors | enum | Custom5 |
| PTR_COLOR_CUSTOM6 | PrinterColors | enum | Custom6 |
| PTR_COLOR_CYAN | PrinterColors | enum | Cyan |
| PTR_COLOR_MAGENTA | PrinterColors | enum | Magenta |
| PTR_COLOR_YELLOW | PrinterColors | enum | Yellow |
| PTR_COLOR_FULL | PrinterColors | enum | Full |
| PTR_CART_UNKNOWN | PrinterCartridgeStates | enum | Unknown |
| PTR_CART_OK | PrinterCartridgeStates | enum | OK |
| PTR_CART_REMOVED | PrinterCartridgeStates | enum | Removed |
| PTR_CART_EMPTY | PrinterCartridgeStates | enum | Empty |
| PTR_CART_NEAREND | PrinterCartridgeStates | enum | NearEnd |
| PTR_CART_CLEANING | PrinterCartridgeStates | enum | Cleaning |
| PTR_CN_DISABLED | PrinterCartridgeNotify | enum | Disabled |
| PTR_CN_ENABLED | PrinterCartridgeNotify | enum | Enabled |
| PTR_CP_FULLCUT | PosPrinter | System.Int32 | PrinterCutPaperFullCut |
| PTR_BC_LEFT | PosPrinter | System.Int32 | PrinterBarCodeLeft |
| PTR_BC_CENTER | PosPrinter | System.Int32 | PrinterBarCodeCenter |
| PTR_BC_RIGHT | PosPrinter | System.Int32 | PrinterBarCodeRight |
| PTR_BC_TEXT_NONE | BarCodeTextPosition | enum | None |
| PTR_BC_TEXT_ABOVE | BarCodeTextPosition | enum | Above |
| PTR_BC_TEXT_BELOW | BarCodeTextPosition | enum | Below |
|  | BarCodeSymbology | enum | Unknown |
| PTR_BCS_UPCA | BarCodeSymbology | enum | Upca |
| PTR_BCS_UPCE | BarCodeSymbology | enum | Upce |
| PTR_BCS_JAN8 | BarCodeSymbology | enum | EanJan8 |
| PTR_BCS_EAN8 |  |  |  |
| PTR_BCS_JAN13 | BarCodeSymbology | enum | EanJan13 |
| PTR_BCS_EAN13 |  |  |  |
| PTR_BCS_TF | BarCodeSymbology | enum | TF |
| PTR_BCS_ITF | BarCodeSymbology | enum | Itf |
| PTR_BCS_Codabar | BarCodeSymbology | enum | Codabar |
| PTR_BCS_Code39 | BarCodeSymbology | enum | Code39 |
| PTR_BCS_Code93 | BarCodeSymbology | enum | Code93 |
| PTR_BCS_Code128 | BarCodeSymbology | enum | Code128 |
| PTR_BCS_UPCA_S | BarCodeSymbology | enum | Upcas |
| PTR_BCS_UPCE_S | BarCodeSymbology | enum | Upces |
| PTR_BCS_UPCD1 | BarCodeSymbology | enum | Upcd1 |
| PTR_BCS_UPCD2 | BarCodeSymbology | enum | Upcd2 |
| PTR_BCS_UPCD3 | BarCodeSymbology | enum | Upcd3 |
| PTR_BCS_UPCD4 | BarCodeSymbology | enum | Upcd4 |
| PTR_BCS_UPCD5 | BarCodeSymbology | enum | Upcd5 |
| PTR_BCS_EAN8_S | BarCodeSymbology | enum | Ean8S |
| PTR_BCS_EAN13_S | BarCodeSymbology | enum | Ean13S |
| PTR_BCS_EAN128 | BarCodeSymbology | enum | Ean128 |
| PTR_BCS_OCRA | BarCodeSymbology | enum | Ocra |
| PTR_BCS_OCRB | BarCodeSymbology | enum | Ocrb |
| PTR_BCS_Code128_Parsed | BarCodeSymbology | enum | Rss14 |
| PTR_BCS_RSS14 | BarCodeSymbology | enum | RssExpanded |
| PTR_BCS_RSS_EXPANDED | BarCodeSymbology | enum | Cca |
|  | BarCodeSymbology | enum | Ccb |
|  | BarCodeSymbology | enum | Ccc |
| PTR_BCS_PDF417 | BarCodeSymbology | enum | Pdf417 |
| PTR_BCS_MAXICODE | BarCodeSymbology | enum | Maxicode |
| PTR_BCS_OTHER | BarCodeSymbology | enum | Other |
| PTR_BM_ASIS | PosPrinter | System.Int32 | PrinterBitmapAsIs |
| PTR_BM_LEFT | PosPrinter | System.Int32 | PrinterBitmapLeft |
| PTR_BM_CENTER | PosPrinter | System.Int32 | PrinterBitmapCenter |
| PTR_BM_RIGHT | PosPrinter | System.Int32 | PrinterBitmapRight |
| PTR_RP_NORMAL | PrintRotation | enum | Normal |
| PTR_RP_RIGHT90 | PrintRotation | enum | Right90 |
| PTR_RP_LEFT90 | PrintRotation | enum | Left90 |
| PTR_RP_ROTATE180 | PrintRotation | enum | Rotate180 |
| PTR_RP_BARCODE | PrintRotation | enum | Barcode |
| PTR_RP_BITMAP | PrintRotation | enum | Bitmap |
| PTR_L_TOP | PrinterLogoLocation | enum | Top |
| PTR_L_BOTTOM | PrinterLogoLocation | enum | Bottom |
| PTR_TP_TRANSACTION | PrinterTransactionControl | enum | Transaction |
| PTR_TP_NORMAL | PrinterTransactionControl | enum | Normal |
|  | PrinterMarkFeeds | enum | None |
| PTR_MF_TO_TAKEUP | PrinterMarkFeeds | enum | Takeup |
| PTR_MF_TO_CUTTER | PrinterMarkFeeds | enum | Cutter |
| PTR_MF_TO_CURRENT_TOF | PrinterMarkFeeds | enum | CurrentTopOfForm |
| PTR_MF_TO_NEXT_TOF | PrinterMarkFeeds | enum | NextTopOfForm |
| PTR_PS_UNKNOWN | PrinterSide | enum | Unknown |
| PTR_PS_SIDE1 | PrinterSide | enum | Side1 |
| PTR_PS_SIDE2 | PrinterSide | enum | Side2 |
| PTR_PS_OPPOSITE | PrinterSide | enum | Opposite |
| PTR_SUE_COVER_OPEN | PrinterStatus | enum | CoverOpen |
| PTR_SUE_COVER_OK | PrinterStatus | enum | CoverOK |
| PTR_SUE_JRN_EMPTY | PrinterStatus | enum | JournalEmpty |
| PTR_SUE_JRN_NEAREMPTY | PrinterStatus | enum | JournalNearEmpty |
| PTR_SUE_JRN_PAPEROK | PrinterStatus | enum | JournalPaperOK |
| PTR_SUE_REC_EMPTY | PrinterStatus | enum | ReceiptEmpty |
| PTR_SUE_REC_NEAREMPTY | PrinterStatus | enum | ReceiptNearEmpty |
| PTR_SUE_REC_PAPEROK | PrinterStatus | enum | ReceiptPaperOK |
| PTR_SUE_SLP_EMPTY | PrinterStatus | enum | SlipEmpty |
| PTR_SUE_SLP_NEAREMPTY | PrinterStatus | enum | SlipNearEmpty |
| PTR_SUE_SLP_PAPEROK | PrinterStatus | enum | SlipPaperOK |
| PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_EMPTY | PrinterStatus | enum | JournalCartridgeEmpty |
| PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_NEAREMPTY | PrinterStatus | enum | JournalCartridgeNearEmpty |
| PTR_SUE_JRN_HEAD_CLEANING | PrinterStatus | enum | JournalHeadCleaning |
| PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_OK | PrinterStatus | enum | JournalCartridgeOK |
| PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_EMPTY | PrinterStatus | enum | ReceiptCartridgeEmpty |
| PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_NEAREMPTY | PrinterStatus | enum | ReceiptCartridgeNearEmpty |
| PTR_SUE_REC_HEAD_CLEANING | PrinterStatus | enum | ReceiptHeadCleaning |
| PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_OK | PrinterStatus | enum | ReceiptCartridgeOK |
| PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_EMPTY | PrinterStatus | enum | SlipCartridgeEmpty |
| PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_NEAREMPTY | PrinterStatus | enum | SlipCartridgeNearEmpty |
| PTR_SUE_SLP_HEAD_CLEANING | PrinterStatus | enum | SlipHeadCleaning |
| PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_OK | PrinterStatus | enum | SlipCartridgeOK |
| PTR_SUE_JRN_COVER_OPEN | PrinterStatus | enum | JournalCoverOpen |
| PTR_SUE_JRN_COVER_OK | PrinterStatus | enum | JournalCoverOK |
| PTR_SUE_REC_COVER_OPEN | PrinterStatus | enum | ReceiptCoverOpen |
| PTR_SUE_REC_COVER_OK | PrinterStatus | enum | ReceiptCoverOK |
| PTR_SUE_SLP_COVER_OPEN | PrinterStatus | enum | SlipCoverOpen |
| PTR_SUE_SLP_COVER_OK | PrinterStatus | enum | SlipCoverOK |
| PTR_SUE_IDLE | PrinterStatus | enum | Idle |
| OPOS_EPTR_COVER_OPEN | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorCoverOpen |
| OPOS_EPTR_JRN_EMPTY | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorJrnEmpty |
| OPOS_EPTR_REC_EMPTY | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorRecEmpty |
| OPOS_EPTR_SLP_EMPTY | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorSlpEmpty |
| OPOS_EPTR_SLP_FORM | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorSlpForm |
| OPOS_EPTR_TOOBIG | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorTooBig |
| OPOS_EPTR_BADFORMAT | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorBadFormat |
| OPOS_EPTR_JRN_CARTRIDGE_REMOVED | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorJrnCartridgeRemoved |
| OPOS_EPTR_JRN_CARTRIDGE_EMPTY | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorJrnCartridgeEmpty |
| OPOS_EPTR_JRN_HEAD_CLEANING | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorJrnHeadCleaning |
| OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorRecCartridgeRemoved |
| OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_EMPTY | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorRecCartridgeEmpty |
| OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorRecHeadCleaning |
| OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorSlpCartridgeRemoved |
| OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_EMPTY | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorSlpCartridgeEmpty |
| OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING | PosPrinter | System.Int32 | ExtendedErrorSlpHeadCleaning |
| PWR_UPS_FULL | UpsChargeStates | enum | Full |
| PWR_UPS_WARNING | UpsChargeStates | enum | Warning |
| PWR_UPS_LOW | UpsChargeStates | enum | Low |
| PWR_UPS_CRITICAL | UpsChargeStates | enum | Critical |
| PWR_SUE_UPS_FULL |  |  |  |
| PWR_SUE_UPS_WARNING |  |  |  |
| PWR_SUE_UPS_LOW |  |  |  |
| PWR_SUE_UPS_CRITICAL |  |  |  |
| PWR_SUE_FAN_STOPPED |  |  |  |
| PWR_SUE_FAN_RUNNING |  |  |  |
| PWR_SUE_TEMPERATURE_HIGH |  |  |  |
| PWR_SUE_TEMPERATURE_OK |  |  |  |
| PWR_SUE_SHUTDOWN |  |  |  |
| ROD_UID_1 | DeviceUnits | enum | nit1 |
| ROD_UID_2 | DeviceUnits | enum | Unit2 |
| ROD_UID_3 | DeviceUnits | enum | Unit3 |
| ROD_UID_4 | DeviceUnits | enum | Unit4 |
| ROD_UID_5 | DeviceUnits | enum | Unit5 |
| ROD_UID_6 | DeviceUnits | enum | Unit6 |
| ROD_UID_7 | DeviceUnits | enum | Unit7 |
| ROD_UID_8 | DeviceUnits | enum | Unit8 |
| ROD_UID_9 | DeviceUnits | enum | Unit9 |
| ROD_UID_10 | DeviceUnits | enum | Unit10 |
| ROD_UID_11 | DeviceUnits | enum | Unit11 |
| ROD_UID_12 | DeviceUnits | enum | Unit12 |
| ROD_UID_13 | DeviceUnits | enum | Unit13 |
| ROD_UID_14 | DeviceUnits | enum | Unit14 |
| ROD_UID_15 | DeviceUnits | enum | Unit15 |
| ROD_UID_16 | DeviceUnits | enum | Unit16 |
| ROD_UID_17 | DeviceUnits | enum | Unit17 |
| ROD_UID_18 | DeviceUnits | enum | Unit18 |
| ROD_UID_19 | DeviceUnits | enum | Unit19 |
| ROD_UID_20 | DeviceUnits | enum | Unit20 |
| ROD_UID_21 | DeviceUnits | enum | Unit21 |
| ROD_UID_22 | DeviceUnits | enum | Unit22 |
| ROD_UID_23 | DeviceUnits | enum | Unit23 |
| ROD_UID_24 | DeviceUnits | enum | Unit24 |
| ROD_UID_25 | DeviceUnits | enum | Unit25 |
| ROD_UID_26 | DeviceUnits | enum | Unit26 |
| ROD_UID_27 | DeviceUnits | enum | Unit27 |
| ROD_UID_28 | DeviceUnits | enum | Unit28 |
| ROD_UID_29 | DeviceUnits | enum | Unit29 |
| ROD_UID_30 | DeviceUnits | enum | Unit30 |
| ROD_UID_31 | DeviceUnits | enum | Unit31 |
| ROD_UID_32 | DeviceUnits | enum | Unit32 |
| ROD_ATTR_BLINK | VideoAttributes | enum | Blink |
| ROD_ATTR_BG_BLACK | VideoAttributes | enum | BackgroundBlack |
| ROD_ATTR_BG_BLUE | VideoAttributes | enum | BackgroundBlue |
| ROD_ATTR_BG_GREEN | VideoAttributes | enum | BackgroundGreen |
| ROD_ATTR_BG_CYAN | VideoAttributes | enum | BackgroundCyan |
| ROD_ATTR_BG_RED | VideoAttributes | enum | BackgroundRed |
| ROD_ATTR_BG_MAGENTA | VideoAttributes | enum | BackgroundMagenta |
| ROD_ATTR_BG_BROWN | VideoAttributes | enum | BackgroundBrown |
| ROD_ATTR_BG_GRAY | VideoAttributes | enum | BackgroundGray |
| ROD_ATTR_INTENSITY | VideoAttributes | enum | ntensity |
| ROD_ATTR_FG_BLACK | VideoAttributes | enum | ForegroundBlack |
| ROD_ATTR_FG_BLUE | VideoAttributes | enum | ForegroundBlue |
| ROD_ATTR_FG_GREEN | VideoAttributes | enum | ForegroundGreen |
| ROD_ATTR_FG_CYAN | VideoAttributes | enum | ForegroundCyan |
| ROD_ATTR_FG_RED | VideoAttributes | enum | ForegroundRed |
| ROD_ATTR_FG_MAGENTA | VideoAttributes | enum | ForegroundMagenta |
| ROD_ATTR_FG_BROWN | VideoAttributes | enum | ForegroundBrown |
| ROD_ATTR_FG_GRAY | VideoAttributes | enum | ForegroundGray |
| ROD_BDR_SINGLE | BorderType | enum | Single |
| ROD_BDR_DOUBLE | BorderType | enum | Double |
| ROD_BDR_SOLID | BorderType | enum | Solid |
| ROD_CLK_START | ClockFunction | enum | Start |
| ROD_CLK_PAUSE | ClockFunction | enum | Pause |
| ROD_CLK_RESUME | ClockFunction | enum | Resume |
| ROD_CLK_MOVE | ClockFunction | enum | Move |
| ROD_CLK_STOP | ClockFunction | enum | Stop |
| ROD_CRS_LINE | VideoCursorType | enum | Line |
| ROD_CRS_LINE_BLINK | VideoCursorType | enum | LineBlink |
| ROD_CRS_BLOCK | VideoCursorType | enum | Block |
| ROD_CRS_BLOCK_BLINK | VideoCursorType | enum | BlockBlink |
| ROD_CRS_OFF | VideoCursorType | enum | Off |
| ROD_CS_UNICODE | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetUnicode |
| ROD_CS_ASCII | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetAscii |
| ROD_CS_WINDOWS |  |  |  |
| ROD_CS_ANSI | PosCommon | System.Int32 | CharacterSetAnsi |
| ROD_TD_TRANSACTION | RemoteOderDisplayTransaction | enum | Transaction |
| ROD_TD_NORMAL | RemoteOderDisplayTransaction | enum | Normal |
| ROD_UA_SET | VideoAttributeCommand | enum | Set |
| ROD_UA_INTENSITY_ON | VideoAttributeCommand | enum | IntensityOn |
| ROD_UA_INTENSITY_OFF | VideoAttributeCommand | enum | IntensityOff |
| ROD_UA_REVERSE_ON | VideoAttributeCommand | enum | ReverseOn |
| ROD_UA_REVERSE_OFF | VideoAttributeCommand | enum | ReverseOff |
| ROD_UA_BLINK_ON | VideoAttributeCommand | enum | BlinkOn |
| ROD_UA_BLINK_OFF | VideoAttributeCommand | enum | BlinkOff |
| ROD_DE_TOUCH_UP |  |  |  |
| ROD_DE_TOUCH_DOWN |  |  |  |
| ROD_DE_TOUCH_MOVE |  |  |  |
| OPOS_EROD_BADCLK |  |  |  |
| OPOS_EROD_NOCLOCKS |  |  |  |
| OPOS_EROD_NOREGION |  |  |  |
| OPOS_EROD_NOBUFFERS |  |  |  |
| OPOS_EROD_NOROOM |  |  |  |
| SCAL_WU_GRAM | WaitUnit | enum | Gram |
| SCAL_WU_KILOGRAM | WaitUnit | enum | Kilogram |
| SCAL_WU_OUNCE | WaitUnit | enum | Ounce |
| SCAL_WU_POUND | WaitUnit | enum | Pound |
| OPOS_ESCAL_OVERWEIGHT |  |  |  |
| SCAN_SDT_UNKNOWN | BarCodeSymbology | enum | Unknown |
| SCAN_SDT_UPCA | BarCodeSymbology | enum | Upca |
| SCAN_SDT_UPCE | BarCodeSymbology | enum | Upce |
| SCAN_SDT_JAN8 | BarCodeSymbology | enum | EanJan8 |
| SCAN_SDT_EAN8 |  |  |  |
| SCAN_SDT_JAN13 | BarCodeSymbology | enum | EanJan13 |
| SCAN_SDT_EAN13 |  |  |  |
| SCAN_SDT_TF | BarCodeSymbology | enum | TF |
| SCAN_SDT_ITF | BarCodeSymbology | enum | Itf |
| SCAN_SDT_Codabar | BarCodeSymbology | enum | Codabar |
| SCAN_SDT_Code39 | BarCodeSymbology | enum | Code39 |
| SCAN_SDT_Code93 | BarCodeSymbology | enum | Code93 |
| SCAN_SDT_Code128 | BarCodeSymbology | enum | Code128 |
| SCAN_SDT_UPCA_S | BarCodeSymbology | enum | Upcas |
| SCAN_SDT_UPCE_S | BarCodeSymbology | enum | Upces |
| SCAN_SDT_UPCD1 | BarCodeSymbology | enum | Upcd1 |
| SCAN_SDT_UPCD2 | BarCodeSymbology | enum | Upcd2 |
| SCAN_SDT_UPCD3 | BarCodeSymbology | enum | Upcd3 |
| SCAN_SDT_UPCD4 | BarCodeSymbology | enum | Upcd4 |
| SCAN_SDT_UPCD5 | BarCodeSymbology | enum | Upcd5 |
| SCAN_SDT_EAN8_S | BarCodeSymbology | enum | Ean8S |
| SCAN_SDT_EAN13_S | BarCodeSymbology | enum | Ean13S |
| SCAN_SDT_EAN128 | BarCodeSymbology | enum | Ean128 |
| SCAN_SDT_OCRA | BarCodeSymbology | enum | Ocra |
| SCAN_SDT_OCRB | BarCodeSymbology | enum | Ocrb |
| SCAN_SDT_RSS14 | BarCodeSymbology | enum | Rss14 |
| SCAN_SDT_RSS_EXPANDED | BarCodeSymbology | enum | RssExpanded |
| SCAN_SDT_CCA | BarCodeSymbology | enum | Cca |
| SCAN_SDT_CCB | BarCodeSymbology | enum | Ccb |
| SCAN_SDT_CCC | BarCodeSymbology | enum | Ccc |
| SCAN_SDT_PDF417 | BarCodeSymbology | enum | Pdf417 |
| SCAN_SDT_MAXICODE | BarCodeSymbology | enum | Maxicode |
| SCAN_SDT_OTHER | BarCodeSymbology | enum | Other |
| SC_CMODE_TRANS |  |  |  |
| SC_CMODE_BLOCK |  |  |  |
| SC_CMODE_APDU | SmartCardInterfaceModes | enum | Transaction |
| SC_CMODE_XML | SmartCardInterfaceModes | enum | Block |
|  | SmartCardInterfaceModes | enum | Apdu |
| SC_CMODE_ISO | SmartCardInterfaceModes | enum | Xml |
| SC_CMODE_EMV |  |  |  |
|  | SmartCardIsoEmvModes | enum | Iso |
| SC_CTRANS_PROTOCOL_T0 | SmartCardIsoEmvModes | enum | Emv |
| SC_CTRANS_PROTOCOL_T1 |  |  |  |
|  | SmartCardTransactionProtocols | enum | T0 |
| SC_MODE_TRANS | SmartCardTransactionProtocols | enum | T1 |
| SC_MODE_BLOCK |  |  |  |
| SC_MODE_APDU | SmartCardInterfaceModes | enum | Transaction |
| SC_MODE_XML | SmartCardInterfaceModes | enum | Block |
|  | SmartCardInterfaceModes | enum | Apdu |
| SC_MODE_ISO | SmartCardInterfaceModes | enum | Xml |
| SC_MODE_EMV |  |  |  |
|  | SmartCardIsoEmvModes | enum | Iso |
| SC_TRANS_PROTOCOL_T0 | SmartCardIsoEmvModes | enum | Emv |
| SC_TRANS_PROTOCOL_T1 |  |  |  |
|  | SmartCardTransactionProtocols | enum | T0 |
| SC_READ_DATA | SmartCardTransactionProtocols | enum | T1 |
| SC_READ_PROGRAM |  |  |  |
| SC_EXECUTE_AND_READ_DATA | SmartCardReadAction | enum | ReadData |
| SC_XML_READ_BLOCK_DATA | SmartCardReadAction | enum | ReadProgram |
|  | SmartCardReadAction | enum | ExecuteAndReadData |
| SC_STORE_DATA | SmartCardReadAction | enum | XmlReadBlockData |
| SC_STORE_PROGRAM |  |  |  |
| SC_EXECUTE_DATA | SmartCardWriteAction | enum | StoreData |
| SC_XML_BLOCK_DATA | SmartCardWriteAction | enum | StoreProgram |
| SC_SECURITY_FUSE | SmartCardWriteAction | enum | ExecuteData |
| SC_RESET | SmartCardWriteAction | enum | XmlBlockData |
|  | SmartCardWriteAction | SecurityFuse |  |
| SC_SUE_NO_CARD | SmartCardWriteAction | enum | Rest |
| SC_SUE_CARD_PRESENT |  |  |  |
| OPOS_ESC_READ |  |  |  |
| OPOS_ESC_WRITE |  |  |  |
| OPOS_ESC_TORN |  |  |  |
| OPOS_ESC_NO_CARD |  |  |  |
| OPOS_ETOT_NOROOM |  |  |  |
| OPOS_ETOT_VALIDATION |  |  |  |
| OPOS_STAT_BarcodePrintedCount |  |  |  |
| OPOS_STAT_BumpCount |  |  |  |
| OPOS_STAT_CommunicationErrorCount | PosPrinter | System.String | StatisticBarcodePrintedCount |
|  | BumpBar | System.String | StatisticBumpCount |
| OPOS_STAT_DrawerFailedOpenCount | PosCommon | System.String | StatisticCommunicationErrorCount |
| OPOS_STAT_DrawerGoodOpenCount | PosCommon | System.String | StatisticDeviceCategory |
| OPOS_STAT_FailedDataParseCount | CashDrawer | System.String | StatisticDrawerFailedOpenCount |
| OPOS_STAT_FailedPaperCutCount | CashDrawer | System.String | StatisticDrawerGoodOpenCount |
| OPOS_STAT_FailedPrintSideChangeCount | Micr | System.String | StatisticFailedDataParseCount |
| OPOS_STAT_FailedReadCount | PosPrinter | System.String | StatisticFailedPaperCutCount |
|  | PosPrinter | System.String | StatisticFailedPrintSideChangeCount |
| OPOS_STAT_FailedSignatureReadCount | Micr | System.String | StatisticFailedReadCount |
|  | Msr | System.String | StatisticFailedReadCount |
| OPOS_STAT_FormInsertionCount | SignatureCapture | System.String | StatisticFailedSignatureReadCount |
| OPOS_STAT_GoodReadCount | PosCommon | System.String | StatisticFirmwareRevision |
|  | PosPrinter | System.String | StatisticFormInsertionCount |
| OPOS_STAT_GoodScanCount | Micr | System.String | StatisticGoodReadCount |
| OPOS_STAT_GoodSignatureReadCount | Msr | System.String | StatisticGoodReadCount |
| OPOS_STAT_GoodWeightReadCount | Scanner | System.String | StatisticGoodScanCount |
| OPOS_STAT_HomeErrorCount | SignatureCapture | System.String | StatisticGoodSignatureReadCount |
| OPOS_STAT_HoursPoweredCount | Scale | System.String | StatisticGoodWeightReadCount |
|  | PosPrinter | System.String | StatisticHomeErrorCount |
|  | PosCommon | System.String | StatisticHoursPoweredCount |
| OPOS_STAT_InvalidPINEntryCount | PosCommon | System.String | StatisticInstallationDate |
| OPOS_STAT_JournalCharacterPrintedCount | PosCommon | System.String | StatisticInterface |
|  | PinPad | System.String | StatisticInvalidPINEntryCount |
| OPOS_STAT_JournalLinePrintedCount | PosPrinter | System.String | StatisticJournalCharacterPrintedCount |
| OPOS_STAT_KeyPressedCount | PosPrinter | System.String | StatisticJournalCoverOpenCount |
| OPOS_STAT_LockPositionChangeCount | PosPrinter | System.String | StatisticJournalLinePrintedCount |
|  | PosKeyBoard | System.String | StatisticKeyPressedCount |
|  | Keylock | System.String | StatisticLockPositionChangeCount |
| OPOS_STAT_MaximumTempReachedCount | PosCommon | System.String | StatisticManufactureDate |
|  | PosCommon | System.String | StatisticManufacturerName |
|  | PosPrinter | System.String | StatisticMaximumTempReachedCount |
| OPOS_STAT_MotionEventCount | PosCommon | System.String | StatisticMechanicalRevision |
| OPOS_STAT_NVRAMWriteCount | PosCommon | System.String | StatisticModelName |
| OPOS_STAT_OnlineTransitionCount | MotionSensor | System.String | StatisticMotionEventCount |
| OPOS_STAT_PaperCutCount | PosPrinter | System.String | StatisticNVRAMWriteCount |
| OPOS_STAT_PrinterFaultCount | LineDisplay | System.String | StatisticOnlineTransitionCount |
| OPOS_STAT_PrintSideChangeCount | PosPrinter | System.String | StatisticPaperCutCount |
| OPOS_STAT_ReceiptCharacterPrintedCount | PosPrinter | System.String | StatisticPrinterFaultCount |
| OPOS_STAT_ReceiptCoverOpenCount | PosPrinter | System.String | StatisticPrintSideChangeCount |
| OPOS_STAT_ReceiptLineFeedCount | PosPrinter | System.String | StatisticReceiptCharacterPrintedCount |
| OPOS_STAT_ReceiptLinePrintedCount | PosPrinter | System.String | StatisticReceiptCoverOpenCount |
|  | PosPrinter | System.String | StatisticReceiptLineFeedCount |
| OPOS_STAT_SlipCharacterPrintedCount | PosPrinter | System.String | StatisticReceiptLinePrintedCount |
| OPOS_STAT_SlipCoverOpenCount | PosCommon | System.String | StatisticSerialNumber |
| OPOS_STAT_SlipLineFeedCount | PosPrinter | System.String | StatisticSlipCharacterPrintedCount |
| OPOS_STAT_SlipLinePrintedCount | PosPrinter | System.String | StatisticSlipCoverOpenCount |
| OPOS_STAT_StampFiredCount | PosPrinter | System.String | StatisticSlipLineFeedCount |
| OPOS_STAT_ToneSoundedCount | PosPrinter | System.String | StatisticSlipLinePrintedCount |
|  | PosPrinter | System.String | StatisticStampFiredCount |
| OPOS_STAT_UnreadableCardCount | ToneIndicator | System.String | StatisticToneSoundedCount |
| OPOS_STAT_ValidPINEntryCount | PosCommon | System.String | StatisticUnifiedPOSVersion |
|  | Msr | System.String | StatisticUnreadableCardCount |
|  | PinPad | System.String | StatisticValidPINEntryCount |

### 構造体

POS for .NETでは、メソッドの呼び出しで返されるデータをまとめた構造体型を定義しています。この構造体型が必要なのは、POS for .NETにおけるパラメータが入力のみだからです。一方、POS for .NETでは、構造体型は、まとめたデータのタイプセーフな処理を実現するためにも利用されます。UnifiedPOSのプロパティやメソッドによって返される、いくつかのデータをつなげた形の文字列は、新しく定義された構造体型のメンバに分解されます。

構造体はクラスに似ています。しかし、構造体は値の意味を含んでおり、ヒープの割当ても必要ありません。構造体に対する言語の概念は、
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/csspec/html/vclrfcsharpspec_11.asp 
に記述されています。

POS for .NETでは、次の構造体が定義されています。

#### CashCount 構造体

構造体CashCountは、払い出す現金の金種と枚数を含みます。

構造体のプロパティ

| 名前 | 説明 |
| --- | --- |
| Count | 紙幣または貨幣の枚数を保持します。 |
| NominalValue | 額面を保持します。 |
| Type | 通貨が紙幣か貨幣かを示します。 |

参照元

CashChanger.DepositCountsプロパティとして返される配列の要素型に使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract CashCount[] DepositCounts

CashChanger.DispenseCashメソッドのパラメータCashCounts配列の要素型に使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract void DispenseCash( CashCount[] cashCounts )

#### CashCounts 構造体

構造体CashCountsは、CashCount 型要素の配列と、現金の不一致があるかどうかの値を集約したものです。

構造体のプロパティ

| 名前 | 説明 |
| --- | --- |
| Counts | CashCountデータを保持します。 |
| Discrepancy | true：CashCountに含まれない現金があります。 false：一致します。 |

参照元

CashChanger.ReadCashCountsメソッドの戻り値の型として使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract CashCounts ReadCashCounts()

#### CashUnits 構造体

CashChangerでサポートされている現金の金種を保持します。現金の金種は、紙幣と貨幣とで別々の2つのString配列に格納されます。

構造体のプロパティ

| 名前 | 説明 |
| --- | --- |
| Bills | 紙幣の各金種の枚数を保持します。 |
| Coins | 貨幣の各金種の枚数を保持します。 |

参照元

CashChanger.DepositCashListプロパティの戻り値の型として使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract CashUnits DepositCashList

CashChanger.CurrencyCashListプロパティの戻り値の型として使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract CashUnits CurrencyCashList

CashChanger.ExitCashListプロパティの戻り値の型として使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract CashUnits ExitCashList

#### DirectIOData 構造体

構造体DirectIODataは、DirectIOメソッドが戻す値を集約したものです。

構造体のプロパティ

| 名前 | 説明 |
| --- | --- |
| Data | コマンドとサービスオブジェクトにより異なる特定の値。 |
| Object | コマンドとサービスオブジェクトにより異なる特定のオブジェクト。 |

参照元

PosCommon.DirectIOメソッドの戻り値の型として使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract DirectIOData DirectIO( int command, int data, object obj )

#### FiscalDataItem 構造体

構造体FiscalDataItemは、FiscalPrinterカテゴリのGetDataメソッドが返す値を集約したものです。

構造体のプロパティ

| 名前 | 説明 |
| --- | --- |
| Data | データを表す文字列。 |
| ItemOption | オプションの追加パラメータ。この引数の使用方法に関する詳細は、サービスオブジェクトベンダのマニュアルを参照してください。 |

参照元

FiscalPrinter.GetDataメソッドの戻り値の型として使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract FiscalDataItem GetData(FiscalData dataItem, int itemOption)

#### TotalsFileInfo 構造体

構造体TotalsFileInfoは、HardTotalsデバイスカテゴリの情報を集約したものです。

構造体のプロパティ

| 名前 | 説明 |
| --- | --- |
| Handle | トータルファイルのハンドル。 |
| Size | トータルファイルのサイズ。 |

参照元

Totals.Findメソッドの戻り値の型として使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract TotalsFileInfo Find( string fileName )

#### VatInfo 構造体

構造体VatInfoは、FiscalPrinterカテゴリで使用する付加価値税情報を集約したものです。

構造体のプロパティ

| 名前 | 説明 |
| --- | --- |
| Amount | 付加価値税額を示します。 |
| Id | 付加価値税ID。 |

参照元

FiscalPrinter.PrintRecPackageAdjustVoidメソッドのパラメータvatAdjustments配列の要素型に使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract void PrintRecPackageAdjustVoid(
FiscalAdjustmentType adjustmentType, VatInfo[] vatAdjustments )

FiscalPrinter.PrintRecPackageAdjustmentメソッドのパラメータvatAdjustments配列の要素型に使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract void PrintRecPackageAdjustment(
FiscalAdjustmentType adjustmentType, string description, VatInfo[] vatAdjustments )

#### VideoMode 構造体

構造体VideoModeは、RemoteOrderDisplayデバイスカテゴリが使用するビデオユニットのためにサポートされるビデオモードを保持します。

構造体のプロパティ

| 名前 | 説明 |
| --- | --- |
| Colors | 色数。 |
| Columns | 列数。 |
| IsColor | true：ビデオはカラー。false：カラーでない。 |
| Rows | 行数。 |

参照元

RemoteOrderDisplay.VideoModesListプロパティとして返される配列の要素型に使用されます。POS for .NETでのシグネチャは以下になります。

public abstract VideoMode[] VideoModesList

### 提供されるクラスライブラリの一覧

インターフェイスクラス

インターフェイスライブラリは、コード上の機能は提供しません。デバイスクラスへのインターフェイスとしてのみ意味を持ちます。インターフェイスクラスは、UnifiedPOSで定義されたデバイスクラスのそれぞれに対して存在します。

インターフェイスは、UnifiedPOS仕様書の標準に準拠してます。場合によっては、拡張機能も定義しています。

インターフェイスクラスは、デバイススタティスティクスの管理、イベントを介したステータスレポート、および一般的なエラー状態のレポートに必要なすべての定数を定義します。

インターフェイスクラスは、すべてのデバイスクラスに必要な列挙体を定義します。

Basic class

Basic classは、インターフェイスクラスを継承し、複数のデバイスクラスに共通の機能を実装します。例えば、Basic classは、Open()、Claim()、Release()メソッドを実装します。Basic classは、UnifiedPOSで定義されたデバイスクラスのそれぞれに対して存在します。

Basic classは、すべての共通のプロパティやメソッドを管理するだけでなく、アプリケーションへのイベント通知、デバイススタティスティクスの取得や保管を管理し、あらゆる種類のエラー処理に対応し、さらにサービスオブジェクトにハードウェア状態の変化状況を通知する機能を提供します。

Base class

Base classは、Basic classを継承し、デバイスクラス固有の機能を実装しています。POS for .NET V 1.0には、8つのBase classがあります。デバイスサービスオブジェクトの供給者は、ハードウェア固有の機能を実装するだけで済みます。

Base classは、Basic classの機能の上に、すべての種類のイベントを実装する（同時にイベント通知を管理する）ように作られています。また、すべてのデバイススタティスティクスを更新、管理します。プロパティとパラメータ値の有効性を管理（必要ならばアプリケーションにエラーを通知）します。さらに、アプリケーションへのデータイベント通知の一環として仕様ガイドラインに従ってすべてのデバイス固有のプロパティを更新します。加えて、ハードウェア固有の機能を提供する場合には、プロテクトされたメソッドとヘルパークラスをアプリケーションが使用できるような柔軟な構造で提供します。

### 戻り値

多くのPOS for .NET APIの呼び出しは、値を返します。例えば、共通メソッド

string CheckHealth (HealthCheckLevel level);

は、ヘルスチェックの結果を示す文字列を返します。POS for .NETにおけるパラメータは、入力のみです。

### 返されるプロパティ

アプリケーションによるメソッドの呼び出しは、プロパティの値を変更することがあります。または、メソッドは、UnifiedPOS仕様書の定義どおり、特定のステータス値を返します。

例えば、下記の場合を想定してください。

ソフトウェアベンダ（ISV）は、特定のプロパティの値を変更する可能性があるメソッドを呼び出します。その後の処理は、プロパティの新しい値に依存します。UnifiedPOSのOPOS実装では、ソフトウェアベンダは、まず1つのメソッドを呼び出し、その後、プロパティの値を返すもう1つのメソッドを呼び出します。

MethodThatChangesAProperty()

Dim MyProperty as Property

GetPropertyValue(MyProperty)

// GetPropertyValueのパラメータは

// 参照渡しです。

Select MyProperty

case ….

POS for .NETでは、ソフトウェアベンダは、下記のように、メソッドを呼び出し、その戻り値をテストします。（Visual Basic .NETの例）

Select MethodThatChangesAProperty()

Case ….

### 返されるリスト

メソッドは、値のリストを返すことがあります。OPOSでは、リストを返すメソッドは、リスト項目のデータの型にかかわらず、カンマで区切られた形の文字列を返します。アプリケーションは、必要に応じてデータ項目を文字列に変換し、カンマで区切ることで、文字列を組み立てなければなりません。

アプリケーションは、文字列を解析し、データ項目をリストに関連付けられた型にキャストする必要があります。例えば、

CHAR nChar = “,”;

int x;

int y = 0;

CHAR* pMyElements[];

CHAR* psCurrent;

for(x=0;x<len(sReturn);x++)

{

if(sReturn[x] == nChar)

{

pMyElements[y] = psCurrent;

y++;

}

psCurrent += sReturn[x];

}

// すべての戻り値の型が文字列であると想定しています

// そうでない場合、適切なデータ型へのキャストが必要です。

POS for .NETでは、配列はnative data typesです。データ要素を無理に型キャストする必要はありません。さらに、配列は、リストのいずれの項目にも容易にアクセスできる反復関数を提供します。

// 各項目を必要なときに使用する

SomeMethod(ReturnedArray[0]);

SomeOtherMethod(ReturnedArray[1]);

注:

SOからは、下記のコードが示すようにクローンを返させます。これは、データを保護するために必要です。

return SomeArrary.Clone();

結合された文字列でなく配列を返す理由は、以下のとおりです。

配列は、.NETのnative data typesであり、for each文で列挙することができます。

区切られた形の文字列を組み立てて解析することは、メンテナンスが必要なより多くのコードが要求され、保守を要し、バグを生み出す可能性を増加させます。

配列を使用すると、コードの意図がより明瞭になります。

例:

UnifiedPOS、OPOS、POS for .NET間の違いをさらに示すために、プロパティPosPrinter.CharacterSetListを見てみましょう。このプロパティは、UnifiedPOSでは以下のようなシグネチャを持ちます。

CharacterSetList: string { read-only, access after open }

UnifiedPOSでは、このプロパティは、コードページ番号のリストをカンマで区切られた文字列で返します。アプリケーションプログラムは、文字列を解析して、コードページ番号を抽出し、必要に応じて整数値に変換する必要があります。POS for .NETでは、プロパティPosPrinter.CharacterSetListは、以下のメソッドシグネチャを持ちます。

public abstract int[] CharacterSetList

これは、コードページ番号のリストを整数型の配列として返します。文字列を解析してコードページ番号を整数値に変換する必要がありません。この手法は、アプリケーションプログラマにとって、より型安全（タイプセーフ）であり、処理がより容易です。

## パラメータの主な違い

OPOSが定数を利用するのに対して、POS for .NETでは、列挙体を利用します。OPOSが結合された文字列を利用するのに対して、POS for .NETでは、配列を利用します。POS for .NETは、native integer typesを使用します。OPOSが、妥当かつ想定される範囲よりも多くのバイト数を要するデータ型の値を利用するのに対して、POS for .NETは、表現されるデータ型と一致する「ぴったりの大きさ」の変数を利用します。

POS for .NETでは、UnifiedPOSのメソッドが2～3の値しか取りえないパラメータを持つ場合、これを複数のPOS for .NETメソッドに分割しています。例えば、FiscalPrinterのメソッドprintReportは、UnifiedPOSでは以下のようなシグネチャを持ちます。

printReport(reportType: int32, startNum: string, endNum: string): void

パラメータreportTypeは、FPTR_RT_ORDINAL、またはFPTR_RT_DATEのいずれかの値しか取りません。後続する2つのパラメータは、FPTR_RT_DATEの場合は、日付を表す文字列として解釈し、そうでない場合は、整数値として使用する必要があります。

POS for .NETでは、reportTypeパラメータは省略されます。その代わりに、異なるシグネチャのprintReport()として定義された2つの新しいメソッドが導入されています。これらは、より型安全（タイプセーフ）です。

void PrintReport(DateTime startDate, DateTime endDate)

void PrintReport(int startNumber, int endNumber)

次の表は、UnifiedPOSのメソッド、パラメータに対するPOS for .NETのメソッド、パラメータの違いの一覧です。違いが列挙体を使用するかどうかだけのメソッドは、一覧から省略しています。

| UnifiedPOSのメソッド | POS for .NETのシグネチャ |
| --- | --- |
| CashChanger |  |
| dispenseCash(cashCounts: string): void | void DispenseCash(CashCount[] cashCounts) |
| FiscalPrinter |  |
| getData(dataItem: int32, inout optArgs: int32, inout data: string): void | FiscalDataItem GetData(FiscalData dataItem, int itemOption) |
| printPeriodicTotalsReport(date1: string, date2: string): void | void PrintPeriodicTotalsReport(DateTime startingDate, DateTime endingDate) |
| printRecItem(description: string, price: currency, quantity: int32, vatInfo: int32, unitPrice: currency, unitName: string): void | void PrintRecItem(string description, decimal price, decimal quantity, int vatId, decimal unitPrice, string unitName) |
| printRecPackageAdjustment(adjustmentType: int32, description: string, vatAdjustment: string): void | void PrintRecPackageAdjustment( FiscalAdjustmentType adjustmentType, string description, VatInfo[] vatAdjustments) |
| printRecPackageAdjustVoid(adjustmentType: int32, vatAdjustment: string): void | void PrintRecPackageAdjustVoid( FiscalAdjustmentType adjustmentType, VatInfo[] vatAdjustments) |
| printReport(reportType: int32, startNum: string, endNum: string): void | void PrintReport(DateTime startDate, DateTime endDate) |
| printReport(reportType: int32, startNum: string, endNum: string): void | void PrintReport(int startNumber, int endNumber) |
| printReport(reportType: int32, startNum: string, endNum: string): void | void PrintReport(int startNumber) |
| setDate(date: string): void | void SetDate(DateTime newDate) |
| setVatValue(vatID: int32, vatValue: string): void | void SetVatValue(int vatId, decimal vatRate) |

## プロパティシグネチャの主な違い

いくつかのプロパティは、UnifiedPOSとは異なるPOS for .NETシグネチャを持ちます。これらは、カンマで区切られたリスト文字列の代わりに、配列、または構造体を使用します。次の表で、そのプロパティを示します。

| UnifiedPOSのプロパティ | POS for .NETのシグネチャ |
| --- | --- |
| CashChanger |  |
| CurrencyCodeList | public abstract string[] CurrencyCodeList |
| CurrencyCashList | public abstract CashUnits CurrencyCashList |
| DepositCodeList | public abstract string[] DepositCodeList |
| DepositCounts | public abstract CashCount[] DepositCounts |
| ExitCashList | public abstract CashUnits ExitCashList |
| CheckScanner |  |
| QualityList | public abstract int[] QualityList |
| FiscalPrinter |  |
| PredefinedPaymentLines | public abstract string[] PredefinedPaymentLines |
| POSPrinter |  |
| CharacterSetList | public abstract int[] CharacterSetList |
| FontTypefaceList | public abstract string[] FontTypefaceList |
| RecBarCodeRotationList | public abstract Rotation[] RecBarCodeRotationList |
| RecBitmapRotationList | public abstract Rotation[] RecBitmapRotationList |
| SlpBarCodeRotationList | public abstract Rotation[] SlpBarCodeRotationList |
| SlpBitmapRotationList | public abstract Rotation[] SlpBitmapRotationList |
| RemoteOrderDisplay |  |
| VideoModesList | public abstract VideoMode[] VideoModesList |

## 関連情報

サンプルは、POS for .NET SDKに含まれます。
（http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ADAA1129-5CB1-415E-B339-E508FCA55CA0&displaylang=en でダウンロード可能）

## PosExplorer API

アプリケーションは、PosExplorerを利用することで、インストールされたPOSデバイスの一覧を取得し、それらデバイスをオープン、またはそのインスタンスを作成し、デバイスがシステムから着脱されたときにプラグアンドプレイイベントを受け取ることができます。

### PosExplorerプロパティ

PosRegistryKey プロパティ

形式	public static string PosRegistryKey

説明	HKEY_LOCAL_MACHINEからの相対位置で示されたPOS for .NETコンフィギュレーションルートレジストリキー。

StatisticsFile プロパティ

形式	public static string StatisticsFile

説明	デバイススタティスティクスが置かれたファイルへのパス。

SynchronizingObject プロパティ  R/W

形式	public ISynchronizeInvoke SynchronizingObject

説明	IsynchronizeInvokeオブジェクトへの設定かその値。

### PosExplorerメソッド

CreateInstance メソッド

形式	public PosDevice CreateInstance(DeviceInfo device)

説明	DeviceInfoオブジェクトのプロパティ値で与えられる情報に基づいて、デバイスをインスタンス化します。

パラメータ	説明

Device	インスタンスを作成しようとするデバイスを記述するオブジェクト。DeviceInfoクラスのインスタンスです。DeviceInfoは、デバイスに対するCompatibility、Description、HardwareIDなどのプロパティを含みます。

GetDevice メソッド (string)

形式	public DeviceInfo GetDevice(string type)

説明	指定された種類のデバイスを取得します。

パラメータ	説明

Type	DeviceTypeヘルパークラスによって定義されたUnifiedPOSのデバイスの種類中の1つを格納する文字列。

システムに存在するその種類のデバイスは、1つだけでなければなりません。あるいは、複数存在する場合は、1つが既定のデバイスとして設定されている必要があります。指定された種類のデバイスが複数存在し、既定のデバイスが設定されていない場合は、PosLibraryExceptionがスローされます。

GetDeviceのこのシグネチャは、POS for .NETシステムでデバイスを取得して、インスタンス化する最も単純な方法を示します。デバイスを1つ取得し、そのサービスオブジェクトをインスタンス化するには、アプリケーションは以下のことをするだけです。

PosExplorerのインスタンスを作成します。

上記メソッドシグネチャを用いて、GetDeviceを呼び出します。

CreateInstanceを呼び出します。

POS for .NETは、指定された種類のデバイス、または、その種類のデバイスが複数存在する場合には、その種類の中で既定として設定されたデバイスを初期化します。

GetDevice メソッド (string, string)

形式	public DeviceInfo GetDevice(string type, string logicalName)

説明	指定された種類および名前（またはエイリアス）のデバイスを取得します。

パラメータ	説明

Type	DeviceTypeヘルパークラスによって定義されたUnifiedPOSデバイスタイプの1つを格納する文字列。

LogicalName	デバイスの論理名、またはエイリアス。

GetDevices メソッド

形式	public DeviceCollection GetDevices()

説明	システムにインストールされている、すべてのPOSデバイスを取得します。

GetDevices メソッド (DeviceCompatibilities)

形式	public DeviceCollection GetDevices(DeviceCompatibilities compatibility)

説明	システムにインストールされている、すべてのPOSデバイスを、互換性レベルに基づいて取得します。

パラメータ	説明

Compatibility	互換性レベルを示すDeviceCompatibilities列挙体。

GetDevices メソッド (string)

形式	public DeviceCollection GetDevices(string type)

説明	指定された種類のすべてのPOSデバイスを取得します。

パラメータ	説明

Type	DeviceTypeヘルパークラスによって定義されたUnifiedPOSデバイスタイプの1つを格納する文字列。

GetDevices メソッド (string, DeviceCompatibilities)

形式	public DeviceCollection GetDevices(string type, DeviceCompatibilities compatibility)

説明	指定された種類のすべてのPOSデバイスを、互換性レベルに基づいて取得します。

パラメータ	説明

Type	DeviceTypeヘルパークラスによって定義されたUnifiedPOSデバイスタイプの1つを格納する文字列。

Compatibility	互換性レベルを示すDeviceCompatibilities列挙体。

Refresh メソッド

形式	public void Refresh()

説明	接続されたPOSデバイスの一覧を再列挙し、内部データの構造体を再構築します。

### PosExplorerイベント

DeviceAddedEvent イベント

形式	public event DeviceChangedEventHandler DeviceAddedEvent;

説明	POSデバイスがシステムに追加された時にアプリケーションに通知されます。

DeviceAddedEventは、サービスオブジェクトがインストールされているPOSデバイスに対してのみ通知されます。

イベントハンドラは、追加デバイスに対するDeviceInfoオブジェクトを含むDeviceChangedEventArgs型の引数を受け取ります。

DeviceRemovedEvent イベント

形式	public event DeviceChangedEventHandler DeviceRemovedEvent;

説明	POSデバイスがシステムから削除された時にアプリケーションに通知されます。

DeviceRemovedEventは、サービスオブジェクトがインストールされているPOSデバイスに対してのみ通知されます。

イベントハンドラは、削除デバイスに対するDeviceInfoオブジェクトを含むDeviceChangedEventArgs型の引数を受け取ります。

### グローバル設定

PosExplorerは、グローバルコンフィグレーションファイル（config.xml）を読み込みます。このファイルでは、アプリケーション開発者は、プラグアンドプレイ、および非プラグアンドプレイデバイスへのエイリアスを指定でき、非プラグアンドプレイサービスオブジェクトに対して物理デバイスを定義できます。

また、グローバルコンフィグレーションファイルでは、アプリケーション開発者は、非プラグアンドプレイサービスオブジェクトに対して複数の物理デバイスを定義し、それらのエイリアスや、COMポートなどのデバイスパスを指定することもできます。これにより、アプリケーション開発者は、特定の物理デバイスに、非プラグアンドプレイサービスオブジェクトのターゲットを絞ることができます。

## サービスオブジェクトレジストリ

OPOSでは、サービスオブジェクトの設定情報は、レジストリに保存されます。POS for .NETでは、設定情報はConfig.xmlに保存されます。POS for .NETは、PosExplorerを介して、COMサービスオブジェクトのレジストリ情報へのシームレスなアクセスを可能にし、共通コントロールライブラリは、レジストリ設定情報を収集する役割を果たします。

## サービスオブジェクトの利用

### OPOS

コントロールオブジェクトは、対応するサービスオブジェクトへのアプリケーションインターフェイスに相当します。UnifiedPOS標準は、コントロールオブジェクトに対していかなる規定もしていません。ですが、
http://www.monroecs.com/oposccos.htmにあるOPOSコントロールオブジェクトを使用すること、または最低でもテスト対象とすることが推奨されています。さらに、このサイトには、すべてのデバイスクラスを集約したActiveX®コントロールがあります。これは、一般にコモンコントロールオブジェクトと呼ばれています。

OPOSの下では、ハードウェアベンダ、ソフトウェアベンダ、およびOEM業者が、コントロールオブジェクトの独自のバージョンを作成し、基準となるコモンコントロールオブジェクトの使用やテストをしないことが慣例になっています。これは、ハードウェア、サービス、アプリケーション間の互換性の問題につながります。

OPOSの実装は、以下の手順からなります。

コントロールオブジェクトのインスタンスをインスタンス化します。

コントロールオブジェクトを呼び出します。

サービスオブジェクトをロードするために、名前でオープン

クレイム

イネーブル

デバイスによっては、デバイス固有の機能についてデバイスとやり取りする前に、プロパティを読み込む、または設定する必要があることに注意してください。

### POS for .NET

POS for .NETでサービスオブジェクトをインスタンス化するには、次のようにします。

PosExplorerオブジェクトをインスタンス化します。

PosExplorer.GetDevice、またはGetDevicesメソッドを使用して、システムに接続されたデバイスを表す1つ以上のDeviceInfoオブジェクトからなるリストを取得します。

ロードしたいデバイスのDeviceInfoを渡して、PosExplorer.CreateInstanceを呼び出します。

返されたサービスオブジェクトのメソッド、プロパティを呼び出します。

供給されるPosExplorerツールは、サービスオブジェクトファクトリの役を果たすヘルパークラスです。開発者は、次のようにインスタンス化します。POSExplorer.GetDevice(…);

この手法は、以下のような利点をもたらします。

一連の機能（「POS for .NETの機能」を参照）のサポートに必要な基盤を実現します。

アプリケーションを単純化します。すなわち、数行のコードで、サービスオブジェクトを動的にインスタンス化することができます。

ほとんどの場合、特定のメーカーの周辺機器のハードウェアに関する詳細な知識が必要ではなくなります。

アプリケーションは、デバイスに実際に接続されていて、利用可能なPOS周辺機器のリストを容易に取得できます。（プラグアンドプレイ対応の場合）

アプリケーション側には、.NET SOとOPOS SOの違いがありません。

## サービスオブジェクトの制作

### POS for .NET

次の3つの方法があります。

インターフェイスクラスからサービスオブジェクトを派生する

Basic classからサービスオブジェクトを派生する

Base classからサービスオブジェクトを派生する

それぞれの方法について、サービスオブジェクト製作者に要求される作業のレベルは異なります。例えば、インターフェイスクラスから派生する場合、サービスアプリケーションが実装すべきコードの量は最も多くなりますが、サービスオブジェクトの動作に対して最も細かい制御を可能にします。Basic classからの派生では、サービスアプリケーションは、デバイスの中心的な機能だけしか実装する必要がありません。Basic classには、共通の機能が既に用意されています。Base classからの派生では、サービスアプリケーションがやるべきことは、ハードウェア固有の機能を実装するだけです。デバイスクラスの基本的な機能は既に用意されています。

## ステータス、状態モデル、および例外

次に示すように、共通で使う列挙体、イベント、プロパティの中には、ステータス、エラーコード、状態モデルが設定されているものがあります。

### StatusUpdateEvent

特定のクラス固有の状態やステータス変数が変更されたときに発生するイベントです。

### ControlState

現在の状態を格納する列挙体です。可能な値は以下のものです。

Closed

Idle

Busy

Error

### 例外

すべてのPOS for .NETメソッドの呼び出しやプロパティへのアクセスは、失敗時にPosControlExceptionをスローする可能性があります。ただし、プロパティDeviceControlVersion、DeviceControlDescription、およびStateへのアクセスを除きます。それ以外の種類の例外は、スローされません。

PosControlExceptionは、名前空間Microsoft.PointOfServiceで定義されており、System.Exceptionを拡張します。

Publicプロパティ

| 名前 | 説明 |
| --- | --- |
| ErrorCode | エラー例外の原因を表すエラーコード。エラーコード一覧を参照。 |
| ErrorCodeExtended | エラー例外の原因を表す拡張エラーコード。これには、サービス固有の値が格納されることがあります。 |

コンストラクタには、以下のように定義されるいくつかの種類があります。

PosControlException (string message, ErrorCode errorCode)

PosControlException (string message, ErrorCode errorCode, Exception innerException)

PosControlException (string message, ErrorCode errorCode, int errorCodeExtended)

PosControlException (string message, ErrorCode errorCode, int errorCodeExtended, Exception innerException)

パラメータは以下のように定義されます。

パラメータ	説明

errorCode	POS for .NETのエラーコード。ErrorCode取得メソッドを介してアクセスします。

errorCodeExtended	拡張エラーコードが格納されることがあります。選択されたコンストラクタで与えられていない場合は、0がセットされます。ErrorCodeExtended取得メソッドを介してアクセスします。

message	エラーの説明文です。選択されたコンストラクタで与えられていない場合は、errorCodeとerrorCodeExtendedパラメータから形成されます。スーパークラスの取得メソッドMessage、またはメソッドToStringを介してアクセスします。

innerException	元の例外です。POS for .NETサービスがPOS for .NET以外の例外をキャッチした場合、適当なerrorCodeが選択され、元の例外にはこのパラメータで参照します。それ以外の場合、nullがセットされます。継承された取得メソッドInnerExceptionを介してアクセスします。

## デバイス共有モデルについて

POS for .NETのデバイス共有モデルは、複数のアプリケーションが部分的または全面的に共有できるデバイスのほか、同時には1つのアプリケーションのみが排他的に使用するデバイスをサポートします。すべてのPOS for .NETサービスオブジェクトは、1つ以上のアプリケーションにオープンされます。しかし、サービスオブジェクトで実行できるアプリケーションの動作の中には、デバイスへのアクセス権を獲得するアプリケーションを1つに制限するものがあります。

### 排他使用デバイス

もっとも一般的なデバイスタイプは「排他使用デバイス」で、一例がPOSプリンタです。物理的特性、動作上の特性により、このデバイスは同時には1つのアプリケーションでしか利用できません。アプリケーションは、大半のメソッド、プロパティ、イベントが有効になる前に、Claimメソッドを呼び出して排他アクセスできるようにしなければなりません。排他アクセス権を獲得するまえに、メソッドを呼び出したり、プロパティを設定したりすると、Illegalエラーが発生し、イベントはアプリケーションに通知されません。

密接に関連する2つのアプリケーションが共有方式で排他使用デバイスを使用したい場合、一方のアプリケーションは一部の時間だけデバイスを排他アクセスして、その後、他方のアプリケーションも使用できるように、排他アクセス権を解放するという方法もあります。

Claimメソッドが再び呼び出されると、設定可能なデバイスの特性は、Releaseメソッド時の状態に復元されます。復元される例として、ラインディスプレイの輝度、磁気ストライプリーダの読み取りトラック、POSプリンタの行あたりの文字数などがあります。POSPrinterのセンサプロパティのようなState特性は復元されません。その代わり、現在の状態に設定されます。

### 共有可能デバイス

いくつかのデバイスは共有可能デバイスです。一例がキーロックです。共有可能デバイスの場合、複数のアプリケーションでそのメソッドを呼び出して、プロパティにアクセスすることが可能となります。また、デバイスをオープンしたすべてのアプリケーションにイベントが通知されます。ただし、共有可能デバイスを排他アクセスしたアプリケーションにより、一部のメソッドやプロパティのアクセスを制限することや、そのアプリケーションだけにイベントを通知させることもできます。

## イベント

POS for .NETは、UnifiedPOSのイベントを、マルチキャストデリゲートを持つ標準の.NETイベントとして実装します。

イベントは、デバイスの様々な動作や変化、あるいはデバイスの着脱をアプリケーションに通知します。イベントには以下5つがあります。

| イベント | 説明 |
| --- | --- |
| DataEvent | 入力データがデバイスクラス固有のプロパティに格納されています。 |
| ErrorEvent | イベント駆動入力中または非同期出力中にエラーが発生しました。 |
| StatusUpdateEvent | デバイスの状態変化を報告します。 |
| OutputCompleteEvent | 非同期出力が正常に完了しました。 |
| DirectIOEvent | このイベントは、サービスオブジェクトプロバイダによって定義され、本仕様でカバーできないものを提供します。 |

サービスオブジェクトはイベントが発生するとイベントをキューイング（Queue）します。キューイングされたイベントは通知可能な状態になるとアプリケーションに通知（Deliver）されます。イベントの引き渡しを遅らせる要因には以下のものがあります。

アプリケーションがFreezeEventsプロパティをtrueに設定している。

イベントタイプがDataEventまたは入力ErrorEventで、DataEventEnabledプロパティがfalseである。

“POS for .NET Implementation Reference”（英語版）では、イベントの通知に関する用語の解説が下記のとおり記載され、仕様書内で一貫して使い分けられています。日本版仕様書においては、本項「イベント」以外ではこれらの使い分けは行っていませんが、参考のため掲載しています。

備考:	このドキュメントでは、下記のイベントに関する用語が使用されています。

Queue	SOがアプリケーションに対しイベントの通知（Fire）の必要性を決定したとき、SOが内部のイベントキューにイベントを詰め込みます。

Deliver	イベントキューが空でなく、キューの先頭のイベントについてのすべての条件が揃ったとき、このイベントはキューから外され、アプリケーションに対するイベント通知要求が実行されます。

Fire	キューイング（Queue）と通知（Deliver）の組み合わせと言えます。時にこの用語は大まかに使用され、これらのステップの片方だけしか意味しない場合もあります。読者は前後関係からこれらを識別しなければなりません。

イベントのキューの管理に関する規定は以下のとおりです。

サービスオブジェクトは、デバイスがイネーブルである間は新しいイベントをキューイング（Queue）するのみです。

サービスオブジェクトは、アプリケーションがReleaseメソッド（排他使用デバイス）またはCloseメソッド（すべてのデバイス）を呼び出すまで、キューイング（Queue）されたイベントの通知（Deliver）を行う可能性があります。また、前記メソッド実行時には残存しているイベントはすべて削除されます。

入力デバイスでは、ClearInputメソッドはデータと入力エラーイベントをクリアします。イベントハンドラ内で、アプリケーションは、プロパティにアクセスしたりメソッドの呼び出しを行えます。しかし、アプリケーションはReleaseメソッドやCloseメソッドをイベントハンドラ内から呼び出してはなりません。Releaseメソッドはイベントハンドリング（イベントを通知（Deliver）させるスレッドを含んでいる）を閉鎖してしまい、Closeは戻る前にイベントハンドリングを閉鎖しなければならないためです。

## 入力モデルについて

POS for .NETの入力モデルは、イベント駆動入力をサポートします。イベント駆動入力では、入力データはDeviceEnabledがtrueに設定された後に受信できるようになります。受信されたデータは、条件が満たされている場合に、アプリケーションに通知されるDataEventとしてキューイングされます。データ受信時にAutoDisableプロパティがtrueの場合、コントロールはDeviceEnabledをfalseに設定して自動的にデバイスをディセーブルにします。これはサービスオブジェクトが更に入力をキューイングするのを妨げ、可能な場合は物理的にデバイスをディセーブルにします。

アプリケーションは、デバイスからの入力を受信する準備ができたらDataEventEnabledプロパティをtrueに設定します。入力を受信すると（通常、ハードウェア割込みの結果として）、コントロールは、DataEventをキューイングし、通知します。（入力がすでにキューイングされている場合は、DataEventが通知されます。）このイベントは、数値パラメータを介して入力ステータス情報を含むことがあります。コントロールは、イベントを通知する直前に、入力データと、必要に応じてその他の情報をデバイス固有のプロパティに格納します。

イベントを通知する直前に、コントロールはDataEventEnabledプロパティをfalseに設定することによって、それ以上のデータイベントを不可能にします。これによりアプリケーションが現在の入力と関連のプロパティを処理している間、それ以降の入力データはコントロールによってキューイングされます。アプリケーションは、現在の入力の処理を終了し、次のデータを受け付ける準備ができたとき、DataEventEnabledをtrueに設定してイベントの通知を再開するようにします。

入力デバイスが排他使用デバイスの場合、アプリケーションは、デバイスが入力の読み取りを開始する前に、そのデバイスの排他アクセス権の獲得とイネーブルの両方を行わなければなりません。

共有可能な入力デバイスの場合、アプリケーションは、デバイスが入力の読み取りを開始する前に、そのデバイスをオープンして、イネーブルにしなければなりません。アプリケーションは、コントロールがDataEventを使用してデータを送る前に、Claimメソッドを呼び出してデバイスの排他アクセスを要求しなければなりません。イベント駆動入力を受信したとき、アプリケーションがデバイスを排他アクセスしていない場合、アプリケーションがデバイスの排他アクセス権を獲得する（かつDataEventEnabledプロパティがtrueになる）まで、入力はキューイングされます。これによって、複数のアプリケーションがデバイスを順序よく共有でき、アプリケーション間で入力フォーカスを効果的に受け渡すことができます。

イベント駆動入力によりデータの入力処理をしているときに、コントロールがエラーを見つけると、コントロールはその状態をErrorに変更し、アプリケーションにエラー状態を警告するために、1～2個のErrorEventをキューイングします。DataEventEnabledプロパティがtrueになるまで、このイベントは通知されないので、アプリケーションは順序よく処理することができます。エラーイベントは、次のエラー位置を示すデータを付帯して通知されます。

InputData：1つ以上のDataEventイベントがキューイングされている間にエラーが発生した場合に、キューイングされます。このイベントは、すべてのDataEventより先にキューイングされます。このイベントにより、アプリケーションは入力を直ちにクリアするか、オプションでユーザにエラーの警報を出して、バッファリングされた入力済のデータを処理することができます。

後者のケースはスキャナコントロールで有効です。ユーザに直ちにエラー警報を出すことができるので、エラーが解除されるまで後続のアイテムはスキャンされません。エラー復旧を実行する前に、以前スキャンしたアイテムを正常に処理できます。

Input：エラーが発生し、利用できるデータがないときに通知されます。（一般的な実装では、このイベントをイベントキューの末尾にセットします。）エラーが発生したときに入力データの一部をすでにキューイングしている場合、エラー位置がInputDataのErrorEventがまずキューイング、通知され、このエラーイベントはすべてのDataEventが通知された後に通知されます。（“InputData”イベントが通知され、アプリケーションのイベントハンドラが”Clear”応答した場合、本“Input”イベントは通知されません。）

コントロールは、以下のいずれかが発生した場合に、Error状態を終了します。

アプリケーションがInputのErrorEventを終了する場合。

アプリケーションがInputDataのErrorEventをClearのErrorResponseで終了する場合。

アプリケーションがClearInputメソッドを呼び出した場合。

コントロールによっては、イベント駆動入力を開始するためにメソッドを呼び出す必要があります。コントロールが入力データを受け取った後、一般的には、入力を再初期化するためにメソッドを再度呼び出すまでは、以降の入力データを受け付けません。例として、MICRとシグニチャキャプチャデバイスがあります。このタイプのイベント駆動入力は「非同期入力」と呼ばれることもあります。

DataCountプロパティはコントロールでキューイングされたDataEventの数を得るために参照されます。

コントロールがキューイングしたすべての入力データは、ClearInputメソッドを呼び出せば削除できます。ClearInputは、共有可能デバイスではOpen後に、排他使用デバイスではClaim後に呼び出せます。

一般的なイベント駆動入力モデルは、入力データを直接返すメソッドやプロパティを含むデバイスクラスの定義を特に定めていません。デバイスクラスの中には、より直感的または柔軟に操作できるようなメソッドやプロパティを定義しているものがあります。例として、キーロックデバイスがあります。このタイプの入力は「同期入力」と呼ばれることもあります。

## 出力モデルについて

POS for .NETの出力は、同期と非同期の2つの出力タイプからなります。各デバイスクラスは、一方または両方のタイプをサポートすることも、両方ともサポートしないこともあります。

### 同期出力

デバイス出力を迅速に実行したい場合にこの出力タイプが有効です。そのメリットは単純さにあります。

アプリケーションはクラス固有のメソッドを呼び出して出力を実行します。サービスオブジェクトは出力が完了するまで制御を返しません。

### 非同期出力

デバイス出力が低速のハードウェアで、対話的処理を必要とする場合に、この出力タイプが有効です。デバイスが出力を実行しているときに、アプリケーションが別の処理を実行できることから、確実な応答性があることがメリットです。

アプリケーションはクラス固有のメソッドを呼び出して出力を開始します。サービスオブジェクトは、プログラムメモリ内のリクエストをバッファリングして、物理デバイスがそれを受け取り、処理できるようになると、すぐに物理デバイスに送付し、このリクエストの識別子をOutputIdプロパティに設定して、できる限り迅速に戻ります。デバイスがリクエストを正常に終了すると、POS for .NETは、OutputCompleteEventを通知します。このイベントのパラメータは完了したリクエストのOutputIdです。

非同期リクエストを実行しているときにエラーが発生すると、ErrorEventが通知されます。アプリケーションのイベントハンドラは、未処理の出力を再試行するか、またはそれをクリアできます。ErrorEventの処理中は、サービスオブジェクトはError状態です。（備考：エラーを引き起こす原因が除去されていない場合は、サービスオブジェクトは直ちにError状態に戻り、別のErrorEventを通知します。）非同期出力はFIFOベースで実行されます。バッファリングされた出力はすべて（非同期出力をすべて含む）、ClearOutputメソッドを呼び出すことによって削除できます。OutputCompleteEventは、クリアされた出力に対しては通知されません。このメソッドは（可能ならば）処理中の出力も停止します。

## デバイス電源通知モデルについて

アプリケーションでは、使用しているデバイスの電源状態を知る必要がある場合があります。この状態は、PowerState列挙体によって管理されます。

注:	このモデルは、PCやPOS端末本体の電源状況（「バッテリ・オン」や「バッテリ・ロー」など）を通知することを目的にしていません。これらの情報の通知は、現在PosPower列挙体によって管理されています。

### モデル

POS for .NETは、デバイスの電源を以下の4つの状態に分類します。

Online		デバイスは電源オン状態でかつレディ状態です。これは「使用可能」状態を示します。

Off	デバイスは電源オフ状態または本体に未接続状態です。これは「使用不可能」状態を示します。

Offline	デバイスは電源オン状態ですが、ノットレディ状態か応答不可状態です。ボタンを押してオンライン状態にする必要があるかもしれません。または、本体からの要求に応答できない状態かもしれません。これは「使用不可能」状態を示します。

上記の状態の組み合わせとして、下記の状態が定義されています。

OffOffline	デバイスは電源オフ状態、またはオフライン状態です。SOはこれらの2つの状態を識別することができません。

電源通知は、デバイスがオープン、排他アクセス権の獲得（排他デバイスの場合）を経てイネーブル状態となっている場合にのみ機能します。

| 備考：イネーブル／ディセーブル vs. 電源状態 |  |
| --- | --- |
| これら2つの状態は、全く別のもので通常は関連がありません。POS for .NETでは、「イネーブル」／「ディセーブル」は論理的な状態であるのに対し、電源状態は物理的な状態であると定義しています。デバイスによっては、論理的には「イネーブル」であっても、物理的には「オフライン」かもしれません。または、論理的には「ディセーブル」であっても、物理的には「オンライン」かもしれません。物理的な電源状態にかかわらず、POS for .NETは、デバイスがイネーブル状態の場合のみ状態を通知します。（SOは、一般的にイネーブル状態の間しかデバイスと通信できないので、この制限が必要です。）デバイスが「オフライン」の場合でも、SOは、デバイスを「イネーブル」にしようとして失敗することがあります。しかし、一度「イネーブル」になると、SOは電源状態が変わってもデバイスを「ディセーブル」にはしません。 |

## 電源通知プロパティ

POS for .NETのデバイス電源通知モデルは、すべてのデバイスクラスに対して下記の共通APIを追加しています。

CapPowerReportingプロパティ：デバイスの通知可能レベルを識別します。このプロパティの値は、以下のPowerReporting列挙体の値のいずれかです。

None	SOはデバイスの電源状態の判断ができません。よって、電源通知機能は機能しません。

Standard	SOは、OffOffline（電源オフまたはオフライン）とOnlineの2種類の電源状態を判断し通知が可能です。

Advanced	SOは、OnLine、OffLine、Offの3種類すべての電源状態を判断し通知が可能です。

PowerState列挙体：判断が可能ならば、SOによって現在の電源状態にセットされます。値は下記のうちのいずれかです。

Unknown

Online

Off

Offline

OffOffline

PowerNotifyプロパティ：StatusUpdateEventやPowerState列挙体を介しての電源通知機能を有効にするために、アプリケーションがこのプロパティをセットします。このプロパティはデバイスがイネーブルになる前（すなわちDeviceEnabledがtrueにセットされる前）にのみセットが可能です。この制限により、アプリケーションに対する悪影響を発生させることなく、電源通知機能の単純な実装が可能となっています。アプリケーションは、電源通知を受けるか否かのいずれかですが、それを切り換える仕組みは必要ありません。このプロパティは、PowerNotification列挙体を返し、その値は、Disabled、またはEnabledのいずれかです。

### DeviceEnabledプロパティと電源通知機能

CapPowerReportingがNone以外の値で、かつPowerNotifyがEnabledの場合、下記の記述内容が、DeviceEnabledに追加適用されます。

コントロールがDeviceEnabledをfalseからtrueに変更すると、電源状態の監視が開始されます。

デバイスがOnlineの場合:

PowerStateは、Onlineに設定されます。

StatusUpdateEventが、StatusUpdateEventArgs.StatusプロパティにOnlineが設定されて、通知されます。

デバイスの電源状態がOff、Offline、OffOfflineの場合、コントロールはイネーブルが失敗したと判断して、PosControlExceptionをスローし、ErrorCodeにNoHardware、またはOfflineを設定します。

しかし、デバイスをイネーブルにできない他の条件がなく、またコントロールがイネーブル要求に対し正常終了を返す場合:

PowerStateは、Off、Offline、またはOffOfflineに設定されます。

StatusUpdateEventが、StatusUpdateEventArgs.StatusプロパティにOff、Offline、またはOffOfflineが設定されて、通知されます。

## デバイスインフォメーションレポーティングモデルについて

システム管理エージェントのようなPOSアプリケーションでは、POS端末に取り付けられた様々なPOSデバイスの現在の構成や使用状態を監視する必要がある場合があります。

構成情報は、デバイスのシリアル番号、ファームウェア版数や接続方法などです。POSプリンタデバイスの使用状態の例は、印刷行数、稼働時間、用紙カット回数などです。スキャナデバイスの使用状態の例は、スキャン回数、稼動時間などです。磁気ストライプリーダデバイスの使用状態の例は、読み取り成功回数、読み取り失敗回数、稼働時間などです。

情報はデバイス自身に収集格納される場合や、サービスオブジェクトによって収集され、POS端末やストアコントローラに格納される場合があります。

複数のアプリケーション（例えば、POSアプリケーションとシステム管理アプリケーション）が同一のデバイスからスタティスティクスを獲得したい場合、それぞれが必要な時に整然とデバイスにアクセスできるように、両方のアプリケーションが適切な注意を払わなければなりません。これは、デバイスへのアクセスが必要になった時に、Claimメソッドを利用して、DeviceEnabledプロパティにtrueをセットすることで、その後デバイスへのアクセスが不要となった時にDeviceEnabledプロパティにfalseをセットして、Releaseメソッドを利用することによって行います。この方式によるデバイスアクセスの調整については、各アプリケーション自身の責任で行います。

### スタティスティクスレポーティングプロパティとメソッド

UnifiedPOSのデバイスインフォメーションレポーティングモデルは、すべてのデバイスクラスに下記の共通プロパティとメソッドを追加しています。

CapStatisticsReportingプロパティ：デバイスのスタティスティクスレポーティング能力を示します。falseの場合、そのデバイスに関する有効なスタティスティクスはありません。これは以前の版数の仕様と互換性のあるサービスと同じです。trueの場合、そのデバイスに関するいくつかのスタティスティクスが有効です。

CapUpdateStatisticsプロパティ：収集されたスタティスティクス（またはその一部）をアプリケーションがリセット/変更できるかどうかを示します。このプロパティは、CapStatisticsReportingがtrueのときのみ有効です。CapUpdateStatisticsがfalseの場合、アプリケーションがリセット/変更できるスタティスティクスはありません。trueの場合、スタティスティクス（の一部）をアプリケーションがリセット/変更できます。

ResetStatisticsメソッド：CapStatisticsReportingと
CapUpdateStatisticsの両方がtrueのときのみ呼び出し可能です。このメソッドはリセット可能なデバイススタティスティクスの1つ、複数、あるいはすべてを0にリセットします。

RetrieveStatisticsメソッド：CapStatisticsReportingがtrueのときのみ呼び出し可能です。このメソッドは収集されているデバイススタティスティクスの1つ、複数、あるいはすべてを取得します。

UpdateStatisticsメソッド：CapStatisticsReportingと
CapUpdateStatisticsの両方がtrueのときのみ呼び出し可能です。このメソッドはリセット可能なデバイススタティスティクスの1つ、複数、あるいはすべてを指定の値に変更します。

## POS for .NETコンポーネントの解説

### POS for .NETのデータの型

以降の説明で用いるパラメータと戻り値の型は次のとおりです。

| 型 | .NET Frameworkの型 | 説明 | UnifiedPOSの型 |
| --- | --- | --- | --- |
| bool | System.Boolean | ブーリアン値（true、またはfalse） | boolean |
| decimal | System.Decimal | 金額 | currency |
| int | System.Int32 | 32ビット符号付き整数 | int32 |
| Object | System.Object | オブジェクトの参照。これは、通常クラス階層の最上位の1つ下のサブクラスで、directIOやDirectIOEventのデバイスサービスに固有のパラメータに使用します。 | object |
| string | System.String | Unicode文字からなる変更できない固定長文字列 | string |
| byte[] | 要素型がSystem.ByteのSystem.Array | 任意のバイナリデータ | binary |

### POS for .NETの共通プロパティ、メソッド、イベント、スタティスティクス、定数

#### 共通プロパティ

| 名前 | 型 |
| --- | --- |
| AutoDisable | bool |
| CapPowerReporting | PowerReporting |
| CapStatisticsReporting | bool |
| CapUpdateStatistics | bool |
| CheckHealthText | string |
| Claimed | bool |
| Compatibility | DeviceCompatibilities |
| DataCount | int |
| DataEventEnabled | bool |
| DeviceDescription | string |
| DeviceEnabled | bool |
| DeviceName | string |
| DevicePath | string |
| FreezeEvents | bool |
| OutputId | int |
| PowerNotify | PowerNotification |
| PowerState | PowerState |
| ServiceObjectDescription | string |
| ServiceObjectVersion | System.version |
| State | ControlState |
| SynchronizingObject | System.ComponentModel.ISynchronizeInvoke |

共通プロパティの詳細は、後述します。

#### 共通メソッド

以下は、共通メソッドのPOS for .NET実装の独自の定義です。CheckHealth ( HealthCheckLevel level );

Claim ( int timeout );

ClearInput ();

ClearOutput ();

Close ();

DeleteConfigurationProperty ( string propertyName );

DirectIO ( int command, int data, object obj );

GetConfigurationProperty ( string propertyName );

Invoke ( Delegate method, object[] args );

Open ();

Release ();

ResetStatistics ();

ResetStatistics ( StatisticCategories statistics );

ResetStatistics ( string[] statistics );

RetrieveStatistics ( StatisticCategories statistics );

RetrieveStatistics ( string[] statistics );

RetrieveStatistic ( string statistic );

UpdateStatistic ( string name, object value );

UpdateStatistics ( Statistic[] statistics );

UpdateStatistics ( StatisticCategories statistics, object value );

共通メソッドの詳細は、後述します。

#### 共通イベント

.NET Frameworkのイベントは、デリゲートモデルに基づいています。デリゲートモデル、アプリケーションにおけるイベントの使用方法、およびクラスからのイベントの発生方法についての詳細は、
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpguide/html/cpconevents.asp
をご覧ください。

以下は、共通イベントのPOS for .NET実装の独自の定義です。

DirectIOEventHandler DirectIOEvent;

StatusUpdateEventHandler StatusUpdateEvent;

DataEventHandler DataEvent;

OutputCompleteEventHandler OutputCompleteEvent;

DeviceErrorEventHandler DeviceErrorEvent;

共通イベントの詳細は、後述します。

#### 共通スタティスティクス

StatisticUnifiedPOSVersion= “UnifiedPOSVersion”;
StatisticDeviceCategory= “DeviceCategory”;
StatisticManufacturerName= “ManufacturerName”;
StatisticModelName = “ModelName”;
StatisticSerialNumber= “SerialNumber”;
StatisticManufactureDate= “ManufactureDate”;
StatisticMechanicalRevision= “MechanicalRevision”;
StatisticFirmwareRevision= “FirmwareRevision”;
StatisticInterface = “Interface”;
StatisticInstallationDate= “InstallationDate”;
StatisticHoursPoweredCount= “HoursPoweredCount”;
StatisticCommunicationErrorCount = “CommunicationErrorCount”;

#### 共通定数

int WaitForever= -1;
int StatusPowerOnline= 2001;
int StatusPowerOff= 2002;
int StatusPowerOffline= 2003;
int StatusPowerOffOffline= 2004;
int ExtendedErrorStatistics= 280;

# 共通プロパティ、メソッド、イベント

## 一覧

プロパティ

| 名称 | 版数 | 型 アクセス | 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | １ |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W |  |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R |  |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R |  |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R |  |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R |  |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R |  |
| CheckHealthText | 1.0 | String R |  |
| Claimed | 1.0 | Boolean R |  |
| DataCount | 1.2 | Long R | １ |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | １ |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W |  |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W |  |
| OpenResult | 1.5 | Long R |  |
| OutputID | 1.0 | Long R | ２ |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W |  |
| PowerState | 1.3 | Long R |  |
| ResultCode | 1.0 | Long R |  |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R |  |
| State | 1.0 | Long R |  |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R |  |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R |  |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R |  |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R |  |
| DeviceDescription | 1.0 | String R |  |
| DeviceName | 1.0 | String R |  |

注：1. イベント駆動入力のあるデバイスのみに使用。

2. 非同期出力のデバイスのみに使用。

メソッド

| 名称 | 版数 |  |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 |  |
| Close | 1.0 |  |
| ClaimDevice | 1.0 |  |
| ReleaseDevice | 1.0 |  |
| CheckHealth | 1.0 |  |
| ClearInput | 1.0 |  |
| ClearOutput | 1.0 |  |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 |  |
| DirectIO | 1.0 |  |
| ResetStatistics | 1.8 |  |
| RetrieveStatistics | 1.8 |  |
| UpdateFirmware | 1.9 |  |
| UpdateStatistics | 1.8 |  |

イベント

| 名称 | 版数 |  |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 |  |
| DirectIOEvent | 1.0 |  |
| ErrorEvent | 1.0 |  |
| OutputCompleteEvent | 1.0 |  |
| StatusUpdateEvent | 1.0 |  |

## 概説

この節では、後続のデバイスカテゴリの多くに共通のプロパティ、イベント、メソッドを示します。

各デバイスクラスの一覧の節では、そのクラスに適用しない共通プロパティ、イベント、メソッドに「適用外」の記載をしています。これらはそのクラスのコントロールには存在しません。

## プロパティ

AutoDisableプロパティ　R/W　　　　第1.2版にて追加

形式	BOOL AutoDisable;

説明	このプロパティはイベント駆動入力デバイスに適用されます。これは、入力データの受信を制御するための追加オプションをアプリケーションに提供します。アプリケーションがひとつの入力のみを受信し処理したい場合や、一度に一つの入力のみを受信したい場合、このプロパティをTRUEに設定します。

TRUEの場合、DataEventとして通知されるデータをサービスオブジェクトが受信するとすぐに、DeviceEnabled＝FALSEに設定されます。次の入力が受信できるようにするためには、アプリケーションはDeviceEnabled＝TRUEに設定しなければなりません。

FALSEの場合、サービスオブジェクトはデータ受信時にデバイスを自動的にディセーブルにしません。これは第1.2版より前のOPOSコントロールの動作です。

このプロパティはOpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティの設定に成功しました。

参照	「OpenPOSコントロール概要」

BinaryConversion プロパティ　R/W　第1.2版にて追加

形式	LONG BinaryConversion;

説明	OPOSはBStringを使用してマルチキャラクタ入力／出力を受け渡します。BStringは安全にテキストデータに使用できます。BstringはアプリケーションとOPOSコントロールの間の受け渡し時に、OLEはUnicodeコードから、またはUnicodeコードへと、言語固有の変換を行います。BStringがバイナリデータの受け渡しに使用される場合、アプリケーションでのBString文字内のデータバイトがコントロールでの対応データと適合しない時は、これらの変換はデータを変更する場合があります。 Unicodeコードキャラクタがアプリケーションやコントロールに渡される時、各コンポーネントの言語固有の違いが誤解釈を引き起こすため、この不適合はBStringポインタが使用されている場合にも起こり得ます。（これは、MBCSコードページ932を使用してる日本語で報告されましたが、他の言語でも起こり得ます。）

0x00から0x7Fまでの文字は言語固有の変換という心配もなく引き渡されます。0x80から0xFFまでの文字のみが時々不正な変換を引き起こします。

本仕様書では、BinaryConversionに影響されるプロパティとメソッドのパラメータについては、各々のプロパティとメソッドの説明箇所に、以下の行が記述されています。

このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

BinaryConversionの値は以下の通りです。

値							意味

OPOS_BC_NONE		データは変換されずにBstring一文字は1バイトで格納されます。（これはデフォルトで、第1.2版より前のOPOSサービスオブジェクトの動作です。）

OPOS_BC_NIBBLE	各バイトは二つの文字に変換されます。（このオプションでバイナリとASCII文字間の最速変換ができます。）

各データバイトは以下のように変換されます。　　第一文字＝0x30＋データバイトの7-4ビット　　　第二文字＝0x30＋データバイトの3-0ビット

例：バイト値154=0x9Aは文字0x39 0x3A（文字列”9:”）の文字に変換されます。この変換方法は、バイト値154=0x9Aをコード0x39 0x41（文字列の”9A”）の文字に変換する、一般的な16進値のASCII文字変換とは異なります。

OPOS_BC_DECIMAL	各バイトは三つの文字に変換されます。（このオプションでVisual Basicやそれに似た言語用にバイナリとASCII文字間の最も簡単な変換ができます。）
VAL（string）はASCIIからバイナリへ変換するために各３文字で使用されます。各バイトから3つのASCII文字を作成するためにRIGHT(“^^”+STR(byte),3)が使用され、’^’はスペース文字を表します。

例１：バイト値154=0x9Aは、文字0x31 0x35 0x34になります（＝文字列”154”）。

例２：バイト値8は、文字0x30 0x30 0x38になります（＝文字列”008”）。

サービスオブジェクトに必要な事項は以下の通りです。

（１）サービスオブジェクトがASCIIからバイナリへ変換する時は、STR（byte）は先行スペースを作成するので、先行スペースまたはASCIIゼロを用意しておかなければなりません。(例えば、アプリケーションは”^^8^27”を受け渡すとき、’^’はスペース文字を表し、8（0x08）と27（0x1B）の２つのバイトと解釈されます．）

（２）サービスオブジェクトがバイナリからASCIIに変換する時は、常に各バイトを正確に三つのASCII10進文字（0x30から0x39の範囲で）に変換しなければなりません。

BinaryConversion設定時（OPOS_BC_NONEでない場合）で、プロパティやメソッドパラメータがBinaryConversionの指定が適用される場合は、アプリケーションに以下の義務があります。

プロパティの設定とメソッドパラメータの受け渡し前に、文字列データをBinaryConversion値に指定されたフォーマットに変換する。

プロパティの設定とメソッドパラメータの受け取り後に、文字列データをBinaryConversion値に指定されたフォーマットから変換する。

よりよく理解するための変換の指針として、データの流れが入力モデルか出力モデルかに従うこと。出力モデルならば、アプリケーションは、上記の前者の義務を守ること。入力モデルならば、上記の後者の義務を守ること。

このプロパティはOpenメソッドによりOPOS_BC_NONEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティの設定に成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な値が指定されました。

CapCompareFirmwareVersion プロパティ	第1.９版にて追加

形式	BOOL CapCompareFirmwareVersion;

説明	TRUEならばサービス/デバイスは、ファームウェアファイルのバージョンと物理デバイス内のファームウェアバージョンを比較する機能を有します。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	CompareFirmwareVersionメソッド

CapPowerReporting プロパティ	第1.3版にて追加

形式	LONG CapPowerReporting;

説明	デバイスの通知能力を識別します。

電源通知能力を示す値は下記のとおりです。

値	意味

OPOS_PR_NONE	SOはデバイスの電源状態の判断ができません。よって、電源通知機能は機能しません。

OPOS_PR_STANDARD
SOは、２種類の電源状態を判断し通知が可能です。――　OFF_OFFLINE（電源オフまたはオフライン）とONLINE。

OPOS_PR_ADVANCED
SOは、３種類のすべての電源状態判断し通知が可能です。――　ONLINE、OFFLINE と OFF。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	「デバイス電源通知モデルについて」、PowerStateプロパティ、PowerNotifyプロパティ

CapStatisticsReporting プロパティ	第1.8版にて追加

形式	BOOL CapStatisticsReporting;

説明	TRUEならばデバイスは使用状態に関する様々なスタティスティクスを収集提供可能です。収集され通知される情報はデバイスに固有であり、RetrieveStatisticsメソッドを使用して取得されます。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	「デバイスインフォメーションレポーティングモデルについて」、RetrieveStatisticsメソッド

CapUpdateFirmware プロパティ	第1.9版にて追加

形式	BOOL CapUpdateFirmware;

説明	TRUEならばデバイスのファームウェアUpdateFirmwareメソッドにより更新されることを可能とします。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	UpdateFirmwareメソッド

CapUpdateStatistics プロパティ	第1.8版にて追加

形式	BOOL CapUpdateStatistics;

説明	TRUEならばデバイスのスタティスティクスのいくつかは、ResetStatisticsメソッドを使用して 0 にリセットできるか、UpdateStatisticsメソッドを使用して変更できます。
CapStatisticsRepotingプロパティがFALSEならばCapUpdateStatisticsプロパティもFALSEです。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	「デバイスインフォメーションレポーティングモデルについて」、CapStatisticsRepotingプロパティ、ResetStatisticsメソッド、UpdateStatisticsメソッド

CheckHealthText プロパティ

形式	BSTR CheckHealthText;

説明	直前に呼び出したCheckHealthメソッドの結果を保持します。以下に診断結果の例を示します。

“Internal HCheck: Successful”

“External HCheck: Not Responding”

“Interactive HCheck: Complete”

最初のCheckHealthメソッド呼び出し以前にはこの値は初期化されません。

参照	CheckHealthメソッド

Claimed プロパティ

形式	BOOL Claimed;

説明	TRUE：デバイスの排他アクセス権が獲得されています。
FALSE：デバイスはほかのアプリケーションと共有できるよう解放されています。

多くの場合、デバイスの排他アクセス権を獲得した後で、メソッドやプロパティへのアクセス、イベントの発生が可能となります。

Claimedプロパティの値はOpenメソッドによってFALSEに初期化されます。

参照	「OpenPOSコントロール概要」、「デバイス共有モデルについて」、ClaimDeviceメソッド、ReleaseDeviceメソッド

ControlObjectDescription プロパティ

形式	BSTR ControlObjectDescription;

説明	コントロールオブジェクトとそれを製造している会社を示す文字列です。

このプロパティでコントロールオブジェクトを識別します。

このプロパティはいつでも読取り可能です。

参照	ControlObjectVersionプロパティ

ControlObjectVersion プロパティ

形式	LONG ControlObjectVersion;

説明	コントロールオブジェクトバージョン番号

このプロパティはコントロールオブジェクトバージョン番号を保持します。次の3つのバージョンレベルがあります。

バージョンレベル	説明

メジャー	百万の位
デバイスクラスに対してOPOSメジャーバージョンレベルを変更すると、かなりのインタフェース拡張が行われ、古くなったインタフェースのサポートを前メジャーバージョンレベルから削除します。

マイナ	千から十万までの位
デバイスクラスに対してOPOSマイナバージョンレベルを変更すると、多少のインタフェース拡張が行われ、このメジャーバージョンレベルでの前インタフェースのスーパーセットを提供しなければなりません。

ビルド	一から百までの位
コントロールオブジェクトディベロッパが設定する内部レベルです。COインプリメントに修正を行うと更新されます。

バージョン番号の例を次に示します。

1002038

この値はバージョン"1.2.38"として表示され、コントロールオブジェクトのメジャーバージョンが1、マイナバージョンが2、ビルドが38を意味します。

このプロパティはいつでも読取り可能です。

参照	ControlObjectDescriptionプロパティ

備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デバイスクラスのコントロールオブジェクトは、メジャーバージョン番号がサービスオブジェクトのメジャーバージョン番号と一致する限り、そのクラスのサービスオブジェクトとともに動作します。メジャーバージョン番号が一致するけれども、コントロールオブジェクトのマイナーバージョン番号がサービスオブジェクトのマイナーバージョン番号より大きい場合は、コントロールオブジェクトはサービスオブジェクトのリリース版では、サポートされていないいくつかの新しいメソッドやプロパティをサポートしている場合があります。

以下の規定は、コントロールオブジェクトのリリースでサポートされていて、サービスオブジェクトの旧リリースではサポートされていないAPIに適応します。

サポートされていないプロパティの読み取り：コントロールオブジェクトはプロパティの初期化されていない値を返します。（初期化されていないプロパティのデフォルト値は「メソッドとプロパティの使い方」の項を参照願います。）

サポートされていないプロパティの書き込み：コントロールオブジェクトは次のように返しますが、サポートされていないプロパティの書き込みやメソッド呼び出しが行われたことを認識しなければなりません。

アプリケーションがResultCodeプロパティを読み取る場合、コントロールオブジェクトはOPOS_E_NOSERVICEの値を返さなければなりません（サービスオブジェクトから現在のResultCodeを読み込むのではなく）。ResultCodeが、次のプロパティ書き込みやメソッド呼び出しで設定されるまで、本処理を行わなければなりません。

サポートされていないメソッドの呼び出し：コントロールオブジェクトはOPOS_E_NOSERVICEの値を返します。しかし、サポートされていないプロパティの書き込みやメソッド呼び出しが行われたことを認識しなければなりません。

アプリケーションがResultCodeプロパティを読み取る場合、コントロールオブジェクトは、OPOS_E_NOSERVICEの値を返さなければなりません（サービスオブジェクトから現在のResultCodeを読み込むのではなく）。ResultCodeが、次のプロパティ書き込みやメソッド呼び出しで設定されるまで、本処理を行わなければなりません。

DataCountプロパティ　　　　　第1.2版にて追加

形式	LONG DataCount；

説明	コントロールでキューイングされているDataEventの数が入っています。

アプリケーションは、 DataCountを参照することにより保留されているデバイスからの入力の有無を確認できます。保留されている入力は、アプリケーションが他の処理中であったり、イベントが凍結していたりなどの原因でまだイベント通知が発行されていません。

このプロパティはOpenメソッドによりゼロに初期化されます。

参照	「入力モデルについて」、DataEventイベント

DataEventEnabled プロパティ  R/W

形式	BOOL DataEventEnabled;

説明	TRUE：入力データを受信するとすぐにDataEventが通知されます。TRUEに変更すると、入力データがすでにバッファリングされていれば、DataEventが即座に通知されます。（ただし、「即座の」通知を遅らせる他の条件もあることに注意が必要です。もし、FreezeEventsがTRUEか、またはアプリケーションで他のイベントを既に処理中の場合、DataEventは状況が変化するまでSO内にキューイングされたままの状態となります。）

FALSE：後でアプリケーションに送れるよう、入力データはバッファリングされます。また、入力エラーが発生しても、DataEventEnabledがFALSEの間、ErrorEventは通知されません。

このプロパティはOpenメソッドによってFALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティの設定に成功しました。

参照	「入力モデルについて」、DataEventイベント

DeviceDescription プロパティ

形式	BSTR DeviceDescription;

説明	デバイスを識別する文字列です。

このプロパティは、デバイスとそれに関連する情報を示します。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

参照	DeviceNameプロパティ

DeviceEnabled プロパティ  R/W

形式	BOOL DeviceEnabled;

説明	TRUE：デバイスはイネーブルにされています（動作状態です）。TRUEに変更するとイネーブルにされます。

FALSE：デバイスはディセーブルにされています。FALSEに変更すると、可能ならば物理的にディセーブルにされます。後続の入力は廃棄され、出力動作を行うことはできません。

このプロパティを変更しても、普通、物理的には出力デバイスに影響しません。しかし、整合性を保つため、出力デバイスを使用する前に、アプリケーションがこのプロパティをTRUEに設定しなければなりません。

第1.3版以降：DeviceEnabledがTRUEの間、デバイスの電源状態が通知されます。
詳細は「デバイス電源通知モデルについて」を参照して下さい。

このプロパティはOpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティの設定に成功しました。

OPOS_E_NOTCLAIMED	排他使用デバイスをイネーブルにするには、その前に排他アクセス権を獲得しなければなりません。

その他の値	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「OpenPOSコントロール概要」

DeviceName プロパティ

形式	BSTR DeviceName;

説明	デバイスを識別する文字列です。

このプロパティは、デバイスとそれに関連する情報を示します。DeviceDescriptionの短縮バージョンで、30文字までに制限されています。

DeviceNameは、通常、アプリケーションのメッセージボックスにデバイスを識別する時に、DeviceDescriptionの文字列では長すぎる場合に使用します。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	DeviceDescriptionプロパティ

FreezeEvents プロパティ  R/W

形式	BOOL FreezeEvents;

説明	TRUEの場合、コントロールがイベントを通知しないよう、アプリケーションがリクエストしています。凍結が解除されるまで、イベントはコントロールが保持します。

FALSEの場合、アプリケーションにイベントを通知できます。凍結されていた間に保持されたイベントは、FreezeEventsをFALSEに変更すると、そのイベントが通知されます。

イベントによる割り込みが望ましくないコードシーケンスに対して、アプリケーションはイベントの凍結を選択できます。

このプロパティはOpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティの設定に成功しました。

OpenResult 　プロパティ	第1.5版にて追加

形式　　　LONG OpenResult;

説明	最新のOpenメソッドでの結果を保持しています。

OpenResultの値は下記。

値	意味

OPOS_SUCCESS	オープンが成功しました。

OPOS_OR_ALREADYOPEN
コントロールはすでにオープンされています。

OPOS_OR _REGBADNAME
レジストリに指定したデバイス名称キーが存在しません。

OPOS_OR _REGPROGID	デバイス名キーのデフォルト値が読めないか、そこに保持されたプログラマティクIDを有効なクラスIDに変換できませんでした。

OPOS_OR _CREATE	サービスオブジェクトインスタンスを生成できなかったか、IDispatchインターフェースを取得できませんでした。

OPOS_OR _BADIF	サービスオブジェクトは指定版数で要求されるひとつ、もしくはひとつ以上のメソッドをサポートしていません。

OPOS_OR _FAILEDOPEN
サービスオブジェクトはオープン呼び出しでエラーのステータスを返しました、しかしながらそれ以上の定義されたエラーコードを返しませんでした。

OPOS_OR _BADVERSION
サービスオブジェクトのメジャーバージョンはコントロールオブジェクトのメジャーバージョンに適合していません。

以下の値は、サービスオブジェクトがオープン呼び出しでエラーコードを返した時に返されます。サービスオブジェクトは、利用可能ならこれらの内の一つを返すか、その他の値を定義するかを選択します。（サービスオブジェクトがこれらの値をどのように返すかの詳細は、Control Programmer's Guide のGetOpenResultの記述を参照。サービスオブジェクトがGetOpenResultを実装していなければ、OpenResultはOPOS_OR_FAILEDOPENを返します。）

OPOS_ORS_NOPORT	サービスオブジェクトは、Open処理の間にI/Oポート（例えば、RS232Cポート）にアクセスしようとしましたが、DeviceNameに対応するポートが無効もしくはアクセス不可です。

一般的な規則として、SOは、DeviceEnabledプロパティがTRUEに設定されるまで、物理デバイスへのアクセスを差し控えるべきです。しかし、なんらかの場合、オープンでなんらかのアクセスが必要になるかもしれません。例えば、デバイスタイプを動的に決定してDeviceNameとDeviceDescriptionプロパティを設定するためなどです。

OPOS_ORS _NOTSUPPORTED
サービスオブジェクトは指定されたデバイスをサポートしていません。

SOは、オープンしている時に、デバイスを制御できるかどうか判定します。この判定は、デバイスに対するレジストリ内容の点検や、オープン処理での動的な問い合わせなどによりおこなわれるでしょう。

OPOS_ORS _CONFIG	構成情報エラー。

通常、これはレジストリの不完全な設定で発生します。そのため、デバイスをオープンするための十分な、もしくは有効なデータをSOが得ることができなかったからです。

OPOS_ORS _SPECIFIC	この値より大きなエラー値はサービスオブジェクト固有のエラーです。

上記のリターン値を適用できないなら、SOはその他のOpenResult値を定義します。これらの値はサービスオブジェクト固有であり、以下のケースで有用です。

1) アプリケーションが、デバッグまたはテストする際に、これらのエラーをログ、もしくはレポートする。

2) エラー条件をレポートしたり、エラーの回復を行うために、アプリケーションがSO固有のロジックを追加する。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

OutputID プロパティ

形式	LONG OutputID;

説明	直前に開始した非同期出力の識別子を保持します。

メソッドが非同期出力の開始に成功すると、コントロールはリクエストに識別子を割り当てます。出力が完了すると、OutputCompleteEventを通知して、その出力IDをパラメータとして渡します。

出力ID番号は、コントロールによって割り当てられ、未処理非同期出力の出力の中でユニークであることが保証されます。IDについてその他のことは規定されません。

参照	「出力モデルについて」、OutputCompleteEventイベント

PowerNotify プロパティ　　R/W	第1.3版にて追加

形式	LONG PowerNotify;

説明	アプリケーションから設定された電源通知機能のタイプです。

電源通知機能を示す値は下記のとおりです。

値	意味

OPOS_PN_DISABLED	コントロールはアプリケーションに対していかなる電源通知をも提供しません。電源通知に関するStatusUpdateEventsは通知されず、またPowerStateプロパティにも何も設定されません。

OPOS_PN_ENABLED	DeviceEnabledがTRUEに設定されると、コントロールは電源通知に関するStatusUpdateEventsの通知、PowerStateプロパティの更新が行われます。機能レベルは、CapPowerReportingの値に依存します。

PowerNotifyプロパティは、デバイスがディセーブルの間、すなわちなDeviceEnabledプロパティがFALSEの間のみ設定が可能です。

このプロパティはOpenメソッドによりOPOS_PN_DISABLEDに初期化されます。この設定により、OPOSの従来バージョンとの互換性を保ちます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいすれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティの設定に成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	次のいずれかが発生しました：

デバイスは既にイネーブル。

PowerNotify = OPOS_PN_ENABLED だが
CapPowerReporting = OPOS_PR_NONE

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「デバイス電源通知モデルについて」、CapPowerReportingプロパティ、PowerStateプロパティ

PowerState プロパティ	第1.3版にて追加

形式	LONG PowerState;

説明	判断が可能であれば、現在のデバイスの電源状態が設定されます。

電源状態を示す値は下記のとおりです。

値	意味

OPOS_PS_UNKNOWN	下記の理由のいずれかにより、デバイスの電源状態の判断ができません。

CapPowerReporting = OPOS_PR_NONE、　デバイスは電源通知機能をノンサポート。

PowerNotify = OPOS_PN_DISABLED、　　電源通知機能がディセーブル。

DeviceEnabled = FALSE、電源状態監視はデバイスがイネーブルになるまで動作せず。

OPOS_PS_ONLINE	デバイスは電源オンでかつレディ状態です。CapPowerReporting = OPOS_PR_STANDARD、または、OPOS_PR_ADVANCED の場合、この値が返されます。

OPOS_PS_OFF	デバイスは電源オフ、または本体に接続されていません。
CapPowerReporting = OPOS_PR_ADVANCEDの場合のみ、この値が返されます。

OPOS_PS_OFFINE	デバイスは電源オンですが、ノットレディ状態か要求に対する応答が不可能状態です。
CapPowerReporting = OPOS_PR_ADVANCEDの場合のみ、この値が返されます。

OPOS_PS_OFF_OFFLINE
デバイスは電源オフ、またはオフライン状態です。
CapPowerReporting = OPOS_PR_STANDARDの場合のみ、この値が返されます。

このプロパティはOpenメソッドによりOPOS_PS_UNKNOWNに初期化されます。PowerNotifyがイネーブルにセットされ、DeviceEnabledがTRUEの場合、このプロパティはSOが検出した電源状態の検出に従い更新されます。

参照	「デバイス電源通知モデルについて」、CapPowerReportingプロパティ、PowerNotifyプロパティ

ResultCode プロパティ

形式	LONG ResultCode;

説明	このプロパティは各メソッドが設定します。書込み可能プロパティを設定したときも設定されます。

このプロパティはいつでも読取り可能です。Openメソッドを呼び出すまでは、値OPOS_E_CLOSEDを戻します。

特定のエラーに対し、下記の結果コードの内、ひとつ以上が有効であると考えられます。そのような展開でのエラー報告の優先順位は下記の通りです。

OPOS_E_CLAIMED

OPOS_E_NOTCLAIMED

OPOS_E_DISABLED

結果コードの値は次のとおりです。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常動作。

OPOS_E_CLOSED	クローズされているデバイスにアクセスしようとしました。

OPOS_E_CLAIMED	別のプロセスが排他アクセスしているデバイスにアクセスしようとしました。このアクセスを行えるには、その前に別のプロセスが排他アクセス権を解放しなければなりません。排他使用デバイスの場合、アプリケーションがデバイスの排他アクセス権を獲得していないと、アクセスができません。

OPOS_E_NOTCLAIMED	メソッドまたはプロパティ設定処理を使用する前に、排他アクセス権の獲得をしなければならない排他使用デバイスにアクセスしようとしました。デバイスを別のプロセスがすでに排他アクセスしている場合には、ステータスOPOS_E_CLAIMEDが戻されます。

OPOS_E_NOSERVICE	コントロールがサービスオブジェクトと通信できません。おそらく、セットアップエラーかコンフィギュレーションエラーを修正しなければなりません。

OPOS_E_DISABLED	デバイスをディセーブルしているときには動作を実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスに無効な動作か、サポートされていない動作を実行しようとしたか、無効なパラメータ値を使用しました。

OPOS_E_NOHARDWARE	デバイスをシステムに接続していないか、電源が入っていません。

OPOS_E_OFFLINE	デバイスがオフラインです。

OPOS_E_NOEXIST	ファイル名（またはほかの指定値）が存在していません。

OPOS_E_EXISTS	ファイル名（またはほかの指定値）がすでに存在しています。

OPOS_E_FAILURE	デバイスがシステムに接続され、電源が入っていて、オンラインですが、リクエストされた処理をデバイスが実行できません。

OPOS_E_TIMEOUT	デバイスからの応答を待ち合わせていたサービスオブジェクトがタイムアウトしたか、サービスオブジェクトからの応答を待ち合わせていたコントロールがタイムアウトしました。

OPOS_E_BUSY	現在のSOの状態は、この要求を受け付けられません。例えば、非同期出力が実行中の場合、いくつかのメソッドは受け付けられません。

OPOS_E_EXTENDED	クラス固有エラー状態が発生しました。ResultCodeExtendedプロパティでエラー状態コードを確認できます。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」

ResultCodeExtended プロパティ

形式	LONG ResultCodeExtended;

説明	ResultCodeがOPOS_E_EXTENDEDの場合、このプロパティにデバイスクラスの説明で記述されているクラス固有のエラー情報値が設定されます。

ResultCodeが別の値の場合、サービスオブジェクトがSO固有の値をこのプロパティに設定できます。これらの値に意味があるのは、アプリケーションがSO固有の値を追加して処理する場合だけです。

参照	ResultCodeプロパティ

ServiceObjectDescription プロパティ

形式	BSTR ServiceObjectDescription;

説明	デバイスをサポートしているサービスオブジェクトと、そのデバイスを製造している会社を示す文字列です。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

ServiceObjectVersion プロパティ

形式	LONG ServiceObjectVersion;

説明	サービスオブジェクトバージョン番号

このプロパティはサービスオブジェクトバージョン番号を保持します。次の3つのバージョンレベルがあります。

バージョンレベル	説明

メジャー	百万の位です。
デバイスクラスに対してOPOSメジャーバージョンレベルを変更すると、かなりのインタフェース拡張が行われ、古くなったインタフェースのサポートを前メジャーバージョンレベルから削除します。

マイナ	千から十万までの位です。
デバイスクラスに対してOPOSマイナバージョンレベルを変更すると、多少のインタフェース拡張が行われ、このメジャーバージョンレベルでの前インタフェースのスーパーセットを提供しなければなりません。

ビルド	一から百までの位.です。
サービスオブジェクトディベロッパが設定する内部レベル。SOインプリメントに修正を行うと更新されます。

バージョン番号の例を次に示します。

1002038

この値はバージョン"1.2.38"として表示され、サービスオブジェクトのメジャーバージョンが1、マイナバージョンが2、ビルドが38であることを意味します。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デバイスクラスのサービスオブジェクトは、メジャーバージョン番号がコントロールオブジェクトのメジャーバージョン番号と一致する限り、そのクラスのコントロールオブジェクトとともに動作します。メジャーバージョン番号が一致するけれども、サービスオブジェクトのマイナーバージョン番号がコントロールオブジェクトのマイナーバージョン番号より大きい場合は、サービスオブジェクトはコントロールオブジェクトの該リリース版では、アクセスできない、いくつかの新しいメソッドやプロパティをサポートしている場合があります。

アプリケーションがそれらの機能を使用するためには、サービスオブジェクトに対応するコントロールオブジェクトに更新する必要があります。

State プロパティ

形式	LONG State;

説明	コントロールの現在の状態を示します。

値	意味

OPOS_S_CLOSED	コントロールはクローズしています。

OPOS_S_IDLE	コントロールは正常な状態にあり、ビジーではありません。

OPOS_S_BUSY	コントロールは正常な状態にあり、出力を実行しているためビジーです。

OPOS_S_ERROR	エラーが報告され、通常のI/Oが再開できるには、その前にアプリケーションがコントロールを正常な状態に戻さなければなりません。

このプロパティはいつでも読取り可能です。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」

## メソッド

CheckHealth メソッド

形式	LONG CheckHealth (LONG Level);

Levelパラメータは、デバイスで実行するヘルスチェックのタイプを示します。以下の値を指定できます。

値	意味

OPOS_CH_INTERNAL	デバイスを物理的に使用しないヘルスチェックを実行します。デバイスを内部テストで可能なだけテストします。

OPOS_CH_EXTERNAL	デバイスを使用して完全なテストを実行します。たとえば、パターンをプリンタに印刷できます。

OPOS_CH_INTERACTIVE	デバイスとの対話テストを実行します。サポートするサービスオブジェクトは、通常、モーダルダイアログボックスを表示して、テストオプションと結果を示します。

説明	デバイスの状態をテストするときに呼び出します。

このメソッドの結果はCheckHealthTextプロパティに格納されます。

CheckHealthメソッドは常に同期です。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	ヘルスチェックプロシージャが適切に開始されたことを示し、確認できた場合、デバイスが正常であることを示します。しかし、多くのデバイスでは、正常かどうかはテスト結果を見ないと決定できません。

OPOS_E_ILLEGAL	指定されたヘルスチェックレベルをサービスオブジェクトがサポートしていません。

OPOS_E_BUSY	出力が進行中の間、実行できません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「OpenPOSコントロール概要」、CheckHealthTextプロパティ

ClaimDevice メソッド	第1.5版にて名称変更

形式	LONG ClaimDevice (LONG Timeout);

Timeoutパラメータは、排他アクセス権を獲得するまでの最大待ち時間（ミリ秒単位）を示します。ゼロの場合、メソッドはデバイスの排他アクセスが獲得できなかった場合でも、その結果を直ちに戻します。
OPOS_FOREVER(-1)が設定されている場合は、メソッドは排他アクセス権が獲得できるまで必要なだけ待ちます。

説明	デバイスに対して排他アクセスを要求するときに、このメソッドを呼び出します。多くのデバイスは、まずアプリケーションが排他アクセス権を獲得して、それからデバイスを使用しなければなりません。

成功すると、ClaimedプロパティはTRUEに設定されます。

第1.0 – 1.4版

第1.5版より前では、このメソッド名称はClaimです。

第1.5版以降

アーリーバウンドアプリケーションはClaimDeviceを使用しなくてはなりません。レイトバウンドアプリケーションとの互換性のため、コントロールオブジェクトのIDispatchインタフェースはClaimDeviceとClaimの両者をサポートします。1.5版対応のアプリケーションはClaimではなくClaimDeviceを使用することを推奨します。

アーリーバウンドアプリケーションは、アプリケーション開発時に、クラスID、インタフェースID、メソッド、プロパティ、イベントをコールするための詳細を読み取ることを要求します。これにより、メソッドやプロパティの呼び出し、およびイベント受理をスタティックな手順で構築できます。Microsoft Visual C++、Visual Basic、さらにほとんどのコンパイル言語は、アーリーバインディングをサポートします。

レイトバウンドアプリケーションは実行時に詳細を読み込むことを要求します。メソッドやプロパティの呼び出しに、イベント受理を加えた実行手順をダイナミックに構築します。レイトバインディングは多くのコンパイル言語で実装されていますが、プログラマーに付加的な作業、特にイベント受理処理を要求することがあります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	排他アクセスが認められました。ClaimedプロパティはTRUEになっています。このアプリケーションがすでにデバイスを排他アクセスしていた場合も戻されます。

OPOS_E_ILLEGAL	このデバイスを排他アクセス用に占有することはできません。または、無効なTimeoutパラメータが指定されています。

OPOS_E_TIMEOUT	別のアプリケーションがデバイスに排他アクセスしていて、解放されるのを待っていたがTimeout時間（ミリ秒単位）が過ぎました。

参照	「デバイス共有モデルについて」、ReleaseDeviceメソッド

ClearInput メソッド

形式	LONG ClearInput ();

説明	バッファリングされているデバイス入力をすべてクリアするときに呼び出します。

保留になっていたデータイベントや入力エラーイベント（ DataEventEnabledがTRUEに、FreezeEventsをFALSEに設定されるのを待ち合わせている。）はクリアされます。

戻り値	次の値が戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	入力がクリアされました。

OPOS_E_CLAIMED	デバイスは他のプロセスにより排他アクセスされています。

OPOS_E_NOTCLAIMED 	本メソッドの実行前にデバイスの排他アクセス権を獲得する必要があります。

参照	「入力モデルについて」

ClearInputProperties メソッド	　　　　　　　　　　第1.10版にて追加

形式	LONG ClearInputProperties();

説明	DataEventやErrorEventの結果通知された全てのデータプロパティは、ClearInputPropertiesメソッドを呼び出せば初期値に戻ります。

この呼び出しでは、DataCountとStateプロパティはリセットしません。

戻り値	次の値が戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	入力がクリアされました。

OPOS_E_CLAIMED	デバイスは他のプロセスにより排他アクセスされています。

OPOS_E_NOTCLAIMED 	本メソッドの実行前にデバイスの排他アクセス権を獲得する必要があります。

参照	「入力モデルについて」

ClearOutput メソッド	第1.7版にて更新

形式	LONG ClearOutput ();

説明	非同期出力を全て含むバッファリングされている全てのデバイス出力をすべてクリアするときに呼び出します。また、可能ならば、処理中の出力も停止します。

保留になっていた出力エラーイベント（FreezeEventsがFALSEに設定されるのを待ち合わせている。）もクリアされます。

戻り値	次の値が戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	出力がクリアされました。

OPOS_E_CLAIMED	デバイスは他のプロセスにより排他アクセスされています。

OPOS_E_NOTCLAIMED 	本メソッドの実行前にデバイスの排他アクセス権を獲得する必要があります。

参照	「出力モデルについて」

Close メソッド

形式	LONG Close ();

説明	デバイスとそのリソースを解放するときに呼び出します。

DeviceEnabledプロパティがTRUEの場合、まずデバイスがディセーブルにされます。

ClaimedプロパティがTRUEの場合、まずデバイスの排他アクセスが解除されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	デバイスがディセーブルにされ、クローズしました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「OpenPOSコントロール概要」、Openメソッド

CompareFirmWareVersion メソッド	　　　　　　　　　　第1.９版にて追加

形式	LONG CompareFirmWareVersion (String FirmWareFileName, Long Result);

パラメータ	説明

FirmWareFileName	デバイスのファームウェアとバージョンを比較されるために、ファームウェアを含むファイル名か、ファームウェアフィルのセットを服務ファイル名を示します。

Result	比較結果がこのここで指定した領域の戻されます。

説明	このメソッドは、引数で示されるファイルに含まれるファームウェアのバージョンと物理デバイスに含まれるファームウェアのバージョンがより新しい、より古い、同じであるということを決定します。

サービスオブジェクトは、指定されたファームウェアのファイルが存在する事と、その内容が比較処理を実行することを試みる前に、デバイスにとって正しいことを確認すべきです。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

CFV_FIRMWARE_OLDER	ファームウェアファイルのひとつ以上のバージョンが、デバイスのファームウェアより古いことを示します。そして、ファームウェアファイルにはデバイスのファームウェアより新しい物がないことをあらわします。

CFV_FIRMWARE_SAME	ファームウェアフィレのすべてのファイルが、デバイスのファームウェアと同じであることを示します。

CFV_FIRMWARE_NEWER	ファームウェアファイルのひとつ以上のバージョンが、デバイスのファームウェアより新しいことを示します。そして、ファームウェアファイルにはデバイスのファームウェアより古い物がないことをあらわします。

CFV_FIRMWARE_DIFFERENT

ファームウェアファイルのひとつ以上のバージョンが、デバイスのファームウェアより異なっていることを示します。しかし、年代の連携が確定できないか、連携が矛盾しているかのいずれかです－ひとつ以上が古いか、新しいかです。

CFV_FIRMWARE_UNKNOWN

二つのファームウェアのバージョン間の繋がりが確定できなません。この戻り値のために可能な結果は、日本語と米国のファームウェアのバージョンを比較を試みることでできます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_E_ILLEGAL	CapComperFirmwareVersionがfalse

OPOS_E_NOEXIST	FirmwareFileNameによって示されるファイルが存在しないか、FirmwareFileNameがファイルリストを示す場合、構成するファームウェアファイルのひとつ以上が誤っています。

OPOS_E_EXTENDED	ErrorCodeExtended=EFIRMWARE_BAD_FILE：指定されたファームウェアファイルがありません。しかし、ひとつ以上が正しくないフォーマットか壊れています。

参照	CapCompareFirmwareVersionプロパティ

DirectIO メソッド

形式	LONG DirectIO (LONG Command, LONG* pData, BSTR* pString);

パラメータ	説明

Command	コマンド番号。サービスオブジェクトが割り当てた特定値です。

pData	数値データのポインタ。値はコマンド番号とサービスオブジェクトによって変化します。

pString	文字列データのポインタ。値はコマンド番号とサービスオブジェクトによって変化します。このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	サービスオブジェクトと直接通信するときに呼び出します。

このメソッドにより、標準コントロールオブジェクトではサポートしていないデバイスクラスの機能を、サービスオブジェクトがアプリケーションに提供できるようになります。サービスオブジェクトによるコマンドの定義に応じて、このメソッドは同期にも非同期にもなります。

DirectIOを使用するとアプリケーションの移植性がなくなります。しかし、アプリケーションは、条件コード内でDirectIOを実行することによって、移植性を維持できます。条件コードは、ServiceObjectDescription、DeviceDesciription、またはDeviceNameプロパティの値に基づきます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	DirectIOが成功しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DirectIOEventイベント

Open メソッド

形式	LONG Open (BSTR DeviceName);

DeviceNameパラメータは、オープンするデバイス名を指定します。

説明	デバイスをオープンするときに呼び出します。

デバイス名は、このコントロールオブジェクトがサポートするデバイスのどれを使用するかを指定します。DeviceNameはこのデバイスクラスのシステムレジストリに存在しなければなりません。デバイス名と物理デバイスの関係は、オペレーティングシステムレジストリ内のエントリで決まります。これらのエントリはベンダが提供するセットアップユーティリティかコンフィギュレーションユーティリティが更新します。（付録Ａ「OPOSレジストリの利用法」を参照してください。）

Openメソッドが成功すると、Claimed、DeviceEnabled、DataEventEnabled、FreezeEventsのプロパティと、OPOSコピーライト記述およびバージョン番号が設定されます。その他のクラス固有プロパティも初期化されます。

第1.5版以降

OpenResultプロパティの値はOpenメソッドで設定されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	オープンに成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	該当のコントロールはすでにオープンしています。

OPOS_E_NOEXIST	指定されたDeviceNameが見つかりません。

OPOS_E_NOSERVICE	対応するサービスオブジェクトに接続できません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Openメソッド実行後のResultCodeプロパティの値は、次の２つのケースでは、Openメソッドの戻り値と異なります。

コントロールがクローズしておりOpenメソッドが失敗した時： ResultCodeプロパティは、OPOS_E_CLOSEDのままとなる。

コントロールが既にオープンされている時： Openメソッドの戻り値は、OPOS_E_ILLEGALとなりますが、 ResultCodeプロパティ値は、 Openメソッド実行前の値を保持しています。

参照	「OpenPOSコントロール概要」、Closeメソッド

ReleaseDevice メソッド	第1.5版にて名称変更

形式	LONG ReleaseDevice ();

説明	デバイスの排他アクセスを解除するときにこのメソッドを呼び出します。

DeviceEnabledプロパティがTRUEで排他デバイスならば、デバイスはディセーブルにされます。（共有可能デバイスの場合、ReleaseDeviceはデバイスのイネーブル状態に影響を与えません。）

第1.0 – 1.4版

第1.5版より前では、このメソッド名称はReleaseです。

第1.5版以降

アーリーバウンドアプリケーションはReleaseDeviceを使用しなくてはなりません。レイトバウンドアプリケーションとの互換性のため、コントロールオブジェクトのIDispatchインタフェースはReleaseDeviceとReleaseの両者をサポートします。1.5版対応のアプリケーションはReleaseではなくReleaseDeviceを使用することを推奨します。

アーリーバウンドアプリケーションは、アプリケーション開発時に、クラスID、インタフェースID、メソッド、プロパティ、イベントをコールするための詳細を読み取ることを要求します。これにより、メソッドやプロパティの呼び出し、およびイベント受理をスタティックな手順で構築できます。Microsoft Visual C++、Visual Basic、さらにほとんどのコンパイル言語は、アーリーバインディングをサポートします。

レイトバウンドアプリケーションは実行時に詳細を読み込むことを要求します。メソッドやプロパティの呼び出しに、イベント受理を加えた実行手順をダイナミックに構築します。レイトバインディングは多くのコンパイル言語で実装されていますが、プログラマーに付加的な作業、特にイベント受理処理を要求することがあります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	排他アクセスが解除されました。ClaimedプロパティはFALSEになります。

OPOS_E_ILLEGAL	アプリケーションは該当のデバイスへの排他アクセス権を持っていません。

参照	「デバイス共有モデルについて」、ClaimDeviceメソッド

ResetStatistics メソッド	第1.8版にて追加

形式	LONG ResetStatistics (BSTR StatisticsBuffer);

パラメータ	意味

StatisticsBuffer	リセットするスタティスティクスを定義したデータバッファです。

これは名前のカンマ区切りリストです。空文字列の時はすべてのリセット可能なスタティスティクスをリセットします。”U_” はUnifiedPOSで定義されたすべてのリセット可能なスタティスティクスをリセットします。”M_” はベンダ固有のすべてのリセット可能なスタティスティクスをリセットします。そして ”名前1,名前2”(XMLファイルに定義されているもの)の時は、指定されたリセット可能なスタティスティクスをリセットします。

説明	デバイスの中で定義されたリセット可能なスタティスティクスをリセットします。

指定されたすべてのスタティスティクスのリセットに成功した場合のみこのメソッドが成功します。それ以外ではOPOS_E_EXTENDEDが戻ります。

このメソッドを使うにはCapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティが両方ともTRUEでなければなりません。

このメソッドは常に同期で実行されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	すべての指定されたスタティスティクスのリセットに成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	CapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティのいずれかがFALSEです。または指定された名前のスタティスティクスのすべてが未定義であるかリセット可能ではありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended=OPOS_ESTATS_ERROR
指定されたスタティスティクスの１つ以上がリセットできませんでした。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「デバイスインフォメーションレポーティングモデルについて」、CapStatisticsRepotingプロパティ、CapUpdateStatisticsプロパティ

RetrieveStatistics メソッド	第1.10版にて更新

形式	LONG RetrieveStatistics (BSTR *pStatisticsBuffer);

パラメータ	意味

pStatisticsBuffer	取得するスタティスティクスを定義したデータバッファであり、かつ通知されるスタティスティクスを格納する場所でもあります。

これは名前のカンマ区切りリストです。空文字列の時はすべてのスタティスティクスを取得します。”U_” はUnifiedPOSで定義されたすべてのスタティスティクスを取得します。”M_” はベンダ固有のすべてのスタティスティクスを取得します。そして ”名前1,名前2”(XMLファイルに定義されているもの)の時は、指定されたスタティスティクスを取得します。

説明	デバイスから指定されたスタティスティクスを取得します。

このメソッドを使うにはCapStatisticsReportingプロパティがTRUEでなければなりません。

このメソッドは常に同期で実行されます。

すべての RetrieveStatistics 呼び出しは少なくとも以下のXMLを戻します

<?xml version='1.0' ?>

<UPOSStat version="1.8.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.nrf-arts.org/IXRetail/namespace/" xsi:schemaLocation="http://www.nrf-arts.org/IXRetail/namespace/UPOSStat.xsd">

<Event>

<Parameter>

<Name>RequestedStatistic</Name>

<Value>StatisticValue</Value>

</Parameter>

</Event>

<Equipment>

<UnifiedPOSVersion>Version</UnifiedPOSVersion>

<DeviceCategory UPOS="DeviceCategoryName"/>

<ManufacturerName>Device Manufacturer</ManufacturerName>

<ModelName>Device Model Name</ModelName>

</Equipment>

</UPOSStat>

デバイスがサポートしていないスタティスティクス名をアプリケーションが指定したら、<Parameter>エントリは<Value>を空で戻します。例えば、

<Parameter>

<Name>RequestedStatistic</Name>

<Value></Value>

</Parameter>

デバイスが収集しているベンダ固有の（スキーマに定義されていない）すべてのスタティスティクスは、<Parameter>タグではなく<ManufacturerSpecific>タグの中に戻されます。

<ManufacturerSpecific>

<Name>TheAnswer</Name>

<Value>42</Value>

</ManufacturerSpecific>

アプリケーションがデバイスのすべてのスタティスティクスを指定した場合、<UPOSStat>タグのバージョン属性で指定された版数のXMLスキーマに定義されたデバイスカテゴリに定義されたすべてのスタティスティクスを<Parameter>エントリに戻します。デバイスがスタティスティクスのどれかを記録していない場合、対応する<Value>タグは空になります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	指定されたスタティスティクスの取得に成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	CapStatisticsReportingプロパティがFALSEです。または指定された名前のスタティスティクスのすべてが未定義です。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended=OPOS_ESTATS_ERROR
指定されたスタティスティクスを変更するにはさらに一つ以上のスタティスティクスを追加して変更する必要があります。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「デバイスインフォメーションレポーティングモデルについて」、CapStatisticsRepotingプロパティ

UpdateFirmware メソッド	　　　　　　　　　　第1.９版にて追加

形式	LONG UpdateFirmware (String FirmWareFileName);

パラメータ	説明

FirmWareFileName	デバイスにダウンロードされるファームウェアを含むファイルか、ファームウェアファイルのセットを含むファイルの名称を指定します。

説明	このメソッドは、ファームウェアのバージョンがすでにデバイスにあるファームウェアのバージョンと同じか古いか新しいかに関わらず、FirmWareFileNameパラメータで示されるファイルに含まれる、または定義されるファームウェアのバージョンに、デバイスのファームウェアを更新します。FirmWareFileNameがファイルリストを示しているならば、ファームウェアに関する全てのファイルは、ファームウェアのリストファイルと同じディレクトリに置かれるべきです。これにより、ファームウェアのリストファイルを変更せずに、更新されたファームウェアの配布が可能となります。

このメソッドが起動されると、サービスオブジェクトは、指定されたファームウェアが存在し、内容がデバイスに適していることを確認します。正常であればこのメソッドは直ちに終了し、ファームウェア更新処理の残りは非同期に継続されます。サービスオブジェクトは、SUE_UF_PROGESSに1から100を加えたファームウェア更新経過のパーセント値でStatusUpdateEventを通知し、ファームウェア更新処理の状態をアプリケーションに報告します。アプリケーションが使いやすいように、StatusUpdateEventのSUE_UF_COMPLETEの値はSUE_UF_PEOGRESS+100と同じ値に定義されています。

一貫性のために、ファームウェア更新処理の終了は、新しいファームウェアが物理デバイスにダウンロードされ、必要な物理デバイスの初期化が完了し、サービスオブジェクトと物理デバイスがファームウェア更新の開始以前の状態に戻ったときとします。

一貫性のために、サービスオブジェクトは、デバイスがファームウェア更新の経過を物理的に通知できないとしても、途中の終了パーセント（つまり1から99パーセント）で最低一回はStatusUpdateEventを通知しなければなりません。ファームウェア更新処理が正常に終了したら、サービスオブジェクトは、100パーセントかそれと同等の値のSUE_UF_COMPLETEでStatusUpdateEventを通知しなければなりません。これらのサービスオブジェクトへの要求事項により、アプリケーションは進捗状況を常に通知できる設計手段を利用できるようになります。

ファームウェア更新を非同期に実行している途中でエラーが検出されれば、以下のStatusUpdateEventが通知されます。

値	意味

SUE_UF_FAILD_DEV_OK	ファームウェア更新処理が失敗しましたが、デバイスはまだ操作可能です。

SUE_UF_FAILD_DEV_UNRECOVERABLE
ファームウェア更新処理が失敗し、デバイスは使用することもソフト的に修復することもできません。デバイスは操作できる状態に戻すための保守が必要です。

SUE_UF_FAILD_DEV_NEEDS_FIRMWARE
ファームウェア更新処理が失敗し、デバイスは他のファームウェア更新が成功するまで操作できません。

SUE_UF_FAILD_DEV_UNKNOWN
ファームウェア更新処理が失敗し、デバイスは不安定な状態です。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_E_ILLEGAL	CapComperFirmwareVersionはfalse。

OPOS_E_NOEXIST	FirmwareFileNameにより示されるファイルが存在しないか、FirmwareFileNameがファイルリストを示しているが一つ以上のファームウェアファイルが欠落しています。

OPOS_E_EXTENDED	ErrorCodeExtended=EFIRMWARE_BAD_FILE：ファームウェアファイルを指定していますが、一つ以上のファイルが不正フォーマットであるか壊れています。

参照	CapUpdateFirmwareプロパティ

UpdateStatistics メソッド	第1.10版にて更新

形式	LONG UpdateStatistics (BSTR StatisticsBuffer);

パラメータ	意味

StatisticsBuffer	変更するスタティスティクスを定義したデータバッファです。

これは名前のカンマ区切りリストです。空文字列の名前(“”=”値1”)はすべてのリセット可能なスタティスティクスを”値1”に変更します。”U_=値2” はUnifiedPOSで定義されたすべてのリセット可能なスタティスティクスを”値2”に変更します。”M_=値3” はベンダ固有のすべてのリセット可能なスタティスティクスを”値3”に変更します。そして ”名前1=値4,名前2=値5”(XMLファイルに定義されているもの)の時は、指定されたリセット可能なスタティスティクスを指定された値に変更します。

説明	デバイスの中で定義されたリセット可能なスタティスティクスを変更します。

指定されたすべてのスタティスティクスの変更に成功した場合のみこのメソッドが成功します。それ以外ではOPOS_E_EXTENDEDが戻ります。

このメソッドを使うにはCapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティが両方ともTRUEでなければなりません。

このメソッドは常に同期で実行されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	すべての指定されたスタティスティクスの変更に成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	CapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティのいずれかがFALSEです。または指定された名前のスタティスティクスのすべてが未定義であるかリセット可能ではありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended=OPOS_ESTATS_ERROR
指定されたスタティスティクスを変更するにはさらに一つ以上のスタティスティクスを追加して変更する必要があります。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「デバイスインフォメーションレポーティングモデルについて」、CapStatisticsRepotingプロパティ、CapUpdateStatisticsプロパティ

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

Statusパラメータには入力ステータスが入ります。その値はコントロールに応じて異なり、入力のタイプや特性を示します。

説明	デバイスからアプリケーションへ、データの入力が行われたことを示すために通知されます。DataEventEnabledプロパティはFALSEとなり、アプリケーションがこのプロパティをTRUEに戻すまで、データイベントはそれ以上発生しません。実際の入力データはデバイス固有プロパティに格納されます。

データ受信時にDataEventEnabledがFALSEであった場合、データは内部OPOSバッファで待ち合わされ、デバイス固有入力データプロパティは更新されず、イベントも通知されません。（このプロパティがTRUEに戻されたときに、待ち合わされている入力データがあり、FreezeEventsプロパティがFALSEであれば、直ちにイベントの通知が行われます。）

参照	「入力モデルについて」、DataEventEnabledプロパティ、FreezeEventsプロパティ

DirectIOEvent イベント

形式	void DirectIOEvent (LONG EventNumber, LONG* pData, BSTR* pString);

パラメータ	説明

EventNumber	イベント番号。サービスオブジェクトが割り当てた特定値です。

pData	数値データのポインタ。イベント番号とサービスオブジェクトで変化する特定値です。

pString	文字列のポインタ。イベント番号とサービスオブジェクトで変化する特定値です。このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	アプリケーションと直接通信するために、サービスオブジェクトが通知します。

このイベントにより、コントロールオブジェクトではサポートされないイベントを、サービスオブジェクトがアプリケーションに提供することが可能となります。

参照	DirectIOメソッド

ErrorEvent イベント	第1.13版にて更新

形式	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,
LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントが生じた原因を示すコードです。値についてはResultCodeの項を参照してください。

ResultCodeExtended	エラーイベントが生じた原因を示す拡張コードです。値についてはResultCodeExtendedの項を参照してください。

ErrorLocus	エラーの位置です。下記の値を参照してください。

pErrorResponse	エラーイベント応答のポインタです。下記の値を参照してください。

ErrorLocus パラメータの値は次のいずれかです。

値	意味

OPOS_EL_OUTPUT	非同期出力を処理しているときにエラーが発生しました。

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。すでにバッファリングされたデータは利用できます。

pErrorResponseパラメータが指す位置にある内容は、ErrorLocusに基づいてデフォルト値があらかじめ設定されています。アプリケーションはその値を以下のいずれかに変更できます。

値	意味

OPOS_ER_RETRY	データ送信を再試行します。エラー状態は解除されます。いくつかの入力デバイスでErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合、エラー状態を解除し、再読み込みを行うときに使用します。非同期出力デバイスでErrorLocusがOPOS_EL_OUTPUTの場合、エラー状態が解除され、再送信を行うときに使用します。
ErrorLocusがOPOS_EL_OUTPUTの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CLEAR	ErrorLocusがOPOS_EL_OUTPUT、OPOS_EL_INPUT、OPOS_EL_ INPUT_DATAの場合に使用します。全てのバッファリングされている入力または、出力データ（非同期出力を含む。）をクリアします。エラー状態は解除されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合のデフォルト応答です。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合だけ使用します。データエラーを容認し、コントロールに処理の継続を指示するものです。コントロールはエラー状態のままですが、DataEventEnableプロパティの設定値に従って、別なDataEventが通知されます。
すべての入力がイベント処理された後、DataEventEnableプロパティが、再びTRUEに設定されたとき、ErrorEventでOPOS_EL_INPUTが通知されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルト応答です。

説明	エラーが検出され、コントロールのStateがエラー状態に遷移したときに通知します。

正しいアプリケーションシーケンシングが行われるよう、DataEventEnabledプロパティがTRUEになるまで、入力エラーイベントは通知されません。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」

OutputCompleteEvent イベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.13版にて更新

形式	void OutputCompleteEvent (LONG OutputID);

OutputIDパラメータは、完了した非同期出力リクエストのID番号を示します。

説明	前に開始された非同期出力リクエストが正常に終了したときに通知します。

参照	「出力モデルについて、OutputIDプロパティ」

StatusUpdateEvent イベント	第1.9版にて更新

形式	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

Statusパラメータはデバイスクラス固有データ用で、ステータス変化のタイプを示します。

説明	コントロールがデバイスステータス変化の警報をアプリケーションに出す必要がある場合に通知します。

たとえば、ドロワー位置の変化（開閉）、POSプリンタセンサの変化（用紙の有無）などです。

デバイスがイネーブルとなったとき、アプリケーションにデバイスの状態を知らせるために、コントロールは最初のStatusUpdateEventを発行する場合もあります。しかし、この動作（イネーブル直後のイベント通知）は必須ではありません。

第1.3版以降　――　電源状態通知機能

PowerNotify = OPOS_PN_ENABLEDの場合、すべてのデバイスクラスは下記のいずれかの Statusパラメータ値とともにStatusUpdateEventを発行します。

値	意味

OPOS_SUE_POWER_ONLINE
デバイスは電源オンでかつレディ状態です。CapPowerReporting = OPOS_PR_STANDARD、または、OPOS_PR_ADVANCED の場合、この値が返されます。

OPOS_SUE_POWER_OFF
デバイスは電源オフ、または本体に接続されていません。
CapPowerReporting = OPOS_PR_ADVANCEDの場合のみ、この値が返されます。

OPOS_SUE_POWER_OFFLINE
デバイスは電源オンですが、ノットレディ状態か要求に対する応答が不可能な状態です。
CapPowerReporting = OPOS_PR_ADVANCEDの場合のみ、この値が返されます。

OPOS_SUE_POWER_OFF_OFFLINE
デバイスは電源オフ、またはオフライン状態です。
CapPowerReporting = OPOS_PR_STANDARDの場合のみ、この値が返されます。

共通プロパティPowerStateにも、デバイスの現在の電源状態を保持さ
れます。

第1.９版以降　――　ファームウェア更新通知

ファームウェア更新の機能は、第1.9版で追加され、非同期ファームウェア更新処理の状態と進行を通知する以下のStatusc値が追加されました。

値	意味

SUE_UF_PROGRESS + 1 to 100
ファームウェア更新処理は、全ての処理の1から100%を正常に完了しました。

SUE_UF_COMPLETE
ファームウェア更新処理が正常に完了しました。この定数の値はSUE_UF_PROGRESS+100と同じです。

SUE_UF_COMPLETE_DEV_NOT_RESTORED
ファームウェア更新処理は成功しましたが、サービスオブジェクトか物理デバイスがファームウェア更新前の状態に戻れません。
サービスオブジェクトと物理デバイスの状態が正常であるかを確認するため、アプリケーションはサービスオブジェクトをClose、Open、Claimして再度イネーブルし、さらにアプリケーションの固有設定を全て保存する必要があります。

SUE_UF_FAILD_DEV_OK
ファームウェア更新処理が失敗しましたが、デバイスはまだ操作可能です。

SUE_UF_FAILD_DEV_UNRECOVERABLE
ファームウェア更新処理が失敗し、デバイスは使用することもソフト的に修復することもできません。デバイスは操作できる状態に戻すための保守が必要です。

SUE_UF_FAILD_DEV_NEEDS_FIRMWARE
ファームウェア更新処理が失敗し、デバイスは他のファームウェア更新が成功するまで操作できません。

SUE_UF_FAILD_DEV_UNKNOWN
ファームウェア更新処理が失敗し、デバイスは不安定な状態です。

説明	このイベントは、デバイスがデバイス状態の変化をアプリケーションに警告する必要があるときに通知されます。例として、キャッシュドロワ位置（開と閉）の変化や、POSプリンタセンサ（伝票の有り無し）の変化があります。

デバイスがイネーブルされると、コントロールはデバイス状態をアプリケーションに報告するためにこのイベントを通知します。しかしながら、この動作は必須ではありません。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」；「デバイス電源通知モデルについて」；CapPowerReportingプロパティ、PowerNotifyプロパティ

# 第2章（.NET版）
共通プロパティ、メソッド、イベント

## プロパティ

AutoDisable プロパティ

型	bool

説明	trueの場合、サービスは、データを受信し、DataEventとしてキューイングした後で、DeviceEnabledをfalseに設定します。次の入力を受信できるようにするためには、アプリケーションはDeviceEnabledをtrueに設定しなければなりません。

falseの場合、サービスは、データ受信時にデバイスを自動的にはディセーブルにしません。

このプロパティは、入力データの受信を制御するための追加オプションをアプリケーションに提供します。アプリケーションが1つの入力のみを受信し処理したい場合や、一度に1つの入力のみを受信したい場合、このプロパティをtrueに設定します。このプロパティは、イベント駆動入力デバイスに適用されます。

このプロパティはOpenメソッドによりfalseに初期化されます。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

CapPowerReporting プロパティ

型	PowerReporting

説明	デバイスの通知能力を識別します。可能な値は、PowerReporting列挙体によって定義されています。

サービスオブジェクトは、デバイスの通知能力に基づいてPowerReportingを設定します。

電源通知能力を示す値は、下記のとおりです。

値	意味

None	SOはデバイスの電源状態の判断ができません。よって、電源通知機能は機能しません。

Standard	SOは、OffOffLine（電源オフまたはオフライン）とOnlineの2種類の電源状態を判断し通知が可能です。

Advanced	SOは、Off、OffLine、OnLineの3種類すべての電源状態を判断し通知が可能です。

エラー	なし

CapStatisticsReporting プロパティ

型	bool

説明	trueの場合、デバイスは使用状態に関する様々なスタティスティクスを収集提供可能です。収集される情報はデバイスに固有であり、RetrieveStatistic(s)メソッドを使用して取得できます。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

CapUpdateStatistics プロパティ

型	bool

説明	trueの場合、デバイスのスタティスティクスの一部またはすべてが、ResetStatistic(s)メソッドを使用して0にリセットしたり、UpdateStatistic(s)メソッドを使用して変更したりできます。

CapStatisticsRepotingプロパティがfalseの場合、CapUpdateStatisticsプロパティは常にfalseです。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

CheckHealthText プロパティ

型	string

説明	デバイスのヘルスを表す文字列を格納します。アプリケーションがCheckHealthメソッドを呼び出すと、サービスオブジェクトによって更新されます。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

Claimed プロパティ

型	bool

説明	trueの場合、デバイスの排他アクセス権が獲得されています。falseの場合、デバイスは、ほかのアプリケーションと共有できるよう解放されています。

排他使用デバイスは、サービスオブジェクトがそのメソッドやプロパティへのアクセスを有効にする前に、そしてサービスオブジェクトがイベントをアプリケーションに通知する前に、Claimメソッドを呼び出して排他アクセス権を取得する必要があります。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

DataCount プロパティ

型	int

説明	キューイングされているDataEventの数を保持します。

アプリケーションは、このプロパティを参照することで、デバイスからキューイングされているにもかかわらず、アプリケーションが他の処理中であったり、イベントが凍結しているなどの原因でまだ通知されていない入力があるかどうかを確認できます。

このプロパティはOpenメソッドにより0に初期化されます。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

DataEventEnabled プロパティ

型	bool

説明	trueの場合、入力データがキューイングされるとすぐにDataEventが通知されます。trueに変更され、入力データがすでにキューイングされていれば、DataEventが即座に通知されます。（ただし、「即座」の通知を遅らせる他の条件もあることに注意が必要です。もし、FreezeEventsがtrueか、またはアプリケーションで既に他のイベントを処理中の場合、DataEventは状況が改善するまでサービス内にキューイングされたままとなります。）

falseの場合、後でアプリケーションに通知できるよう、入力データはキューイングされます。また、入力エラーが発生しても、このプロパティがfalseの間、ErrorEventは通知されません。

このプロパティはOpenメソッドによりfalseに初期化されます。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

DeviceDescription プロパティ

型	string

説明	デバイスを識別する文字列、およびデバイスに関連する情報を格納します。例えば、以下の文字列です。

“NCR 7192-0184 Printer, Japanese Version”

このプロパティは、アプリケーションがOpenメソッドを呼び出すと初期化されます。

エラー	なし

DeviceEnabled プロパティ

型	bool

説明	trueの場合、デバイスはイネーブルにされています（動作状態です）。trueに変更すると、デバイスはイネーブルにされます。

falseの場合、デバイスはディセーブルにされています。falseに変更すると、可能ならば物理的にディセーブルにされます。後続の入力は廃棄され、出力動作を行うことはできません。

DeviceEnabledを変更しても、通常、物理的には出力デバイスに影響しません。しかし、整合性を保つため、アプリケーションは、出力デバイスを使用する前に、DeviceEnabledをtrueに設定しなければなりません。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

DeviceName プロパティ

型	string

説明	デバイスを識別する短い文字列、およびデバイスに関連する情報を格納します。

これは、DeviceDescriptionの短縮バージョンで、30文字までに制限されています。

DeviceNameの典型的な使用例は、アプリケーションのメッセージボックスでデバイスを識別する際に、完全な記述では長すぎるときです。DeviceName文字列の例は、以下のものです。

“NCR 7192 Printer, Japanese”

エラー	なし

FreezeEvents プロパティ

型	bool

説明	trueの場合、アプリケーションは、サービスオブジェクトがイベントを通知しないようにリクエストしています。アプリケーションがFreezeEventsをfalseに変更するまで、サービスオブジェクトは、イベントをキューイングしますが通知しません。

falseの場合、アプリケーションは、イベントの通知を許可しています。凍結中に保持されていたイベントがあり、イベントを通知するすべての条件が調った場合、FreezeEventsをfalseに変更すると、イベントが通知されます。

アプリケーションは、イベントによる割り込みが起きて欲しくない一連のコードを実行する間、イベントを凍結することができます。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

OutputId プロパティ

型	int

説明	直前に開始した非同期出力の識別子を保持します。

サービスは、メソッドが非同期出力の開始に成功すると、リクエストに識別子を割り当てます。出力が完了すると、その出力IDをパラメータとして、OutputCompleteEventをキューイングします。

出力ID番号は、サービスによって割り当てられ、未処理の非同期出力の中でユニークであることが保証されます。IDについてその他のことは規定されていません。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

PowerNotify プロパティ

型	PowerNotification

説明	アプリケーションによって選択された電源通知機能のタイプを格納します。可能な値は、PowerNotification列挙体によって定義されています。

PowerNotifyは、デバイスがディセーブルの間、すなわちDeviceEnabledがfalseの間のみ設定が可能です。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

PowerState プロパティ

型	PowerState

説明	現在の電源状態を格納します。可能な値は、PowerState列挙体によって定義されています。

PowerNotifyが有効で、DeviceEnabledがtrueの場合、PowerStateは、サービスオブジェクトが電源状態の変化を検知したときに更新されます。電源状態が変化すると、サービスオブジェクトは、PowerStateを更新し、StatusUpdateEventイベントをキューイングして、アプリケーションに通知します。

エラー	なし

ServiceObjectDescription プロパティ

型	string

説明	デバイスをサポートしているサービスオブジェクトと、そのデバイスを製造した会社を示す文字列を格納します。

ServiceObjectDescription文字列の例は、以下のものです。

“TM-T88IV Printer POS for .Net Service Driver, (C) 2005 Epson”

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

ServiceObjectVersion プロパティ

型	System.version

説明	ServiceObjectVersionは、サービスオブジェクトのバージョン番号を保持します。バージョン番号は、メジャー、マイナ、ビルド、およびレビジョンの2～4つの整数値からなります。ビルドとレビジョンは省略できますが、レビジョンは、ビルドが指定されていないときのみ省略可能です。

メジャーおよびマイナバージョン番号は、サービスオブジェクトが実装するUnifiedPOSのバージョンに相当します。UnifiedPOS 1.8の仕様を実装するサービスオブジェクトは、メジャーに1を、マイナに8をセットします。ビルドおよびレビジョンバージョン番号は省略可能で、サービスオブジェクトが内部バージョンを確認するのに使用します。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

State プロパティ

型	ControlState

説明	デバイスの現在の状態を格納します。可能な値は、ControlState列挙体によって定義されています。

Stateは、OpenメソッドによってControlState.Idleにセットされ、デバイスの状態にかかわらず、いつでも読み取り可能です。

エラー	なし

SynchronizingObject プロパティ

型	System.ComponentModel.ISynchronizeInvoke

説明	ISynchronizeInvokeクラスのインスタンスを格納します。アプリケーションは、このプロパティを使用して、イベントが通知されるスレッドを指定することができます。SynchronizingObjectがnullにセットされている場合、イベントは、サービスオブジェクトが所有する内部スレッドに通知されます。Windowsのフォームを使用するアプリケーションは、SynchronizationObjectにメインフォームのFormクラスのthisポインタをセットして、Formクラスの要件どおり、イベントがメインのアプリケーションスレッドに通知されるようにします。

エラー	このプロパティにアクセスしたときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

## メソッド

CheckHealth メソッド

形式	string CheckHealth ( HealthCheckLevel level );

説明	アプリケーションは、デバイスの状態をテストするときに、CheckHealthを呼び出します。CheckHealthは常に同期的に実行されます。サービスオブジェクトは、ヘルスレベルを表す文字列を返し、CheckHealthTextプロパティを更新します。

levelパラメータは、デバイスで実行するヘルスチェックのタイプを示します。可能な値は、HealthCheckLevel列挙体によって定義されています。

値	意味

Internal	デバイスを物理的に使用しないヘルスチェックを実行します。デバイスを、内部テストで可能な範囲で検査します。

External	デバイスを使用して完全なテストを実行します。例えば、パターンをプリンタに印刷できます。

Interactive	デバイスとの対話テストを実行します。サポートするサービスオブジェクトは、通常、モーダルダイアログボックスを表示して、テストのオプションと結果を示します。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

CheckHealthは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 指定されたヘルスチェックレベルをサービスオブジェクトがサポートしていません。 |

Claim メソッド

形式	void Claim ( int timeout );

説明	アプリケーションは、デバイスに対して排他アクセスを要求するときに、Claimを呼び出します。多くのデバイスは、まずアプリケーションが排他アクセス権を獲得して、それからデバイスを使用しなければなりません。。

timeoutパラメータが0の場合、メソッドはデバイスの排他アクセスが獲得できなかった場合でも、その結果を直ちに戻します。timeoutがWaitForever (-1) に設定されている場合は、Claimは排他アクセス権が獲得できるまで待ち続けます。

アプリケーションがデバイスの排他アクセス権を複数回要求しても、エラーは発生しません。Claimが成功すると、Claimedプロパティはtrueに設定されます。

timeoutパラメータは、排他アクセス権を獲得するまでの最大待ち時間（ミリ秒単位）を示します。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

Claimは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。 デバイスの排他アクセス権を獲得することができないか、 または、timeoutパラメータに-1未満の値が指定されています。 |
| Timeout | 別のアプリケーションがデバイスに排他アクセスしていて、解放されるのを待っていたがtimeout時間（ミリ秒単位）が過ぎました。 |

ClearInput メソッド

形式	void ClearInput ();

説明	バッファリングされているデバイス入力をすべてクリアします。

キューイングされている（通常DataEventEnabledがtrueに、FreezeEventsがfalseに設定されるのを待っている）データイベントや入力エラーイベントもクリアされます。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

ClearOutput メソッド

形式	void ClearOutput ();

説明	非同期出力をすべて含む、バッファリングされているすべての出力データを、すべてクリアします。また、可能ならば、処理中の出力も停止します。

キューイングされている（通常FreezeEventsがfalseに設定されるのを待っている）出力エラーイベントもクリアされます。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

Close メソッド

形式	void Close ( );

説明	アプリケーションは、デバイスとそのリソースを解放するときに、Closeを呼び出します。

DeviceEnabledプロパティがtrueの場合、デバイスはディセーブルにされます。Claimedプロパティがtrueの場合、デバイスの排他アクセスが解放されます。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

Closeは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Busy | StateプロパティがControlState.Busyに設定されています。これは、デバイスが使用中で、停止できないことを示します。 |
| Closed | デバイスは既にクローズされています。 |

DirectIO メソッド

形式	DirectIOData DirectIO ( int command, int data, object obj );

説明	アプリケーションは、サービスオブジェクトと直接通信するときに、DirectIOを呼び出します。

DirectIOを使用すると、標準のサービスインターフェイスではサポートしていないデバイスクラスの機能を、サービスオブジェクトがアプリケーションに提供できるようになります。サービスオブジェクトによるコマンドの定義に応じて、DirectIOは同期にも非同期にもなります。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

DirectIOは、DirectIOData構造体のインスタンスを返します。

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| command | コマンド番号。サービスオブジェクトが割り当てた特定の値です。 |
| data | 付加的な数値データ。値はコマンド番号とサービスオブジェクトによって変化します。 |
| obj | サービスオブジェクトが提供する付加的なデータ。値はコマンド番号とサービスオブジェクトが何を送信するかによって変化します。 |

Open メソッド

形式	void Open ( );

説明	アプリケーションは、入出力処理のためにデバイスをオープンするときにOpenを呼び出します。Openは、DataEventEnabled、FreezeEvents、AutoDisable、Claimedなど、数々のプロパティの値を初期化します。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

Openは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | デバイスは既にオープンされています。 |

Release メソッド

形式	void Release ( );

説明	アプリケーションは、デバイスの排他アクセスを解放するときに、Releaseを呼び出します。

DeviceEnabledプロパティがtrueで排他使用デバイスならば、デバイスは、まずディセーブルにされます。（共有可能デバイスの場合、Releaseはデバイスのイネーブル状態に影響を与えません。）Releaseが成功すると、Claimedプロパティはfalseに設定されます。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

Releaseは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Busy | デバイスは使用中です。 |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。 アプリケーションが該当デバイスへの排他アクセス権を持っていないか、 または、デバイスが排他アクセス権を獲得されていません。 |

ResetStatistic メソッド (string)

形式	void ResetStatistic ( string statistic );

説明	statisticには、リセットするスタティスティクスを指定します。

アプリケーションは、指定したスタティスティクスを0にリセットするときに、ResetStatisticを呼び出します。ResetStatisticが成功するには、CapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティが両方ともtrueでなければなりません。

ResetStatisticは常に同期で実行されます。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

ResetStatisticは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。 CapStatisticsRepotingかCapUpdateStatisticsのいずれかのプロパティがfalseに設定されている、 statisticパラメータがnull、 または、指定されたスタティスティクスが存在しません。 |
| Extended | ExtendedErrorStatisticsです。指定されたスタティスティクスがリセットできません。 |

ResetStatistics メソッド ()

形式	void ResetStatistics ( );

説明	デバイスに関連付けられたすべてのスタティスティクスを0にリセットします。

ResetStatisticsが成功するには、CapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティが両方ともtrueに設定していなければなりません。

ResetStatisticsは常に同期で実行されます。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

ResetStatisticsは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | CapStatisticsRepotingかCapUpdateStatisticsのいずれかがfalseに設定されています。 |
| Extended | ExtendedErrorStatisticsです。指定されたスタティスティクスの少なくとも1つがリセットできません。 |

ResetStatistics メソッド (StatisticsCategories)

形式	void ResetStatistics ( StatisticCategories statistics );

説明	指定されたカテゴリのすべてのスタティスティクスを0にリセットします。

ResetStatisticsが成功するには、CapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティが両方ともtrueでなければなりません。

ResetStatisticsは常に同期で実行されます。

statisticsパラメータには、アプリケーションがデバイスのスタティスティクスをリセットしたいカテゴリを格納します。可能なカテゴリは、StatisticsCategories列挙体によって定義されています。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

ResetStatisticsは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。 CapStatisticsRepotingかCapUpdateStatisticsのいずれかがfalseに設定されているか、 または、指定されたカテゴリが正しくありません。 |
| Extended | ExtendedErrorStatisticsです。指定されたスタティスティクスの少なくとも1つがリセットできません。 |

ResetStatistics メソッド (String[])

形式	void ResetStatistics ( string [] statistics );

説明	指定されたスタティスティクスを0にリセットします。

ResetStatisticsが成功するには、CapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティが両方ともtrueでなければなりません。

ResetStatisticsは常に同期で実行されます。

statisticsパラメータには、スタティスティクスをカンマで区切った文字列を格納します。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

ResetStatisticsは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。 CapStatisticsRepotingかCapUpdateStatisticsのいずれかがfalseに設定されているか、 または、指定されたスタティスティクスの少なくとも1つが定義されていません。 |
| Extended | ExtendedErrorStatisticsです。指定されたスタティスティクスの少なくとも1つがリセットできません。 |

RetrieveStatistic メソッド (string)

形式	string RetrieveStatistic ( string statistic );

説明	アプリケーションは、デバイススタティスティクスを指定して取得するときに、RetrieveStatisticを呼び出します。

RetrieveStatisticは常に同期で実行されます。

statisticパラメータには、取得するスタティスティクスを指定します。

RetrieveStatisticは、成功すると、スタティスティクスのXML文字列を返します。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

RetrieveStatisticは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。 CapStatisticsRepotingがfalseに設定されているか（これは、デバイスがスタティスティクスの通知をサポートしていないことを示します）、 statisticパラメータがnullか長さが0であるか、 または、指定されたスタティスティクスが存在しません。 |

RetrieveStatistics メソッド ()

形式	string RetrieveStatistics ( );

説明	アプリケーションは、すべてのデバイススタティスティクスを取得するときに、RetrieveStatisticsを呼び出します。

RetrieveStatisticsは常に同期で実行されます。

RetrieveStatisticsは、成功すると、スタティスティクスのXML文字列を返します。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

RetrieveStatisticsは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | CapStatisticsRepotingがfalseに設定されています。これは、デバイスがスタティスティクスの通知をサポートしていないことを示します。 |

RetrieveStatistics メソッド (StatisticCategories)

形式	string RetrieveStatistics ( StatisticCategories statistics );

説明	指定されたカテゴリのスタティスティクスを取得します。

RetrieveStatisticsは常に同期で実行されます。

statisticsパラメータには、アプリケーションが取得したいスタティスティクスのカテゴリを格納します。可能な値は、StatisticCategories列挙体によって定義されています。

RetrieveStatisticsは、成功すると、スタティスティクスのXML文字列を返します。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

RetrieveStatisticsは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。 CapStatisticsRepotingがfalseに設定されているか（これは、デバイスがスタティスティクスの通知をサポートしていないことを示します）、 statisticsパラメータがnullか長さが0であるか、 または、指定されたスタティスティクスのカテゴリが正しくありません。 |

RetrieveStatistics メソッド (String[])

形式	string RetrieveStatistics ( string [] statistics );

説明	指定されたカテゴリのスタティスティクスを取得します。

RetrieveStatisticsは常に同期で実行されます。

statisticsパラメータには、スタティスティクスをカンマで区切った文字列を格納します。指定された文字列のスタティスティクスを取得します。

RetrieveStatisticsは、成功すると、スタティスティクスのXML文字列を返します。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

RetrieveStatisticsは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。 CapStatisticsRepotingがfalseに設定されているか（これは、デバイスがスタティスティクスの通知をサポートしていないことを示します）、 statisticsパラメータがnullか長さが0であるか、 または、指定されたスタティスティクスが1つ以上存在しません。 |

UpdateStatistic メソッド

形式	void UpdateStatistic ( string name, object value );

説明	アプリケーションは、デバイススタティスティクスを指定してその値を変更するときに、UpdateStatisticを呼び出します。

UpdateStatisticが成功するには、CapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティが両方ともtrueでなければなりません。

UpdateStatisticは常に同期で実行されます。

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| Name | 変更するスタティスティクスの名前 |
| Value | スタティスティクスに設定する値 |

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

UpdateStatisticは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。 CapStatisticsRepotingかCapUpdateStatisticsのいずれかがfalseに設定されているか、 または、指定されたスタティスティクスが存在しません。 |
| Extended | ExtendedErrorStatisticsです。指定されたスタティスティクスが変更できません。 |

UpdateStatistics メソッド (Statistic[])

形式	void UpdateStatistics ( Statistic [] statistics );

説明	一連のスタティスティクスを指定した値で変更します。

UpdateStatisticsが成功するには、CapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティが両方ともtrueでなければなりません。

UpdateStatisticsは常に同期で実行されます。

statisticsパラメータには、Statisticクラスのインスタンス（名前と値のペア）の配列を格納します。

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

UpdateStatisticsは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。 CapStatisticsRepotingかCapUpdateStatisticsのいずれかがfalseに設定されているか、 statisticsパラメータがnullか、 または、指定されたスタティスティクスが1つ以上存在しません。 |
| Extended | ExtendedErrorStatisticsです。指定されたスタティスティクスの少なくとも1つが変更できません。 |

UpdateStatistics メソッド (StatisticCategories, Object)

形式	void UpdateStatistics ( StatisticCategories statistics, object value );

説明	指定されたスタティスティクスのカテゴリを指定された値で変更します。

UpdateStatisticsが成功するには、CapStatisticsReportingプロパティとCapUpdateStatisticsプロパティが両方ともtrueでなければなりません。

UpdateStatisticsは常に同期で実行されます。

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| statistics | アプリケーションが変更したいスタティスティクスのカテゴリを格納します。可能なカテゴリは、StatisticsCategories列挙体によって定義されています。 |
| value | 指定されたカテゴリのスタティスティクスを変更するのに使用する値を格納します。 |

エラー	このメソッドを呼び出したときに、PosControlExceptionがスローされることがあります。詳しくは、「ステータス、状態モデル、および例外」をご覧ください。

UpdateStatisticsは、次のPosControlExceptionをスローすることがあります。

| ErrorCodeの値 | 説明 |
| --- | --- |
| Illegal | 次のいずれかの状況が発生しています。CapStatisticsRepotingかCapUpdateStatisticsのいずれかがfalseに設定されているか、 または、指定されたスタティスティクスのカテゴリが正しくありません。 |
| Extended | ExtendedErrorStatisticsです。指定されたスタティスティクスの少なくとも1つが変更できません。 |

## イベント

DataEvent イベント

説明	デバイスからアプリケーションへ、データの入力が行われたことを示すために通知されます。DataEventEnabledプロパティはfalseとなり、アプリケーションがこのプロパティをtrueに戻すまで、データイベントはそれ以上発生しません。実際の入力データはデバイス固有のプロパティに格納されます。

データ受信時にDataEventEnabledがfalseの場合、データは内部バッファで待ち合わされ、デバイス固有の入力データのプロパティは更新されず、イベントも通知されません。（このプロパティがtrueに戻されたときに、待ち合わされている入力データがあり、FreezeEventsプロパティがfalseであれば、直ちにイベントの通知が行われます。）

DirectIOEvent イベント

説明	アプリケーションと直接通信するために、サービスオブジェクトが通知します。DirectIOEventによって、デバイスに対して定義された他のイベントやプロパティではサポートされない情報を、イベントという形式で、サービスオブジェクトがアプリケーションに提供することが可能となります。このイベントを使用する場合は、アプリケーションは、サービスオブジェクトのこのイベントに対する必要性を認識していない他のベンダのデバイスを使用できないという制限を受ける可能性があります。

ErrorEvent イベント

説明	エラーが検出され、サービスオブジェクトのStateがエラー状態に遷移したときに通知されます。

アプリケーションのコードの実行順序の制御（シーケンシング）が正しく行われるよう、DataEventEnabledプロパティがtrueになるまで、入力エラーイベントは通知されません。

OutputCompleteEvent イベント

説明	前に開始された非同期出力のリクエストが正常に終了したときに通知します。OutputIDプロパティは、完了した非同期出力のリクエストのID番号を示します。

StatusUpdateEvent イベント

説明	サービスオブジェクトがデバイスステータスの変化の警報をアプリケーションに出す必要がある場合に通知します。

例えば、キャッシュドロワーの位置の変化（開閉）や、POSプリンタのセンサの変化（用紙の有無）、デバイスの電源状態の変化などです。

デバイスがイネーブルになったとき、アプリケーションにデバイスの状態を知らせるために、サービスオブジェクトは最初のStatusUpdateEventを通知する場合もあります。しかし、この動作は必須ではありません。

## POS for .NETのメンバとUnifiedPOSのメンバ

POS for .NETのクラスのメンバ名は、UnifiedPOS仕様書の名前と異なることがあります。ほとんどの場合、違いは大文字小文字の差だけです。（.NETでは、メソッド、プロパティ、およびイベントにPascal式命名規則を使用します。）例えば、UnifiedPOS仕様書の共通プロパティOutputIDは、POS for .NETではOutputIdです。

いくつかのデバイスでは、POS for .NETは、UnifiedPOS仕様書にはないプロパティやメソッドを導入しています。

次の表は、UnifiedPOS仕様書とは異なるプロパティ名の一例です。

| UnifiedPOSのプロパティ | 対応するPOS for .NETのプロパティ |
| --- | --- |
| CapMACCalculation | CapMacCalculation |
| DeviceServiceDescription | ServiceObjectDescription |
| DeviceServiceVersion | ServiceObjectVersion |
| OutputID | OutputId |
| POSKeyData | PosKeyData |
| POSKeyEventType | PosKeyEventType |
| PhysicalDeviceDescription | DeviceDescription |
| PhysicalDeviceName | DeviceName |
| なし | Compatibility |
| なし | DevicePath |
| なし | SynchronizingObject |

次の表は、UnifiedPOS仕様書とは異なるメソッド名の一部です。

| UnifiedPOSのメソッド | 対応するPOS for .NETのメソッド |
| --- | --- |
| beginEFTTransaction | BeginEftTransaction |
| checkHealth | CheckHealth |
| claim | Claim |
| computeMAC | ComputeMac |
| DeviceServiceVersion | ServiceObjectVersion |
| directIO | DirectIO |
| enablePINEntry | EnablePinEntry |
| endEFTTransaction | EndEftTransaction |
| read | Read |
| resetStatistics | ResetStatistics |
| verifyMAC | VerifyMac |
| なし | ResetStatistic |
| なし | RetrieveStatistic |
| なし | UpdateStatistic |

次の表は、UnifiedPOS仕様書とは異なるイベント名の一部です。

| UnifiedPOSのイベントの属性 | 対応するPOS for .NETのEventArgクラスのプロパティ |
| --- | --- |
| OutputID | OutputId |
| なし | public DateTime TimeStamp {get; } |

## レガシーなOPOSサービスのために使用可能な暫定的な手順... Shimコードの使用方法　　　第1.11版にて更新

.NETアーキテクチャは、現在および将来のWindowsオペレーティングシステムで使用される新しい機能を考慮に入れています。.NETアーキテクチャが提供するすべての機能を利用するには、新しいサービスオブジェクトを作成する必要があります。しかし、既存のOPOSサービスオブジェクトのソースコードをより迅速に.NET環境に移行するために、OPOS技術協議会（OPOS-J）によって、「Shim」と呼ばれる、ソフトウェアの変換をする中間層（ミドルレイヤ）が作成されました。「Shim」は、既存のOPOSベースの命名規則を利用して、.NETのサービスオブジェクトを開発または実装するためのモジュールです。OPOSサービスオブジェクトの提供者が、既存のOPOSサービスオブジェクトをPOS for .NETにポーティングする時、自由に利用できるようになっています。Shimを使用するいくつかの戦略的な理由を以下に挙げます。

POS for .NETでは、UnifiedPOS標準のメソッド定義を拡張しますが、この拡張に対応できるようにサービスオブジェクトを変更する必要が生じます。Shimは、この拡張に対応しており、既存OPOSのサービスオブジェクトの設計手法を利用して、.NETのサービスオブジェクトを作成することができます。

POS for .NETを利用する際は列挙体が要求されますが、列挙体はOPOSのサービスオブジェクトの実装では規定されていません。Shimは、既存のOPOSサービスオブジェクトソースコードからの名前の変更なしでパラメータの定数を列挙体にマップする機構を提供します。

重要な点は、Shimの使用の有無によって.NETアプリケーションを変更する必要はないということです。Shimは、既存OPOSの設計手法を利用したサービスオブジェクトとPOS for .NETのサービスオブジェクトとの差異をアプリケーションから見えなくします。POS for .NETフレームワークのサービスオブジェクトが利用できるならば、アプリケーションを変更せずに、Shimを用いたサービスオブジェクトと置換できます。

POSアプリケーションの開発は、この付録でこれまでに記したリファレンスに従う必要があります。唯一の違いは、UnifiedPOSとPOS for .NET環境をサポートするために使用されるサービスオブジェクトの開発にあります。Shimを使用すると、既存のOPOSのサービスオブジェクトソースコードの設計手法を最大限再利用することで、POS for .NETのサービスオブジェクトをより速く開発できます。

### アーキテクチャ図　　第1.11版にて追加

以下の図は、OPOS、POS for.NET、Shim-POS for .NETのアーキテクチャの構造を示します。

### 実装の方法

#### Shimコードの命名規則

Shimコードは、以下に記載されているようにPOS for .NETのBasic classを拡張します。

Microsoft.PointOfService.BasicServiceObjects NameSpace.

Shimのクラスの名前は、次のルールに従います。

<DeviceCategoryName>+ShimBasic

例えば:

PosPrinterShimBasic

LineDisplayShimBasic

Shimのクラスを定義するファイル名は、次のルールに従います。

<Class Name>.cs

例えば:

PosPrinterShimBasic.cs

LineDisplayShimBasic.cs

Shimのクラスは、次の名前空間で定義されます。

Opos.PointOfService.BasicShimServiceObjects.

特定の列挙体を定義するファイルは、デバイスのカテゴリにより個々のファイルで指定されます。ファイル名は、OPOSのコモンコントロールオブジェクト（CCO）のヘッダーファイルと同じ名前を使用します。

例えば:

POSプリンタのための定数定義は、

OposPtr.cs

LineDisplayのための定数定義は、

OposDisp.cs

列挙体の名前は、定数を使用する関数のパラメータにより名付けられます。

例えば、POSプリンタがサポートするPrintBarCode関数で使用されるalignmentパラメータでは、次のようになります。

OposPtr.cs

Enum BarCodeAlignment
{
		Left = -1,
		Center = -2,
		Right = -3
}

列挙型は、次の名前空間で定義されます。

Opos.PointOfService

#### Shimのメソッドの再定義規則

この付録ですでに述べたように、POS for .NETのメソッドの呼び出しは、UnifiedPOS/ OPOSの実装とは異なる方法で行われます。例えば、OPOSでは情報を取得するのに別のメソッドの呼び出しが必要なのに対して、POS for .NETでは戻り値を使用します。Shimは、この動作の違いをマップする変換コードを提供します。

POS for .NETとOPOSで実装が異なるUnifiedPOS仕様の関数は、protectedレベルでabstract属性を用いて再定義されます。

例えば、DirectIOメソッドでは、次のようになります。

public override DirectIOData DirectIO (int command, int data, object obj)
	{
		;
	}
protected abstract void DirectIO (int command, ref int data, ref object obj);

注意すべき点は、本例でUnifiedPOSが定義する仮想（abstract）関数であるDirectIOは、POS for .NETアプリケーションの実装要件を満たす方法で呼ばれることです。一方、Shimコードは、OPOSのDirectIOメソッドや他のメソッドの呼び出しを処理するのに必要な関数を実行し、メソッドの機能やデータ交換を実現します。その後、Shimコードは、期待どおり、機能と結果のコードをPOS for .NETアプリケーションに返します。例を挙げます。

public override DirectIOData DirectIO (int command, int data, object obj)
	{
		this.DirectIO (command, ref data, ref obj);
		return new DirectIOData (data, obj);
	}

/** 仮想関数は、Shimクラスを拡張するサービスオブジェクトで実装します。 **/

変換の対象と見なされる関数は、Shimクラス側で実装される可能性があります。これが起こるのを防ぐため、sealed属性を付加して、サービスオブジェクトのオーバーライドを防止します。

例えば:

public sealed override DirectIOData DirectIO (int command, int data, object obj)

#### ShimコードのIn/Outパラメータの規則

UnifiedPOS仕様書でIn/Out属性を付けて定義されたOPOSのパラメータは、POS for .NETの実装では異なる方法で扱われます。POS for .NETでは、データは戻り値で渡されることが期待されます。Shimコードは、In/Outパラメータに対して「ref」属性を用いることで、このマッピングを容易にします。この変換は、Shimコードによって自動的に処理され、呼び出し側のアプリケーションが意識する必要はありません。

### 管理方法

Shimコンポーネントのソースコードは、OPOS技術協議会によって管理されています。Shimのソースコードは、現在、次のWebサイトで公開されています。

http://www.monroecs.com/posfordotnet/shim.htm.

#### Shimコードのファイル名

次の表は、Shimコードで現在入手可能なファイルの一覧です。命名規則は、最大限のデバイス実使用感覚に基づいて作られています。新しいデバイスがリリースされると、Shimコードは、それを反映して更新されます。

Shimのファイル一覧

| Shimクラスのファイル | 説明 |
| --- | --- |
| CashChangerShimBasic.cs | CashChangerのShimクラス |
| CashDrawerShimBasic.cs | CashDrawerのShimクラス |
| CatShimBasic.cs | CatのShimクラス |
| CheckScannerShimBasic.cs | CheckScannerのShimクラス |
| CoinDispenserShimBasic.cs | CoinDispenserのShimクラス |
| HardTotalsShimBasic.cs | HardTotalsのShimクラス |
| KeylockShimBasic.cs | KeylockのShimクラス |
| LineDisplayShimBasic.cs | LineDisplayのShimクラス |
| MicrShimBasic.cs | MicrのShimクラス |
| MsrShimBasic.cs | MsrのShimクラス |
| PinPadShimBasic.cs | PinPadのShimクラス |
| PointCardRWShimBasic.cs | PointCardRWのShimクラス |
| PosKeyboardShimBasic.cs | PosKeyboardのShimクラス |
| PosPowerShimBasic.cs | PosPowerのShimクラス |
| PosPrinterShimBasic.cs | PosPrinterのShimクラス |
| ScaleShimBasic.cs | ScaleのShimクラス |
| ScannerShimBasic.cs | ScannerのShimクラス |
| SmartCardRWShimBasic.cs | SmartCardRWのShimクラス |
| ToneIndicatorShimBasic.cs | ToneIndicatorのShimクラス |
| 列挙体の定義ファイル | 説明 |
| OposCash.cs | CashDrawerの列挙体 |
| OposCat.cs | Catの列挙体 |
| OposChan.cs | CashChangerの列挙体 |
| OposChk.cs | CheckScannerの列挙体 |
| OposCoin.cs | CoinDispenserの列挙体 |
| OposDisp.cs | LineDisplayの列挙体 |
| OposKbd.cs | PosKeyBoardの列挙体 |
| OposLock.cs | Keylockの列挙体 |
| OposMicr.cs | Micrの列挙体 |
| OposMsr.cs | Msrの列挙体 |
| OposPcrw.cs | PointCardRWの列挙体 |
| OposPpad.cs | PinPadの列挙体 |
| OposPtr.cs | PosPrinterの列挙体 |
| OposPwr.cs | PosPowerの列挙体 |
| OposScal.cs | Scaleの列挙体 |
| OposScan.cs | Scannerの列挙体 |
| OposScrw.cs | SmartCardRWの列挙体 |
| OposTone.cs | ToneIndicatorの列挙体 |
| OposTot.cs | HardTotalsの列挙体 |
| プロジェクトファイル | 説明 |
| AssemblyInfo.cs | アセンブリ情報ファイル |
| Opos.PointOfService.BasicShimServiceObjects.csproj | プロジェクトファイル |

### クラス図

インターフェイスクラス

public abstract DirectIOData DirectIO(int command, int data, object obj)

public abstract void ResetStatistic(string statistic)

public abstract void ResetStatistics()

public abstract void ResetStatistics(StatisticCategories statistics)

public abstract void ResetStatistics(string[] statistics)

public abstract string RetrieveStatistic(string statistic)

public abstract string RetrieveStatistics()

public abstract string RetrieveStatistics(StatisticCategories statistics)

public abstract string RetrieveStatistics(string[] statistics)

public abstract void UpdateStatistic(string name, object value)

public abstract void UpdateStatistics(Statistic[] statistics)

public abstract void UpdateStatistics(StatisticCategories statistics, object value)

:

:

Basic class

public override void ResetStatistic(string statistic)

public override void ResetStatistics()

public override void ResetStatistics(StatisticCategories statistics)

public override void ResetStatistics(string[] statistics)

public override string RetrieveStatistic(string statistic)

public override string RetrieveStatistics()

public override string RetrieveStatistics(StatisticCategories statistics)

public override string RetrieveStatistics(string[] statistics)

public override void UpdateStatistic(string name, object value)

public override void UpdateStatistics(Statistic[] statistics)

public override void UpdateStatistics(StatisticCategories statistics, object value)

:

:

Shimクラス

public sealed override DirectIOData DirectIO(int command, int data, object obj)

public sealed override void ResetStatistic(string statistic)

public sealed override void ResetStatistics()

public sealed override void ResetStatistics(StatisticCategories statistics)

public sealed override void ResetStatistics(string[] statistics)

public sealed override string RetrieveStatistic(string statistic)

public sealed override string RetrieveStatistics()

public sealed override string RetrieveStatistics(StatisticCategories statistics)

public sealed override string RetrieveStatistics(string[] statistics)

public sealed override void UpdateStatistic(string name, object value)

public sealed override void UpdateStatistics(Statistic[] statistics)

public sealed override void UpdateStatistics(StatisticCategories statistics, object value)

protected abstract void DirectIO(int command, ref int data, ref object obj)

protected abstract void ResetStatistics(string statistics)

protected abstract void RetrieveStatistics(ref string statistics)

protected abstract void UpdateStatistics(string statistics)

:

:

サービスクラス

protected override void DirectIO(int command, ref int data, ref object obj)

protected override void ResetStatistics(string statistics)

protected override void RetrieveStatistics(ref string statistics)

protected override void UpdateStatistics(string statistics)

:

:

# 第3章
ドロワー

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | -- |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | -- |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | -- |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | -- |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |
| 専用 |  |  |  |
| CapStatus | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapStatusMultiDrawerDetect | 1.5 | Boolean R | Open |
| DrawerOpened | 1.0 | Boolean R | Open & Enable |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | -- |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open & Enable (注) |
| ClearInput | 1.0 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistits | 1.8 | Open & Enable (注) |
| RetrieveStatistits | 1.8 | Open & Enable (注) |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistits | 1.8 | Open & Enable (注) |
| 専用 |  |  |
| OpenDrawer | 1.0 | Open & Enable (注) |
| WaitForDrawerClose | 1.0 | Open & Enable (注) |

（注）　ドロワーを排他アクセスしているアプリケーションがないこと。

Events

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open & Enable |
| ErrorEvent | 1.0 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.0 | Open & Enable |

## 概説

ドロワーコントロールのOLEプログラマティクIDは“OPOS.CashDrawer”です。

#### 機能

ドロワーは次の機能を持っています。

ドロワーを開けるコマンドのサポート。

また、次の機能はオプションとして実装されます。

ドロワー状態の報告：1台のドロワーが接続されている状態でのドロワーの開閉状態が判断できるものです。

ドロワー特有の状態報告：複数のドロワーが接続されている状態でのドロワーの開閉状態が判断できるものです。

#### デバイスの共有

ドロワーは共有可能なデバイスです。デバイスを共有する際のルールは以下のとおりです。

デバイスをオープンしイネーブルにすると、アプリケーションはすべてのプロパティとメソッドを使用することができます。また、開閉状態の変化をステータスアップデートイベントにより受け取ることができます。

複数のアプリケーションがデバイスをオープンしイネーブルにすると、それらすべてのアプリケーションはプロパティとメソッドを扱うことができます。また、開閉状態の変化イベントは、それらすべてのアプリケーションに通知されます。

あるアプリケーションがドロワーの排他制御権を獲得すると、そのアプリケーションのみがOpenDrawerとWaitForDrawerCloseメソッドを呼び出すことができます。これによってある程度のセキュリティが保証されます。たとえば、メインとなるPOSアプリケーションが起動時にデバイスの排他アクセス権を獲得すると、これらのメソッドの制御はこのアプリケーションのみに限られます。

使用上の詳細な必要条件は、「一覧」を参照してください。

## プロパティ

CapStatus プロパティ

形式	BOOL CapStatus;

説明	TRUE：ドロワーの開閉状態を通知することができます。
FALSE：ドロワーの開閉状態を通知することができません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapStatusMultiDrawerDetect プロパティ		第1.5版にて追加

形式	BOOL CapStatusMultiDrawerDetect;

説明	TRUE：複数ドロワー構成*のどのドロワーに対しても開閉状態を通知することができます。
FALSE：以下の通りになります。

DrawerOpenedプロパティがFALSEの場合、ドロワーは閉められています。

DrawerOpenedプロパティがTRUEの場合、少なくとも一つのドロワーは開けられています。特定のドロワーの状態については不明です。つまり、複数ドロワー構成*の場合、通知できるのは a) 全てのドロワーが閉められている。 b) 一つ以上のドロワーが開けられている。かのいずれかになります。

このプロパティは、CapStatusの値が TRUE の時に限り有効になります。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

*複数ドロワー構成 － プリンタかターミナルが、一つのポートから複数個のドロワーをサポートしている構成。例えば、Yケーブルを使用して２つのドロワーを接続する構成。

DrawerOpened プロパティ

形式	BOOL DrawerOpened;

説明	TRUE：ドロワーは開けられています。
FALSE：ドロワーは閉められています。

CapStatusプロパティがFALSEの場合、デバイスは状態変化の通知を行うことができず、このDrawerOpenedプロパティは常にFALSEとなっています。

CapStatusMultiDrawerDetectプロパティがFALSEの場合、少なくとも一つのドロワーが開けられているならば、DrawerOpenedプロパティは TRUEになります。特定のドロワーの対しては不明です。詳細はCapStatusMultiDrawerDetectプロパティの項目を参照してください。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにしたときに適切な値に初期化されます。

## メソッド

OpenDrawer メソッド

形式	LONG OpenDrawer ()

説明	ドロワーを開けます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常終了。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

WaitForDrawerClose メソッド

形式	LONG WaitForDrawerClose (LONG BeepTimeout, LONG BeepFrequency, LONG BeepDuration, LONG BeepDelay);

パラメータ	説明

BeepTimeout	ビープ音を鳴らすまでの待ち時間（ミリ秒）です。0の場合、直ちに鳴り始めます。

BeepFrequency	ビープ音の周波数（ヘルツ）です。

BeepDuration	ビープ音の長さです（ミリ秒）です。

BeepDelay	ビープ音間の空き時間（ミリ秒）です。

説明	ドロワーが閉じられるのを待つために使用されます。BeepTimeoutミリ秒経過してもドロワーが開いている場合には、警告としてビープ音が鳴らされます。

エラーが発生しない限り、このメソッドはドロワーが開いている間、アプリケーションに制御を戻しません。ドロワーが閉められると、鳴らされていたビープ音は止められます。

CapStatusMultiDrawerDetectプロパティがFALSEである場合、エラーが発生しない限り、このメソッドは複数ドロワー構成で一つ以上のドロワーが開いている間、アプリケーションに制御を戻しません。全てのドロワーが閉められると、鳴らされていたビープ音は止められます。

CapStatusプロパティがFALSEである場合には、デバイスは状態変化の通知を行うことができず、このメソッドは正常終了として即時に制御を返します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常終了。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

## イベント

StatusUpdateEvent イベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.１３版で更新

形式	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

Statusパラメータには、最新のドロワー状態が設定されています。

第1.0版‐第1.2版

ブール値としてのTRUE（0以外）であればドロワーが開けられ、反対に、FALSE（0）であれば閉められたことを意味します。

第1.3版以降

次の値のいずれかが設定されます。

値	意味

CASH_SUE_DRAWERCLOSED ( = 0 )	
ドロワーは閉じています。

CASH_SUE_DRAWEROPEN ( = 1 )
	ドロワーは開いています。

ドロワーが鍵などでロックされていないの場合のみ、通知されます。

電源状態通知のStatusUpdateEventの値
「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照して下さい。（PowerNotifyプロパティがOPOS_PN_ENABLEDの場合にのみ設定されます）

説明	デバイスがイネーブルで、ドロワーの開閉状態が変更されたときに通知されます。デバイスがイネーブルされたとき、StatusUpdateEventは、初期または現在の状態がアプリケーションに通知されます。しかし、この通知は必ず行われるとは限りません。そのため、アプリケーションはこの動作に依存した実装を行ってはいけません。

CapStatusプロパティがFALSEの場合は、デバイスは状態変化の通知を行うことができず、このイベントは通知されません。

CapStatusMultiDrawerDetectプロパティがFALSEの場合には、CASH_SUE_DRAWEROPENの値が( = 1 )は、少なくとも一つのドロワーが開いている事を示します。特定のドロワーは不明です。詳細は、CapStatusMultiDrawerDetectの項目を参照してください。

# 第4章
ラインディスプレイ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapBlink | 1.0 | Long R | Open |
| CapBitmap | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapBlinkRate | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapBrightness | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapCharacterSet | 1.0 | Long R | Open |
| CapCursorType | 1.6 | Long R | Open |
| CapCustomGlyph | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapDescriptors | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapHMarquee | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapICharWait | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapMapCharacterSet | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapReadBack | 1.6 | Long R | Open |
| CapReverse | 1.6 | Long R | Open |
| CapScreenMode | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapVMarquee | 1.0 | Boolean R | Open |
| BlinkRate | 1.6 | Long R/W | Open |
| DeviceWindows | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceRows | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceColumns | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescriptors | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceBrightness | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| CharacterSet | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| CharacterSetList | 1.0 | String R | Open |
| MapCharacterSet | 1.7 | Boolean R/W | Open |
| CurrentWindow | 1.0 | Long R/W | Open |
| Rows | 1.0 | Long R | Open |
| Columns | 1.0 | Long R | Open |
| CursorRow | 1.0 | Long R/W | Open |
| CursorColumn | 1.0 | Long R/W | Open |
| CursorType | 1.6 | Long R/W | Open |
| CursorUpdate | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| MarqueeType | 1.0 | Long R/W | Open |
| MarqueeFormat | 1.0 | Long R/W | Open |
| MarqueeUnitWait | 1.0 | Long R/W | Open |
| MarqueeRepeatWait | 1.0 | Long R/W | Open |
| InterCharacterWait | 1.0 | Long R/W | Open |
| CustomGlyphList | 1.6 | String R | Open |
| GlyphHeight | 1.6 | Long R | Open |
| GlyphWidth | 1.6 | Long R | Open |
| MaximumX | 1.7 | Long R | Open |
| MaximumY | 1.7 | Long R | Open |
| ScreenMode | 1.7 | Long R/W | Open & Claim |
| ScreenModeList | 1.7 | String R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | 無し |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.0 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| DisplayText | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| DisplayTextAt | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearText | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ScrollText | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| SetDescriptor | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearDescriptors | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| CreateWindow | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| DestroyWindow | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| RefreshWindow | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ReadCharacterAtCursor | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| DefineGlyph | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| DisplayBitmap | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| SetBitmap | 1.7 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open & Claim |
| ErrorEvent | 1.0 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

ラインディスプレイコントロールのOLEプログラマティクIDは“OPOS.LineDisplay”です。

#### 機能

ラインディスプレイコントロールは次の機能を持っています。

テキスト文字の表示をサポートします。ディスプレイのデフォルトのモード（あるいは、唯一のモードとして）は文字表示です。

また、次の機能は、オプションとして実装されます。

マーキーのようなスクロールを持ったウィンドウを提供します。ディスプレイは、水平マーキー、垂直マーキー、あるいは双方をサポートします。

テレタイプ効果を行うために、一文字ごとに時間間隔をおいて表示できます。

文字単位、あるいは、デバイス単位で周期の調節可能なブリンキングができます。

文字単位、あるいは、デバイス単位の反転表示ができます。

一つ以上のディスクリプターをサポートします。ディスクリプターとは、ある決まった名称を持った小さな表示です。これらは、アイテム、合計、釣り銭といったような取り引き状態を示すために用いられるものです。

デバイスの輝度を一つ以上のレベルで表現することにより、デバイスの輝度制御ができます。すべてのデバイスは、標準とブランク（少なくともソフトウェアの制御により）の2つの輝度を持たなければなりません。しかし、複数の輝度が可能なデバイスもあります。

アンダーライン、ブロックや反転表示を含む、複数のカーソルタイプをサポートします。

ピクセルレベルで文字単位にユーザー定義した “Glyphs” をサポートします。

スクリーンモード－デバイスでサポートしている行数や桁数－の変更ができます。

ビットマップの登録と表示ができます。またこの機能を使うためにピクセルやドット単位の位置指定もサポートします。

#### モデル

ラインディスプレイの一般的なモデルは、次のようなものです。

一つ以上の行に文字を表示する一つ以上の桁を含んで成り立っています。デフォルトの文字設定中の文字は、文字設定を定義する性能とともに少なくとも以下のいずれかを含みます。

0から9までの数字、および、スペース、マイナス (‘-’)、ピリオド (‘.’)を含みます。

上記に加えて、‘A’から‘Z’までの大文字のアルファベットも含みます。

すべてのASCII文字 (0x20～0x7F)。これらは、スペース、数字、大小文字のアルファベット、および、いくつかの特殊文字を含んでいます。

行と桁の位置は、ウィンドウの左上角を(0, 0)とした数値で割り振られます。

ウィンドウ0は常に以下のように定義されます。

ビューポート － ウィンドウにより更新される表示領域部分 － は全表示領域となります。

ウィンドウサイズは、全表示領域と同じです。

したがって、ウィンドウ0 － デバイスウィンドウと呼ばれることもあります － は、直接ディスプレイに対応します。

付加的なウィンドウを作成することができます。作られたウィンドウは次のような性格を持っています。

そのビューポートは、表示領域のすべて、あるいは、一部分となります。

デバイスの一部分、もしくは、すべての表示領域をビューポートとした、水平方向、垂直方向のいずれか一方向において物理表示領域よりも大きなウィンドウを作成することができます。また、このウィンドウ内部をマーキーのようにスクロールすることができます。

各ウィンドウごとに、行数、桁数、現在のカーソル位置（行、桁）、カーソルタイプ、スクロールタイプ、タイマー値を保持しています。

すべてのビューポートは透過的に扱われます。二つのビューポートが重なっている場合、各位置に表示される文字はいずれかのウィンドウにより最後に表示された文字となります。

#### ディスプレイのモード

ラインディスプレイのモードには次の3つがあります。

イミディエイトモード
MarqueeTypeプロパティがDISP_MT_NONEで、InterCharacterWaitプロパティが0のときのモードです。
ウィンドウがビューポートより大きい場合には、ビューポートに対応する文字のみが表示されます。

テレタイプモード
MarqueeTypeプロパティがDISP_MT_NONEで、InterCharacterWaitプロパティが0以外のときのモードです。
DisplayText メソッドと DisplayTextAt メソッドの要求はキュー管理され、受け付けられた順に処理されます。InterCharacterWait タイマー値は、各文字を表示する間隔時間を意味します。InterCharacterWait プロパティ値は、ビューポート内に表示される文字に対してのみ適用されます。

マーキーモード
MarqueeTypeプロパティがDISP_MT_NONE以外のときのモードです。
ウィンドウはビューポートよりも大きくなくてはなりません。
マーキースクロールは、MarqueeType プロパティをDISP_MT_INITに設定しマーキー初期化モードに入り、そして、ClearText メソッド、DisplayText メソッド、DisplayTextAt メソッドを使用して初期化されます。その後、MarqueeType プロパティがスクロールを開始する値に設定されたときにマーキー実行モードへと移り、マーキースクロールは、ウィンドウの先頭（あるいは、方向が右、あるいは、下の場合には末尾）からビューポート内で表示され始めます。
モードがマーキー実行モードから非モードへと設定された場合には、マーキーはその表示状態で終了します。その後、引き続きマーキー実行モードへと設定された場合には、その表示状態からスクロールされます。
マーキー実行モードからマーキー初期化モードへと設定された場合には、マーキーは終了します。新しい内容でマーキースクロールを実行するには、ウィンドウ上へ文字列を編集してからマーキー実行モードへと設定します。
マーキー実行モード中に DisplayText、DisplayTextAt、ClearText、RefreshWindow、ScrollText 各メソッドを使用することは禁止されています。

#### 表字データとエスケープシーケンス			第1.7版にて追加

全てのラインディスプレイのデフォルトの文字設定は、少なくとも0x20から0x7FのASCII文字をサポートすると仮定されます。これは、スペース、数字、大文字、小文字、いくつかの特種な文字を含んでいます。もし、ラインディスプレイが小文字をサポートしていなければ、サービスオブジェクトは小文字を大文字に変換する事があります。

第1.7版からエスケープシーケンスのサポートが開始された

あらゆるエスケープシーケンスは、後ろに垂直バー（’|’）が続くエスケープ文字ESC（この値は10進法で27）で始まります。この後ろには、0またはより大きな数、小文字のアルファベットが続きます。エスケープシーケンスは、大文字のアルファベットで終わります。

DisplayTextとDisplayTextAtメソッドの文字列データの中で以下のエスケープシーケンスが認識されます。もし、エスケープシーケンスがラインディスプレイによってサポートされないオペレーションを指定すれば、そのエスケープシーケンスは無視されます。

（1）指定時のみ、動作するエスケープシーケンス

| 名称 | データ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ビットマップ表示 | ESC ¦#B | 前もって保存されていたビットマップを表示します。文字’#’はビットマップ番号です。 |

（2）表示時に、動作するエスケープシーケンス

各表示メソッドの終わりや、あるいは”ノーマル”シーケンスによってリセットされる特徴があります。

| 名称 | データ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 反転文字 | ESC ¦rvC | 明暗を反対にして表示します。 |
| ブリンク | ESC ¦kC | ブリンクする文字を表示します。 |
| ノーマル | ESC ¦N | ラインディスプレイの特徴を通常の状態に回復させます。 |

#### デバイスの共有

ラインディスプレイは、以下に示すように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に、排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、プロパティを参照、あるいは、デバイスを更新するメソッドを呼び出す前には、デバイスの排他アクセス権を獲得し、イネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件に関しては、「一覧」を参照してください。

## プロパティ

BlinkRate プロパティ  R/W	第1.6版にて追加

形式	LONG BlinkRate;

説明	ブリンク周期をミリ秒で示します。ブリンク周期とは、ブリンク中にテキストがいったん表示されてから非表示を経て次に表示されるまで(on-off-on)の時間です。このプロパティの設定時にディスプレイはブリンク周期を、サポートしている一番近い値に設定し、BlinkRateプロパティにもその実際の値を反映させます。ブリンク周期はハードウェアに依存し、正確なミリ秒の粒度で制御できるとは限らないため、こうした調整を必要とします。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスは、BlinkRateをサポートしていません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapBlinkRateプロパティ

CapBitmap プロパティ	第1.7版にて追加

形式	BOOL CapBitmap;

説明	TRUE：ビットマップの表示ができます。
FALSE：できません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapBlink プロパティ

形式	LONG CapBlink;

説明	デバイスの文字ブリンクの種別を示します。以下の値のいずれかが設定されます。

値	説明

DISP_CB_NOBLINK	ブリンキングはサポートされません。

DISP_CB_BLINKALL	ブリンキングはサポートされます。ディスプレイ上のすべての文字が同時にブリンクするか、またはブリンクしません。

DISP_CB_BLINKEACH	ブリンキングはサポートされます。任意の文字単位にブリンクを行うことが可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapBlinkRate プロパティ	第1.6版にて追加

形式	BOOL CapBlinkRate;

説明	TRUE：デバイスはBlinkRateプロパティを使ってブリンク周期の読み取りと制御ができます。
FALSE：制御できません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapBrightness プロパティ

形式	BOOL CapBrightness;

説明	TRUE：輝度の制御ができます。
FALSE：制御できません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapCharacterSet プロパティ	第1.5版にて更新

形式	LONG CapCharacterSet;

説明	デバイスがデフォルトで表示できる文字の種類を示します。以下の値のいずれかが設定されます。

値	説明

DISP_CCS_NUMERIC	表示できる文字は、0～9の数字、スペース、マイナス (‘-’)、ピリオド (‘.’) のみです。

DISP_CCS_ALPHA	DISP_CCS_NUMERICに加えて大文字のアルファベットが表示可能です。

DISP_CCS_ASCII	0x20～0x7FまでのASCII文字が表示可能です。

DISP_CCS_KANA	文字設定は、コードページ932の一部をサポートします。それは、0xA1と0xDFの間の半角のカタカナと、0x20と0x7Fの間の全てのASCII文字を含んでいますが、漢字は含まれていません。

DISP_CCS_KANJI	文字設定は、コードページ932をサポートします。それは、0xA1と0xDFの間の半角のカタカナ、0x20と0x7Fの間の全てのASCII文字をサポートします。また、JIS第一水準、JIS第二水準レベルで定義される文字のシフトJISコード文字をサポートします。

DISP_CCS_UNICODE	文字設定は、ユニコードをサポートします。

デフォルトの文字設定は、これらの範囲以上の文字を含んでいる場合があります。CharacterSetプロパティの初期設定値により付加的な情報を調べることができます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapCursorType プロパティ	第1.8版にて更新

形式	LONG CapCursorType;

説明	デバイスがサポートしていて、CursorTypeプロパティで選択できるカーソルの種類をビット単位で示します。以下の値が設定されます。

値	説明

DISP_CCT_NONE	カーソルは表示できません。

DISP_CCT_FIXED	特定のカーソルが常に表示されます。

DISP_CCT_BLOCK	ブロック型のカーソルが表示可能です。

DISP_CCT_HALFBLOCK	ハーフブロック型のカーソルが表示可能です。

DISP_CCT_UNDERLINE	アンダーライン型のカーソルが表示可能です。

DISP_CCT_REVERSE	文字反転型のカーソルが表示可能です。

DISP_CCT_BLINK	カーソルのブリンク表示が可能です。

DISP_CCT_OTHER	その他の型のカーソルが表示可能です。

DISP_CCT_NONEが設定されていた場合は、他のビットはセットされません。これはカーソルが表示可能でないためです。

DISP_CCT_FIXEDが設定されていた場合は、DISP_CCT_BLINKが設定可能で、さらに他のビットのうちただ１つだけがセットされています。このビットは常に表示されているカーソルタイプを示します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapCustomGlyph プロパティ	第1.6版にて追加

形式	BOOL CapCustomGlyph;

説明	デバイスのGlyph定義能力を示します。TRUEならばデバイスはCustomGlyphの定義ができます。FALSEならばできません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapDescriptors プロパティ

形式	BOOL CapDescriptors;

説明	TRUE：ディスクリプターをサポートします。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapHMarquee プロパティ

形式	BOOL CapHMarquee;

説明	TRUE：水平方向のマーキースクロールをサポートします。
FALSE：サポートされません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapICharWait プロパティ

形式	BOOL CapICharWait;

説明	TRUE：文字の表示時間遅延をサポートします。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapMapCharacterSet プロパティ	第1.7版にて追加

形式	BOOL CapMapCharacterSet;

説明	データ表示の際にアプリケーションの文字を選択された文字セットにマップするサービスオブジェクトの機能を示します。

TRUEならばデバイスは文字をCharacterSetList に定義された文字セットにマップできます。FALSEならばできません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CharacterSetプロパティ、MapCharacterSetプロパティ、CharacterSetListプロパティ

CapReadBack プロパティ	第1.6版にて追加

形式	LONG CapReadBack;

説明	デバイスに表示されている文字の読み取り能力の種別を示します。以下の値のいずれかが設定されます。

値	説明

DISP_CRB_NONE	読み取りはサポートされません。

DISP_CRB_SINGLE	１度に１文字の読み取りをサポートします。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapReverse プロパティ	第1.6版にて追加

形式	LONG CapReverse;

説明	デバイスの反転表示の種別を示します。以下の値のいずれかが設定されます。

値	説明

DISP_CR_NONE	反転はサポートされません。

DISP_CR_REVERSEALL	反転はサポートされます。ディスプレイ上のすべての文字が同時に反転するか、または反転しません。

DISP_CR_REVERSEEACH	反転はサポートされます。任意の文字単位に反転を行うことが可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapScreenMode プロパティ	第1.7版にて追加

形式	BOOL CapScreenMode;

説明	TRUEならばデバイスはスクリーンモード（例えばデバイス上のテキスト行数桁数）を変更できます。FALSEならばできません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ScreenModeプロパティ、ScreenModeListプロパティ

CapVMarquee プロパティ

形式	BOOL CapVMarquee;

説明	TRUE：垂直方向のマーキースクロールをサポートします。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CharacterSet プロパティ  R/W 	第1.10版にて更新

形式	LONG CharacterSet;

説明	表示している文字のキャラクターセット（文字設定）が設定されます。

以下の値のいずれかが設定されます。

値	説明

101-199までの値	コードページ、または、ASCII、Windows ANSI 文字設定のいずれにも相当しないデバイス特殊文字設定です。

400-990までの値	コードページ、標準の値のいずれかに相当します。

DISP_CS_UNICODE	ユニコードを設定します。この定数値は997です。

DISP_CS_ASCII	ASCIIキャラクタを設定します。0x20と0x7Fの間のASCIIキャラクタをサポートします。この定数値は998です。

DISP_CS_ANSI	DISP_CS_WINDOWSと同じ値を持っています。

DISP_CS_WINDOWS	Windows ANSIキャラクタを設定します。この定数値は999です。これは正確には、Windowsのコードページ1252と等しい。

Range 1000 and higher	Windowsのコードページ；標準値の一つと適合します。

このプロパティを使うための実装に依存する追加情報として「キャラクターセットのマッピング」を参照してください。

このプロパティは、Openメソッドを呼び出し、デバイスをイネーブルにしたときに適切な値に初期化されます。この値は、CapCharacterSetプロパティで指定される文字設定が少なくともサポートされます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CharacterSetListプロパティ、CapCharacterSetプロパティ

CharacterSetList プロパティ

形式	BSTR CharacterSetList;

説明	文字設定番号が文字列で設定されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。文字列は、コンマで区切られたASCII数字により成り立っています。

たとえば、文字列が“101,850,999”の場合には、デバイスはデバイス特有の文字設定、コードページ850番、および、Windows ANSI文字設定をサポートします。

参照	CharacterSetプロパティ

Columns プロパティ

形式	LONG Columns;

説明	カレントウィンドウの桁数が設定されています。

ウィンドウ番号0では、Columnsプロパティは、DeviceColumnsプロパティと同じです。その他のウィンドウでは、DeviceColumnsプロパティより小さいか大きい場合があります。

このプロパティは、OpenメソッドによりDeviceColumnsプロパティの値に初期化されます。また、CurrentWindowプロパティを設定、または、CreateWindowメソッド、DestroyWindowメソッドを呼び出すことにより更新されます。

参照	Rowsプロパティ

CurrentWindow プロパティ  R/W	第1.6版にて更新

形式	LONG CurrentWindow;

説明	カレントウィンドウの番号が設定されており、該ウィンドウのテキストが表示されます。

いくつかのプロパティが各ウィンドウに関連付けられています。それらには、Rows、Columns、CursorRow、CursorColumn、CursorUpdate、CursorType、MarqueeFormat、MarqueeType、MarqueeUnitWait、MarqueeRepeatWait、InterCharacterWaitがあります。

このプロパティが変更されるとカレントウィンドウが変わり、関連するプロパティはこのウィンドウの値へと設定されます。

このプロパティへウィンドウ番号の設定を行ってもそのビューポート内容は更新されません。このウィンドウと他のウィンドウのビューポートがオーバーラップし、他のウィンドウがビューポートの内容を更新した場合に、このウィンドウのビューポート内容を戻すためにRefreshWindowメソッドが呼び出されます。

このプロパティはOpenメソッドにより0（デバイスウィンドウ）に初期化されます。また、CreateWindowメソッド、または、DestroyWindowメソッドの呼び出しにより更新されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なウィンドウ値が指定されました。

CursorColumn プロパティ  R/W

形式	LONG CursorColumn;

説明	カレントウィンドウの、次の表示文字が出力される桁が設定されています。

有効な値は、0から(Columns)の範囲です。（DisplayTextメソッドの“CursorColumn = Columns“の説明に関する備考を参照のこと。）

このプロパティは、Openメソッド、および、CreateWindowメソッドにより0に初期化されます。また、CurrentWindowプロパティの設定、ClearTextメソッド、または、DestroyWindowメソッドの呼び出しにより更新されます。CursorUpdateプロパティがTRUEの場合には、DisplayTextメソッド、DisplayTextAtの呼び出しにより更新されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なカーソル桁数値が指定されました。

参照	CursorRowプロパティ、DisplayTextメソッド

CursorRow プロパティ  R/W

形式	LONG CursorRow;

説明	カレントウィンドウの、次の表示文字が出力される行が設定されています。

有効な値は、0から(Rows - 1)の範囲です。

このプロパティは、Openメソッド、および、CreateWindowメソッドにより0に初期化されます。また、CurrentWindowプロパティの設定、ClearTextメソッド、または、DestroyWindowメソッドの呼び出しにより更新されます。CursorUpdateプロパティがTRUEの場合には、DisplayTextメソッド、DisplayTextAtメソッドの呼び出しにより更新されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なカーソル行値が指定されました。

参照	CursorColumnプロパティ、DisplayTextメソッド

CursorType プロパティ  R/W	第1.8版にて更新

形式	LONG CursorType;

説明	カレントウィンドウの、カーソルタイプを示します。以下の値のいずれかが設定されます。

値	説明

DISP_CT_NONE	カーソルを表示しません。

DISP_CT_BLOCK	ブロック型のカーソルを表示します。

DISP_CT_HALFBLOCK	ハーフブロック型のカーソルを表示します。

DISP_CT_UNDERLINE	アンダーライン型のカーソルを表示します。

DISP_CT_REVERSE	文字反転型のカーソルを表示します。

DISP_CT_BLINK	カーソルのブリンク表示を行います。この値はこのプロパティ用に定義されている他の値の１つとの論理和にて使います。

DISP_CT_OTHER	その他の型のカーソルを表示します。

CapCursorTypeプロパティにDISP_CCT_NONEまたはDISP_CCT_FIXEDが設定されていた場合は、このプロパティは書き込みできません。他の場合はCapCursorTypeに指定されているカーソルタイプの１つを設定できます。そしてカーソルのブリンク表示がサポートされていれば、そのカーソルタイプにDISP_CT_BLINKを論理和することができます。

このプロパティは，各ウィンドウ毎に管理されます。このプロパティへの設定はカレントウィンドウにだけ反映されます。カレントウィンドウだけが表示可能なカーソルを持つからです。

このプロパティは、Openメソッド、および、CreateWindowメソッドによりDISP_CT_NONE(またはCapCursorTypeにDISP_CCT_FIXEDが設定されていた場合は、対応する適切なタイプ)に初期化されます。また、CurrentWindowプロパティの設定、または、DestroyWindowメソッドの呼び出しにより更新されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	CapCursorTypeにDISP_CCT_NONEかDISP_CCT_FIXEDが設定されているか、無効なカーソルタイプ値が指定されました。

参照	CapCursorTypeプロパティ

CursorUpdate プロパティ  R/W

形式	BOOL CursorUpdate;

説明	TRUE：DisplayTextメソッド、または、DisplayTextAtメソッドで文字が表示されると、CursorRowプロパティとCursorColumnプロパティは、表示された最後の文字の次を指すように更新されます。

FALSE：文字が表示されてもカーソルプロパティは更新されません。

このプロパティは，各ウィンドウ毎に管理されます。

このプロパティは、Openメソッド、および、CreateWindowメソッドによりTRUEに初期化されます。また、CurrentWindowプロパティの設定、または、DestroyWindowメソッドの呼び出しにより更新されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

参照	CursorRowプロパティ、CursorColumnプロパティ

CustomGlyphList プロパティ	第1.6版にて追加

形式	BSTR CustomGlyphList;

説明	Glyphとして定義出来る文字コードが文字列で設定されます。

文字コードは、2桁(ASCII)または4桁(ユニコード)の16進数で表されます。これらの値は ‘-’文字を使った範囲指定表現を含み、コンマで区切られています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

たとえば、文字列が“2D,4D”の場合には、デバイスはそれぞれ“-”,“M”文字のGlyph定義をサポートしています。文字列が“002D-004D”の場合には、デバイスはユニコードで002Dから004DまでのすべてのGlyph定義をサポートしています。また、文字列が“2D-2F,3D-3F”の場合には、デバイスは16進数で2Dから2Fまでと、3Dから3Fまでの範囲のGlyph定義をサポートしています。

参照	CapCustomGlyphプロパティ、GlyphWidthプロパティ、GlyphHeightプロパティ、DefineGlyphメソッド

DeviceBrightness プロパティ  R/W

形式	LONG DeviceBrightness;

説明	0から100までのパーセント表現によるデバイスの輝度が設定されています。

すべてのデバイスは、0%（ブランク）と100%（最大の明るさ）をサポートします。最低限、スペース文字を送出することによりブランクがサポートされます。CapBrightnessプロパティがTRUEであると、デバイスは一つ以上の輝度をサポートします。

デバイスが指定された輝度をサポートできない場合には、サービスオブジェクトにより適切な値に置き換えられます。

このプロパティは、Openメソッドの呼出し後にデバイスを最初にイネーブルにしたときに100に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。0から100の範囲外の値です。

DeviceColumns プロパティ	第1.7版にて更新

形式	LONG DeviceColumns;

説明	デバイスの桁数が設定されています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。ScreenModeプロパティの変更により更新されます。

参照	DeviceRowsプロパティ、ScreenModeプロパティ

DeviceDescriptors プロパティ

形式	LONG DeviceDescriptors;

説明	デバイスのディスクリプターの個数が設定されています。

CapDescriptorsプロパティがTRUEの場合には、DeviceDescriptorsプロパティは0以外の値が設定されています。そうでない場合には、0となっています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	SetDescriptorメソッド、ClearDescriptorsメソッド

DeviceRows プロパティ	第1.7版にて更新

形式	LONG DeviceRows;

説明	デバイスの行数が設定されています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。ScreenModeプロパティの変更により更新されます。

参照	DeviceColumnsプロパティ、ScreenModeプロパティ

DeviceWindows プロパティ

形式	LONG DeviceWindows;

説明	サポートできるウィンドウの最大数が設定されています。0の場合には、デバイスウィンドウのみがサポートされ、新たなウィンドウを作成することはできないことを意味しています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CurrentWindowプロパティ

GlyphHeight プロパティ	第1.6版にて追加

形式	LONG GlyphHeight;

説明	１文字のピクセル数を元にしたGlyphの高さを示します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapCustomGlyphプロパティ、CustomGlyphListプロパティ、DefineGlyphメソッド

GlyphWidth プロパティ	第1.6版にて追加

形式	LONG GlyphWidth;

説明	１文字のピクセル数を元にしたGlyphの幅を示します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapCustomGlyphプロパティ、CustomGlyphListプロパティ、DefineGlyphメソッド

InterCharacterWait プロパティ  R/W

形式	LONG InterCharacterWait;

説明	DisplayTextメソッドとDisplayTextAtメソッド使用時に各文字を表示する際の遅延時間が設定されています。このタイマーは、テキスト表示時にテレタイプのような効果を与えます。

このプロパティは、ウィンドウがマーキーモード以外 － つまり、MarqueeTypeプロパティがDISP_MT_NONEに設定されている場合 － のときのみ参照されます。

このプロパティが0以外でウィンドウがマーキーモードでない場合には、ウィンドウはテレタイプモードとなります： DisplayTextメソッドと DisplayTextAtメソッドの要求はキュー管理され、受け付けられた順に処理されます。InterCharacterWaitタイマー値は、各文字を表示する間隔時間を意味します。この時間はミリ秒単位で指定されます。（タイマー精度により誤差が生じる場合があります。）CursorUpdateプロパティがTRUE の場合には、CursorRowプロパティと CursorColumnプロパティは、DisplayTextメソッド、DisplayTextAtメソッドがリターンする前に適切な値に更新されます。これは、例えすべての文字列が表示されきっていない場合にも適用されます。

タイマー値が0でマーキーモードでない場合には、イミディエイトモードとなります。文字列は即時に表示されます。このプロパティが0に設定されたちょうどそのときにキュー管理されていたいくつかの表示要求がある場合には、それら要求は可能な限り即時に表示されます。

CapICharWaitがFALSEの場合には、表示の遅延時間はサポートされず、また、このプロパティは使用されません。

このプロパティは、Openメソッド、および、CreateWindowメソッドにより0に初期化されます。また、CurrentWindowプロパティの設定、または、DestroyWindowメソッドの呼び出しにより更新されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

参照	DisplayTextメソッド

MapCharacterSet プロパティ  R/W	第1.7版にて追加

形式	BOOL MapCharacterSet;

説明	TRUEならばサービスオブジェクトはデータ表示の際にアプリケーションから渡された文字をCharacterSetプロパティで選択された文字セットにマップします。

FALSEならばマッピングをサポートしません。この場合アプリケーションはCharacterSetプロパティで選択された文字セットへのマップを保証する必要があります。

CapMapCharacterSetプロパティがFALSEならば、このプロパティは常にFALSEです。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CharacterSetプロパティ、CapMapCharacterSetプロパティ

MarqueeFormat プロパティ  R/W

形式	LONG MarqueeFormat;

説明	カレントウィンドウのマーキースクロールの型が設定されています。

以下の値のいずれかが設定されます。

値	説明

DISP_MF_WALK	反対側からデータを置き進めることによりマーキースクロールが開始されます。たとえば、マーキータイプが左方向の場合には、ビューポートの右側に文字が置かれ、左方向へスクロールされていきます。

DISP_MF_PLACE	文字を置くようにマーキースクロールを開始します。たとえば、マーキータイプが左方向の場合には、ビューポートは左側から文字が置かれていきます。そして、ビューポートが一杯になった後、スクロールが開始されます。

MarqueeFormatプロパティは、Openメソッド、CreateWindowメソッドによりDISP_MF_WALKに初期化されます。また、CurrentWindowプロパティへの設定、あるいは、DestroyWindowメソッドの呼び出しにより更新されます。

MarqueeFormatプロパティは、マーキー実行モードに移行したときに参照されます。また，MarqueeFormatプロパティは、マーキーモード以外の場合には参照されません。

MarqueeFormatがDISP_MF_WALKでマーキー初期化モードからマーキー実行モードへと移った場合には、以下のことが行われます。

- 次のようにウィンドウをビューポートに対応させます。
	MarqueeType	ウィンドウ		ビューポート
	左方向	第一桁目	=	最終桁
	上方向	第一行目	=	最終行
	右方向	最終桁	=	第一桁目
	下方向	最終行	=	第一行目
ビューポートをブランクにし、即座に第2ステップへと移ります。

- ウィンドウの対応領域をビューポートへ表示し、MarqueeUnitWaitミリ秒待ちます。マーキー方向に一行、あるいは、一桁分だけビューポートに対応するウィンドウを移動します。これをビューポートが一杯になるまで繰り返します。

- ビューポートをリフレッシュします。その後、MarqueeUnitWaitミリ秒間ウェイトします。ウィンドウの対応領域を一行、あるいは、一桁分移動します。これを最終行、あるいは、最終桁がビューポート内でスクロールされるまで繰り返します。（この場合、MarqueeUnitWaitミリ秒間のウェイトは省かれます）。

- MarqueeRepeatWaitミリ秒間ウェイトします。その後、第一ステップへ戻ります。

MarqueeFormatがDISP_MF_PLACEでマーキー初期化モードからマーキー実行モードへと移った場合には、以下のことが行われます。

- 次のようにウィンドウをビューポートに対応させます。
	MarqueeType	ウィンドウ		ビューポート
	左方向	第一桁目	=	第一桁目
	上方向	第一行目	=	第一行目
	右方向	最終桁	=	最終桁
	下方向	最終行	=	最終行
ビューポートをブランクにし、即座に第2ステップへと移ります。

- 一行、あるいは、一桁の文字列をビューポートへ表示し、MarqueeUnitWaitミリ秒待ちます。これをビューポートが一杯になるまで繰り返します。

- マーキー方向に一行、あるいは、一桁分だけビューポートに対応するウィンドウを移動し、ビューポートをリフレッシュします。その後、MarqueeUnitWaitミリ秒間ウェイトします。最終行、あるいは、最終桁がビューポート内でスクロールされるまで繰り返します（この場合、MarqueeUnitWaitミリ秒間のウェイトは省かれます）。

- MarqueeRepeatWaitミリ秒間ウェイトします。その後、第一ステップへ戻ります。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が設定されました。あるいは、ウィンドウ番号0に対して行われました。

参照	MarqueeType プロパティ、MarqueeUnitWait プロパティ、MarqueeRepeatWait プロパティ

例 1	ウォーク型.
 - 2行20桁のラインディスプレイとします。
 - VB アプリケーションがLDと名付けられたラインディスプレイオ

ブジェクトを持っているとします。
 - そのアプリケーションが次を実行したとします。
	LD.CreateWindow(0, 3, 2, 3, 2, 5) 
	LD.DisplayText(“0123456789”, DISP_DT_NORMAL)

ウィンドウ内容は次のようになっています。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

また、ディスプレイは次のようになっています（ほかのウィンドウはすべてブランク表示とします）。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

アプリケーションが次のシーケンスを行ったとすると、
	LD.MarqueeType = DISP_MT_INIT
	LD.MarqueeFormat = DISP_MF_WALK
	LD.DisplayTextAt(0, 4, “AB”, DISP_DT_NORMAL)
ビューポートには変化がなく、ウィンドウは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | A |
| 1 | B | 6 | 7 | 8 | 9 |

アプリケーションが次を行うと、
	LD.MarqueeType = DISP_MT_LEFT
ウィンドウには変化がなく、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MarqueeUnitWaitミリ秒後、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | B | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MarqueeUnitWaitミリ秒後、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | B | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MarqueeUnitWaitミリ秒後、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MarqueeUnitWaitミリ秒後、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 2 | 3 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

マーキーはウィンドウの最後までスクロールします。
MarqueeRepeatWaitミリ秒後、マーキー表示は次のような表示に戻って繰り返されます。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

例 2	プレース型
- 2行20桁のラインディスプレイとします。
- VB アプリケーションがLDと名付けられたラインディスプレイオ

ブジェクトを持っているとします。
- そのアプリケーションが次を実行したとします。
	LD.CreateWindow(0, 3, 2, 3, 2, 5) 
	LD.DisplayText(“0123456789”, DISP_DT_NORMAL)

ウィンドウ内容は次のようになっています。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

また、ディスプレイは次のようになっています（ほかのウィンドウはすべてブランク表示とします）。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

アプリケーションが次のシーケンスを行ったとすると、
	LD.MarqueeType = DISP_MT_INIT
	LD.MarqueeFormat = DISP_MF_PLACE
	LD.DisplayTextAt(0, 4, “AB”, DISP_DT_NORMAL)
ビューポートには変化がなく、ウィンドウは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | A |
| 1 | B | 6 | 7 | 8 | 9 |

アプリケーションが次を行うと、
	LD.MarqueeType = DISP_MT_LEFT
ウィンドウには変化がなく、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MarqueeUnitWaitミリ秒後、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | B | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MarqueeUnitWaitミリ秒後、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | B | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ウィンドウの終端に達してからは、このマーキーの動きはウォーク型と同じ動作内容となります。
MarqueeUnitWaitミリ秒後、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MarqueeUnitWaitミリ秒後、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 2 | 3 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

マーキーはウィンドウの最後までスクロールします。
MarqueeRepeatWaitミリ秒後、マーキー表示は次のような表示に戻って繰り返されます。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MarqueeRepeatWait プロパティ  R/W

形式	LONG MarqueeRepeatWait;

説明	マーキースクロールを繰り返す際の待ち時間が設定されています。

この待ち時間は、ミリ秒単位で設定されます。（タイマー精度により誤差が生じる場合があります。）

このプロパティは、Openメソッド、および、CreateWindowメソッドにより0に初期化されます。また、CurrentWindowプロパティの設定、または、DestroyWindowメソッドの呼び出しにより更新されます。

マーキーモードでないときには MarqueeRepeatWaitプロパティは使用されません。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

参照	MarqueeTypeプロパティ、MarqueeFormatプロパティ、MarqueeUnitWaitプロパティ

MarqueeType プロパティ  R/W

形式	LONG MarqueeType;

説明	カレントウィンドウのマーキースクロールのタイプが設定されています。この値がDISP_MT_NONE以外の場合、ウィンドウはマーキーモードであると表現します。

値	説明

DISP_MT_NONE	スクロールをしません。

DISP_MT_INIT	マーキー初期化モード。MarqueeTypeプロパティがほかの値へ設定されるまでウィンドウへの書き込みは、ビューポートへ影響しません。

DISP_MT_UP	上方向にスクロールします。Rowsプロパティがウィンドウ作成時のCreateWindowメソッドのパラメータHeight以下の場合、または、CapVMarqueeプロパティがTRUEでない場合には無効です。

DISP_MT_DOWN	下方向にスクロールします。Rowsプロパティがウィンドウ作成時のCreateWindowメソッドのパラメータHeight以下の場合、または、CapVMarqueeプロパティがTRUEでない場合には無効です。

DISP_MT_LEFT	左方向にスクロールします。Columnsプロパティがウィンドウ作成時のCreateWindowメソッドのパラメータWidth以下の場合、または、CapHMarqueeプロパティがTRUEでない場合には無効です。

DISP_MT_RIGHT	右方向にスクロールします。Columnsプロパティがウィンドウ作成時のCreateWindowメソッドのパラメータWidth以下の場合、または、CapHMarqueeプロパティがTRUEでない場合には無効です。

マーキーは、MarqueeTypeプロパティにDISP_MT_INITを設定しマーキー初期化モードに入り、ClearTextメソッド、DisplayTextメソッド、DisplayTextAtメソッドを使用することにより、初期化されます。その後、MarqueeTypeプロパティにスクロールさせる適切な値を設定することにより、マーキー実行モードとなります。

マーキー実行モード時にDISP_MT_NONEを設定すると、マーキースクロールはその場で止まります。また、その後、マーキー実行モードにすると現在の表示状態から引き続いて継続されます。

マーキー実行モードからマーキー初期化モードへ変更した場合には、マーキーは終了します。そして、ウィンドウ内容を変更しその新しいデータ内容でマーキーを再開させるために、マーキー実行モードへと設定します。

ウィンドウ番号0（デバイスウィンドウ）の場合には、MarqueeTypeプロパティは常にDISP_MT_NONEとなっています。

Openメソッド、または、CreateWindowメソッドの呼び出しによりMarqueeTypeプロパティは、DISP_MT_NONEに初期化されます。また、CurrentWindowプロパティの設定、または、DestroyWindowメソッドの呼び出しにより更新されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。または、ウィンドウ番号0が指定されています。

参照	MarqueeUnitWaitプロパティ、MarqueeFormatプロパティ、MarqueeRepeatWaitプロパティ

#### (hidden)

MarqueeUnitWait プロパティ  R/W

形式	LONG MarqueeUnitWait;

説明	ウィンドウ内で桁単位、あるいは行単位でマーキースクロールする際の表示遅延時間が設定されています。

この表示遅延時間は、ミリ秒単位で設定されます。（タイマー精度により誤差が生じる場合があります。）

MarqueeTypeプロパティがDISP_MT_NONEの場合には、MarqueeUnitWaitプロパティは使用されません。

このプロパティは、Openメソッド、および、CreateWindowメソッドにより0に初期化されます。また、CurrentWindowプロパティを設定、または、DestroyWindowメソッドの呼び出しにより更新されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

参照	MarqueeTypeプロパティ、 MarqueeFormatプロパティ、MarqueeRepeatWaitプロパティ

MaximumX プロパティ	第1.7版にて追加

形式	LONG MaximumX;

説明	ビットマップをサポートしていない場合は0です。それ以外ではデバイスがサポートしている水平方向のピクセル数の最大値を65536未満で示します。MaximumXをDeviceColumnsで割ることで、各文字に必要なピクセル数が得られます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。ScreenModeプロパティの変更で更新されます。

参照	DeviceColumnsプロパティ、ScreenModeプロパティ、MaximumYプロパティ

MaximumY プロパティ	第1.7版にて追加

形式	LONG MaximumY;

説明	ビットマップをサポートしていない場合は0です。それ以外ではデバイスがサポートしている垂直方向のピクセル数の最大値を65536未満で示します。MaximumYをDeviceRowsで割ることで、各文字に必要なピクセル数が得られます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。ScreenModeプロパティの変更で更新されます。

参照	DeviceRowsプロパティ、ScreenModeプロパティ、MaximumXプロパティ

Rows プロパティ

形式	LONG Rows;

説明	カレントウィンドウの行数を示します。

ウィンドウ番号0の場合には、RowsプロパティはDeviceRowsプロパティと同じです。その他のウィンドウに関しては、DeviceRowsプロパティより小さい場合もあるし大きい場合もあります。

OpenメソッドによりこのプロパティはDeviceRowsプロパティと同じ値に初期化されます。また、CurrentWindowプロパティが設定されたとき、CreateWindowメソッド、DestroyWindowメソッドの呼び出しによって更新されます。

参照	Columnsプロパティ

ScreenMode プロパティ  R/W	第1.7版にて追加

形式	LONG ScreenMode;

説明	デバイスのスクリーンモードを示します。CapScreenModeプロパティがFALSEならば、0だけが有効です。CapScreenModeプロパティがTRUEならば、この値はスクリーンモードのScreenModeList上のインデックス値です。例えば：

0=デフォルトスクリーンモード

1= ScreenModeListの最初のモード

2= ScreenModeListの2番目のモード

Note:このプロパティは、Open & Claim済みで、かつイネーブルではない状態でのみ更新することができます。

ScreenModeプロパティの変更により、DeviceColumnsおよびDeviceRowsプロパティも新しいスクリーンサイズに変わります。またデバイスによってはMaximumXとMaximumYプロパティも行数と桁数にもとづく要求で物理的なピクセル数が変わることで変更されます。例えば、ディスプレイが物理的に48x256のピクセルを持ち、2x20、4x32、5x32をサポートしているならば以下のようになります。

| Mode | Pixels per Row | Pixels per Column | MaximumY | MaximumX | Unused Vertical Pixels | Unused Horizontal Pixels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x20 | 24 | 12 | 48 | 240 | 0 | 16 |
| 4x32 | 12 | 8 | 48 | 256 | 0 | 0 |
| 5x32 | 8 | 8 | 40 | 256 | 8 | 0 |

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapScreenModeプロパティ、DeviceColumnsプロパティ、DeviceRowsプロパティ、MaximumXプロパティ、MaximumYプロパティ、ScreenModeListプロパティ

ScreenModeList プロパティ	第1.7版にて追加

形式	BSTR ScreenModeList;

説明	デバイスがサポートしている行数桁数の組合せをカンマ区切りのリストで示します。

CapScreenModeプロパティがFALSEならば、1組だけがリストされます。例えばデバイスが2行20桁のみをサポートしているならば、このプロパティには”2x20”が設定されます。

デバイスが2行20桁、4行32桁、5行32桁の各モードで動作可能な場合、このプロパティには、”2x20,4x32,5x32”が設定されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapScreenModeプロパティ、ScreenModeプロパティ

## メソッド

ClearDescriptors メソッド

形式	LONG ClearDescriptors ();

説明	すべてのディスクリプターを消灯させます。

CapDescriptorsプロパティがFALSEの場合には、このメソッドは機能しません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスは、ディスクリプターをサポートしていません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	SetDescriptorメソッド、DeviceDescriptorsプロパティ

ClearText メソッド	第1.7版にて更新

形式	LONG ClearText ();

説明	カレントウィンドウ上のすべての文字を消去します。CursorRowプロパティとCursorColumnプロパティは、0へ設定されます。ビューポートはウィンドウの先頭部分へ移動します。ウィンドウ内のすべてのビットマップを消去します。

イミディエイトモード、テレタイプモードでは、ビューポートは即時にクリアーされます。

マーキー初期化モードでは、ビューポートへの影響はありません。

マーキー実行モード中では、このメソッドの使用は禁止されています。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納ます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	マーキー実行中です。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DisplayTextメソッド

CreateWindow メソッド	第1.6版にて更新

形式	LONG CreateWindow (LONG Row, LONG Column, LONG Height,LONG Width,LONG WindowHeight, LONG WindowWidth);

パラメータ	説明

Row	ビューポートの開始デバイス行位置。

Column	ビューポートの開始デバイス桁位置。

Height	ビューポートのデバイス行数。

Width	ビューポートのデバイス列数。

WindowHeight	ウィンドウの論理的な行数。

WindowWidth	ウィンドウの論理的な列数。

説明	Row、Column、Height、Widthパラメータで示されるディスプレイの物理位置にビューポートを作成します。ウィンドウのサイズは、WindowHeight、WindowWidthパラメータによって指定されます。有効なウィンドウの行範囲は(0)から(Height-1)で、桁範囲は(0)から(Width-1)です。

ウィンドウは、ディスプレイ上に割り当てられた物理的なビューポートサイズ以上の大きさを持っていなければなりません。

ウィンドウは、一つの方向においてビューポートよりも大きくすることができます。ウィンドウのスクロールプロパティ、すなわち、MarqueeTypeプロパティ、MarqueeFormatプロパティ、MarqueeUnitWaitプロパティ、および、MarqueeRepeatWaitプロパティを使って、このようなウィンドウをマーキー風に連続してスクロールすることができます。

ウィンドウが作成されると、CreateWindowメソッドはこのウィンドウに割り当てられたウィンドウ番号をCurrentWindowプロパティに設定します。以下のプロパティがそれぞれのウィンドウごとに管理され、また、それぞれの値に初期化されます。

プロパティ	値

Rows	WindowHeight

Columns	WindowWidth

CursorRow	0

CursorColumn	0

CursorType	DISP_CT_NONE(CapCursorTypeプロパティにDISP_CCT_FIXEDが設定されている場合には、対応する適切な値)

CursorUpdate	TRUE

MarqueeType	DISP_MT_NONE

MarqueeFormat	DISP_MF_WALK

MarqueeUnitWait	0

MarqueeRepeatWait	0

InterCharacterWait	0

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なパラメータが渡されました。あるいは、すべてのウィンドウが使用中です。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DestroyWindowメソッド、CurrentWindowプロパティ

DefineGlyph メソッド	第1.6版にて追加

形式	LONG DefineGlyph (LONG GlyphCode, BSTR Glyph);

パラメータ	説明

GlyphCode	Glyphを定義する文字のコード。

Glyph	Glyphを定義するデータ。このデータのフォーマットは BinaryConversionプロパティに依存しています。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	Glyph文字を定義します。

Glyphは各ピクセルのビット表現をバイト単位に詰め込み、それぞれの行をバイトで区切って定義されます。

GlyphWidthに基づいて、8ビットで1バイトとし、各行のために最小のバイト数が使われます。各行のバイト列は左から右に送られます。もし１行あたり１バイト以上必要な場合は、一番左側のバイトが最初になります。1バイトの中の最下位ビットは一番右のピクセルを表します。ピクセルを表していないビットがあれば、それは最上位ビット側になり、それらの値は無視されます。各行は上から下の順に送られます。

幅10ピクセルのGlyphは、一番左側の2つのピクセルをそれぞれ最初のバイトの1と0のビットに表します。残りの8つのピクセルが2番目のバイトで表されます。

文字全体を定義するのに充分な行が無ければなりません。現在表示されている文字のGlyph定義を変更した場合、現在の表示を変更するか、次に表示された時に変更するかはハードウェア定義となります。

例：1文字が縦7横5ピクセルの場合

| ビット位置 76543210 | バイト順 | 16進数値 |
| --- | --- | --- |
| .*... | 0 | 08 |
| ..*.. | 1 | 04 |
| *..*. | 2 | 12 |
| .*..* | 3 | 09 |
| ..*.. | 4 | 04 |
| ...*. | 5 | 02 |
| ....* | 6 | 01 |

例：1文字が縦16横12ピクセルの場合

| ビット位置 111111 5432109876543210 | バイト順 | 16進数値 |
| --- | --- | --- |
| ............ | 0,1 | 00 00 |
| .....*...... | 2,3 | 00 40 |
| ....***..... | 4,5 | 00 E0 |
| ...**.**.... | 6,7 | 01 B0 |
| ..**...**... | 8,9 | 03 18 |
| ..**...**... | 10,11 | 03 18 |
| ..*******... | 12,13 | 03 F8 |
| ..*******... | 14,15 | 03 F8 |
| ..**...**... | 16,17 | 03 18 |
| ..**...**... | 18,19 | 03 18 |
| ..**...**... | 20,21 | 03 18 |
| ............ | 22,23 | 00 00 |
| ............ | 24,25 | 00 00 |
| ............ | 26,27 | 00 00 |
| ............ | 28,29 | 00 00 |
| ............ | 30,31 | 00 00 |

CapCustomGlyphプロパティがFALSEの場合には、このメソッドは機能しません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスは、Glyph定義をサポートしていません。あるいは、無効なGlyphCodeが渡されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapCustomGlyphプロパティ、CustomGlyphListプロパティ、GlyphWidthプロパティ、GlyphHeightプロパティ

DestroyWindow メソッド

形式	LONG DestroyWindow ();

説明	カレントウィンドウを削除します。表示されている内容は変化しません。

CurrentWindowプロパティは、ウィンドウ番号0に設定されます。デバイスウィンドウと関連するプロパティ内容は更新されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	ウィンドウ番号0が設定されています。このウィンドウを削除することはできません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CreateWindowメソッド、CurrentWindowプロパティ

DisplayBitmap メソッド	第1.7版にて追加

形式	LONG DisplayBitmap (BSTR FileName, LONG Width, LONG AlignmentX, LONG AlignmentY);

パラメータ	説明

FileName	Windowsビットマップファイル名。ファイルは圧縮されたフォーマットではいけません。

Width	ビットマップの表示幅。下記の値を参照。

AlignmentX	ビットマップの水平方向位置。下記の値を参照。

AlignmentY	ビットマップの垂直方向位置。下記の値を参照。

Widthパラメータの値は、

値	意味

DISP_BM_ASIS	ラインディスプレイのドット当たり1ビットマップピクセルで、ビットマップを表示します。

その他	ビットマップ幅。

AlignmentXパラメータの値は、

値	意味

DISP_BM_LEFT	ビットマップの左端をCursorColumnで示す現在位置の文字の左端に合わせる。

DISP _BM_CENTER	CursorColumnで示す現在位置の文字からの水平方向のセンタリング。

DISP _BM_RIGHT	ビットマップの右端をCursorColumnで示す現在位置の文字の右端に合わせる。

その他	ビットマップ表示を開始するウィンドウ左端からの距離。

AlignmentYパラメータの値は、

値	意味

DISP_BM_TOP	ビットマップの上端をCursorRowで示す現在位置の文字の上端に合わせる。

DISP _BM_CENTER	CursorRowで示す現在位置の文字からの垂直方向のセンタリング。

DISP _BM_BOTTOM	ビットマップの下端をCursorRowで示す現在位置の文字の下端に合わせる。

その他	ビットマップ表示を開始するウィンドウ上端からの距離。

説明	ラインディスプレイにビットマップを表示する時にこのメソッドを呼び出します。ビットマップはカレントウィンドウのビューポートに表示されます。

AlignmentX、AlignmentYパラメータにDISP_BM_XXXが指定されていたならば、CursorRowとCursorColumnで指定された文字位置から表示されます。さらに、CursorUpdateがTRUEならば、CursorRowとCursorColumnは表示されたビットマップに続く最初の文字位置に更新されます。

ビットマップが行桁ちょうどの領域を占めていないのであれば、それらの文字位置の残りの領域はバックグラウンドカラーで埋められます。言い換えると、サービスオブジェクトはビットマップを表示する前に、そのビットマップが表示される全文字領域をバックグラウンドカラーで埋めておきます。

ビットマップ表示には以下の制約があります。

- ビットマップ表示はイミディエートモード時のみできます。

- ウィンドウサイズはそのウィンドウのビューポートサイズと合致していなければなりません。

- ビットマップは、パラメータを適用後でもウィンドウに表示可能でなければなりません。例えば、AlignmentYがウィンドウの下端近くに指定され、ビットマップの（必要ならば変換後の）高さがAlignmentYからウィンドウの下端までの長さを超える場合、ビットマップは表示されません。

Widthパラメータはビットマップの変換をコントロールします。もし、WidthがDISP_BM_ASISならば、変換は実行されません。ビットマップはラインディスプレイドット当たり1ビットマップピクセルで表示されます。このオプションの長所は、以下のことです。

- 高いパフォーマンスのビットマップ表示ができます。

- ビットマップは、水平方向と垂直方向のドット単位がラインディスプレイ固有のアスペクト比に調整され、良好な表示が得られます。

もしWidthが0でなければ、ビットマップは、その幅が指定された幅でそのアスペクト比が変化しないように、拡大されたり圧縮されたりすることにより、変換されます。このオプションの長所は以下のことです。

- いろいろなラインディスプレイに合うように、ビットマップの大きさを作ります。

- ビットマップのアスペクト比の比率を維持します。

欠点は、

- 変換しないデータよりもパフォーマンスが落ちます。

- オリジナルのビットマップでは良好ないくつかの行とイメージが、いくらかギザギザとなるかもしれません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	以下のエラーの内の一つが起こりました。
・デバイスがビットマップ表示をサポートして
  いません。
・Widthが、不正な値であるか、大きすぎます。
・AlignmentX、AlignmentYが、不正な値であるか、
  大きすぎます。
・ウィンドウがイミディエートモードではあり
  ません。
・ウィンドウとビューポートのサイズが合って
  いません。
・指定された位置から表示するにはビットマッ
  プが大きすぎます。

OPOS_E_NOEXIST	FileNameが見つかりませんでした。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EDISP_TOOBIG:
ビットマップが、変換無しで表示するにはその幅が広すぎるか、あるいは変換するには大きすぎます。

ResultCodeExtended = OPOS_EDISP_BADFORMAT:
指定されたファイルが、ビットマップファイルでないか、あるいはサポートされていないフォーマットです。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapBitmapプロパティ、CursorColumnプロパティ、CursorRowプロパティ、CursorUpdateプロパティ

DisplayText メソッド	第1.7版にて更新

形式	LONG DisplayText (BSTR Data, LONG Attribute);

パラメータ	説明

Data  	表示する文字列です。このデータのフォーマットは BinaryConversionプロパティに依存しています。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

Attribute  	表示属性。DISP_DT_NORMAL、DISP_DT_BLINK、DISP_DT_REVERSE、あるいは、DISP_DT_BLINK_REVERSEのいずれかを指定します。

説明	CursorRowとCursorColumnで指定される位置からDataパラメータの文字列を表示します。

行末に達した場合には、文字表示は次行に続けられます。ウィンドウの末尾になっても表示すべき文字がある場合には、ウィンドウは1行だけ上へスクロールアップします。CursorUpdateプロパティがTRUEの場合には、CursorRowプロパティとCursorColumnプロパティは引数Dataの末尾文字の次を指すように更新されます。

備考： Dataの末尾文字が行末に表示される場合には、スクロールは行われません。この場合、CursorUpdateプロパティがTRUEの場合には、CursorRowプロパティは末尾文字が表示されている行に設定され、CursorColumnプロパティは実行前のColumnsプロパティ（つまり、その行の末尾文字のひとつ次）に設定されます。

この規定は、文字が末尾位置に書かれても表示はスクロールされないということを保証します。その代わり、コントロールオブジェクトは別の文字が書かれるまでウィンドウのスクロールを遅らせることができます。

DisplayText メソッド（および、DisplayTextAt メソッド）の動作はモードによってことなります。

イミディエイトモード（MarqueeType = DISP_MT_NONE かつ InterCharacterWait = 0）： ウィンドウとビューポートを即座に更新します。

テレタイプモード（ MarqueeType = DISP_MT_NONE かつInterCharacterWait not = 0）： Dataはキューに管理されます。キュー管理された要求は順に処理され（典型的にはOPOSコントロール内のほかのスレッドにより）InterCharacterWait ミリ秒ごとに一文字ずつビューポートに送られることによりウィンドウとビューポートは更新されます。

マーキー初期化モード（MarqueeType = DISP_MT_INIT）： ウィンドウを更新するのみでビューポートは更新されません。

マーキー実行モード（MarqueeType not = DISP_MT_INIT）： 無効

CapBlinkプロパティがDISP_CB_NOBLINKの場合、AttributeがDISP_DT_BLINKのときは無視され、AttributeがDISP_DT_BLINK_REVERSEのときはDISP_DT_REVERSEとして扱われます。DISP_CB_BLINKALLの場合には、文字をブリンクするように設定されたときにすべての表示がブリンクします。

DISP_CB_BLINKEACHの場合には、ブリンク属性を持って表示された文字のみがブリンクします。

CapReverseプロパティがDISP_CR_NONEの場合、AttributeがDISP_DT_REVERSEのときは無視され、AttributeがDISP_DT_BLINK_REVERSEのときはDISP_DT_BLINKとして扱われます。DISP_CR_REVERSEALLの場合には、文字を反転するように設定されたときにすべての表示が反転します。

DISP_CB_REVERSEEACHの場合には、反転属性を持って表示された文字のみが反転します。

Attributeは開始時のブリンクと反転の属性を設定します。第1.7版以後は、Dataの中でエスケープシーケンスを使ってこれらの属性を設定解除できます。

Dataに含まれる特殊文字には次のようなものがあります。

値	説明

Carriage Return (10進数の13)
	次の文字の出力位置を現在行の先頭へ移動します。

Newline / Line Feed (10進数の10)
	次の文字の出力位置を次行の先頭へ移動します。現在の行がウィンドウの最終行の場合には、ウィンドウはスクロールします。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	Attributeが無効です。あるいは、マーキー実行中です。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DisplayTextAtメソッド、ClearTextメソッド、CapBlinkプロパティ、CapReverseプロパティ、InterCharacterWaitプロパティ

DisplayTextAt メソッド	第1.6版にて更新

形式	LONG DisplayTextAt (LONG Row, LONG Column, BSTR Data, LONG Attribute);

パラメータ	説明

Row	テキストの開始行。

Column	テキストの開始列。

Data	表示文字列。このデータのフォーマットは BinaryConversionプロパティに依存しています。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

Attribute	表示属性。DISP_DT_NORMAL、DISP_DT_BLINK、DISP_DT_REVERSE、あるいは、DISP_DT_BLINK_REVERSEのいずれかを指定します。

説明	Dataパラメータの文字列は、RowパラメータとColumnパラメータで指定される位置から表示されます。

このメソッドは、CursorRowプロパティにRowパラメータを、CursorColumnプロパティにColumnパラメータを設定し、DisplayTextメソッドを呼び出すことと同じ結果が得られます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	RowあるいはColumnが範囲外、Attributeが無効、あるいは、マーキー実行モードです。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DisplayTextメソッド、ClearTextメソッド、CapBlinkプロパティ、CapReverseプロパティ、InterCharacterWaitプロパティ

ReadCharacterAtCursor メソッド	第1.6版にて追加

形式	LONG ReadCharacterAtCursor (LONG* pChar);

パラメータ	説明

pChar	ディスプレイから読み込んだ文字を格納する領域。

説明	現在のカーソル位置に表示されている文字を読み込みます。

CapReadBackプロパティがDISP_CRB_NONEの場合には、このメソッドは機能しません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスは、文字読み込みをサポートしていません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapReadBackプロパティ

RefreshWindow メソッド

形式	LONG RefreshWindow (LONG Window);

Windowパラメータには、リフレッシュするウィンドウ番号を指定します。

説明	カレントウィンドウをWindowパラメータで指定されるウィンドウにし、このウィンドウの以前表示されていた内容が再表示されます。ビューポートへのウィンドウ対応領域とウィンドウのカーソル位置には影響がありません。

このメソッドは、ほかのウィンドウによって表示領域上を上書きされた後、現在のウィンドウ内容に戻す場合に使われます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	WindowがDeviceWindowsプロパティ値以上か作成されていません。あるいは、マーキー実行モードです。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

ScrollText メソッド	第1.7版にて更新

形式	LONG ScrollText (LONG Direction, LONG Units);

Directionパラメータには、スクロールの方向を設定します。この値は、以下のいずれかの値です。

値	説明

DISP_ST_UP	上スクロール。

DISP_ST_DOWN	下スクロール。

DISP_ST_LEFT	左スクロール。

DISP_ST_RIGHT	右スクロール。

Unitsパラメータには、スクロールする行数、あるいは、桁数を設定します。

説明	カレントウィンドウをスクロールさせます。また、スクロールしても、 CursorRowプロパティとCursorColumnプロパティには影響がありません。

ScrollTextメソッドは、イミディエイトモード時のみに使用されます。

スクロール方向に対してウィンドウのサイズがビューポートのサイズと等しい場合には、ウィンドウの内容はスクロールされ、最後のUnits行目、あるいは、Units桁目はスペースになり、ビューポートは更新されます。ウィンドウがビットマップを含むならば、それもスクロールされます。

スクロール方向に対してウィンドウのサイズがビューポートよりも大きい場合には、ウィンドウのデータは変化しません。その代わり、ビューポートへのウィンドウの対応部分が指定方向に移動します。ウィンドウのデータは変化せず、ビューポートが更新されます。Units数分スクロールすることによってウィンドウデータの先頭を超える場合には、ビューポートの第―行目、あるいは第１桁目がウィンドウの第―行目、あるいは第１桁目になるようウィンドウはスクロールされます。Units数分スクロールすることによってウィンドウデータの末尾を超える場合には、ビューポートの最終行目、あるいは最終桁目がウィンドウの最終行目、あるいは最終桁目になるようウィンドウはスクロールされます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	Directionが無効です。あるいは、テレタイプモードかマーキー実行モードです。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DisplayTextメソッド

例 1	- 2行20桁のラインディスプレイを考えます。
- VB アプリケーションがLDと名付けられたラインディスプレイオ

ブジェクトを持っているとします。
- そのアプリケーションが次を実行したとします。
	LD.CreateWindow(0, 3, 2, 4, 2, 4) 
	LD.DisplayText(“abcdABCD”, DISP_DT_NORMAL)

ウィンドウ内容は次のようになっています。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | a | b | c | d |
| 1 | A | B | C | D |

また、デバイス上のビューポートは次のようになっています。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | a | b | c | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | A | B | C | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

次のメソッドを呼ぶと、
	LD.ScrollText (DISP_ST_LEFT, 2)
ウィンドウのデータは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | c | d |  |  |
| 1 | C | D |  |  |

また、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | c | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | C | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

例 2	- 2行20桁のラインディスプレイを考えます。
- VB アプリケーションがLDと名付けられたラインディスプレイオ

ブジェクトを持っているとします。
- そのアプリケーションが次を実行したとします。
	LD.CreateWindow(0, 3, 2, 4, 2, 8) 
	LD.DisplayText(“abcdefghABCDEFGH”, DISP_DT_NORMAL)

ウィンドウ内容は次のようになっています。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H |

また、デバイス上のビューポートは次のようになっています。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | a | b | c | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | A | B | C | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

次のメソッドを呼ぶと、
	LD.ScrollText (DISP_ST_LEFT, 2)
ウィンドウのデータには変化がなく、ビューポートだけが次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | c | d | e | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | C | D | E | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

このとき、次のメソッドを呼ぶと、
	LD.ScrollText (DISP_ST_UP, 1)
ウィンドウのデータは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

また、ビューポートは次のようになります。

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | C | D | E | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SetBitmap メソッド	第1.7版にて追加

形式	LONG SetBitmap (LONG BitmapNumber, BSTR FileName, 
LONG Width, LONG AlignmentX, LONG AlignmentY);

パラメータ	説明

BitmapNumber	このビットマップに割り当てられる番号。有効なビットマップ番号は1から100です。

FileName	Windowsビットマップファイル名。ファイルは圧縮されたフォーマットではいけません。 
もし、空文字列が設定されれば、ビットマップは設定解除されます。

Width	ビットマップの表示幅。下記の値を参照。

AlignmentX	ビットマップの水平方向位置。下記の値を参照。

AlignmentY	ビットマップの垂直方向位置。下記の値を参照。

Widthパラメータの値は、

値	意味

DISP_BM_ASIS	ラインディスプレイのドット当たり1ビットマップピクセルで、ビットマップを表示します。

その他	ビットマップ幅。

AlignmentXパラメータの値は、

値	意味

DISP_BM_LEFT	ビットマップの左端を現在位置の文字の左端に合わせる。

DISP _BM_CENTER	センタリング。

DISP _BM_RIGHT	ビットマップの右端を現在位置の文字の右端に合わせる。

その他	ビットマップ表示を開始するウィンドウ左端からの距離。

AlignmentYパラメータの値は、

値	意味

DISP_BM_TOP	ビットマップの上端を現在位置の文字の上端に合わせる。

DISP _BM_CENTER	センタリング。

DISP _BM_BOTTOM	ビットマップの下端を現在位置の文字の下端に合わせる。

その他	ビットマップ表示を開始するウィンドウ上端からの距離。

説明	まもなく表示するビットマップに関する情報を保存する時に呼び出します。

ビットマップは、表示データ内にビットマップ表示のエスケープシーケンスをもつDisplayTextあるいはDisplayTextAtを呼ぶことによって表示されます。ビットマップ表示のエスケープシーケンスは、宣伝、店舗ロゴやアイコンを表示するための文字列を通常含んでいます。格納したビットマップを表示するための制約はDisplayBitmapの説明を参照して下さい。1つ以上の制約を満たしていなければ、ビットマップは表示されず、メソッドは表示データの次の文字の処理を続けます。

サービスオブジェクトはよりよいパフォーマンスを与えるために、まもなく利用するビットマップをキャッシュするように選びます。ビットマップファイルとパラメータはこのメソッドにより、正確さを増します。

高頻度で使われるビットマップには小さいBitmapNumber(1に近い値)を割り当て、時々使用されるビットマップには大きいBitmapNumberを割り当ててください。サービスオブジェクトは、ビットマップを保存する場所を決めるためにこの数値を使います。可能な場合にはデバイスにダウンロードしますが、サービスオブジェクト内のメモリに保存することもあります。単純にFileNameと関連するプロパティを記憶するだけの場合もあります。

アプリケーションは、このメソッドが呼ばれる前に、ビューポート幅、高さのようなライディスプレイウィンドウの諸元が設定されていることを保証しなければなりません。サービスオブジェクトは、現在の値に基づいて、後で表示するための準備として、ビットマップを変換する場合があります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	以下のエラーの内の一つが起こりました。
・BitmapNumberが不正な値です。
・デバイスがビットマップ表示をサポートして
  いません。（CapBitmapがFALSE）
・Widthが、不正な値であるか、大きすぎます。
・AlignmentX、AlignmentYが、不正な値であるか、
  大きすぎます。

OPOS_E_NOEXIST	FileNameが見つかりませんでした。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EDISP_TOOBIG:
ビットマップが、変換無しで表示するにはその幅が広すぎるか、あるいは変換するには大きすぎます。

ResultCodeExtended = OPOS_EDISP_BADFORMAT:
指定されたファイルが、ビットマップファイルでないか、あるいはサポートされていないフォーマットです。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapBitmapプロパティ、DisplayBitmapメソッド、DisplayTextメソッド、DisplayTextAtメソッド

SetDescriptor メソッド

形式	LONG SetDescriptor (LONG Descriptor, LONG Attribute);

Descriptorパラメータには、状態を変更したいディスクリプターを指定します。その有効範囲は、0から（DeviceDescriptors-1）までです。

Attributeパラメータは、ディスクリプター属性を設定します。その値は、下表のいずれかの値です。

値	説明

DISP_SD_ON	ディスクリプターの点灯。

DISP_SD_BLINK	ディスクリプターのブリンク。

DISP_SD_OFF	ディスクリプターの消灯。

説明	一つのディスクリプターの状態を設定します。

CapDescriptorsプロパティがFALSEの場合には、このメソッドは機能しません。

Descriptorパラメータで与えられたディスクリプターの物理位置は、デバイスとそのサービスオブジェクト間において決定されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常終了です。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスは、ディスクリプターをサポートしていません。あるいは、無効な引数が渡されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	ClearDescriptorsメソッド、DeviceDescriptorsプロパティ

## 補足説明

ここでは、ラインディスプレイ仕様について補足説明をします。

### ウィンドウとビューポートについて

ラインディスプレイには、ウィンドウとビューポートの概念があります。ビューポートとは、デバイス上の一部分、あるいは、全領域に割り当てられる可視領域のことです。このビューポートに対して、ビューポートの大きさ以上（少なくとも同等の大きさを持つ必要がある）の仮想的な領域を対応付けることができます。この仮想的な領域がウィンドウと呼ばれ、実際に表示される文字が編集される領域となります。また、一つのビューポートに対して一つのウィンドウが定義されます。

ビューポートとウィンドウの関係には、次の3つの場合のみが定義されます。

① ビューポートとウィンドウの大きさが同等な場合

② ビューポートよりもウィンドウが水平方向に大きい場合

③ ビューポートよりもウィンドウが垂直方向に大きい場合

つまり、水平方向と垂直方向がともにビューポートよりも大きなウィンドウを作成することはできません。通常もっとも頻繁に使用されるウィンドウは、上記の①で定義されるウィンドウです。②および③で定義されるウィンドウの主な使用法は、マーキースクロールによって効果的に情報を伝達する場合などにおいてです。

- ウィンドウとビューポートの作成

簡単のために、2行10桁の表示領域をもつラインディスプレイ デバイスについて考えてみます（下図参照）。そのデバイスの桁数と行数は、それぞれDeviceColumnsプロパティとDeviceRowsプロパティによって定義されています。

ここで、このデバイス上にビューポートを割り当て、ウィンドウを作成する方法は、CreateWindowメソッドを用いて行われます（エラー! ブックマークが定義されていません。ページを参照）。

このとき、作成可能なビューポートとウィンドウの関係において、 CreateWindowメソッドに渡されるパラメーターには次の3つの関係式があります（Ｃ言語の表記法で記されています）。

① (Height == WindowHeight) && (Width == WindowWidth)

② (Height == WindowHeight) && (Width != WindowWidth)

③ (Height != WindowHeight) && (Width == WindowWidth)

上記の①～③は、先のビューポートとウィンドウの関係①～③にそれぞれ対応します。

- 各ウィンドウ形態の仕様

①　(Height == WindowHeight) && (Width == WindowWidth)の場合

これは、ビューポートとウィンドウの大きさが等しい場合で、通常頻繁に使用されるウィンドウ形態です。たとえば、前述のデバイスに対して

CreateWindow(0, 1, 2, 8, 2, 8)

を実行すると次図のような関係が作成されます。

この場合には、ウィンドウの全領域がビューポート上にマッピングされ、領域全体が可視領域となっています。

このウィンドウへの文字列の表示は、すべてウィンドウ上に編集することによって行われます。この方法は、CursorRowプロパティとCursorColumnプロパティを (0, 0) ～ (1, 7) の範囲内（つまり、ウィンドウの座標軸内）で定義しDisplayTextメソッドを使うか、前述の範囲内のカーソル位置を指定してDisplayTextAtメソッドを使うかのいずれかです。このとき、指定した表示文字列中のある文字がウィンドウの末端 (1, 7) に位置した場合には、まず、上方向に一行分スクロールされ、末尾行が空白行となります。次に、引き続く文字列がその空白行へ表示されます。スクロール時にビューポートからはみ出した表示データはウィンドウ内部からも削除されます。

このウィンドウに表示されている文字列のスクロールは、ScrollTextメソッドを使って行われます。ScrollTextメソッドで指定された桁（あるいは、行）数分だけ指定された方向（上・下・左・右のいずれか）にスクロールし、このスクロールによって新しく得られた表示領域は、スペース表示となります。また、スクロールによってはみ出した文字は、ウィンドウ上からも削除されます。これは、このウィンドウに対する文字列表示でのスクロールと同等なものです。また、CursorRowプロパティとCursorColumnプロパティの各値は、このスクロールによっては更新されません。つまり、スクロール後のカーソル位置の値は、スクロール前の値と同等です。

②　(Height == WindowHeight) && (Width != WindowWidth)の場合

これは、ビューポートに比べてウィンドウが水平方向に大きい場合で、電光掲示板のように水平方向にメッセージを流して宣伝効果を高めるための特殊なウィンドウ形態です。たとえば、前述のデバイスに対して

CreateWindow(0, 1, 2, 8, 2, 15)

を実行すると次図のような関係が作成されます。

この場合には、ウィンドウの一部分の領域がビューポート上にマッピングされ、その領域のみが可視領域となっています。次図は、ウィンドウ作成直後のウィンドウとビューポートを示しています。

このウィンドウへの文字列の表示も、すべてウィンドウ上に編集することによって行われます。この方法は、CursorRowプロパティとCursorColumnプロパティを (0, 0) ～ (1, 14) の範囲内（つまり、ウィンドウの座標軸内）で定義しDisplayTextメソッドを使うか、前述の範囲内のカーソル位置を指定して DisplayTextAtメソッドを使うかのいずれかです。また、メソッドに指定された文字列中のある文字がウィンドウの末端 (1, 14) に達した場合には、先のビューポートとウィンドウが同じ大きさの場合と同じ動作をします。まず、上方向に一行分スクロールされ、末尾行が空白行となります。次に、引き続く文字列がその空白行へ表示されます。スクロール時にビューポートからはみ出した表示データはウィンドウ内部からも削除されます。また、ビューポートに対応するウィンドウ上のデータ内容がこのときのスクロールにより更新された場合には、ビューポート上の表示内容は更新されます。

このウィンドウに表示されている文字列のスクロールは、ScrollTextメソッドを使って行われますが、先のビューポートとウィンドウの大きさが同等な場合とは異なった動きをします。これは、ScrollTextメソッドで指定された桁（あるいは、行）数分だけ指定された方向（上・下・左・右のいずれか）にスクロールした結果、ウィンドウの領域を超える場合には、そのウィンドウの先頭部分、あるいは、末尾部分の文字列が表示されます。このことを利用することにより、ビューポートをウィンドウの各コーナー（左上角、左下角、右上角、あるいは、右下角）に配置することができます。

たとえば、上図で右に10文字分スクロールすると次のような概念図が描かれます。

また、CursorRowプロパティとCursorColumn ロパティの各値は、このスクロールによっては更新されません。つまり、スクロール後のカーソル位置の値は、スクロール前の値と同等です。

このウィンドウに対するビューポートの移動は、ScrollTextメソッド、あるいは、MarqueeTypeプロパティの操作によってのみ行われます。つまり、DisplayTextメソッド（あるいは、DisplayTextAtメソッド）での文字列表示がビューポートの領域を超えても、ビューポート内のデータは文字列に応じてスクロールされません。たとえば、図Ａで示される状態時に、

DisplayText(“HELLO,OPOS-J”, DISP_DT_NORMAL)

を実行すると、図Ｂで示される結果が得られます。

③　(Height != WindowHeight) && (Width == WindowWidth)の場合

これは、ビューポートに比べてウィンドウが垂直方向に大きい場合で、電光掲示板の一つとして垂直方向にメッセージをスクロールして宣伝効果を高めるための特殊なウィンドウ形態です。たとえば、前述のデバイスに対して

CreateWindow(0, 1, 2, 8, 7, 8)

を実行すると次図のような関係が描かれます。

この場合にも、ウィンドウの一部分の領域がビューポート上にマッピングされ、その領域のみが可視領域となっています。次図は、ウィンドウ作成直後のウィンドウとビューポートを示しています。

このウィンドウへの文字列の表示、スクロール、および、ビューポートの移動に関する仕様は、前のビューポートに比べてウィンドウが水平方向に大きいウィンドウ形態のときと同様に定義されます。

### マーキースクロールについて

マーキースクロールとは、電光掲示板のようにメッセージが繰り返し流されるスクロールであり、情報を効果的に伝達するためのものです。

- 対象となるウィンドウ形態、および、制限事項

このマーキースクロールは、“ウィンドウとビューポートについて”の項目で示されるようなビューポートよりもウィンドウが大きなウィンドウ形態においてのみ定義されます。また、マーキースクロールにおいては、次のプロパティ値は参照されず、特に意味を持ちません。

・ InterCharacterWait プロパティ

また、マーキースクロール中（MarqueeTypeプロパティに DISP_MT_UP, DISP_MT_DOWN, DISP_MT_LEFT, あるいは、DISP_MT_RIGHT が設定されている場合）に次のメソッドを使用することは禁止されています。

・DispalyTextメソッド

・DispalyTextAtメソッド

・ClearTextメソッド

・ ScrollText メソッド

もし、マーキースクロール中に上記のメソッドが呼び出されると、メソッドの処理結果としてステータス OPOS_E_ILLEGAL が返されます。

- マーキースクロールの種類

次の2つの種類のマーキースクロールが定義されます。

① プレース（Place）型

② ウォーク（Walk）型

上記の各マーキースクロール型間においては、文字列表示のスクロール方法が異なります。また、どちらのマーキースクロール型に従ってスクロールされるかは、MarqueeFormat プロパティに設定されている値によって決定されます。

①　プレース型マーキースクロール

プレース型のマーキースクロールの流れは、以下のルールに従ってスクロール表示されます。

1. ビューポートはいったんブランク表示になります。MarqueeTypeプロパティが DISP_MT_LEFT と DISP_MT_UP の場合には、ウィンドウをビューポートの左上角に位置するように設定します。あるいは、MarqueeTypeプロパティが DISP_MT_RIGHT と DISP_MT_DOWN の場合には、ウィンドウをビューポートの右下角に位置するように設定します。

2. ビューポートが一杯になるまで、MarqueeUnitWaitプロパティで示される単位時間ごとに一桁ずつ、あるいは、一行ずつビューポートに文字(列)を表示していきます。

3.ウィンドウ内の最終桁の文字、あるいは、最終行の文字列がビューポートに表示されるまで、ウィンドウをスクロールし文字(列)を表示していきます。このときには、MarqueeUnitWaitプロパティで示される単位時間ごとに一桁ずつ、あるいは、一行ずつ文字(列)が表示されます。

4. MarqueeRepeatWaitプロパティで示される単位時間後、1.のシーケンスに戻ります。

たとえば、図C）のように2行3桁のウィンドウに対して2行2桁のビューポートが割り当てられているとします。

このとき、プレース型で左方向にマーキースクロールを行うように設定するとビューポートには図D）のような表示の流れが得られます。

②　ウォーク型マーキースクロール

ウォーク型のマーキースクロールの流れは、以下のルールに従ってスクロール表示されます。

1. ビューポートを消去（スペース表示）します。次に、MarqueeTypeプロパティが DISP_MT_LEFT、DISP_MT_RIGHT、DISP_MT_UP、あるいは、DISP_MT_DOWN の各場合に対応して、ビューポートの右端の桁、左端の桁、最下位行、あるいは、最上位行に文字(列)を表示します。

2. ビューポートに表示しきれるまで、MarqueeUnitWaitプロパティで設定される単位時間ごとに一桁ずつ、あるいは、一行ずつスクロールし文字(列)を表示していきます。

3. ウィンドウの最終桁の文字、あるいは、最終行の文字列がちょうどスクロールされるまで、ウィンドウをビューポート内でスクロールします。

4. MarqueeRepeatWaitプロパティで示される単位時間後、1.のシーケンスに戻ります。

たとえば、図E）のように2行3桁のウィンドウに対して2行2桁のビューポートが割り当てられているとします。

このとき、ウォーク型で左方向にマーキースクロールを行うように設定するとビューポートには図F）のような表示の流れが得られます。

- MarqueeTypeプロパティの設定について

マーキースクロールは、MarqueeTypeプロパティに DISP_MT_NONE 以外の適切な値を設定することによりマーキースクロールが開始され、反対に、 DISP_MT_NONE を設定することによりスクロールは終了します。このときの終了状態は、 DISP_MT_NONE が設定されたときの表示状態となります。また、再度 DISP_MT_NONE 以外の適切な値を設定することによりそのときの終了状態からマーキースクロールが再開されます。

また、MarqueeTypeプロパティへの値の設定においては、以下の規則に則ります。

1. DISP_MT_INIT が設定されているときは、マーキースクロールは行われず、DisplayTextメソッドなどを使用してウィンドウ上に文字列の設定ができます。しかし、ビューポートには何も反映されません。

2. マーキースクロール中に DISP_MT_INIT が設定された場合には、そのときの表示状態でスクロールは止まります。

3. DISP_MT_INIT から マーキースクロールを開始する値（ DISP_MT_INIT、DISP_MT_NONE 以外の値）へと設定された場合には、ビューポートがブランク表示にされてからマーキースクロールが開始されます。

4. DISP_MT_INIT から DISP_MT_NONE へと設定された場合には、ウィンドウの先頭部分がビューポートに表示されます。

### カーソル、文字列表示とスクロールの関係について

- カーソルの設定

カーソルとは、ウィンドウ上の各文字（半角文字単位）位置を行と桁の座標軸によって表現するプロパティであり、行位置を示すCursorRowプロパティと桁位置を示すCursorColumnプロパティにより構成されます。ウィンドウ上の文字位置は、一般的に座標（CursorRow、CursorColumn）により表現され、これらの値は各ウィンドウごとに管理されています。また、Ｘ行Ｙ桁の領域をもつウィンドウにおいては、ウィンドウの左上角は (0, 0) であり右下角は (X-1, Y-1) となり、カーソル値の有効範囲は、(0, 0) ～ (X-1, Y-1) の範囲内となります。

図G）は、2行8桁のビューポートを持つ2行15桁のウィンドウを作成した直後を示したものです。作成直後のカーソル位置は、常に (0, 0) です。カーソル位置を設定するには、CursorRowプロパティあるいは CursorColumnプロパティに適切な値を設定することにより行われます。また、カーソル位置の設定によってビューポートの移動は発生しません。つまり、カーソル位置を現在のビューポート外へ設定したとしてもビューポートの表示内容には何の影響もありません。たとえば、上図の状態においてカーソル位置を (1, 14) に設定したとすると、設定後のウィンドウとカーソルの関係は図H）のように描かれます。

- 文字列の表示とカーソルの移動

文字列を表示するには、DisplayTextメソッド、あるいは、DisplayTextAtメソッドを用いて文字列をウィンドウ上に編集することにより行われます。このときに指定された文字列は、DisplayTextメソッドの場合にはそのウィンドウで設定されているカーソル位置を基点として、また、DisplayTextAtメソッドの場合には指定されたカーソル位置を基点としてウィンドウ上に編集されます。ここで、そのウィンドウで管理されているCursorUpdateプロパティ値がTRUEの場合には、カーソル位置は編集された文字列の末尾文字の次を指すように自動で更新されます。たとえば、図G）の状態で、

DisplayText(“HELLO,OPOS-J”, DISP_DT_NORMAL)

を実行したすると図I）の結果が得られ、そのときのカーソル位置は、 CursorUpdateプロパティ値がFALSEのときには①を指し、反対にTRUEのときには②を指すものとなります。

- ビューポートのスクロール

ウィンドウ上でビューポートのスクロール表示は、次のいずれかの方法により行われます。

① ScrollTextメソッドの呼び出しによる行、あるいは、桁単位のスクロール。

② MarqueeTypeプロパティに適切な値を設定することによるマーキースクロール。

③ DisplayTextメソッド、あるいは、DisplayTextAtメソッドにより文字列がウィンドウの領域を超えることによるスクロール。

# 第5章
ハードトータル

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | LONG R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapErrorDetection | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapSingleFile | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapTransactions | 1.0 | Boolean R | Open |
| FreeData | 1.0 | Long R | Open & Enable |
| TotalsSize | 1.0 | Long R | Open & Enable |
| NumberOfFiles | 1.0 | Long R | Open & Enable |
| TransactionInProgress | 1.0 | Boolean R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | 無し |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open & Enable; (注1) |
| ClearInput | 1.0 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open & Enable; (注1) |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open & Enable; (注1) |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open & Enable; (注1) |
| 専用 |  |  |
| ClaimFile | 1.0 | Open & Enable; (注2) |
| ReleaseFile | 1.0 | Open & Enable |
| Read | 1.0 | Open & Enable; (注2) |
| Write | 1.0 | Open & Enable; (注2) |
| SetAll | 1.0 | Open & Enable; (注2) |
| ValidateData | 1.0 | Open & Enable; (注2) |
| RecalculateValidationData | 1.0 | Open & Enable; (注2) |
| Create | 1.0 | Open & Enable; (注1) |
| Find | 1.0 | Open & Enable; (注1) |
| FindByIndex | 1.0 | Open & Enable; (注1) |
| Delete | 1.0 | Open & Enable; (注2) |
| Rename | 1.0 | Open & Enable; (注2) |
| BeginTrans | 1.0 | Open & Enable |
| CommitTrans | 1.0 | Open & Enable |
| Rollback | 1.0 | Open & Enable |

(注1) ハードトータルデバイスを排他アクセスしているアプリケーションがいないこと。

(注2) ハードトータルデバイスを排他アクセスしているか、そのファイルに対するメソッドを実行中のアプリケーションがいないこと。

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open |
| ErrorEvent | 1.0 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open,Claim,&Enable |

## 概説

ハードトータルコントロールのOLEプログラマティクIDは“OPOS.Totals”です。

#### 機能

ハードトータルは、次の機能を基本機能として実装しています。

トータルメモリの領域に、“”（空の文字列）の名称を持つファイルを少なくとも1つサポートします。各々のトータルファイルは連続したバイトデータのように読み書きされます。

各々のトータルファイルは固定長で生成され、削除、初期化、排他アクセス要求ができます。

トータルメモリは保護されていますが、制約つきのリソースです。たとえば、数千バイトの大きさしかないこともあります。

以下の機能は、オプションとして実装されます。

ファイル名を付けたトータルファイルを作成する機能をサポートします。これは、ルートディレクトリレベルのみのファイルシステムの特性と共通します。上記の基本性能に加えて、各トータルファイルのファイル名の変更が可能となります。

次のトランザクション処理機能をサポートします。

begin：トランザクション処理の開始

commit：トランザクション処理を終了し、変更データを保存する

rollback：トランザクション処理を終了し、変更データを廃棄する

高度なエラー検知をサポートします。このエラー検知はハードウェアまたはソフトウェアにより実現されます。

#### モデル

以下にハードトータルの一般的なモデルを示します。

ハードトータルデバイスは論理的に連続したバイトデータとして扱われ、アプリケーションがその内容を「トータルファイル」として細分します。これは、Createにより実行され、名称、サイズ、エラー検出レベルが割り当てられます。トータルファイルはCreate時に設定された固定長のファイルです。

基本機能のみの場合は、“”（空の文字列）の名前を持つ1つのトータルファイルを作成でき、操作することができます。オプション機能が実装されている場合は、任意の名前を持つトータルファイルを作成できます。

トータルファイルは従来のファイルシステムに似ていますが、強力なファイルシステムの提供を意図していません。どちらかといえば、データ保護やアクセスの簡便化を目的としています。

リソースの使用時の不必要なオーバヘッドを少なくするため、ディレクトリの階層構造はサポートせず、ファイルアトリビュートは最低限にし、ファイルの動的なサイズ変更はできません。

次のような操作がトータルファイルで実行できます。

Read：一連のデータを読み取ります。

Write：一連のデータを書き込みます。

SetAll：トータルファイル内のすべてのデータを指定値に設定します。

Find：既存のトータルファイルを名前で検索し、ファイルハンドルとサイズを返します。

FindByIndex：ハードトータル内のすべてのファイルを列挙するために使用します。

Delete：名前を指定してトータルファイルを削除します。

Rename：トータルファイルの名前を変更します。

ClaimFile：アプリケーションが特定のファイルの排他アクセス権を獲得します。タイムアウト値はほかのアプリケーションがアクセス中である場合の最大待ち時間を指定します。ClaimDeviceメソッドはハードトータルデバイスの排他アクセス権を獲得する場合に使用します。

ReleaseFile：ファイルの排他アクセス権を解放します。

FreeDataプロパティは空きデータバイト数を示します。

TotalsSizeプロパティはハードトータルデバイスの総バイト数を示します。

NumberOfFilesプロパティはハードトータルデバイス内に存在するトータルファイルの数を示します。

トランザクション処理機能はオプションでサポートされます。トランザクションは一連のデータ書き込みで定義され、一つ以上のハードトータルファイルへの操作単位として適用されます。

トランザクション処理中、そのデータ書き込みはcommitまたはrollbackまでメモリに保持されます。FreeDataはトランザクション処理中、顕著に減少します。それは、操作単位としてのcommitを成立させるために、テンポラリなトータル領域が使用されるためです。

BeginTrans：トランザクション処理の始まりを意味します。

CommitTrans：トランザクション処理の終了と変更データの保存を行います。ソフトウェアまたはハードウェアメソッドが、完全にトランザクションが保存されるか、何もアップデートがされないことを保証するのに使用されます。このことは一般的に、トランザクションをテンポラリトータルスペースに書き込み、commitが進行中であることを示すステータス情報をデバイス内に設定し、トータルファイルにデータを書き込んだ後、テンポラリトータルスペースを解放するという一連の動きを必要とします。システムパワーダウンかリセットなどによりcommitに割込がかかった場合には、ハードトータルサービスオブジェクトが再ロードと初期化されたときに、テンポラリスペースからトータルファイルにデータをコピーすることでcommitを完了することができます。これにより関連しているトータルデータの正当性を確保できます。

Rollback：現在のトランザクション処理を終了し、更新内容を破棄します。Rollbackは更新内容をキャンセルするために、ユーザが介入する場合に利用します。また、高度なエラー検知機能により、トータル領域のデータが、更新用に正しく読めないことが検出されたなら、そのときはトランザクション処理をアボートする必要があります。

TransactionInProgress：当プロパティには、トランザクション処理の現行の状態が設定されます。

アプリケーションはCommitTrans前にほかのハードトータルコントロールがファイルの排他アクセス権を獲得し、commitが失敗したりすでに排他アクセスされているステータスが返されることのないように、トランザクション処理中に使用されるファイルを排他アクセスする必要があります。

高度なエラー検知機能はオプションとして、次のようにサポートされます。

- ReadまたはWriteはバリデーションエラーを通知することがあります。データは通常バリデーションブロックに分割され、このブロック全体にサムチェックやＣＲＣが付けられています。バリデーションデータブロックのサイズはサービスオブジェクトにより決定されます。

バリデーションエラーはアプリケーションに、読み取りまたは書き込み対象のデータを含むバリデーションブロックが、ハードウェアエラーにより無効であることを通知します。（Writeのエラーはバリデーションブロックの一部を変更しなければならないときに起こる可能性があります。その一部分の変更前には、必ずバリデーションブロックの読み出しとブロック自体のバリデーションが行わなければなりません。）

バリデーションエラーを通知されたときは、アプリケーションでトータルファイル内のすべてのデータを読み出すべきです。アプリケーションにて、どの部分のデータが無効であるかを決め、読み出しの結果により処置を行うべきです。

RecalculateValidationDataはトータルファイル内のすべてのバリデーションデータの再計算を行うときに、呼び出します。 RecalculateValidationDataは前項で説明したようなリカバリをした後で呼び出すものです。

ValidateDataはトータルファイル内のすべてのデータをバリデーションチェックにより比較する場合に、呼び出します。

データのWriteは、書き込まれたデータが存在する一個か複数のバリデーションブロックに対するバリデーションデータの再計算を自動的に行います。

高度なエラー検知は通常パフォーマンスの低下をもたらすため、トータルファイルを作成するごとに、アプリケーションで本機能を使用するかどうかを選択できます。

#### デバイスの共有

ハードトータルは共有可能なデバイスです。デバイスを共有する際のルールは以下のとおりです。

デバイスオープンの後、大部分のプロパティはリード可能となります。

デバイスをオープンしイネーブルにした後、アプリケーションはすべてのプロパティとメソッドを使用することができます。

複数のアプリケーションがデバイスをオープンし、イネーブルにした場合、そのすべてのアプリケーションはプロパティとメソッドを扱うことができます。

ひとつのアプリケーションが、ハードトータルデバイスを排他アクセスすることもできます。それはすべてのほかのアプリケーションに対し、デバイス上のどのようなファイルの読み込み、更新、または排他アクセス権の獲得要求に対しても排他を行うことになります。

ひとつのアプリケーションが、ハードトータルファイルを排他アクセスできます。それは、すべてのほかのアプリケーションに対し、そのファイルに対する読み込み、更新、または排他アクセス権の獲得要求とハードトータルデバイスに対する排他アクセス権の獲得要求に対して排他を行うことになります。

## プロパティ

CapErrorDetection プロパティ

形式	BOOL CapErrorDetection;

説明	TRUE：高度なエラー検知機能をサポートしています。

FALSE：サポートしていません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

CapSingleFile プロパティ

形式	BOOL CapSingleFile;

説明	TRUE：空の文字列(“”)により識別されるただ1つのファ
イルのみサポートしています。

FALSE：ファイル名を付けたトータルファイルをサポートしています。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

CapTransactions プロパティ

形式	BOOL CapTransactions;

説明	TRUE：トランザクション処理機能がサポートされています。

FALSE：サポートされていません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

FreeData プロパティ

形式	LONG FreeData;

説明	ハードトータルデバイス内の空き領域のバイト数です。

この値はデバイスがイネーブルになったときに適切な値に初期化され、ファイルがCreateされるかDeleteされるたびに更新されます。ファイルの生成時にファイル情報のためにいくらかの領域が必要ですが、FreeDataはこの領域分の値が差し引かれています。このことはFreeDataの値のサイズの新しいファイルが生成できることを保証します。

トランザクション処理では、commitの準備のために、ハードトータル領域を割り付ける必要があるため、トランザクション処理中のデータ書き込み時は、一時的にFreeDataを減少させます。このため、アプリケーションは最大サイズのトランザクションが実行されるのに十分なFreeDataが確保されていることを保証しなければなりません。

参照	Createメソッド、Writeメソッド

NumberOfFiles プロパティ

形式	LONG NumberOfFiles;

説明	現在のハードトータルデバイス内のトータルファイルの数です。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにしたときに初期化されます。

参照	FreeDataプロパティ

TotalsSize プロパティ

形式	LONG TotalsSize;

説明	ハードトータルエリアのサイズです。このサイズはファイルが何も存在しない場合に作成できる最大のファイルサイズです。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにしたときに初期化されます。

参照	FreeDataプロパティ

TransactionInProgress プロパティ

形式	BOOL TransactionInProgress;

説明	TRUE：アプリケーションはトランザクション処理中です。
FALSE：トランザクション処理中ではありません。

このプロパティはOpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

参照	BeginTransメソッド

## メソッド

BeginTrans メソッド

形式	LONG BeginTrans ();

説明	ハードトータルへの一連の書き込みの開始をマークします。この書き込みは1つのグループとして適用されるか、またはまったく適用されないかでなければなりません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	トランザクション機能がサポートされていないデバイスです。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CommitTransメソッド、Rollbackメソッド

ClaimDevice メソッド (共通)

形式	LONG ClaimDevice (LONG Timeout);

Timeoutパラメータには、排他アクセス権を獲得するまでの最大待ち時間をミリ秒単位で設定します。
0が設定されている場合は、排他アクセス権の獲得ができなかった場合でも、その結果を直ちに戻します。
OPOS_FOREVER(-1)が設定されている場合は、メソッドは排他アクセス権が獲得できるまで必要なだけ待ちます。

説明	デバイスに対して排他的アクセスを要求するときにこのメソッドを呼び出します。

もしほかのアプリケーションがClaimFileを使うことによって、ハードトータルファイルのいずれかに対して排他的アクセスが行われていれば、ClaimDeviceメソッドはReleaseFileメソッドによって、それらのファイルの排他アクセス権が解放されるまで待ち合わせます。

正常終了時はClaimedプロパティがTRUEになります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	排他アクセスが認められました。ClaimedプロパティはTRUEになります。アプリケーションがすでにデバイスを排他アクセスしていた場合にも返されます。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されています。

OPOS_E_TIMEOUT	ほかのアプリケーションがデバイスや1つ以上のファイルへの排他アクセスを行なっているため、Timeoutミリ秒経過するまでに、排他アクセス権を獲得できなかったことを示します。

参照	ReleaseDeviceメソッド、ClaimFileメソッド、ReleaseFileメソッド

ClaimFile メソッド	第1.8版にて更新

形式	LONG ClaimFile (LONG HTotalsFile, LONG Timeout);

パラメータ	説明

HTotalsFile	要求するトータルファイルのハンドル

Timeout	ファイルの排他アクセス権が獲得できるまでの、最大待ち時間（ミリ秒単位）
0が設定されている場合は、排他アクセス権の獲得ができなかった場合でも、その結果を直ちに戻します。
OPOS_FOREVER(-1)が設定されている場合は、メソッドは排他アクセス権が獲得できるまで必要なだけ待ちます。

説明	指定したファイルへの排他アクセスを要求するときに、このメソッドを呼び出します。一度許可されるとそのアプリケーションが明らかに排他アクセス権を解放するかデバイスがクローズされるまで排他アクセスは継続されます。

もしほかのアプリケーションが、ClaimFileメソッドを使ってこのファイルに対して排他アクセスを行っていたり、ClaimDeviceメソッドを使用してトータルデバイスに対して排他アクセスを行っていれば、このClaimFileは、それらの排他アクセス権が解放されるまで待ち合わせます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	ファイルハンドルが無効かまたは、無効なTimeoutパラメータが指定されています。

OPOS_E_TIMEOUT	ほかのアプリケーションがトータルデバイスやトータルファイルへの排他アクセスを行なっているため、Timeoutミリ秒経過するまでに、排他アクセス権を獲得できなかったことを示します。

参照	ClaimDeviceメソッド、ReleaseFileメソッド

CommitTrans メソッド

形式	LONG CommitTrans ();

説明	現在のトランザクション処理を終了します。直前のBeginTransメソッドと、本メソッド間のすべての書き込み要求が、ハードトータルエリアに保存されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	このデバイスがトランザクション処理機能をサポートしていないか、実行中のトランザクションがありません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BeginTransメソッド、Rollbackメソッド

Create メソッド

形式	LONG Create (BSTR FileName, LONG* pHTotalsFile, LONG Size,
BOOL ErrorDetection);

パラメータ	説明

FileName	ファイルに割り付けられる名前です。

10文字以内。すべて表示可能な文字（文字コード≧0x20）でなければなりません。

pHTotalsFile	新しく作成されるトータルファイルのハンドルへのポインタ。メソッドにより設定されます。

Size	ファイルのバイト長。一度作成されるとファイルサイズは変更できません。トータルファイルは固定長ファイルです。

ErrorDetection	このファイルに対するエラー検知レベル。TRUEであれば、サービスオブジェクトが高度なエラー検知をサポートしていればこれを有効にします。

FALSEであれば高速なアクセスが要求されているのでこのファイルに対する高度のエラー検知は有効にしません。

説明	指定された名前、サイズ、エラー検知レベルでトータルファイルが作成されます。データエリアはバイナリの0で初期化されます。

CapSingleFileがTRUEであれば1ファイルだけが作成され、そのファイル名は空の文字列(“”)になります。それ以外であれば、作成されるハードトータルファイルの数は唯一ハードトータルエリアの有効空容量にのみ制限されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	トータルデバイスがほかのアプリケーションによって排他アクセスされており、作成できません。

OPOS_E_ILLEGAL	FileNameが長すぎるか無効な文字を含んでいます。

OPOS_E_EXISTS	FileNameがすでに存在します。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended=OPOS_ETOT_NOROOM:
ファイルを作成するのに十分なエリアがありません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	Findメソッド、Deleteメソッド、Renameメソッド

Delete メソッド

形式	LONG Delete (BSTR FileName);

FileNameパラメータには、削除するトータルファイル名を指定します。

説明	指定された名前のファイルを削除します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	ほかのアプリケーションがトータルファイルまたはトータルデバイスへの排他アクセスを行っているため削除できません。

OPOS_E_ILLEGAL	FileNameが長すぎるか無効な文字を含んでいます。

OPOS_E_NOEXIST	FileNameが見つかりません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	Createメソッド、Findメソッド、Renameメソッド

Findメソッド

形式	LONG Find (BSTR FileName, LONG* pHTotalsFile, LONG* pSize);

パラメータ	説明

FileName	トータルファイルの名前です。

pHTotalsFile	トータルファイルのハンドルへのポインタ。メソッドにより設定されます。

pSize	ファイルサイズへのポインタ（バイトサイズ）メソッドにより設定されます。

説明	トータルファイルを検索します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	トータルデバイスがほかのアプリケーションによって排他アクセスされているため検索できません。

OPOS_E_ILLEGAL	FileNameが長すぎるか、無効な文字を含んでいます。

OPOS_E_NOEXIST	FileNameが見つかりません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	Createメソッド、Deleteメソッド、Renameメソッド

FindByIndex メソッド

形式	LONG FindByIndex (LONG Index, BSTR* pFileName);

パラメータ	説明

Index	検索するトータルファイルのインデックスです。

pFileName	トータルファイル名へのポインタ。メソッドにより設定されます。

説明	与えられたインデックスで、現在示されるファイル名へのポインタが返されます。

このメソッドは、現在定義されている全トータルファイルを列挙する手間をはぶきます。インデックスが0の場合は先頭のファイル位置が返され、それに続くインデックスで以降のファイル名が返されます。 もっとも大きなインデックスの有効値はNumberOfFilesの値から1引いた値です。

ファイルの作成・削除を行うと、インデックスとファイルの関係も変わります。また、このときコントロールはファイル名と属性を管理するためのデータ領域を縮めるか再調整します。このため、すべてのファイル名を正常に取り出すためには、アプリケーションはデバイスを排他アクセスする必要があります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	トータルデバイスがほかのアプリケーションによって排他アクセスされているため検索できません。

OPOS_E_ILLEGAL	Indexが現在定義されている最大のインデックス値を超えています。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	Createメソッド、Findメソッド

Read メソッド

形式	LONG Read (LONG HTotalsFile, BSTR* pData, LONG Offset, LONG Count);

パラメータ	説明

HTotalsFile	CreateまたはFindメソッドから返されたトータルファイルのハンドル。

pData	トータルデータが読み出されるバッファへのポインタ。
このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

Offset	読みだすデータの先頭オフセット値。

Count	読みだすデータのバイト数。

説明	トータルファイルからデータを読み出します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	トータルデバイスまたはトータルファイルがほかのアプリケーションによって排他アクセスされているため検索できません。

OPOS_E_ILLEGAL	ファイルハンドルが不正か、データレンジの一部がトータルファイルの限度を越えています。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended=OPOS_ETOT_VALIDATION:

バリデーションエラーがデータの読み出し中に発生しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	Writeメソッド

RecalculateValidationData メソッド

形式	LONG RecalculateValidationData (LONG HTotalsFile);

パラメータ	説明

HTotalsFile	トータルファイルのハンドル。

説明	指定されたトータルファイルのバリデーションデータを再計算します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	トータルデバイスまたはトータルファイルがほかのアプリケーションによって排他アクセスされているため再計算できません。

OPOS_E_ILLEGAL	ハンドルが無効、またはサービスオブジェクトまたはこのファイルが高度なエラー検知機能をサポートしていません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

Release メソッド (共通)

形式	LONG ReleaseDevice ();

説明	デバイスに対する排他アクセス権を解放します。

アプリケーションは、ClaimDeviceメソッドによりハードトータルデバイスを、ClaimFileメソッドにより特定のファイルを排他アクセス要求するが、ReleaseDeviceメソッドの呼び出しではハードトータルデバイスに対する排他アクセス権を解放します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	排他アクセス権を解放しました。ClaimedプロパティはFALSEとなります。

OPOS_E_ILLEGAL	アプリケーションはデバイスに対して排他アクセスを行っていません。

参照	「デバイス共有モデル」、ClaimDeviceメソッド、ClaimFileメソッド

ReleaseFile メソッド

形式	LONG ReleaseFile (LONG HTotalsFile);

パラメータ	説明

HTotalsFile	解放するトータルファイルのハンドル。

説明	指定したファイルに対する排他アクセスを解放します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	ハンドルが不正、または指定したファイルがこのアプリケーションにより排他アクセスされていません。

参照	ClaimDeviceメソッド、ClaimFileメソッド

Rename メソッド

形式	LONG Rename (LONG HTotalsFile, BSTR FileName);

パラメータ	説明

HTotalsFile	ファイル名変更するトータルファイルのハンドル。

FileName	ファイルに割り付ける新しい名前、10文字以内。すべて表示可能な文字（文字コード≧0x20）でなければなりません。

説明	トータルファイルのファイル名を変更します。

CapSingleFileプロパティがTRUEであれば、このメソッドは失敗します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	トータルデバイスまたはトータルファイルがほかのアプリケーションによって排他アクセスされているため、変更できません。

OPOS_E_ILLEGAL	ファイルハンドルが不正か、またはFileNameが長すぎるか不正な文字を含んでいます。または、CapSingleFileプロパティがTRUEです。

OPOS_E_EXISTS	FileNameがすでに存在します。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

Rollback メソッド

形式	LONG Rollback ();

説明	現在のトランザクションを終了します。直前のBeginTransからこのメソッドまでのすべての書き込みは破棄され、ハードトータル領域には保存されません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	トランザクション処理機能がサポートされていないか、トランザクション処理を実行中ではありません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BeginTransメソッド、CommitTransメソッド

SetAll メソッド

形式	LONG SetAll (LONG HTotalsFile, LONG Value);

パラメータ	説明

HTotalsFile	トータルファイルのハンドル。

Value	設定するデータ（最下位バイト）

説明	トータルファイル内のすべてのデータを指定した値に設定します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	トータルデバイスまたはトータルファイルがほかのアプリケーションによって排他アクセスされているため、指定した値に設定できません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

ValidateData メソッド

形式	LONG ValidateData (LONG HTotalsFile);

パラメータ	説明

HTotalsFile	トータルファイルのハンドル。

説明	バリデーションチェックによりトータルファイルのすべてのデータを比較します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	トータルデバイスまたはトータルファイルがほかのアプリケーションによって排他アクセスされているためバリデートできません。

OPOS_E_ILLEGAL	ハンドルが無効、もしくは、サービスオブジェクトかこのファイルが高度なエラー検知機能をサポートしていません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

Write メソッド

形式	LONG Write (LONG HTotalsFile, BSTR Data, LONG Offset, LONG Count);

パラメータ	説明

HTotalsFile	CreateまたはFindメソッドから返されたトータルファイルのハンドル。

Data	書き込むデータの格納されているバッファ。
このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

Offset	書き込みデータの先頭オフセット。

Count	書き込みバイト数。

説明	トータルファイルにデータを書き込みます。

トランザクション処理が実行中の場合にはCommitTransまたはRollbackメソッドが呼び出されるまでバッファリングします。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	トータルデバイスまたはトータルファイルがほかのアプリケーションによって排他アクセスされているため書き込みできません。

OPOS_E_ILLEGAL	ハンドルが不正、またはデータ列の一部がトータルファイルの範囲外です。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended=OPOS_ETOT_NOROOM:
トランザクション用の動作領域が不十分のため書き込みできません。

ResultCodeExtended=OPOS_ETOT_VALIDATION:
データの読み込みでバリデーションエラーが発生しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	Readメソッド、BeginTransメソッド、CommitTransメソッド、Rollbackメソッド、FreeDataプロパティ

# 第6章
キーロック

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |
| 専用 |  |  |  |
| CapKeylockType | 1.11 | Long R | Open |
| ElectronicKeyValue | 1.11 | String R | Open & Enable |
| KeyPosition | 1.0 | Long R | Open & Enable |
| PositionCount | 1.0 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | 無し |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open & Enable |
| ClearInput | 1.0 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open & Enable |
| 専用 |  |  |
| WaitForKeylockChange | 1.0 | Open & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open |
| ErrorEvent | 1.0 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.0 | Open & Enable |

## 概説

キーロックコントロールのOLEプログラマティクIDは“OPOS.Keylock”です。

#### 機能                                     第1.11版で更新

キーロックは最小限以下の機能を持ちます。

少なくとも3つのキーロック位置をサポートします。

キーロック位置が変化したときにハードウェア的に通知するか、ソフトウェアで検出する機能を持ちます。

第1.11版で以下の機能が追加になりました。

電子キーをサポートします。

キーロックは、3つのキーロック位置とそれぞれの定数を定義します。キーロックは、「ロック」、「通常」、「スーパバイザ」の位置を持ち、それぞれの位置と値は、次のとおりです。

LOCK_KP_LOCK	1

LOCK_KP_NORM	2

LOCK_KP_SUPR	3

KeyPositionプロパティには、1からPositionCountプロパティで示されるキーロック位置の総数までの範囲内で、キーロック位置の値が設定されます。

電子キー値をストアするElectronicKeyValueプロパティには、デバイスで定義された固有の値が、数値列としてセットされます。

#### デバイスの共有

キーロックは共有可能です。共有する際のルールは次のとおりです。

デバイスをオープンし、イネーブルにした後、アプリケーションはすべてのプロパティとメソッドを使用することができます。また、StatusUpdateEventイベントを受け取ることができます。

複数のアプリケーションがデバイスをオープンし、イネーブルにした場合、そのすべてのアプリケーションはプロパティとメソッドを扱うことができます。また、それらのアプリケーションのすべてにStatusUpdateEventイベントが通知されます。

キーロックは排他制御をサポートしません。ClaimDeviceメソッドがアプリケーションから呼ばれたならば、これらのメソッドはいつもOPOS_E_ILLEGALを返し、コントロールはほかの処理を何もしません。

使用上の必要条件については「一覧」を参照してください。

## プロパティ

CapKeylockType プロパティ                             第1.11版で追加

形式	LONG CapKeylockType;

説明	キーロック種類を示す値が設定されます。

KeyPositionプロパティは、次のいずれかの値が設定されます。

値	意味

LOCK_KT_STANDARD	標準的なキーロックです。OPOSVersion1.10以前との互換性が維持されます。

LOCK_KT_ELECTRONIC 電子キーロックを示します。

このプロパティの値がLOCK_KT_ELECTRONICであると電子キーが使用されており、ElectronicKeyValueプロパティによってキーロックのポジションが提供されます。この場合、PositionCountとKeyPositionプロパティには、意味のない値が格納されます。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

参照	ElectoronicKeyValueプロパティ、KeyPositionプロパティ、PositionCountプロパティ、StatusUpdateEventイベント

ElectroicKeyValue プロパティ                             第1.11版で追加

形式	BSTR ElectronicKeyValue;

説明	電子キーから読み取られた値がストアされます。

このプロパティは、CapKeylockTypeプロパティがLOCK_KT_ELECTRONICのときに有効に作用します。電子キーが接続されている時、通常電子キーは、POSにローフォーマットで固有のキー番号を送信します。したがって、典型的な例として、電子キーが接続されている場合は、「0x00,0x00,0x01,0x52,0x27,0xaf」であり、接続されていない場合は「0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00」になります。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

このプロパティは、DeviceEnabledプロパティがTrueで初期化され値が保持されます。

参照	CapKeylockTypeプロパティ、StatusUpdateEventイベント

KeyPosition プロパティ                            　　　　 第1.11版で変更

形式	LONG KeyPosition;

説明	キーロック位置を示す値が設定されます。

キーロック位置が変わると、この値はコントロールによって変更されます。アプリケーションがStatusUpdateEventを受けるのに加えて、この値は、新しいキーロック位置を示すように変更されます。

KeyPositionプロパティは、次のいずれかの値が設定されます。

値	意味

LOCK_KP_LOCK	キーロックが「ロック」位置にあります。値は1です。

LOCK_KP_NORM	キーロックが「通常」位置にあります。値は2です。

LOCK_KP_SUPR	キーロックが「スーパバイザ」位置にあります。値は3です。

その他	キーロックが上記以外の位置にあります。この値は、4からPositionCountプロパティによって示されるキーロック位置の総数までの範囲内です。

CapKeylockTypeプロパティがLOCK_KT_ELECTRONICならば、このプロパティは常に０の値がセットされ意味を持ちません。

このプロパティはデバイスをイネーブルにしたときに初期化されます。

参照	ElectoronicKeyValueプロパティ、PositionCountプロパティ、StatusUpdateEventイベント

PositionCount プロパティ                            　　　　第1.11版で変更

形式	LONG PositionCount;

説明	キーロックデバイスに存在する位置の総数を示します。

CapKeylockTypeプロパティがLOCK_KT_ELECTRONICならば、このプロパティは常に０の値がセットされ意味を持ちません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ElectoronicKeyValueプロパティ

## メソッド

WaitForKeylockChange メソッド                         　第1.11版で変更

形式	LONG WaitForKeylockChange (LONG KeyPosition, LONG Timeout);

パラメータ	説明

KeyPosition	要求するキーロック位置です。以下の値を参照してください。

Timeout	この値で指定された時間内にキーロック位置が変化しなければ、制御をアプリケーションに返します。単位はミリ秒です。-1、0、正の値が指定できます。

KeyPositionパラメータは、次のいずれかの値を設定します。

値	意味

LOCK_KP_ANY	キーロック位置が変化するのを待ちます。値は0です。

LOCK_KP_LOCK	キーロック位置が「ロック」に設定されるのを待ちます。値は1です。

LOCK_KP_NORM	キーロック位置が「通常」に設定されるのを待ちます。値は2です。

LOCK_KP_SUPR	キーロック位置が「スーパバイザ」に設定されるのを待ちます。値は3です。

その他	キーロック位置が上記以外の位置のいずれかひとつに設定されるのを待ちます。この値は、4からPositionCountプロパティによって示されるキーロック位置の総数までの範囲です。

説明	指定されたキーロック位置に設定されるのを待ちます。

KeyPositionによって指定した位置が、現在のキーロック位置と同じならば、メソッドは直ちに戻ります。

CapKeylockTypeプロパティがLOCK_KT_ELECTRONICの場合、唯一、LOCK_KP_ANYが引数KeyPositionの値として指定されます。

Timeoutが0の場合、キーロック位置がKeyPositionで指定された位置にあればOPOS_SUCCESSを返し、指定された位置になければOPOS_E_TIMEOUTを返します。また、Timeoutが-1の場合は、タイムアウトは発生せず、KeyPositionで指定された位置に設定されるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	キーロックが指定された位置にあります。KeyPositionがLOCK_KP_ANYならばキーロック位置は変化しました。

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたキーロック位置に設定される前に、タイムアウトが発生しました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なパラメータ値が指定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapKeylockTypeプロパティ、PositionCountプロパティ

## イベント

StatusUpdateEvent イベント               　　          　第1.11版で変更

形式	void StatusUpdateEvent (LONG State);

Stateパラメータは更新後のキーロック位置を示します。以下の値が設定されます。

値	意味

LOCK_KP_ELECTRONIC

電子キーの値。常に「０」が返されます。

LOCK_KP_LOCK	キーロックが「ロック」位置にあります。値は1です。

LOCK_KP_NORM	キーロックが「通常」位置にあります。値は2です。

LOCK_KP_SUPR	キーロックが「スーパバイザ」位置にあります。値は3です。

その他	キーロックがほかの位置のいずれかにあります。この値は4からPositionCountプロパティによって示されるキーロック位置の総数までの範囲内です。

電源通知のStatusUpdateEventの値
	「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

説明	キーロック位置が変わったとき、イベントが通知されます。

CapKeylockTypeプロパティがLOCK_KT_ELECTRONICの場合、電子キーの値は、StatusUpdateEventがアプリケーションに通知される時に、ElectronicKeyValueプロパティに格納され、イベントの引数のStatusには、LOCK_KP_ELECTRONICがセットされます。

参照	CapKeylockTypeプロパティ、ElectronicKeyValueプロパティ、PositionCountプロパティ

# 第7章
磁気ストライプリーダ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapCardAuthentication | 1.12 | String R | Open |
| CapDataEncryption | 1.12 | Long R | Open |
| CapDeviceAuthentication | 1.12 | Long R | Open |
| CapISO | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapJISOne | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapJISTwo | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapTrackDataMasking | 1.12 | String R | Open |
| CapTransmitSentinels | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapWritableTracks | 1.10 | Long R | Open |
| TracksToRead | 1.0 | Long R/W | Open |
| TracksToWrite | 1.10 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| AdditionalSecurityInformation | 1.12 | String R | Open |
| CardAuthenticationData | 1.12 | String R | Open |
| CardAuthenticationDataLength | 1.12 | Long R | Open |
| CardPropertyList | 1.12 | String R | Open |
| CardType | 1.12 | String R | Open |
| CardTypeList | 1.12 | String R | Open |
| DataEncryptionAlgorithm | 1.12 | Long R/W | Open & Claim |
| DecodeData | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| DeviceAuthenticated | 1.12 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| DeviceAuthenticationProtocol | 1.12 | Long R | Open |
| EncodingMaxLength | 1.10 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| ParseDecodeData | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| ErrorReportingType | 1.2 | Long R/W | Open |
| AccountNumber | 1.0 | String R | Open |
| ExpirationDate | 1.0 | String R | Open |
| Title | 1.0 | String R | Open |
| FirstName | 1.0 | String R | Open |
| MiddleInitial | 1.0 | String R | Open |
| Surname | 1.0 | String R | Open |
| Suffix | 1.0 | String R | Open |
| ServiceCode | 1.0 | String R | Open |

| Track1Data | 1.0 | String R | Open |
| --- | --- | --- | --- |
| Track1DiscretionaryData | 1.0 | String R | Open |
| Track1EncryptedData | 1.12 | String R | Open |
| Track1EncryptedDataLength | 1.12 | Long R | Open |
| Track2Data | 1.0 | String R | Open |
| Track2DiscretionaryData | 1.0 | String R | Open |
| Track2EncryptedData | 1.12 | String R | Open |
| Track2EncryptedDataLength | 1.12 | Long R | Open |
| Track3Data | 1.0 | String R | Open |
| Track3EncryptedData | 1.12 | String R | Open |
| Track3EncryptedDataLength | 1.12 | Long R | Open |
| Track4Data | 1.5 | String R | Open |
| Track4EncryptedData | 1.12 | String R | Open |
| Track4EncryptedDataLength | 1.12 | Long R | Open |
| TransmitSentinels | 1.5 | Boolean R/W | Open |
| WriteCardType | 1.12 | String R/W | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | 無し |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.0 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| AuthenticateDevice | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| DeauthenticateDevice | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveCardProperty | 1.12 | Open, Claim, |
| RetrieveDeviceAuthenticationData | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateKey | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| WriteTracks | 1.10 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open & Claim |
| ErrorEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

磁気ストライプリーダ(MSR)コントロールのOLEプログラマティクIDは、“OPOS.MSR”です。

#### 機能                                     第1.1２版で更新

磁気ストライプリーダコントロールは、次の機能を持っています。

磁気ストライプからコード化されたデータを読み取ります。データは、トラック1、2、3、および、JIS-IIのあらゆる組み合わせから読み取ることができます。

アルファニューメリックのデータバイトは、それらに対応する英数文字のコードにデコードすることができます。さらに、このデコードされたアルファニューメリックのデータは、デバイスプロパティとしてアクセスできる特定のフィールドに分けられます。

また、以下の機能がオプションとして実装されます。

次のカードタイプをサポートします。

ISO、JIS Type-I、かつ、または、JIS Type-II。

注：この仕様の目的に合わせて、次の規則を想定しています。

トラック1はISOまたはJIS-Iトラック1。

トラック2はISOまたはJIS-Iトラック2。

トラック3はISOまたはJIS-Iトラック3。

トラック4はJIS-II。

カードタイプの判定はカードトラックが保持している内容の種類に基づいて行います。

トラックデータに制御情報を含めて通知する機能。

ＭＳＲトラックへのデータ書き込み機能。

AAMVA 規格カードの読み取り機能。
AAMVA規格は、以下のウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.aamva.org/

顧客情報の暗号化されているトラックデータを戻す機能

データ暗号化時、アプリケーションへマスクしたトラックデータを戻す機能。

読み取ったカードが複製品ではないかを判断するためのカード認証データを戻す機能。

フィッシングや中間者攻撃を防ぐためのデバイス／ホスト間の相互認証機能。

#### JIS-II に対する補足

Ver1.4以前ではJIS-Ⅱデータの扱いが明確に定義されておらず、TrackXDataのどのプロパティにデータが格納されるかはSOに依存していました。Ver1.5以降ではJIS-II データは、Track4Data プロパティに格納されますが、バージョン1.4 以前のSOとの互換性を保つために、他のTrackXData にも格納されることがあります。（通常は、Track1DataまたはTrack3Data。）この場合、DataEvent のStatus、ErrorEvent のErrorCodeExtended プロパティにも二重にセットされます。ただし、アプリケーションがTrack4Data以外のプロパティを使用すると、格納されるプロパティがSOによって異なる可能性が有るため、アプリケーションの互換性が失われる可能性があります。

#### モデル                                   第1.1２版で更新

4つの書き込み可能なプロパティは、磁気ストライプリーダのデータ処理を制御します。

TracksToReadプロパティは、4種類のトラックからどの組み合わせでカードを読むかを制御します。すべての指定トラックをカードから読み取れなくてもエラーではありません。むしろ、このプロパティはアプリケーション処理で必要なトラックを指定します。

DecodeDataプロパティは、元のフォーマットから表示可能データへの変換を制御します。

ParseDecodeDataプロパティは、一般の磁気ストライプリーダ規定に基づき、変換済みのデータからフィールドへの展開を制御します。

ErrorReportingTypeプロパティは、無効なデータを含むトラックが読まれたときに発生するエラーイベントのハンドリング方法を制御します。

DataEncryptionAlgorithmプロパティは、そのデバイスが使うべきである暗号化（もしあれば）種類を制御します。

ＭＳＲからの入力                          第1.1２版で更新

磁気ストライプリーダコントロールは、イベント駆動入力の一般的な入力モデルに従います。

カード操作によるデータ入力を受け取ると、コントロールはDataEventをキューイングします。

AutoDisableプロパティがTRUEならば、DataEventのキューイング時にコントロールは自動的にディセーブルとなります。

DataEventEnabledプロパティがTRUEならば、キューイングしたDataEventはアプリケーションに通知されます。イベントを通知する直前にコントロールはデータをプロパティにコピーし、DataEventEnabledプロパティをFALSEに設定して次のデータイベントを抑止します。これにより､アプリケーションが現在の入力と関連プロパティを処理している間、以降の入力データをコントロールによってキューイングします。アプリケーションは、現在の入力データの処理を終えて次のデータ処理の準備ができたとき、DataEventEnabledプロパティをTRUEに設定してイベント通知を再び許可します。

入力データの読込み中または処理中に、コントロールにおいてエラーが発生した場合、ErrorEventが発行され、DataEventEnabledプロパティがTRUEならばアプリケーションに通知されます。

DataCountプロパティを読むことでコントロールによってキューイングされたデータイベント数が得られます。

キューイングされたすべての入力データは、ClearInputメソッドを呼び出して削除できます。

DataEventもしくはErrorEvent発生により入力された全てのデータプロパティは、ClearInputPropertiesメソッドを呼ぶ事によりデフォルト値に戻す事が出来ます。

CapDeviceAuthenticationプロパティがMSR_DA_REQUIREDに設定された場合、認証された状態 (DeviceAuthenticated=TRUE)の時、カードリーダからの入力が可能となります。カードリーダは、AuthenticateDeviceメソッドを呼ぶことによって認証された状態になります。

ＭＳＲへの出力                            第1.10版で追加

トラックにデータを書き込む場合、アプリケーションはWriteTracksメソッドを呼びます。データを書き込む能力はデバイスの能力によります。

WriteTracksメソッドは、常に同期動作します。

ＭＳＲの暗号化と、認証　　　                 第1.13版で追加

暗号化 - MSR

増加するカードの不正利用行為からカード利用者を保護するために、カードイシュアは、カード利用者の情報を扱う流通小売業者、アクワイアラ、カードプロセッサ、ベンダーなどへ要求事項を設けました（PCI-DSSなど）。

流通小売業者がこれらの要求事項を満たしてカードの不正利用を防止するために、カードデータを暗号化したり、カードを認証する機能を持ったMSRがあります。MSRによってカードデータを暗号化することで、カードデータを不正利用目的で取得される可能性がなくなります。復号するための鍵がなければ、暗号化された機密のアカウントデータは利用することができません。

デバイス認証により、アプリケーションとMSRの相互が、正規の組み合わせで接続されていることを確認することができます。

デバイスがサポートするカードデータの暗号化によって異なるいくつかの実装をサポートしています。

暗号化されたデータのみ返却

暗号化されたデータと、復号化されマスクされたデータを返却

暗号化されたデータと、復号化されパースしてマスクされた
データを返却

カードデータの暗号化をサポートするため、以下のプロパティとメソッドを追加しています。

| Capプロパティ | プロパティ | メソッド |
| --- | --- | --- |
| CapDataEncryption | AdditionalSecurityInformation | UpdateKey |
| CapTrackDataMasking | DataEncryptionAlgorithm |  |
|  | Track1EncryptedData |  |
|  | Track1EncryptedDataLength |  |
|  | Track2EncryptedData |  |
|  | Track2EncryptedDataLength |  |
|  | Track3EncryptedData |  |
|  | Track3EncryptedDataLength |  |
|  | Track4EncryptedData |  |
|  | Track4EncryptedDataLength |  |

暗号化の利用モデル

暗号化は、サービス（ソフトウェア）による暗号化とデバイス（ハードウェア）による暗号化の両方をサポートします。暗号化を行う場所は、アプリケーションからは意識されません。

データの暗号化

アプリケーションがデバイスをClaimし、CapDataEncryptionプロパティにMSR_DE_NONE以外がセットされ、DataEncryptionAlgorithmプロパティにデバイスがサポートしている暗号化アルゴリズムがセットされると、MSRデバイスは暗号化モードになります。トラックデータの暗号化がされない場合でも、アカウント情報のマスキングは必ずサポートしなければなりません。この要求は、ハードウェアによる暗号化、ソフトウェアによる暗号化、どちらにも適用します。

注意：ハードウェアによる暗号化デバイスに対して、暗号化されていないデータを要求することはありません。

パースされたトラックデータ

アプリケーションが利用するために、暗号化されていないデータを提供することができます。アプリケーションはパースされた情報をリクエストすることができます。ParseDecodeDataプロパティがTRUEにセットされると、Track1DataプロパティとTrack2Dataプロパティにセットされている復号化されたデータは、さらに分割され、それぞれのプロパティにセットされます。

マスキングのサポート

デバイスが暗号化されていないデータの返却をサポートする場合、CapTrackDataMaskingプロパティがTRUEにセットされます。TrackXDataプロパティには、暗号化されず、マスクされたトラックデータがセットされます。マスキングされるフィールドやマスキングのレベルが、実装に依存します。これにより、既存のアプリケーションが暗号化に対応したデバイスへ軽微な変更で対応することができます。

UpdateKeyメソッドは、デバイスの暗号鍵を更新する手段を提供します。ホストからの一般のメッセージのフィールドに、端末に送信する新しい鍵を持つような暗号アルゴリズムで利用されます。

認証 - MSR

デバイスもしくはアプリケーションのなりすましを防ぐために、相互認証を行います。認証によって、アプリケーションとデバイスは、置き換わったりなりすましをしていない、正しい組み合わせで接続されていることを確かめます。

認証の機能をサポートするため、以下のプロパティとメソッドを追加しています。

| Capプロパティ | プロパティ | メソッド |
| --- | --- | --- |
| CapDeviceAuthentication | DeviceAuthenticated | AuthenticateDevice |
|  | DeviceAuthenticationProtocol | DeauthenticateDevice |
|  |  | RetrieveDeviceAuthenticationData |

認証の利用モデル

RetrieveDeviceAuthenticationDataメソッドは、デバイスを証明するためのトークンをデバイスから取得するために、アプリケーションから呼び出されます。このトークンは、レスポンストークンを生成することができる信頼された第三者機関に渡すチャレンジトークンとなります。その後、アプリケーションはレスポンストークンを指定してAuthenticateDeviceメソッドを呼び出します。デバイスはレスポンスを検証し、活性化状態へ遷移するか、もしくはレスポンストークンが不正としてエラーを返します。認証を必要とするデバイス（CapDeviceAuthenticationプロパティがその能力を示します）は、認証状態にならなければ、機能しません。

MSRの場合、認証状態にならなければ、カードデータをアプリケーションに通知しません。認証状態ではないときにカードがデバイスにスワイプされても、DataEventイベントはキューイングされません。

#### デバイスの共有

磁気ストライプリーダは、以下に示すように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、デバイスの読み込みが始まる前か、デバイスを操作するメソッドを呼び出す前か、いくつかのプロパティにアクセスする前に、デバイスをイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件については、「一覧」を参照のこと。

## プロパティ

AccountNumber プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.1３版で更新

形式	BSTR AccountNumber;

説明	最後に通されたカードデータから得られたアカウント番号です。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- そのフィールドが読まれたデータトラックに含まれなかった。

- トラックデータフォーマットがParseDecodeDataプロパティでリストされたものの1つでなかった。

- DataEncryptionAlgorithmがMSR_DE_NONE以外でかつCapTrackDataMaskingがFALSEであった。

- ParseDecodeDataプロパティがFALSEであった。

このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの時、マスクされたデータを含んでいます。AccountNumberプロパティがマスクされたデータを含んでいる場合、データの全体がマスクされるのか、一部がマスクされるのかは、デバイスによって決定されます。最後の４桁の数字がマスクされず、アプリケーションがレシートや取引データにこの情報を利用することで、利用されたカードの識別に有益なものとなります。また、最初の４桁の数字をマスクしないことで、ルーティングやカードの認証・登録等を行うソフトウェアにとって有益なものとなる場合があります。そのほかの数字は通常、不正利用を防ぐためにマスクされます。

参照	DataEncryptionAlgorithm プロパティ、ParseDecodeData プロパティ、
CapTrackDataMasking プロパティ

AdditionalSecurityInformationプロパティ	　　　　　　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	BSTR AdditionalSecurityInformation;

説明	DataEventイベントによって通知されるセキュリティ／暗号情報です。
このプロパティのデータフォーマットや情報は、暗号化アルゴリズムにより変化します。
例えば暗号化アルゴリズムがDUKPTなら、このプロパティは、”DUKPT シーケンスナンバー”を含むことになります。もし選択された暗号化アルゴリズムがプロパティを要求しない場合、空の文字列にセットされます。

参照	CapDataEncryption プロパティ、DataEncryptionAlgorithm プロパティ

CapCardAuthenticationプロパティ	　　　　　　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	BSTR CapCardAuthentication;

説明	デバイスによりサポートされているカード認証データ種類です。空の文字列が含まれていた場合、デバイスは認証データをサポートせず、CardAuthenticationDataプロパティは空の文字列になります。
DataEventイベント通知後、CardAuthenticationDataプロパティにて、認証データの取得ができます。
このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CardAuthenticationData プロパティ

CapDataEncryptionプロパティ	　　　　　　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	LONG CapDataEncryption;

説明	DataEncryptionAlgorithmプロパティによって選択できるデバイスがサポートする暗号化アルゴリズムを示します。

値	意味

MSR_DE_NONE	暗号化されません。DataEncryptionAlgorithmプロパティにもこの値がセットされている場合、TrackXDataプロパティと変換されたプロパティには暗号化されていないデータが含まれます。

MSR_DE_3DEA_DUKPT	Ans X9.24-2004に基づくTriple DEA暗号化技術を用いたUnique Key Per Transaction。

他	0x01000000以上の値は今後追加される暗号化アルゴリズムのために予約されています。

MSR_DE_NONEは、データ暗号化をサポートしていない意味ではなく、暗号化せずにデータを戻す機能であることを意味します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	DataEncryptionAlgorithm プロパティ、TrackXEncryptedData プロパティ、UpdateKey メソッド

CapDeviceAuthenticationプロパティ	　　　　　　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	LONG CapDeviceAuthentication;

説明	デバイス認証のサポートレベルを示します。
デバイス認証がサポートされているかは、デバイスイネーブルにてDeviceAuthenticatedプロパティに設定されます。

もし、デバイス認証がサポートされていれば、現在デバイスが利用可能なDeviceAuthenticatedプロパティの値を保持しなければなりません。
また、認証ステータスの値が変更された場合、StatusUpdataEventイベントにて、MSR_SUE_DEVICE_AUTHENTICATEDもしくはMSR_SUE_DEVICE_DEAUTHENTICATEDが通知されます。

値	意味

MSR_DA_NOT_SUPPORTED　デバイス認証をサポートしません。

MSR_DA_OPTIONAL 	要求しない限り認証をサポートしません。

MSR_DA_REQUIRED	デバイス認証を要求します

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	DeviceAuthenticationProtocol プロパティ、DeviceAuthenticated プロパティ、AuthenticateDevice メソッド、DeauthenticateDevice メソッド、 RetrieveDeviceAuthenticationData メソッド

CapISO プロパティ

形式	BOOL CapISO;

説明	TRUE：磁気ストライプリーダはISOカードをサポートしています。
FALSE：サポートしていません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJISOne プロパティ

形式	BOOL CapJISOne;

説明	TRUE：磁気ストライプリーダはJIS Type-Iカードをサポートしています。

FALSE：サポートしていません。

JIS-IカードはISOカードのスーパーセットです。したがって、CapJISOneがTRUEであれば、同じくCapISOがTRUEであることを意味します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJISTwo プロパティ

形式	BOOL CapJISTwo;

説明	TRUE：磁気ストライプリーダはJIS Type-II カードをサポートしています。
FALSE：サポートしていません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapTrackDataMaskingプロパティ	　　　　　　　　　　　　　第1.１３版で追加

形式	BOOL CapTrackDataMasking;

説明	TRUE：暗号化されたトラックデータをマスクしています。
FALSE：暗号化されたトラックデータをマスクしていません。

この値がTRUEで（DataEncryptionAlgorithmプロパティによって）暗号化ができる場合はトラックデータをマスクすることができるため、TrackXDataプロパティと変換されたトラックデータプロパティにはマスクされたデータが含まれます。データマスキングの範囲と結果はサービスに依存します。サービスは、DirectIOメソッドでマスキングの設定を選択できますが、最小限のマスキングが指定されてもトラックデータやアカウント番号の復元ができないものであることが推奨されます。デバイスによっては、FirstNameプロパティ、MiddleInitialプロパティ、Titleプロパティ、Surnameプロパティ、ExpirationDateプロパティなどの情報を、アプリケーションの処理のためにマスクせずに提供します。さらに、デバイスによってはアカウント番号の一部だけをマスクします。CapTrackDataMaskingプロパティはデバイスがデータ暗号化をサポートしている場合のみ、すなわち、CapDataEncryptionプロパティがMSR_DE_NONEでない場合のみTRUEになります。
このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapDataEncryption プロパティ、DataEncryptionAlgorithm プロパティ、TrackXData プロパティ、ParseDecodeData プロパティ、
DirectIO メソッド

CapTransmitSentinels プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　	第1.5版で追加

形式	BOOL CapTransmitSentinels;

説明	TRUE：磁気ストライプリーダは開始符号、終了符号を読み取りデータに付加して返す機能をサポートしています。
FALSE：サポートしていません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	TransmitSentinels プロパティ

CapWritableTracks プロパティ	第1.10版で追加

形式	LONG CapWritableTracks;

説明	ＭＳＲの書き込み可能トラックを示します。

例として、デバイスがTrack1、2と3のトラックへの書込みをサポートしている場合MSR_TR_1_2_3にセットされます。MSRトラックへの書込みがサポートされていない場合MSR_TR_NONEにセットされます。

値	意味

MSR_TR_NONE	Trackの書き込みはサポートされません。

MSR_TR_1	Track 1の書き込み。

MSR_TR_2	Track 2の書き込み。

MSR_TR_3	Track 3の書き込み。

MSR_TR_1_2	Track 1と2の書き込み。

MSR_TR_1_3	Track 1と3の書き込み。

MSR_TR_2_3	Track 2と3の書き込み。

MSR_TR_1_2_3	Track 1、2、と3の書き込み。

MSR_TR_4	Track 4の書き込み。

MSR_TR_1_4	Track 1と4の書き込み。

MSR_TR_2_4	Track 2、と4の書き込み。

MSR_TR_3_4	Track 3、と4の書き込み。

MSR_TR_1_2_4	Track 1、2、と4の書き込み。

MSR_TR_1_3_4	Track 1、3、と4の書き込み。

MSR_TR_2_3_4	Track 2、3、と4の書き込み。

MSR_TR_1_2_3_4	Track 1、2、3と4の書き込み。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	TracksToWrite プロパティ

CardAuthenticationDataプロパティ	　　　　　　　　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	BSTR CardAuthenticationData;

説明	カード認証情報で、DataEventイベント通知により格納されます。
認証情報の内容および内部フォーマットは、CapCardAuthenticationプロパティの値により変化します。CapCardAuthenticationが空文字であった場合、このプロパティは空の文字列にセットされます。このプロパティの値はDataEncryptionAlgorithmプロパティに含まれる暗号化アルゴリズムによって暗号化されます。このプロパティの暗号化されていない値の長さはCardAuthenticationDataLengthプロパティに含まれます。

参照	CapCardAuthentication プロパティ、CardAuthenticationDataLength プロパティ、DataEncryptionAlgorithm プロパティ

CardAuthenticationDataLengthプロパティ	　　　　　　　　　　　第1.１３版で追加

形式	LONG CardAuthenticationDataLength;

説明	暗号化される前のCardAuthenticationDataプロパティの長さが入ります。CapCardAuthenticationプロパティが空文字列の場合、0がセットされます。多くの暗号化アルゴリズムは暗号化される前の入力データのパディングを必要とします。このプロパティは暗号化される前のオリジナル（非パディング）なデータの長さを含みます。復号後にオリジナルデータに戻す際に必要となります。

参照	CapCardAuthentication プロパティ、CardAuthenticationData プロパティ

CardPropertyListプロパティ	　　　　　　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	BSTR CardPropertyList;

説明	最後に通されたカードから順にカードプロパティ名がカンマで区切られ格納されます。

次の場合、空の文字列に設定されます。

- カードの種類が認識できなかった。

- ParseDecodeDataがFALSEであった。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます

参照	ParseDecodeData プロパティ

CardTypeプロパティ	　　　　　　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	BSTR CardType;

説明	最後に通されたカードを識別するカードの種類が格納されます。カードのフォーマットが認識されない場合、プロパティには空文字列がセットされます。このプロパティの値が、アンダースコア”_”で始まっている場合はベンダー仕様、アンダースコアで始まっていない場合は標準カード仕様を意味します。
現在、標準的なカードとして定義されているものを以下に示します。

“BANK” 銀行のクレジット／デビットカード
“AAMVA” AAMVA規格カード

このプロパティはOpenメソッドにより空の文字列に初期化されます。

CardTypeListプロパティ	　　　　　　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	BSTR CardTypeList;

説明	サポートされるカードの種類がコンマで区切られて格納されます。ベンダーが非標準カードを用いる場合、アンダースコアで始まるカードタイプのみサポートされます。アンダースコアで始まらないカードタイプは全て標準的なカードタイプです。
現在、標準的なカードとして定義されているものを以下に示します。

“BANK” 銀行のクレジット／デビットカード

“AAMVA” AAMVA規格カード

銀行のカードでは次のプロパティに変換され、RetrieveCardPropertyメソッドを通してアクセスされます。

“AccountNumber”

“ExpirationDate”

“FirstName”

“MiddleInitial”

“ServiceCode”

“Suffix”

“Surname”

“Title”

AAMVA規格では、次のプロパティに変換され、RetrieveCardPropertyメソッドを通してアクセスされます。

“Address”

“BirthDate”

“City”

“Class”

“Endorsements”

“ExpirationDate”

“EyeColor”

“FirstName”

“Gender”

“HairColor”

“Height”

“LicenseNumber”

“PostalCode”

“Restrictions”

“State”

“Suffix”

“Surname”

“Weight”

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	ParseDecodeData プロパティ

DataEncryptionAlgorithmプロパティ	  R/W	　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	LONG DataEncryptionAlgorithm;

説明	トラックデータを暗号化するのに使われる暗号化アルゴリズムを示します。このプロパティにはCapDataEncryptionプロパティで定義されている暗号化アルゴリズムの中からセットされます。しかし、セキュリティの理由で、デバイスサービスはアプリケーションが選択した値にセットされない事があります。
注意：このプロパティは、デバイスがOpened＆Claimed（非Enabled）時に、更新可能です。
このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。暗号化をサポートするデバイスのために、プロパティはCapDataEncryptionによって与えられるどの値にも初期化することができます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_E_ILLEGAL 	指定した暗号化アルゴリズムをサポートしません。もしくはデバイスが現在Enable状態です。

参照	CapDataEncryption プロパティ、TrackXEncryptedData プロパティ、UpdateKey メソッド

DecodeData プロパティ  R/W                      　　第1.１２版で更新

形式	BOOL DecodeData;

説明	FALSEならば、Track1Data、Track2Data、Track3Data、およびTrack4Dataプロパティは、元のエンコードされたビット列「コード変換しないフォーマット(Raw Format)」を含みます。

TRUEならば、Track1Data、Track2Data、Track3Data､およびTrack4Dataプロパティ内のトラックデータの各バイトは、コード変換していないフォーマットから、ASCIIビット列に対応して変換されます。7ビットデータは、それに対応するアルファニューメリック、または、カタカナキャラクタを判読するのにデコードを必要としないので、この変換は主として7ビットフォーマット以外のデータに適用されます。

各カードタイプ、トラックそしてトラックデータフォーマットに対して行うデコーディングは次のとおりです。

| カード タイプ | TrackData プロパティ | データ フォーマット | 変換されていない バイト | デコードされた バイト |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO | Track1Data | 6-ビット | 0x00 － 0x3F | 0x20 － 0x5F |
|  | Track2Data | 4-ビット | 0x00 － 0x0F | 0x30 － 0x3F |
|  | Track3Data | 4-ビット | 0x00 － 0x0F | 0x30 － 0x3F |
| JIS-I | Track1Data | 6-ビット | 0x00 － 0x3F | 0x20 － 0x5F |
|  | Track1Data | 7-ビット | 0x00 － 0x7F | データ変化なし |
|  | Track2Data | 4-ビット | 0x00 － 0x0F | 0x30 － 0x3F |
|  | Track3Data | 4-ビット | 0x00 － 0x0F | 0x30 － 0x3F |
|  | Track3Data | 7-ビット | 0x00 － 0x7F | データ変化なし |
| JIS-II | Track4Data | 7-ビット | 0x00 － 0x7F | データ変化なし |
| AAMVA | Track1Data | 6-ビット | 0x00 － 0x3F | 0x20 － 0x5F |
|  | Track2Data | 4-ビット | 0x00 － 0x0F | 0x30 － 0x3F |
|  | Track3Data | ６-ビット | 0x00 － 0x3F | 0x30 － 0x5F |

このプロパティはOpenメソッドによりTRUEに初期化されます。

このプロパティをFALSEに設定することにより、自動的にParseDecodeDataプロパティがFALSEに設定されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

参照	ParseDecodeData プロパティ

DeviceAuthenticatedプロパティ	　　　　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	BOOL DeviceAuthenticated;

説明	デバイス認証サポート（CapDeviceAuthenticationプロパティがMSR_DA_NOT_SUPPORTED以外）の時、デバイスイネーブルにて本プロパティは更新されます。
デバイス認証状態が変化すると、DeviceAuthenticated プロパティが更新され、StatusUpdateEventイベントにてMSR_SUE_DEVICE_AUTHENTICATED またはMSR_SUE_DEVICE_DEAUTHENTICATEDが通知されます。

この大きな理由は、認証タイムアウトイベントやアプリケーションによって起動されていない他のアクションをアプリケーションに通知するためです。

参照	CapDeviceAuthentication プロパティ、AuthenticateDevice メソッド DeauthenticateDevice メソッド、RetrieveDeviceAuthenticationData メソッド

DeviceAuthenticationProtocolプロパティ	　　　　　　　　　　　第1.１２版で追加

形式	LONG DeviceAuthenticationProtocol;

説明	デバイスがサポートする認証プロトコルが格納されます。

値	意味

MSR_AP_NONE	デバイス認証をサポートしません。

MSR_AP_CHALLNGERESPONSE
チャレンジレスポンス（誰何－応答）プロトコル。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapDeviceAuthentication プロパティ、DeviceAuthenticated プロパティ、AuthenticateDevice メソッド、DeauthenticateDevice メソッド、RetrieveDeviceAuthenticationData メソッド

EncodingMaxLength プロパティ		第1.10版で追加

形式	LONG EncodingMaxLength;

説明	TracksToWriteプロパティで定義されているトラックの書き込み可能最大データ長を示します。
複数のトラックがTracksToWriteプロパティで選択されている場合、トラックの中で最小のデータ長がこのプロパティに反映されます。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	TracksToWrite プロパティ、WriteTracks メソッド

ErrorReportingType プロパティ  R/W		              第1.12版にて更新

形式	LONG ErrorReportingType;

説明	カードを通した場合や、TracksToReadプロパティによって指定された1つまたはそれ以上のトラックにデータとエラーが含まれる場合、ErrorEventによってエラーが報告されます 。

アプリケーションにErrorEventが通知されたとき、2種類のエラー報告タイプがサポートされます。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- カードレベル：一般的なエラーステータスが与えられ、カードデータは得られません。カードレベルは、単純にカードデータが正しく読めたかどうかを調査するために使用します。

- トラックレベル：ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTでResultCodeがOPOS_E_EXTENDEDのとき、ResultCodeExtendedにそれぞれのトラックの状態が格納され、トラックのプロパティがDataEventと共に更新されます。無効なデータを持つトラックはトラックのプロパティが空にセットされます。このレベルはアプリケーションが他のトラックにエラーがある時、読み取りに成功したトラックのデータを活用出来るときに使用されるべきです。
例として、TracksToReadがMSR_TR_1_2_3で、読み取られたカードのデータがトラック1と2が正常で、トラック3に「ランダムノイズ」がありMSRよりエラーとして判定されているとします。トラックレベルエラー報告ではErrorEventはトラック１と２のプロパティに正常データとしてセットし、トラック３のプロパティに空をセットし、エラーコードにそれぞれのトラックの状態をセットします。

トラックレベルエラー報告を処理するための流れは、以下の様になります。

カード読み取りが発生しトラックエラーが検知された場合：

DataEventが通知される場合、最古のDataEventの前にErrorEventをErrorLocus=OPOS_EL_INPUT_DATAとして通知されます。

イベントキューの最後に、常にErrorEventをErrorLocus=OPOS_EL_INPUTとして通知されます。カードが取得したデータをこのイベントと関連付けます。

ErrorEventがErrorLocus=OPOS_EL_INPUT_DATAで通知された場合：
他のプロパティは変更されません。

ErrorEventがErrorLocus=OPOS_EL_INPUTで通知された場合：
TrackXDataプロパティまたはTrackXEncryptedDataプロパティはカード読み取りデータにセットされます。読み取りエラーが発生したトラックはプロパティが空になります。

値	意味

MSR_ERT_CARD	カードレベルでエラーを報告します。

MSR_ERT_TRACK	トラックレベルでエラーを報告します。

このプロパティはOpenメソッドによりMSR_ERT_CARDに初期化され、この場合、第1.2版以前と同等の機能がサポートされます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました｡

参照	TracksToRead プロパティ、TrackXData プロパティ 、TrackXEncryptedData メソッド、DataEvent イベント、ErrorEvent イベント

ExpirationDate プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR ExpirationDate;

説明	最後に通されたカードデータから得られた満期日がASCII４桁の10進数“YYMM”の形式で入ります。例えば、1998年2月は、”9802”であり、2018年8月は、”1808”となります。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- そのフィールドが読まれたデータトラックに含まれなかった。

- トラックデータフォーマットがParseDecodeDataプロパティの項目で記載されているものでなかった。

- DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でかつCapTrackDataMaskingプロパティがFALSEであった。

- ParseDecodeDataプロパティがFALSEであった。

このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの時、マスクされたデータを含んでいるかもしれません。

参照	ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

FirstName プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR FirstName;

説明	最後に通されたカードデータから得られたファーストネームです。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- そのフィールドが読まれたデータトラックに含まれなかった。

- トラックデータフォーマットがParseDecodeDataプロパティの項目で記載されているものでなかった。

- DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でかつCapTrackDataMaskingプロパティがFALSEであった。

- ParseDecodeDataプロパティがFALSEであった。

このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの時、マスクされたデータを含んでいるかもしれません。

参照	ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

MiddleInitial プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR MiddleInitial;

説明	最後に通されたカードデータから得られたミドルイニシャルです。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- そのフィールドが読まれたデータトラックに含まれなかった。

- トラックデータフォーマットがParseDecodeDataプロパティの項目で記載されたものでなかった。

- DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でかつCapTrackDataMaskingプロパティがFALSEであった。

- ParseDecodeDataプロパティがFALSEであった。

このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの時、マスクされたデータを含んでいるかもしれません。

参照	ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

ParseDecodeData プロパティ  R/W　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BOOL ParseDecodeData;
BOOL ParseDecodedData;		(ParseDecodeData.と同義)

説明	TRUEであれば、Track1DataおよびTrack2Dataプロパティに含まれるデコードされたデータは、さらにフィールドに分割されて対応するプロパティに設定されます。Track3Dataは、そのデータ内容がカード発行人によって定義された独自のフォーマットであるので変換されません。JIS-I Track 1フォーマットCおよび、ISO Track 1フォーマットCデータは、同様の理由で変換されません。また、Track4Dataも変換されません。

フィールドに対応するプロパティは、次のフォーマットからなるデータを持つカードのために定義されたフィールドです。

- JIS-I / ISO Track 1フォーマットA

- JIS-I / ISO Track 1フォーマットB

- JIS-I / ISO Track 1 VISAフォーマット(デファクトスタンダード)

- JIS-I / ISO Track 2フォーマット

このプロパティは、OpenメソッドによりTRUEに初期化されます。

このプロパティをTRUEへ設定することによって、自動的にDecodeData プロパティがTRUEに設定されます。

注意：DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONEでありCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの場合、TrackXDataプロパティと、マスクされたトラックデータは変換されて各プロパティにセットされます。プロパティを変換した結果は、TrackXDataプロパティと同じマスクされた値が含まれます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

E_ILLEGAL	DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE、もしくはCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの場合にのみTRUEがセットされます。

参照	DecodeData プロパティ、Surname プロパティ、Suffix プロパティ、AccountNumber プロパティ、FirstName プロパティ、MiddleInitial プロパティ、Title プロパティ、ExpirationDate プロパティ、ServiceCode プロパティ、Track1DiscretionaryData プロパティ、Track2DiscretionaryData プロパティ

ServiceCode プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR ServiceCode;

説明	最後に通されたカードデータから得られたサービスコードです。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- そのフィールドが読まれたデータトラックに含まれなかった。

- トラックデータフォーマットがParseDecodeDataプロパティの項目で記載されているものでなかった。

- DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でかつCapTrackDataMaskingプロパティがFALSEであった。

- ParseDecodeDataプロパティがFALSEであった。

このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外で、CapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの時、マスクされたデータを含んでいるかもしれません。

参照	ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

Suffix プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR Suffix;

説明	最後に通されたカードデータから得られたサフィックスです。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- そのフィールドが読まれたデータトラックに含まれなかった。

- トラックデータフォーマットがParseDecodeDataプロパティの項目で記載されているものでなかった。

- DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でかつCapTrackDataMaskingプロパティがFALSEであった。

- ParseDecodeDataプロパティがFALSEであった。

このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの時、マスクされたデータを含んでいるかもしれません。

参照	ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

Surname プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR Surname;

説明	最後に通されたカードデータから得られた姓です。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- そのフィールドが読まれたデータトラックに含まれなかった。

- トラックデータフォーマットがParseDecodeDataプロパティの項目で記載されているものでなかった。

- DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でかつCapTrackDataMaskingプロパティがFALSEであった。

- ParseDecodeDataプロパティがFALSEであった。

このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの時、マスクされたデータを含んでいるかもしれません。

参照	ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

Title プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR Title;

説明	最後に通されたカードデータから得られた肩書きです。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- そのフィールドが読まれたデータトラックに含まれなかった。

- トラックデータフォーマットがParseDecodeDataプロパティの項目で記載されているものでなかった。

- DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でかつCapTrackDataMaskingプロパティがFALSEであった。

- ParseDecodeDataプロパティがFALSEであった。

このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの時、マスクされたデータを含んでいるかもしれません。

参照	ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

Track1Data プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR Track1Data;

説明	最後に通されたカードのトラック1の内容、あるいは空の文字列です。

TransmitSentinels が FALSE なら、このプロパティには開始符号と終了符号を含まないトラックデータが入ります。

TransmitSentinels が TRUE なら、開始符号と終了符号を含みます。

DecodeDataプロパティがTRUEならば、“生(Raw)”フォーマットから変換されてこのプロパティにデータが入ります。ParseDecodeDataプロパティがTRUEに設定されていれば、このプロパティによって返されたデータは解析されて、ほかのプロパティにも設定されます。

DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONEでない場合、以下のルールが追加で適用されます。

- CapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの場合、トラックデータに含まれる有意義と思われる全ての情報をマスクもしくは隠蔽しようと試みます。例えば、アカウントナンバーだけでなく、任意データまでをマスクもしくは隠蔽しようとします。可能であればトラックデータのオリジナルフォーマットを維持しようとする間に文字をマスクした文字に置換されます。

- CapTrackDataMaskingプロパティがFALSEの場合、このプロパティには空の文字列が設定されます。

空の文字列は、トラックがアクセス可能でなかったことを示します。

参照	TracksToRead プロパティ、TransmitSentinels プロパティ 、ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

Track1DiscretionaryData プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR Track1DiscretionaryData;

説明	最後に通されたカードデータから得られたトラック1の任意データです。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- そのフィールドが読まれたデータトラックに含まれなかった。

- トラックデータフォーマットがParseDecodeDataプロパティの項目で記載されているものでなかった。

- DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でかつCapTrackDataMaskingプロパティがFALSEであった。

- ParseDecodeDataプロパティがFALSEであった。

このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの時、マスクされたデータを含んでいるかもしれません。

このプロパティに含まれるデータ量は、トラック1データのフォーマットに応じて変化します。

参照	ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

Track1EncryptedDataプロパティ　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて追加

形式	BSTR Track1EncryptedData;

説明	最後に通されたカードの暗号化されたトラック1のデータが格納されます。このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONEである場合、空の文字列が格納されます。暗号化後のこのプロパティの長さは、Track1EncyptedDataLengthプロパティに格納されます。

参照	DataEncryptionAlgorithm プロパティ、Track1EncryptedDataLength プロパティ

Track1EncryptedDataLengthプロパティ　　　　　　　　　　第1.12版にて追加

形式	LONG Track1EncryptedDataLength;

説明	暗号化される前のTrack1Dataプロパティの長さが格納されます。多くの暗号化アルゴリズムは暗号化される前の入力データのパディングを必要とします。このプロパティは暗号化される前のオリジナルの非パディングなデータの長さを含み、復号後、オリジナルデータに戻す際に必要となります。

参照	DataEncryptionAlgorithm プロパティ、Track1EncryptedData プロパティ

Track2Data プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR Track2Data;

説明	最後に通されたカードデータのトラック2の内容、あるいは空の文字列です。

TransmitSentinels が FALSE なら、このプロパティには開始符号と終了符号を含まないトラックデータが入ります。

TransmitSentinels が TRUE なら、開始符号と終了符号を含みます。

DecodeDataプロパティがTRUEならば、“生(Raw)”フォーマットから変換されてこのプロパティにデータが入ります。ParseDecodeDataプロパティがTRUEに設定されていれば、このプロパティによって返されたデータは解析されて、ほかのプロパティにも設定されます。

DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONEでない場合、以下のルールが追加で適用されます。

- CapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの場合、トラックデータに含まれる有意義と思われる全ての情報をマスクもしくは隠蔽しようと試みます。例えば、アカウントナンバーだけでなく、任意データまでをマスクもしくは隠蔽しようとします。可能であればトラックデータのオリジナルフォーマットを維持しようとする間に文字をマスクした文字に置換するため、正常に解析されます。

- CapTrackDataMaskingプロパティがFALSEの場合、このプロパティには空の文字列が設定されます。

空の文字列は、トラックがアクセス可能でなかったことを示します。

参照	TracksToRead プロパティ、TransmitSentinels プロパティ、ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

Track2DiscretionaryData プロパティ　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR Track2DiscretionaryData;

説明	最後に通されたカードデータから得られたトラック2の任意データです。

次の場合は、空の文字列が設定されます。

- そのフィールドが読まれたデータトラックに含まれなかった。

- トラックデータフォーマットがParseDecodeDataプロパティの項目に記載されているものでなかった。

- DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でかつCapTrackDataMaskingプロパティがFALSEであった。

- ParseDecodeDataプロパティがFALSEであった。

このプロパティは、DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONE以外でCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの時、マスクされたデータを含んでいるかもしれません。

参照	ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

Track2EncryptedDataプロパティ　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて追加

形式	BSTR Track2EncryptedData;

説明	最後に通されたカードの暗号化されたトラック2データが格納されます。このプロパティはDataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONEである場合、空の文字列が格納されます。暗号化後のこのプロパティの長さはTrack2EncyptedDataLengthプロパティに格納されます。

参照	DataEncryptionAlgorithm プロパティ、Track2EncryptedDataLength プロパティ

Track2EncryptedDataLengthプロパティ　　　　　　　　　　第1.12版にて追加

形式	LONG Track2EncryptedDataLength;

説明	暗号化される前のTrack2Dataプロパティの長さが格納されます。多くの暗号化アルゴリズムは暗号化される前の入力データのパディングを必要とします。このプロパティは暗号化される前のオリジナルの非パディングなデータの長さを含み、復号後オリジナルデータに戻す際に必要となります。

参照	DataEncryptionAlgorithm プロパティ、Track2EncryptedData プロパティ

Track3Data プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて更新

形式	BSTR Track3Data;

説明	最後に通されたカードのトラック3の内容、あるいは空の文字列です。

TransmitSentinels が FALSE なら、このプロパティには開始符号と終了符号を含まないトラックデータが入ります。

TransmitSentinels が TRUE なら、開始符号と終了符号を含みます。

DecodeDataプロパティがTRUEならば、“生(Raw)”フォーマットから変換されてこのプロパティにデータが入ります。

DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONEでない場合、以下のルールが追加で適用されます。

- CapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの場合、トラックデータに含まれる有意義と思われる全ての情報をマスクもしくは隠蔽しようと試みます。例えば、アカウントナンバーだけでなく、任意データまでをマスクもしくは隠蔽しようとします。可能であればトラックデータのオリジナルフォーマットを維持しようとする間に文字をマスクした文字に置換するため、正常に変換されます。

- CapTrackDataMaskingプロパティがFALSEの場合、このプロパティには空の文字列が設定されます。

空の文字列は、トラックがアクセス可能でなかったことを示します。

参照	TracksToRead プロパティ、TransmitSentinels プロパティ, ParseDecodeData プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

Track3EncryptedDataプロパティ　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて追加

形式	BSTR Track3EncryptedData;

説明	最後に通されたカードの暗号化されたトラック3データが格納されます。このプロパティはDataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONEである場合、空の値が何も格格納されます。暗号化後のこのプロパティの長さはTrack3EncyptedDataLengthプロパティに格納されます。

参照	DataEncryptionAlgorithm プロパティ、Track3EncryptedDataLength プロパティ

Track3EncryptedDataLengthプロパティ　　　　　　　　　　第1.12版にて追加

形式	LONG Track3EncryptedDataLength;

説明	暗号化される前のTrack3Dataプロパティの長さが格納されます。多くの暗号化アルゴリズムは暗号化される前の入力データのパディングを必要とします。このプロパティは暗号化される前のオリジナルの非パディングなデータの長さを含み、復号後オリジナルデータに戻す際に必要となります。

参照	DataEncryptionAlgorithm プロパティ、Track3EncryptedData プロパティ

Track4Data プロパティ	第1.１２版で更新

形式	BSTR Track4Data;

説明	最後に通されたカードのトラック4（JIS-II）の内容、あるいは空の文字列です。

TransmitSentinels が FALSE なら、このプロパティには開始符号と終了符号を含まないトラックデータが入ります。

TransmitSentinels が TRUE なら、開始符号と終了符号を含みます。

DecodeDataプロパティがTRUEならば、“生(Raw)”フォーマットから変換されてこのプロパティにデータが入ります。

DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONEでない場合、以下のルールが追加で適用されます。

- CapTrackDataMaskingプロパティがTRUEの場合、トラックデータに含まれる有意義と思われる全ての情報をマスクもしくは隠蔽しようと試みます。例えば、アカウントナンバーだけでなく、任意データまでをマスクもしくは隠蔽しようとします。可能であればトラックデータのオリジナルフォーマットを維持しようとする間に文字をマスクした文字に置換するため、正常に解析されます。

- CapTrackDataMaskingプロパティがFALSEの場合、このプロパティには空の文字列が設定されます。

空の文字列は、トラックがアクセス可能でなかったことを示します。

以前のバージョンとの整合性を保つため、JIS-II データは、他の TrackXDataプロパティにも格納されている可能性がありますが、アプリケーションの互換性を保つために、できるだけTrack4Dataプロパティを使用することを推奨します。

参照	Track1Data プロパティ、Track2Data プロパティ、Track3Data プロパティ、TransmitSentinels プロパティ、CapTrackDataMasking プロパティ

Track4EncryptedDataプロパティ　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版にて追加

形式	BSTR Track4EncryptedData;

説明	最後に通されたカードの暗号化されたトラック4データが格納されます。このプロパティはDataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONEである場合、空の文字列が格納されます。暗号化後のこのプロパティの長さはTrack4EncyptedDataLengthプロパティに格納されます。

参照	DataEncryptionAlgorithm プロパティ、Track4EncryptedDataLength プロパティ

Track4EncryptedDataLengthプロパティ　　　　　　　　　　第1.12版にて追加

形式	LONG Track4EncryptedDataLength;

説明	暗号化される前のTrack4Dataプロパティの長さが格納されます。多くの暗号化アルゴリズムは暗号化される前の入力データのパディングを必要とします。このプロパティは暗号化される前のオリジナルの非パディングなデータの長さを含みます。復号後にオリジナルデータに戻す際に必要となります。

参照	DataEncryptionAlgorithm プロパティ、Track4EncryptedData プロパティ

TracksToRead プロパティ  R/W	第1.5版で更新

形式	LONG TracksToRead;

説明	アプリケーションがカード操作によってTrack1Data、Track2Data、Track3Data、およびTrack4Dataプロパティに設定したいトラックデータを示します｡

値	意味

MSR_TR_1	Track 1の内容。

MSR_TR_2	Track 2の内容。

MSR_TR_3	Track 3の内容。

MSR_TR_1_2	Track 1と2の内容。

MSR_TR_1_3	Track 1と3の内容。

MSR_TR_2_3	Track 2と3の内容。

MSR_TR_1_2_3	Track 1、2、と3の内容。

MSR_TR_4	Track 4.の内容。

MSR_TR_1_4	Track 1と4の内容。

MSR_TR_2_4	Track 2、と4の内容。

MSR_TR_3_4	Track 3、と4の内容。

MSR_TR_1_2_4	Track 1、2、と4の内容。

MSR_TR_1_3_4	Track 1、3、と4の内容。

MSR_TR_2_3_4	Track 2、3、と4の内容。

MSR_TR_1_2_3_4	Track 1、2、3と4の内容。

要求するトラック数を減らすと不要データのアクセス処理が無くなり、カードの読み取り成功率が上がり、多少応答性能がよくなります。

TracksToReadは、磁気ストライプリーダの読み取り能力を示すものではなく、その代わり、どのトラックを採取し、デコードし、返してほしいかをアプリケーションから指定できるプロパティです。たとえば、ISOタイプのカードをJIS-IIの読み取りヘッドで読ませる場合、カードに指定トラックがないというだけでなく、望みのデータ以外の採取を排除します。

このプロパティはOpenメソッドでMSR_TR_1_2_3に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なトラックの値が指定されました｡

TracksToWrite プロパティ  R/W		　　　　　　　　　　　　　　第1.10版で追加

形式	LONG TracksToWrite;

説明	WriteTracksメソッドが呼ばれMSRカードが通された時にMSRトラックに書き込まれるデータを保持します。有効な値はCapWritableTracksで定義されているものと同等かサブセットになります。
もし、CapWritableTracksにMSR_TR_NONEが設定されている場合、MSRトラックへの書込みはサポートされておらずこのプロパティを更新しようとするとOPOS_E_ILLEGALエラーが発生します。CapWritableTracksで書込み可能と定義されていないトラックに対し設定を行おうとすると、プロパティは変更されずOPOS_E_ILLEGALエラーが発生します。このプロパティを設定する事により、それぞれのトラックが異なるエンコード限度があるためEncodingMaxLengthも更新される可能性があります。

値	意味

MSR_TR_1	Track 1の書き込み。

MSR_TR_2	Track 2の書き込み。

MSR_TR_3	Track 3の書き込み。

MSR_TR_1_2	Track 1と2の書き込み。

MSR_TR_1_3	Track 1と3の書き込み。

MSR_TR_2_3	Track 2と3の書き込み。

MSR_TR_1_2_3	Track 1、2、と3の書き込み。

MSR_TR_4	Track 4の書き込み。

MSR_TR_1_4	Track 1と4の書き込み。

MSR_TR_2_4	Track 2、と4の書き込み。

MSR_TR_3_4	Track 3、と4の書き込み。

MSR_TR_1_2_4	Track 1、2、と4の書き込み。

MSR_TR_1_3_4	Track 1、3、と4の書き込み。

MSR_TR_2_3_4	Track 2、3、と4の書き込み。

MSR_TR_1_2_3_4	Track 1、2、3と4の書き込み。

このプロパティはOpenメソッドでMSR_TR_NONEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なトラックの値が指定されました｡

参照	CapWritableTracks プロパティ、EncodingMaxLength プロパティ、 WriteTracks メソッド

TransmitSentinels プロパティ  R/W		　　　　　　　　　　　　　　　第1.5版で追加

形式	BOOL TransmitSentinels;

説明	TRUEなら、Track1Data, Track2Data, Track3Data, と Track4Data に開始符号、終了符号を含みます。

FALSEなら、トラックデータプロパティには開始符号、終了符号は含みません。

このプロパティの値は、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	このプロパティが設定されると、下記の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_ILLEGAL	CapTransmitSentinels プロパティが FALSEである。

参照	CapTransmitSentinels プロパティ、Track1Data プロパティ 、 Track2Data プロパティ、Track3Data プロパティ、Track4Data プロパティ

WriteCardTypeプロパティ  R/W	第1.12版にて追加

形式	BSTR WriteCardType;

説明	WriteTracks メソッドが呼び出された後に用いられるカードの型が格納されます。このプロパティの値がアンダースコア”_”で始まっているならばベンダー仕様です。アンダースコアで始まっていないものは標準的なカードの型です。
以下に、現在標準的なカードと定義されているものを示します。

“BANK” 銀行のクレジット／デビットカード

“AAMVA”　AAMVA規格カード

このプロパティは、Openメソッドにより”BANK”に初期化されます。

参照	WriteTracks メソッド

## メソッド

AuthenticateDeviceメソッド		　　　　　　　　　　　　　　　　第1.1２版で追加

形式	LONG AuthenticateDevice (BSTR Rresponse);

パラメータ	説明

Rresponse	以前呼び出したRetrieveDeviceAuthenticationDataメソッドから得られるチャレンジトークンから生成されたレスポンストークン。

説明	デバイス認証するために、RetrieveDeviceAuthenticationDataメソッドを呼び出してチャレンジトークンをデバイスから得ます。アプリケーションは、このトークンを外部モジュールに渡します。その外部モジュールは秘密情報の特別な能力を持ち、適切なレスポンストークンを生成できるものです。このレスポンストークンはResponseパラメータとしてこのメソッドに渡され、認証要求を検証するために使われます。このメソッドが成功すると、デバイスは認証状態に入り、DeviceAuthenticatedプロパティはTRUEにセットされます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	以下のいずれかの原因が考えられます。
・デバイス認証をサポートしていません。
　（CapDeviceAuthentication =
　　　　　 MSR_DA_NOT_SUPPORTED）
・デバイスが既に認証状態です。

OPOS_E_ EXTENDED	ResultCodeExtended=
EMSR_DEVICE_AUTHENTICATION_FAILED
Responseパラメータが無効のため、認証要求が失敗しました。

参照	CapDeviceAuthentication プロパティ、DeviceAuthenticated プロパティ、RetrieveDeviceAuthenticationData メソッド

DeauthenticateDeviceメソッド		　　　　　　　　　　　　　　　　第1.1２版で追加

形式	LONG DeauthenticateDevice (BSTR Rresponse);

パラメータ	説明

Rresponse	以前呼び出したRetrieveDeviceAuthenticationDataメソッドから得られるチャレンジトークンから生成したレスポンストークン。

説明	このメソッドは既に認証状態（DeviceAuthenticated = TRUE）であるデバイスの認証状態を解除するために用いられます。レスポンストークンは、RetrieveDeviceAuthenticationDataメソッドにて得られたチャレンジトークンを外部モジュールに渡すことにより生成されます。このメソッドが成功したなら、DeviceAuthenticatedプロパティにはFALSEがセットされ、ステータスの値にMSR_SUE_DEVICE_DEAUTHENTICATEDがセットされ、StatusUpdateEventイベントが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	以下のいずれかの原因が考えられます。
・デバイス認証をサポートしていません。（CapDeviceAuthentication = MSR_DA_NOT_SUPPORTED）
・デバイスが認証状態ではありません。

OPOS_E_ EXTENDED	ResultCodeExtended=
EMSR_DEVICE_AUTHENTICATION_FAILED
Responseパラメータが無効のため、認証要求が失敗しました。

参照	CapDeviceAuthentication プロパティ、DeviceAuthenticated プロパティ、RetrieveDeviceAuthenticationData メソッド

RetrieveCardPropertyメソッド		　　　　　　　　　　　　　　　　第1.1２版で追加

形式	LONG RetrieveCardProperty (BSTR Name, BSTR* Value);

パラメータ	説明

Name	値を取得するプロパティの名前です。
CardPropertyListプロパティにより最後に通されたカードの有効なプロパティの集合を決定することができます。

Value	Nameパラメータにより得られるプロパティの値が戻ります。Nameパラメータが認識されない、もしくは、現在のカードの型にサポートされない場	合、値には何も返しません。

説明	最後に通されたカードから変換されたプロパティの値を取得します。カードが読み取られるまで全ての定義されたプロパティは空文字を返します。
注意：DataEncryptionAlgorithmプロパティがMSR_DE_NONEであり、かつCapTrackDataMaskingプロパティがTRUEならば戻り値にはマスクされた情報が含まれます。銀行のカードでは以下のプロパティに変換され、RetrieveCardPropertyメソッドを通してアクセスされます。

銀行カードでは、次のプロパティに変換され、RetrieveCardPropertyメソッドを通してアクセスされます。

“AccountNumber”

“ExpirationDate”

“FirstName”

“MiddleInitial”

“ServiceCode”

“Suffix”

“Surname”

“Title”

AAMVA規格カードは、次のプロパティに変換され、RetrieveCardPropertyメソッドを通してアクセスされます。

“Address”

“BirthDate”

“City”

“Class”

“Endorsements”

“ExpirationDate”

“EyeColor”

“FirstName”

“Gender”

“HairColor”

“Height”

“LicenseNumber”

“PostalCode”

“Restrictions”

“State”

“Suffix”

“Surname”

“Weight”

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	最後に通されたカードのNameパラメータが無効、もしくはParseDecodeDataプロパティにFALSEがセットされています。

参照	CardTypeList プロパティ、ParseDecodeData プロパティ

RetrieveDeviceAuthenticationDataメソッド		　　　　　　　　　第1.1２版で追加

形式	LONG RetrieveDeviceAuthenticationData (BSTR* Challenge);

パラメータ	説明

Challenge	認証解除を生成するデバイスによって生成されたチャレンジトークンが戻ります。

説明	アプリケーションは、その後AuthenticateDeviceメソッド、DeauthenticatedDeviceメソッドに渡されるレスポンストークンを生成するのに用いられるチャレンジトークンを取得するためにこのメソッドを呼びます。チャレンジトークンは適切なレスポンストークンを生成する秘密情報の能力を持つ外部モジュールに送られます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイス認証をサポートしていません。（CapDeviceAuthentication = MSR_DA_NOT_SUPPORTED）

参照	CapDeviceAuthentication プロパティ、AuthenticateDevice メソッド、 deauthenticateDevice メソッド

UpdateKeyメソッド		　　　　　　　　　　　　　　第1.1２版で追加

形式	LONG UpdateKey (BSTR Key，BSTR KeyName );

パラメータ	説明

Key	新しい鍵（16進ASCII値）です。

KeyName	鍵を識別するための名前です。

説明	デバイスに新たな暗号鍵を提供します。暗号鍵は暗号化アルゴリズムでのみ用いられます。暗号化アルゴリズムでは暗号鍵の値はホストから標準的なメッセージとしてターミナルに送られます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	以下のいずれかの原因が考えられます。
・選択されたDataEncryptionAlgorithmプロパティは、この機能をサポートしていません。
・KeyNameが受け付けられません。
・鍵が不正です。（非16進ASCII値、長さが間違っている、またはパリティが不正）

参照	CapDataEncryption プロパティ、DataEncryptionAlgorithm プロパティ

WriteTracks メソッド		　　　　　　　　　　　　　　　　第1.1２版で更新

形式	LONG WriteTracks (VARIANT Data，LONG Timeout);

パラメータ	説明

Data	書き込むデータを含んだ全トラックのバイナリ配列データを指定します。
トラック1を最初の配列要素として、常に４トラック分のバイナリデータを指定します。
書き込み不要トラックはデータ長０のバイナリデータを指定します。
本メソッドは、TracksToWriteプロパティに指定されたトラックに対してデータ書き込みを行います。

Timeout	書き込みされるまでの最大待ち時間（ms）を示します。OPOS_FOREVER (-1)が指定されている場合は、書き込みが行われるまで本メソッドで待ちます。

説明	TracksToWriteプロパティで選択されているMSRのトラックに対しデータのエンコードを開始します。
呼び出し時、タイムアウトで設定された期間までカードが通された際書き込むデータを準備します。タイムアウト期間内にカードが通されなかった場合、エラーが返ります。
続いて、読み取られたカードにWriteCardTypeプロパティによって指定されるフォーマットで書きこまれます。
カードに書き込まれたデータはカードから再度全く同じ形式で読み取られます。サービスは、いかなる場合でもデータをデコード／エンコードしてはいけません。
このメソッドは常に同期で動作するため、次にカードが通された時データの書込みが試みられます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	書き込みデータがEncodingMaxLength値を超えているか、CapWritableTracksがMSR_TR_NONEに設定されています。

OPOS_E_ FAILURE	指定した時間内にカード操作されましたが指定されたカード／トラックへの書き込みに失敗しました。

OPOS_E_ TIMEOUT	指定した時間内にカード操作されませんでした。（書き込みされませんでした）.

参照	TracksToWrite プロパティ、WriteCardType プロパティ、EncodingMaxLength プロパティ

## イベント

DataEvent イベント	第1.12版で更新

形式	void DataEvent (LONG Status);

パラメータ	説明

Status	4つのトラックに関するバイト情報をLONG値で4分割して持っています。下の図はどのように Statusが分割されているかを示します。

| 上位ワード | 下位ワード |
| --- | --- |
| 上位バイト | 下位バイト | 上位バイト | 下位バイト |
| トラック 4 | トラック 3 | トラック 2 | トラック 1 |

トラックの値が0なら、指定トラックでのデータ読み込みはありません。これは、ハードウェアデバイスがそのトラックに対する読み取りヘッドを単に持たないだけか、アプリケーションがTracksToReadプロパティでそのトラックからの入力を意図的に排除しています。

1以上なら、対応するTrackXDataプロパティまたは暗号化が利用可能であればTrackxEncryptedDataプロパティのデータ長を示します。

説明	デバイスから入力データが入ったことを示すためのイベント通知です。

イベントが通知される前に、カード操作されて入力されたデータは 
TrackXDataプロパティおよび(または) TrackxEncryptedDataプロパティに設定されます。もし、DecodeDataがTRUEであればそのデータはデコードされます。また、ParseDecodeDataがTRUEであれば、データは解析され各フィールドに対応するプロパティに設定されます。

参照	DecodeDataプロパティ、ParseDecodeDataプロパティ、TrackXDataプロパティ、TrackxEncryptedDataプロパティ、TracksToReadプロパティ

ErrorEvent イベント	第1.10版で追加

形式	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,
LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントが生じた原因を示すコード
です。下記を参照のこと。

ResultCodeExtended	エラーイベントが生じた原因を示す拡張コードです。下記を参照のこと。

ErrorLocus	エラーの発生場所です。下記を参照のこと。

pErrorResponse	エラーイベントに対する処理を指定する領域へのポインタです。下記を参照のこと。

ErrorReportingTypeプロパティの値がMSR_ERT_CARDならば、ResultCodeには次の値のいずれかが設定されます。

値	意味

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended =OPOS_EMSR_START
　　　　　　　　　   スタート符号エラー

(Start sentinel error)。

ResultCodeExtended = OPOS_EMSR_END

エンド符号エラー

(End sentinel error)。

ResultCodeExtended = OPOS_EMSR_PARITY
　　　　　　　　　　パリティエラー。

ResultCodeExtended = OPOS_EMSR_LRC
　　　　　　　　　　LRC エラー。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

ErrorReportingTypeプロパティの値がMSR_ERT_TRACKならば、ResultCodeには次の値のいずれかが設定されます。

なお、ErrorReportingTypeプロパティの値がMSR_ERT_TRACKでErrorLocusがOPOS_EL_INPUT、ResultCodeがOPOS_E_EXTENDEDの場合、ResultCodeExtendedにはトラックレベルの状態が設定されます。

値	意味

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended =下図のように分解されるトラックレベルステータス。

| 上位ワード | 下位ワード |
| --- | --- |
| 上位バイト | 下位バイト | 上位バイト | 下位バイト |
| トラック 4 | トラック 3 | トラック2 | トラック 1 |

それぞれのトラックステータスは次のいずれかです。

OPOS_SUCCESS	エラーはありません。

OPOS_EMSR_START	スタート符号エラー

(Start sentinel error)

OPOS_EMSR_END	エンド符号エラー

(End sentinel error)

OPOS_EMSR_PARITY	パリティエラー

OPOS_EMSR_LRC	LRCエラー

OPOS_E_FAILURE	他のエラー

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

ErrorLocusパラメータの値は次のいずれかです。

値	意味

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。すでにキューイングされたデータは利用できます。

pErrorResponseパラメータが示す位置にある内容は、ErrorLocusに基づいたデフォルト値があらかじめ設定されています。アプリケーションは、その値を以下のいずれかに変更できます。

値	意味

OPOS_ER_CLEAR	キューイングされている入力データをクリアし、エラー状態は解除されます。ErrorLocusが OPOS_EL_INPUTの場合の､デフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
 
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合だけ使用します。エラーを容認し、コントロールに処理の継続を指示するものです。コントロールはエラー状態のままですが、DataEventEnabledプロパティの設定値に従って、別なDataEventが通知されます。すべての入力がイベント処理された後、DataEventEnabledプロパティが再びTRUEに設定されたとき、ErrorEventでOPOS_EL_INPUTが通知されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルトです。

説明	磁気ストライプデータの読み込み中にエラーが見つかったとき、イベントが発行されます。

正しいアプリケーションシーケンシングが行われるように、DataEventEnabledプロパティがTRUEに設定されるまで、入力エラーイベントは通知されません。

ErrorReportingTypeプロパティがMSR_ERT_CARDならば、エラーの発生したトラックまでは明示せず、トラックデータプロパティは変更されません。

ErrorReportingTypeプロパティがMSR_ERT_TRACKならば、ResultCode及びResultCodeExtendedパラメータによってトラックレベルステータスが示されます。また、トラックデータプロパティがDataEventと共に変更されますが、エラーが生じたトラックには空の文字列が設定されます。

DataEventのように各トラックのデータ長は通知されません。しかしながら、アプリケーションはTrackXDataの各プロパティを取得する事によりデータ長を決める事が出来ます。また、これはErrorEventなのでDataCountプロパティの値は増加しません。そして、コントロールはAutoDisableプロパティの値に関わらずイネーブルのままです。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」、ErrorReportingTypeプロパティ

StatusUpdateEvent イベント	第1.12版で更新

形式	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

Statusパラメータには、ステータス変化後の値が設定されます。

値	説明

MSR_SUE_DEVICE_AUTHENTICATED
デバイスは認証状態に入りました。

MSR_SUE_DEVICE_DEAUTHENTICATED
デバイスは認証状態ではありません。

電源通知のStatusUpdateEventの値
「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

説明	ＭＳＲデバイスの変化を通知します。

# 第8章
POSプリンタ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | -- |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | -- |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | -- |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | -- |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapCharacterSet CapConcurrentJrnRec CapConcurrentJrnSlp CapConcurrentPageMode CapConcurrentRecSlp CapCoverSensor CapMapCharacterSet CapTransaction | 1.1 1.0 1.0 1.9 1.0 1.0 1.7 1.1 | Long R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R | Open Open Open Open Open Open Open Open |
| CapJrnPresent CapJrn2Color CapJrnBold CapJrnDhigh CapJrnDwide CapJrnDwideDhigh CapJrnEmptySensor CapJrnItalic CapJrnNearEndSensor CapJrnUnderline CapJrnCartridgeSensor CapJrnColor | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 | Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Long R Long R | Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open |
| CapRecPresent CapRec2Color CapRecBarCode CapRecBitmap CapRecBold CapRecDhigh CapRecDwide CapRecDwideDhigh CapRecEmptySensor CapRecItalic CapRecLeft90 CapRecNearEndSensor CapRecPapercut CapRecRight90 CapRecRotate180 CapRecStamp CapRecUnderline CapRecCartridgeSensor CapRecColor CapRecMarkFeed CapRecPageMode CapRecRuledLine | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.9 1.13 | Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Long R Long R Long R Boolean R Long R | Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open |
| CapSlpPresent CapSlpFullslip CapSlp2Color CapSlpBarCode CapSlpBitmap CapSlpBold CapSlpDhigh CapSlpDwide CapSlpDwideDhigh CapSlpEmptySensor CapSlpItalic CapSlpLeft90 CapSlpNearEndSensor CapSlpRight90 CapSlpRotate180 CapSlpUnderline CapSlpBothSidesPrint CapSlpCartridgeSensor CapSlpColor CapSlpPageMode CapSlpRuledLine | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.9 1.13 | Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Boolean R Long R Long R Boolean R Long R | Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open |
| AsyncMode | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| CartridgeNotify | 1.5 | Long R/W | Open |
| CharacterSet | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| CharacterSetList | 1.0 | String R | Open |
| CoverOpen | 1.0 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| ErrorLevel | 1.1 | Long R | Open |
| ErrorStation | 1.0 | Long R | Open |
| ErrorString | 1.1 | String R | Open |
| FontTypefaceList | 1.1 | String R | Open |
| FlagWhenIdle | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| MapCharacterSet | 1.7 | Boolean R/W | Open |
| MapMode | 1.0 | Long R/W | Open |
| PageModeArea | 1.9 | String R | Open |
| PageModeDescriptor | 1.9 | Long R | Open |
| PageModeHorizontalPosition | 1.9 | Long R/W | Open |
| PageModePrintArea | 1.9 | String R/W | Open |
| PageModePrintDirection | 1.9 | Long R/W | Open |
| PageModeStation | 1.9 | Long R/W | Open |
| PageModeVerticalPosition | 1.9 | Long R/W | Open |
| RotateSpecial | 1.1 | Long R/W | Open |
| JrnLineChars | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| JrnLineCharsList | 1.0 | String R | Open |
| JrnLineHeight | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| JrnLineSpacing | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| JrnLineWidth | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| JrnLetterQuality | 1.0 | Boolean R/W | Open, Claim, & Enable |
| JrnEmpty | 1.0 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| JrnNearEnd | 1.0 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| JrnCartridgeState | 1.5 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| JrnCurrentCartridge | 1.5 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| RecLineChars | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| RecLineCharsList | 1.0 | String R | Open |
| RecLineHeight | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| RecLineSpacing | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| RecLineWidth | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| RecLetterQuality | 1.0 | Boolean R/W | Open, Claim, & Enable |
| RecEmpty | 1.0 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| RecNearEnd | 1.0 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| RecSidewaysMaxLines | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| RecSidewaysMaxChars | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| RecLinesToPaperCut | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| RecBarCodeRotationList | 1.0 | String R | Open |
| RecCartridgeState | 1.5 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| RecCurrentCartridge | 1.5 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| RecBitmapRotationList | 1.7 | String R | Open |
| SlpLineChars | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| SlpLineCharsList | 1.0 | String R | Open |
| SlpLineHeight | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| SlpLineSpacing | 1.0 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| SlpLineWidth | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| SlpLetterQuality | 1.0 | Boolean R/W | Open, Claim, & Enable |
| SlpEmpty | 1.0 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| SlpNearEnd | 1.0 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| SlpSidewaysMaxLines | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| SlpSidewaysMaxChars | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| SlpMaxLines | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| SlpLinesNearEndToEnd | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| SlpBarCodeRotationList | 1.1 | String R | Open |
| SlpPrintSide | 1.5 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| SlpCartridgeState | 1.5 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| SlpCurrentCartridge | 1.5 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| SlpBitmapRotationList | 1.7 | String R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | -- |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.0 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.0 | Open & Claim |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |

| 専用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PrintNormal | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| PrintTwoNormal | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| PrintImmediate | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| BeginInsertion | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| EndInsertion | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| BeginRemoval | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| EndRemoval | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| CutPaper | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| RotatePrint | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| PrintBarCode | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| PrintBitmap | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| TransactionPrint | 1.1 | Open, Claim, & Enable |
| ValidateData | 1.1 | Open, Claim, & Enable |
| SetBitmap | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| SetLogo | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ChangePrintSide | 1.5 | Open, Claim, & Enable |
| MarkFeed | 1.5 | Open, Claim, & Enable |
| ClearPrintArea | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| PageModePrint | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| PrintMemoryBitmap | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| DrawRuledLine | 1.13 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

POSプリンタコントロールのOLEプログラマティクIDは、“OPOS.POSPrinter”です。
POSプリンタコントロールは、一般的なWindowsグラフィカルプリンタを対象としておらず、パフォーマンスと利用の容易さのために、インターフェイスは直接プリンタをコントロールするように定義しています。通常、アプリケーションは、利用の容易さとエラーからの復帰における正確さのために、1行ごとにメソッドを呼び出して、プリンタに印刷します。

本仕様では、一般的に利用される三つのプリンタについて、定義しています。

Journal  トランザクション処理と動作情報についてのログをとるため、簡単なテキストで印字するのに利用されます。会計検査等の目的のために、店舗にて保管されます。

Receipt  トランザクション処理情報を印刷するために利用されます。たいてい、顧客に渡されます。しばしば、ストアレポートのためにも利用されます。取引間で用紙を切るためのカッターか、用紙を手動で切るためのバーのどちらかが付いています。

Slip  用紙上に情報を印刷するために利用されます。たいてい、顧客に渡されます。

用紙上にバリデーション情報を印刷するためにも利用されます。用紙タイプは、小切手やあるいは、クレジットカードスリップが典型的です。

用紙処理機能を制限することによって、レシートまたはジャーナルに組み込んで、バリデーション印刷が出来るようにしているものもあります。この場合、POSプリンタの用紙を処理するスロットの深さにより印刷行の数が制限される事がほとんどです。それにもかかわらず、POSプリンタコントロールは、このPOSプリンタの機能をスリップとして扱います。

#### 機能                                     第1.8版で更新

POSプリンタは以下の機能を実装しています。

- デフォルトの文字設定では、0x20から0x7FのASCII文字を印刷できます。これは、スペース、数字、大文字、小文字といくつかの特種な文字を含んでいます。（もし、POSプリンタがこれらの全てをサポートしていなければ、小文字から大文字のように、近似した文字に、POSプリンタが変換する場合もあります。）

POSプリンタには、種々な付加的な機能があり、各機能の有無については、特定のまたは、その機能を示すプロパティを参照する必要があります。

また次の機能は、このバージョンのOPOS仕様書では定義しておらず、サービスオブジェクトでDirectIO機能を通じてそれらをサポートしている場合があります。

ダウンロード可能な文字設定。

代替文字。

ピクセルレベル印刷は、WidthパラメータをPTR_BM_ASISに設定し、PrintBitmap或いはSetBitmapメソッドが呼ばれた時のみに、ビットマップによってサポートされます。したがって、アプリケーションはプログラムに基づいて用意した必要とされるピクセルセットを印刷することが可能となります。

#### モデル                                  　第1.１３版で更新

POSプリンタは、一部拡張していますが、一般的な出力モデルに従います。

次のメソッドは、常に同期的に実行されます。
BeginInsertion、EndInsertion、BeginRemoval、EndRemoval、CheckHealth、ChangePrintSide
もし、非同期出力中ならば、これらのメソッドは失敗します。

次のメソッドも、常に同期的に実行されます。
PrintImmediate
PrintImmediateメソッドは、そのデータを直ちに印刷しようとします。（つまり、直後の印字動作に組み込まれます。）非同期出力中でも、このメソッドは呼び出せます。 PrintImmediateの主な目的は、非同期出力中に例外的に印字することです。

次のメソッドは、同期的または非同期的に実行されます。それは、AsyncModeプロパティの値に依存します。
PrintNormal、PrintTwoNormal、CutPaper、DrawRuledLine、RotatePrint、 PrintBarCode、PrintBitmap、TransactionPrint、MarkFeed
AsyncModeがFALSEの時、これらのメソッドは同期的に実行され、完了ステータスをアプリケーションに返します。

AsyncModeがTRUEの時、これらのメソッドは次のように動作します。

POSプリンタコントロールはその要求をプログラムメモリにバッファリングし、物理デバイスが受信処理可能になるとすぐに発行し、OutputIDプロパティをこの要求のための識別子として設定し、できるかぎり早く制御を戻します。デバイスがその要求を正常に完了した時、POSプリンタコントロールはOutputCompleteEventを通知します。このイベントのパラメータは、完了した要求のOutputIDを含みます。

非同期印刷メソッドは、用紙切れやPOSプリンタ欠陥のようなハードの問題によるエラーステータスは返しません。これらのエラーは、ErrorEventによってのみ通知されます。エラーステータスは、POSプリンタが排他アクセス権の獲得およびイネーブルをされていなかったり、パラメータが不正だったり、要求がキューに追加できなかった場合にのみ、返されます。最初の二つのケースは、アプリケーションのエラーです。一方、最後のケースは重大なシステムリソースの例外です。

非同期の要求が実行されている間に、エラーが発生すると、ErrorEventが通知されます。ErrorStationプロパティには、エラーが発生した時に印刷していたPOSプリンタが設定されます。
第1.11版以降：ErrorLevelには、発生したエラーのレベルが設定されます。ErrorStringには、発生したエラーの詳細を示す文字列が設定されます。イベントハンドラはエラー要因を排除した後に、たとえば同期的な印刷メソッドを呼び（非同期的なメソッドではない）、終了していない出力を再度試みるかまたは削除することができます。

POSプリンタコントロールは、非同期出力がFIFOで実行されることを保証しています。

ClearOutputメソッドを呼ぶことによって、POSプリンタコントロールによって非同期出力を含むバッファリングされた全ての出力は、削除されます。OutputCompleteEventは、削除された出力に対しては通知されません。このメソッドは、（可能ならば）処理中の出力も中止します。

FlagWhenIdleプロパティを設定することにより、処理中の出力が正常、削除にかかわらず全て終了した時に、StatusUpdateEventを通知させることができます。

第1.11版以降 － 一括処理（トランザクションモード）

トランザクションはユニットとしてステーションにプリントされる印刷オペレーションの順序です。一括処理に含まれる印刷操作は、PrintNormal、CutPaper、RotatePrint、PrintBarCode、PrintBitmap、DrawRuledLine、MarkFeedです。一括処理中、印刷操作は最初に有効性が確認されます。もし正当ならば、これら印刷操作は一括処理バッファに追加されますが、まだ印刷はされません。アプリケーションが必要とするいくつかの印刷操作を行った後、一括処理の印刷のメソッドが呼び出されます。

もし一括処理が同期的に印刷されるなら、戻り値は全ての一括処理の印刷が成功したこと、あるいはエラーが印刷の間に起こったことを表します。もし一括処理が非同期的に印刷されるならば、前記の非同期的な印刷の規則に従います。もしエラーが発生し、そしてエラーイベントのハンドラーがリトライの要求するならば、全ての一括処理の印刷はリトライされます。

POSプリンタのエラー通知モデルは以下の通りです。

POSプリンタの用紙切れとカバーオープン状態、およびカートリッジの状態は、ResultCodeにOPOS_E_EXTENDEDを設定することによって通知され、さらに、ResultCodeExtendedに以下のエラー状態の内の一つが設定されます。
OPOS_EPTR_JRN_EMPTY、OPOS_EPTR_REC_EMPTY、 
OPOS_EPTR_SLP_EMPTY、 
OPOS_EPTR_COVER_OPEN、
OPOS_EPTR_JRN_CARTRIDGE_REMOVED、
OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED、
OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED、
OPOS_EPTR_JRN_CARTRIDGE_EMPTY、
OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_EMPTY、
OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_EMPTY、
OPOS_EPTR_JRN_HEAD_CLEANING、
OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING、
OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING。

他のPOSプリンタエラーは、ResultCodeにOPOS_E_FAILUREを設定するか、あるいは他の標準のエラーステータスを設定することによって、通知されます。これらの障害はPOSプリンタ欠陥や、ジャムや、その他の重大なエラーの場合が考えられます。

プリンタがイネーブルにされている間、プリンタの状態はモニターされ、変化はアプリケーションに通知されます。ほとんどのプリンタステータスは、StatusUpdateEventとプリンタプロパティの更新によって、報告されます。以降のプロパティとイベントの章で定義されているステータスは、下記の通りです。

StatusUpdateEvent					プロパティ

PTR_SUE_COVER_OPEN			CoverOpen = TRUE

PTR_SUE_COVER_OK					CoverOpen = FALSE

PTR_SUE_JRN_EMPTY 			JrnEmpty = TRUE

PTR_SUE_JRN_NEAREMPTY	JrnNearEnd = TRUE

PTR_SUE_JRN_PAPEROK 		JrnEmpty = JrnNearEnd = FALSE

PTR_SUE_REC_EMPTY			RecEmpty = TRUE

PTR_SUE_REC_NEAREMPTY	RecNearEnd = TRUE

PTR_SUE_REC_PAPEROK 		RecEmpty = RecNearEnd = FALSE

PTR_SUE_SLP_EMPTY 			SlpEmpty = TRUE

PTR_SUE_SLP_NEAREMPTY 	SlpNearEnd = TRUE

PTR_SUE_SLP_PAPEROK 		SlpEmpty = SlpNearEnd = FALSE

第1.5版以降

カートリッジステータスを取得するために２つのプロパティを使用します。RecCurrentCartridge等のプロパティで指定したカートリッジのステータスを、RecCartridgeState等のプロパティから取得できます。カートリッジのStatusUpdateEventが示すステータスは、全てのカートリッジの内で、優先順位最上位のカートリッジステータスです。この場合、少なくともひとつのカートリッジステータスは、StatusUpdateEventの対応するプロパティの値と一致しています。一方、他のカートリッジはより低い優先順位のステータスであるか、あるいは正常です。

PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_EMPTY
JrnCartridgeState = PTR_CART_EMPTY
or PTR_CART_REMOVED

PTR_SUE_JRN_HEAD_CLEANING
JrnCartridgeState = PTR_CART_CLEANING

PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_NEAREMPTY
JrnCartridgeState = PTR_CART_NEAREND

PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_OK
JrnCartridgeState = PTR_CART_OK

PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_EMPTY
RecCartridgeState = PTR_CART_EMPTY
or PTR_CART_REMOVED

PTR_SUE_REC_HEAD_CLEANING
RecCartridgeState = PTR_CART_CLEANING

PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_NEAREMPTY
RecCartridgeState = PTR_CART_NEAREND

PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_OK
RecCartridgeState = PTR_CART_OK

PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_EMPTY
SlpCartridgeState = PTR_CART_EMPTY
or PTR_CART_REMOVED

PTR_SUE_SLP_HEAD_CLEANING
SlpCartridgeState = PTR_CART_CLEANING

PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_NEAREMPTY
SlpCartridgeState = PTR_CART_NEAREND

PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_OK
SlpCartridgeState = PTR_CART_OK

第1.8版以降

PTR_SUE_JRN_COVER_OPEN
CoverOpen = true

PTR_SUE_JRN_COVER_OK
CoverOpen = false if all covers closed;
CoverOpen = true if any other cover is open

PTR_SUE_REC_COVER_OPEN
CoverOpen = true

PTR_SUE_REC_COVER_OK
CoverOpen = false if all covers closed;
CoverOpen = true if any other cover is open

PTR_SUE_SLP_COVER_OPEN
CoverOpen = true

PTR_SUE_SLP_COVER_OK
CoverOpen = false if all covers closed;
CoverOpen = true if any other cover is open

第1.8版－説明

プリンタのスリップステーションの状態は、スリップの挿入と除去メソッド（beginInsertion / endInsertion / beginRemoval / endRemoval）から独立して報告されなければなりません。いくつかのアプリケーションが基本論理判断をプリンタの状態変化に基づいて行っているため、これは重要です。すなわち、アプリケーションは、スリップ用紙がスリップステーションの挿入口に置かれたことを認識した後にだけスリップの挿入を実行します。

一つの例を示します：合計キーが押された後、アプリケーションは支払いモードに入ります。実行する支払い方法を決定するために、周辺機器とキーボーのモニターが始まります。クレジットカード或いはデビッドカードがMSRで操作された場合に通知されるDataEventにより、アプリケーションはクレジットカード或いはデビッドカードでの支払い処理を開始します。しかし、スリップ用紙がスリップステーションに置かれた場合に通知されるStatusUpdateEvent或いはSlpEmptyプロパティの変化により、アプリケーションはチェックのMICR読取り処理を開始します。

スリップ用紙がスリップステーションの挿入口に置かれた時、プリンタはPTR_SUE_SLP_PAPEROKのStatusUpdateEventを通知し、SlpEmptyとSlpNearEndプロパティをFALSEに設定しなければなりません。アプリケーションは、その時、論理的に失敗しない前提で、BeginInsertionとEndInsertionメソッドを呼び出します。PTR_SUE_SLP_PAPEROKを受信したからといって、スリップ用紙の印刷が可能であると想定してはいけないことに注意してください。BeginInsertionとEndInsertion呼び出し成功の後にのみ、スリップ用紙の印刷が可能になります。

スリップ用紙がスリップステーションから取り除かれた時、プリンタはPTR_SUE_SLP_EMPTYのStatusUpdateEventを通知し、SlpEmptyプロパティをTRUEに設定しなければなりません。BeginInsertionとEndInsertionメソッドのシーケンスが呼び出されていない場合でも、スリップステーションの挿入口からスリップ用紙を取り除くことは、前述と同じ状況となります。このメソッドシーケンスが正常に終了した場合、イベントとプロパティの変化は、一般的にBeginRemovalとEndRemovalメソッドシーケンスの後で起こります。しかし、スリップ用紙の長さを超えて印刷されたり、スリップ用紙が無理に取り除かれた場合にも、前述と同じ状況となります。

例外：BeginInsertionが呼び出されてプリンタの挿入口が開くまで、サービスがスリップ用紙の存在を検出することができない設計のプリンタもあります。この例外のほとんどは、スリップステーションが「バリデーション」型であることを示しているCapSlpFullslipプロパティがFALSEである場合です。バリデーションステーションは、一般的にレシート／ジャーナルステーションと同じプリンタメカニズムを使用します。これら場合は、デバイスの制約条件を考慮し、スリップ状態のイベントをできるだけすぐに通知しなければなりません。

第1.5版以降 － 印刷カートリッジ

印刷カートリッジの機能は下記の通りです。

CapJrnCartridgeSensor、CapRecCartridgeSensor、 CapSlpCartridgeSensorは、プリンタがカートリッジの状態を検出する機能をもっているかどうかを決定するために使用するプロパティです。

カートリッジの状態を参照する前に、以下のプロパティを使用して状態を参照したいカートリッジを選択します。
JrnCurrentCartridge、RecCurrentCartridge、SlpCurrentCartridge

以下のプロパティを使用する事により、現在選択されているカートリッジの状態を参照することができます。JrnCartridgeState,、RecCartridgeState、 SlpCartridgeState
カートリッジが複数の状態を持つ場合は、以下の優先順位で値が設定されます。
PTR_CART_UNKNOWN、PTR_CART_REMOVED、PTR_CART_EMPTY、PTR_CART_CLEANING、PTR_CART_NEAREND、PTR_CART_OK

CapJrnColor、CapRecColor、CapSlpColorプロパティは、各ステーションのカラー機能を示します。

モノクロ

CapJrnColor、CapRecColor、CapSlpColorプロパティ= PTR_COLOR_PRIMARY.

2色

CapJrnColor、CapRecColor、CapSlpColorプロパティは、PTR_COLOR_PRIMARYとPTR_COLOR_CUSTOM1の論理和が設定されます。

PTR_COLOR_CUSTOM1は、ESC|rCエスケープシーケンスを使用することにより印刷でき、その色は多くの場合赤色です。

マルチカスタムカラー

CapJrnColor、CapRecColor、CapSlpColorプロパティは、 PTR_COLOR_PRIMARYと下記の値の何れかとの論理和が設定されます。
PTR_COLOR_CUSTOM1、PTR_COLOR_CUSTOM2、PTR_COLOR_CUSTOM3、 PTR_COLOR_CUSTOM4、PTR_COLOR_CUSTOM5、PTR_COLOR_CUSTOM6

カスタムカラーの選択は、ESC|#rCエスケープシーケンスを使用して行うことができます。

フルカラー

CapJrnColor、CapRecColor、CapSlpColorプロパティは、PTR_COLOR_FULLと、下記の値の何れかとの論理和が設定されます。
PTR_COLOR_CYAN、PTR_COLOR_MAGENTA、PTR_COLOR_YELLOW

PTR_COLOR_FULLは、実際に搭載されるカートリッジを示すものではありません。フルカラー出力のためにカラーを混ぜる機能を示しています。

フルカラー印刷は、ESC|#fCを使用することにより実現できます。

カスタムカラーを持つフルカラープリンタ

CapJrnColor、CapRecColor、CapSlpColorプロパティは、マルチカスタムカラーとフルカラーの論理和が設定されます。

第1.5版以降 － DeviceEnableとカートリッジ状態レポート条件

印刷カートリッジ状態レポート モデルは下記の通りです。

CartridgeNotifyプロパティ:

StatusUpdateEventsイベント、JrnCartridgeState、RecCartridgeState、SlpCartridgeStateプロパティを使用したカートリッジ状態通知機能を有効にするために、アプリケーションがこのプロパティをセットします。このプロパティはデバイスが利用可能になる前にのみ設定することができます。（すなわちDeviceEnabledがTRUEにセットされる前）

この制限により、アプリケーションに影響を与えることなく、カートリッジの状態通知機能の実装が可能となっています。アプリケーションは、通知を受けるか否かのいずれかをプロパティに値を設定する事により簡単に選択する事がきます。このプロパティの値は下記のうちのいずれかです。：

PTR_CN_DISABLED

PTR_CN_ENABLED

CapJrnCartridgeSensor、CapRecCartridgeSensor、CapSlpCartridgeSensorが0以外の値で、かつCartridgeNotifyがPTR_CN_ENABLEDの場合、下記の記述内容が、DeviceEnabledに追加されます。

コントロールがDeviceEnabledをFALSEからTRUEに変更すると、カートリッジの状態監視が開始されます。

コントロールがDeviceEnabledをTRUEからFALSEに変更すると、 カートリッジの状態監視を終了します。したがって：
JrnCartridgeState、RecCartridgeState、SlpCartridgeStateは、PTR_CART_UNKNOWNに設定されます。

第1.8版以降 － 同期印刷	第1.10版で更新

第1.7版以前、サーマルプリンタに代表される、ラインプリンタの同期モードでの動きは明確に定義されていませんでした。例えば、アプリケーションがPrintNormal (PTR_S_RECEIPT, “UnifiedPOS”)を呼び出した時、紙にテキストが印刷されるまで、メソッドはSUCCESSを返すべきではないと同期モデルに記述されていました。しかし、ラインプリンタの例では、紙送りまたはキャリッジリターンが印刷データに含まれているか、或いは印刷行がいっぱいになるまで、紙に印刷されません。第1.8版以降では、同期モードにおけるPrintNormal、PrintTwoNormal、或いはPrintImmediateの各呼び出しでは、データを完全に印刷する（1行に満たない未印字の文字データが残ることはありえません）か、エラーを返すかのどちらかです。例えば、”UnifiedPOS\n”（改行を伴うテキスト）や”\x1B|3B”（3番で登録されたビットマップの印刷）を指定した場合は正しく印字されますが、”UnifiedPOS”（改行を伴わないテキスト）を指定した場合はエラーを返します。アプリケーションが、全ての印刷モードで、この内容を実施することを推奨します。

第1.9版以降 － ページモード機能

ページモード機能は、一括印刷（トランザクションモード）と類似点があります。ページモード領域に対する一連の操作は、1つのトランザクションとして一括処理されます。ページモード機能は、PrintNormal、PrintBitmap、PrintBarCodeメソッドと、新たに追加されたメソッドやプロパティを用いて、複雑な構成のレシートを印刷する手段をユーザに提供します。構成したレシートの印刷データを印刷、保存することができます。また、ページモードを終了するまでの間は構成を変更することもできます。

#### デバイスの共有

POSプリンタは以下のように排他的な利用をするデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に、そのデバイスの排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、大半のプリンタ特有のプロパティにアクセスする前に、そのデバイスの排他アクセス権を獲得し、イネーブルにしなければなりません。

アプリケーションは、デバイスを操作するメソッドを呼び出す前に、そのデバイスの排他アクセス権を獲得し、イネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件の詳細は、｢一覧｣の表を参照してください。

#### 印字データとエスケープシーケンス　　　　　　　　　第1.１3版で更新

全てのPOSプリンタのデフォルトの文字設定は、少なくとも0x20から0x7FのASCII文字をサポートすると仮定されます。これは、スペース、数字、大文字、小文字、いくつかの特種な文字を含んでいます。もし、プリンタが小文字をサポートしていなければ、サービスオブジェクトは小文字を大文字に変換する事があります。

あらゆるエスケープシーケンスは、後ろに垂直バー（’|’）が続くエスケープ文字ESC（この値は10進法で27）で始まります。この後ろには、0またはより大きな数、小文字のアルファベットが続きます。エスケープシーケンスは、大文字のアルファベットで終わります。

以下のエスケープシーケンス表中、代替文字 “#”は負でない数で形成される数字になります。エスケープシーケンスの一部がオプションの場合、この部分は大括弧“[...]”によって囲まれます。例えば、用紙カットのOPOSのエスケープシーケンスは “ESC|[#]P” であり、代替文字 “#”はオプションであることを意味します。したがって、“ESC|75P”(75%カット)と“ESC|P”(フルカット)とは共に有効なエスケープシーケンスです。

エスケープシーケンスがESC、垂直バー('|')、アスタリスク('*')で始まる場合、このシーケンスは大文字のアルファベットの区切り文字の後に可変長のデータを含みます。アスタリスクの後には、このデータの長さを指定する10進数の文字列が続きます。仮想的な例を以下に示します。
ESC |*6azQHELLO!
6文字の"HELLO!"でシーケンスが終わります。

エスケープシーケンスがESC、垂直バー('|')、感嘆符('!')で始まる場合、残っているシーケンスの効果が反転されます。本書ではこの機能が有効な場合、以下のように示します。
ESC|[!]bC
'!'が指定された場合は、ボールドを無効にします。

ESC “|” で始まらないエスケープシーケンス、あるいは ESC “|” で始まるがOPOSエスケープシーケンスに当てはまらないエスケープシーケンスの場合、サービスオブジェクトはPOSプリンタにそのまま渡そうとします。ただし、このようなエスケープシーケンスのすべてについて印字可能であるかどうかを識別するわけではないため、予期しない結果が発生する場合があります。

第1.7版以降 アプリケーションがESC|#Eエスケープシーケンスを利用すれば、プリンタへそのまま渡されたデータの総量について、より信頼性の高い取り扱いをすることが可能になります。このエスケープシーケンスを用いた場合、アプリケーションの移植性が低くなります。ただし、ServiceObjectDescription、DeviceDescription、DeviceNameプロパティの値に基づいた条件分岐コードとして、埋め込みデータのエスケープシーケンスを用いれば、移植性を維持できます。
備考：本仕様書のこのコマンド定義とPoint Card Reader Writerの類似するコマンド定義のみが、デバイスの互換性を損なうものとして既知です。このコマンドを使用する必要性が発生した場合、その詳細な使用法と共にUnifiedPOSコミッティー(www.nrf-arts.org)に連絡して下さい。それによってUnifiedPOS標準の次版以降のリリースでは、より標準的/一般的なアプリケーションインターフェイスを導入することができます。アプリケーションレベルでデバイス非依存性と相互運用性を保つために、このコマンドシーケンスは“最後の手段”としてのみ使用して下さい。

アプリケーションはValidateDataメソッドを呼び出す事によって、エスケープシーケンスやデータが、プリンタで実行されることができるか判断する事ができます。（いくつかのエスケープシーケンスは、同等なプロパティを使用することによって同じように判断できます。）エスケープシーケンスのパラメーター領域違反、あるいはサポート外のパラメーター値が原因で、予測不可能な印字結果となることを避けるために、ValidateDataメソットを呼び出し、エスケープシーケンスの検証を行なうこと推奨します。

以下のエスケープシーケンスが定義されています。もし、エスケープシーケンスがプリンタによってサポートされないオペレーションを指定すれば、そのエスケープシーケンスは無視されます。

（1）指定時のみ、動作するエスケープシーケンス　第1.10版で更新

| 名称 | データ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 用紙カット | ESC ¦[#]P | レシート用紙を切ります。代替文字’#’は、要求されたカットのパーセンテージを示すASCII10進数の文字列です。もし、’#’が省略されていれば、フルカットされます。たとえば、Ｃ言語の文字列“\x1B¦75P”は、75%の部分カットを要求しています。 指定したカット率をプリンタがサポートしていない場合、サービスの実装はハードウェアに最も適したカット動作を選択します。 |
| フィードと用紙カット | ESC ¦[#]fP | RecLinesToPaperCut行分の紙送りをした後、レシート用紙をカットします。代替文字’#’は、｢用紙カット｣エスケープシーケンスで定義されています。 |
| フィードと用紙カットとスタンプ印刷 | ESC ¦[#]sP | RecLinesToPaperCut行分の紙送りをした後、レシート用紙のカットとスタンプ印刷を行います。代替文字’#’は、「用紙カット」エスケープシーケンスで定義されています。 |
| ビットマップ印刷 | ESC ¦#B | 前もって保存されていたビットマップを印刷します。代替文字’#’はビットマップ番号です。 |
| トップロゴ印刷 | ESC ¦tL | 前もって保存されていたトップロゴを印刷します。 |
| ボトムロゴ印刷 | ESC ¦bL | 前もって保存されていたボトムロゴを印刷します。 |
| スタンプ印刷 | ESC ¦sL | スタンプを押します。 |
| 複数行フィード | ESC ¦[#]lF | 複数行のフィードをします。代替文字’#’は、フィードする行数を示すASCII10進数の文字列です。もし、’#’が省略されていれば、1行分のフィードをします。 |
| 単位フィード | ESC ¦[#]uF | MapModeで指定された単位でフィードをします。代替文字’#’は、フィード量を示すASCII10進数の文字列です。もし、’#’が省略されていれば、1単位分のフィードをします。 |
| 逆フィード | ESC ¦[#]rF | 複数行の逆フィードをします。代替文字’#’は、逆フィードする行数を示すASCII10進数の文字列です。もし、’#’が省略されていれば、1行分の逆フィードをします。 |
| 埋め込みデータの送信 （欄外の備考aを参照） | ESC ¦[*]#E | “#E”に続く文字列は、一切変更されずにデバイスへ渡されます。代替文字’#’は、ASCII10進数の文字列で、このエスケープシーケンスに続く、そのままデバイスへ渡されるべき文字列のバイト数を指定します。 |
| バーコード印刷 （欄外の備考bを参照） | ESC¦[*]#R | バーコードを印刷します。代替文字’#’は、ASCII10進数の文字列で、Rに続く文字列（バーコードの特性を定義）の文字数を指定します。詳細は欄外を参照してください。 |
| 罫線印刷 （欄外の備考cを参照） | ESC¦*#dL | 罫線を印刷します。代替文字’#’は、ASCII10進数の文字列で、ｄLに続く文字列（罫線の特性を定義）の文字数を指定します。詳細は欄外を参照してください。 |

備考a：このエスケープシーケンスは、第1.7版以降でのみ利用可能です。
備考b：このエスケープシーケンスは、第1.10版以降でのみ利用可能です。
備考c：このエスケープシーケンスは、第1.13版以降でのみ利用可能です。

バーコード印刷　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.13版で更新
第1.10版以降 アプリケーションはESC|[*]#Rエスケープシーケンスを利用することにより、他の印刷データとともに、バーコードを印刷することができます。代替文字’#’は、Rに続く文字列（バーコードの特性を定義）の文字数を指定します。

Rに続く文字列では、小文字のアルファベットと数値を使用して、バーコードの特性を指定します。数値には、PrintBarCodeメソッドのために定義された定数値が利用できます。

属性を示す文字は以下の通りです。

s	symbology（バーコードタイプ）
h	height（バーコードの高さ）
w	width（バーコードの幅）
a	alignment（バーコードの位置）
t	text position（HRI文字列の位置）
d	start of data（バーコードデータの開始位置）
e	end of data（バーコードデータの終了位置）

属性は、上記のリストで示された順番で必ず記述しなければなりませんすべての属性は省略不可です。パラメーター領域違反、あるいはサポート外のパラメーター値といった、２つの条件のうちどちらか一方があっても、予測不可能な印字結果となります。

UPC-Aを、センタリング、バーコードの下にHRI文字列を印字、200dot高さ、400dot幅、の条件で印刷する場合の例を以下に示します。

ESC|33Rs101h200w400a-2t-13d123456789012e

第1.13版以降　以下も選択できます。

ESC|*33Rs101h200w400a-2t-13d123456789012e

※上記例で使用されている定数の定義をヘッダーファイルから抜粋したものを以下に示します。

const LONG PTR_BCS_UPCA         = 101;  // Digits

const LONG PTR_BC_CENTER        = -2;

const LONG PTR_BC_TEXT_BELOW    = -13;

罫線印刷　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.13版で追加
第1.13版以降 アプリケーションはESC|*#dLエスケープシーケンスを利用することにより、他の印刷データとともに、罫線を印刷することができます。代替文字’#’は、dLに続く文字列（罫線の特性を定義）の文字数を指定します。

dLに続く文字列では、小文字のアルファベットと数値を使用して、罫線の特性を指定します。数値には、DraｗRuledLineメソッドのために定義された定数値が利用できます。

属性を示す文字は以下の通りです。

p	position（位置）
d	direction（方向）
w	width（太さ）
s	style（線種）
c	color（色）

属性は、上記のリストで示された順番で必ず記述しなければなりませんすべての属性は省略不可です。パラメーター領域違反、あるいはサポート外のパラメーター値といった、２つの条件のうちどちらか一方があっても、予測不可能な印字結果となります。

横罫線を二重線、0ドット目から300ドット、太さ1ドット、赤色(Custom1の色)の条件で罫線を印刷する場合の例を以下に示します。

ESC|*14dLp0,300d1w1s2c1

（2）印字中に、動作するエスケープシーケンス

明確に変更されるまで、その状態を保つ特徴があります。

| 名称 | データ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| フォントタイプフェイス指定 | ESC ¦#fT | 以後のデータに対する新しいフォントタイプフェイスを選択します。代替文字’#’の値は、 0 = デフォルトフォントタイプ 1 = FontTypefaceListの最初のタイプを選択します。 2 = FontTypefaceListの2番目のタイプを選択します。 3以下も同様です。 与えられたフォントタイプフェイス番号が、FontTypefaceList プロパティに定義されたフォントタイプフェイス番号と異なる場合、予測不可能な印字結果になります。 |

（3）印字時に、動作するエスケープシーケンス　　第1.12版で更新

各印刷メソッドの終わりや、あるいは”ノーマル”シーケンスによってリセットされる特徴があります。

| 名称 | データ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ボールド | ESC ¦[!]bC | ボールド体または重ね打ちで印刷します。’!’が指定された場合は、ボールドを無効にします（欄外の備考cを参照）。 |
| アンダーライン | ESC¦[!][#]uC | アンダーラインと共に印刷します。代替文字’#’は、アンダーラインの太さ(ドット単位)を示すASCII10進数の文字列です。もし、’#’が省略されていれば、デフォルトの太さのアンダーラインが使用されます。"!"が指定されている場合、アンダーラインモードは解除されます。 |
| イタリック | ESC ¦[!]iC | イタリック体で印刷します。’!’が指定された場合は、イタリックを無効にします（欄外の備考cを参照）。 |
| カスタムカラー | ESC ¦[#]rC | カスタムカラーを指定して印刷します。代替文字’#’は、要求する色を示すASCII10進数の文字列です。10進の文字の値は、カートリッジの定数（プロパティで使用するカートリッジの番号）の値と同じです。もし、’#’が省略されていれば、カスタムカラー1（セカンダリーカラー）が使用されます。カスタムカラー1は、多くの場合赤です。与えられたカラーの値がサポート外のカートリッジ番号を指定した場合、予測不可能な印字結果となります。 |
| 反転文字 | ESC ¦[!]rvC | 明暗を反対にして印刷します。’!’が指定された場合は、反転文字を無効にします（欄外の備考cを参照）。 |
| 網掛け文字 | ESC ¦[#]sC | 網掛け装飾で印刷します。代替文字’#’は、網掛けのパーセンテージを示すASCII10進数の文字列です。もし、’#’が省略されていれば、プリンタのデフォルトレベルの網掛け装飾が使用されます。 |
| 縦横1倍角 | ESC ¦1C | 通常の大きさで印刷します。 |
| 横倍角 | ESC ¦2C | 横倍角文字で印刷します。 |
| 縦倍角 | ESC ¦3C | 縦倍角文字で印刷します。 |
| 縦横倍角 | ESC ¦4C | 縦横倍角文字で印刷します。 |
| 横倍率 | ESC ¦#hC | 文字を横方向に拡大して印刷します。代替文字’#’は、横方向の拡大倍率を示すASCII10進数の文字列です。印字可能領域を超える拡大倍率文字を指定した場合、予測不可能な印字結果になります。 |
| 縦倍率 | ESC ¦#vC | 文字を縦方向に拡大して印刷します。代替文字’#’は、縦方向の拡大倍率を示すASCII10進数の文字列です。印字可能領域を超える拡大倍率文字を指定した場合、予測不可能な印字結果になります。 |
| 色指定 （欄外の備考aを参照） | ESC ¦[#]fC | ‘#’カラーで印刷します。代替文字‘#’は、RGBを示すASCII10進数で置きかえられます。それらは、赤、緑、青を示す3桁です。例えば、 “255255000”は、黄色になります。 RGBのそれぞれの3桁の数値は0から255までを指定することができます。もし、’#’が省略されていれば、プリンタのデフォルトのカラーで印字されます。 ビットマップ印刷には影響しません。指定した値が、RGBで許容された範囲を超える場合、予測不可能な印字結果になります。 |
| 中央揃え | ESC ¦cA | 中心に以下のテキストを整列させます。 |
| 右寄せ | ESC ¦rA | 右に以下のテキストを整列させます。 |
| 左寄せ （欄外の備考bを参照） | ESC¦lA | 左に以下のテキストを整列させます。 |
| ノーマル | ESC ¦N | プリンタの特徴を通常の状態に回復させます。 |
| サブ スクリプト （欄外の備考aを参照） | ESC ¦[!]tbC | サブ スクリプト（下付き文字）で印字します。’!’が指定された場合は、サブ スクリプトを無効にします（欄外の備考cを参照）。 |
| スーパー スクリプト （欄外の備考aを参照） | ESC ¦[!]tpC | スーパー スクリプト（上付き文字）で印字します。’!’が指定された場合は、スーパー スクリプトを無効にします（欄外の備考cを参照）。 |
| 取り消し線（欄外の備考dを参照） | ESC ¦[!][#]stC | 取り消し線モードで印刷します。代替文字"#"は取り消し線の太さ（ドット単位）を示すASCII10進数の文字列です。もし、’#’が省略されていれば、デフォルトの太さの取り消し線となります。"!"が指定されている場合、取り消し線モードは解除されます。 与えられた太さがプリンタでサポートされた最大値を超えた場合、予測不可能な印字結果になります。 |

備考a：このエスケープシーケンスは、第1.5版以降でのみ利用可能です。
備考b：このエスケープシーケンスは、第1.10版以降でのみ利用可能です。
備考c：エスケープシーケンスを無効にする機能は、第1.10版以降でのみ利用可能です。

備考ｄ：このエスケープシーケンスは、第1.12版以降でのみ利用可能です。

## プロパティ

AsyncMode プロパティ   R/W

形式 	BOOL AsyncMode;

説明	TRUE：	PrintNormal、PrintTwoNormal、CutPaper、RotatePrint、 PrintBarCode、PrintBitmap、DrawRuledLine、MarkFeed、TransactionPrintの印刷メソッドは、非同期に実行されます。
FALSE：これらのメソッドは同期的に印刷されます。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

CapCharacterSet プロパティ					第1.11版で追加、第1.5版で更新

形式	LONG CapCharacterSet;

説明	プリンタの印刷可能な文字設定を示します。

このプロパティには、次に示す値の内の一つが入ります。

値		   意味

PTR_CCS_ALPHA	文字設定は、大文字のアルファベットと、数値、空白、マイナス、ピリオドをサポートします。

PTR_CCS_ASCII	文字設定は、0x20と0x7Fの間の全てのASCII文字をサポートします。

PTR_CCS_KANA	文字設定は、コードページ932の一部をサポートします。それは、0xA1と0xDFの間の半角のカタカナと、0x20と0x7Fの間の全てのASCII文字を含んでいますが、漢字は含まれていません。

PTR_CCS_KANJI	文字設定は、コードページ932をサポートします。それは、0xA1と0xDFの間の半角のカタカナ、0x20と0x7Fの間の全てのASCII文字をサポートします。また、JIS第一水準、JIS第二水準レベルで定義される文字のシフトJISコード文字をサポートします。

PTR_CCS_UNICODE	文字設定は、Unicodeをサポートします。

デフォルトの文字設定は、これらの範囲の上位集合を含みます。初めのCharacterSetプロパティは、付加的な情報のために調べられます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapConcurrentJrnRec プロパティ

形式	BOOL CapConcurrentJrnRec;

説明	TRUE：ジャーナルとレシートの同時印刷が可能です。 
PrintTwoNormalメソッドは、PTR_TWO_RECEIPT_JOURNALやPTR_S_JOURNAL_RECEIPTパラメータと共に使用できます。
FALSE：アプリケーションは、一時に2つのプリンタの内の1つだけに印刷し、プリンタ間の移動は最低限にするべきです。非同時印刷(Non-concurrent Printing)は、以下のような理由により必要とされます:

エラーの可能性がより高くなる。すなわち、異なるステーション間の移動により、紙ジャムの機会が増大する。

それぞれのステーションが別々に印字されるほうが、パフォーマンスが向上する。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapConcurrentJrnSlp プロパティ

形式	BOOL CapConcurrentJrnSlp;

説明	TRUE：ジャーナルとスリップの同時印刷が可能です。
PrintTwoNormalメソッドは、PTR_TWO_SLIP_JOURNALやPTR_S_JOURNAL_SLIPパラメータと共に使用できます。
FALSE：アプリケーションは、ジャーナルに印刷を行う前にはBeginInsertion/EndInsertionメソッドに続いてスリップへの印刷要求を行い、BeginRemoval/EndRemovalメソッドを行うという手順をとらなければなりません。 非同時印刷(Non-concurrent Printing)は、以下のような理由により必要とされます:

スリップフォームがジャーナルステーションの前方に位置しているといった物理的な制約がある。

エラーの可能性がより高くなる。すなわち、異なるステーション間の移動により、紙ジャムの機会が増大する。

それぞれのステーションに別々に印字されるほうが、パフォーマンスが向上する。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapConcurrentRecSlp プロパティ

形式	BOOL CapConcurrentRecSlp;

説明	TRUE：レシートとスリップの同時印刷が可能です。
PrintTwoNormalメソッドは、PTR_TWO_SLIP_RECEIPTやPTR_S_RECEIPT_SLIPパラメータと共に使用できます。
FALSE：アプリケーションは、 レシートに印刷を行う前にはBeginInsertion/EndInsertionメソッドに続いてスリップへの印刷要求を行い、BeginRemoval/EndRemovalメソッドを行うといった手順をとらなければなりません。 非同時印刷(Non-concurrent Printing)は、以下のような理由により必要とされます:

スリップフォームがレシートステーションの前方に位置しているといった物理的な制約がある。

エラーの可能性がより高くなる。すなわち、異なるステーション間の移動により、紙ジャムの機会が増大する。

それぞれのステーションに別々に印字されるほうが、パフォーマンスが向上する。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapConcurrentPageMode プロパティ	第1.9版で追加

形式	BOOL CapConcurrentPageMode;

説明	TRUE：レシートとスリップの両方のステーションがページモード機能を持っていて、一方のステーションがページモードに遷移している間も、同時に別のステーションがページモードへ遷移することができます。この場合、ステーション毎に異なる構成のページを作成し、保存することができます。
FALSE：いずれのステーションもページ機能を持っていないか、ページモード機能を利用できるステーションが一つしか存在しません。もしくは、一方のステーションがページモードへ遷移している間は、別のステーションがページモードを開始することはできません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapCoverSensor プロパティ

形式	BOOL CapCoverSensor;

説明	TRUE：POSプリンタは｢カバーオープンセンサ｣を持ちます。
FALSE：持ちません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrn2Color プロパティ

形式	BOOL CapJrn2Color;

説明	TRUE：ジャーナルは2色印刷が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrnBold プロパティ

形式	BOOL CapJrnBold;

説明	TRUE：ジャーナルはボールド属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrnCartridgeSensorプロパティ 	 第1.5版で追加

形式	LONG CapJrnCartridgeSensor;

説明	このプロパティは、ジャーナル カートリッジ センサーの機能を示します。

CapJrnPresentプロパティがFALSEであれば、このプロパティには、“0”が設定されます。そうでなければ、次に示すいずれかの値の論理和が設定されます。

値	意味

PTR_CART_REMOVED
カートリッジが取り除かれていることを示すための機能があります。

PTR_CART_EMPTY	カートリッジが空であることを示すための機能があります。

PTR_CART_NEAREND	カラーカートリッジがニアエンドであることを示すための機能があります。

PTR_CART_CLEANING
ヘッドのクリーニング実行中を示す機能があります。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	JrnCartridgeStateプロパティ、JrnCurrentCartridgeプロパティ、 CartridgeNotifyプロパティ

CapJrnColorプロパティ 	第1.5版で追加

形式	LONG CapJrnColor;

説明	ジャーナル カラー印刷機能を示します。

CapJrnPresentプロパティがFALSEであれば、このプロパティには、“0”が設定されます。そうでなければ、サポートするカラーを示します。

CapJrnColorプロパティは、次に示すいずれかの値の論理和が設定されます。

値	意味

PTR_COLOR_PRIMARY
プライマリ カートリッジが搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM1
カスタム カートリッジ1が搭載されています。 (セカンダリーカラーは、多くの場合 赤)

PTR_COLOR_CUSTOM2
カスタム カートリッジ2が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM3
カスタム カートリッジ3が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM4
カスタム カートリッジ4が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM5
カスタム カートリッジ5が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM6
カスタム カートリッジ6が搭載されています。

PTR_COLOR_CYAN	フルカラー印刷のためにシアンカートリッジがが搭載されています。

PTR_COLOR_MAGENTA
フルカラー印刷のためにマジェンダカートリッジが搭載されています。

PTR_COLOR_YELLOW
フルカラー印刷のためにイエロー カートリッジが搭載されています。

PTR_COLOR_FULL	フルカラー印字が可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrnDhigh プロパティ

形式	BOOL CapJrnDhigh;

説明	TRUE：ジャーナルは縦倍角属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrnDwide プロパティ

形式	BOOL CapJrnDwide;

説明	TRUE：ジャーナルは横倍角属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrnDwideDhigh プロパティ

形式	BOOL CapJrnDwideDhigh;

説明	TRUE：ジャーナルは縦横倍角属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrnEmptySensor プロパティ

形式	BOOL CapJrnEmptySensor;

説明	TRUE：ジャーナルは「用紙無しセンサ」を持ちます。
FALSE：持ちません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrnItalic プロパティ

形式	BOOL CapJrnItalic;

説明	TRUE：ジャーナルはイタリック属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrnNearEndSensor プロパティ

形式	BOOL CapJrnNearEndSensor;

説明	TRUE：ジャーナルは「用紙ニアエンドセンサ」を持ちます。
FALSE：持ちません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrnPresent プロパティ

形式	BOOL CapJrnPresent;

説明	TRUE：ジャーナルステーションが存在します。
FALSE：存在しません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapJrnUnderline プロパティ

形式	BOOL CapJrnUnderline;

説明	TRUE：ジャーナルのアンダーライン属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapMapCharacterSet プロパティ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.7版で追加

形式	BOOL CapMapCharacterSet;

説明	印字の際にアプリケーションの文字を選択した文字セットにマップするサービスオブジェクトの機能を示します。
TRUE：サービスオブジェクトは文字をCharacterSetListプロパティに定義された文字セットにマッピングすることが可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CharacterSetプロパティ、MapCharacterSetプロパティ、 CharacterSetListプロパティ

CapRec2Color プロパティ

形式	BOOL CapRec2Color;

説明	TRUE：レシートの2色印刷が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecBarCode プロパティ

形式	BOOL CapRecBarCode;

説明	TRUE：レシートのバーコード印刷が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecBitmap プロパティ

形式	BOOL CapRecBitmap;

説明	TRUE：レシートのビットマップ印刷が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecBold プロパティ

形式	BOOL CapRecBold;

説明	TRUE：レシートのボールド属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecCartridgeSensorプロパティ 	 第1.5版で追加

形式	LONG CapRecCartridgeSensor;

説明	このプロパティは、レシート カートリッジ センサーの機能を示します。

CapRecPresentプロパティがFALSEであれば、このプロパティには、“0”が設定されます。そうでなければ、次に示すいずれかの値の論理和が設定されます。

値	意味

PTR_CART_REMOVED
カートリッジが取り除かれていることを示すための機能があります。

PTR_CART_EMPTY	カートリッジが空であることを示すための機能があります。

PTR_CART_NEAREND	カラーカートリッジがニアエンドであることを示すための機能があります。

PTR_CART_CLEANING
ヘッドのクリーニング実行中を示す機能があります。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	RecCartridgeStateプロパティ、RecCurrentCartridgeプロパティ、 CartridgeNotifyプロパティ

CapRecColorプロパティ 	第1.5版で追加

形式	LONG CapRecColor;

説明	レシートカラー印刷機能を示します。

CapRecPresentプロパティがFALSEであれば、このプロパティには、“0”が設定されます。そうでなければ、サポートするカラーを示します。

CapRecColorプロパティは、次に示すいずれかの値の論理和が設定されます。

値	意味

PTR_COLOR_PRIMARY
プライマリ カートリッジが搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM1
カスタム カートリッジ1が搭載されています。 (セカンダリーカラーは、多くの場合 赤)

PTR_COLOR_CUSTOM2
カスタム カートリッジ2が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM3
カスタム カートリッジ3が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM4
カスタム カートリッジ4が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM5
カスタム カートリッジ5が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM6
カスタム カートリッジ6が搭載されています。

PTR_COLOR_CYAN	フルカラー印刷のためにシアンカートリッジがが搭載されています。

PTR_COLOR_MAGENTA
フルカラー印刷のためにマジェンダカートリッジが搭載されています。

PTR_COLOR_YELLOW
フルカラー印刷のためにイエロー カートリッジが搭載されています。

PTR_COLOR_FULL	フルカラー印字が可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecDhigh プロパティ

形式	BOOL CapRecDhigh;

説明	TRUE：レシートの縦倍角属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecDwide プロパティ

形式	BOOL CapRecDwide;

説明	TRUE：レシートの横倍角属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecDwideDhigh プロパティ

形式	BOOL CapRecDwideDhigh;

説明	TRUE：レシートの縦横倍角属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecEmptySensor プロパティ

形式	BOOL CapRecEmptySensor;

説明	TRUE：レシートの「用紙無しセンサ」を持ちます。
FALSE：持ちません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecItalic プロパティ

形式	BOOL CapRecItalic;

説明	TRUE：レシートのイタリック属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecLeft90 プロパティ

形式	BOOL CapRecLeft90;

説明	TRUE：レシートの左90度回転属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecMarkFeedプロパティ 	第1.5版で追加

形式	LONG CapRecMarkFeed;

説明	このプロパティは、マーク付き用紙の制御機能を示します。

CapRecMarkFeedプロパティは、次に示すいずれかの値の論理和が設定されます。
MarkFeedメソッドにこれらの値の1つを指定すると、その機能を実行することができます。

値	意味

PTR_MF_TO_TAKEUP	マーク付き用紙を、取り出せる位置までフィードできます。

PTR_MF_TO_CUTTER	マーク付き用紙を、自動カッターのカット位置の上までフィードできます。

PTR_MF_TO_CURRENT_TOF
現在のマーク付き用紙の先頭へフィードできます。（リバースフィード）

PTR_MF_TO_NEXT_TOF
次のマーク付き用紙の先頭へフィードできます。

CapRecMarkFeedプロパティが“0”であれば、マーク付き用紙の制御機能はサポートされていません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	MarkFeedメソッド

CapRecNearEndSensor プロパティ

形式	BOOL CapRecNearEndSensor;

説明	TRUE：レシートの「用紙ニアエンドセンサ」を持ちます。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecPapercut プロパティ

形式	BOOL CapRecPapercut;

説明	TRUE：レシートの用紙カット機能が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecPageMode プロパティ	第1.9版で追加

形式	BOOL CapRecPageMode;

説明	TRUE：レシートステーションにページモード機能があります。
FALSE：ありません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecPresent プロパティ

形式	BOOL CapRecPresent;

説明	TRUE：レシートステーションが存在します。
FALSE：存在しません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecRight90 プロパティ

形式	BOOL CapRecRight90;

説明	TRUE：レシートの右90度回転属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecRotate180 プロパティ

形式	BOOL CapRecRotate180;

説明	TRUE：レシートの180度回転属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecRuledLineプロパティ                               第1.13版で追加

形式	Long CapRecRuledLine;

説明	レシートの印刷可能な罫線を示します。

次に示すいずれかの値の論理和が設定されます。

値	意味

PTR_RL_HORIZONTAL(=1)	横罫線を印刷する機能があります。

PTR_RL_VERTICAL(=2)	縦罫線を印刷する機能があります。

罫線印刷機能が無い場合は、このプロパティには“0”が設定されます。

CapRecPresentプロパティがFALSEであれば、このプロパティには、“0”が設定されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapRecPresentプロパティ、DrawRuledLineメソッド

CapRecStamp プロパティ

形式	BOOL CapRecStamp;

説明	TRUE：レシートのスタンプ印刷が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRecUnderline プロパティ

形式	BOOL CapRecUnderline;

説明	TRUE：レシートのアンダーライン属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlp2Color プロパティ

形式	BOOL CapSlp2Color;

説明	TRUE：スリップの2色印刷が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpBarCode プロパティ

形式	BOOL CapSlpBarCode;

説明	TRUE：スリップのバーコード印刷が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpBitmap プロパティ

形式	BOOL CapSlpBitmap;

説明	TRUE：スリップのビットマップ印刷が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpBold プロパティ

形式	BOOL CapSlpBold;

説明	TRUE：スリップのボールド属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpBothSidesPrint プロパティ 	第1.5版で追加

形式	BOOL CapSlpBothSidesPrint;

説明	TRUEであれば、スリップ印刷は、両面印字が可能です。可能でなければFALSEが設定されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpCartridgeSensorプロパティ 	 第1.5版で追加

形式	LONG CapSlpCartridgeSensor;

説明	このプロパティは、スリップ カートリッジ センサーの機能を示します。

CapSlpPresentプロパティがFALSEであれば、このプロパティには、“0”が設定されます。そうでなければ、次に示すいずれかの値の論理和が設定されます。

値	意味

PTR_CART_REMOVED
カートリッジが取り除かれていることを示すための機能があります。

PTR_CART_EMPTY	カートリッジが空であることを示すための機能があります。

PTR_CART_NEAREND	カラーカートリッジがニアエンドであることを示すための機能があります。

PTR_CART_CLEANING
ヘッドのクリーニング実行中を示す機能があります。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	SlpCartridgeStateプロパティ、SlpCurrentCartridgeプロパティ、 CartridgeNotifyプロパティ

CapSlpColorプロパティ 	第1.5版で追加

形式	LONG CapSlpColor;

説明	スリップカラー印刷機能を示します。

CapSlpPresentプロパティがFALSEであれば、このプロパティには、“0”が設定されます。そうでなければ、サポートするカラーを示します。

CapSlpColorプロパティは、次に示すいずれかの値の論理和が設定されます。

値	意味

PTR_COLOR_PRIMARY
プライマリ カートリッジが搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM1
カスタム カートリッジ1が搭載されています。 (セカンダリーカラーは、多くの場合 赤)

PTR_COLOR_CUSTOM2
カスタム カートリッジ2が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM3
カスタム カートリッジ3が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM4
カスタム カートリッジ4が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM5
カスタム カートリッジ5が搭載されています。

PTR_COLOR_CUSTOM6
カスタム カートリッジ6が搭載されています。

PTR_COLOR_CYAN	フルカラー印刷のためにシアンカートリッジがが搭載されています。

PTR_COLOR_MAGENTA
フルカラー印刷のためにマジェンダカートリッジが搭載されています。

PTR_COLOR_YELLOW
フルカラー印刷のためにイエロー カートリッジが搭載されています。

PTR_COLOR_FULL	フルカラー印字が可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpDhigh プロパティ

形式	BOOL CapSlpDhigh;

説明	TRUE：スリップの縦倍角属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpDwide プロパティ

形式	BOOL CapSlpDwide;

説明	TRUE：スリップの横倍角属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpDwideDhigh プロパティ

形式	BOOL CapSlpDwideDhigh;

説明	TRUE：スリップの縦横倍角属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpEmptySensor プロパティ

形式	BOOL CapSlpEmptySensor;

説明	TRUE：スリップが「用紙無しセンサ」を持ちます。
FALSE：持ちません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpFullslip プロパティ

形式	BOOL CapSlpFullslip;

説明	TRUE：スリップはフルスリップ型です。用紙一杯に印刷できます。
FALSE：スリップは「バリデーション」型です。この場合、印字行数は、通常制限されます。また、バリデーションスリップが使用されている間は、レシートやジャーナルへのアクセスができません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpItalic プロパティ

形式	BOOL CapSlpItalic;

説明	TRUE：スリップのイタリック属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpLeft90 プロパティ

形式	BOOL CapSlpLeft90;

説明	TRUE：スリップの左90度属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpNearEndSensor プロパティ

形式	BOOL CapSlpNearEndSensor;

説明	TRUE：スリップの「用紙ニアエンドセンサ」が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpPageMode プロパティ	第1.9版で追加

形式	BOOL CapSlpPageMode;

説明	TRUE：スリップステーションにページモード機能があります。
FALSE：ありません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpPresent プロパティ

形式	BOOL CapSlpPresent;

説明	TRUE：スリップステーションが存在します。
FALSE：存在しません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpRight90 プロパティ

形式	BOOL CapSlpRight90;

説明	TRUE：スリップの右90度回転属性が可能です。 
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpRotate180 プロパティ

形式	BOOL CapSlpRotate180;

説明	TRUE：スリップの180度回転属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSlpRuledLineプロパティ                               第1.13版で追加

形式	Long CapSlpRuledLine;

説明	レシートの印刷可能な罫線を示します。

次に示すいずれかの値の論理和が設定されます。

値	意味

PTR_RL_HORIZONTAL(=1)	横罫線を印刷する機能があります。

PTR_RL_VERTICAL(=2)	縦罫線を印刷する機能があります。

罫線印刷機能が無い場合は、このプロパティには“0”が設定されます。

CapSlpPresentプロパティがFALSEであれば、このプロパティには、“0”が設定されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapSlpPresentプロパティ、DrawRuledLineメソッド

CapSlpUnderline プロパティ

形式	BOOL CapSlpUnderline;

説明	TRUE：スリップのアンダーライン属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapTransaction プロパティ					第1.11版で追加

形式	BOOL CapTransaction;

説明	TRUE：一括処理が各ステーションで有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CartridgeNotifyプロパティ  R/W	第1.5版で追加

形式	LONG CartridgeNotify;

説明	このプロパティは、カートリッジの状態通知機能の有効/無効を示します。 このプロパティは、アプリケーションにより設定されます。

CartridgeNotifyの値は下記の通りです：

値	意味

PTR_CN_DISABLED	コントロールは、アプリケーションに対してカートリッジ状態通知を提供しません。カートリッジ状態通知に関するStatusUpdateEventsは通知されず、またJrnCartridgeState、 RecCartridgeState、SlpCartridgeStateプロパティには何も設定されません。

PTR_CN_ENABLED	DeviceEnabledがTRUEに設定されると、コントロールはカートリッジ状態通知に関するStatusUpdateEventsの通知や、JrnCartridgeState、RecCartridgeState、 SlpCartridgeStateプロパティの更新が始まります。発生するイベントやプロパティに設定される値は、 CapJrnCartridgeSensorプロパティ、 CapRecCartridgeSensorプロパティ、 CapSlpCartridgeSensorプロパティの値に依存します。

CartridgeNotify プロパティは、デバイスがディセーブルの間、すなわちDeviceEnabledプロパティがFALSEの間のみ設定が可能です。

このプロパティはOpenメソッドによりOPOS_CN_DISABLEDに初期化されます。この設定により、OPOSの従来バージョンとの互換性を保ちます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいすれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティの設定に成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	次のいずれかが発生しました。

デバイスは既にイネーブルです。

CartridgeNotifyプロパティは、OPOS_CN_ENABLEDですが、 CapJrnCartridgeSensorプロパティ、CapRecCartridgeSensorプロパティ、CapSlpCartridgeSensorプロパティは0です。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapJrnCartridgeSensor プロパティ、CapRecCartridgeSensor プロパティ、CapSlpCartridgeSensor プロパティ、JrnCartridgeState プロパティ、RecCartridgeState プロパティ、SlpCartridgeStateプロパティ

CharacterSet プロパティ   R/W	第1.10版で更新

形式	LONG CharacterSet;

説明	文字の印字に用いるキャラクタを設定します。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

このプロパティには、次に示す値の内の一つが設定されます。

値	意味

Range 101 - 199	デバイス特有のキャラクタを設定します。コードページにもASCII、Windows ANSIにも当てはまりません。

Range 400 - 990	コードページを設定します。標準の内の一つと適合します。

PTR_CS_UNICODE	Unicodeを設定します。この定数の値は997です。

PTR_CS_ASCII	ASCIIキャラクタを設定します。0x20と0x7Fの間のASCIIキャラクタをサポートします。この定数値は998です。

PTR_CS_ANSI	PTR_CS_WINDOWSと同じ値を持っています。

PTR_CS_WINDOWS	Windows ANSIキャラクタを設定します。この定数値は999です。これは正確には、Windowsのコードページ1252と等しい。

Range 1000 and higher	Windowsのコードページ；標準値の一つと適合します。

このプロパティに関する追加情報については、付録Cの「キャラクターセットのマッピング」を参照してください。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な値が使用されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CharacterSetListプロパティ

CharacterSetList プロパティ

形式 	BSTR CharacterSetList;

説明	キャラクタ設定番号の文字列。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。ASCII数字からなる番号設定の文字列はカンマによって区切られます。たとえば文字列が"101,850,999"で設定されれば、デバイス特有のキャラクタとコードぺージ850とWindows ANSI キャラクタがサポートされます。

参照	CharacterSetプロパティ

CoverOpen プロパティ

形式	BOOL CoverOpen;

説明	TRUE：POSプリンタのカバーが開いています。
FALSE：閉まっています。

CapCoverSensorプロパティがFALSEならば、POSプリンタはカバーオープンセンサを持ちません。そして、このプロパティは常にFALSEを返します。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにしている間に初期化され、現状を保持します。

ErrorLevel プロパティ					第1.11版で追加

形式	LONG ErrorLevel;

説明	エラー状態の重大さを示します。

このプロパティには、次に示す値の内の一つが設定されます。

値		     意味

PTR_EL_NONE	エラー状態ではありません。

PTR_EL_RECOVERABLE	復帰可能エラーが発生しました。（例：用紙無しエラー。）

PTR_EL_FATAL	復帰不可能エラーが発生しました。（例：内部的なプリンタ欠陥。）

このプロパティは、ErrorEventが通知される前に、コントロールにより設定されます。エラーが解除されれば、このプロパティはPTR_EL_NONEに変わります。

ErrorStation プロパティ

形式	LONG ErrorStation;

説明	エラーを検出した時に、印刷しているステーションを保持します。

このプロパティには、次に示す値の内の一つが設定されます。

PTR_S_JOUNAL,  PTR_S_RECEIPT,  PTR_S_SLIP, PTR_S_JOUNAL_RECEIPT,  PTR_S_JOUNAL_SLIP, PTR_S_RECEIPT_SLIP, 
PTR_TWO_RECEIPT_JOURNAL,  PTR_TWO_SLIP_JPURNAL, PTR_TWO_SLIP_RECEIPT

このプロパティはErrorEventが通知される前に設定されます。

ErrorString プロパティ					第1.11版で追加

形式	BSTR ErrorString;

説明	現在のエラーについてのベンダー固有の記述を保持します。

このプロパティは、ErrorEventが通知される前に、コントロールにより設定されます。この記述を利用しないならば、プロパティには空文字列が設定されます。エラーが解除されれば、このプロパティは空文字列に変わります。

FlagWhenIdle プロパティ   R/W

形式 	BOOL FlagWhenIdle;

説明	TRUE：POSプリンタコントロールがアイドル状態であれば、StatusUpdateEventを通知します。
FALSE：このイベントは通知されません。

このステータスイベントが通知されると、FlagWhenIdleは自動的にFALSEにリセットされます。

このプロパティを使用してステータスイベントを利用することにより、アプリケーションは全ての非同期出力が終了した時を知ることができます。出力が正常終了した時、またはClearOutputメソッドもしくはErrorEventを受け取ったイベントハンドラにより出力が削除された時に、イベントが通知されます。

もし、FlagWhenIdleプロパティをTRUEに設定する時に、Stateプロパティが既にOPOS_S_IDLEであれば、StatusUpdateEventは直ちに通知されます。従って、非同期出力の終了とこのフラグの設定のすれ違いを気にせずに、アプリケーションはこのイベントを使用できます。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

FontTypefaceList プロパティ					第1.11版で追加

形式	BSTR FontTypefaceList;

説明	プリンタによりサポートされるフォントやフォントタイプを指定する文字列です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。フォントまたはフォントタイプからなる文字列はカンマによって区切られます。アプリケーションは、フォントタイプ指定のエスケープシーケンス(ESC|#fT)を使うことにより、プリンタに対するフォントまたはフォントタイプを選択します。文字”#”はリストの中のフォントまたはフォントタイプの番号(1、2など)に置き換わります。

日本では、このプロパティは｢明朝｣フォントと「ゴシック」フォントをしばしば含みます。その他のフォントやフォントタイプは、他の国でサポートされるかもしれません。

空文字列は、デフォルトのフォントタイプだけがサポートされていることを示します。

参照	「印字データとエスケープシーケンス」

JrnCartridgeStateプロパティ 	第1.5版で追加

形式	LONG JrnCartridgeState;

説明	現在選択されているジャーナルのカートリッジ（インク、リボン、トナー）の状態を示します。

値は次の通りです。

値	意味

PTR_CART_UNKNOWN	下記のいずれかの理由により、カートリッジ状態を決定できません。

CapJrnCartridgeSensor＝0
デバイスは、カートリッジ状態通知機能をサポートしていません。

CartridgeNotify = PTR_CN_DISABLED
カートリッジ状態通知機能は、ディセーブルです。

DeviceEnabled = FALSE
デバイスがイネーブルになるまで、カートリッジ状態監視は行われません。

PTR_CART_REMOVED
JrnCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジは取り外されています。

PTR_CART_EMPTY	JrnCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジは空です。

PTR_CART_CLEANING
JrnCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジはクリーニングを行っています。

PTR_CART_NEAREND	JrnCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジはニアエンドです。

PTR_CART_OK	JrnCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジは正常です。

カートリッジの状態が上記の複数に合致する場合は、上記の定数の順で優先的に値が設定されます。このプロパティは、デバイスをイネーブルにしている間に初期化され、現状を保持します。

参照	JrnCurrentCartridgeプロパティ、CapJrnCartridgeSensor プロパティ、CartridgeNotify プロパティ

JrnCurrentCartridgeプロパティ R/W　第1.8版で更新

形式	LONG JrnCurrentCartridge;

説明	このプロパティは、現在選択されているジャーナルカートリッジを指定します。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、初期化されます。CapJrnPresentプロパティがFALSEならば、このプロパティはゼロに初期化されます。そうでなければ、この値は、 CapJrnColorプロパティによって指定されたカラーカートリッジの１つでなければなりません。（ PTR_COLOR_FULLは設定できません。）

JrnCurrentCartridgeプロパティの設定は、 JrnCartridgeStateプロパティも更新するかもしれません。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティの設定に成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な値が指定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapJrnPresentプロパティ、JrnCartridgeStateプロパティ

JrnEmpty プロパティ

形式 	BOOL JrnEmpty;

説明	TRUE：ジャーナルは用紙切れです。
FALSE：ジャーナルの用紙はあります。

CapJrnEmptySensorがFALSEならば、このプロパティの値は常にFALSEです。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにしている間に初期化され、現状を保持します。

参照	JrnNearEndプロパティ

JrnLetterQuality プロパティ  R/W

形式 	BOOL JrnLetterQuality;

説明	TRUE：ジャーナルは高品質モードで印字されます。
FALSE：ジャーナルは高速モードで印字されます。

双方向印字能力をもつPOSプリンタにおいて、カラム位置がより正確になるようにするためには、高品質モード（単一方向印字）に設定します。

もしMapModeがPTR_MM_DOTSであれば、本プロパティへの値の設定は、JrnLineWidth,JrnLineHeight,それにJrnLineSpacingの値も更新する可能性があります。（詳細については「MapModeプロパティ」の脚注を参照してください。）

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、FALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

JrnLineChars プロパティ  R/W

形式 	LONG JrnLineChars;

説明	ジャーナルの一行に印字される半角文字の文字数（行文字幅）です。

この値が、サポートされている行文字幅に変われば、文字幅はその指定された値に設定されます。正確な幅がサポートできない場合、値がプリンタがサポートする最大値よりも小さいならば、サポートされている行文字幅の中で、指定された値より大きく、かつ最も近い値に設定されます。（例えば、36をセットしてプリンタがライン毎に30あるいは40のいずれかの文字数を印刷することができるならば、サービスオブジェクトは文字のサイズ「40」を選んで、それぞれのラインの上に最高36文字をプリントするべきです。）

もし、値がプリンタがサポートする最大値よりも大きく、文字幅がサポートできなければ、エラーが返されます。（例えば、42をセットしてプリンタがライン毎に30あるいは40のいずれかの文字数を印刷することができるならば、サービスオブジェクトはリクエストをサポートすることができません。）

JrnLineCharsを設定することにより、JrnLineWidth、JrnLineHeight、JrnLineSpacingも更新されるかもしれません。なぜなら、文字のピッチやフォントが変わるかもしれないからです。

JrnLineCharsの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、POSプリンタのデフォルトの行文字幅に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な行文字幅が指定されました。

参照	JrnLineCharsListプロパティ

JrnLineCharsList プロパティ

形式	BSTR JrnLineCharsList;

説明	ジャーナルによりサポートされる行文字幅を含む文字列です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

文字列は、カンマによって分けられるASCII数字の設定から成ります。
たとえば、文字列が”32,36,40”ならば、ジャーナルは、32文字、36文字、40文字の行幅をサポートします。

参照	JrnLineCharsプロパティ

JrnLineHeight プロパティ  R/W

形式 	LONG JrnLineHeight;

説明	ジャーナル印刷の行の高さです。MapModeで定義された単位で表記します。

現在の文字の幅と一緒にサポートできる高さに変更されれば、その行の高さがこの値に設定されます。もし、正確な高さがサポートされていなければ、その高さは最も近似のサポートされている値に設定されます。

JrnLineCharsが変わると、JrnLineHeightは、選択された幅に対するデフォルトの行高さに更新されます。

JrnLineHeightの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、POSプリンタのデフォルトの行高さに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

JrnLineSpacing プロパティ  R/W

形式 	LONG JrnLineSpacing;

説明	通常文字の印刷行の高さを示します。すなわち、印字行の高さと行間スペースの高さの両方を加えたものです。本プロパティはMapModeで定義された単位で表記します。

プリンタによってサポートされる行間に変更されれば、その行間はこの値に設定されます。もし、その行間がサポートされなければ、その行間は最も近似的にサポートされる値に設定されます。

JrnLineCharsまたはJrnLineHeightが変わると、JrnLineSpacingは、選択された幅あるいは高さに対するデフォルトの行間に更新されます。

JrnLineSpacingの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、POSプリンタのデフォルトの行間に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

JrnLineWidth プロパティ

形式 	LONG JrnLineWidth;

説明	JrnLineCharsの一行の幅です。MapModeで定義された単位で表記します。

JrnLineCharsを設定すると、JrnLineWidthも更新されます。

JrnLineWidthの値は、デバイスをイネーブルにした時に、POSプリンタのデフォルトの行幅に初期化されます。

JrnNearEnd プロパティ

形式 	BOOL JrnNearEnd;

説明	TRUE：ジャーナル用紙がニアエンドです。
FALSE：ニアエンドではありません。

もし、CapJrnNearEndSensorがFALSEならば、このプロパティの値は常にFALSEです。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにした時に初期化され、イネーブルしている間、カレント値が保持されます。

参照	JrnEmptyプロパティ

MapCharacterSet プロパティ 　R/W　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.7版で追加

形式 	BOOL MapCharacterSet;

説明	TRUE：印字の際にサービスオブジェクトはアプリケーションから渡された文字をCharacterSetプロパティで選択された文字セットにマップします。
FALSE：マッピングはサポートされません。この場合、アプリケーションはCharacterSetプロパティで選択された文字セットへのマップを保証する必要があります。

CapMapCharacterSetプロパティがFALSEならば、このプロパティの値は常にFALSEです。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CharacterSetプロパティ、CapMapCharacterSetプロパティ

MapMode プロパティ  R/W

形式	LONG MapMode;

説明	プリンタのマッピングモードを示します。マッピングモードは他のプロパティで使用されるラインの高さや行間を示すような尺度の単位を定義します。

以下のマップモードをサポートしています。

値	意味

PTR_MM_DOTS	POSプリンタのドット幅。この幅は、各POSプリンタによって異なるかもしれません。1

PTR_MM_TWIPS	1インチの1/1440。

PTR_MM_ENGLISH	0.001インチ。

PTR_MM_METRIC	0.01ミリメータ。

MapModeを設定すると、JrnLineHeight、JrnLineSpacing、JrnLineWidth、RecLineHeight、RecLineSpacing、RecLineWidth、SlpLineHeight、SlpLineSpacing、SlpLineWidthも変化するかもしれません。

MapModeの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、PTR_MM_DOTSに初期化されます。POSプリンタ以外のデバイスでは、PTR_MM_DOTSに初期化されるとは限りません。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正なマッピングモードが指定されました。

PageModeArea プロパティ	第1.9版で追加

形式	BSTR PageModeArea;

説明	PageModeStationプロパティに指定したステーションのページモード領域を、MapModeプロパティで指定した単位で保持します。ページモード領域は、ページモード印刷領域とは異なり、プリンタのハードウェア的な能力で決定されます。このプロパティは、ページモード領域の幅と高さを表すカンマ区切りの2つのASCII数字で構成されます。

例えば、文字列が"450,800"であれば、ページモード領域は幅450単位、高さ800単位です。そのステーションのページモード領域は、左上隅(0,0)と右下隅(449,799)で囲まれる長方形で示されます。

このプロパティにアクセスする前に、PageModeStationプロパティに有効なステーションを指定して下さい。有効なステーションが指定されていない場合、空文字列を返します。

参照	MapModeプロパティ、PageModeStationプロパティ

PageModeDescriptor プロパティ	第1.9版で追加

形式	LONG PageModeDescriptor;

説明	PageModeStationプロパティに指定したステーションで利用可能なページモード機能を、下記の値の論理和で示します。

値	意味

PTR_PM_BITMAP	PageModeStationプロパティに指定したステーションで、ビットマップ印刷ができます。

PTR_PM_BARCODE	PageModeStationプロパティに指定したステーションで、バーコード印刷ができます。

PTR_PM_BM_ROTATE	PageModeStationプロパティに指定したステーションで、ビットマップの回転印刷ができます。

PTR_PM_BC_ROTATE	PageModeStationプロパティに指定したステーションで、バーコードの回転印刷ができます。

PTR_PM_OPAQUE	文字と画像とその背景は、不透明体として処理されます。ページモード領域上にすでに配置された印刷データの上に、別の印刷データを重ねて配置すると、先に配置した印刷データは後で配置した印刷データに隠されます。

このプロパティにアクセスする前に、PageModeStationプロパティに有効なステーションを指定して下さい。有効なステーションが指定されていない場合、(0)を返します。

参照	PageModeStationプロパティ

PageModeHorizontalPosition R/W プロパティ	第1.9版で追加

形式	LONG PageModeHorizontalPosition;

説明	PageModeStationに指定したステーションで、ページモード印刷領域内の印刷開始位置を水平方向に補正するためのオフセット値です。MapModeプロパティに指定した単位で表記します。水平方向とは、PageModePrintDirectionプロパティで設定した印刷方向と同じ方向を指します。値を小刻みに指定することができないデバイスの場合、それに最も近い位置から印刷を開始します。

このプロパティは、現在位置ではなくて、最後に指定した水平方向のオフセット値を返します。このプロパティにアクセスする前に、PageModeStationプロパティに有効なステーションを指定して下さい。有効なステーションが指定されていない場合、(0)を返します。

PageModeHorizontalPositionプロパティの使い方を、以下のコード記述例で示します。

myptr.setMapMode(PTR_MM_ENGLISH);

myptr.setPageModeStation(PTR_S_RECEIPT);

myptr.pageModePrint(PTR_PM_PAGE_MODE);

// Set print area to 2 inches by 0.5 inches

myptr.setPageModePrintArea(“0,0,2000,500”);

myptr.setPageModePrintDirection(PTR_PD_LEFT_TO_RIGHT);

myptr.setPageModeHorizontalPosition(1500);

myptr.printNormal(PTR_S_RECEIPT, “123456789012345678901234567890\n”);

上記のコードを記述した場合、下記のレシート印刷結果となります。

参照	MapModeプロパティ、PageModePrintDirectionプロパティ、PageModeStationプロパティ

PageModePrintArea R/W プロパティ	第1.9版で追加

形式	BSTR PageModePrintArea;

説明	PageModeStationプロパティに指定したステーションのページモード印刷領域を、MapModeプロパティで指定した単位で保持します。ページモード印刷領域のサイズは、ページモード領域より大きく取ることはできません。

このプロパティは、カンマ区切りの4つのASCII数字で構成されます。始点の水平方向座標、始点の垂直方向座標、水平方向の幅、垂直方向の高さ、の順に列挙します。例えば文字列が、"50,100,200,400"である場合、そのステーションのページモード印刷領域は、左上隅(50,100)と右下隅(249,499)で囲まれる長方形で示されます。このプロパティは、"0,0,0,0"に初期化されます。

ページモード印刷領域の右端を超える文字は、次の行に印刷されます。ページモード印刷領域の下端を超える文字と画像は、印刷されません。具体例を示します。

myptr.setMapMode(PTR_MM_ENGLISH);

myptr.setPageModeStation(PTR_S_RECEIPT);

myptr.pageModePrint(PTR_PM_PAGE_MODE);

// Set print area to half inch square block

myptr.setPageModePrintArea(“0,0,500,500”);

myptr.setPageModePrintDirection(PTR_PD_LEFT_TO_RIGHT);

myptr.printNormal(PTR_S_RECEIPT,“123456789012345678901234567890\n”);

上記のコードを記述した場合、下記のレシート印刷結果となります。

このプロパティにアクセスする前に、PageModeStationプロパティに有効なステーションを指定して下さい。有効なステーションが指定されていない場合、空文字列を返します。

参照	MapModeプロパティ、PageModeStationプロパティ

PageModePrintDirection R/W プロパティ	第1.9版で追加

形式	LONG PageModePrintDirection;

説明	ページモード印刷領域の印刷方向を保持します。印刷方向は以下です。

値	意味

PTR_PD_LEFT_TO_RIGHT	ページモード印刷領域の左上隅を始点に、左から右方向へ印刷します。通常の印刷方向です。

PTR_PD_BOTTOM_TO_TOP	ページモード印刷領域の左下隅を始点に、下から上方向へ印刷します。左90度の回転印刷です。

PTR_PD_RIGHT_TO_LEFT	ページモード印刷領域の右下隅を始点に、右から左方向へ印刷します。180度の回転印刷です。

PTR_PD_TOP_TO_BOTTOM	ページモード印刷領域の右上隅を始点に、上から下方向へ印刷します。右90度の回転印刷です。

このプロパティは、Openメソッド実行後、最初にイネーブルされた時点で、PTR_PD_LEFT_TO_RIGHTに初期化されます。

このプロパティを変更すると、PageModeHorizontalPositionプロパティとPageModeVerticalPositionプロパティで示される印刷開始点の補正方向も変化します。このプロパティの変更は、現在編集中のページモード印刷領域に対してのみ効果があります。ページモード印刷領域を切り替えることで、文字の回転方向を組み合わせたレシートや単票を印刷することができます。具体例を示します。

myptr.setMapMode(PTR_MM_ENGLISH);

myptr.setPageModeStation(PTR_S_RECEIPT);

myptr.pageModePrint(PTR_PM_PAGE_MODE);

// Set print area to half inch square block

myptr.setPageModePrintArea(“0,0,500,500”);

myptr.setPageModePrintDirection(PTR_PD_LEFT_TO_RIGHT);

myptr.printNormal(PTR_S_RECEIPT,“123456789012345678901234567890\n”);

myptr.setPageModePrintArea(“500,0,500,500”);

myptr.setPageModePrintDirection(PTR_PD_BOTTOM_TO_TOP);

myptr.printNormal(PTR_S_RECEIPT,“123456789012345678901234567890\n”);

myptr.setPageModePrintArea(“1000,0,500,500”);

myptr.setPageModePrintDirection(PTR_PD_RIGHT_TO_LEFT);

myptr.printNormal(PTR_S_RECEIPT,“123456789012345678901234567890\n”);

myptr.setPageModePrintArea(“1500,0,500,500”);

myptr.setPageModePrintDirection(PTR_PD_TOP_TO_BOTTOM);

myptr.printNormal(PTR_S_RECEIPT,“123456789012345678901234567890\n”);

上記のコードを記述した場合、下記のレシート印刷結果となります。

同様に文字を回転させることもできます。

myptr.setMapMode(PTR_MM_ENGLISH);

myptr.setPageModeStation(PTR_S_RECEIPT);

myptr.pageModePrint(PTR_PM_PAGE_MODE);

myptr.pageModeVerticalPosition(100);

myptr.pageModeHorizontalPosition(200);

myptr.setPageModePrintArea(“0,0,1000,500”);

myptr.setPageModePrintDirection(PTR_PD_LEFT_TO_RIGHT);

myptr.printNormal(PTR_S_RECEIPT, “Normal print.\n”);

myptr.setPageModePrintArea(“1000,0,1000,500”);

myptr.setPageModePrintDirection(PTR_PD_TOP_TP_BOTTOM);

myptr.printNormal(PTR_S_RECEIPT, “Rotated right 90 print.\n”);

myptr.setPageModePrint(PTR_PM_NORMAL);

上記のコードを記述した場合、下記のレシート印刷結果となります。

このプロパティにアクセスする前に、PageModeStationプロパティに有効なステーションを指定して下さい。有効なステーションが指定されていない場合、(0)を返します。

参照	PageModeHorizontalPositionプロパティ、PageModeStationプロパティ、PageModeVerticalPositionプロパティ

PageModeStation R/W プロパティ	第1.9版で追加

形式	LONG PageModeStation;

説明	ページモード機能の対象とするステーションを指定します。このとき、ステーション毎に個別の値を保持しているプロパティは、その値が切り替わります。PageModePrintメソッドの対象となるステーションも切り替わります。一度に指定できるステーションは、PTR_S_RECEIPTかPTR_S_SLIPのいずれか一方のみです。ページモード機能を持つステーションが存在しなければ、0に初期化されます。2つ以上のステーションがページモード機能を持つ場合、このプロパティで切り替えてください。

このプロパティは、Openメソッドにより0に初期化されます。ページモード機能のプロパティやメソッドにアクセスする前に、必ずこのプロパティに有効なステーションを指定して下さい。

参照	PageModePrintメソッド

PageModeVerticalPosition R/W プロパティ	第1.9版で追加

形式	LONG PageModeVerticalPosition;

説明	PageModeStationに指定したステーションで、ページモード印刷領域内の印刷開始位置を垂直方向に補正するためのオフセット値です。MapModeプロパティに指定した単位で表記します。垂直方向とは、PageModePrintDirectionプロパティで設定した印刷方向に対して垂直な方向です。値を小刻みに指定することができないデバイスの場合、それに最も近い位置から印刷を開始します。このプロパティは、現在位置ではなくて、最後に指定した垂直方向のオフセット値を返します。

PageModeVerticalPositionプロパティの使い方を、以下のコード記述例で示します。

myptr.setMapMode(PTR_MM_ENGLISH);

myptr.setPageModeStation(PTR_S_RECEIPT);

myptr.pageModePrint(PTR_PM_PAGE_MODE);

// Set print area to 2 inches by 0.5 inches

myptr.setPageModePrintArea(“0,0,2000,500”);

myptr.setPageModePrintDirection(PTR_PD_LEFT_TO_RIGHT);

myptr.setPageModeVerticalPosition(250);

myptr.printNormal(PTR_S_RECEIPT,“123456789012345678901234567890\n”);

上記のコードを記述した場合、下記のレシート印刷結果となります。

このプロパティにアクセスする前に、PageModeStationプロパティに有効なステーションを指定して下さい。有効なステーションが指定されていない場合、(0)を返します。

参照	MapModeプロパティ、PageModePrintDirectionプロパティ、PageModeStationプロパティ

RecBarCodeRotationList プロパティ			第1.11版で追加、第1.7版で更新

形式	BSTR RecBarCodeRotationList;

説明	この文字列は、レシートのバーコードが回転できる方向を示します。

このプロパティは、 Openメソッドにより初期化されます。文字列は、カンマで区切られた回転方向を示す文字列群で構成されます。空文字列は、バーコード印刷がサポートされていないことを示します。回転方向を示す文字列は、

値	意味

0	バーコードは通常の方向に印刷できます。

R90	バーコードは右90度に回転印刷できます。

L90	バーコードは左90度に回転印刷できます。

180	バーコードは180度(倒立)に回転印刷できます。

例えば、文字列が”0,180”ならば、プリンタは通常のバーコード印刷と倒立したバーコード印刷が可能です。

参照	RotateSpecialプロパティ; PrintBarCodeメソッド、RotatePrintメソッド

RecBitmapRotationList プロパティ			                     第1.7版で追加

形式	BSTR RecBitmapRotationList;

説明	この文字列は、レシートのビットマップが回転できる方向を示します。

このプロパティは、 Openメソッドにより初期化されます。文字列は、カンマで区切られた回転方向を示す文字列群で構成されます。空文字列は、ビットマップ印刷がサポートされていないことを示します。回転方向を示す文字列は、

値	意味

0	ビットマップは通常の方向に印刷できます。

R90	ビットマップは右90度に回転印刷できます。

L90	ビットマップは左90度に回転印刷できます。

180	ビットマップは180度(倒立)に回転印刷できます。

例えば、文字列が”0,180”ならば、プリンタは通常のビットマップ印刷と倒立したビットマップ印刷が可能です。

参照	PrintBitmapメソッド、RotatePrintメソッド

RecCartridgeStateプロパティ 	第1.5版で追加

形式	LONG RecCartridgeState;

説明	現在選択されているレシートのカートリッジ（インク、リボン、トナー）の状態を示します。

値は次の通りです。

値	意味

PTR_CART_UNKNOWN	下記のいずれかの理由により、カートリッジ状態を決定できません。

CapRecCartridgeSensor＝0
デバイスは、カートリッジ状態通知機能をサポートしていません。

CartridgeNotify = PTR_CN_DISABLED
カートリッジ状態通知機能は、ディセーブルです。

DeviceEnabled = FALSE
デバイスがイネーブルになるまで、カートリッジ状態監視は行われません。

PTR_CART_REMOVED
RecCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジは取り外されています。

PTR_CART_EMPTY	RecCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジは空です。

PTR_CART_CLEANING
RecCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジはクリーニングを行っています。

PTR_CART_NEAREND	RecCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジはニアエンドです。

PTR_CART_OK	RecCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジは正常です。

カートリッジの状態が上記の複数に合致する場合は、上記の定数の順で優先的に値が設定されます。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにしている間に初期化され、現状を保持します。

参照	RecCurrentCartridgeプロパティ、CapRecCartridgeSensor プロパティ、CartridgeNotify プロパティ

RecCurrentCartridgeプロパティ R/W　第1.8版で更新

形式	LONG RecCurrentCartridge;

説明	このプロパティは、現在選択されているレシートカートリッジを指定します。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、初期化されます。CapRecPresentプロパティがFALSEならば、このプロパティはゼロに初期化されます。

そうでなければ、この値は、 CapRecColorプロパティによって指定されたカラーカートリッジの１つでなければなりません。（ PTR_COLOR_FULLは設定できません。）

RecCurrentCartridgeプロパティの設定は、 RecCartridgeStateプロパティも更新するかもしれません。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティの設定に成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な値が指定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapRecPresentプロパティ、RecCartridgeStateプロパティ

RecEmpty プロパティ

形式	BOOL RecEmpty;

説明	TRUE：レシート用紙は紙切れです。
FALSE：レシート用紙はあります。

CapRecEmptySensorプロパティがFALSEならば、このプロパティの値は常にFALSEです。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにしている間に初期化され、現状を保持します。

参照	RecNearEndプロパティ

RecLetterQuality プロパティ  R/W

形式	BOOL RecLetterQuality;

説明	TRUE：レシートは高品質モードで印字されます。
FALSE：レシートは高速モードで印字されます。

双方向印字能力をもつPOSプリンタにおいて、カラム位置がより正確になるようにするには、高品質モード（単一方向印字）に設定します。

ビットマップは、高品質モードでは高密度のグラフィックで印刷され、高速モードでは低密度のグラフィックで印刷されます。

もしMapModeがPTR_MM_DOTSであれば、本プロパティへの値の設定は、RecLineWidth,RecLineHeight,それにRecLineSpacingの値も更新する可能性があります。（詳細については「MapModeプロパティ」の脚注を参照してください。）

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、FALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

参照	MapModeプロパティ、RecLineHeightプロパティ、RecLineSpacingプロパティ、RecLineWidthプロパティ

RecLineChars プロパティ  R/W

形式	LONG RecLineChars;

説明	レシートの一行に印字される半角文字の文字数（行文字幅）です。

この値が、サポートされている行文字幅に変われば、文字幅はその指定された値に設定されます。正確な幅がサポートできない場合、値がプリンタがサポートする最大値よりも小さいならば、サポートされている行文字幅の中で、指定された値より大きく、かつ最も近い値に設定されます。（例えば、36をセットしてプリンタがライン毎に30あるいは40のいずれかの文字数を印刷することができるならば、サービスオブジェクトは文字のサイズ「40」を選んで、それぞれのラインの上に最高36文字をプリントするべきです。）

もし、値がプリンタがサポートする最大値よりも大きく、文字幅がサポートできなければ、エラーが返されます。（例えば、42をセットしてプリンタがライン毎に30あるいは40のいずれかの文字数を印刷することができるならば、サービスオブジェクトはリクエストをサポートすることができません。）

RecLineCharsを設定することにより、RecLineWidth、RecLineHeight、RecLineSpacingも更新されるかもしれません。なぜなら、文字のピッチやフォントが変わるかもしれないからです。

RecLineCharsの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、POSプリンタのデフォルトの行文字幅に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な行文字幅が指定されました。

参照	RecLineCharsListプロパティ

RecLineCharsList プロパティ

形式	BSTR RecLineCharsList;

説明	レシートによりサポートされる行文字幅を含む文字列です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

文字列は、カンマによって分けられるASCII数字の設定から成ります。
たとえば、文字列が”32,36,40”ならば、レシートは、32文字、36文字、40文字の行幅をサポートします。

参照	RecLineCharsプロパティ

RecLineHeight プロパティ  R/W

形式	LONG RecLineHeight;

説明	レシート印刷の行の高さです。MapModeで定義された単位で表記します。

現在の文字の幅と一緒にサポートできる高さに変更されれば、その行の高さがこの値に設定されます。もし、正確な高さがサポートされていなければ、その高さは最も近似のサポートされている値に設定されます。

RecLineCharsが変わると、RecLineHeightは、選択された幅に対するデフォルトの行高さに更新されます。

RecLineHeightの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、POSプリンタのデフォルトの行高さに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

参照	RecLineCharsプロパティ

RecLineSpacing プロパティ  R/W

形式	LONG RecLineSpacing;

説明	通常文字の印刷行の高さを示します。すなわち、印字行の高さと行間スペースの高さの両方を加えたものです。プリンタの種類や現在の行間の値によっては、縦倍角文字はこの値を超えるかも知れません。本プロパティはMapModeで定義された単位で表記します。

POSプリンタによってサポートされる行間に変更されれば、その行間はこの値に設定されます。もし、その行間がサポートされなければ、その行間は最も近似的にサポートされる値に設定されます。

RecLineCharsまたはRecLineHeightが変わると、RecLineSpacingは、選択された幅あるいは高さに対するデフォルトの行間に更新されます。

RecLineSpacingの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、POSプリンタのデフォルトの行間に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

RecLinesToPaperCut プロパティ

形式	LONG RecLinesToPaperCut;

説明	レシート用紙が切られる前に、進まなければならない行数を保持します。

CapRecPapercutがTRUEならば、これは用紙カット機構に着くまでの行数です。そうでなければ、これは手動の切断バーまでの行数です。

プロパティRecLineCharsやRecLineHeight、RecLineSpacingを変えることによって、このプロパティが変わるかもしれません。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

RecLineWidth プロパティ

形式	LONG RecLineWidth;

説明	RecLineCharsの一行の幅です。MapModeで定義された単位で表記します。

RecLineCharsを設定すると、RecLineWidthも更新されます。

RecLineWidthの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、POSプリンタのデフォルトの行幅に初期化されます。

RecNearEnd プロパティ

形式	BOOL RecNearEnd;

説明	TRUE：レシート用紙がニアエンドです。
FALSE：ニアエンドではありません。

もし、CapRecNearEndSensorがFALSEならば、このプロパティの値は常にFALSEです。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにした時に初期化され、イネーブルしている間、カレント値が保持されます。

参照	RecEmptyプロパティ

RecSidewaysMaxChars プロパティ

形式	LONG RecSidewaysMaxChars;

説明	サイドウェイモード（左90度または右90度回転印刷）において、各行に印刷される半角文字の最大文字数です。

CapRecLeft90とCapRecRight90の両方がFALSEならば、RecSidewaysMaxCharsは0です。

RecLineHeightとRecLineSpacing、RecLineCharsプロパティを変えることにより、このプロパティは変わるかもしれません。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

参照	RecSidewaysMaxLinesプロパティ

RecSidewaysMaxLines プロパティ

形式	LONG RecSidewaysMaxLines;

説明	サイドウェイモード（左90度または右90度回転印刷）において、印刷される最大行数です。

CapRecLeft90とCapRecRight90の両方がFALSEならば、RecSidewaysMaxLinesは0です。

RecLineHeightとRecLineSpacing、RecLineCharsプロパティを変えることにより、このプロパティは変わるかもしれません。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

参照	RecSidewaysMaxCharsプロパティ

RotateSpecial プロパティ   R/W					第1.11版で追加

形式	LONG RotateSpecial;

説明	バーコードの回転方向を示します。

このプロパティは、 OpenメソッドによりPTR_RP_NORMALに初期化されます。

このプロパティには、次に示す値の内の一つが設定されます。

値		意味

PTR_RP_NORMAL		次のバーコードを通常の方向で印刷します。

PTR_RP_RIGHT90	右90度に回転印刷します。

PTR_RP_LEFT90	左90度に回転印刷します。

PTR_RP_ROTATE180	180度に回転印刷します。つまり、倒立して印刷します。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値		意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正なプロパティ値が指定されました。

参照	PrintBarCodeメソッド

SlpBarCodeRotationList プロパティ			第1.11版で追加、第1.7版で更新

形式	BSTR SlpBarCodeRotationList;

説明	この文字列は、スリップのバーコードが回転できる方向を示します。

このプロパティは、 Openメソッドにより初期化されます。文字列は、カンマで区切られた回転方向を示す文字列群で構成されます。空文字列は、バーコード印刷がサポートされていないことを示します。回転方向を示す文字列は、

値		意味

0	バーコードは通常の方向に印刷できます。

R90	バーコードは右90度に回転印刷できます。

L90	バーコードは左90度に回転印刷できます。

180	バーコードは180度(倒立)に回転印刷できます。

例えば、文字列が”0,180”ならば、プリンタは通常のバーコード印刷と倒立したバーコード印刷が可能です。

参照	RotateSpecialプロパティ; PrintBarCodeメソッド、RotatePrintメソッド

SlpBitmapRotationList プロパティ			                     第1.7版で追加

形式	BSTR SlpBitmapRotationList;

説明	この文字列は、スリップのビットマップが回転できる方向を示します。

このプロパティは、 Openメソッドにより初期化されます。文字列は、カンマで区切られた回転方向を示す文字列群で構成されます。空文字列は、ビットマップ印刷がサポートされていないことを示します。回転方向を示す文字列は、

値		意味

0	ビットマップは通常の方向に印刷できます。

R90	ビットマップは右90度に回転印刷できます。

L90	ビットマップは左90度に回転印刷できます。

180	ビットマップは180度(倒立)に回転印刷できます。

例えば、文字列が”0,180”ならば、プリンタは通常のビットマップ印刷と倒立したビットマップ印刷が可能です。

参照	PrintBitmapメソッド、RotatePrintメソッド

SlpCartridgeStateプロパティ 	第1.5版で追加

形式	LONG SlpCartridgeState;

説明	現在選択されているスリップのカートリッジ（インク、リボン、トナー）の状態を示します。

値は次の通りです。

値	意味

PTR_CART_UNKNOWN	下記のいずれかの理由により、カートリッジ状態を決定できません。

CapSlpCartridgeSensor＝0
デバイスは、カートリッジ状態通知機能をサポートしていません。

CartridgeNotify = PTR_CN_DISABLED
カートリッジ状態通知機能は、ディセーブルです。

DeviceEnabled = FALSE
デバイスがイネーブルになるまで、カートリッジ状態監視は行われません。

PTR_CART_REMOVED
SlpCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジは取り外されています。

PTR_CART_EMPTY	SlpCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジは空です。

PTR_CART_CLEANING
SlpCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジはクリーニングを行っています。

PTR_CART_NEAREND	SlpCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジはニアエンドです。

PTR_CART_OK	SlpCurrentCartridgeプロパティで選択されているカートリッジは正常です。

カートリッジの状態が上記の複数に合致する場合は、上記の定数の順で優先的に値が設定されます。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにしている間に初期化され、現状を保持します。

参照	SlpCurrentCartridgeプロパティ、CapSlpCartridgeSensor プロパティ、CartridgeNotify プロパティ

SlpCurrentCartridgeプロパティ R/W　第1.8版で更新

形式	LONG SlpCurrentCartridge;

説明	このプロパティは、現在選択されているスリップカートリッジを指定します。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、初期化されます。CapSlpPresentプロパティがFALSEならば、このプロパティはゼロに初期化されます。

そうでなければ、この値は、 CapSlpColorプロパティによって指定されたカラーカートリッジの１つでなければなりません。（ PTR_COLOR_FULLは設定できません。）

SlpCurrentCartridgeプロパティの設定は、 SlpCartridgeStateプロパティも更新するかもしれません。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティの設定に成功しました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な値が指定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapSlpPresentプロパティ、SlpCartridgeStateプロパティ

SlpEmpty プロパティ

形式	BOOL SlpEmpty;

説明	TRUE：スリップ用紙が設定されていません。
FALSE：スリップ用紙はあります。

CapSlpEmptySensorプロパティがFALSEならば、このプロパティの値は常にFALSEです。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにしている間に初期化され、現状を保持します。

備考　スリップ用紙無しセンサは、印刷する前にスリップ用紙が挿入されているかどうかを判定するために用いられ、さらに、スリップ用紙が定位置に留まっていることを監視できます。このセンサは通常、スリップのプリンタヘッド位置より一行以上上に設置されます。

逆に、スリップ用紙ニアエンドセンサ（設置されていれば）は、スリップ用紙の終了が近づいたことを判定するために用いられます。このセンサは通常、スリップのプリンタヘッド位置より一行以上下に設置されます。

参照	SlpNearEndプロパティ

SlpLetterQuality プロパティ  R/W

形式	BOOL SlpLetterQuality;

説明	TRUE：スリップは高品質モードで印字されます。
FALSE：スリップは高速モードで印字されます。

双方向印字能力をもつPOSプリンタにおいて、カラム位置がより正確になるようにするには、高品質モード（単一方向印字）に設定します。

ビットマップは、高品質モードでは高密度のグラフィックで印刷され、高速モードでは低密度のグラフィックで印刷されます。

もしMapModeがPTR_MM_DOTSであれば、 本プロパティへの設定は、SlpLineWidth,SlpLineHeight,それにSlpLineSpacingも更新する可能性があります。（詳細については「MapModeプロパティ」の脚注を参照してください。）

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、FALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

SlpLineChars プロパティ  R/W

形式	LONG SlpLineChars;

説明	スリップの一行に印字される半角文字の文字数（行文字幅）です。

この値が、サポートされている行文字幅に変われば、文字幅はその指定された値に設定されます。正確な幅がサポートできない場合、値がプリンタがサポートする最大値よりも小さいならば、サポートされている行文字幅の中で、指定された値より大きく、かつ最も近い値に設定されます。（サービスオブジェクトは、スリップ用紙が差し込まれたスリップテーブルの側面に最も近いカラム位置で、リクエストされた文字列を印刷するべきです。例えば、オペレーターがテーブル側面に対して右端にスリップを差し込んで、SlpLineChars が36にセットされ、そしてプリンタがライン毎に60文字を印刷するならば、サービスオブジェクトは左端マージンにおいて24のスペースを加え、25から60までのカラムで文字列を印刷するべきです。）

もし、値がプリンタがサポートする最大値よりも大きく、文字幅がサポートできなければ、エラーが返されます。（例えば、65をセットしてプリンタがライン毎に60の文字数を印刷することができる場合、サービスオブジェクトはリクエストをサポートすることができません。）

SlpLineCharsを設定することにより、SlpLineWidth、SlpLineHeight、SlpLineSpacingも更新されるかもしれません。なぜなら、文字のピッチやフォントが変わるかもしれないからです。

SlpLineCharsの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、プリンタのデフォルトの行文字幅に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な行文字幅が指定されました。

参照	SlpLineCharsListプロパティ

SlpLineCharsList プロパティ

形式	BSTR SlpLineCharsList;

説明	スリップによりサポートされる行文字幅を含む文字列です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

文字列は、カンマによって分けられるASCII数字の設定から成ります。 
たとえば、文字列が”32,36,40”ならば、スリップは、32文字、36文字、40文字の行幅をサポートします。

参照	SlpLineCharsプロパティ

SlpLineHeight プロパティ  R/W

形式	LONG SlpLineHeight;

説明	スリップ印刷の行の高さです。MapModeで定義された単位で表記します。

現在の文字の幅と一緒にサポートできる高さに変更されれば、その行の高さがこの値に設定されます。もし、正確な高さがサポートされていなければ、その高さは最も近似のサポートされている値に設定されます。

SlpLineCharsが変わると、SlpLineHeightは、選択された幅に対するデフォルトの行高さに更新されます。

SlpLineHeightの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、プリンタのデフォルトの行高さに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

参照	SlpLineCharsプロパティ

SlpLinesNearEndToEnd プロパティ

形式	LONG SlpLinesNearEndToEnd;

説明	用紙ニアエンドセンサがTRUEになった後に、POSプリンタがスリップ用紙の終わりに着くまでに印字できる行数です。

このプロパティは、できる限り多くの行数が印刷されるように、スリップ用紙の利用を最適化するために利用されます。

SlpLineHeightあるいはSlpLineSpacing、SlpLineCharsプロパティが変わることによって、このプロパティが変わるかもしれません。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

参照	SlpEmptyプロパティ、SlpNearEndプロパティ

SlpLineSpacing プロパティ  R/W

形式	LONG SlpLineSpacing;

説明	通常文字の印刷行の高さを示します。すなわち、印字行の高さと行間スペースの高さの両方を加えたものです。プリンタの種類や現在の行間の値によっては、縦倍角文字はこの値を超えるかも知れません。本プロパティはMapModeで定義された単位で表記します。

POSプリンタによってサポートされる行間に変更されれば、その行間はこの値に設定されます。もし、その行間がサポートされなければ、その行間は最も近似的にサポートされる値に設定されます。

SlpLineCharsまたはSlpLineHeightが変わると、SlpLineSpacingは、選択された幅あるいは高さに対するデフォルトの行間に更新されます。

SlpLineSpacingの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、POSプリンタのデフォルトの行間に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

SlpLineWidth プロパティ

形式	LONG SlpLineWidth;

説明	SlpLineCharsの一行の幅です。MapModeで定義された単位で表記します。

SlpLineCharsを設定すると、SlpLineWidthも更新されます。

SlpLineWidthの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、POSプリンタのデフォルトの行幅に初期化されます。

SlpMaxLines プロパティ

形式	LONG SlpMaxLines;

説明	スリップ用紙に印刷できる最大行数です。

CapSlpFullslipプロパティがTRUEの時、この値は0になり、制限のない最大スリップ長であることを指示します。

CapSlpFullslipプロパティがFALSEの時、この値は0以外になります。

SlpLineHeightあるいはSlpLineSpacing、SlpLineCharsプロパティが変わることにより、このプロパティが変わるかもしれません。

SlpMaxLinesの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、初期化されます。

SlpNearEnd プロパティ

形式	BOOL SlpNearEnd;

説明	TRUE：スリップ用紙がニアエンドです。
FALSE：ニアエンドではありません。

用紙ニアエンドセンサは、時々”trailing edge”センサとも呼ばれ、スリップ用紙の下端を参照します。

もし、CapSlpNearEndSensorがFALSEならば、このプロパティの値は常にFALSEです。

このプロパティは、デバイスをイネーブルにした時に初期化され、イネーブルしている間、カレント値に保持されます。

備考　スリップ用紙無しセンサは、印刷する前にスリップ用紙が挿入されているかどうかを判定するために用いられ、さらに、スリップ用紙が定位置に留まっていることを監視できます。このセンサは通常、スリップのプリンタヘッド位置より一行以上上に設置されます。

逆に、スリップ用紙ニアエンドセンサ（設置されていれば）は、スリップ用紙の終了が近づいたことを判定するために用いられます。このセンサは通常、スリップのプリンタヘッド位置より一行以上下に設置されます。

参照	SlpEmptyプロパティ、SlpLinesNearEndToEndプロパティ

SlpSidewaysMaxChars プロパティ

形式	LONG SlpSidewaysMaxChars;

説明	サイドウェイモード（左90度または右90度回転印刷）において、各行に印刷される半角文字の最大文字数です。

CapSlpLeft90とCapSlpRight90の両方がFALSEならば、SlpSidewaysMaxCharsは0です。

SlpLineHeightとSlpLineSpacing、SlpLineCharsプロパティを変えることにより、このプロパティは変わるかもしれません。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

参照	SlpSidewaysMaxLinesプロパティ

SlpSidewaysMaxLines プロパティ

形式	LONG SlpSidewaysMaxLines;

説明	サイドウェイモード（左90度または右90度回転印刷）において、印刷される最大行数です。

CapSlpLeft90とCapSlpRight90の両方がFALSEならば、SlpSidewaysMaxLinesは0です。

SlpLineHeightとSlpLineSpacing、SlpLineCharsプロパティを変えることにより、このプロパティは変わるかもしれません。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

参照	SlpSidewaysMaxCharsプロパティ

SlpPrintSideプロパティ	第1.5版で追加、第1.7版で更新

形式	LONG SlpPrintSide;

説明	現在のスリップ印字面を保持します。

スリップ用紙が挿入されていなければ、このプロパティは、 PTR_PS_UNKNOWNになります。

プリンタが両面印刷機能を持っている場合、CapSlpBothSidePrintプロパティにはTUREが設定されます。スリップが挿入された時、PTR_PS_SIDE1かPTR_PS_SIDE2のいずれかが格納されます。このプロパティの値は、ChangePrintSideメソッドを実行された場合に、変更されます。

プリンタが両面印刷機能を持っていなければ、CapSlpBothSidePrintプロパティにはFASEが設定され、スリップが挿入された時には、PTR_PS_SIDE1が設定されます。

プリンタが両面印刷機能を持っている場合、 BeginInsertion/EndInsertionメソッドが実行された後にSlpPrintSideプロパティの値は、PTR_PS_SIDE1が設定されます。しかし、MICRのBeginInsertion/EndInsertionメソッドが実行された後のSlpPrintSideプロパティの値は、PTR_PS_SIDE1とは限りません。この場合、 SlpPrintSideプロパティは、バリデーション印刷面を示します。

値	意味

PTR_PS_UNKNOWN	スリップ用紙が挿入されていません。

PTR_PS_SIDE1	デフォルト印刷面です。（スリップを挿入した後、プリンタはただちにこの面に印刷できます。）

PTR_PS_SIDE2	印刷できるもう片方の面です。（デフォルト面の裏側です。）

このプロパティは、デバイスをイネーブルにしている間に初期化され、現状を保持します。

参照	CapSlpBothSidesPrintプロパティ、ChangePrintSideメソッド

## メソッド

BeginInsertion メソッド

形式	LONG BeginInsertion (LONG Timeout);

Timeoutパラメータは、メソッドを失敗するまでに与えられるミリ秒数です。

０の場合、このメソッドは取り込みモードを行い、即時に適切なステータスを戻します。

OPOS_FOREVER(-1)の場合、このメソッドは取り込みモードを行い、フォームが挿入されるかエラーが発生するまで待ちます。

説明	スリップ用紙の挿入処理を開始する時にこのメソッドを呼び出します。

このメソッドが呼ばれると、スリップは、スリップ用紙を扱う挿入口を開けたり、スリップ用紙挿入モードにすることにより、スリップ用紙を受け取る準備をします。このメソッドは、スリップ用紙の挿入をコントロールするEndInsertionと組になっています。

もし、POSプリンタデバイスが挿入モードに設定できなければ、アプリケーションにエラーが返されます。そうでなければ、POSプリンタコントロールは以下のどちらかになるまで、スリップ用紙の挿入を監視し続けます。

スリップ用紙の挿入に成功した場合：

この場合、POSプリンタコントロールは、OPOS_SUCCESSを返します。

Timeoutミリ秒が経過するまでにスリップ用紙が挿入されないか、エラーがPOSプリンタデバイスによって報告された場合：

この場合、POSプリンタコントロールはOPOS_E_TIMEOUTか、あるいは他のエラーを返します。しかし、POSプリンタデバイスはスリップ用紙挿入モードを維持します。これによって、アプリケーションはユーザと対話して処理を行うことができ、BeginInsertionメソッドを再発行できます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	POSプリンタはスリップを持っていません。 (CapSlpPresentプロパティ参照) あるいは、無効なTimeoutパラメータが指定されています。

OPOS_E_TIMEOUT	スリップ用紙が適切に挿入されずに、指定された時間が経過しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	EndInsertionメソッド、BeginRemovalメソッド、EndRemovalメソッド

BeginRemoval メソッド

形式	LONG BeginRemoval (LONG Timeout);

Timeoutパラメータは、メソッドを失敗するまでに与えられるミリ秒数です。

０の場合、このメソッドは排出モードを行い、即時に適切なステータスを戻します。

OPOS_FOREVER(-1)の場合、このメソッドは排出モードを行い、フォームが排出されるかエラーが発生するまで待ちます。

説明	スリップ用紙の排出処理を開始する時にこのメソッドを呼び出します。

このメソッドが呼ばれると、スリップは、スリップ用紙を扱う挿入口を開けたり、スリップ用紙排出モードにすることにより、スリップ用紙を排出する準備をします。このメソッドは、スリップ用紙の挿入をコントロールするEndRemovalと組になっています。

もし、POSプリンタデバイスが排出あるいは除去モードに設定できなければ、アプリケーションにエラーが返されます。そうでなければ、POSプリンタコントロールは以下のどちらかになるまで、スリップ用紙の排出を監視し続けます。

スリップ用紙の排出に成功した場合：

この場合、POSプリンタコントロールは、OPOS_SUCCESSを返します。

Timeoutミリ秒が経過するまでにスリップ用紙が排出されないか、エラーがPOSプリンタデバイスによって報告された場合：

この場合、POSプリンタコントロールはOPOS_E_TIMEOUTか、あるいは他のエラーを返します。しかし、POSプリンタデバイスはスリップ用紙排出モードを維持します。これによって、アプリケーションはユーザと対話して処理を行うことができ、BeginRemovalメソッドを再発行できます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	POSプリンタはスリップを持っていません。 (CapSlpPresentプロパティ参照) あるいは、無効なTimeoutパラメータが指定されています。

OPOS_E_TIMEOUT	スリップ用紙が適切に排出されずに、指定された時間が経過しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BeginInsertionメソッド、EndInsertionメソッド、EndRemovalメソッド

ChangePrintSideメソッド	第1.9版で更新

形式	LONG ChangePrintSide (LONG Side);

Sideパラメータは、印刷面を示します。 Side値がPTR_PS_SIDE1であれば、用紙のデフォルトの印刷面を選択することを意味します。

（デフォルトの印刷面とは、電源を投入し用紙を挿入したあと直ちに印字することができる面です。BeginInsertion/EndInsertionメソッドが実行された後は、 PTR_PS_SIDE1が選択されます。）

Side値がPTR_PS_SIDE2であれば、電源投入後のデフォルトの面とは反対の面を選択することを意味します。（ PTR_PS_SIDE1の反対側の面）

Side値がPTR_PS_OPPOSITEであれば、現在選択されている面とは反対の面を切り替えて選択することを意味します。（ 例えば、 SlpPrintSideプロパティがPTR_PS_SIDE1であった場合、PTR_PS_SIDE2に変更されます。）

説明	印刷面を選択するために使用します。

用紙の両面に印刷する機能を実現します。用紙の向きを変える機種と用紙の両面に印字ヘッドが搭載されている機種があります。

用紙が挿入されていなければ、エラーを返します。

SideがSlpPrintSideプロパティと違うか、SideがPTR_PS_OPPOSITEであれば、用紙面が変更され、用紙の先頭へフィードします。SideがSlpPrintSideプロパティと同じであれば何も起こらず、 OPOS_SUCCESSが返ります。

メソッド実行中は、SlpPrintSideプロパティが変更されるかもしれません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_BUSY	出力中のため実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	スリップ印刷ステーションは、プリンタには存在しません。(CapSlpPresentプロパティを参照。)
スリップ印刷ステーションは、両面印刷に対応していません。 (CapSlpBothSidesPrintプロパティを参照。)

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。 

	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLIP_EMPTY:
スリップ用紙がありません。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_EMPTY:
スリップカートリッジが空です。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED:
スリップカートリッジが取り外されています。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING:
スリップヘッドがクリーニング中です。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	SlpPrintSideプロパティ、CapSlpBothSidesPrintプロパティ、CapSlpPresentプロパティ

ClearPrintAreaメソッド	第1.9版で追加

形式	LONG ClearPrintArea ();

説明	PageModePrintAreaプロパティで定義したページモード印刷領域上の印刷データを消去します。

ページモード領域全体を消去したい場合は、PageModeAreaプロパティで示される領域と同等の領域をPageModePrintAreaプロパティに指定し、PTR_PM_CANCELを引数としてClearPrintAreaメソッドを呼び出します。

このメソッドを呼び出す前に、PageModeStationプロパティに有効なステーションを指定して下さい。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	PageModeAreaプロパティ、PageModePrintAreaプロパティ、PageModeStationプロパティ; PageModePrintメソッド

CutPaper メソッド	第1.9版で更新

形式	LONG CutPaper (LONG Percentage);

Percentageパラメータは、カットすべき用紙のパーセンテージを示します。定数PTR_CP_FULLCUTあるいは値100によって、用紙はフルカットされます。他の値では、部分カットされます。

説明	レシート用紙を切る時にこのメソッドを呼び出します。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

用紙カットのできる多くのPOSプリンタが、フルカットと部分カットの両方を実行できます。いくつかのPOSプリンタは、ミシン目カットやほとんどフルカットのような、段階的な部分カットを提供します。カットの正確なタイプは、POSプリンタの能力によって変わりますが、以下の一般的なガイドが使われます。

値	意味

100	フルカット。

90	とても簡単に切れるように、紙のほんの少しの部分を残して切ります。

70	完全に切ることが多少難しく、不意に触ることによって切れない程度に、紙にミシン目を入れます。

50	紙に部分的にミシン目を入れます。

PrintNormalやPrintImmediateメソッド呼び出しの際に、用紙カットのエスケープシーケンスを用いても用紙カットを行うことができます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

OPOS_E_ILLEGAL	不正なパーセンテージが指定されたり、レシートが存在しなかったり （CapRecPresentプロパティ参照）、レシートが用紙カット機構を持たない場合です。（CapRecPapercut プロパティ参照）または、レシートステーションがページモードを終了していません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。 
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
レシート用紙がありません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「印字データとエスケープシーケンス」

DrawRuledLine メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.13版で追加

形式	LONG DrawRuledLine(LONG Station, BSTR PositionList, LONG LineDirection,
	LONG LineWidth, LONG LineStyle, LONG LineColor);

パラメータ	説明

Station	使用するステーション。通常はPTR_S_RECEIPTまたはPTR_S_SLIPです。

PositionList	罫線の位置を指定します。

LineDirection	罫線の方向を指定します。PTR_RL_HORIZONTAL(横罫線)、またはPTR_RL_VERTICAL(縦罫線)です。

LineWidth	罫線の太さを指定します。DOT単位で指定します。

LineStyle	罫線の種類を指定します。罫線の種類は下記のとおりです。
PTR_LS_SINGLE_SOLID_LINE(=1)	
PTR_LS_DOUBLE_SOLID_LINE(=2)	
PTR_LS_BROKEN_LINE(=3)	
PTR_LS_CHAIN_LINE(=4)

LineColor	罫線の色を指定します。エスケープシーケンスのカスタムカラー(ESC|#rC)の”#”で指定する値と同じです。

説明	指定されたステーションに対して、罫線を描画します。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、 AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

PositionListパラメータの文字列は、LineDirectionの指定が横罫線と縦罫線の場合で異なります。

横罫線の場合：

横罫線の描画開始位置と長さを示すコンマで区切られたASCII数字で始まり、ASCIIセミコロン(“;”)の区切りによって複数の横罫線を指定できます。描画開始位置と長さはMapModeプロパティの単位で指定可能です。

下記は、PositionListパラメータの例です。

- “0,500”
左から0ドットを描画開始位置とし500ドットの長さの罫線を描画します。

- “0,200;300,100”
左から0ドットを描画開始位置とし200ドットの長さの横罫線を描画します。また、左から300ドットを描画開始位置とし100ドットの長さの横罫線を描画します。

縦罫線の場合：

縦罫線の描画位置を示すコンマで区切られたASCII数字で指定できます。描画位置はMapModeプロパティの単位で指定可能です。

下記は、PositionListパラメータの例です。

- “0,100,400,500”
左から0ドット目、100ドット目、400ドット目, 500ドット目に縦罫線を描画します。

縦罫線は、その後の印字動作を行った場合に描画されます。

縦罫線の描画を終了する場合は、PositionListに空文字列(“”)を指定します。

描画位置の基点は回転印字モードによって変わります。

- Normal:左上

- Right90:右上

- Left90:左下

- Rotate180:右下

LineWidthパラメータで罫線の太さを指定できます。デバイスでサポートされていない太さが指定された場合、デバイスでサポートしている適切な値が適用されます。

LineStyleパラメータで罫線の種類を指定できます。デバイスでサポートされていない種類が指定された場合、デバイスでサポートしている適切な種類が適用されます。

LineColorパラメータで罫線の色を指定できます。デバイスでサポートされていない種類が指定された場合、デバイスでサポートしている適切な色が適用されます。

このメソッドは、一括印字モード、もしくは回転印字モードでサービス(デバイス)が印字データをバッファリングしている時に使用できます。それ以外のモードで使用した場合、エラーが返されます。(デバイスによっては90度回転で罫線を印刷できないものがあります。この場合はエラーが返されます。)

ClearOutputメソッド、もしくは印刷モードを変更した場合、縦罫線の指定は終了します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

OPOS_E_ILLEGAL	以下のエラーの内の一つが起こりました。
・指定されたパラメータが不正です。
・印刷モードが不正です。

OPOS_E_EXTENDED

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
指定されたレシートは、用紙が挿入されていません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_ CARTRIDGE_EMPTY:
レシートのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED:
レシートのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING:
レシートのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_EMPTY:
指定されたスリップには、用紙が挿入されていません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_ CARTRIDGE_EMPTY:
スリップのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED:
スリップのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING:
スリップのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	MapModeプロパティ

EndInsertion メソッド

形式	LONG EndInsertion ();

説明	用紙の挿入処理を終了する時にこのメソッドを呼び出します。

このメソッドが呼ばれると、POSプリンタは用紙挿入モードを抜けます。もしスリップデバイスが用紙挿入口を持っていれば、それはこのメソッドによりクローズされます。もし、用紙がデバイス内に見つかれば、OPOS_SUCCESSがアプリケーションに返されます。もし、用紙が無ければ、OPOS_EPTR_SLP_EMPTYが返されます。

このメソッドは用紙の挿入をコントロールするBeginInsertionメソッドと組になっています。もし、用紙がスリップ内にある時間を決めるためにPOSプリンタセンサを使いたいならば、アプリケーションはBeginInsertionが成功した後すぐに、このメソッドを呼んだ方がよいでしょう。代わりに、アプリケーションはこのメソッドを呼ぶ前に、ユーザに注意を促して、キーの押下を待ってもよいでしょう。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_BUSY	出力中のため実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	プリンタはスリップ用紙の挿入モードではありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いている一方で、デバイスが挿入モードを抜けました。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_EMPTY:
用紙が挿入されずに、デバイスが挿入モードを抜けました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BeginInsertionメソッド、BeginRemovalメソッド、EndRemovalメソッド

EndRemoval メソッド

形式	LONG EndRemoval ();

説明	用紙の排出処理を終了する時にこのメソッドを呼び出します。

このメソッドが呼ばれると、POSプリンタは用紙の排出あるいは除去モードを抜けます。もしスリップデバイス内に用紙が見つからなければ、OPOS_SUCCESSがアプリケーションに返されます。もし、用紙があれば、OPOS_EPTR_SLP_FORMが返されます。

このメソッドは用紙の排出をコントロールするBeginRemovalメソッドと組になっています。もし、用紙が排出し終えた時間を決めるためにPOSプリンタセンサを使いたいならば、アプリケーションはBeginRemovalが成功した後すぐに、このメソッドを呼んだ方がよいでしょう。代わりに、アプリケーションはこのメソッドを呼ぶ前に、ユーザに注意を促して、キーの押下を待ってもよいでしょう。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_BUSY	出力中のため実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	POSプリンタがスリップの排出モードではありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_FORM:
用紙がまだ存在する一方で、デバイスが排出モードを抜けました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BeginInsertionメソッド、EndInsertionメソッド、BeginRemovalメソッド

MarkFeedメソッド 	第1.5版で追加

形式	LONG MarkFeed (LONG Type);

Typeパラメータは、マーク付き用紙のハンドリングの種類を示します。

Typeパラメータの値は次の通りです。

Value	Meaning

PTR_MF_TO_TAKEUP	マーク付き用紙を、取り出せる位置までフィードします。

PTR_MF_TO_CUTTER	マーク付き用紙を、自動カッターのカット位置の上までフィードします。

PTR_MF_TO_CURRENT_TOF	現在のマーク付き用紙の先頭を印字位置までフィードします。（リバースフィード）

PTR_MF_TO_NEXT_TOF	次のマーク付き用紙の先頭を印字位置までへフィードします。

説明	このメソッドは、レシート用紙用のマーク付き用紙を利用するために使用されます。

このメソッドは、 AsyncModeプロパティがFALSEであれば非同期で、 AsyncModeプロパティがTRUEであれば、同期で実行されます。

TypeがPTR_MF_TO_TAKEUPであれば、プリンタは、オペレータが手動で切り離せるように現在のマーク付き用紙をフィードします。

TypeがPTR_MF_TO_CUTTERであれば、プリンタは、マーク付き用紙をオートカッターによって切り離すことができる位置までフィードします。続いてCutPaperメソッドを使用する事により、マーク付き用紙を切り離す事ができます。

TypeがPTR_MF_TO_CURRENT_TOFであれば、現在のマーク付き用紙の先頭を印字位置までフィードします。（現在のマーク付き用紙の先頭が印字位置よりも先にある場合は、リバースフィードします。）

TypeがPTR_MF_TO_NEXT_TOFであれば、次のマーク付き用紙の先頭を印字位置までへフィードします。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	レシート印刷ステーションは、マーク付き用紙のハンドリング機能をサポートしていません。（CapRecMarkFeedプロパティを参照）

OPOS_E_BUSY	出力中のため実行できません。(AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。)

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
指定されたレシートは、用紙がありません。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_ CARTRIDGE_EMPTY:
レシートのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED:
レシートのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING:
レシートのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapRecMarkFeedプロパティ

PageModePrintメソッド 	第1.1１版で更新

形式	LONG PageModePrint (LONG Control);

Controlパラメータの値は次の通りです。

値	意味

PTR_PM_PAGE_MODE	ページモードを開始します。

PTR_PM_PRINT_SAVE	ページモード印刷領域の印刷データを印刷し、その印刷データを保存します。繰り返し印刷する場合に用います。

PTR_PM_NORMAL	ページモード印刷領域の印刷データを印刷し、その印刷データを消去し、ページモードを終了します。

PTR_PM_CANCEL	ページモード印刷領域の印刷データを消去し、何も印刷せずにページモードを終了します。

説明	PageModeStationプロパティに指定したステーションを対象として、ページモードを開始/終了します。

ControlにPTR_PM_PAGE_MODEを指定した場合、ページモードを開始します。その後、PTR_PM_PRINT_SAVE、PTR_PM_NORMAL、PTR_PM_CANCELを指定してPageModePrintメソッドが呼び出されるまでの間、PrintNormal、PrintBarCode、PrintBitmap、PrintMemoryBitmapメソッドで印刷データをバッファリングすることができます（プリンタ内にバッファリングするか、サービスオブジェクト内にバッファリングするかは、プリンタの能力に依存します）。（この間に呼び出されたメソッドは、印刷データをバッファリングするだけで、印刷を開始することはありません。また、AsyncModeプロパティの設定は、ページモード機能に影響を与えません。それぞれの操作に対して、OutputIDが割り当てられることも、OutputCompleteEventが通知されることもありません。）

ControlにPTR_PM_PRINT_SAVEを指定した場合、ページモードが継続します。PrintNormal、PrintBarCode、PrintBitmap、PrintMemoryBitmapメソッドでバッファリングした印刷データがあれば、それを保存して、印刷します。ページモード領域内に印刷データを追加して、同じレイアウトで印刷したい場合に用います。

ControlにPTR_PM_NORMALを指定した場合、ページモードを終了し、通常の状態へ遷移します。PrintNormal、PrintBarCode、PrintBitmap、PrintMemoryBitmapメソッドでバッファリングした印刷データがあれば、それを印刷します。バッファリングした印刷データは保存されません。

ControlにPTR_PM_CANCELを指定した場合、ページモードを終了し通常の状態へ遷移します。PrintNormal、PrintBarCode、PrintBitmap、PrintMemoryBitmapメソッドでバッファリングした印刷データがあっても、それらは印刷されず、保存もされません。

PageModePrintメソッドが呼び出された時、PageModePrintAreaで定義されたページモード印刷領域上のすべての印刷データが印刷され、ページモード印刷領域の下端まで紙送りされます。複数のページモード印刷領域が定義されていた場合は、それぞれのページモード印刷領域上のすべての印刷データが印刷され、最も下方に配置されているページモード印刷領域の下端まで紙送りされます（下図を参照して下さい）。

ページモード領域全体が、1つのトランザクションとして一括処理されます。AsyncModeプロパティがTRUEであれば非同期的に、FALSEであれば同期的に処理されます。

ClearOutputメソッドが呼び出されると、ページモードを終了し通常の状態へ遷移します。このとき、バッファリングした印刷データも消去されます。

ページモード機能は、トランザクション印刷の中で利用することはできますが、回転印刷の中で利用することはできません。

このメソッドを呼び出す前に、PageModeStationプロパティに有効なステーションを指定して下さい。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	PageModeStationプロパティで指定されたステーションが存在しない（CapRecPresent、CapSlpPresentプロパティを参照）か、CapXxxPageModeプロパティがFALSEです。または、PageModeStationプロパティで指定されたステーションがページモードに遷移していない状態で、ControlパラメータにPTR_PM_NORMAL、PTR_PM_PRINT_SAVE、またはPTR_PM_CANCELが指定されました。

OPOS_E_BUSY	出力中のため実行できません。(AsyncModeがFALSEで、ControlパラメータにPTR_PM_NORMAL、PTR_PM_PRINT_SAVE、またはPTR_PM_CANCELが指定された時のみ返されます。)

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapXxxPageModeプロパティ、PageModePrintAreaプロパティ、PageModeStationプロパティ

PrintBarCode メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.１4版で更新

形式	LONG PrintBarCode (LONG Station, BSTR Data, LONG Symbology, LONG Height, LONG Width, LONG Alignment, LONG TextPosition);

パラメータ	説明

Station	使用するステーション。通常はPTR_S_RECEIPTまたはPTR_S_SLIPです。

Data	バーコードの文字列。

データのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

Symbology	使用されるバーコードタイプ。

以下の値を参照。

Height	バーコードの高さ。MapModeで定義された単位で表記します。

Width	バーコードの幅。MapModeで定義された単位で表記します。

Alignment	バーコードの位置。下記の値を参照。

TextPosition	文字列の位置。以下の値を参照。

Alignmentパラメータの値は、

値	意味

PTR_BC_LEFT	左寄せ。

PTR_BC_CENTER	センタリング。

PTR_BC_RIGHT	右寄せ。

その他	バーコード印刷を開始する左端からの距離。MapModeで定義された単位で表記します。

TextPositionパラメータの値は、

値	意味

PTR_BC_TEXT_NONE	　　　テキストは印字しない。バーコードのみ
　　　印刷します。

PTR_BC_TEXT_ABOVE	　バーコードの上にテキストを印字します。

PTR_BC_TEXT_BELOW	　バーコードの下にテキストを印字します。

本リリースでのSymbologyパラメータの値は:

値		ラベルタイプ

１次元バーコードのシンボル

PTR_BCS_UPCA		UPC-A

PTR_BCS_UPCA_S		UPC-A 補足バーコード付き

PTR_BCS_UPCE		UPC-E

PTR_BCS_UPCE_S		UPC-E 補足バーコード付き

PTR_BCS_UPCD1		UPC-D1

PTR_BCS_UPCD2		UPC-D2

PTR_BCS_UPCD3		UPC-D3

PTR_BCS_UPCD4		UPC-D4

PTR_BCS_UPCD5		UPC-D5

PTR_BCS_EAN8		EAN 8 (= JAN 8)

PTR_BCS_JAN8		JAN 8 (= EAN 8)

PTR_BCS_EAN8_S		EAN 8 補足バーコード付き

PTR_BCS_EAN13		EAN 13 (= JAN 13)

PTR_BCS_JAN13		JAN 13 (= EAN 13)

PTR_BCS_EAN13_S		EAN 13 補足バーコード付き

PTR_BCS_EAN128		EAN-128

PTR_BCS_TF		Standard (or discrete) 2 of 5

PTR_BCS_ITF		Interleaved 2 of 5

PTR_BCS_Codabar		Codabar

PTR_BCS_Code39		Code 39

PTR_BCS_Code93		Code 93

PTR_BCS_Code128		Code 128

PTR_BCS_OCRA		OCR “A”

PTR_BCS_OCRB		OCR “B”

第1.8版で追加

PTR_BCS_Code128_Parsed	Code128(Code128の特別な考慮の項目を参照)

PTR_BCS_RSS14	Reduced Space Symbology　廃止予定（第1.12版時）：PTR_BCS_GS1DATABARに置き換えます。（同じ値を持っています。）

PTR_BCS_RSS_EXPANDED	Reduced Space Symbology – Expanded　廃止予定（第1.12版時）：PTR_BCS_GS1DATABAR_Eに置き換えます。（同じ値を持っています。）

第1.12版で追加

PTR_BCS_GS1DATABAR         GS1 DataBar Omnidirectional

PTR_BCS_GS1DATABAR_S       GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

PTR_BCS_GS1DATABAR_E       GS1 DataBar Expanded

PTR_BCS_GS1DATABAR_E_S     GS1 DataBar Expanded Stacked

２次元コードのシンボル

PTR_BCS_PDF417	           PDF 417

PTR_BCS_MAXICODE           MAXICODE

第1.13版で追加

PTR_BCS_DATAMATRIX		   Data Matrix

PTR_BCS_QRCODE		   QR Code

PTR_BCS_UQRCODE	      Micro QR Code

PTR_BCS_AZTEC	      Aztec

PTR_BCS_UPDF417	      Micro PDF 417

特別なケース

PTR_BCS_OTHER	このタイプより大きいか、または等しい	ならば、サービスオブジェクトはOPOS	で未定義のシンボルキャラクタを通知しました。

第1.14版で追加

スキャナ（バーコードリーダー）デバイスの章が1.14版で更新されています。これは、すべてのPOSトランザクションにおいて一般的な内容とは限りません。従って、新しいシンボルがPOSプリンターで印刷できることは、通常、一般的な要求とはならないので、新しいシンボルは上記POSプリンターで対応すべきバーコードシンボルのリストには含まれません。しかしながら、新たに追加されたスキャナシンボルの印刷が可能ならば、それは、PTR_BCS_OTHERとして扱われる特殊な場合です。

将来、新しいPOSスキャナーコード対応要望が多くなった場合は、上記リストが更新される可能性があります。

Code 128のための特別な考慮

Code 128のバーコードタイプは、３つのコードセットで構成され、コードセットの変更、ファンクションコード、シフトコードを示すいくつかの特殊文字も含んでいます。各コードセットの文字は、以下の通りです。

コードセット		文字セット

Code A 0x00-0x5f, FNC1, FNC2, FNC3, FNC4, SHIFT, CODE B, CODE C

Code B 0x20-0x7f, FNC1, FNC2, FNC3, FNC4, SHIFT, CODE A, CODE C

Code C 0x00-0x63 for decimal values 00-99, FNC1, CODE A, CODE B

第1.7版以前

アプリケーションによって提供されるデータ形式は、第1.7版以前の版では指定されていませんでした。したがって、デフォルトのコードセットとデータの内容は、ベンダーによって異なっていました。第1.7版以前のサービスにCode 128のデータを送信するアプリケーションは、そのサービスの要求に従う必要があります。

第1.8版以降

現行のアプリケーションの移行のために、以前の版で使用されていたデータ形式をサービスがサポートすることで、symbology のPTR_BCS_Code128を維持します。（新しいサービスは、このsymbologyをPTR_BCS_Code128_Parsedとして扱うべきです。）新しいsymbologyのPTR_BCS_Code128_Parsedは、統一された構文構造でデータ形式が標準化されます。データは、選択されたコードセットに対応する値をサービスがマップするASCII文字により構成されます。Code AとCode Bでは、1対1にマッピングされます。Code Cでは、各一対の数字が0x00から0x63の範囲のひとつのCode Cの文字に変換されます。（Code Cのデータが奇数桁の数字である場合、変換の前にサービスによって先頭にゼロの数字が付加されます。）識別子である左中括弧“{”の制御文字が特殊文字を示すために使用されます。下記のテーブルリストが特殊文字をエンコードするための文字の組合せです。

Special Characters 			ASCII Representation

SHIFT 								{S

CODE A 							{A

CODE B 							{B

CODE C 							{C

FNC1 								{1

FNC2 								{2

FNC3 								{3

FNC4 								{4

{										{{

デフォルトのコードセットはベンダーによって異なるので、データの始めに最初のコード設定が必要です。

説明	指定したステーションにバーコードを印刷する時にこのメソッドを呼び出します。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、 AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

RotateSpecialプロパティがバーコードを回転することを示していれば、バーコードは回転印刷されます。HeightとWidth、TextPositionパラメータは回転前にバーコードに適用されます。例えば、PTR_BC_TEXT_BELOWが指定されると、バーコードは左に回転され、それから、テキストがバーコードの右側に印刷されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL			以下のエラーの内の一つが起こりました。
・Stationが存在しません。
・Stationがバーコード印刷をサポートしていません。
・HeightあるいはWidthが、0あるいは大きすぎます。
・サポートされていないSymbologyです。
・Symbologyでサポートされていない文字があります。
・Alignmentが、不正な値であるか、大きすぎます。
・TextPositionが、不正な値です。
・RotateSpecialの回転がサポートされていません。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
指定されたレシートは、用紙がありません。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_ CARTRIDGE_EMPTY:
レシートのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED:
レシートのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING:
レシートのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_EMPTY:
指定されたスリップには、用紙が挿入されていません。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_ CARTRIDGE_EMPTY:
スリップのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED:
スリップのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING:
スリップのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	MapModeプロパティ、RotateSpecialプロパティ

PrintBitmap メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.7版で更新

形式	LONG PrintBitmap (LONG Station, BSTR FileName, LONG Width, LONG Alignment);

パラメータ	説明

Station	使用するステーション。通常はPTR_S_RECEIPTまたはPTR_S_SLIPです。

FileName	ビットマップファイル名。bmp、gif、jpegといった、様々なファイル形式をサポートしている場合があります。少なくとも、白黒2値で、非圧縮のWindowsビットマップはサポートされています（黒のピクセルは印字され、白のピクセルは印字されません）。

Width	ビットマップの印刷幅。下記の値を参照。

Alignment	ビットマップの印刷位置。下記の値を参照。

Widthパラメータの値は、

値	意味

PTR_BM_ASIS	POSプリンタのドット当たり1ビットマップピクセルで、ビットマップを印刷します。

その他	ビットマップ幅。MapModeで定義された単位で表記します。

Alignmentパラメータの値は、

値	意味

PTR_BM_LEFT	左寄せ。

PTR_BM_CENTER	センタリング。

PTR_BM_RIGHT	右寄せ。

その他	ビットマップ印刷を開始する左端からの距離。 MapModeで定義された単位で表記します。

説明	指定したステーションにビットマップを印刷する時にこのメソッドを呼び出します。（例えばPrintNormalを用いて）送信済みかつ未印字の文字データがあった場合、文字データを印刷し自動的に改行された後、次の行にビットマップが印刷されます。PrintBitmapより後に送信された文字データは、ビットマップの次の行から印字されます。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、 AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

Widthパラメータはビットマップの変換をコントロールします。もし、WidthがPTR_BM_ASISならば、変換は実行されません。ビットマップはPOSプリンタドット当たり1ビットマップピクセルで印刷されます。このオプションの長所は、以下のことです。

- 高いパフォーマンスのビットマップ印刷ができます。

- ビットマップは、水平方向と垂直方向のドット単位がプリンタ固有のアスペクト比に調整され、良好な印刷が得られます。

もしWidthが0でなければ、ビットマップは、その幅が指定された幅でそのアスペクト比が変化しないように、拡大されたり圧縮されたりすることにより、変換されます。このオプションの長所は以下のことです。

- いろいろなプリンタに合うように、ビットマップの大きさを作ります。

- ビットマップのアスペクト比の比率を維持します。

欠点は、

- 変換しないデータよりもパフォーマンスが落ちます。

- オリジナルのビットマップでは良好ないくつかの行とイメージが、いくらかギザギザとなるかもしれません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

OPOS_E_ILLEGAL	以下のエラーの内の一つが起こりました。
・Stationが存在しません。
・Stationがビットマップ印刷をサポートして
  いません。
・Widthが大きすぎます。
・Alignmentが、不正な値であるか、大きすぎま
  す。

OPOS_E_NOEXIST	FileNameが見つかりませんでした。

OPOS_E_EXTENDED

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_TOOBIG:
ビットマップが、変換無しで印刷するにはその幅が広すぎるか、あるいは変換するには大きすぎます。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_BADFORMAT:
指定されたファイルが、ビットマップファイルでないか、あるいはサポートされていないフォーマットです。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
指定されたレシートは、用紙が挿入されていません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_ CARTRIDGE_EMPTY:
レシートのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED:
レシートのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING:
レシートのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_EMPTY:
指定されたスリップには、用紙が挿入されていません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_ CARTRIDGE_EMPTY:
スリップのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED:
スリップのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING:
スリップのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	MapModeプロパティ

PrintImmediate メソッド	第1.9版で更新

形式	LONG PrintImmediate (LONG Station, BSTR Data);

パラメータ	説明

Station  	使用するステーション。通常はPTR_S_JOURNAL、PTR_S_RECEIPTまたはPTR_S_SLIPです。

Data 	印刷される文字。プリント可能な文字とエスケープシーケンス、キャリッジリターン(13 decimal)、ニューライン/ラインフィード(10 decimal)から成ります。

詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	指定したステーションにDataを直ちに印刷する時にこのメソッドを呼び出します。

このメソッドは、直ちにそのデータを印刷しようとします。つまり、次のプリンタオペレーションになるのです。このメソッドは、非同期出力が終わっていない時に呼ばれます。PrintImmediateは、エラーイベントハンドラ内のような、非同期出力が未解決の時の例外状況で利用することを意図しています。

Data 内の特別なキャラクタの値は、

値	意味

Newline/Line Feed (10)	バッファ内のデータを印字後、次の行へ進みます。(キャリッジリターンは、その行を印刷するためには必要ありません。)

Carriage Return(13)	もし、キャリッジリターンがラインフィードのすぐ前にあるか、ラインバッファが空ならば、キャリッジリターンは無視されます。
そうでなければ、ラインバッファを印字し、プリンタは次の行には進みません。
プリンタが、キャリッジリターンを直接サポートしているものもあります。
また、プリンタが、常に次の行にフィードするものもあります。その場合には、サービスオブジェクトはラインバッファを印字し、逆フィードがサポートされているならば、逆フィードします。
もし、プリンタがこれらのどちらもサポートしないならば、キャリッジリターンはラインフィードのように振る舞います。
ValidateDataメソッドは、ラインフィード無しのキャリッジリターンが可能か否かと、そのために逆フィードがサポートされる必要があるか否かを決定するために利用されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	指定したプリンタが存在しません。（CapJrnPresent、CapRecPresent、CapSlpPresentプロパティ参照）または、ページモードを終了するまでは、ただちに印刷することのできないデバイスです。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_JRN_EMPTY:
指定されたジャーナルは、用紙がありません。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_JRN_ CARTRIDGE_EMPTY:
ジャーナルのカートリッジは空です。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_ JRN _CARTRIDGE_REMOVED:
ジャーナルのカートリッジは取り外されています。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_JRN_HEAD_CLEANING:
ジャーナルのヘッドは、クリーニング中です。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
指定されたレシートは、用紙がありません。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_ CARTRIDGE_EMPTY:
レシートのカートリッジは空です。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED:
レシートのカートリッジは取り外されています。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING:
レシートのヘッドは、クリーニング中です。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_EMPTY:
指定されたスリップには、用紙が挿入されていません。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_ CARTRIDGE_EMPTY:
スリップのカートリッジは空です。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED:
スリップのカートリッジは取り外されています。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING:
スリップのヘッドは、クリーニング中です。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	PrintNormalメソッド、PrintTwoNormalメソッド

PrintMemoryBitmap メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.1２版で更新

形式	LONG PrintMemoryBitmap (LONG Station, BSTR Data, LONG Type, LONG Width, LONG Alignment);

パラメータ	説明

Station	使用するステーション。通常はPTR_S_RECEIPTまたはPTR_S_SLIPです。

Data	ビットマップデータを保持しているバイト配列。このデータフォーマットはBinaryConversion propertyの値によって決まります。BinaryConversion propertyを参照してください。

Type	ビットマップの形式。bmp、gif、jpegといった、様々な形式をサポートしている場合があります。少なくとも、白黒2値で、非圧縮のWindowsビットマップはサポートされています（黒のピクセルは印字され、白のピクセルは印字されません）。下記の値を参照。

Width	ビットマップの印刷幅。下記の値を参照。

Alignment	ビットマップの印刷位置。下記の値を参照。

Typeパラメータの値は、

値	意味

PTR_BMT_BMP	Dataパラメータで示されたデータのフォーマットは、BMPです。

PTR_BMT_JPEG	Dataパラメータで示されたデータのフォーマットは、JPEGです。

PTR_BMT_GIF	Dataパラメータで示されたデータのフォーマットは、GIFです。

Widthパラメータの値は、

値	意味

PTR_BM_ASIS	POSプリンタのドット当たり1ビットマップピクセルで、ビットマップを印刷します。

その他	ビットマップ幅。MapModeで定義された単位で表記します。

Alignmentパラメータの値は、

値	意味

PTR_BM_LEFT	左寄せ。

PTR_BM_CENTER	センタリング。

PTR_BM_RIGHT	右寄せ。

その他	ビットマップ印刷を開始する左端からの距離。 MapModeで定義された単位で表記します。

説明	指定されたステーションに対して、メモリ上に保持されたビットマップを印刷する時にこのメソッドを呼び出します。（例えばPrintNormalを用いて）送信済みかつ未印字の文字データがあった場合、文字データを印刷し自動的に改行された後、次の行にビットマップが印刷されます。PrintMemoryBitmapより後に送信された文字データは、ビットマップの次の行から印字されます。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、 AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

Widthパラメータはビットマップの変換をコントロールします。もし、WidthがPTR_BM_ASISならば、変換は実行されません。ビットマップはPOSプリンタドット当たり1ビットマップピクセルで印刷されます。このオプションの長所は、以下のことです。

- 高いパフォーマンスのビットマップ印刷ができます。

- ビットマップは、水平方向と垂直方向のドット単位がプリンタ固有のアスペクト比に調整され、良好な印刷が得られます。

もしWidthが0でなければ、ビットマップは、その幅が指定された幅でそのアスペクト比が変化しないように、拡大されたり圧縮されたりすることにより、変換されます。このオプションの長所は以下のことです。

- いろいろなプリンタに合うように、ビットマップの大きさを作ります。

- ビットマップのアスペクト比の比率を維持します。

欠点は、

- 変換しないデータよりもパフォーマンスが落ちます。

- オリジナルのビットマップでは良好ないくつかの行とイメージが、いくらかギザギザとなるかもしれません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

OPOS_E_ILLEGAL	以下のエラーの内の一つが起こりました。
・Stationが存在しません。
・Stationがビットマップ印刷をサポートして
  いません。
・Widthが大きすぎます。
・Alignmentが、不正な値であるか、大きすぎま
  す。

OPOS_E_EXTENDED

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_TOOBIG:
ビットマップが、変換無しで印刷するにはその幅が広すぎるか、あるいは変換するには大きすぎます。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_BADFORMAT:
指定されたデータが、ビットマップでないか、あるいはサポートされていないフォーマットです。

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
指定されたレシートは、用紙が挿入されていません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_ CARTRIDGE_EMPTY:
レシートのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED:
レシートのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING:
レシートのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_EMPTY:
指定されたスリップには、用紙が挿入されていません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_ CARTRIDGE_EMPTY:
スリップのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED:
スリップのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING:
スリップのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	MapModeプロパティ

PrintNormal メソッド

形式	LONG PrintNormal (LONG Station, BSTR Data);

パラメータ	説明

Station  	使用するステーション。通常はPTR_S_JOURNAL、PTR_S_RECEIPTまたはPTR_S_SLIPです。

Data  	印刷される文字。プリント可能な文字とエスケープシーケンス、キャリッジリターン(13 decimal)、ニューライン/ラインフィード(10 decimal)から成ります。

詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	StationにDataを印刷する時にこのメソッドを呼び出します。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、 AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

データ内の特別なキャラクタの値は、

値	意味

Newline/Line Feed (10)	バッファ内のデータを印字後、次の行へ進みます。(キャリッジリターンは、その行を印刷するためには必要ありません。)

Carriage Return(13)	もし、キャリッジリターンがラインフィードのすぐ前にあるか、ラインバッファが空ならば、キャリッジリターンは無視されます。
そうでなければ、ラインバッファを印字し、プリンタは次の行には進みません。
プリンタが、キャリッジリターンを直接サポートしているものもあります。
また、プリンタが、常に次の行にフィードするものもあります。その場合には、サービスオブジェクトはラインバッファを印字し、逆フィードがサポートされているならば、逆フィードします。
もし、プリンタがこれらのどちらもサポートしないならば、キャリッジリターンはラインフィードのように振る舞います。
ValidateDataメソッドは、ラインフィード無しのキャリッジリターンが可能か否かと、そのために逆フィードがサポートされる必要があるか否かを決定するために利用されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	指定したプリンタが存在しません。（CapJrnPresent、CapRecPresent、CapSlpPresentプロパティ参照）

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_JRN_EMPTY:
指定されたジャーナルは、用紙がありません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_JRN_ CARTRIDGE_EMPTY:
ジャーナルのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_ JRN _CARTRIDGE_REMOVED:
ジャーナルのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_ JRN _HEAD_CLEANING:
ジャーナルのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
指定されたレシートは、用紙がありません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_ CARTRIDGE_EMPTY:
レシートのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED:
レシートのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_ REC _HEAD_CLEANING:
レシートのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_EMPTY:
指定されたスリップには、用紙が挿入されていません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_ CARTRIDGE_EMPTY:
スリップのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED:
スリップのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING:
スリップのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	PrintImmediateメソッド、PrintTwoNormalメソッド

PrintTwoNormal メソッド	第1.9版で更新

形式	LONG PrintTwoNormal (LONG Stations, BSTR Data1, BSTR Data2);

パラメータ	説明

Stations  	使用するステーション。
第1.3版以降：
以下の1つを選択します。

| Stations パラメータ | 第1ステーション | 第2ステーション |
| --- | --- | --- |
| PTR_TWO_RECEIPT_JOURNAL | レシート | ジャーナル |
| PTR_TWO_SLIP_JOURNAL | スリップ | ジャーナル |
| PTR_TWO_SLIP_RECEIPT | スリップ | レシート |

第1.0版  – 第1.2版：
以下の1つを選択します。
PTR_S_JOURNAL_RECEIPT、PTR_S_JOURNAL_SLIPまたはPTR_S_RECEIPT_SLIPです。

Data1  	第1のステーションに印刷される文字。印刷可能な文字と、“印字データとエスケープシーケンス”の“印字時に、動作するエスケープシーケンス”テーブルに記載されているエスケープシーケンスから成ります。プリンタは同時に両方のステーションに印刷しようとするので、文字列は１行以内に収まらなければなりません。

詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

Data2  	第2のステーションに印刷される文字。（制約はData1と同様です。）
もし、この文字列が空ならば、Data1と同じ文字列が印字されます。いくつかのプリンタでは、このフォーマットを使うことで、印刷能力を上げるかもしれません。

「第２章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のBinaryConversionプロパティを参照。

説明	2つの文字列を2つのステーションに同時に印字する時にこのメソッドを呼び出します。このメソッドをサポートすると、印刷能力が上がるかもしれません。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、AsyncModeがTRUEならば、非同期に実行されます。

第1.0版 – 第1.2版

第1.3版以前にリリースされたドキュメントでは、「第1」と「第2」のステーションの意味について十分に明確ではなかったので、インプリメンテーションが次の2つのように異なっていました。

・定数の中のオーダーに基づいてステーションを割り当てます。
　例えば、PTR_S_JOURNAL_RECEIPT は、ジャーナルにData1をレ
　シートにData2を印刷します。

・物理デバイスの特徴あるいは内部の印刷オーダーに基づいてステー
　ションを割り当てます。

この非整合性のため、もしコントロールオブジェクトとサービスオブジェクトのバージョンが第1.3版あるいはそれ以降を示すならば、アプリケーションは新しい定数を使うべきです。

第1.3版以降

第1.3版あるいはそれ以降のサービスオブジェクトは、両方の定数のセットをサポートするべきです。ベンダーは古い定数の動作を定義して、そして文書化するべきです。

定数でのステーションの順は、ステーション上の物理的な印刷の順番を暗示しません。物理的な順はプリンタに依存し、そして双方向印刷や、多数の印刷ヘッドなどに基づいて異なっているかもしれません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	指定されたStationsが同時印刷をサポートしていません。（CapConcurrentJrnRec、CapConcurrentJrnSlp、CapConcurrentRecSlpプロパティ参照）または、Stationsパラメータで指定したステーションのいずれかが、ページモードを終了していません。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_JRN_EMPTY:
指定されたジャーナルは、用紙がありません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_JRN_ CARTRIDGE_EMPTY:
ジャーナルのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_ JRN _CARTRIDGE_REMOVED:
ジャーナルのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_ JRN _HEAD_CLEANING:
ジャーナルのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
指定されたレシートは、用紙がありません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_ CARTRIDGE_EMPTY:
レシートのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED:
レシートのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_ REC _HEAD_CLEANING:
レシートのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_EMPTY:
指定されたスリップには、用紙が挿入されていません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_ CARTRIDGE_EMPTY:
スリップのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED:
スリップのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING:
スリップのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	PrintNormalメソッド

RotatePrint メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.13版で更新

形式 	LONG	RotatePrint (LONG Station, LONG	Rotation);

パラメータ	説明

Station  	使用するステーション。通常はPTR_S_RECEIPTまたはPTR_S_SLIPです。

Rotation  	回転方向。下記の値を参照。

値	意味

PTR_RP_RIGHT90	右に90度回転（時計回りに）印刷の開始。

PTR_RP_LEFT90	左に90度回転（時計と反対回りに）印刷の開始。

PTR_RP_ROTATE180	180度回転印刷、つまり、倒立印字の開始。

PTR_RP_BARCODE	回転バーコード印刷の開始。この値は上記の回転印刷開始の値の１つとの論理和。

PTR_RP_BITMAP	回転ビットマップ印刷の開始。この値は上記の回転印刷開始の値の１つとの論理和。

PTR_RP_NORMAL	回転印刷の終了。

説明	回転印刷モードの開始と終了。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

RotationにPTR_RP_ROTATE180が含まれている場合には、倒立印刷モードが開始されます。
RotatePrintがRotationパラメータをPTR_RP_NORMALに設定して呼ばれるまで、PrintNormalとPrintImmediateの呼び出しによるデータは倒立して印刷されます。行はPOSプリンタコントロールに送られた順に印刷され、各行の先頭はプリンタの右マージンに合わされます。RotationにPTR_RP_BARCODEやPTR_RP_BITMAPが含まれていない場合は、PrintNormalとPrintImmediateの印刷メソッドのみが、倒立印刷モード中で使用されます。

RotationにPTR_RP_RIGHT90またはPTR_RP_LEFT90が含まれている場合には、横書きモードが開始されます。RotatePrintがRotationパラメータをPTR_RP_NORMALに設定して呼ばれるまで、PrintNormalの呼び出しによるデータはバッファリングされます（POSプリンタ能力によって、プリンタまたはサービスオブジェクトにバッファリングされます）。（この場合、上記のメソッドのデータはバッファリングされるだけで、印刷は開始しません。また、AsyncModeプロパティの値は、そのオペレーションに影響しません。つまり、その要求にOutputIDは割り当てられませんし、OutputCompleteEventも通知しません。）

各印刷行は、90度に回転されます。もし、行が全て同じ長さでなければ、各行の先頭位置が合わされます。RotationにPTR_RP_BARCODEやPTR_RP_BITMAPが含まれていない場合は、PrintNormalのみが、横書きモード中で使用されます。

RotationにPTR_RP_NORMALが含まれている場合には、回転印刷モードは終了します。もし、横向き回転印刷モード、が有効な時に、あるデータがPrintNormalによってバッファリングされていたならば、そのバッファリングされたデータは印刷されます。全体の回転した行のブロックは、一つのメッセージとして扱われます。

RotationにPTR_RP_BARCODE、あるいはPTR_RP_BITMAPが含まれている場合には、（PrintBarCode、または'ESC|#R'エスケープシーケンスで印刷される）バーコード、あるいは（PrintBitmap、または’ESC|#B’エスケープシーケンスで印刷される）ビットマップはすべて、RotatePrintで回転印刷できます。回転方向は、それぞれRecBarCodeRotationList、SlpBarCodeRotationList、RecBitmapRotationList、SlpBitmapRotationListプロパティで制限されます。

RotationにPTR_RP_BARCODEが含まれている場合には、RotateSpecialの内容は無視されます。

回転モードを変えることは、プリンタの行高さや行間、行幅、他の長さも変えるかもしれません。

ClearOutputメソッドを呼ぶことにより、回転印刷モードは中止されます。いかなるバッファリングされた横向き回転印刷行も削除されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	指定したプリンタが存在しません（CapJrnPresent、CapRecPresent、  CapSlpPresentプロパティ参照）、または、Stationが指定した回転をサポートしていません。（プリンタの回転能力プロパティ参照）

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
指定されたレシートは、用紙がありません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_ CARTRIDGE_EMPTY:
レシートのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED:
レシートのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_ REC _HEAD_CLEANING:
レシートのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_EMPTY:
指定されたスリップには、用紙が挿入されていません。
（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_ CARTRIDGE_EMPTY:
スリップのカートリッジは空です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED:
スリップのカートリッジは取り外されています。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING:
スリップのヘッドは、クリーニング中です。（AsyncModeがFALSEの時のみ返されます。）

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「印字データとエスケープシーケンス」、RotateSpecialプロパティ

SetBitmap メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.7版で更新

形式	LONG SetBitmap (LONG BitmapNumber, LONG Station, BSTR FileName, 
LONG Width, LONG Alignment);

パラメータ	説明

BitmapNumber	このビットマップに割り当てられる番号。
第1.6版以前：有効な値は、1と2です。
第1.7版以降：有効な値は、1から20です。

Station	使用するステーション。通常はPTR_S_RECEIPTまたはPTR_S_SLIPです。

FileName	ビットマップファイル名。bmp、gif、jpegといった、様々なファイル形式をサポートしている場合があります。少なくとも、白黒2値で、非圧縮のWindowsビットマップはサポートされています（黒のピクセルは印字され、白のピクセルは印字されません）。
もし、空文字列が設定されれば、ビットマップは設定解除されます。

Width	ビットマップの印刷幅。値はPrintBitmap参照。

Alignment	ビットマップの印刷位置。値はPrintBitmap参照。

説明	まもなく印刷するビットマップに関する情報を保存する時に呼び出します。

ビットマップは、印刷データ内にビットマップ印刷のエスケープシーケンスをもつPrintNormalあるいはPrintImmediateを呼ぶことによって印刷されます。ビットマップ印刷のエスケープシーケンスは、初めと終わりの処理ヘッダーを印刷するための文字列を通常含んでいます。

ビットマップ印刷のエスケープシーケンスより前に送信された未印字の文字データがあった場合、文字データを印字し自動的に改行した後、ビットマップが印刷されます。ビットマップ印刷のエスケープシーケンスより後に送信された文字データは、ビットマップの次の行から印刷されます。

サービスオブジェクトはよりよいパフォーマンスを与えるために、まもなく利用するビットマップをキャッシュするように選びます。ビットマップファイルとパラメータはこのメソッドにより、正確さを増します。

高頻度で使用するビットマップには小さなBitmapNumber（1に近い値）を割り当て、時々使用されるビットマップには大きなBitmapNumberを割り当ててください。サービスオブジェクトは、ビットマップを保存する場所を決めるためにこの数値を用います。可能な場合にはデバイスにダウンロードしますが、サービスオブジェクト内のメモリに保存することもあります。単純に、FileNameと印刷に必要な関連プロパティを記憶するだけの場合もあります。

アプリケーションは、このメソッドが呼ばれる前に、文字幅、行高さ、行間のようなプリンタの長さが、Stationに対して設定されることを保証しなければなりません。サービスオブジェクトは、現在の値に基づいて、後で印刷するための準備として、ビットマップを変換するかもしれません。

第1.0版 – 第1.11版
2つだけのビットマップがセットされるかもしれません。そしてそれぞれのビットマップ番号が、ただ一度に１つのステーションのために使われるだけであるかもしれません。

第1.2版以降：
アプリケーションは有効な２つのステーションに対して１あるいは２の番号でビットマップを設定します。もし要求があれば、同じファイル名のビットマップはそれぞれのステーションに対して同一番号で設定されます。従って、同一のビットマップ印字エスケープシーケンスをそれぞれのステーションに対して使用することもできます。 
（第1.11版の仕様において、ビットマップは２つだけが設定可能で、あるビットマップ番号は１つのステーションに対してのみ使用できるとされています。）

第1.7版以降：
アプリケーションは有効な２つのステーションに対して１から２０の番号でビットマップを設定します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	以下のエラーの内の一つが起こりました。
・BitmapNumberが不正な値です。
・プリンタが存在しません。
・Stationがビットマップ印刷をサポートして
  いません。 
・Widthが大きすぎます。
・Alignmentが、不正な値であるか、大きすぎ
  ます。

OPOS_E_NOEXIST	FileNameが見つかりませんでした。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_TOOBIG:
ビットマップが、変換無しで印刷するにはその幅が広すぎるか、あるいは変換するには大きすぎます。

ResultCodeExtended =  OPOS_EPTR_BADFORMAT:
指定されたファイルが、ビットマップファイルでないか、あるいはサポートされていないフォーマットです。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「印字データとエスケープシーケンス」、PrintBitmapメソッド

SetLogo メソッド	第1.10版で更新

形式 	LONG SetLogo (LONG Location, BSTR Data);

パラメータ	説明

Location  	設定するロゴ。PTR_L_TOPあるいはPTR_L_BOTTOMです。

Data  	ロゴを作る文字。プリント可能な文字とエスケープシーケンス（ロゴ印刷のエスケープシーケンスは除く）、キャリッジリターン(13 decimal)、ニューライン/ラインフィード(10 decimal)から成ります。

詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	データ文字列を上端あるいは下端のロゴとして保存する時に呼び出します。

プリントデータ内に、上端ロゴあるいは下端ロゴのエスケープシーケンスを含んだPrintNormal、PrintTwoNormalあるいはPrintImmediateメソッドを呼ぶことによって、ロゴは印刷されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正なLocationが指定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「印字データとエスケープシーケンス」

TransactionPrint メソッド					第1.11版で追加、第1.7版で更新

形式	LONG TransactionPrint(LONG Station, LONG Control);

パラメータ	説明

Station	使用するステーション。PTR_S_JOURNAL、PTR_S_RECEIPTまたはPTR_S_SLIPです。

Control	一括処理。値は以下を参照。

値		意味

PTR_TP_TRANSACTION	一括処理の開始。

PTR_TP_NORMAL	バッファデータを印字して一括処理を終了する。

説明	一括処理モードに入る時または抜ける時にこのメソッドを呼び出します。

ControlがPTR_TP_TRANSACTIONならば、一括処理モードに入ります。その後のPrintNormal、CutPaper、RotatePrint、PrintBarCode、PrintBitmap、MarkFeed、DrawRuledLine への呼び出しは、ControlパラメータにPTR_TP_NORMALをセットしてTransactionPrintが呼び出されるまで、印刷データをバッファリングします。(プリンタでバッファリングされるか、サービスオブジェクトでバッファリングされるかは、プリンタ能力に依存します。) （この場合、前記のメソッドの印刷データはバッファリングされるだけで、印刷は開始しません。また、AsyncModeプロパティの値は、そのオペレーションに影響しません。つまり、その要求にOutputIDは割り当てられませんし、OutputCompleteEventも通知しません。）

ControlがPTR_TP_NORMALならば、一括処理モードを抜けます。PrintNormal、CutPaper、RotatePrint、PrintBarCode、PrintBitmap、MarkFeed、DrawRuledLine によりデータがバッファされていたならば、そのデータは印刷されます。一括処理全体は、一つのメッセージとして処理されます。このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

ClearOutputメソッドを呼び出すことによって、一括処理モードは取り消されます。バッファされた印刷行も削除されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	指定したステーションが存在しないか（CapJrnPresent、 CapRecPresent、CapSlpPresentプロパティ参照）あるいはCapTransactionプロパティがFALSEです。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。 
（AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

OPOS_E_EXTENDED 	ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_COVER_OPEN:
プリンタカバーが開いています。（AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_JRN_EMPTY:
指定されたジャーナルは、用紙がありません。（AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_JRN_ CARTRIDGE_EMPTY:
ジャーナルのカートリッジは空です。（ AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_ JRN _CARTRIDGE_REMOVED:
ジャーナルのカートリッジは取り外されています。（ AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_JRN_HEAD_CLEANING:
ジャーナルのヘッドは、クリーニング中です。（ AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_EMPTY:
指定されたレシートは、用紙がありません。（AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_ CARTRIDGE_EMPTY:
レシートのカートリッジは空です。（ AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED:
レシートのカートリッジは取り外されています。（ AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING:
レシートのヘッドは、クリーニング中です。（ AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_EMPTY:
用紙が挿入されていないスリップが指定されました。
（AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_ CARTRIDGE_EMPTY:
スリップのカートリッジは空です。（ AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED:
スリップのカートリッジは取り外されています。（ AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

ResultCodeExtended = OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING:
スリップのヘッドは、クリーニング中です。（ AsyncModeがFALSEでControlパラメータがPTR_TP_NORMALの時のみ返されます。）

その他 	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapTransactionプロパティ、CutPaperメソッド、PrintBarCodeメソッド、PrintBitmapメソッド、PrintNormalメソッド、RotatePrintメソッド、MarkFeedメソッド、DrawRuledLineメソッド

ValidateData メソッド					第1.11版で追加、第1.9版で更新

形式	LONG ValidateData(LONG Station, BSTR Data);

パラメータ	説明

Station	使用するステーション。PTR_S_JOURNAL、PTR_S_RECEIPTまたはPTR_S_SLIPです。

Data	判定されるデータ。印刷可能データとエスケープシーケンスを含みます。

詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	PrintNormal、PrintTwoNormal、PrintImmediateメソッドを呼び出す前に、指定したステーションにとって、おそらく一つ以上のエスケープシーケンスを含むデータシーケンスが、有効か否かを判定する時に呼び出します。

このメソッドは、全く印刷しませんが、そのステーションの能力を判定するために使用されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	データは有効です。

OPOS_E_ILLEGAL	一つ以上のエスケープシーケンスが範囲外です。しかし、コントロールは有効な選択肢を選ぶことができます。また、エスケープシーケンスが、ページモードや、右90度または左90度の回転印刷モードでサポートされていない場合も、この値が格納されます。

OPOS_E_FAILURE	一つ以上のエスケープシーケンスがサポートされていません。選ぶことのできる選択肢はありません。

OPOS_E_ILLEGALが返されるケースは、

エスケープシーケンス						状況

用紙カット	パーセンテージ’#’は正確にサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

フィードと用紙カット	パーセンテージ’#’は正確にサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

フィードとカットとスタンプ印刷	パーセンテージ’#’は正確にサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

単位フィード	フィード量’#’は正確にサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

逆フィード	逆フィード行数’#’は大きすぎます。コントロールはサポートされている最大値を選択します。

アンダーライン	太さ’#’は正確にサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

網掛け文字	パーセンテージ’#’は正確にサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

横倍率	倍率’#’はサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

縦倍率	倍率’#’はサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

カスタムカラー	カラー’#’はサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

RGBカラー	カラー’#’はサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

データ						状況

data1CRdata2LF	（CRはキャリッジリターン、LFはラインフィードです。）データdata1を印刷後その行に残るために、サービスオブジェクトは、改行印字してから逆フィードを行います。データdata2はデータdata1に上書きされます。

OPOS_E_FAILUREが返されるケースは、

エスケープシーケンス							状況

(一般)		エスケープシーケンスの書式が無効です。

用紙カット		サポートされていません。

フィードと用紙カット		サポートされていません。

フィードと用紙カットとスタンプ印刷	サポートされていません。

スタンプ印刷	サポートされていません。

ビットマップ印刷	ビットマップ印刷がサポートされていないか、ビットマップ番号’#’が範囲外です。

逆フィード	サポートされていません。

フォントタイプ指定	フォント番号’#’がサポートされていません。

ボールド	サポートされていません。

アンダーライン	サポートされていません。

イタリック	サポートされていません。

反転文字	サポートされていません。

サブスクリプト	サポートされていません。

スーパースクリプト	サポートされていません。

網掛け文字	サポートされていません。

縦横1倍角	サポートされていません。

横倍角	サポートされていません。

縦倍角	サポートされていません。

縦横倍角	サポートされていません。

RGBカラー	サポートされていません。

データ						状況

data1CRdata2LF	（CRはキャリッジリターン、LFはラインフィードです。）データを印刷後その行に残ることができません。データdata1は1行に印刷され、データdata2は次の行に印刷されます。

参照	「印字データとエスケープシーケンス」

## イベント

ErrorEvent イベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.8版で更新

形式	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,
LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントを起こした原因のコード。値はResultCode参照。

ResultCodeExtended	エラーイベントを起こした原因の拡張コード。下記の値を参照。

ErrorLocus	OPOS_EL_OUTPUTに設定します。非同期出力中に、エラーが起こりました。

pErrorResponse	エラーイベント応答へのポインタ。下記の値を参照。

もし、ResultCodeがOPOS_E_EXTENDEDであれば、ResultCodeExtendedは次に示す値のいずれかに設定されます。

値	意味

OPOS_EPTR_COVER_OPEN
プリンタカバーが開いています。

OPOS_EPTR_JRN_EMPTY
	ジャーナル用紙がありません。

OPOS_EPTR_REC_EMPTY
レシート用紙がありません。

OPOS_EPTR_SLP_EMPTY
スリップ用紙が挿入されていません。

OPOS_EPTR_JRN_CARTRIDGE_REMOVED
ジャーナルステーションカートリッジはありません。

OPOS_EPTR_JRN_CARTRIDGE_EMPTY
ジャーナルカートリッジは空です。

OPOS_EPTR_JRN_HEAD_CLEANING
ジャーナルステーションヘッドはクリーニング中です。

OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED
レシートステーションカートリッジはありません。

OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_EMPTY
レシートカートリッジは空です。

OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING
レシートステーションヘッドはクリーニング中です。

OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED
スリップステーションカートリッジはありません。

OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_EMPTY
スリップカートリッジは空です。

OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING
スリップステーションヘッドはクリーニング中です。

pErrorResponseによって指定された位置の内容は、OPOS_ER_RETRYのデフォルト値にプリセットされます。アプリケーションは、次に示す値の内の一つを設定します。

値	意味

OPOS_ER_RETRY	その非同期出力を再度試みます。エラー状態は抜けます。

OPOS_ER_CLEAR	その非同期出力を含むすべてのバッファリングされたデータを削除します（ClearOutputメソッドと同様の効果があります）。エラー状態は抜けます。

説明	エラーを察知し、POSプリンタコントロールの状態がエラー状態に移った時に通知されます。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」

StatusUpdateEvent イベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.9版で更新

形式 	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

Statusは、次に示す値のいずれかに設定されます。

値	意味

PTR_SUE_COVER_OPEN
プリンタカバーが開いています。

PTR_SUE_COVER_OK
プリンタカバーが閉じています。

PTR_SUE_JRN_EMPTY	ジャーナル用紙がありません。

PTR_SUE_JRN_NEAREMPTY
ジャーナル用紙がニアエンドです。

PTR_SUE_JRN_PAPEROK
ジャーナル用紙が用意できました。

PTR_SUE_REC_EMPTY
レシート用紙がありません。

PTR_SUE_REC_NEAREMPTY
レシート用紙がニアエンドです。

PTR_SUE_REC_PAPEROK
レシート用紙が用意できました。

PTR_SUE_SLP_EMPTY	スリップ用紙がありません。スリップ用紙がスリップステーションの挿入口にて検出されていません。（詳細については、モデルの章を参照してください。）

PTR_SUE_SLP_NEAREMPTY
スリップ用紙がニアエンドです。

PTR_SUE_SLP_PAPEROK
スリップ用紙が挿入されました。

PTR_SUE_IDLE	全ての非同期出力が、成功するか、または削除されることによって終了しました。POSプリンタのStateは現在OPOS_S_IDLEです。FlagWhenIdleプロパティは、このイベントが通知するためにTRUEでなければなりません。そして、POSプリンタコントロールは、イベントが通知する前に、そのプロパティをFALSEへ自動的にリセットします。

第1.5版以降 – カートリッジ状態報告

CartridgeNotifyプロパティがPTR_CN_ENABLEDであれば、次のようなStatusパラメータの値の StatusUpdateEventsが発生します。

値	意味

PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_EMPTY
ジャーナルカートリッジは取り替えが必要です。カートリッジは空か存在しません。

PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_NEAREMPTY
ジャーナルカートリッジはニアエンドです。

PTR_SUE_JRN_HEAD_CLEANING
ジャーナルカートリッジは、クリーニングを開始しました。

PTR_SUE_JRN_CARTDRIGE_OK
すべてのジャーナルカートリッジは、使用できます。

PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_EMPTY
レシートカートリッジは取り替えが必要です。カートリッジは空か存在しません。

PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_NEAREMPTY
レシートカートリッジはニアエンドです。

PTR_SUE_REC_HEAD_CLEANING
レシートカートリッジは、クリーニングを開始しました。

PTR_SUE_REC_CARTDRIGE_OK
すべてのレシートカートリッジは、使用できます。

PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_EMPTY
スリップカートリッジは取り替えが必要です。カートリッジは空か存在しません。

PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_NEAREMPTY
スリップカートリッジはニアエンドです。

PTR_SUE_SLP_HEAD_CLEANING
スリップカートリッジは、クリーニングを開始しました。

PTR_SUE_SLP_CARTDRIGE_OK
すべてのスリップカートリッジは、使用できます。

電源状態通知のStatusUpdateEventの値
「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

第1.8版以降 – カバー（ステーション別）状態の報告

第1.8版以降、ステーション別のカバーに対するStatusUpdateEventをサポートします。プリンタがひとつのカバーしか持っていない、或いは、プリンタがどのカバーが開いたか検出／報告できない場合、従来のPTR_SUE_COVER_OPENとPTR_SUE_COVER_OKのイベントのみが通知されます。

複数のカバーをサポートしているプリンタでは、現行のアプリケーションとの互換性のために従来のイベントも通知されます。これらの場合、最初にステーション別のイベントが通知され、従来のイベントがその後で通知されます。

２つ以上のカバーが開いた場合、従来のPTR_SUE_COVER_OPENイベントは最初のカバーが開いた後に一度だけ通知されます。PTR_SUE_COVER_OKのイベントは、全てのカバーが閉じた後に一度だけ通知されます。

イベントのStatus属性には、状態変化を示す下記の値が追加されています。

値	意味

PTR_SUE_JRN_COVER_OPEN	ジャーナルカバーが開いています。

PTR_SUE_JRN_COVER_OK		ジャーナルカバーが閉じています。

PTR_SUE_REC_COVER_OPEN	レシートカバーが開いています。

PTR_SUE_REC_COVER_OK		レシートカバーが閉じています。

PTR_SUE_SLP_COVER_OPEN	スリップカバーが開いています。

PTR_SUE_SLP_COVER_OK		スリップカバーが閉じています。

例A：２つのカバーセンサーがありますが、どちらかのカバーが開いた時に“カバーが開いた”ことを報告するプリンタを想定してください。以下は、操作と通知されるべきStatusUpdateEventです。

操作	StatusUpdateEvent

フロントカバーを開ける		PTR_SUE_COVER_OPEN

リアカバーを開ける				(no additional SUE)

フロントカバーを閉じる		(no additional SUE)

リアカバーを閉じる	PTR_SUE_COVER_OK例B：２つのカバーセンサーがあり、その状態を独立して報告するプリンタを想定してください。以下は、操作と通知されるべきStatusUpdateEventです。

操作	StatusUpdateEvent

スリップカバーを開ける	PTR_SUE_SLP_COVER_OPEN、次に
	PTR_SUE_COVER_OPEN

レシートカバーを開ける	PTR_SUE_REC_COVER_OPEN

スリップカバーを閉じる	PTR_SUE_SLP_COVER_OK

レシートカバーを閉じる	PTR_SUE_REC_COVER_OK、次に
PTR_SUE_COVER_OK

このステータスの報告は、第1.7版以前の仕様で作成されたアプリケーションの移行を可能にします。加えて、第1.8版以降の仕様で作成されたアプリケーションに追加機能を提供します：

新しいステータスを無視する、あるいは第1.7以前の仕様で作成されたアプリケーションは、PTR_SUE_COVER_OPENとPTR_SUE_COVER_OKの StatusUpdateEventに引続き応答します。（アプリケーションが予期しないステータスを無視すると想定しています。）

新しいステータスをサポートするために開発されたアプリケーションは、ステーション別のステータス(PTR_SUE_xxx_COVER_OK)に応答することが可能です。通常のステータス(PTR_SUE_COVER_OK)は追加情報を提供しません。このアプリケーションは、前述のステーション別のステータスなしで、通常のステータスを受け取った場合、通常のステータスを処理します。

第1.9版以降 – ファームウェアアップデート状態／進捗報告

第1.9版で追加されたファームウェアアップデート機能で、非同期でファームウェアをアップデートしている際の、状態や進捗を報告するためのStatusパラメータの値が追加されました。

説明	重要な状態の変化が起こった時に通知されます。

# 第9章
スキャナ (バーコードリーダ)

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |
| 専用 |  |  |  |
| DecodeData | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| ScanData | 1.0 | String R | Open |
| ScanDataLabel | 1.2 | String R | Open |
| ScanDataType | 1.2 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | 無し |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.0 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

スキャナコントロールのOLEプログラマティクIDは“OPOS.Scanner”です。

#### 機能

スキャナコントロールは、次の機能を持っています。

バーコードラベルからエンコードデータを読み込みます。

#### モデル

スキャナコントロールは、イベント駆動入力の一般的な入力モデルに従います。

コントロールは入力を受信したとき、DataEventを発生させます。

AutoDisableプロパティがTRUEならば、DataEventのキューイング時にコントロールは自動的にディセーブルとなります。

DataEventEnabledプロパティがTRUEならば、キューイングしたDataEventはアプリケーションに通知されます。コントロールはこのイベントを発生させる直前に、データをプロパティにコピーし、さらなるデータイベントを発生させないために、DataEventEnabledプロパティをFALSEに設定します。これにより、アプリケーションが現在の入力の処理や関連するプロパティの処理をしている間、コントロールはその後の入力データをキューイングするようになります。アプリケーションが現在の入力データの処理を終え、次のデータ処理の準備ができたとき、DataEventEnabledプロパティをTRUEに設定することにより、再びデータイベントが通知されるようになります。

入力データの読込み中または処理中に、コントロールにおいてエラーが発生した場合、ErrorEventが発行され、DataEventEnabledプロパティがTRUEのならば、アプリケーションに通知されます。

DataCountプロパティを読むことでコントロールによってキューイングされたデータイベント数が得られます。

コントロールにキューイングされたすべての入力データはClearInputメソッドを呼ぶことにより削除できます。

DataEventもしくはErrorEvent発生により入力された全てのデータプロパティは、ClearInputPropertiesメソッドを呼ぶ事によりデフォルト値に戻す事が出来ます。

スキャンされたデータは、ScanDataプロパティに格納されます。アプリケーションがDecodeDataプロパティにTRUEを設定したならば、データはScanDataLabelとScanDataTypeにデコードされます。

#### デバイスの共有

スキャナは下記のように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、デバイスの読み込みを始める前に、デバイスの排他アクセス権を獲得してイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件については、「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

DecodeDataプロパティ  R/W	第1.2版にて追加

形式	BOOL DecodeData;

説明	TRUEならば、コントロールはScanDataをScanDataLabelとScanDataTypeにデコードします。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

ScanData プロパティ

形式	BSTR ScanData;

説明	スキャナから読み込まれたバーコードデータが設定されます。
このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

スキャナデータは、一般にスキャナから通知された形式です。しかし、アプリケーションのための有効な情報を含まないことから、スキャナが独自に付加したデータ（メッセージヘッダー，トレーラ情報）は取り除かれます。

ヘッダー情報はSTXキャラクタなどのプレフィックスキャラクタです。トレーラ情報はETXやCRキャラクタなどのターミネータキャラクタとスキャナによって生成されたブロックチェックキャラクタです。

もしUPC-Aの ’A’のようなシンボルキャラクタがスキャナから通知されるならば、ScanDataはシンボルキャラクタを含みます。もしラベルにチェックデジットが含まれていて スキャナから通知されるならば、ScanDataはチェックデジットも含みます。（スキャナの機種や設定に  より、シンボルキャラクタ，チェックデジットが含まれたり含まれなかったりします。スキャナコントロールは、それらが含まれていれば通知しますが、含まれていなければ 生成したり計算はしません。）　　いくつかの商品には補足バーコードが付けられています。このバーコードは一般的にメインバーコードの右側に置かれて、２または５文字の情報からなります。スキャナが補足バーコードとメインバーコードが付いた商品を読み込んだ場合、補足バーコードはメインバーコードに付加され、結果として一つのラベルとしてアプリケーションに通知されます。(スキャナにより、補足バーコードの読取りを、イネーブルまたはディセーブルに設定することができるかもしれません。)

いくつかの商品には多段バーコードが付けられています。これらのバーコードは一般的に縦に並べられており、同じまたは別のシンボルキャラクタです。スキャナが多段バーコードが付いた商品を読み込むと、各段のラベルは分割したデータとしてアプリケーションに通知されます。これは、多段バーコードの標準化が現時点ではなされていないことが理由です。また、個々のバーコードデータから成る多段バーコードのすべての組み合わせを確定することはできません。このために、アプリケーションは返されたデータに基づいて多段バーコードが読み込まれたことを決定する必要があります。（スキャナにより、多段バーコードの読取りをサポートしているか、サポートしていないかもしれません）

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

ScanDataLabelプロパティ	第1.10版にて更新

形式	BSTR ScanDataLabel;

説明	デコードされたバーコードデータが設定されます。
このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

DecodeDataプロパティがFALSEの時、ScanDataLabelには空の文字列(“”)が設定されます。

DecodeDataプロパティがTRUEの時、コントロールはScanDataを以下のようにScanDataLabelにデコードします。

- スキャナが生成したシンボルキャラクタが存在する場合、これは取り除かれます。

- バーコードタイプがUPC/EANと特定できるならば（シンボル識別子はスキャナにて用意される）、チェックディジットがこのプロパティの中に存在しなければなりません。スキャナハードウェアがUPC/EANチェックディジットを通知しない場合、サービスオブジェクトは、完全なUPC/EANバーコードになるようにそれを計算してこのプロパティに付加しなければなりません。

- 可変長バーコードにおいて、バーコード長が存在する場合、これは取り除かれます。

たとえば、”5 018374 827715”と印刷されたEAN-13バーコードを読込んで、スキャナから受信した場合、ScanDataに以下のように格納されます。

スキャナからの受信データ	ScanData	コメント

5018374827715	5018374827715	バーコードのみ

501837482771<CR>	501837482771	チェックデジット無しで、キャリッジリターン有り

F5018374827715<CR>	F5018374827715	スキャナ依存のシンボルキャラクタと、キャリッジリターン有り

<STX>F5018374827715<ETX>	F5018374827715	ヘッダー、シンボルキャラクタ、トレーラ有り

これらのケースでは（そして他のバリエーションでも）ScanDataLabelにはいつも ”5018374827715”文字列が設定され、ScanDataTypeにはSCAN_SDT_EAN13が設定されなければなりません。

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

ScanDataTypeプロパティ	第1. 14版にて更新

形式	LONG ScanDataType ;

説明	デコードされたバーコードのラベルタイプが設定されます。

DecodeDataプロパティがFALSEの時、ScanDataTypeにはSCAN_SDT_UNKNOWNがセットされます。

DecodeDataプロパティがTRUEの時、コントロールはスキャンしたラベルタイプの識別を試みます。スキャナコントロールのヘッダファイル (OposScan.h) には、SCAN_SDTの名称で始まるいくつかのシンボルが定義されています。

以下のラベルタイプは、本リリースで定義されたものです。

値	ラベルタイプ

１次元バーコードのシンボル

SCAN_SDT_UPCA	UPC-A

SCAN_SDT_UPCA_S	UPC-A 補足バーコード付き

SCAN_SDT_UPCE	UPC-E

SCAN_SDT_UPCE_S	UPC-E 補足バーコード付き

SCAN_SDT_UPCD1	UPC-D1

SCAN_SDT_UPCD2	UPC-D2

SCAN_SDT_UPCD3	UPC-D3

SCAN_SDT_UPCD4	UPC-D4

SCAN_SDT_UPCD5	UPC-D5

SCAN_SDT_EAN8	EAN 8 (= JAN 8)

SCAN_SDT_JAN8	JAN 8 (= EAN 8)

SCAN_SDT_EAN8_S	EAN 8 補足バーコード付き

SCAN_SDT_EAN13	EAN 13 (= JAN 13)

SCAN_SDT_JAN13	JAN 13 (= EAN 13)

SCAN_SDT_EAN13_S	EAN 13 補足バーコード付き

SCAN_SDT_EAN128	EAN-128

SCAN_SDT_TF	Standard (or discrete) 2 of 5

SCAN_SDT_ITF	Interleaved 2 of 5

SCAN_SDT_Codabar	Codabar (NW-7)

SCAN_SDT_Code39	Code 39

SCAN_SDT_Code93	Code 93

SCAN_SDT_Code128	Code 128

SCAN_SDT_OCRA	OCR “A”

SCAN_SDT_OCRB	OCR “B”

値	ラベルタイプ

１次元バーコードのシンボル	-	第1.8版にて追加

SCAN_SDT_RSS14	14桁GTIN のみ – 第1.12版より廃止予定;　SCAN_SDT_GS1DATABAR(同じ値)に置き換え

SCAN_SDT_RSS_EXPANDED	14桁GTIN +追加定義されたフィールド (例えば、価格、重量) – 第1.12版より廃止予定;　SCAN_SDT_GS1DATABAR_E(同じ値)に置き換え

値	ラベルタイプ

１次元バーコードのシンボル	-	第1.12版にて追加

SCAN_SDT_GS1DATABAR	GS1 DataBar オムニディレクショナル(ノーマルまたはスタックト)

SCAN_SDT_GS1DATABAR_E	GS1 DataBar エクスパンデッド		(ノーマルまたはスタックト)

値	ラベルタイプ

１次元バーコードのシンボル	-	第1.14版にて追加

SCAN_SDT_ITF_CK	チェック済みのチェックディジットを含むInterleaved 2 of 5

SCAN_SDT_GS1DATABAR_TYPE2	GS1 DataBar Limited

SCAN_SDT_AMES	Ames Code

SCAN_SDT_TFMAT	Matrix 2 of 5

SCAN_SDT_CODE39_CK	チェック済みのチェックキャラクタを含むCode39

SCAN_SDT_Code32	Mod 32 によるチェックキャラクタを含むCode39

SCAN_SDT_CodeCIP	Code39 CIP

SCAN_SDT_TRIOPTIC39	Tri-Optic Code39

SCAN_SDT_ISBT128	ISBT-128

SCAN_SDT_Code11	Code 11

SCAN_SDT_MSI	MSI Code

SCAN_SDT_PLESSEY	Plessey Code

SCAN_SDT_TELEPEN	Telepen

値	ラベルタイプ

組み合わせコードのシンボル	-	第1.8版にて追加

SCAN_SDT_CCA	コンポジットコンポーネント A
	最大56文字のデータ

SCAN_SDT_CCB	コンポジットコンポーネント B
	最大338文字のデータ

SCAN_SDT_CCC	コンポジットコンポーネント C
	最大2361文字のデータ

値	ラベルタイプ

組み合わせコードのシンボル	-	第1.14版にて追加

SCAN_SDT_TLC39	TLC-39

コンポジットコンポーネントは UPC, EAN, GS1 DataBar など、いくつかのラベルタイプの、どれでも１つと組み合わされます。コンポジットコンポーネントは1次元コンポーネントと同時に読み込まれます。その場合、ScanDataTypeにSCAN_SDT_CCA, SCAN_SDT_CCB, SCAN_SDT_CCCが設定されたDataEventイベントが通知されます。次に必ず1次元コンポーネントのDataEventイベントが通知されます。（言い換えればサービスは同時に2つのDataEventイベントをキューイングします：最初にコンポジットコンポーネント、次に1次元コンポーネント）。関連する2つのDataEventイベントのデータを連結するのはアプリケーション開発者の責任です。

値	ラベルタイプ

２次元コードのシンボル

SCAN_SDT_PDF417	PDF 417

SCAN_SDT_MAXICODE	MAXICODE

値	ラベルタイプ

２次元コードのシンボル	-	第1. 11版にて追加

SCAN_SDT_DATAMATRIX	Data Matrix

SCAN_SDT_QRCODE			QR Code

SCAN_SDT_UQRCODE		Micro QR Code

SCAN_SDT_AZTEC			Aztec

SCAN_SDT_UPDF417			Micro PDF 417

値	ラベルタイプ

２次元コードのシンボル	-	第1. 14版にて追加

SCAN_SDT_GS1DATAMATRIX	GS1 DataMatrix

SCAN_SDT_GS1QRCODE			GS1 QR Code

SCAN_SDT_CODE49			Code 49

SCAN_SDT_CODE16k			Code 16K

SCAN_SDT_CodablockA	Codablock A

SCAN_SDT_CodablockF	Codablock F

SCAN_SDT_Codablock256	Codablock 256

SCAN_SDT_HANXIN			Han Xin Code

値	ラベルタイプ

郵便コードのシンボル	-	第1. 14版にて追加

SCAN_SDT_AusPost			Australian Post

SCAN_SDT_CanPost			Canada Post

SCAN_SDT_ChinaPost			China Post

SCAN_SDT_DutchKix			Dutch Post

SCAN_SDT_InfoMail			InfoMail

SCAN_SDT_JapanPost			Japan Post

SCAN_SDT_KoreanPost			Korean Post

SCAN_SDT_SwedenPost	Sweden Post

SCAN_SDT_UkPost			UK Post BPO

SCAN_SDT_UsIntelligent	US Intelligent Mail

SCAN_SDT_UsPlanet			US Planet Code

SCAN_SDT_PostNet			US Postnet

値	ラベルタイプ

特別なケース

SCAN_SDT_OTHER	このタイプより大きいか、または等しいならば、サービスオブジェクトはOPOSで未定義のシンボルキャラクタを通知しました。

SCAN_SDT_UNKNOWN	サービスオブジェクトはバーコードシンボルを識別できませんでした。ScanDataLabelは、実際のバーコードタイプに適切な形式で格納されていないかもしれません。

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

Statusパラメータはゼロが設定されます。

説明	デバイスからアプリケーションに、入力データを送るために通知されます。このイベントが通知される前に、スキャナデータがScanData, ScanDataLabel, ScanDataTypeプロパティに設定されます。

ErrorEvent イベント

形式	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,
LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントが生じた原因を示すコードです。値についてはResultCodeの項目を参照してください。

ResultCodeExtended	エラーイベントが生じた原因を示す拡張コードです。値についてはResultCodeExtendedを参照してください。

ErrorLocus	エラーの位置です。下記の値を参照してください。

pErrorResponse	エラーイベント応答のポインタです。下記の値を参照してください。

ErrorLocusパラメータの値は次のいずれかです。

値	意味

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しましたが、すでにバッファリングされたデータの一部は利用できます。

pErrorResponseパラメータが示す位置にある内容は、ErrorLocusに基づいてデフォルト値があらかじめ設定されています。アプリケーションはその値を以下のいずれかに変更できます。

値	意味

OPOS_ER_CLEAR	バッファリングされている入力データをクリアし、エラー状態は解除されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合だけ使用します。エラーを容認し、コントロールに処理の継続を指示するものです。
コントロールはエラー状態のままですが、DataEventEnabledプロパティの設定値に従って、別なDataEventが通知されます。
すべての入力がイベント処理された後、DataEventEnabledプロパティが、再びTRUEに設定されたとき、ErrorEventでOPOS_EL_INPUTが通知されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルトです。

説明	スキャナデータを読み込もうとしている間に、エラーを検出すると通知されます。

正しいアプリケーションシーケンシングが行われるよう、DataEventEnabledプロパティがTRUEになるまで、入力エラーイベントは通知されません。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」

# 第10章
POSキーボード

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |
| 専用 |  |  |  |
| CapKeyUp | 1.2 | Boolean R | Open |
| EventTypes | 1.2 | Long R/W | Open |
| POSKeyData | 1.0 | Long R | Open |
| POSKeyEventType | 1.2 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | 無し |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.0 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open & Claim |
| ErrorEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

POSキーボードコントロールのOLEプログラマティクIDは、“OPOS.POSKeyboard”です。

ここで扱うPOSキーボードとは、PCのシステムキーボードではなく、RS-232Cポートなどの別のインターフェースに付加的に接続されるPLUキーボードやメニューキーボードなどです。

したがって、外観は”POSキーボード”であっても、Windowsから見てそれがシステムキーボードである場合は、基本的には、この仕様の対象外です。

システムキーボードインターフェースに接続された”POSキーボード”の入力には、通常のWindowsAPIを使用します（標準入力系ActiveXコントロールなど）。

#### 機能

POSキーボードコントロールは、次の機能を持っています。

POSキーボードからキーを読み込みます。

上記のように、POSキーボードは、システムキーボードとは別のインターフェースに付加的に接続されるキーボードの場合が一般的ですが、実装によってはシステムキーボードの一部または全部のキーからなる仮想的なキーボードであってもかまいません。

POSキーボードの1つとして表示装置を備え、入力項目を変更可能なデバイスがありますが、本仕様の規定外機能とし、DirectIOメソッドにより制御します。

#### モデル

POSキーボードコントロールは、イベント駆動入力の一般的な入力モデルに従います。

POSキーボード押下によるデータ入力を受け取ると、コントロールはDataEventをキューイングします。

AutoDisableプロパティがTRUEならば、DataEventのキューイング時にコントロールは自動的にディセーブルとなります。

DataEventEnabledプロパティがTRUEならば、キューイングしたDataEventはアプリケーションに通知されます。イベントを通知する直前にコントロールはデータをプロパティにコピーし、DataEventEnabledプロパティをFALSEに設定して次のデータイベントを抑止します。これにより､アプリケーションが現在の入力と関連プロパティを処理している間、以降の入力データをコントロールによってキューイングします。アプリケーションは、現在の入力データの処理を終えて次のデータ処理の準備ができたとき、DataEventEnabledプロパティをTRUEに設定してイベント通知を再び許可します。

入力データの読込中または処理中に、コントロールにおいてエラーが発生した場合、ErrorEventがキューイングされ、DataEventEnabledプロパティがTRUEならばアプリケーションに通知されます。

DataCountプロパティを読むことでコントロールによってキューイングされたデータイベント数が得られます。

キューイングされたすべての入力データは、ClearInputメソッドを呼び出して削除できます。

#### キーボードのコード変換

POSキーボードコントロールは、キーボード固有の“内部キーコード”からデータイベントによって返される“ユーザ定義キーコード”に変換するための手段を提供しなければなりません。この変換はエンドユーザにより変更ができる必要があります。

#### デバイスの共有

POSキーボードは、下記のように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、デバイスの読み込みを始める前に、デバイスの排他アクセス権を獲得してイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件については、「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

CapKeyUp プロパティ				第1.2版にて追加

形式	BOOL　CapKeyUp;

説明	TRUE：KEYUPとKEYDOWNの両方のイベントを発生させることができます。これは、EventTypesプロパティの設定に依存します。
FALSE：KEYDOWNイベントのみの発生が可能です。

EventTypes プロパティ　R/W				第1.2版にて追加

形式	LONG　EventTypes;

説明	アプリケーションが受信したいイベントタイプを選択します。

値	意味

KBD_ET_DOWN	KEYDOWNイベントを発生します。

KBD_ET_DOWN_UP	KEYDOWNとKEYUPの両方のイベントを発生します。

第1.1.1版		：KEYDOWNイベントのみ通知可能です。

第1.2版以降：KEYDOWNとKEYUPイベントが通知可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより、 KBD_ET_DOWNに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な値が設定されたか、またはコントロールはその値をサポートしていません。

POSKeyData プロパティ

形式	LONG　POSKeyData;

説明	POSキーボードから読み込まれた1キーデータが設定されます。

システム開発者がPOSキーボードのSO内に、内部キーコードをアプリケーションが期待するコードに変換する機能を含める設計をすれば、アプリケーションは、この値がデバイスに依存しない様に扱うことが可能です。

第1.1.1版		：　POSKeyDataプロパティの上位ワードを論理キーコード、下位ワードをスキャンコードと定義し、またそのコードはシステムキーボードのコードと一致する必要はありません。

第1.2版以降：　任意キーコードへの変換がエンドユーザー設定により可能であることが要求されます。

このプロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

POSKeyEventType プロパティ				第1.2版にて追加

形式	LONG　POSKeyEventType;

説明	このプロパティは、最新のキーボードイベントのタイプを保持します。そのタイプとは、キーが押されたか、離されたか、です。

値	意味

KBD_KET_KEYDOWN
POSKeyDataプロパティのキーが押されたことを示します。

KBD_KET_KEYUP	POSKeyDataプロパティのキーが離されたことを示します。

このプロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

Statusパラメータは、ゼロが設定されます。

説明	デバイスからアプリケーションに、入力データを送るために通知されます。　このイベントが通知される直前に、論理キーコードはPOSKeyDataプロパティに、イベントタイプはPOSKeyEventTypeプロパティに設定されます。

ErrorEvent イベント

形式	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,
LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントが生じた原因を示すコードです。値についてはResultCodeの項目を参照してください。

ResultCodeExtended	エラーイベントが生じた原因を示す拡張コードです。値についてはResultCodeExtendedを参照してください。

ErrorLocus	エラーの位置です。下記の値を参照してください。

pErrorResponse	エラーイベント応答のポインタです。下記の値を参照してください。

ErrorLocusパラメータの値は次のいずれかです。

値	意味

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しましたが、すでにバッファリングされたデータは利用できます。

pErrorResponseパラメータが示す位置にある内容は、ErrorLocusに基づいてデフォルト値があらかじめ設定されています。アプリケーションはその値を以下のいずれかに変更できます。

値	意味

OPOS_ER_CLEAR	バッファリングされている入力データをクリアし、エラー状態は解除されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT

ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合だけ使用します。エラーを容認し、コントロールに処理の継続を指示するものです。
コントロールはエラー状態のままですが、DataEventEnabledプロパティの設定値に従って、別なDataEventが通知されます。
すべての入力がイベント処理された後、DataEventEnabledプロパティが、再びTRUEに設定されたとき、ErrorEventでOPOS_EL_INPUTが通知されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルトです。

説明	POSキーボードデータを読み込もうとしている間に、エラーを検出すると通知されます。

正しいアプリケーションシーケンシングが行われるよう、DataEventEnabledプロパティがTRUEになるまで、入力エラーイベントは通知されません。

参照	    「ステータス、結果コード、状態モデル」

# 第11章
コインディスペンサ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapEmptySensor | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapJamSensor | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapNearEmptySensor | 1.0 | Boolean R | Open |
| DispenserStatus | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | 無し |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.0 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| AdjustCashCounts | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| DispenseChange | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ReadCashCounts | 1.11 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.0 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

コインディスペンサコントロールのOLEプログラマティックIDは“OPOS.CoinDispenser”です。

#### 機能                                     第1.11版で更新

コインディスペンサは、次の機能を持っています。

釣り銭額を指定してデバイスから払い出すメソッドをサポートします。

次の機能はオプションとして実装されます。

コインディスペンサの状態通知、これは釣り銭エンプティ、釣り銭ニアエンプティ、硬貨スロット詰まりの状態を通知します。

第1.11版より、ReadCashCountsメソッドにより報告されるデータで、硬貨枚数の相違の発生（もしくは可能性）を報告します。

#### モデル                                     第1.11版で更新

コインディスペンサの一般的なモデルは、次のようなものです。

コインディスペンサは、払い出し用硬貨を蓄える複数のスロットから構成されます。コインディスペンサコントロールを利用するプログラマは、硬貨スロットの個別的な制御は行わず、払い出す釣り銭合計を指定してメソッドを呼び出します。各種スロットから適正な釣り銭を払い出すことはコインディスペンサのデバイスかコントロールの責任となります。

第1.11版以降

現金が追加された際に、硬貨枚数合計を追加することにより、プログラム的にデバイスに現金を設定します。

直接ハードウェアから、もしくは払い出しとデバイスへの追加をサービスがトレーースすることにより、デバイスの硬貨枚数を読み取ります。

#### デバイスの共有

コインディスペンサは次のように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、プロパティにアクセスしたり、釣り銭を払い出したり、状態変化を受け取る前に、デバイスの排他アクセス権を獲得してイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件については、「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

CapEmptySensor プロパティ

形式	BOOL CapEmptySensor;

説明	TRUE：コインディスペンサは硬貨のエンプティを通知します。

FALSE：通知しません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

CapJamSensor プロパティ

形式	BOOL CapJamSensor;

説明	TRUE：コインディスペンサは硬貨詰まりや機器の異常を通知します。

FALSE：通知しません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

CapNearEmptySensor プロパティ

形式	BOOL CapNearEmptySensor;

説明	TRUE：コインディスペンサは硬貨のニアエンプティを通知します。

FALSE：通知しません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

DispenserStatus プロパティ

形式	LONG DispenserStatus;

説明	コインディスペンサの現在の状態を示します。次のいずれかとなります。

値	意味

COIN_STATUS_OK	硬貨払い出し可能。この値はコインディスペンサで異常が検出されない時に設定されます。

COIN_STATUS_EMPTY

硬貨がエンプティで払い出しができません。

COIN_STATUS_NEAREMPTY

ニアエンプティですが、釣り銭の払い出しは可能です。

COIN_STATUS_JAM	機器障害が発生しました。

このプロパティはイネーブルの設定で初期化され、イネーブルの間は最新の状態となります。このプロパティは自動釣り銭機のDeviceStatusと同じものです。

## メソッド

AdjustCashCounts メソッド                              第1.11版で追加

形式	LONG AdjustCashCounts (BSTR CashCounts);

パラメータ	説明

CashCount	CashCountパラメータは、初期化する現金の金種と枚数を指定します。

説明	最初の設置後にコンディスペンサの開始現金有高を設定したり、入出金操作などの補充・回収後の現金有高の補正を行うため、このメソッドは呼び出されます。コインディスペンサ内の正確な現金合計を自動的に判定できないデバイスでは、このメソッドの呼び出しが必要です。デバイスが正確な合計額を判定できるなら、このメソッドの呼び出しは無視されます。アプリケーションは最初にReadCashCountsを呼び出して現在の有高を取得し、実際の有高に補正します。さらに、アプリケーションはこのメソッドを呼び出し、ディスペンサ内の現在の有高を設定するでしょう。

すべての現金有高をリセットするには、各々の金種をゼロに設定します。

例えば、通貨が日本円でCashCountsパラメータに“1:80,5:77,50:54,100:0,500:87”を設定してAdjustCashCountsメソッドを呼び出せば、0枚の1円と、77枚の5円と、54枚の50円と、0枚の100円と、87枚の500円の硬貨がコインディスペンサに有ります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	ReadCashCountsメソッド

DispenseChange メソッド

形式	LONG DispenseChange (LONG Amount);

パラメータ	説明

Amount	払い出し金額の合計。

説明	コインディスペンサから釣り銭を払い出します。Amountパラメータで示される値は払い出す（セントや円といった）通貨単位での合計額です。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	指定された釣り銭が正常に払い出されました。

OPOS_E_ILLEGAL	Amountパラメータの値が0となっています、もしくは負の値となっています、もしくはデバイスで払い出せる金額を超えています。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

ReadCashCounts メソッド                               第1.11版で追加

形式	LONG ReadCashCounts (BSTR* pCashCounts, BOOL* pDiscrepancy);

パラメータ	意味

pCashCounts	現金枚数データを格納するエリアを示します。

pDiscrepancy	TRUE： pCashCountsで報告された現金枚数に含まれない現金が有ります。
FALSE：現金有り高はpCashCountsの内容と一致します。

説明	pCashCountsの文字列形式はアスキー文字列です。文字列はコンマで区切られたユニットの集合です。pCashCountsの各々のユニットは、金種と個数をコロン（“:”）で区切って示します。

例えば、通貨が日本円で、ReadCashCountsメソッドの呼び出し結果としてpCashCountsパラメータに返される文字列が、
	1:80,5:77,10:0,50:54,100:0,500:87
なら、80枚の1円硬貨と、77枚の5円硬貨と、54枚の50円硬貨、87枚の500円硬貨がコインディスペンサに有ります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

## イベント

StatusUpdateEvent イベント

形式	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

Statusパラメータはコインディスペンサの状態が設定されます。

値	意味

COIN_STATUS_OK	硬貨払い出しの準備完。この値はコインディスペンサで異常が検出されない時に設定されます。

COIN_STATUS_EMPTY
	硬貨がエンプティで払い出しができません。

COIN_STATUS_NEAREMPTY
	ニアエンプティですが、釣り銭の払い出しはまだできます。

COIN_STATUS_JAM	機器障害が発生しました。

電源通知のStatusUpdateEventの値
	「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

説明	コインディスペンサの状態が変化した時に通知されます。

コインディスペンサは、機能プロパティに記された値でサポートされる検出機能を持つ場合にのみ、状態変化イベントを通知します。

# 第12章
MICR (磁気インクリーダ)

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapValidationDevice | 1.0 | Boolean R | Open |
| RawData | 1.0 | String R | Open |
| AccountNumber | 1.0 | String R | Open |
| Amount | 1.0 | String R | Open |
| BankNumber | 1.0 | String R | Open |
| EPC | 1.0 | String R | Open |
| SerialNumber | 1.0 | String R | Open |
| TransitNumber | 1.0 | String R | Open |
| CheckType | 1.0 | Long R | Open |
| CountryCode | 1.0 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | 無し |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.0 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| BeginInsertion | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| EndInsertion | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| BeginRemoval | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| EndRemoval | 1.0 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open & Claim |
| ErrorEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

MICRコントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.MICR”です。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

# 第13章
秤

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.3 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapDisplay | 1.2 | Boolean R | Open |
| CapDisplayText | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapPriceCalculating | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapStatusUpdate | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapTareWeight | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapZeroScale | 1.3 | Boolean R | Open |
| AsyncMode | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| MaxDisplayTextChars | 1.3 | Long R | Open |
| MaximumWeight | 1.0 | Long R | Open |
| SalesPrice | 1.3 | Currency R | Open, Claim, & Enable |
| ScaleLiveWeight | 1.9 | Long R | Open |
| StatusNotify | 1.9 | Long R/W | Open |
| TareWeight | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| UnitPrice | 1.3 | Currency R/W | Open, Claim, & Enable |
| WeightUnit | 1.0 | Long R | Open |
| ZeroValid | 1.13 | Boolean R/W | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | 無し |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.3 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| DisplayText | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ReadWeight | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ZeroScale | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

秤コントロールのOLEプログラマティクIDは、“OPOS.Scale”です。

UPOS仕様書1.13版までを掲載しています。

UPOS仕様書1.14版以降の変更は、UPOS仕様書を参照ください。

#### 機能

秤コントロールは、次の機能を持っています。

商品の重量をアプリケーションに通知します。通知する重量の単位（グラム、キログラム、オンス、ポンド）は秤に依存します。

秤は以下のような追加的機能を持つ場合もあります。

秤に表示装置があり、現在の重量を表示する機能、あるいは現在の重量と何らかのアプリケーションで指定した文字列を表示する機能。

売上価格（重量 × 単価）を計算し、売上価格を返す機能（この機能は現在主にヨーロッパで使用されています）。

アプリケーションから風袋の重量を設定する機能。

アプリケーションからゼロアジャストをする機能。

以下の機能が第1.9版で追加になりました。

秤コントロールは、二つの異なる意図のために重さを取得して使用されます。価格を計算するための法定の重さと、カスタマディスプレイに表示する計量中の重さです。第1.9版以前に、よいインターフェースが法定の重さを得ることでアプリケーションのために提供されています。しかし、現在ある軽量中の重さを得るためのインターフェースがありませんでした。第1.9版で以下の追加された機能が、秤の状態と計量中の重さ得るためにインターフェースを制定します。

秤の重さの状態を更新する機能のプロパティ：CapStatusUpdate

秤の重さの状態をイベントで通知することを許可するためのプロパティ：StatusNotify

ScaleLiveWeightプロパティに含まれている値は、今の秤の重さでカスタマディスプレイを更新するために使用されます。

秤の重さの状態のために、ReadWeihtメソッドとStatusUpdateEventを拡張します。

#### モデル

秤の一般的なモデルは以下の通りです。

秤は載せられた物の重量を返します。

最も重要なメソッドはReadWeightです。 デフォルトではこのメソッドは非同期で動作します。 秤が重量を計測した後、メソッドの引数のpWeightData で示される所に重量が格納されます。 エラーもしくはタイムアウトならばReadWeightはエラーコードを返します。

第1.3版以降 － 非同期入力

もしAsyncModeがTRUEならばReadWeightは非同期に実行されます。 ReadWeightメソッドによりイベント駆動入力が起動され、すぐにアプリケーションに戻ります。 引数で指定されたタイムアウト時間は重量が安定するまでアプリケーションが待つことが可能な時間です。

以下に追加事項を記述します。

もしイベント駆動入力の初期化中にエラーが発生した場合（例えば秤がオフラインの場合）はエラーコードがReadWeightに返されます。 それ以外の場合はReadWeightが成功のステータスを返し、秤は非同期で計測を開始します。

計測中の重量が安定すれば、DataEventが発生し、重量がStatusに格納されます。

もしエラーが発生すれば（重量が安定しないタイムアウトを含む）ErrorEventが発生し、エラーコードを返します。 アプリケーションのイベントハンドラーではレスポンスのパラメーターがOPOS_ER_RETRY（ pErrorResponseで示される ）である場合は再実行することが可能です。

非同期のReadWeightを多重に発行することはできません。

非同期のReadWeightをClearInputでキャンセルすることが可能です。

売上価格が計算できる秤では、アプリケーションはReadWeightメソッドを発行する前にUnitPriceを設定する必要があります。 コントロールは重量を得た後（非同期の場合はDataEventをアプリケーションに通知する直前）にSalesPriceに計算された価格をセットします。

#### デバイスの共有

秤は次のように排他的に使用すべきデバイスです。

デバイスをオープン後、プロパティは読み取り可能となります。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に、排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、デバイスの読み込みを始める前に、デバイスの排他アクセス権を獲得してイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件は「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

AsyncMode プロパティ R/W	第1.3で追加

形式	BOOL AsyncMode;

説明	TRUE:  ReadWeightが非同期的に実行されます。

FALSE: 同期的に実行されます。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティが正常にセットされました。

参照	ReadWeightメソッド

CapDisplay プロパティ	第1.2版で追加

形式	BOOL CapDisplay;

説明	TRUE: 秤が現在の「重さを表示する装置」を持ちます。

FALSE: 持ちません。

このプロパティをアプリケーションで判断し、秤に表示装置が無い場合は別の表示装置に表示することが考えられます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapDisplayText プロパティ	第１.３版で追加

形式	BOOL CapDisplayText;

説明	TRUE: 秤が現在の重量やその他載せられた物に対する情報の文字列を表示できる表示装置を持ちます。

FALSE: 持ちません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	MaxDisplayTextCharsメソッド

CapPriceCalculating プロパティ	第１.３版で追加

形式	BOOL CapPriceCalculating;

説明	TRUE:  単価と重量から売上価格を計算する機能を秤は持ちます。

FALSE: 秤は重量のみ返します。

売上価格が計算できる秤では、データを受信するターミナルではなく秤で計算を行います。 売上価格が計算できる秤では、ReadWeightメソッドを呼ぶ前にUnitPriceをセットする必要があります。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ReadWeightメソッド、WeightUnitプロパティ、UnitPriceプロパティ、SalesPriceプロパティ

CapStatusUpdate プロパティ	第１.９版で追加

形式	BOOL CapStatusUpdate;

説明	TRUE:  秤はStatusUpdateEventで秤の重さの状態を通知する機能を有します。デバイスが処理可能な状態にされると、直ちにStatusUpdateEventが秤の今の状態をアプリケーションに通知するために作成されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ScaleLiveWeightプロパティ、StatusNotifyプロパティ

CapTareWeight プロパティ	第１.３版で追加

形式	BOOL CapTareWeight;

説明	TRUE:  風袋の重量を設定できる機能を秤は持ちます。

FALSE: 持ちません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	TareWeightプロパティ

CapZeroScale プロパティ	第１.３版で追加

形式	BOOL CapZeroScale;

説明	TRUE:  アプリケーションよりゼロアジャスト機能を秤は持ちます。

FALSE: 持ちません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ZeroScaleメソッド

MaxDisplayTextChars プロパティ	第１.３版で追加

形式	LONG MaxDisplayTextChars;

説明	秤に装備されている秤に載せられているものの情報を表示する表示装置が最大表示可能な文字数を示します。もしCapDisplayTextがFALSEならば文字列を表示する装置をサポートしませんのでMaxDisplayTextCharsはゼロです。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapDisplayTextプロパティ

MaximumWeight プロパティ

形式	LONG MaximumWeight;

説明	秤で計量可能な重量の、最大値が設定されます。計量単位は WeightUnitプロパティで設定されます。

MaximumWeightによって設定される値は、小数点の位置が、数字の下3桁目と下4桁目の間にあると想定しています。例えば 12345 という値の場合 12.345 となり、5 の場合は 0.005 となります。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

SalesPrice プロパティ	第１.３版で追加

形式	CURRENCY SalesPrice;

説明	売上価格が計算できる秤で計算された売上価格がセットされます。秤がUnitPriceと測定された重量を乗算して値を求めます。

ReadWeightメソッドから戻ってくる前に（同期動作）、あるいはDataEventが通知される前に（非同期動作）このプロパティはコントロールによってセットされます。

もしCapPriceCalculatingがFALSEである場合は売上価格が計算できない秤でありSalesPriceは常にゼロになります。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、初期化されます。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、一覧の節に適合するように修正されました。）

参照	ReadWeightメソッド、WeightUnitプロパティ、CapPriceCalculatingプロパティ、UnitPriceプロパティ

ScaleLiveWeight プロパティ	第１.10版で変更

形式	LONG ScaleLiveWeight;

説明	StatusUpdateEventのStatusがSCAL_SUE_STABLE_WEIGHTかゼロにセットされているならば、秤によって計測された重さの戻り値が格納されます。

重さは、１／１０００で割り当てられると仮定されます。たとえば、１２３４５の正確な値は１２．３４５であらわされ、５の正確な値は、０．００５で表現されます。

アプリケーションは表示する目的にのみこのプロパティを使用することを提案します。売上げの目的で使用する重さのために、アプリケーションはReadWeightメソッドを呼ぶことを提案します。

参照	CapStatusUpdateプロパティ、StatusNotifyプロパティ

StatusNotify プロパティ R/W	第１.９版で追加

形式	LONG StatusNotify;

説明	デバイスの機能を示すCapStatusUpdateプロパティがTrueならば、秤の重さの状態を通知することがアプリケーションによってセットされることが出来ます。

有効な値は次の通りです。

値	意味

SCAL_SN_DISABLED	OPOSコントロールは、アプリケーションにいかなる秤の重さの状態の通知を行いません。あるいは、関連するErrorCodeExtendedの値にセットしません。秤の重さの状態を通知するStatusUpdateEventが発行されることはありませんし、SalesLiveWeightに値がセットされることもありません。

SCAL_SN_ENABLED	DeviceEnabledがTrueをセットされたときに、OPOSコントロールは、秤の重さ情報の通知でStatusUpdateEventを発行し、ScaleLiveWeightプロパティが始めに更新されます。機能のレベルは、CapStatusUpdateプロパティに依存します。

このプロパティは、デバイスが無効な状態（DeviceEnabledがFalseです）で値がセットされ、。OpenメソッドによってSCAL_SN_DISABLEDで初期化されます。この値は、初期段階でデバイスとの共通性を提供します。

戻り値	プロパティがセットされた時は次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティが正常にセットされました。

OPOS_E_ILLEGAL	以下のエラーのいづれかが発生します。

デバイスが既に有効です。

CapStatusUpdateがFalseです。

その他 	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapStatusUpdateプロパティ、ScaleLiveWeightプロパティ

TareWeight プロパティ R/W	第１.３版で追加

形式	LONG TareWeight;

説明	秤の風袋の重量を保持します。 TareWeightプロパティにセットされている重量は、小数点の位置が、数字の下3桁目と下4桁目の間にあると想定しています。 例えば 12345 という値の場合 12.345 となり、5 の場合は 0.005 となります。 計量の単位はWeightUnitプロパティにセットされています。 もしCapTareWeightプロパティがFALSEの場合はデバイスが風袋をサポートしていませんのでTareWeightは常にゼロになります。

TareWeightプロパティで示される風袋の重量はReadWeightメソッドで返される重量には含まれません。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、秤のデフォルト値に初期化されます（通常はゼロです）。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、一覧の節に適合するように修正されました。）

戻り値	プロパティがセットされた時は次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティが正常にセットされました。

OPOS_E_ILLEGAL	CapTareWeightがFALSEの場合か、異常な風袋の重量がセットされました。

その他 	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapTareWeightプロパティ、ReadWeightメソッド、WeightUnitプロパティ

ZeroValid プロパティ R/W	第1.１3で追加

形式	BOOL ZeroValid;

説明	TRUE:  ReadWeightは有効な規定値として０を返します。

FALSE: ReadWeightは０の値を返しません。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

参照	ReadWeightメソッド

UnitPrice プロパティ R/W	第１.３版で追加

形式	CURRENCY UnitPrice;

説明	秤に測定する物の単価を保持します。 売上価格が計算できる秤ではこのプロパティを計量する前にセットします。 秤そのものがUnitPriceとReadWeightメソッドの引数で示されるpWeightDataを乗算してSalesPriceを求め、セットします。 このプロパティには単価のみをセットします。

もしCapPriceCalculatingがFALSEの場合、秤は売上価格が計算できません。 この場合、単価設定の機能はサポートされていないため、UnitPriceには常にゼロがセットされます。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、ゼロに初期化されます。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、一覧の節に適合するように修正されました。）

戻り値	次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティが正常にセットされました。

OPOS_E_ILLEGAL	CapPriceCalculatingがFALSEの場合か異常な単価がセットされました。

その他 	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	ReadWeightメソッド、WeightUnitプロパティ、CapPriceCalculatingプロパティ、SalesPriceプロパティ

WeightUnit プロパティ

形式	LONG WeightUnit;

LONG WeightUnits;		(WeightUnitと同義)

説明	秤データの計量単位が設定されます。

有効な値は次の通りです。

値	意味

SCAL_WU_GRAM	単位はグラムです。

SCAL_WU_KILOGRAM
単位はキログラムです。(= 1000グラム)

SCAL_WU_OUNCE	単位はオンスです。

SCAL_WU_POUND	単位はポンドです。(= 16オンス)

このプロパティは、Openメソッドにより秤固有の計量単位に初期化されます。

## メソッド

DisplayText メソッド	第１.７版で更新

形式 	LONG DisplayText (BSTR Data);

パラメータ	説明

Data	表示すべき文字列

このデーターのフォーマットはBinaryConversionのプロパティに従います。  詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	このメソッドにより秤に付属するテキスト表示装置に文字列を表示します。 空白の文字列（“”）を送付することにより表示装置をクリアすることができます。

もしCapDisplayTextがFALSEの場合、デバイスは文字列表示装置をサポートしていませんので、DisplayTextメソッドは常に失敗します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なテキストが指定されました。テキスト長がMaxDisplayTextCharsを超えています。 あるいは文字列表示が不可能です。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapDisplayプロパティ、CapDisplayTextプロパティ、MaxDisplayTextCharsプロパティ

ReadWeight メソッド	第１.10版で更新

形式 	LONG ReadWeight (LONG* pWeightData, LONG Timeout);

パラメータ	説明

pWeightData	AsyncModeがFALSEの場合は計量結果のポインタ。 TRUEの場合はゼロ。

Timeout	秤の計量値が安定するまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-1)、0、正の値が指定できます。

説明	秤から計量値を読み取ります。

第１.０版～第１.２版

計量は同期的に動作し、メソッドは計量が完了してから戻ります。 重量はpWeightDataに示されるところに返されます。

第１.３版以降

もしAsyncModeがFALSEの場合、第１.２版と同様にReadWeightは同期的に実行されます。

もしAsyncModeがTRUEの場合、 ReadWeightは非同期的に実行されます。 メソッドは計量を開始させ、すぐに戻ってきます。 もしメソッドの戻り値が成功のステータスならば、計量は正常に開始されていて、DataEventが計量の完了時に通知され、計量した重量がStatusにセットされています。

計量値は、小数点の位置が、数字の下3桁目と下4桁目の間にあると想定しています。例えば 12345 という値の場合 12.345 となり、5 の場合は 0.005 となります。

Timeoutが0の場合、秤が安定していればOPOS_SUCCESSを返し、安定していなければ、OPOS_E_TIMEOUTを返します。また、TimeoutがOPOS_FOREVER(-1)の場合は、タイムアウトは発生せず、秤が安定するまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	有効な計量値が読み込まれ通知されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。

OPOS_E_BUSY	非同期のReadWrightメソッドが実行されています。

OPOS_E_TIMEOUT	設定されているTimeoutミリ秒の間に、秤の”0”でない計量値が安定しませんでした。(AsyncModeがFALSEの場合のみ)

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_ESCAL_OVERWEIGHT:
計量値がMaximumWeightを超えています。

以下のデバイス固有のエラーコードが第１.９版で追加されました。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_ESCAL_UNDER_ZERO
計量値がMaximumWeightを超えています。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_ESCAL_SAME_WAIGHT:
計量値がMaximumWeightを超えています。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	UnitPriceプロパティ、WeightUnitプロパティ、CapPriceCalculatingプロパティ、SalesPriceプロパティ、TareWeightプロパティ

ZeroScale メソッド 第１.３版で追加

形式 	LONG ZeroScale ();

説明	秤のゼロアジャストを行います。 これは初期時に「校正」する、あるいは「風袋の設定」のために用います。

CapZeroScaleがTRUEの場合のみ実行が可能です。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	秤はZeroScaleをサポートしていません。

OPOS_E_BUSY	非同期のReadWrightメソッドが実行されています。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapZeroScaleプロパティ

## イベント

DataEvent イベント 第１.３版で追加

形式 	void DataEvent (LONG Status);

Statusには重量が格納されます。

説明	非同期動作の場合でReadWeightで開始された計量が終了したことをアプリケーションに通知します。

もし売上価格が計算できる秤では、このイベントが通知される前に単価をUnitPriceプロパティにセットしておけば、計算された売上価格がSlaesPriceプロパティに格納されます。

ErrorEvent イベント 第１.３版で追加

形式 	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended, LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントを起こした要因のコード。 値はResultCodeの項目を参照してください。

ResultCodeExtended	エラーイベントを起こした要因の拡張コード。 値はResultCodeExteded参照。

ErrorLocus	エラーの所在を示します。 下記の値参照。

pErrorResponse	エラーイベント応答へのポインタ。 下記の値を参照。

ErrorLocusは次に示す値のいずれかに設定されます。

値	意味

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で、入力データ処理をしている時にエラーが発生しました。 入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で、入力データ処理をしている時にエラーが発生しましたが、すでにバッハリングされたデータの一部は利用できます。

pErrorResponseパラメータが示す位置にある内容は、ErrorLocusに基づいてデフォルト値があらかじめ設定されています。アプリケーションはその値を以下のいずれかに変更できます。

値	意味

OPOS_ER_CLEAR	バッファリングされている入力データをクリアし、エラー状態は解除されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のみ使用します。エラーを容認し、コントロールに処理の継続を指示するものです。コントロールはエラー状態のままですが、DataEventEnabledプロパティの設定値に従って別のDataEventが通知されます。すべての入力がイベント処理された後、DataEventEnabledプロパティが、再びTRUEに設定されたとき、 ErrorEventでOPOS_EL_INPUTが通知されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルト値です。

説明	秤よりデータを読み込もうとしているときにエラーが発生すると、本イベントを通知します。

入力のエラーイベントは、DataEventEnabledプロパティがTRUEになるまで実行されません。そのためアプリケーションを適切な順番で実行させることができます。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」参照

StatusUpdateEvent イベント

形式	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

秤の電源状態に変化があるとアプリケーションに通知されます。

StatusNotifyプロパティがSCAL_SN_ENABLEDならば、スケールデバイスで計測値に変化があると、イベントがアプリケーションに通知されます。

CapStatusNotifyプロパティがTRUEならば、計測が可能になり、秤の最新の値をアプリケーションに通知するために、即座にStatusUpdateEventが生成されます。

値	意味

SCAL_SUE_STABLE_WEIHT
秤の計測値は安定しています。ScaleLiveWeightプロパティは、イベントが通知される前に更新されています。

SCAL_SUE_WEIGHT_UNSTABLE
秤の計測値が安定していません。

SCAL_SUE_WEIGHT_ZERO　秤の計測値は０です。

SCAL_SUE_OVERWEIGHT　 秤の計測範囲を超えています。

SCAL_SUE_NOT_READY　　計測する準備が出来ていません。

SCAL_SUE_WEIGHT_UNDER_ZERO
秤の計測値が０以下です。

説明	電源通知のStatusUpdateEventの値
	「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

参照	ScaleLiveWeightghtプロパティ、StatusNotifyプロパティ

# 第14章
シグニチャ・キャプチャ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.0 | String R | Open |
| Claimed | 1.0 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.0 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.0 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.0 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.0 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.0 | Long R | Open |
| State | 1.0 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.0 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.0 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.0 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.0 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.0 | String R | Open |
| DeviceName | 1.0 | String R | Open |
| 専用 |  |  |  |
| CapDisplay | 1.0 | Boolean R | Open |
| CapRealTimeData | 1.2 | Boolean R | Open |
| CapUserTerminated | 1.0 | Boolean R | Open |
| MaximumX | 1.0 | Long R | Open |
| MaximumY | 1.0 | Long R | Open |
| RawData | 1.0 | String R | Open, Claim, & Enable |
| RealTimeDataEnabled | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| TotalPoints | 1.0 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| PointArray | 1.0 | String R | Open, Claim, & Enable |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.0 | 無し |
| Close | 1.0 | Open |
| ClaimDevice | 1.0 | Open |
| ReleaseDevice | 1.0 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.0 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1.0 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.0 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| BeginCapture | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| EndCapture | 1.0 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.0 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.0 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.0 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

シグニチャ・キャプチャ(Signature Capture)コントロールのOLEプログラマティクIDは、“OPOS.SigCap”です。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

# 第15章
自動釣り銭機

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.2 | String R | Open |
| Claimed | 1.2 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.5 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.5 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.2 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.2 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.2 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.2 | Long R | Open |
| State | 1.2 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.2 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.2 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.2 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.2 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.2 | String R | Open |
| DeviceName | 1.2 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapDeposit | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapDepositDataEvent | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapDiscrepancy | 1.2 | Boolean R | Open |
| CapEmptySensor | 1.2 | Boolean R | Open |
| CapFullSensor | 1.2 | Boolean R | Open |
| CapJamSensor | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapNearEmptySensor | 1.2 | Boolean R | Open |
| CapNearFullSensor | 1.2 | Boolean R | Open |
| CapPauseDeposit | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapRealTimeData | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapRepayDeposit | 1.5 | Boolean R | Open |
| AsyncMode | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| AsyncResultCode | 1.2 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| AsyncResultCodeExtended | 1.2 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| CurrencyCashList | 1.2 | String R | Open |
| CurrencyCode | 1.2 | String R/W | Open |
| CurrencyCodeList | 1.2 | String R | Open |
| CurrentExit | 1.2 | Long R/W | Open |
| CurrentService | 1.11 | Long R/W | Open |
| DepositAmount | 1.5 | Long R | Open |
| DepositCashList | 1.5 | String R | Open |
| DepositCodeList | 1.5 | String R | Open |
| DepositCounts | 1.5 | String R | Open |
| DepositStatus | 1.5 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| DeviceExits | 1.2 | Long R | Open |
| DeviceStatus | 1.2 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| ExitCashList | 1.2 | String R | Open |
| FullStatus | 1.2 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| RealTimeDataEnabled | 1.11 | Boolean R/W | Open, Claim, & Enable |
| ServiceCount | 1.11 | Long R | Open |
| ServiceIndex | 1.11 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.2 | 無し |
| Close | 1.2 | Open |
| ClaimDevice | 1.2 | Open |
| ReleaseDevice | 1.2 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.2 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.5 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.2 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.2 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| AdjustCashCounts | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| BeginDeposit | 1.5 | Open, Claim, & Enable |
| DispenseCash | 1.2 | Open, Claim, & Enable |
| DispenseChange | 1.2 | Open, Claim, & Enable |
| EndDeposit | 1.5 | Open, Claim, & Enable |
| FixDeposit | 1.5 | Open, Claim, & Enable |
| PauseDeposit | 1.5 | Open, Claim, & Enable |
| ReadCashCounts | 1.2 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.5 | Open, Claim&Enable |
| DirectIOEvent | 1.2 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.2 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.2 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.2 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

自動釣り銭機コントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.CashChanger”です。

このデバイスは第1.2版にて追加されました。

#### 機能                                     　第1.11版で更新

自動釣り銭機は次の機能を持っています。

自動釣り銭機で利用できる金種と、対応する枚数を報告します。

指定された合計の現金を、紙幣、硬貨、もしくは両者で、デバイスからユーザー指定の払い出し口へ払い出します。

指定された枚数の金種を、紙幣、硬貨、もしくは両者で、デバイスからユーザー指定の払い出し口へ払い出します。

デバイス内の障害状態を報告します。

複数の通貨をサポートします。

また、次の機能は、オプションとして実装されます。

自動釣り銭機の金種の充填レベルを報告します。示される状態としては、エンプティ、ニアエンプティ、フル、ニアフルがあります。

ReadCashCountsメソッドで報告されるデータに、現金枚数不一致がありそう（もしくは、ある）かどうかが報告されます。

第1.5版以降 ― オプションとして入金機能をサポート

入金開始から入金終了の間に入金された紙幣／硬貨は入金されるたびにその金種と対応する枚数を報告します。

第1.11版以降 ― キャッシュデバイスサブサービス利用のサポート

自動釣り銭機サービスの全機能を利用できるようにするため、他のキャッシュデバイスをサブサービスとして利用できます。サブサービスからの情報を抽出するためのプロパティが追加されています。

#### モデル                                    　第1.11版で更新

自動釣り銭機の一般的なモデルは次の通りです。

自動釣り銭機は、硬貨、紙幣、硬貨と紙幣の組み合わせといった各種の現金タイプをサポートします。各通貨毎にサポートされる現金タイプは、CurrencyCashListプロパティの金種リストに記述されています。

自動釣り銭機デバイスは、現金投入口、現金を格納する複数のスロットや収納庫、現金払い出し口といった現金処理機能を援助する各種の要素から構成されています。

第1.5版より前の仕様では、現金の払い出しのみをプログラムで制御できました。デバイスが自分自身の現金有り高を決定できない場合、（例えば、現金補充のための）デバイスでの現金の受け取りや回収は、AdjustCashCountsメソッドにより制御されます。アプリケーションは金種毎の現在の枚数を読み出すためにReadCashCountsメソッドを呼び出すことができますが、デバイスに何時・どれくらい追加されたかを制御することはできません。

自動釣り銭機は各種の払い出し口を持つことがあります。払い出し口の個数はDeviceExitsプロパティで規定されます。アプリケーションはCurrentExitプロパティを設定して払い出し口を選択します。現在の払い出し口に払い出せる金種は、ExitCashListプロパティで表されます。CurrentExitの値が1なら、払い出し口は基本払い出し口となり、小売り販売に伴う顧客への現金払い出し処理に通常使用されます。CurrentExitの値が1より大きいなら、払い出し口はその他払い出し口_となります。その他払い出し口は、基本払い出し口を出口としない、多量の、もしくは別金種の現金の払い出しといった特殊な目的に通常使用されます。

CurrentExitプロパティで指定される払い出し口へ現金を払い出すには、DispenseChangeもしくはDispenseCashメソッドを使用します。DispenseChangeメソッドでアプリケーションは合計金額を指定して払い出しますが、各種スロットもしくは収納庫から適切な現金を払い出すことは、自動釣り銭機デバイスまたはコントロールの責任となります。DispenseCashメソッドでアプリケーションは払い出す金種毎の枚数を指定します。

現金の払い出しは、AsyncModeプロパティの値に従い、同期的、もしくは非同期的に実行されます。

AsyncModeがFALSEなら、現金払い出しメソッドは同期的に実行され、払い出しメソッドはアプリケーションに終了ステータスを返します。

AsyncModeがTRUEで、DispenseChangeもしくはDispenseCashがOPOS_SUCCESSを返したら、メソッドは非同期的に実行され、終了はCHAN_STATUS_ASYNCをStatusの値に持つStatusUpdateEventイベントで示されます。

AsyncResultCodeとAsyncResultCodeExtendedプロパティの値は、同期的な払い出しが選択された際に返されるResultCodeとResultCodeExtendedプロパティの値と同じです。

非同期的な自動釣り銭機の操作を多重に行うことは禁止されています。同時に処理される非同期的なメソッドは1つだけです。

ReadCashCountsは、非同期メソッドが実行中の間、不正な現金枚数を報告する可能性があるため、実行できません。

自動釣り銭機は複数の通貨をサポートできます。CurrencyCodeプロパティは、CurrencyCodeListの一覧から選択された通貨が設定されます。CurrencyCashList、ExitCashListプロパティとDispenseCash、DispenseChange、ReadCashCountsメソッドは、現在設定されている通貨上で動作します。

現金スロット（もしくは現金収納庫）の状態は、エンプティとニアエンプティを示すDeviceStatusプロパティと、フルとニアフルを示すFullStatusプロパティに設定されます。1つ以上の現金スロットがエンプティならDeviceStatusプロパティはCHAN_STATUS_EMPTYとなり、1以上の現金スロットがフルならFullStatusプロパティはCHAN_STATUS_FULLとなります。

第1.5版以降 ―オプションの入金機能サポート

入金機能モデルは下記のとおりです。

DispenseChangeメソッドとDispenseCashメソッドは入金機能とは独立しています。AsynModeプロパティの値は入金機能に影響を与えません。

CapDeposit プロパティがTRUEなら入金機能がサポートされており、BeginDepositメソッド、FixDepositメソッドとEndDepositメソッドを使うことができます。入金が動作中の間、出金はできません。また、出金が動作中の間、入金はできません。

アプリケーションがBeginDepositメソッドを呼び出した時、DepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティはゼロに初期化されます。

自動釣り銭機が現金を受け付けた時、DepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティの値は更新されます。さらに、CapDepositDataEventプロパティがTRUEならDataEventイベントが報告されます。

CapPauseDepositプロパティがTRUEなら、アプリケーションはCHAN_DEPOSIT_PAUSEパラメータのPauseDepositメソッドを呼び出して入金を一時停止することができます。その時、DepositCountsとDepositAmountプロパティの値が確定します。アプリケーションが入金を再開したいなら、CHAN_DEPOSIT_RESTARTのパラメータ値でPauseDepositメソッドを再度呼び出します。DepositCountsプロパティかDepositAmountプロパティを読み取り、アプリケーションは正確な入金を得ることができ、入金合計を販売合計と比較した結果をチェックできます。入金合計≧販売合計なら、アプリケーションはFixDepositメソッドを呼び出します。入金合計＜販売合計なら、アプリケーションはCHAN_DEPOSIT_RESTARTでPauseDepositメソッドを呼び出します。入金総額を得るため、アプリケーションはPauseDepositメソッドを繰り返し呼び出せます。

FixDepositメソッドが呼び出された時、自動釣り銭機は入金を停止し、DepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティの値が確定します。

必要なら、アプリケーションはFixDepositメソッドの後のDepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティを使用して釣り銭額を計算しなくてはなりません。FixDepositメソッドが呼び出された後、アプリケーションは入金を再開することはできず、入金を完了するためにEndDepositメソッドを呼び出さなくてはなりません。

入金プロセスを終了させるために、アプリケーションはEndDepositメソッドを呼び出さなくてはなりません。

EndDepositメソッドのSuccessパラメータの値は次の値をとります。

CHAN_DEPOSIT_CHANGE： アプリケーションは現金を払い出します。これは販売の釣り銭払い出しに典型的に用いられます。

CHAN_DEPOSIT_NOCHANGE： アプリケーションは現金を払い出しません。典型的には、入金総合計が販売額合計に等しいことを示します。

CHAN_DEPOSIT_REPAY： アプリケーションは入金を全て払い戻します。この典型は販売の中止です。
CHAN_DEPOSIT_REPAYはCapRepayDepositがTRUEの時にのみ使用できます。CapRepayDepositがFALSEならアプリケーションはDispenseChangeかDispenseCashメソッドを呼び出して入金金額を払い出さなくてはなりません。
自動釣り銭機によっては、自動釣り銭機のメカニズムにより入金された現金自身を使用しない場合があります。

ClearInputメソッドが実行された時、入金に伴いキューされた全てのDataEventはクリアされますが、DepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティはクリアされません。

入金プロセスで、ErrorEventイベントとAutoDisableプロパティは使用されません。

入金プロセスは下図のダイアグラムの様になります。

第1.11版以降 ― キャッシュデバイスサブサービス利用のサポート

キャッシュデバイスのサブサービスモデルは以下の通りです：

自動釣り銭機サービスへ機能を提供するコインディスペンサや硬貨入金機や紙幣ディスペンサや紙幣入金機、その他のデバイスハードウェアへアクセスする自動釣り銭機に対し、自動釣り銭機はサブサービスとしてこれらのキャッシュデバイスを利用可能にします。自動釣り銭機サービスに対する呼び出しにより、対応するサブサービスの呼び出しが実行されます。このため、オープン呼び出しは全てのサブサービスのオープンメソッドを引き起こし、クレーム呼び出しもクレーム呼び出しを引き起こし、その他も同様です。あるプロパティはディスペンサに対して有効ですが、他のプロパティは入金機にのみ有効となります。サブサービスとの通信結果を解析して解釈し、アプリケーションへの報告するかは、自動釣り銭機サービスで統合されます。たとえば、オープン呼び出しが一つのサブサービスで失敗した場合、アプリケーションまでエラーが返るでしょう。サービスからサブサービスへのプロパティとメソッドのマッピングは、次のようになります。

| 自動釣り銭機 | コインディスペンサ | 紙幣ディスペンサ | 硬貨入金機 | 紙幣入金機 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapDeposit |  |  |  |  |
| CapDepositDataEvent |  |  |  |  |
| CapDiscrepancy | X | X | X | X |
| CapEmptySensor | X | X |  |  |
| CapJamSensor | X | X | X | X |
| CapFullSensor |  |  | X | X |
| CapNearEmptySensor | X | X |  |  |
| CapNearFullSensor |  |  | X | X |
| CapPauseDeposit |  |  | X | X |
| CapRealTimeData |  |  | X | X |
| CapRepayDeposit |  |  |  |  |
| AsyncMode |  | X |  |  |
| AsyncResultCode |  | X |  |  |
| AsyncResultCodeExtended |  | X |  |  |
| CurrencyCashList |  | X |  |  |
| CurrencyCode |  | X | X | X |
| CurrencyCodeList |  | X |  |  |
| CurrentExit |  | X |  |  |
| CurrentService |  |  |  |  |
| DepositAmount |  |  | X | X |
| DepositCashList |  |  | X | X |
| DepositCodeList |  |  | X | X |
| DepositCounts |  |  | X | X |
| DepositStatus |  |  | X | X |
| DeviceExits |  | X |  |  |
| DeviceStatus | DispenserStatus | X |  |  |
| ExitCashList |  | X |  |  |
| FullStatus |  |  | X | X |
| ServiceCount |  |  |  |  |
| ServiceIndex |  |  |  |  |
| RealTimeDataEnabled |  |  | X | X |
| BeginDeposit() |  |  | X | X |
| DispenseCash() |  | X |  |  |
| DispenseChange( ) | X |  |  |  |
| EndDeposit() |  |  | X | X |
| FixDeposit( ) |  |  | X | X |
| PauseDeposit() |  |  | X | X |
| ReadCashCounts() | X | X | X | X |

ServiceCountは、自動釣り銭機で使用されるサブサービスの個数を表します。

ServiceIndexは、各々のサブサービスのインデックスをバイト毎に表すプロパティです。

サブサービスのプロパティやメソッドにアクセスする必要があるなら、CurrentServiceプロパティを必要なインデックスに設定し、アプリケーションは特定のサブサービスへ適切な情報を要求します。

#### デバイスの共有

自動釣り銭機は次の通り、排他的な利用をするデバイスです。

アプリケーションはデバイスをイネーブルにする前に、デバイスの排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、プロパティにアクセスしたり、払い出しや回収を行ったり、状態更新イベントを受け取る前に、デバイスの排他アクセス権を獲得しイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件の詳細は、「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

AsyncMode プロパティ   R/W

形式	BOOL AsyncMode;

説明	TRUE：DispenseCash、DispenseChangeメソッドは、非同期的に実行されます。
FALSE：これらのメソッドは同期的に実行されます。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

参照	DispenseCashメソッド、DispenseChangeメソッド、AsyncResultCodeプロパティ、AsyncResultCodeExtendedプロパティ

AsyncResultCode プロパティ

形式	LONG AsyncResultCode;

説明	最後の非同期の払い出しの処理が完了した時（DispenseCashメソッドあるいはDispenseChangeメソッドがAsyncMode=TRUEで呼び出された時）に終了ステータスを返します。このプロパティは、CHAN_STATUS_ASYNCのStatus値のStatusUpdateEventイベントで通知する前に、コントロールにより設定されます。

このプロパティの値は、メソッドが同期的に実行された際のResultCodeプロパティの値と同じです。

参照	DispenseCashメソッド、DispenseChangeメソッド、AsyncModeプロパティ

AsyncResultCodeExtended プロパティ

形式	LONG AsyncResultCodeExtended;

説明	最後の非同期の払い出しの処理が完了した時（DispenseCashメソッドあるいはDispenseChangeメソッドがAsyncMode=TRUEで呼び出された時）に終了ステータスを返します。このプロパティは、CHAN_STATUS_ASYNCのStatus値のStatusUpdateEventイベントで通知する前に、コントロールにより設定されます。このプロパティの値は、メソッドが同期的に実行された際のResultCodeExtendedプロパティの値と同じです。

参照	DispenseCashメソッド、DispenseChangeメソッド、AsyncModeプロパティ

CapDeposit プロパティ						第１．５版で追加

形式	BOOL CapDeposit;

説明	TRUE:自動釣り銭機は入金機能をサポートします。

FALSE:サポートしていません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	BiginDepositメソッド,EndDepositメソッド,FixDepositメソッド,PauseDepositメソッド

CapDepositDataEvent プロパティ						第１．５版で追加

形式	BOOL CapDepositDataEvent;

説明	TRUE：自動釣り銭機は、入金が発生したときに入金イベントの報告を行う機能があります。
FALSE：報告する機能はありません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	BiginDepositメソッド,EndDepositメソッド,FixDepositメソッド,PauseDepositメソッド

CapDiscrepancy プロパティ

形式	BOOL CapDiscrepancy;

説明	TRUE：ReadCashCountsメソッドはpDiscrepancyに有効な値を設定します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ReadCashCountsメソッド

CapEmptySensor プロパティ

形式	BOOL CapEmptySensor;

説明	TRUE：自動釣り銭機は、エンプティになっている現金スロットがあることを報告します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	DeviceStatusプロパティ、StatusUpdateEventイベント

CapFullSensor プロパティ

形式	BOOL CapFullSensor;

説明	TRUE：自動釣り銭機は、フルになっている現金スロットがあることを報告します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	FullStatusプロパティ、StatusUpdateEventイベント

CapJamSensor プロパティ

形式	BOOL CapJamSensor;

説明	TRUE：コインディスペンサは硬貨詰まりや機器の異常を通知します。

FALSE：通知しません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

CapNearEmptySensor プロパティ

形式	BOOL CapNearEmptySensor;

説明	TRUE：自動釣り銭機は、ニアエンプティになっている現金スロットがあることを報告します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	DeviceStatusプロパティ、StatusUpdateEventイベント

CapNearFullSensor プロパティ

形式	BOOL CapNearFullSensor;

説明	TRUE：自動釣り銭機は、ニアフルになっている現金スロットがあることを報告します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	FullStatusプロパティ、StatusUpdateEventイベント

CapPauseDeposit プロパティ						第１．５版で追加

形式	BOOL CapPauseDeposit;

説明	TRUE：自動釣り銭機は、入金機構を一時停止する機能があります。
FALSE：一時停止する機能はありません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	PauseDepositメソッド

CapRealTimeData プロパティ						第１．１１版で追加

形式	BOOL CapRealTimeData;

説明	TRUE：自動釣り銭機は、（“リアルタイムで”）入金データを報告できます。
FALSE：報告できません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	RealTimeDataEnabledプロパティ

CapRepayDeposit プロパティ						第１．５版で追加

形式	BOOL CapRepayDeposit;

説明	TRUE：自動釣り銭機は、紙幣と硬貨を挿入口または払い出し口に返却する機能があります。
FALSE：返却する機能はありません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	EndDepositメソッド

CurrencyCashList プロパティ

形式	BSTR CurrencyCashList;

説明	CurrencyCodeプロパティで示される通貨での、自動釣り銭機がサポートする金種を表す文字列です。

文字列は、自動釣り銭機で使用できる硬貨の金種を示すコンマで区切られたASCII数字で始まり、ASCIIセミコロン(“;”)から、紙幣の金種を示すコンマで区切られたASCII数字が続きます。セミコロン(“;”)が無ければ、全ての金種は硬貨を表します。

下記は、日本での、CurrencyCashListの値の例です。

- “1,5,10,50,100,500” —
1、5、10、50、100、500円硬貨。

- “1,5,10,50,100,500;1000,5000,10000” —
1、5、10、50、100、500円硬貨と、1000、5000、10000円紙幣。

- “;1000,5000,10000” —
1000、5000、10000円紙幣。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化され、CurrencyCodeが設定された時に更新されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ

CurrencyCode プロパティ   R/W

形式	BSTR CurrencyCode;

説明	自動釣り銭機の操作で現在使用されている通貨コードが設定されます。

このプロパティはOpenメソッドで適当な値に初期化されます。有効な値は、CurrencyCodeListプロパティに記される通貨の中の一つです。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	CurrencyCodeList以外の値が指定されました。

参照	CurrencyCodeListプロパティ

CurrencyCodeList プロパティ

形式	BSTR CurrencyCodeList;

説明	通貨コードの文字列を表します。

文字列は、コンマで区切られたASCII３文字のISO 4217通貨コードにより構成されます。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

例えば、文字列が”JPY,USD”なら、自動釣り銭機は日本とU.S.の通貨単位をサポートします。

参照	CurrencyCodeプロパティ

CurrentExit プロパティ   R/W

形式	LONG CurrentExit;

説明	現在の払い出し口を示します。値が1なら基本の（もしくは、通常の）払い出し口を示し、1より大きい値ならその他の払い出し口を示します。適切な値は1からDeviceExitsまでの間です。

このプロパティはOpenメソッドで1に初期化されます。

下の例は、日本での典型的なプロパティ値集合のサンプルです。CurrencyCodeは“JPY”で、CurrencyCodeListは“JPY”です。

- 自動釣り銭機は硬貨をサポート ; 一つのみの払い出し口 :
CurrencyCashList = “1,5,10,50,100,500”
DeviceExits = 1
CurrentExit = 1 : ExitCashList = “1,5,10,50,100,500”

- 自動釣り銭機は硬貨と紙幣の両方をサポート ; その他払い出し口は大量の紙幣払い出しに使用 :
CurrencyCashList = “1,5,10,50,100,500;1000,5000,10000”
DeviceExits = 2
CurrentExit = 1 : ExitCashList = “1,5,10,50,100,500;1000,5000”
CurrentExit = 2 : ExitCashList = “;1000,5000,10000”

- 自動釣り銭機は紙幣をサポート ; その他払い出し口は大量の紙幣払い出しに使用 :
CurrencyCashList = “;1000,5000,10000”
DeviceExits = 2
CurrentExit = 1 : ExitCashList = “;1000,5000”
CurrentExit = 2 : ExitCashList = “;1000,5000,10000”

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なCurrentExitの値が指定されました。

参照	CurrencyCashListプロパティ、DeviceExitsプロパティ、ExitCashListプロパティ

CurrentService プロパティ   R/W						第１．１１版で追加

形式	LONG CurrentService;

説明	現在のサービスを示します。値が0なら基本サービスを示し、0より大きくServiceCount以下なら統合サービスの情報要求に使用されます。有効な値は0からServiceCountまでです。ReadCashCountsメソッドやすべての共通・専用プロパティは、CurrentServiceが0以上でも利用できます。CurrentService、ServiceCount、ServiceIndexは常に基本サービスの状態を反映します。

下の例は、硬貨入金機とコインディスペンサと、唯一の紙幣自動釣り銭機から構成されるサービスを、自動釣り銭機サービスから利用した場合です。アプリケーションはStatusUpdateEventでジャムを検出しています。紙幣自動釣り銭機とコインディスペンサだけがジャムを検出できます。

- 基本サービスの値をチェック :
CurrentService = 0
ServiceCount = 3
ServiceIndex = 50528769 (X’03030201’)
DeviceStatus = CHAN_STATUS_JAM
DeviceServiceDecription = “Integrated Cash Changer Service 1.11.05”

- コインディスペンサの情報を取得するためにサービスを変更 :
CurrentService = 2
ServiceCount = 3
ServiceIndex = 50528769 (X’03030201’)
DeviceStatus = CHAN_STATUS_OK
DeviceServiceDecription = “Pennybrite Coin Dispenser Service”

- コインディスペンサはOKのようだ。紙幣自動釣り銭機は？ :
CurrentService = 3
ServiceCount = 3
ServiceIndex = 50528769 (X’03030201’)
DeviceStatus = CHAN_STATUS_JAM
DeviceServiceDecription = “Benjamin Bill Changer Service”

このプロパティはOpenメソッドで0に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なCurrentServiceの値が指定されました。

参照	ServiceCountプロパティ、ServiceIndexプロパティ

DepositAmount プロパティ						第１．５版で追加

形式	LONG DepositAmount;

説明	入金された合計金額を表します。

例えば、CurrencyCodeプロパティが日本円（JPY）で、DepositAmountプロパティで表される値が、
	18057
なら、18,057円がBeginDepositメソッドの呼び出し以降の入金された現金金額となります。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositCashList プロパティ						第１．５版で追加

形式	BSTR DepositCashList;

説明	CurrencyCodeプロパティで示される通貨での、自動釣り銭機がサポートする金種を表す文字列です。入金機構がサポートされていない場合は空の文字列になります。

文字列は、自動釣り銭機で使用できる硬貨の金種を示すコンマで区切られたASCII数字で始まり、ASCIIセミコロン(“;”)から、紙幣の金種を示すコンマで区切られたASCII数字が続きます。セミコロン(“;”)が無ければ、全ての金種は硬貨を表します。

下記は、日本での、DepositCashListの値の例です。

- “1,5,10,50,100,500” —
1、5、10、50、100、500円硬貨。

- “1,5,10,50,100,500;1000,5000,10000” —
1、5、10、50、100、500円硬貨と、1000、5000、10000円紙幣。

- “;1000,5000,10000” —
1000、5000、10000円紙幣。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化され、CurrencyCodeが設定された時に更新されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositCodeList プロパティ						第１．５版で追加

形式	BSTR DepositCodeList;

説明	入金の通貨コードの文字列を表します。入金機構がサポートされていない場合は空の文字列になります。

文字列は、コンマで区切られたASCII３文字のISO 4217通貨コードにより構成されます。

例えば、文字列が”JPY,USD”なら、自動釣り銭機は日本とU.S.の通貨単位をサポートします。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositCounts プロパティ						第１．５版で追加

形式	BSTR DepositCounts;

説明	入金された金種の文字列を表します。文字列のフォーマットはDispenseCashメソッド内のCashCountsと同じです。文字列内の金種はDepositCashListプロパティと同じで、同じ順序で並んでいます。入金機構がサポートされていない場合は空の文字列になります。

例えば、CurrencyCodeプロパティが日本円（JPY）で、DepositCountsプロパティで表される文字列が、
	1:80,5:77,10:0,50:54,100:0,500:87
なら、80枚の1円硬貨と、77枚の5円硬貨と、54枚の50円硬貨、87枚の500円硬貨がBeginDepositメソッドの呼び出し以降の入金された現金枚数となります。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositStatus プロパティ						第１．５版で追加

形式	LONG DepositStatus;

説明	自動釣り銭機の入金機構の現在の状態を示します。次のいずれかとなります。

値	意味

CHAN_STATUS_DEPOSIT_START
入金可能状態です。

CHAN_STATUS_DEPOSIT_END
入金停止状態です。

CHAN_STATUS_DEPOSIT_NONE
入金機能がありません。

CHAN_STATUS_DEPOSIT_COUNT
入金計数中または返却中です。

CHAN_STATUS_DEPOSIT_JAM	
機器障害が発生しました。

このプロパティはイネーブルの設定で初期化され、イネーブルの間は最新の状態になります。このプロパティはCHAN_STATUS_DEPOSIT_ENDに初期化されます。デバイスが入金をサポートしなければ、CHAN_STATUS_DEPOSIT_NONEに初期化されます。

DeviceExits プロパティ

形式	LONG DeviceExits;

説明	現金の払い出し口の個数が設定されます。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

参照	CurrentExitプロパティ

DeviceStatus プロパティ

形式	LONG DeviceStatus;

説明	自動釣り銭機の現在の状態を示します。次のいずれかとなります。

値	意味

CHAN_STATUS_OK	自動釣り銭機の現在の状態は正常です。

CHAN_STATUS_EMPTY
エンプティの現金スロットが有ります。

CHAN_STATUS_NEAREMPTY
ニアエンプティの現金スロットが有ります。

CHAN_STATUS_JAM	機器障害が発生しました。

このプロパティは初期化された後、デバイスがイネーブルの間は最新の状態となります。複数の状態が発生した時、優先順位は障害、エンプティ、ニアエンプティの順となります。

ExitCashList プロパティ

形式	BSTR ExitCashList;

説明	CurrentExitプロパティで示された払い出し口へ払い出せる金種の文字列です。サポートされる金種は、CurrencyCashListと同じかその一部です。文字列のフォーマットはCurrencyCashListと同じです。

このプロパティはOpenメソッドで初期化され、CurrencyCodeまたはCurrentExitが設定された時に更新されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ、CurrencyCashListプロパティ、CurrentExitプロパティ

FullStatus プロパティ

形式	LONG FullStatus;

説明	現金スロットの現在のフル状態を示します。次のいずれかとなります。

値	意味

CHAN_STATUS_OK	ニアフル、フルの現金スロットは有りません。

CHAN_STATUS_FULL	フルの現金スロットが有ります。

CHAN_STATUS_NEARFULL
ニアフルの現金スロットが有ります。

このプロパティは初期化された後、デバイスがイネーブルの間は最新の状態となります。

RealTimeDataEnabled プロパティ		R/W				第１．１１版で追加

形式	BOOL RealTimeDataEnabled;

説明	TRUEでCapRealTimeDataがTRUEなら、データイベントの度にDepositAmountとDepositCountsプロパティを更新します。FALSEなら、FixDepositが呼び出される時に金額が収集されてDepositAmountとDepositCountsが更新されます。RealTimeDataEnabledを設定しても、継続してBeginDepositが実行されなければ、システムの動作に影響を与えません。このプロパティにより、BeginDepositとEndDepositの間の状態変化に対する混乱を防ぎます。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	CapRealTimeDataがFALSEのため設定できません。

参照	CapRealTimeDataプロパティ、DepositAmountプロパティ、DepositCountsプロパティ、BeginDepositメソッド、EndDepositメソッド、FixDepositメソッド

ServiceCount プロパティ						第１．１１版で追加

形式	LONG ServiceCount;

説明	自動釣り銭機サービスで使用される統合サービスの個数です。このサービスが他のサービスを使用しない場合、この値は0になります。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

参照	CurrentServiceプロパティ、ServiceIndexプロパティ

ServiceIndex プロパティ						第１．１１版で追加

形式	LONG ServiceIndex;

説明	この値は4つのバイトに分割され、それぞれの統合サービスタイプのサービスインデックスを示します。下表はプロパティがどのように分割されるかを示します： 値が0なら統合サービスは利用されていません。

| High Word | Low Word |
| --- | --- |
| Hight Byte | Low Byte | Hight Byte | Low Byte |
| 紙幣ディスペンサ | 紙幣入金機 | コインディスペンサ | 硬貨入金機 |

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

参照	CurrentServiceプロパティ、ServiceCountプロパティ

## メソッド

AdjustCashCounts メソッド                         第1.11版で追加

形式	LONG AdjustCashCounts (BSTR CashCounts);

パラメータ	説明

CashCount	CashCountパラメータは、初期化する現金の金種と枚数を指定します。

説明	最初の設置後にコンディスペンサの開始現金有高を設定したり、入出金操作などの補充・回収後の現金有高の補正を行うため、このメソッドは呼び出されます。コインディスペンサ内の正確な現金合計を自動的に判定できないデバイスでは、このメソッドの呼び出しが必要です。デバイスが正確な合計額を判定できるなら、このメソッドの呼び出しは無視されます。アプリケーションは最初にReadCashCountsを呼び出して現在の有高を取得し、実際の有高に補正します。さらに、アプリケーションはこのメソッドを呼び出し、ディスペンサ内の現在の有高を設定するでしょう。

すべての現金有高をリセットするには、各々の金種をゼロに設定します。

例えば、通貨が日本円でCashCountsパラメータに“1:80,5:77,50:54,100:0,500:87”を設定してAdjustCashCountsメソッドを呼び出せば、0枚の1円と、77枚の5円と、54枚の50円と、0枚の100円と、87枚の500円の硬貨がコインディスペンサに有ります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	ReadCashCountsメソッド

BeginDeposit メソッド						第１．５版で追加

形式	LONG BeginDeposit ();

説明	自動釣り銭機の入金処理を開始します。

このメソッドの呼び出しで以下のプロパティ値は初期化されます。

DepositCountsプロパティは各金種の枚数値が0にセットされます。

DepositAmountプロパティは0がセットされます。

CapDepositDataEventプロパティ値がTRUEなら、このメソッドの呼び出し後に自動釣り銭機が現金を受け付けるたびにDataEventイベントにて入金イベントが報告されます。但し、入金処理が一時停止状態の場合は入金イベントは報告されません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	自動釣り銭機は入金機能をサポートしていません。または、呼び出しシーケンスが正しくありません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositCountsプロパティ、DepositAmountプロパティ、CapDepositDataEventプロパティ、EndDepositメソッド,FixDepositメソッド、PauseDepositメソッド

DispenseCash メソッド

形式	LONG DispenseCash (BSTR CashCounts);

パラメータ	意味

CashCount	金種:枚数, ..;..金種:枚数のフォーマットで表された払い出す金種と枚数です。”;”の前は硬貨を表し、”;”の後ろは紙幣を表します。”;”が無ければ、全ての金種は硬貨を表します。

説明	CurrentExitで指定された払い出し口に、自動釣り銭機から現金を払い出します。払い出す現金は金種と枚数のペアで指定されます。

AsyncModeがFALSEならこのメソッドは同期的に実行され、AsyncModeがTRUEなら非同期的に実行されます。

通貨として日本円を使用した際の、CashCountsの例は下記の通りです。

- “10:5,50:1,100:3,500:1”
5枚の10円硬貨と、1枚の50円硬貨と、3枚の100円硬貨と、1枚の500円硬貨を払い出します。

- “10:5,100:3;1000:10”
5枚の10円硬貨と、3枚の100円硬貨と、10枚の1000円紙幣を払い出します。

- “;1000:10,10000:5”
10枚の1000円紙幣と、5枚の10000円紙幣を払い出します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	指定の現金は正常に払い出されました、またはDispenseCashメソッドは非同期的に実行されました。

OPOS_E_BUSY	非同期メソッドが実行中のため、現金は払い出せません。

OPOS_E_ILLEGAL	CashCountsパラメータの値は、現在の払い出し口に対して不正です。または、入金動作が実行中のため現金は払い出せません

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_ECHAN_OVERDISPENSE :
現金不足で、指定の現金を払い出せません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	AsyncModeプロパティ、CurrentExitプロパティ

DispenseChange メソッド

形式	LONG DispenseChange (LONG Amount);

パラメータ	意味

Amount	払い出す釣り銭の合計です。利用できる現金から、どの硬貨、紙幣の組み合わせで払い出し要求にこたえるかは、自動釣り銭機の責任となります。

説明	CurrentExitで指定された払い出し口に、自動釣り銭機から指定合計額の現金を払い出します。

AsyncModeがFALSEならこのメソッドは同期的に実行され、AsyncModeがTRUEなら非同期的に実行されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	指定の釣り銭は正常に払い出されました、またはDispenseChangeメソッドは非同期的に実行されました。

OPOS_E_BUSY	非同期メソッドが実行中のため、指定の釣り銭は払い出せません。

OPOS_E_ILLEGAL	下記エラーが発生しました。

Amountがゼロか負です。

現在の払い出し口のExitCashListの値ではAmountを払い出せません。

入金動作が実行中のため指定の釣り銭が払い出せません。OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_ECHAN_OVERDISPENSE :
現金不足で、指定の釣り銭を払い出せません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	AsyncModeプロパティ、CurrentExitプロパティ

EndDeposit メソッド						第１．５版で追加

形式	LONG EndDeposit (LONG Success);

Successパラメータには、入金した現金の処理を設定します。この値は、以下のいずれかの値です。

値	意味

CHAN_DEPOSIT_CHANGE
入金した現金を収納。釣り銭あり。

CHAN_DEPOSIT_NOCHANGE
入金した現金を収納。釣り銭なし。

CHAN_DEPOSIT_REPAY
現金投入口または現金払出し口に返却。

説明	自動釣り銭機の入金処理を終了します。

このメソッドを呼び出す前に、アプリケーションは釣り銭額の計算をする必要があります。入金合計＞販売合計なら、CHAN_DEPOSIT_CHANGEをSuccessパラメータとしてこのメソッドを呼び出します。入金合計≦販売合計なら、CHAN_DEPOSIT_NOCHANGEをSuccessパラメータとしてこのメソッドを呼び出します。
もしSuccessパラメータがCHAN_DEPOSIT_REPAYなら、入金した現金を格納せずに現金投入口または現金払い出し口に返却します。

このメソッドを呼び出す前には必ずFixDepositメソッドにて入金の確定を行ってください。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	次に示すいずれかのエラーが発生しています。
・自動釣り銭機は入金機能をサポートしていま
  せん。
・呼び出しシーケンスが正しくありません。こ
  のメソッドを呼び出す前にBeginDepositメソ
  ッドおよびFixDepositメソッドを呼び出す必
  要があります。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositCountsプロパティ、DepositAmountプロパティ、CapDepositDataEventプロパティ、BeginDepositメソッド、FixDepositメソッド、PauseDepositメソッド

FixDeposit メソッド						第１．５版で追加

形式	LONG FixDeposit ();

説明	自動釣り銭機の入金確定を行います。このとき、自動釣り銭機は入金処理を停止し、DepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティの値が確定します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	次に示すいずれかのエラーが発生しています。
・自動釣り銭機は入金機能をサポートしていま
  せん。
・呼び出しシーケンスが正しくありません。こ
  のメソッドを呼び出す前にBeginDepositメソ
  ッドを呼び出す必要があります。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositCountsプロパティ、DepositAmountプロパティ、BeginDepositメソッド、EndDepositメソッド、PauseDepositメソッド

PauseDeposit メソッド						第１．５版で追加

形式	LONG PauseDeposit (LONG Control);

このメソッドは入金処理の一時停止を行うか、入金処理を再開するときに使います。Controlパラメータの値は、以下のいずれかの値です。

値	意味

CHAN_DEPOSIT_PAUSE
入金の一時停止。

CHAN_DEPOSIT_RESTART
入金の再開。

説明	入金処理を一時停止または再開します。

ControlがCHAN_DEPOSIT_PAUSEなら、入金処理を一時停止します。このメソッドがCHAN_DEPOSIT_RESTARTで呼び出されるまで、入金処理は一時停止状態になります。また、入金処理が一時停止の状態で、FixDepositメソッドを呼び出すことが出来ます。

入金処理が一時停止するとき、DepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティは自動釣り銭機の現在の状態に更新されます。入金処理が再開されるまで、上記プロパティ値は更新されません。

ControlがCHAN_DEPOSIT_RESTARTなら、入金処理は再開されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	次に示すいずれかのエラーが発生しています。

自動釣り銭機は入金機能をサポートしていません。

呼び出しシーケンスが正しくありません。このメソッドを呼び出す前にBeginDepositメソッドを呼び出す必要があります。

すでに一時停止している状態で、CHAN_DEPOSIT_PAUSEが発行されたか、一時停止していない状態で、CHAN_DEPOSIT_RESTARTが発行された。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositCountsプロパティ、DepositAmountプロパティ、CapDepositDataEventプロパティ、CapPauseDepositプロパティ、BeginDepositメソッド、EndDepositメソッド、FixDepositメソッド

ReadCashCounts メソッド

形式	LONG ReadCashCounts (BSTR* pCashCounts, BOOL* pDiscrepancy);

パラメータ	意味

pCashCounts	現金枚数データを格納するエリアを示します。

pDiscrepancy	TRUE： pCashCountsで報告された現金枚数に含まれない現金が有ります。
FALSE：現金有り高はpCashCountsの内容と一致します。

説明	pCashCountsで指定される文字列のフォーマットはDispenseCashメソッド内のCashCountsと同じです。pCashCounts内の金種はCurrencyCashListプロパティと同じで、同じ順序で並んでいます。

例えば、通貨が日本円で、ReadCashCountsメソッドの呼び出し結果としてpCashCountsパラメータに返される文字列が、
	1:80,5:77,10:0,50:54,100:0,500:87
なら、80枚の1円硬貨と、77枚の5円硬貨と、54枚の50円硬貨、87枚の500円硬貨が自動釣り銭機に有ります。

CapDiscrepancyがFALSEなら、pDiscrepancyは常にFALSEです。

通常、pCashCountsパラメータから計算される現金有り高は、自動釣り銭機内の現金有り高に一致します。しかし、自動釣り銭機内に計数不可能な現金があるといった場合に、食い違いが発生する場合があります。例えば、現金の検出・監視の能力を超える現金スロットのオーバーフローなどがあります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_BUSY	非同期メソッド実行中のため、金種枚数は読み出せませんでした。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapDiscrepancyプロパティ、CurrencyCashListプロパティ、DispenseCashメソッド

## イベント

DataEvent イベント						第１．１１版で修正

形式	void DataEvent (LONG Status);

Statusパラメータには、0が設定されます。

説明	自動釣り銭機に入金された時に通知されます。

StatusUpdateEvent イベント

形式	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

Statusパラメータは、自動釣り銭機の状態が設定されます。

値	意味

CHAN_STATUS_EMPTY
エンプティの現金スロットが有ります。

CHAN_STATUS_NEAREMPTY
ニアエンプティの現金スロットが有ります。

CHAN_STATUS_EMPTYOK
エンプティ、ニアエンプティの状態が解除されました。

CHAN_STATUS_FULL	フルの現金スロットが有ります。

CHAN_STATUS_NEARFULL
ニアフルの現金スロットが有ります。

CHAN_STATUS_FULLOK
フル、ニアフルの状態が解除されました。

CHAN_STATUS_JAM	機器障害が発生しました。

CHAN_STATUS_JAMOK
機器障害は回復しました。

CHAN_STATUS_ASYNC
非同期メソッドの実行が終了しました。

電源通知のStatusUpdateEventの値
	「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

説明	自動釣り銭機の状態が変化した時に通知されます。

デバイスがフル、ニアフル、エンプティ、ニアエンプティ状態の検出センサを持ち、これらの状態の機能プロパティが設定されている時にのみ、自動釣り銭機は釣り銭の充填レベルをStatusUpdateEventで通知できます。

障害が発生したなら、障害状態が通知されます。これは非同期メソッド実行の終了と同じです。

非同期メソッド実行の終了ステータスは、AsyncResultCodeとAsyncResultCodeExtendedプロパティに設定されます。

# 第16章
トーンインジケータ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.2 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.2 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.2 | String R | Open |
| Claimed | 1.2 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.2 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.2 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| FreezeEvents | 1.2 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.2 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.2 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.2 | Long R | Open |
| State | 1.2 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.2 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.2 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.2 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.2 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.2 | String R | Open |
| DeviceName | 1.2 | String R | Open |
| 専用 |  |  |  |
| AsyncMode | 1.2 | Boolean R/W | Open & Enable |
| CapPitch | 1.2 | Boolean R | Open |
| CapVolume | 1.2 | Boolean R | Open |
| CapMelody | 1.13 | Long R | Open |
| Tone1Pitch | 1.2 | Long R/W | Open & Enable |
| Tone1Volume | 1.2 | Long R/W | Open & Enable |
| Tone1Duration | 1.2 | Long R/W | Open & Enable |
| Tone2Pitch | 1.2 | Long R/W | Open & Enable |
| Tone2Volume | 1.2 | Long R/W | Open & Enable |
| Tone2Duration | 1.2 | Long R/W | Open & Enable |
| InterToneWait | 1.2 | Long R/W | Open & Enable |
| MelodyType | 1.13 | Long R/W | Open & Enable |
| MelodyVolume | 1.13 | Long R/W | Open & Enable |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.2 | 無し |
| Close | 1.2 | Open |
| ClaimDevice | 1.2 | Open |
| ReleaseDevice | 1.2 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.2 | Open & Enable (注) |
| ClearInput | 1.2 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.2 | Open |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.2 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open & Enable (注) |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open & Enable (注) |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open & Enable (注) |
| 専用 |  |  |
| Sound | 1.2 | Open & Enable (注) |
| SoundImmediate | 1.2 | Open & Enable (注) |

（注）　トーンインジケータを排他アクセスしているアプリケーションがないこと。

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.2 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.2 | Open |
| ErrorEvent | 1.2 | Open & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.2 | Open & Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.2 | Open & Enable |

## 概説

トーンインジケータ・コントロールのOLEプログラマティクIDは“OPOS.ToneIndicator”です。

#### 機能

トーンインジケータは次の機能を基本機能として実装しています。

PCシステムのスピーカー、その他のハードウェアのトーンデバイスを鳴らします。多くの場合PCのスピーカーは利用できないかオペレータが聞き取りやすい場所にない場合があります。

簡単な音程と音量の調整機能を持ち、２種類のトーンの
インジケータを鳴らします。

Ｗin32のビープ機能と同様に同期的に一度だけのインジケータ機能を提供します。

#### モデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.13版で更新

トーンインジケータデバイスは、POS用ハードウェアプラットフォームに外部PC標準スピーカ機能と同様な機能を提供する場合に使われます。多くのPOSシステムではそのようなデバイスを持っています。

このデバイスは、「サイレン」音、又は(且つ)「メロディ」音を生成するようなサウンドをサポートします。

- 「サイレン」音は２種類のサウンドをサポートします。

- 「メロディ」音は数種類のサウンドをサポートします。

インジケータは通常非同期に開始され、ユーザーが音を認識するのを待っている間に、アプリケーションが他の機能を使用できます。非同期に音を鳴らし続けたり、途中で止めたりするオプションもあります。

インジケータが非同期に開始されたときは、全ての音が鳴り終わった時にOutputCompleteEventが発生します。これによってアプリケーションは音が止まったことを認識できます。たとえば、キャッシュドロワが開いているときに指定された回数だけ音を鳴らすことができます。アプリケーションはキャッシュドロワが閉まったら音を止めたり、もしそうでない場合にOutputCompleteEventで戻ってきた場合には

オペレータに注意を喚起するために再度大きな音を鳴らすことができます。

トーンインジケータは一般的な出力モデルに沿っています。非同期出力は次のように処理されます。

トーンインジケータコントロールはその要求をバッファリングし、OutputIDプロパティをこの要求のための識別子として設定し、できるかぎり早く制御を戻します。デバイスがその要求を正常に完了した時、トーンインジケータコントロールはOutputCompleteEventを通知します。このイベントのパラメータは、完了した要求のOutputIDを含みます。

Soundメソッドはハードの問題によるエラーステータスは返しません。これらのエラーはErrorEventによってのみ通知されます。エラーステータスはトーンインジケータコントロールが他のアプリケーションによって排他アクセスされていたり、イネーブルされていなかったり、パラメータが不正だったり、要求がキューに追加できなかった場合にのみ返されます。最初の二つのケースは、アプリケーションのエラーです。一方、最後のケースは重大なシステムリソースの例外です。

非同期の要求が実行されている間に、エラーが発生すると、ErrorEventが通知されます。

トーンインジケータコントロールは、非同期出力がFIFOで実行されることを保証しています。

ClearOutputメソッドを呼ぶことによって、トーンインジケータコントロールによってバッファリングされた全ての出力は、削除されます。OutputCompleteEventは、削除された出力に対しては通知されません。このメソッドは、（可能ならば）処理中の出力も中止します。

「サイレン」音と「メロディ」音の切り替えは、MelodyTypeプロパティで行います。MelodyTypeプロパティがTONE_MT_NONEの場合は「サイレン」音を鳴らします。MelodyTypeプロパティがTONE_MT_NONE以外の場合は「メロディ」音を鳴らします。

「メロディ」音を鳴らす場合は、ToneXPitch、ToneXVolume、ToneXDuration、InterToneWaitの設定は無視されます。

#### 例

非同期に２種類の音をセットし、それを100回鳴らします。各々の音は750ミリ秒の間隔で50％の音量で鳴らし、各々の音の間にはポーズはない設定です。

Indicator.Tone1Pitch = 500

Indicator.Tone1Volume = 50

Indicator.Tone1Duration = 750

Indicator.Tone2Pitch = 800

Indicator.Tone2Volume = 50

Indicator.Tone2Duration = 750

Indicator.InterToneWait = 0

Indicator.AsyncMode = True

Indicator.Sound 100, 0

同期的に音を鳴らします。単純なビープ音で、500ミリ秒音を鳴らして500ミリ秒音を消します。

Indicator.Tone1Pitch = 500

Indicator.Tone1Volume = 50

Indicator.Tone1Duration = 500

Indicator.Tone2Pitch = 0	' turn off second tone

Indicator.InterToneWait = 0	' no wait after tone-1

Indicator.AsyncMode = False

Indicator.Sound 100, 500

次の例では両方の音を０にしているためエラーとなります。

Indicator.Tone1Pitch = 0	' turn off first tone

Indicator.Tone2Pitch = 0	' turn off second tone

Indicator.Sound 100, 0

Soundメソッドは任意の期間音を鳴らし続けるためにも使用できます。NumberOfCyclesパラメータがOPOS_FOREVERで指定されていた場合、音が鳴り続けます。停止は明確に実施する必要があります。

Indicator.Tone1Pitch = 500

Indicator.Tone1Volume = 50

Indicator.Tone1Duration = 500

Indicator.Tone2Pitch = 0	' turn off second tone

Indicator.InterToneWait = 0	' no wait after tone-1

Indicator.AsyncMode = True

Indicator.Sound OPOS_FOREVER, 500

ClearOutputまたはSoundImmediateメソッドを使用して鳴り続けている音を消します。

…

Indicator.AsyncMode = True

Indicator.Sound OPOS_FOREVER, 500

…

Indicator.ClearOutput

or

Indicator.SoundImmediate

SoundImmediateメソッドは、またInterToneWaitの間隔で２つの音を一度鳴らします。音は同期的に鳴ります。これはWin32 APIで提供されている通常のBeep関数と同等です。

Indicator.Tone1Pitch = 500

Indicator.Tone1Volume = 50

Indicator.Tone1Duration = 500

Indicator.Tone2Pitch = 0	' turn off second tone

Indicator.InterToneWait = 0	' no wait after tone-1

Indicator.AsyncMode = True

Indicator.Sound 1, 0	' asynchronous beep

Indicator.SoundImmediate	' synchronous beep

#### デバイスの共有

トーンインジケータは共有可能なデバイスです。デバイスを共有する際のルールは次のとおりです。

デバイスをオープンし、イネーブルにした後、アプリケーションはすべてのプロパティとメソッドを使用することができます。また、ステータスアップデートイベントを受け取ることができます。

複数のアプリケーションがデバイスをオープンし、イネーブルにした場合、そのすべてのアプリケーションはプロパティとメソッドを扱うことができます。ステータスアップデートイベントはそれらすべてのアプリケーションに通知されます。

あるアプリケーションがトーンインジケータの排他アクセス権を獲得した場合そのアプリケーションでのみSoundおよびSoundImmediateメソッドを呼び出すことができます。この機能を使用することは、起動時にデバイスの排他アクセス権を獲得したメインのアプリケーションのためにトーンインジケータを限定するのに効果的です。

非同期のサウンドを起動したアプリケーションだけがそれに対応するOutputComplete及びErrorEventイベントを受け取ります。

1つのアプリケーションがサウンドを実行している時に別のアプリケーションがデバイスの排他アクセス権を獲得しサウンドを実行した場合、最初のアプリケーションからのサウンドの実行は割り込まれます。最初のアプリケーションが同期のSoundメソッドを実行していたのであればOPOS_E_CLAIMEDが返されます。非同期のSoundメソッドを実行していたのであればエラーは通知されず、単に最初のサウンドの実行が中止されます。

使用上の必要条件については「一覧」を参照してください。

## プロパティ

AsyncMode プロパティ  R/W

形式	BOOL AsyncMode;

説明	TRUE：Soundメソッドは非同期で動作します。
FALSE：Soundメソッドは同期で動作します。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、FALSEに初期化されます。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、他のデバイスとの整合性をとるため修正されました。）

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

CapMelody プロパティ				                  	第1.13版で追加

形式	LONG CapMelody;

説明	メロディ機能を示します。

このプロパティには、利用可能なメロディの数を示します。メロディ機能が無い場合は0が設定されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapPitch プロパティ

形式	BOOL CapPitch;

説明	TRUE：ハードウェアで音程を変更する機能を持ちます。
FALSE：持ちません

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapVolume プロパティ

形式	BOOL CapVolume;

説明	TRUE：ハードウェアで音量を変更する機能を持ちます。
FALSE：持ちません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

InterToneWait プロパティ  R/W

形式	LONG InterToneWait;

説明	音１と音２の間の無音の間隔（ミリ秒）
音２の後に続く次の音１までの間隔はSoundメソッドのInterSoundWaitパラメータで設定します。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、０に初期化されます。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、他のデバイスとの整合性をとるため修正されました。）

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

MelodyType プロパティ  R/W				                  	第1.13版で追加

形式	LONG MelodyType;

説明	メロディ音を示します。

値	意味

TONE_MT_NONE	メロディ音を鳴らしません。(サイレン音を鳴らします。)

TONE_MT_TYPE1(=1)	TYPE1のメロディ音です。

TONE_MT_TYPE2(=2)	TYPE2のメロディ音です。

TONE_MT_TYPE3(=3)	TYPE3のメロディ音です。

TONE_MT_TYPE4(=4)	TYPE4のメロディ音です。

TONE_MT_TYPE5(=5)	TYPE5のメロディ音です。

デバイスが6種類以上のメロディ音をサポートしている場合は、6以上の値が指定できます。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたときTONE_MT_NONEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

MelodyVolume プロパティ  R/W				                  	第1.13版で追加

形式	LONG MelodyVolume;

説明	メロディ音の音量をデバイスの能力のパーセント値で表します。0以下では無音、100以上で最大になります。

デバイスがユーザ定義の音量をサポートしていない場合には（CapVolumeプロパティがFALSE）、0より大きい値が設定されていてもハードウェアに依存した音が鳴ります。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、100に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

Tone1Duration プロパティ  R/W

形式	LONG Tone1Duration;

説明	音１の長さ（ミリ秒）０以下の値の場合には音は鳴りません

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、０に初期化されます。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、他のデバイスとの整合性をとるため修正されました。）

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

Tone1Pitch プロパティ  R/W

形式	LONG Tone1Pitch;

説明	音１の周波数（ヘルツ）です。０以下の値の場合には音は鳴りません。

デバイスがユーザ定義の音程をサポートしていない場合には、（CapPitchプロパティがFALSE）設定値が０より大きい値が設定されていてもハードウェアに依存した音が鳴ります。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、０に初期化されます。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、他のデバイスとの整合性をとるため修正されました。）

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

Tone1Volume プロパティ  R/W

形式	LONG Tone1Volume;

説明	音１の音量をデバイスの能力のパーセント値で表します。０以下では無音、100以上で最大になります。

デバイスがユーザ定義の音量をサポートしていない場合には（CapVolumeプロパティがFALSE）、０より大きい値が設定されていてもハードウェアに依存した音が鳴ります。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、100に初期化されます。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、他のデバイスとの整合性をとるため修正されました。）

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

Tone2Duration プロパティ  R/W

形式	LONG Tone2Duration;

説明	音２の長さ（ミリ秒）０以下の値の場合には音は鳴りません

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、０に初期化されます。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、他のデバイスとの整合性をとるため修正されました。）

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

Tone2Pitch プロパティ  R/W

形式	LONG Tone2Pitch;

説明	音２の周波数（ヘルツ）です。０以下の値の場合には音は鳴りません。

デバイスがユーザ定義の音程をサポートしていない場合には、（CapPitchプロパティがFALSE）設定値が０より大きい値が設定されていてもハードウェアに依存した音が鳴ります。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、０に初期化されます。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、他のデバイスとの整合性をとるため修正されました。）

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

Tone2Volume プロパティ  R/W

形式	LONG Tone2Volume;

説明	音２の音量をデバイスの能力のパーセント値で表します。０以下では無音、100以上で最大になります。

デバイスがユーザ定義の音量をサポートしていない場合には（CapVolumeプロパティがFALSE）、０より大きい値が設定されていてもハードウェアに依存した音が鳴ります。

このプロパティは、Openメソッド後にデバイスが最初にイネーブルされたとき、100に初期化されます。（1.5版以前では、Openメソッドで初期化されるとここで記述されていました。1.5版では、他のデバイスとの整合性をとるため修正されました。）

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

## メソッド

Sound メソッド				                  	第1.13版で更新

形式	LONG Sound (LONG NumberOfCycles, LONG InterSoundWait);

パラメータ	説明

NumberOfCycles	OPOS_FOREVER：音を鳴らし続けます。
その他：指定回数繰り返し鳴らします。

InterSoundWait	NumberOfCyclesが１でない時、音の繰り返しの前（再度音１を鳴らす前）にInterSoundWait  ミリ秒の間、音を止めます。

説明	音を鳴らす、または非同期に音を鳴らします。

AsyncModeがFALSEの場合は同期動作し、AsyncModeがTRUEの場合は非同期で動作します。

インジケータのサイクルは下記の通りです：

「サイレン」音

Tone1Durationプロパティ  ＋
InterToneWaitプロパティ  ＋
Tone2Durationプロパティ  ＋
InterSoundWaitパラメータ（最後の音のサイクルを除く）

「メロディ」音

MelodyTypeプロパティ  ＋
InterSoundWaitパラメータ（最後の音のサイクルを除く）

トーンインジケータを非同期で鳴らしはじめた後、以下のメソッドのうち、１つで音を止めることができます。（音を鳴らしはじめる時に使用したNumberOfCyclesパラメータの値がOPOS_FOREVERの場合、アプリケーションは継続して鳴っている音を止めるためにこれらのうちの１つを指定する必要があります。）

・ClearOutputメソッド

・SoundImmediateメソッド

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	インジケータが鳴らされたか鳴り始めました

OPOS_E_CLAIMED	他のアプリケーションがデバイスの排他アクセス権を獲得しサウンドを実行したことにより、このサウンドの実行が割り込まれたことを示します。(AsyncModeプロパティがFALSEの場合にのみ返されます。)

OPOS_E_ILLEGAL	次のエラーのいずれかが発生
・NumberOfCycles正の数、０、OPOS_FOREVER以外が指定されています。
・AsyncModeプロパティがFALSEの時にNumberOfCyclesにOPOS_FOREVERが指定されています。
・InterSoundWaitに負の数が指定されています。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

SoundImmediate メソッド

形式	LONG SoundImmediate ( );

説明	ハードウェアの音を同期で１回鳴らします。音１と音２の間はInterToneWaitの間隔で鳴らされます。

非同期出力が未終了状態の場合、（あたかもClearOutputメソッドがよばれたように）音を鳴らす前に終了させられます。
SoundImmediateメソッドは、主として非同期に音が鳴っている間にエラーイベント処理等で音を鳴らすという例外的な利用を目的とします。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	インジケータが鳴らされたか鳴り始めました

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

# 第17章
フィスカルプリンタ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.3 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.3 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.3 | String R | Open |
| Claimed | 1.3 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.3 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.3 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.3 | Boolean R/W | Open ＆ Claim |
| FreezeEvents | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.3 | Long R | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| ResultCode | 1.3 | Long R | -- |
| ResultCodeExtended | 1.3 | Long R | Open |
| State | 1.3 | Long R | -- |
| ControlObjectDescription | 1.3 | String R | -- |
| ControlObjectVersion | 1.3 | Long R | -- |
| ServiceObjectDescription | 1.3 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.3 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.3 | String R | Open |
| DeviceName | 1.3 | String R | Open |
| 専用 |  |  |  |
| CapAdditionalHeader | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapAdditionalLines | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapAdditionalTrailer | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapAmountAdjustment | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapAmountNotPaid | 1.3 | Boolean R | 廃止予定（第1.11版より） |
| CapChangeDue | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapCheckTotal | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapCoverSensor(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapDoubleWidth | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapDuplicateReceipt | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapEmptyReceiptIsVoidable | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapFiscalReceiptStation | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapFiscalReceiptType | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapFixedOutput | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapHasVatTable | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapIndependentHeader | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapItemList | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapJrnEmptySensor(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapJrnNearEndSensor(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapJrnPresent(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapMultiContractor | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapNonFiscalMode | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapOnlyVoidLastItem | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapOrderAdjustmentFirst | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapPackageAdjustment | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapPercentAdjustment | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapPositiveAdjustment | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapPostPreLine | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapPowerLossReport | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapPredefinedPaymentLines | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapReceiptNotPaid | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapRecEmptySensor(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapRecNearEndSensor(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapRecPresent(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapRemainingFiscalMemory | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapReservedWord | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSetHeader | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSetPOSID | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSetCurrency | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapSetStoreFiscalID | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSetTrailer | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSetVatTable | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSlpEmptySensor(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSlpFiscalDocument | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSlpFullSlip(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSlpNearEndSensor(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSlpPresent(2) | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSlpValidation | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSubAmountAdjustment | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSubPercentAdjustment | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapSubtotal | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapTotalizerType | 1.6 | Boolean R | Open |
| CapTrainingMode | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapValidateJournal | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapXReport | 1.3 | Boolean R | Open |
| ActualCurrency | 1.6 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| AdditionalHeader | 1.6 | String R/W | Open, Claim, & Enable |
| AdditionalTrailer | 1.6 | String R/W | Open, Claim, & Enable |
| AmountDecimalPlaces | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| AsyncMode | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| ChangeDue | 1.6 | String R/W | Open |
| CheckTotal | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| ContractorId | 1.6 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| CountryCode | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| CoverOpen(2) | 1.3 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| DateType | 1.6 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| DayOpened | 1.3 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| DescriptionLength | 1.3 | Long R | Open |
| DuplicateReceipt | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| ErrorLevel | 1.3 | Long R | Open |
| ErrorOutID | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| ErrorState | 1.3 | Long R | Open |
| ErrorStation | 1.3 | Long R | Open |
| ErrorString | 1.3 | String R | Open |
| FiscalReceiptStation | 1.6 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| FiscalReceiptType | 1.6 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| FlagWhenIdle | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| JrnEmpty(2) | 1.3 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| JrnNearEnd(2) | 1.3 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| MessageLength | 1.3 | Long R | Open |
| MessageType | 1.6 | Long R/W | Open |
| NumHeaderLines | 1.3 | Long R | Open |
| NumTrailerLines | 1.3 | Long R | Open |
| NumVatRates | 1.3 | Long R | Open |
| PostLine | 1.6 | String R/W | Open, Claim, & Enable |
| PredefinedPaymentLines | 1.3 | String R | Open |
| PreLine | 1.6 | String R/W | Open, Claim, & Enable |
| PrinterState | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| QuantityDecimalPlaces | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| QuantityLength | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| RecEmpty(2) | 1.3 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| RecNearEnd(2) | 1.3 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| RemainingFiscalMemory | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| ReservedWord(1) | 1.3 | String R | Open |
| SlpEmpty(2) | 1.3 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| SlpNearEnd(2) | 1.3 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| SlipSelection | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| TotalizerType | 1.6 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| TrainingModeActive | 1.3 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.3 | -- |
| Close | 1.3 | Open |
| ClaimDevice | 1.3 | Open |
| ReleaseDevice | 1.3 | Open ＆ Claim |
| CheckHealth | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.3 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.3 | Open および Claim |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.3 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 - フィスカルの事前設定 |  |  |
| SetCurrency | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| SetDate | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| SetHeaderLine | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| SetPOSID(1) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| SetStoreFiscalID | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| SetTrailerLine | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| SetVatTable | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| SetVatValue | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 - フィスカルレシート |  |  |
| BeginFiscalReceipt | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| EndFiscalReceipt | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintDuplicateReceipt | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecCash | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecItem | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecItemAdjustment | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecItemFuel | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecItemFuelVoid | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecItemRefund | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecItemRefundVoid | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecMessage | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecNotPaid | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecPackageAdjustment | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecPackageAdjustVoid | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecRefund | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecRefundVoid | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecSubtotal | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecSubtotalAdjustment | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecSubtotalAdjustVoid | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecTaxID | 1.6 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecTotal | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecVoid | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintRecVoidItem | 1.3 | 適用外 |

| 専用 - フィスカルドキュメント |  |  |
| --- | --- | --- |
| BeginFiscalDocument | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| EndFiscalDocument | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintFiscalDocumentLine | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 - 品目一覧 |  |  |
| BeginItemList(1) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| EndItemList(1) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| VerifyItem(1) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 - フィスカルレポート |  |  |
| PrintPeriodicTotalsReport | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintPowerLossReport | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintReport | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintXReport | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintZReport | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 - スリップ挿入 |  |  |
| BeginInsertion(2) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| BeginRemoval(2) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| EndInsertion(2) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| EndRemoval(2) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 - ノン－フィスカル |  |  |
| BeginFixedOutput(1) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| BeginNonFiscal | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| BeginTraining | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| EndFixedOutput(1) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| EndNonFiscal | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| EndTraining | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintFixedOutput(1) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| PrintNormal | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 - データ要求 |  |  |
| GetData | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| GetDate | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| GetTotalizer | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| GetVatEntry(1) | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 - エラー訂正 |  |  |
| ClearError | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ResetPrinter | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名前 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.3 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.3 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

(1) のマークがあるすべてのメソッドとプロパティは、一部の国固有のものであり、すべての国のフィスカル制度で必要になるわけではありません。(2) のマークがあるプロパティとメソッドは、POSプリンタデバイスから適合させたものであります。

## 概説

フィスカルプリンタ コントロールのOLEプログラムプログラマティクIDは、 “OPOS.FiscalPrinter”です。

このデバイスは、第1.3 版で追加されました。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

# 第18章
PINパッド

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.3 | Boolean R/W | 適用外 |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| BinaryConversion | 1.5 | Long R/W | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.3 | String R | Open |
| Claimed | 1.3 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.3 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.3 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.3 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.3 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.3 | Long R | Open |
| State | 1.3 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.3 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.3 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.3 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.3 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.3 | String R | Open |
| DeviceName | 1.3 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapMACCalculation | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapDisplay | 1.3 | Long R | Open |
| CapLanguage | 1.3 | Long R | Open |
| CapKeyboard | 1.3 | Boolean R | Open |
| CapTone | 1.3 | Boolean R | Open |
| AvailablePromptsList | 1.3 | String R | Open |
| Prompt | 1.3 | Long R/W | Open |
| AvailableLanguagesList | 1.3 | String R | Open |
| PromptLanguage | 1.3 | Long R/W | Open |
| AccountNumber | 1.3 | String R/W | Open |
| Amount | 1.3 | Currency R/W | Open |
| MerchantID | 1.3 | String R/W | Open |
| TerminalID | 1.3 | String R/W | Open |
| Track1Data | 1.3 | String R/W | Open |
| Track2Data | 1.3 | String R/W | Open |
| Track3Data | 1.3 | String R/W | Open |
| Track4Data | 1.5 | String R/W | Open |
| TransactionType | 1.3 | String R/W | Open |
| MinimumPINLength | 1.3 | Long R/W | Open |
| MaximumPINLength | 1.3 | Long R/W | Open |
| PINEntryEnabled | 1.3 | Boolean R | Open |
| EncryptedPIN | 1.3 | String R | Open |
| AdditionalSecurity Information | 1.3 | String R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.3 | 無し |
| Close | 1.3 | Open |
| ClaimDevice | 1.3 | Open |
| ReleaseDevice | 1.3 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInputProperties | 1.10 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1.3 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.3 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| BeginEFTTransaction | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| EndEFTTransaction | 1.3 | BeginEFTTransaction |
| EnablePINEntry | 1.3 | BeginEFTTransaction |
| ComputeMAC | 1.3 | BeginEFTTransaction |
| VerifyMAC | 1.3 | BeginEFTTransaction |
| UpdateKey | 1.3 | BeginEFTTransaction |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.3 | Open & Claim |
| ErrorEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.3 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

PINパッドコントロールのOLEプログラマティックIDは、 “OPOS.PINPad”です。

このデバイスは第1.3版で追加されました。

ここで扱うPINパッドは、次の機能を提供します。

顧客がPIN入力を行えるメカニズムを提供します。

EFT取り引きを行うホストコンピューターと通信を行うための暗号化エンジンとして動作します。

PINパッドは、一つ以上のPINパッドマネージメントシステムを実装することでこれらの機能を実行します。 PINパッドマネージメントシステムでは、PINパッドがPINの暗号化、メッセージ認証コードの計算、および暗号化キーの更新などのような機能を実行する方法を定義します。 PINパッドマネージメントシステムの例としては、Master-Session、DUKPT、APACS40、 HGEPOS、AS2805、JDEBIT2、その他多数があります。

#### 機能

PINパッドコントロールは、次の機能を最低限持っています。

装置上のキーボードでのPIN入力を認識し、アプリケーションへ暗号化したPINを通知します。

PINパッドコントロールは、次の付加的な機能を有する場合があります。

メッセージ認証番号の計算。

選択されたPINパッドマネージメントシステムに従って暗号化キーの更新。

複数のPINパッドマネージメントシステムの対応。

アプリケーションからのPINパッド上のキーボード、ディスプレイ、およびトーン装置の使用。これらの装置のいずれかが使用可能の場合、アプリケーションは、POSキーボード、ラインディスプレイまたはトーンに対応するコントロールオブジェクトをオープンして使用します。

#### 例外項目

当仕様では、以下への対応は含まれておりません。

初期暗号化キーのローディング。通常この操作は、少なくとも一つの暗号化キーを平文でダウンロードする必要があり、かつ安全な場所（一般的には、工場か金融施設のいずれか）で実行されなければなりません。従って、初期暗号化キーのローディングは当仕様の範囲外となります。しかし、当仕様では、PINパッド装置が商用店にインストールされる限りにおいては暗号化キーの更新機能を含みます。

完全なEFT機能。当仕様は、EFT処理アプリケーションが、単に周辺装置として使用するPINパッドの機能について言及しています。インテリジェントなPINパッドの範囲内で処理を実行するEFT処理アプリケーションの機能については特に定義しません。当仕様では、メッセージをEFTトランザクションホストコンピューターに送信されなければならないということをPINパッドアプリケーションが決定するアプリケーションへの対応は含みません。従って、この仕様は、カナダ、ドイツ、オランダ、およびその他の国々には適用されません。ベンダーがPINパッドにてEFT機能を提供できるとして選んだPINパッドには適用されません。

スマートカードリーダー。スマートカードリーダーを備えるPIN パッド装置もあります。この装置への対応は、 当仕様の将来の版に盛り込まれる場合もあります。当面はそのような追加機能の制御にはDirectIOメソッドを使うことができます。

#### 用語の注意事項

PINパッドデバイスのために、デバイスでデータ交換を記述するのに使用される用語の明確化が必要です。「16進ASCII」は， 16進ASCII文字としてのバイトの「標準の」表現を示すのに使用されます。例えば、{0x15, 0xC7, 0xF0} は16進ASCIIでは”15C7F0”とあらわされます。

#### モデル

PINパッド装置は、PINパッドマネージメントシステムの制御のもとで暗号化を行います。複数のPINパッドマネージメントシステムに対応するPINパッド装置もあります。異なったEFTトランザクションホストコンピューターに対して複数の暗号化キー（集合）に対応するPINパッドマネージメントシステムもあります。よって、おのおののEFT取り引きにおいては、アプリケーションは使用すべきPINパッドマネージメントシステムとEFTトランザクションホストコンピューターを選択しなければなりません。
PINパッドマネージメントシステムによっては、暗号化のために一つ以上のEFT取り引き用パラメーターをPINパッド装置に提供しなければなりません。アプリケーションは、異なったPINパッドマネージメントシステムを要するEFTトランザクションホストコンピューターへの移行をより簡単に行えるようにするために、すべてのEFT取り引き用パラメータープロパティの値を設定すべきです。

PINパッドコントロールをオープンし、排他制御権を獲得し、そして利用可能にした後、アプリケーションはおのおののEFT取り引きを処理するには以下の一般的なシナリオを使用すべきです。

アプリケーションはEFT取り引きのパラメーター(AccountNumber、Amount、MerchantID、TerminalID、Track1Data、 Track2Data、Track3Data、Track4Data、および TransactionType各プロパティ) を設定し、BeginEFTTransactionメソッドを実行しなければなりません。これは、EFT取り引きのための暗号化機能を司るサービスオブジェクトとPINパッドを初期化します。

PIN入力が必要であれば、EnablePINEntryメソッドを呼び出します。それから、 DataEventEnabledプロパティを設定しDataEventイベントを待ちます。

メッセージ認証コードが必要であれば、必要に応じてComputeMACとVerifyMACメソッドを使用します。

EFT取り引きのためのすべてのオペレーションを完了したことをコントロールに通知するためにEndEFTTransactionメソッドを実行します。

当仕様では，PINパッドのディスプレイの使用について2つのモデルをサポートします。CapDisplayプロパティが個々のデバイスにおいてどのモデルがサポートされるかを示します。

一つのモデルでは、アプリケーションが表示されるべきテキストの完全な制御を握ります。このモデルのためには、ディスプレイを制御するアプリケーションにより使用される関連付けられたOPOSラインディスプレイコントロールがあります。

もう一つのモデルでは、アプリケーションは表示されるテキストを自由にできません。その代わり、アプリケーションは、表示される予め定義されたメッセージのリストから選択することのみ可能です。このモデルのためには、ディスプレイを制御するために使用される一連のプロパティがあります。

#### デバイスの共有

PINパッドは、下記のように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、デバイスの読み込みを始める前に、デバイスの排他アクセス権を獲得してイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件については、「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

AccountNumber プロパティ   R/W

形式	BSTR AccountNumber;

説明	現在のEFT取り引きで使用されるアカウント番号。アプリケーションは、 BeginEFTTransactionを呼び出す前にこのプロパティを設定しなければなりません。 BeginEFTTransactionメソッドが呼び出された以降のこのプロパティ値を変更するすべての試みは、 OPOS_E_ILLEGALの値がResultCodeに格納されることになります。

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	このプロパティが設定される前にBeginEFTTransactionメソッドが呼び出されています。

その他	ResultCodeを参照のこと。

AdditionalSecurityInformation プロパティ

形式	BSTR AdditionalSecurityInformation;

説明	このプロパティは、DataEventイベント後の付加的なセキュリティ/暗号化情報になります。このプロパティは、Hex-ASCII文字列として書式化されます。この文字列の情報内容と内部フォーマットは、PINパッドマネジメントシステムにおいて異なります。例えば、PINパッドマネジメントシステムがDUKPTの場合には、このプロパティは“PINパッド連続番号”となります。PIN入力がキャンセルされた場合には、このプロパティは空の文字列となります。

Amount プロパティ   R/W

形式	CURRENCY Amount;

説明	現在のEFT取り引きの金額。アプリケーションは、BeginEFTTransactionを呼び出す前にこのプロパティを設定しなければなりません。BeginEFTTransactionメソッドが呼び出された以降のこのプロパティ値を変更するすべての試みは、 OPOS_E_ILLEGALの値がResultCodeに格納されることになります。

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	このプロパティが設定される前にBeginEFTTransactionメソッドが呼び出されています。

その他	ResultCodeを参照のこと。

AvailableLanguagesList プロパティ

形式	BSTR AvailableLanguagesList;

説明	このプロパティは、PINパッド装置において予め定義されるプロンプトによりサポートされる言語のカンマセパレート型のストリングです。言語は数値であり、Microsoft Language IDです。
CapLanguage = PPAD_LANG_NONEの場合には、このプロパティは、空の文字列となります。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

AvailablePromptsList プロパティ

形式	BSTR AvailablePromptsList;

説明	このプロパティはPromptプロパティに対してサポートされた値のカンマセパレート型のストリングです。

名称（値）	意味

PPAD_MSG_ENTERPIN (1)	ユーザーはPINパッド上でPIN番号を入力すべきです。

PPAD_MSG_PLEASEWAIT (2)	システムは処理中です。ユーザーは待つべきです。

PPAD_MSG_ENTERVALIDPIN (3)	入力されたPINは正しくありません。
ユーザーは正しいPIN番号を入力すべきです。

PPAD_MSG_RETRIESEXCEEDED (4)	ユーザーは正しいPIN番号の入力に失敗し、試行の最大値を超えました。

PPAD_MSG_APPROVED (5)	要求は承認されました。

PPAD_MSG_DECLINED (6)	EFTトランザクションホストは、要求された機能の実行を拒否しました。

PPAD_MSG_CANCELED (7)	要求はキャンセルされました。

PPAD_MSG_AMOUNTOK (8)	顧客は金額を承認するためにYes/Noを入力すべきです。

PPAD_MSG_NOTREADY (9)	PINパッドは顧客の使用には準備できていません。

PPAD_MSG_IDLE (10)	システムはアイドルです。

PPAD_MSG_SLIDE_CARD (11)	ユーザーは統合されたMSRからカードを読み込ませるべきです。

PPAD_MSG_INSERTCARD (12)	顧客は(スマート)カードを挿入すべきです。

PPAD_MSG_SELECTCARDTYPE (13) 	顧客はカードのタイプ（典型的には、クレジットかデビット）を選択すべきです。

1000以上の値は、デバイス固有定義値として予約されています。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

CapDisplay プロパティ

形式	LONG CapDisplay;

説明	アプリケーションがPINパッドのディスプレイ装置へ行うことができるオペレーションを定義します。

値	意味

PPAD_DISP_UNRESTRICTED	アプリケーションは、メッセージを表示することにおいて制限無くPINパッドのディスプレイ装置を使用することができます。この場合、関連づけられたラインディスプレイコントロールオブジェクトが、PINパッドのディスプレイ装置へのインターフェースとなります。アプリケーションはディスプレイ装置を制御するために、ラインディスプレイのメソッドを呼び出さなければなりません。

PPAD_DISP_PINRESTRICTED	アプリケーションは、PIN入力中以外において制限無くPINパッドのディスプレイ装置を使用することができます。PINパッドは、PIN入力中，予め定義されたメッセージを表示します。PIN入力となっている間に関連付けされたラインディスプレイコントロールオブジェクトを使用した場合，ラインディスプレイコントロールはOPOS_E_BUSYを返します。

PPAD_DISP_RESTRICTED_LIST	アプリケーションは、表示するメッセージの文字列を指定することができません。予め定義されたメッセージの中から選択できます。関連付けされたラインディスプレイコントロールオブジェクトはありません。

PPAD_DISP_RESTRICTED_ORDER	アプリケーションは、表示するメッセージの文字列を指定することができません。予め定義されたメッセージの中から選択できます。選択は、予め定義された許容できる順序でなければなりません。関連付けされたラインディスプレイコントロールオブジェクトはありません。

PPAD_DISP_NONE	PINパッドは、PINパッドのディスプレイ装置を持っていません。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

CapLanguage プロパティ						第１．９版で更新

形式	LONG CapLanguage;

説明	アプリケーションが予め定義されたメッセージの言語（例えば、英語、フランス語、アラビア語）を選択しなければならない能力を定義します。

値	 説明

PPAD_LANG_NONE	PINパッドは、予め定義されるプロンプトメッセージをサポートしません。もしCapDisplayプロパティの値が、PPAD_DISP_UNRESTRICTED である場合、プロパティ値はこの値に設定されます。PromptLanguageプロパティへの設定は、ResultCodeプロパティはOPOS_E_ILLEGALとなります。

PPAD_LANG_ONE	PINパッドは、一つの言語の予め定義されるプロンプトメッセージをサポートします。 PromptLanguageプロパティへデフォルト値以外の設定は、ResultCodeプロパティはOPOS_E_ILLEGALとなります。

PPAD_LANG_PINRESTRICTED
PINパッドは、PIN入力中にプロンプト言語を変更することはできません。アプリケーションは、EnablePINEntryを呼び出す前にPromptLanguageプロパティへ適切な値を設定しなければなりません。 EnablePINEntryがTRUEであるときに PromptLanguageへ値を設定すると、 ResultCodeプロパティはOPOS_E_BUSYとなります。

PPAD_LANG_UNRESTRICTED
アプリケーションは、いつでも予め定義されるプロンプトメッセージの言語を変更することができます。現在表示されているメッセージは、即時に変わります。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

CapMACCalculation プロパティ

形式	BOOL CapMACCalculation;

説明	TRUE: PINパッドは、MAC計算をサポートします。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

CapKeyboard プロパティ

形式	BOOL CapKeyboard;

説明	アプリケーションがPINパッドのキーボードからの入力を得られるかどうかを定義します。

TRUE:	アプリケーションは入力を得るためにPINパッドを使用することができます。アプリケーションは、PINパッドのキーボードへのインターフェースとして関連付けられたPOSキーボードコントロールを使用します。PINEntryEnabledがTRUEである間は、関連するPOS Keyboardコントロールは実際上無効となります。
FALSE:	アプリケーションは、PINパッドのキーボードから入力を直接得ることができません。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

CapTone プロパティ

形式	BOOL CapTone;

説明	TRUE: 	PINパッドはトーン装置をもっています。このトーン装置は、関連付けられたトーンインジケーターコントロールを使ってアクセスされます。
FALSE:	トーン装置はありません。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

EncryptedPIN プロパティ

形式	BSTR EncryptedPIN;

説明	このプロパティは、 DataEventイベント後の暗号化されたPINの値となっています。このプロパティは、16進ASCII文字列となっています。おのおのの文字は、’0’から’9’または’A’から’F’の範囲です。おのおのの文字のペアは、1バイトの16進です。
例：例えば最初の4文字が”12FA”ならば、PINの最初の2バイトは16進の12（18）、次は16進のFA（250）です。
PIN入力がキャンセルされた場合には、このプロパティは空の文字列となります。

MaximumPINLength プロパティ   R/W

形式	LONG MaximumPINLength;

説明	アプリケーションは、このプロパティをPINにおいて受け入れられることができる最大デジット数に設定すべきです。このプロパティは、EnablePINEntryメソッドが実行される前にアプリケーションから設定されなければなりません。このプロパティは、Openメソッドによりデフォルト値に設定されます。実装によっては、この値はアプリケーションによって変更されることができません。

MerchantID プロパティ   R/W

形式	BSTR MerchantID;

説明	取り引きID。EFTトランザクションホストで識別されるIDです。アプリケーションは、BeginEFTTransactionを呼び出す前に、このプロパティを設定しなければなりません。 BeginEFTTransactionメソッドが呼び出された以降の、このプロパティ値を変更するすべての試みは、 OPOS_E_ILLEGALの値がResultCodeに格納されることになります。

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	このプロパティが設定される前にBeginEFTTransactionメソッドが呼び出されています。

その他	ResultCodeを参照のこと。

MinimumPINLength プロパティ   R/W

形式	LONG MinimumPINLength;

説明	アプリケーションは、このプロパティをPINにおいて受け入れられることができる最小デジット数に設定すべきです。このプロパティは、EnablePINEntryメソッドが実行される前にアプリケーションから設定されなければなりません。このプロパティは、Openメソッドによりデフォルト値に設定されます。実装によっては、この値はアプリケーションによって変更されることができません。

PINEntryEnabled プロパティ

形式	BOOL PINEntryEnabled;

説明	PINパッドコントロールオブジェクトは、EnablePINEntryメソッドが実行されたときにこのプロパティをTRUEにします。ユーザーがPIN入力操作を完了したとき、あるいは、EndEFTTransactionが実行されたときにFALSEに設定されます。

Prompt プロパティ   R/W

形式	LONG Prompt;

説明	このプロパティは、PINパッド上に表示される予め定義されたメッセージを意味します。このプロパティは、CapDisplayがPPAD_DISP_RESTRICTED_LISTか PPAD_DISP_RESTRICTED_ORDERである場合に使用されます。 CapDisplayがPPAD_DISP_PINRESTRICTEDである場合には、PIN入力中にも使用されます。サービスオブジェクトが受け入れられるこのプロパティへの値は、AvailablePromptsListプロパティに一覧されます。

このプロパティはOpenメソッドによって初期化されます。

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	次のいずれかが起こりました。

PINパッドサービスオブジェクトにより提供されない値がこのプロパティへ設定されようとしました。

認められない順序(CapDisplay = PPAD_DISP_RESTRICTED_ORDER)でプロンプトメッセージが選択されようとしました。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	PromptLanguage;

PromptLanguage プロパティ   R/W

形式	String PromptLanguage;

説明	このプロパティは、(Promptプロパティで指定された)表示されるメッセージの言語を指定します。Promptプロパティが使用されていれば、このプロパティは使用されます。このプロパティを変更するときの厳密な影響は、 CapLanguageプロパティの値に依存しています。

このプロパティの値は、MS Windows Language IDです。このプロパティは、 Openメソッドによってデフォルト値に初期化されます。

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	PINパッドサービスオブジェクトにより提供されない値がこのプロパティへ設定されようとしました。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	CapLanguage, AvailableLanguagesList

TerminalID プロパティ   R/W

形式	BSTR TerminalID;

説明	端末ID。 EFTトランザクションホストで識別されるIDです。アプリケーションは、BeginEFTTransactionを呼び出す前に、このプロパティを設定しなければなりません。 BeginEFTTransactionメソッドが呼び出された以降の、このプロパティ値を変更するすべての試みは、 OPOS_E_ILLEGALの値がResultCodeに格納されることになります。

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	このプロパティが設定される前にBeginEFTTransactionメソッドが呼び出されています。

その他	ResultCodeを参照のこと。

Track1Data プロパティ   R/W

形式	BSTR Track1Data;

説明	直前に読まれたカードのコード化されたトラック1データ、または、空の文字列となります。空の文字列は、そのトラックが物理的に読まれなかったことを意味します。アプリケーションは、BeginEFTTransactionを呼び出す前に、このプロパティを設定しなければなりません。 BeginEFTTransactionメソッドが呼び出された以降の、このプロパティ値を変更するすべての試みは、 OPOS_E_ILLEGALの値がResultCode内に格納されることになります。

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	このプロパティが設定される前にBeginEFTTransactionメソッドが呼び出されています。

その他	ResultCodeを参照のこと。

Track2Data プロパティ   R/W

形式	BSTR Track2Data;

説明	直前に読まれたカードのコード化されたトラック2データ、または、空の文字列となります。空の文字列は、そのトラックが物理的に読まれなかったことを意味します。アプリケーションは、BeginEFTTransactionを呼び出す前に、このプロパティを設定しなければなりません。 BeginEFTTransactionメソッドが呼び出された以降の、このプロパティ値を変更するすべての試みは、 OPOS_E_ILLEGALの値がResultCode内に格納されることになります。

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	このプロパティが設定される前にBeginEFTTransactionメソッドが呼び出されています。

その他	ResultCodeを参照のこと。

Track3Data プロパティ   R/W

形式	BSTR Track3Data;

説明	直前に読まれたカードのコード化されたトラック3データ、または、空の文字列となります。空の文字列は、そのトラックが物理的に読まれなかったことを意味します。アプリケーションは、BeginEFTTransactionを呼び出す前に、このプロパティを設定しなければなりません。 BeginEFTTransactionメソッドが呼び出された以降の、このプロパティ値を変更するすべての試みは、 OPOS_E_ILLEGALの値がResultCode内に格納されることになります。

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	このプロパティが設定される前にBeginEFTTransactionメソッドが呼び出されています。

その他	ResultCodeを参照のこと。

Track4Data プロパティ   R/W				第1.5版にて追加

形式	BSTR Track4Data;

説明	直前に読まれたカードのコード化されたトラック4（JIS-II）データ、または、空の文字列となります。空の文字列は、そのトラックが物理的に読まれなかったことを意味します。アプリケーションは、BeginEFTTransactionを呼び出す前に、このプロパティを設定しなければなりません。 BeginEFTTransactionメソッドが呼び出された以降の、このプロパティ値を変更するすべての試みは、 OPOS_E_ILLEGAL値がResultCode内に格納されることになります。

以前のバージョンとの整合性を保つために、JIS-IIデータは、他のTracknDataにも格納されている可能性がありますが、アプリケーションの互換性を保つために、できるだけこのプロパティを使用することを推奨します。

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	このプロパティが設定される前にBeginEFTTransactionメソッドが呼び出されています。

その他	ResultCodeを参照のこと。

TransactionType プロパティ   R/W

形式	LONG TransactionType;

説明	現在のEFT取り引きのタイプ。アプリケーションは、BeginEFTTransactionを呼び出す前に、このプロパティを設定しなければなりません。 BeginEFTTransactionメソッドが呼び出された以降の、このプロパティ値を変更するすべての試みは、 OPOS_E_ILLEGALの値がResultCode内に格納されることになります。

TransactionTypeは、以下の値のいずれかです。

値	説明

PPAD_TRANS_DEBIT	指定された口座からデビット（減少）します。

PPAD_TRANS_CREDIT
指定された口座からクレジット（増加）します。

PPAD_TRANS_INQ	残高照会をします。

PPAD_TRANS_RECONCILE
リコンシリエーション/セトルメント（清算）

PPAD_TRANS_ADMIN	管理上の取り引き

戻り値	このプロパティが設定されると、次のいずれかの値がResultCodeプロパティへ設定されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	このプロパティが設定される前にBeginEFTTransactionメソッドが呼び出されています。

その他	ResultCodeを参照のこと。

## メソッド

BeginEFTTransaction メソッド	第1. 14版にて更新

形式	LONG BeginEFTTransaction (BSTR PINPadSystem,LONG TransactionHost);

パラメータ	説明

PINPadSystem	要求されるPINパッドマネージメントシステムの名称です。この仕様によって定義される、以下のPINパッドマネジメントシステム名を参照してください。
注意:サービスオブジェクトの実装者により、以下に定義されていないPINパッドマネジメントシステム名がサポートされる場合があります。
アプリケーションがそのPINパッドマネジメントシステム名を使う場合には、それに関する知識を持っている必要があります。

TransactionHost	このトランザクションに使用される特定のEFTトランザクションホストを意味します。

PINPadSystem値には、以下のものがあります。

値	説明

“M/S”	Master/Session (USA, Latin America)

“DUKPT”	Derived Unique Key Per Transaction (USA, Latin America)

“APACS40”	Standard 40 (UK及び諸国)

“AS2805”	Australian Standard 2805

“HGEPOS”	(Italian)

“JDEBIT2”	Japan Debit 2

説明	このメソッドは、PINパッドコントロールへEFT取り引きの始まりを知らせるために、アプリケーションによって呼ばれなければなりません。これにより、PINパッドコントロールは、初期化処理（例えばセッションキーの計算）を実行します。
このメソッドが呼び出されるまで、他のどのようなPINパッド関数も実行することはできません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_ ILLEGAL	下記エラーの内の一つが発生しました。

- 要求されたPINパッドマネジメントシステムは当サービスオブジェクトによりサポートされていません。

- 要求されてEFTトランザクションホストは、選択されたPINパッドマネジメントシステムにおいて無効です。

OPOS_E_BUSY	PINパッドは既にEFT取り引きを実行しています。

その他	ResultCodeを参照のこと。

ComputeMAC メソッド

形式	LONG ComputeMAC (BSTR InMsg, BSTR* pOutMsg);

パラメータ	説明

InMsg	アプリケーションがEFTトランザクションホストへ送信するメッセージです。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

pOutMsg	InMsgに対してMAC計算を施した結果へのポインタです。 出力される値は、実際にEFTトランザクションホストへ送信されるリフォーマットされたメッセージとなります。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

説明	このメソッドは、PINパッドにMAC値を計算させて、指示されたメッセージに付加させるためにアプリケーションにより呼び出されます。選択されたPINパッドマネジメントシステムによっては、PINパッドがメッセージ中に他のフィールドを挿入する場合もあります。
ただし、ComputeMACメソッドは、PIN入力が有効となっている間には使用することができません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_DISABLED	BeginEFTTransactionメソッドが実行されていません。

OPOS_E_BUSY	PINEntryEnabledはTRUEです。PINパッドは、PIN入力中MAC計算をできません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

EnablePINEntry メソッド

形式	LONG EnablePINEntry();

説明	このメソッドは、PINパッド装置でPIN入力を可能にするために、アプリケーションから呼ばれます。このメソッドが呼ばれると、PINEntryEnabledプロパティはTRUEとなります。
PINパッドが、PIN入力用にあらかじめ定義されたプロンプトを使う場合、Promptプロパティの値は PPAD_MSG_ENTERPIN となります。

ユーザーが（PIN入力かキャンセルを押したことにより） PIN入力操作を完了したとき、PINEntryEnabledプロパティはFALSEとなります。
DataEventEnabledプロパティがTRUEに設定されたとき、暗号化されたPINをアプリケーションへ提供するためにDataEventイベントが発行されます。PINEntryEnabledがTRUEである間にPINパッドで入力されたすべてのデータは、このコントロールオブジェクトに暗号化された形で供給され、関連するPOS Keyboardコントロールオブジェクトには提供されません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_DISABLED	BeginEFTTransactionメソッドが実行されていません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

EndEFTTransaction メソッド

形式	LONG EndEFTTransaction (LONG CompletionCode);

CompletionCodeは以下の値のいずれかです。

値	説明

PPAD_EFT_NORMAL	EFT取り引きは正常に完了しました。ただし、EFT取り引きが承認されたことを意味するものではありません。単にメッセージの適切なシーケンスが送受信されたことを意味します。

PPAD_EFT_ABNORMAL
メッセージの適切なシーケンスが送受信されませんでした。

説明	このメソッドは、PINパッドコントロールへEFT取り引きの終了を通知するために、アプリケーションにより呼び出さなければなりません。これによりPINパッドコントロールは、終了処理（例えば、次のトランザクションキーの計算）を実行します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

その他	ResultCodeを参照のこと。

UpdateKey メソッド

形式	LONG UpdateKey (LONG KeyNum, BSTR Key);

パラメータ	説明

KeyNum	暗号化キーの番号です。

Key	新しい暗号化キーの16進のASCII型の値です。

説明	このメソッドは、PINパッドへ新しい暗号化キーを設定するために使用されます。これは、新しい暗号化キー値が、EFTトランザクションホストからの標準メッセージ中の一つのフィールドとして、端末へ送信されるPINパッドマネジメントシステムにおいてのみ使用されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	指定された暗号化キーが正常に更新されました。

OPOS_E_BUSY	PINパッドは現時点において新しい暗号化キーを受け付けることができません。

OPOS_E_ILLEGAL	以下のいずれかの状態が起こりました。選択されたPINパッドマネジメントシステムは、この機能をサポートしていません。KeyNumは、受け付けることができない暗号化キーの番号です。Keyは正しくない暗号化キーです（16進のASCIIでない、誤ったデータ長、あるいは、パリティが誤っています）。

その他	ResultCodeを参照のこと。

VerifyMAC メソッド

形式	LONG VerifyMAC (BSTR Message);

Messageは、EFTトランザクションホストから受信したメッセージです。

説明	このメソッドは、PINパッドにEFTトランザクションホストから受信したメッセージ中のMAC値を検証させるためにアプリケーションにより呼び出されます。このメソッドは、当該メッセージが正しいものと判断できる場合にはTRUEを返し、それ以外の場合には、FALSEを返します。 VerifyMACメソッドはPIN入力が有効となっている間には使用することができません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_DISABLED	BeginEFTTransactionメソッドが実行されていません。

OPOS_E_BUSY	PINEntryEnabledがTRUEです。PINパッドは、PIN 入力中には、MAC検証をできません。

OPOS_E_FAILURE	サービスオブジェクトは、メッセージのMAC値の比較に失敗しました。

その他	ResultCodeを参照のこと。

## イベント

DataEvent イベント

形式	VOID DataEvent (LONG Status);

Status引数は、以下の値のいずれかとなります。

値	説明

PPAD_SUCCESS	PIN入力があり、値がEncryptedPINとAdditionalSecurityInformationプロパティへ格納されました。

PPAD_CANCEL	ユーザーはPINパッドのキャンセルボタンを押下しました。

PPAD_TIMEOUT	PINパッドにてタイムアウトが発生しました（すべてのPINパッドがこの状態を報告するとは限りません）。

説明	PIN入力のオペレーションが完了後に通知されます。

ErrorEvent イベント

形式	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,
LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントを引き起こす元となった結果コード。以下の値を参照のこと。

ResultCodeExtended	エラーイベントを引き起こす元となった拡張結果コード。以下の値を参照のこと。

ErrorLocus	エラーの位置。以下の値を参照のこと。

pErrorResponse	エラーイベントへの応答へのポインター。以下の値を参照のこと。

ResultCode引数は以下の値のいずれかとなっています。

値	説明

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EPPAD_BAD_KEY:
暗号化キーが壊れているか見当たりません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

ErrorLocus引数は以下の値のいずれかとなっています。

値	説明

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動型の入力を処理している最中にエラーが発生しました。入力データは有効でありません。

pErrorResponseパラメーターが示す位置にある内容は、ErrorLocusに基づいてデフォルト値が予め設定されています。アプリケーションはその値を次のいずれかに変更できます。

値	説明

OPOS_ER_CLEAR	バッファリングされている入力データをクリアしエラー状態は解除されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合のデフォルトです。

説明	PIN暗号化機能を行っているときにエラーを発見すると通知されます。PINパッドサービスオブジェクトは、CheckHealth、あるいは、DirectIO機能を通じてより詳細な自己診断情報をオプションで用意している場合があります。

# 第19章
リモートオーダディスプレイ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.3 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.3 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.3 | String R | Open |
| Claimed | 1.3 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.3 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.3 | Boolean R/W | Open,Claim |
| FreezeEvents | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID PowerNotify PowerState | 1.3 1.3 1.3 | Long R Long R/W Long R | Open Open Open |
| ResultCode | 1.3 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.3 | Long R | Open |
| State | 1.3 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.3 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.3 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.3 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.3 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.3 | String R | Open |
| DeviceName | 1.3 | String R | Open |

プロパティ (続き)

| 専用 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CapTransaction | 1.3 | Boolean R | Open |
| AsyncMode EventType SystemClocks SystemVideoSaveBuffers Timeout UnitsOnline CurrentUnitID CapSelectCharacterSet CapTone CapTouch | 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 | Boolean R/W Long R/W Long R Long R Long R/W Long R Long R/W Boolean R Boolean R Boolean R | Open, Claim, & Enable Open Open. Claim, & Enable Open. Claim, & Enable Open Open, Claim, & Enable Open, Claim, & Enable Open, Claim, & Enable Open, Claim, & Enable Open, Claim, & Enable |
| AutoToneDuration | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| AutoToneFrequency | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| CharacterSet | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| CharacterSetList | 1.3 | String R | Open, Claim, & Enable |
| Clocks VideoDataCount | 1.3 1.3 | Long R Long R | Open, Claim, & Enable Open, Claim, & Enable |
| VideoMode | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| VideoModeList | 1.3 | String R | Open, Claim, & Enable |
| VideoSaveBuffers | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| ErrorUnits | 1.3 | Long R | Open |
| ErrorString | 1.3 | String R | Open |
| EventUnitID EventUnits EventString | 1.3 1.3 1.3 | Long R Long R String R | Open, Claim Open, Claim Open, Claim |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.3 | 無し |
| Close | 1.3 | Open |
| ClaimDevice | 1.3 | Open |
| ReleaseDevice | 1.3 | Open, Claim |
| CheckHealth | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.3 | Open, Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.3 | Open, Claim |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.3 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| ControlClock | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ControlCursor | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| FreeVideoRegion | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ResetVideo | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| SelectCharacterSet | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| SetCursor | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ClearVideo | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ClearVideoRegion | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| CopyVideoRegion | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| DisplayData | 1.3 | Open, Claim,& Enable |
| DrawBox | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| RestoreVideoRegion | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| SaveVideoRegion | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateVideoRegion Attribute | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| VideoSound | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| TransactionDisplay | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.3 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

リモートオーダディスプレイコントロールのOLEプログラマティクIDは、“OPOS.RemoteOrderDisplay”です。

このデバイスは、第1.3版にて追加されました。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

また次の機能はオプション機能として実装されます。

各々が異なるビデオモードを有する複数のビデオディスプレイ装置のサポート。

- タッチ入力のためのタッチスクリーンディスプレイのサポート。

- 周波数と鳴動時間によるトーン出力のサポート。

- ビデオディスプレイ装置がタッチされた事を確認できる自動トーン出力のサポート(タッチスクリーンディスプレイ時のみ)。

- 一つもしくは複数のビデオ装置への文字セットのダウンローディング機能のサポート。

- 一つもしくは複数のビデオ装置への一括モードでの表示出力機能のサポート。

なお、下記の機能は本バージョンの仕様には含まれていません。

ピクセルまたはドット位置設定によるビデオ表示される画像ディスプレイのサポート。本サポートについては、次期バージョンに向け検討中です。

# 第20章
バンプバー

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.3 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.3 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.3 | String R | Open |
| Claimed | 1.3 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.3 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.3 | Boolean R/W | Open,Claim |
| FreezeEvents | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.3 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.3 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.3 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.3 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.3 | Long R | Open |
| State | 1.3 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.3 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.3 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.3 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.3 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.3 | String R | Open |
| DeviceName | 1.3 | String R | Open |

プロパティ (続き)

| 専用 | 版数 | 型 アクセスs | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AsyncMode | 1.3 | Boolean R/W | Open, Claim, & Enable |
| Timeout | 1.3 | Long R/W | Open |
| UnitsOnline | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| CurrentUnitID | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| CapTone | 1.3 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| AutoToneDuration | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| AutoToneFrequency | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| BumpBarDataCount | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| Keys | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| ErrorUnits | 1.3 | Long R | Open |
| ErrorString | 1.3 | String R | Open |
| EventUnitID | 1.3 | Long R | Open, Claim |
| EventUnits | 1.3 | Long R | Open, Claim |
| EventString | 1.3 | String R | Open, Claim |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.3 | 無し |
| Close | 1.3 | Open |
| ClaimDevice | 1.3 | Open |
| ReleaseDevice | 1.3 | Open, Claim |
| CheckHealth | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.3 | Open, Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.3 | Open, Claim |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.3 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| BumpBarSound | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| SetKeyTranslation | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.3 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

バンプバーコントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.BumpBar”です。

このデバイスは、第1.3 版で追加されました。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

# 第21章
CAT (Credit Authorization Terminal)

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.4 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.4 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.4 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.4 | String R | Open |
| Claimed | 1.4 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.4 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.4 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.4 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.4 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.4 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.4 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.4 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.4 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.4 | Long R | Open |
| State | 1.4 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.4 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.4 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.4 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.4 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.4 | String R | Open |
| DeviceName | 1.4 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AccountNumber | 1.4 | String R | Open |
| AdditionalSecurityInformation | 1.4 | String R/W | Open |
| ApprovalCode | 1.4 | String R | Open |
| AsyncMode | 1.4 | Boolean R/W | Open |
| Balance | 1.9 | CURRENCY R/W | Open |
| CapAdditionalSecurityInformation | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapAuthorizeCompletion | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapAuthorizePreSales | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapAuthorizeRefund | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapAuthorizeVoid | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapAuthorizeVoidPreSales | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapCashDeposit | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapCenterResultCode | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapCheckCard | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapDailyLog | 1.4 | Long R | Open |
| CapInstallments | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapLockTerminal | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapLogStatus | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPaymentDetail | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapTaxOthers | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapTransactionNumber | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapTrainingMode | 1.4 | Boolean R | Open |
| CapUnlockTerminal | 1.9 | Boolean R | Open |
| CardCompanyID | 1.4 | String R | Open |
| CenterResultCode | 1.4 | String R | Open |
| DailyLog | 1.4 | String R | Open |
| LogStatus | 1.9 | Long R | Open |
| PaymentCondition | 1.4 | Long R | Open |
| PaymentDetail | 1.4 | String R | Open |
| PaymentMedia | 1.5 | Long R/W | Open |
| SequenceNumber | 1.4 | Long R | Open |
| SettledAmount | 1.9 | CURRENCY R | Open |
| SlipNumber | 1.4 | String R | Open |
| TrainingMode | 1.4 | Boolean R/W | Open |
| TransactionNumber | 1.4 | String R | Open |
| TransactionType | 1.4 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.4 | 無し |
| Close | 1.4 | Open |
| ClaimDevice | 1.4 | Open |
| ReleaseDevice | 1.4 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.4 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.4 | Open & Claim |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.4 | Open & Claim |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| AccessDailyLog | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| AuthorizeCompletion | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| AuthorizePreSales | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| AuthorizeRefund | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| AuthorizeSales | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| AuthorizeVoid | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| AuthorizeVoidPreSales | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| CashDeposit | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| CheckCard | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| LockTerminal | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UnlockTerminal | 1.9 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.4 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.4 | Open & Claim |
| ErrorEvent | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.4 | Open, Claim, & Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.4 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

CATコントロールのOLEプログラマティクIDは、“OPOS.CAT”です。

このデバイスは、第1.4版で追加されました。

#### 用語説明

売上

POSでの代金決済において、クレジットカードまたはデビットカードによって決済を可能とする業務です。 支払方法（例：一括、分割、リボルビング払い等）には依存しません。

取消

売上当日、売上処理後に顧客からの購入中止要求あるいは、操作ミス等による売上処理の取消を行う業務です。

返品

売上当日以降、売上処理後に顧客からの返品要求あるいは、何らかの理由により以前の売上処理の取消を行う業務です。

承認後売上

売上承認において、承認機関からのレスポンスが「保留」となったとき、電話連絡等でクレジット会社から承認を得た後に、売上を行う業務です。

事前予約

顧客からのカード提示、CATでのカード入力により、売上承認に先立って利用予定金額分の承認を得て、予信限度額を減額することにより、枠取りを行う業務です。

事前予約の取消

事前予約当日、事前予約処理後に顧客からの中止要求あるいは、操作ミス等による事前予約処理の取消を行う業務です。

カードチェック

顧客からのカード提示、CATでのカード入力により、カードの有効性をクレジット会社に問い合わせる業務です。

認証ログ

CATで承認を得た取引のログです。

支払種別

一括払い、ボーナス払い、分割払い、リボルビング払い、さらに、それらの組合せによる併用支払の種別です。 またデビットでの支払いも可能です。　詳細はPaymentCondition、PaymentMediaとPaymentDetailのプロパティを参照してください。

承認機関

カード情報、ならびに購入金額、支払種別によって、その売上を承認するか決定する機関です。 一般にはカード会社等がこれにあたります。 その他の代行機関が代行する場合もあります。

機能                                      第1.9版で更新

CATコントロールが対象としているCATデバイスは以下のモデル構成となっています。

CATデバイスはディスプレイ装置、キーボード、磁気カードリーダ、承認用通信装置、伝票印字装置要素から構成されています。

APGではCATコントロールとアプリケーションとのインタフェースを規定しており、CATデバイスの実装には依存しません。  しかし現在CATデバイスの実装としては以下のようなものが存在します。

分離型（POS連動）

専用のCATデバイスをPOSと何らかの方法（例：RS232C）で接続しCATデバイスを実現します。

内蔵型

分離型と同じハード構成でありますがハウジングとしてPOS内部に実装しCATデバイスを実現します。

CATデバイスはCATコントロールからの購入金額、税金等の金額と共に各承認要求を受信し、その種別によって動作を決定します。

CATデバイスはCATコントロールから各承認要求がきたときに、一般的に磁気カードを要求します。

CATデバイスで磁気カードを入力しますと購入金額、税金等のデータを承認通信装置を用いて承認機関と通信します。

CATデバイスは承認機関からの結果をCATコントロールへ返します。この返したデータはCATコントロールによって各プロパティに格納され、アプリケーションに通知されます。

以上のようにアプリケーションから金額と共に承認要求がCATデバイスに送られた後、全てのオペレーションはCATデバイス側で行われます。 その後、最終結果としての承認の有無がアプリケーションに返されます。

CATコントロールが対象としている電子マネー決済デバイスは以下のモデル構成となっています。

電子マネー決済デバイスはカードリーダ（接触／非接触）、締め処理用通信装置などから構成されています。

電子マネー決済デバイスはCATコントロールからの金額、税金等の情報と共に決済要求を受信し、決済処理を開始します。

電子マネー決済デバイスはCATコントロールから決済要求があると、一般的にカード（接触／非接触）を要求します。

電子マネー決済デバイスでカード（接触／非接触）が入力されると金額、税金等のデータによりカードからの決済を試みます

電子マネー決済デバイスはカードからの決済結果をCATコントロールへ返します。決済結果はCATコントロールによって各プロパティに格納され、アプリケーションに通知されます。

以上のようにアプリケーションから金額と共に決済要求が電子マネー決済デバイスに送られた後、全てのオペレーションは電子マネー決済デバイス側で行われます。 その後、最終結果としての決済の結果がアプリケーションに返されます。

電子マネー決済デバイスは、決済の結果を取引ログとしてデバイス内部のメモリに保持するかもしれません。そのようなデバイスは、締め処理により取引ログをセンターに送信するかもしれません。

#### モデル                                      第1.9版で更新

以下にCATコントロールの一般的なモデルを示します。

CATコントロールは基本的に出力モデルデバイスに従います。 ただし非同期出力時に多重にメソッドは発行できません。

CATコントロールは以下のメソッドによりCATデバイスに各承認要求、および認証ログ取得要求を行います。

| 機能 | メソッド名 | 該当Capプロパティ |
| --- | --- | --- |
| 売上 | AuthorizeSales | なし |
| 取消 | AuthorizeVoid | CapAuthorizeVoid |
| 返品 | AuthorizeRefund | CapAuthorizeRefund |
| 承認後売上 | AuthorizeCompletion | CapAuthorizeCompletion |
| 事前予約 | AuthorizePreSales | CapAuthorizePreSales |
| 事前予約の取消 | AuthorizeVoidPreSales | CapAuthorizeVoidPreSales |
| カードチェック | CheckCard | CapCheckCard |
| 認証ログ取得 | AccessDailyLog | CapDailyLog |

CATコントロールはCATデバイスから承認結果を受け取ると以下のプロパティに承認結果を格納します。

| 内容 | 名称 | 該当Capプロパティ |
| --- | --- | --- |
| 会員番号/口座番号 | AccountNumber | なし |
| 追加情報 | AdditionalSecurityInformation | CapAdditionalSecurityInformation |
| 承認番号 | ApprovalCode | なし |
| カード会社ID/ 金融機関コード（支店コード含む） | CardCompanyID | なし |
| 承認機関からのコード | CenterResultCode | CapCenterResultCode |
| 支払種別 | PaymentCondition | なし |
| 支払種別詳細 | PaymentDetail | CapPaymentDetail |
| シーケンス番号 | SequenceNumber | なし |
| 伝票番号 | SlipNumber | なし |
| センター処理通番 | TransactionNumber | CapTransactionNumber |
| 取引種別 | TransactionType | なし |

AccessDailyLogメソッドの場合

| 内容 | 名称 | 該当Capプロパティ |
| --- | --- | --- |
| 取引ログ | DailyLog | CapDailyLog |

CATコントロールは以下のメソッドにより電子マネー決済デバイスに各決済要求、および取引ログ締め要求を行います。

| 機能 | メソッド名 | 該当Capプロパティ |
| --- | --- | --- |
| 決済 | AuthorizeSales | なし |
| チャージ | CashDeposit | CapCashDeposit |
| 残高照会 | CheckCard | CapCheckCard |
| 取引ログ締め | AccessDailyLog | CapDailyLog |
| セキュリティ ロック設定 | LockTerminal | CapLockTerminal |
| セキュリティ ロック解除 | UnlockTerminal | CapUnlockTerminal |

CATコントロールは電子マネー決済デバイスから結果を受け取ると以下のプロパティに結果を格納します。

| 内容 | 名称 | 該当Capプロパティ |
| --- | --- | --- |
| カード番号 | AccountNumber | なし |
| 追加情報 | AdditionalSecurityInformation | CapAdditionalSecurityInformation |
| 承認番号 | ApprovalCode | なし |
| 決済額 | SettledAmount | なし |
| 残高 | Balance | なし |
| シーケンス番号 | SequenceNumber | なし |
| 取引種別 | TransactionType | なし |

AccessDailyLogメソッドの場合

| 内容 | 名称 | 該当Capプロパティ |
| --- | --- | --- |
| 取引ログ | DailyLog | CapDailyLog |

各メソッドの引数にはアプリケーションでSequenceNumberを指定し、その結果として格納されたプロパティを参照する場合は、初めにSequenceNumberのプロパティを確認し、対応するレスポンスであるかをアプリケーションで判断する必要があります。この番号が一致しなかった場合、あるいはアプリケーションでこの番号の一致を確認しなかった場合は、各プロパティの値が正しいかどうかは保証できません。

全ての専用メソッドはAsyncModeプロパティの値に従い、同期的、もしくは非同期的に実行されます。 AsyncModeがFALSEなら、各承認のメソッドは同期的に実行され、メソッド終了時にはプロパティは確定します。 AsyncModeがTRUEなら、各承認メソッドは即時に終了しアプリケーションに制御が移ります。 承認結果確定すれば各プロパティを設定し、その後OutputCompleteEventで通知します。 AsyncModeがTRUEの場合でもメソッド発行後直ちに次のメソッドを発行するような多重発行はできません。ただしClearOutputは先行して発行された非同期メソッドを取消目的で実行されますので例外です。

各承認メソッド、および結果のプロパティは各メーカーのCATデバイスとCATコントロールにより異なるため、Capのプロパティを必ず確認の上メソッドの実行、あるいはプロパティの参照を行ってください。

一般的なOLEの実行結果は同期の場合はResultCodeに、非同期の場合は終了通知がOutputCompleteEventで、あるいはErrorEventの引数ResultCodeに返されます。 プロパティのResultCodeまたは引数のResultCodeがOPOS_E_EXTENDEDである場合、CATデバイス固有のエラー情報は同期の場合はResultCodeExtendedに、非同期の場合はErrorEventの引数ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されます。 またセンターからの結果コードは同期、非同期いずれの場合でもCenterResultCodeに格納されます。

各メソッドを発行する前にTrainingModeをTRUEにすることによりトレーニングモードでの実行となります。

非同期メソッド発行後に、その非同期メソッドを取消すのはClearOutputメソッドを発行することにより可能です。

認証ログ取得はAccessDailyLogメソッドにより取得できます。 取得はAsyncModeプロパティの値に従い同期的、もしくは非同期的に実行されます。 AsyncModeがFALSEなら、各承認のメソッドは同期的に実行され、メソッド終了直前にDailyLogプロパティに格納されます。AsyncModeがTRUEなら、認証ログ取得メソッドは即時に終了しアプリケーションに制御が移ります。 認証ログをDailyLogプロパティに格納し、認証ログ取得終了をOutputCompleteEventで通知します。 非同期でAccessDailyLogを実行中に他のメソッドは発行できません。ただしClearOutputメソッドは例外的に発行することができます。

一般的な使用例は以下の通りです。

同期動作

Open

ClaimDevice

DeviceEnabled=TRUE

引数のSequenceNumberの設定

PaymentMediaの設定					第１.５版で追加

AuthorizeSales()

ResultCodeのチェック

プロパティのSequenceNumberとの一致確認

AuthorizeSales()によりセットされたプロパティの参照

DeviceEnabled=FALSE

ReleaseDevice

Close

非同期動作

Open

ClaimDevice

DeviceEnabled=TRUE

AsyncMode=TRUE

引数のSequenceNumberの設定

PaymentMediaの設定					第１.５版で追加

AuthorizeSales()

ResultCodeのチェック

OutputCompleteEvent待ち

引数のResultCodeのチェック

プロパティのSequenceNumberとの一致確認

AuthorizeSales()によりセットされたプロパティの参照

DeviceEnabled=FALSE

ReleaseDevice

Close

#### デバイスの共有

CATは、以下に示すような排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に、排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、プロパティを参照、あるいは、デバイスを更新するメソッドを呼び出す前には、デバイスの排他アクセス権を獲得し、イネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件に関しては、「一覧」を参照してください。

## プロパティ

AccountNumber プロパティ　　　　　　　　　　　　　　             第1.9版で更新

形式	BSTR AccountNumber;

説明	承認結果としての「会員番号」または「口座番号」を通知します。

電子マネー決済デバイスでは、決済されたカード番号を通知します。

このプロパティは、Openメソッドにより空の文字列に初期化されます。

AdditionalSecurityInformationプロパティ	 R/W

形式	BSTR AdditionalSecurityInformation;

説明	承認要求メソッド発行前に、このプロパティに任意のデータをセットすることにより、任意のデータをCATデバイスへ送信できます。 また承認結果として、CATデバイスから送られたデータで他のプロパティに格納されないデータ（例：ポイント用の会員コード）をこのプロパティに格納することにより、アプリケーションへ渡すことが可能です。  ここに格納されるデータはCATデバイス、CATコントロールやカードに依存するため、このプロパティは移植性を考慮した開発においては極力使用を避けるべきです。このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

このプロパティは、Openメソッドにより空の文字列に初期化されます。

参照	CapAdditionalSecurityInformationプロパティ、 BinaryConversionプロパティ

ApprovalCode プロパティ　　　　　　　　　　　　　　              第1.9版で更新

形式	BSTR ApprovalCode;

説明	承認結果としての「承認番号」を通知します。

電子マネー決済デバイスでは、決済結果としての「決済番号」を通知します。

このプロパティは、Openメソッドにより空の文字列に初期化されます。

AsyncMode プロパティ R/W

形式	BOOL AsyncMode;

説明	TRUE: 全専用メソッドが非同期的に実行されます。

FALSE: 同期的に実行されます。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティが正常にセットされました。

参照	AuthorizeXxxメソッド、CardCheckメソッド、AccessDailyLogメソッド

Ballance プロパティ　　　　　　　　　　　　　　                  第1.9版で追加

形式	CURRENCY Balance;

説明	電子マネー決済デバイスでは、残高が設定されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapAdditionalSecurityInformationプロパティ

形式	BOOL CapAdditionalSecurityInformation;

説明	TRUE: AdditionalSecurityInformationプロパティは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	AdditionalSecurityInformationプロパティ

CapAuthorizeCompletionプロパティ

形式	BOOL CapAuthorizeCompletion;

説明	TRUE: AuthorizeCompletionメソッドは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	AuthorizeCompletionメソッド

CapAuthorizePreSalesプロパティ

形式	BOOL CapAuthorizePreSales;

説明	TRUE: AuthorizePreSalesメソッドは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	AuthorizePreSalesメソッド

CapAuthorizeRefundプロパティ

形式	BOOL CapAuthorizeRefund;

説明	TRUE: AuthorizeRefundメソッドは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	AuthorizeRefundメソッド

CapAuthorizeVoidプロパティ

形式	BOOL CapAuthorizeVoid;

説明	TRUE: AuthorizeVoidメソッドは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	AuthorizeVoidメソッド

CapAuthorizeVoidPreSalesプロパティ

形式	BOOL CapAuthorizeVoidPreSales;

説明	TRUE: AuthorizeVoidPreSalesメソッドは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	AuthorizeVoidPreSalesメソッド

CapCashDepositプロパティ                               第1.9版で追加

形式	BOOL CapCashDeposit;

説明	デバイスがCashDepositメソッドによるチャージ機能を有するかどうかを示します。
TRUE: CashDepositメソッドは実装されています。
FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CashDepositメソッド

CapCenterResultCodeプロパティ

形式	BOOL CapCenterResultCode;

説明	TRUE:CenterResultCodeプロパティは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CenterResultCodeプロパティ

CapCheckCardプロパティ

形式	BOOL CapCheckCard;

説明	TRUE:CheckCardメソッドは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CheckCardメソッド

CapDailyLogプロパティ

形式	LONG CapDailyLog;

説明	デバイスの認証ログ能力を示します

値	意味

CAT_DL_NONE	このデバイスは認証ログ機能を一切持ちません。

CAT_DL_REPORTING	このデバイスは中間計の機能のみ持ちます。中間計とは認証ログの読み出しは行いますが、認証ログの消去（精算）は行いません。

CAT_DL_SETTLEMENT
このデバイスは精算機能のみ持ちます。 精算とは認証ログの読み出しと、認証ログの消去を行います。

CAT_DL_ REPORTING_ SETTLEMENT
このデバイスは中間計と精算機能の両方を持ちます。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	DailyLogプロパティ、AccessDailyLogメソッド

CapInstallmentsプロパティ

形式	BOOL CapInstallments;

説明	TRUE: AccessDailyLogの結果としてDailyLogプロパティに格納される項目のInstallmentsは実装されています。

FALSE: サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	DailyLogプロパティ

CapLockTerminalプロパティ                              第1.9版で追加

形式	BOOL CapLockTerminal;

説明	デバイスがセキュリティロック機能を持ち、LockTerminalメソッドによりロックできるか否かを示します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	LockTerminalプロパティ

CapLogStatusプロパティ                                 第1.9版で追加

形式	BOOL CapLogStatus;

説明	デバイスがLogStatusプロパティにより、ログの状態を通知できるか否かを示します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	LogStatusプロパティ

CapPaymentDetailプロパティ

形式	BOOL CapPaymentDetail;

説明	TRUE: PaymentDetailプロパティは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	PaymentDetailプロパティ

CapTaxOthersプロパティ

形式	BOOL CapTaxOthers;

説明	TRUE: AccessDailyLogの結果としてDailyLogプロパティに格納される項目のTaxOthersは実装されています。 このプロパティがFALSEの場合でも承認系メソッドの引数”TaxOthers”にはダミーで“０”をセットする必要があります。

FALSE: サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	DailyLogプロパティ

CapTransactionNumberプロパティ

形式	BOOL CapTransactionNumber;

説明	TRUE: TransactionNumberプロパティは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	TransactionNumberプロパティ

CapTrainingModeプロパティ

形式	BOOL CapTrainingMode;

説明	TRUE: TrainingModeプロパティは実装されています。

FALSE:サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	TrainingModeプロパティ

CapUnlockTerminalプロパティ                            第1.9版で追加

形式	BOOL CapUnlockTerminal;

説明	デバイスがセキュリティロック機能を持ち、UnlockTerminalメソッドによりロックを解除できるか否かを示します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	UnlockTerminalプロパティ

CardCompanyID プロパティ

形式	BSTR CardCompanyID;

説明	承認結果としての「カード会社ID」または「金融機関コード（支店コード含む）」を通知します。 桁数はCATデバイスに依存します。

このプロパティは、Openメソッドにより空の文字列に初期化されます。

CenterResultCodeプロパティ

形式	BSTR CenterResultCode;

説明	各承認メソッドの結果として「承認機関からのコード」を格納します。 実際格納されるコードは承認機関に確認してください。

このプロパティは、Openメソッドにより空の文字列に初期化されます。

DailyLogプロパティ　                                     第1.9版で更新

形式	BSTR DailyLog;

説明	AccessDailyLogメソッドの結果を格納します。データは１取引ごとにCR（13）＋LF（１０）で区切られて、各値はASCIIコードで格納されます。 各取引の詳細なデータは“,”（４４）で区切られています。

このプロパティは、Openメソッドにより空の文字列に初期化されます。

１取引データの詳細は以下順番の通りです。 また対応するプロパティとCapプロパティも併記します。

| 順番 | 項目 | 対応するプロパティ | 対応するCapプロパティ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | カード会社ID/ 金融機関コード（支店コード含む） | CardCompanyID | なし |
| ２ | 取引種別 | TransactionType | なし |
| ３ | センター処理日時 注1） | なし | なし |
| ４ | センター処理通番 注３） | TransactionNumber | CapTransactionNumber |
| ５ | 支払種別 | PaymentCondition | なし |
| ６ | 伝票番号 | SlipNumber | なし |
| ７ | センター承認番号 | ApprovalCode | なし |
| ８ | 利用日 注１、注５） | なし | なし |
| ９ | 会員番号/口座番号 | AccountNumber | なし |
| １０ | 金額 注４) | Authorize系メソッドの引数のAmountまたは実際に承認された金額 | なし |
| １１ | 税･その他 注３） | Authorize系メソッドの引数のTaxOthers | CapTaxOthers |
| １２ | 分割回数 注３） | なし | CapInstallments |
| １３ | 追加データ 注２） | AdditionalSecurityInformation | CapAdditionalSecurityInformation |

注

1）フォーマット

| 項目 | フォーマット |
| --- | --- |
| センター処理日時 | YYYYMMDDHHMMSS |
| 利用日 | MMDD |

CATデバイスによっては秒まで内部時計で持っていない場合があります。 その場合、センター処理日時の秒には“００”が書き込まれます。

２）追加データ

CATデバイスがベンダー固有に持っているデータを格納する領域です。 これらを使用することにより項目にないデータをアプリケーションが受取ることが可能になります。 ここに格納されるデータはCATやカードに依存するため、このデータは移植性を考慮した開発においては極力使用を避けるべきです。

３）その該当するCapプロパティがFALSEの場合

CATデバイスによって該当するデータが無く、CapプロパティがFALSEになります。 その場合、その項目が無く次の区切りのコンマがすぐにきます。 例えば「金額」が１２３４円で、「税・その他」が無く、「分割回数」が２の場合「1234,,２」となります。  これにより、Capプロパティに依存せずに、各データの位置が一義的に決まります。

４）金額

項目１１の「税・その他」がある場合(CapTaxOthersプロパティがTRUEの場合)でも、ない場合(FALSEの場合)でも常に「税・その他」を含みます。

５）利用日

マニュアル入力による承認後売上の利用日です。

例	以下に例を示します。

| 項目 | 内容 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| カード会社ID/ 金融機関コード（支店コード含む） | 102 | JCB |
| 取引種別 | CAT_TRANSACTION_SALES | 売上 |
| センター処理日時 | 19980116134530 | 1998年1月16日 13時45分30秒 |
| センター処理通番 | 123456 | 123456 |
| 支払種別 | CAT_PAYMENT_INSTALLMENT_1 | 分割1 |
| 伝票番号 | 12345 | 12345 |
| センター承認番号 | 0123456 | 0123456 |
| 利用日 | なし | なし |
| 会員番号/口座番号 | 1234123412341234 | 1234-1234-1234-1234 |
| 金額 | 12345 | 12345円 |
| 税・その他 | なし | なし |
| 分割回数 | 2 | 2回 |
| 追加データ | 12345678 | 固有情報 |

上の例で実際にDailyLogに格納されるデータは以下の通りです。

102,10,19980116134530,123456,61,12345,0123456,,1234123412341234,12345,,2,12345678[CR][LF]

電子マネー決済デバイスでは、締め処理用通信装置を備えていない電子マネー決済デバイスが締め処理を行った結果の取引ログが設定されます。

取引ログの内容がセンター以外に対して暗号化されているデバイスがあるかもしれません。その場合、プロパティにはバイナリデータが設定されるため、BinaryConversionプロパティをOPOS_BC_NONE以外の値に設定してアクセスする必要があります。

参照	CapDailyLogプロパティ、BinaryConversionプロパティ、AccessDailyLogメソッド

LogStatusプロパティ                                     第1.9版で追加

形式	LONG LogStatus;

説明	このプロパティは、デバイスの取引ログの状態を示します。

値										意味

CAT_LOGSTATUS_OK			取引ログは充分な空き容量があります。

CAT_LOGSTATUS_NEARFULL
取引ログはフルに近い状態です。

CAT_LOGSTATUS_FULL	取引ログは一杯です。

このプロパティは初期化された後、デバイスがイネーブルの間は最新の状態となります。

取引ログが一杯になると、デバイスによっては決済処理を行うことが出来なくなるかもしれません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	StatusUpdateEventイベント

PaymentConditionプロパティ                              第1.9版で更新

形式	LONG PaymentCondition;

説明	各承認メソッドの結果として「支払種別」を格納します。

このプロパティには、次に示す値の内の一つが設定されます。詳細な支払方法はPaymentDetailを参照してください。

値										意味

CAT_PAYMENT_LUMP								一括

CAT_PAYMENT_BONUS_1							ボーナス１

CAT_PAYMENT_BONUS_2							ボーナス２

CAT_PAYMENT_BONUS_3							ボーナス３

CAT_PAYMENT_BONUS_4							ボーナス４

CAT_PAYMENT_BONUS_5							ボーナス５

CAT_PAYMENT_INSTALLMENT_1				分割１

CAT_PAYMENT_INSTALLMENT_2				分割２

CAT_PAYMENT_INSTALLMENT_3				分割３

CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_1	ボーナス併用１

CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_2	ボーナス併用２

CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_3	ボーナス併用３

CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_4	ボーナス併用４

CAT_PAYMENT_REVOLVING    					リボルビング

CAT_PAYMENT_DEBIT								デビットカード

CAT_PAYMENT_ELECTRONIC_MONEY		電子マネー

このプロパティは、Openメソッドによりゼロに初期化されます。

参照	PaymentDetailプロパティ

PaymentDetailプロパティ                                 第1.9版で追加

形式	BSTR PaymentDetail;

説明	各承認メソッドの結果として「支払種別の詳細」を格納します。支払の詳細は各支払種別（ PaymentCondition ）により異なります。 それぞれのデータはASCIIコードで格納され、値は“,”（コンマ）で区切られます。 「ボーナス４」、「ボーナス５」、「分割２」、「ボーナス併用３」および「ボーナス併用４」は最大で６回までで、もし６回以下ならばそれまでのデータのみが格納されます。 “NULL”とはデータが何も格納されないという意味であり、長さゼロのBSTRとなります。

一括

NULL

ボーナス１

NULL

ボーナス２

ボーナス回数

ボーナス３

ボーナス月

ボーナス４

ボーナス回数、ボーナス１回目月、ボーナス２回目月、ボーナス３回目月、ボーナス4回目月、ボーナス５回目月、ボーナス６回目月    （最大６回)

ボーナス５

ボーナス回数、ボーナス１回目月、１回目金額、ボーナス２回目月、２回目金額、ボーナス３回目月、３回目金額、ボーナス４回目月、４回目金額、ボーナス５回目月、５回目金額、ボーナス６回目月、６回目金額、   (最大６回)

分割１

開始月、分割回数

分割２

開始月、分割回数、１回目金額、２回目金額、３回目金額、４回目金額、５回目金額、６回目金額(最大６回)

分割３

開始月、分割回数、初回金額

ボーナス併用１

開始月、分割回数

ボーナス併用２

開始月、分割回数、ボーナス金額

ボーナス併用３

開始月、分割回数、ボーナス回数、ボーナス１回目月、ボーナス２回目月、ボーナス３回目月、ボーナス４回目月、ボーナス５回目月、ボーナス６回目月 (最大６回)

ボーナス併用４

開始月、分割回数、ボーナス回数、ボーナス１回目月、ボーナス１回目金額、ボーナス２回目月、ボーナス２回目金額、ボーナス３回目月、ボーナス３回目金額、ボーナス４回目月、ボーナス４回目金額、ボーナス５回目月、ボーナス５回目金額、ボーナス６回目月、ボーナス６回目金額(最大６回)

リボルビング払い

NULL

デビットカード払い

NULL

電子マネー

NULL

これらの支払区分、名称は各CATデバイスによって異なります。 次ページからそのCATデバイス別可能支払区分と用語の一覧を示します。 一部にはOPOS用語と各CATでの用語が異なるため注意が必要です。

このプロパティは、Openメソッドにより空の文字列に初期化されます。

ＣＡＴ別支払区分名称、方法一覧

| 支払方法 | 入力項目 | コ ¦ ド |  | CAT名称 | CAT(旧CAT) | G-CAT | JET-S | SG-CAT | Master-T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | カード | 不特定 | 不特定 | ＪＣＢ | ＶＩＳＡ | ＭＡＳＴＥＲ |
|  |  |  | OPOS用語 | 各社の用語 |
| 一括 | （なし） | 10 | 一括 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| ボ ｜ ナ ス | （なし） | 21 | ボーナス１ | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
|  | ボーナス回数 | 22 | ボーナス２ | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
|  | ボーナス月 | 23 | ボーナス３ | 同左 | － | － | 同左 | 同左 |
|  | ボーナス回数 ボーナス月(1) ボーナス月(2) ボーナス月(3) ボーナス月(4) ボーナス月(5) ボーナス月(6) | 24 | ボーナス４ | 同左 | ボーナス３ | ボーナス３ | 同左 （但し、ボーナス月入力は２回まで） | 同左 |
|  | ボーナス回数 ボーナス月(1) ボーナス金額(1) ボーナス月(2) ボーナス金額(2) ボーナス月(3) ボーナス金額(3) ボーナス月(4) ボーナス金額(4) ボーナス月(5) ボーナス金額(5) ボーナス月(6) ボーナス金額(6) | 25 | ボーナス５ | 同左 | － | － | － | 同左 |
| 分割 | 支払開始月 分割回数 | 61 | 分割１ | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
|  | 支払開始月 分割回数 分割金額(1) 分割金額(2) 分割金額(3) 分割金額(4) 分割金額(5) 分割金額(6) | 62 | 分割２ | 同左 | － | － | － | － |
|  | 支払開始月 分割回数 初回金額 | 63 | 分割３ | 同左 | 分割２ | 分割２ | － | 分割２ |
| ボ併 | 支払開始月 分割回数 | 31 | ボーナス 併用１ | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
|  | 支払開始月 分割回数 ボーナス金額 | 32 | ボーナス 併用２ | 同左 | － | － | 同左 | 同左 |
|  | 支払開始月 分割回数 ボーナス回数 ボーナス月(1) ボーナス月(2) ボーナス月(3) ボーナス月(4) ボーナス月(5) ボーナス月(6) | 33 | ボーナス 併用３ | 同左 | － | － | 同左 （但し、ボーナス月入力は２回まで） | 同左 |
|  | 支払開始月 分割回数 ボーナス回数 ボーナス月(1) ボーナス金額(1) ボーナス月(2) ボーナス金額(2) ボーナス月(3) ボーナス金額(3) ボーナス月(4) ボーナス金額(4) ボーナス月(5) ボーナス金額(5) ボーナス月(6) ボーナス金額(6) | 34 | ボーナス 併用４ | 同左 | ボーナス 併用２ | ボーナス 併用２ | 同左 （但し、ボーナス月、金額入力は２回まで） | 同左 |
| リボ | （なし） | 80 | リボルビング | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| デビット | （なし） | 110 | デビットカード | 対応機種のみ | 対応機種のみ | 対応機種のみ | 対応機種のみ | 対応機種のみ |

凡例：	同左：ＯＰＯＳ用語に同じ

―  ：その支払区分が存在しない

参照	CapPaymentDetailプロパティ

PaymentMediaプロパティR/W　            第１．５版で追加、第1.9版で更新

形式	LONG PaymentMedia;

説明	各承認メソッドの承認すべきメディアを指定します。

このプロパティには、各承認メソッドを発行する前に次に示す値の内の一つを設定します。指定無しとはCATデバイス側で指定することを意味します。

値										意味

CAT_MEDIA_UNSPECIFIED 						指定無し

CAT_MEDIA_NONDEFINE　　　　　　　　	同上（第1.4版以前との

互換性確保のため残すがCAT_MEDIA_UNSPECIFIEDを使用すること）

CAT_MEDIA_CREDIT									クレジット

CAT_MEDIA_DEBIT									デビット

CAT_MEDIA_ELECTRONIC_MONEY				電子マネー

このプロパティは、OpenメソッドによりCAT_MEDIA_NONDEFINEに初期化されます。

SequenceNumberプロパティ

形式	LONG SequenceNumber;

説明	各承認メソッドの結果として「受信シーケンス番号」を格納します。 この番号はアプリケーションで承認系メソッドの引数SequenceNumberとの一致を確認する必要があります。もしCATデバイスからの「受信シーケンス番号」が数値でない場合はゼロが格納されます。

このプロパティは、Openメソッドでゼロに初期化されます。

SettledAmountプロパティ                                第1.9版で追加

形式	CURRENCY SettledAmount;

説明	実決済額が設定されます。

このプロパティは、Openメソッドで初期化されます。

参照	AuthorizeSalesメソッド、CashDepositメソッド

SlipNumberプロパティ

形式	BSTR SlipNumber;

説明	各承認メソッドの結果として「伝票番号」を格納します。

このプロパティは、Openメソッドで空の文字列に初期化されます。

TrainingModeプロパティR/W

形式	BOOL TrainingMode;

説明	TRUE:  各承認メソッドが練習モードで実行されます。

FALSE: 各承認メソッドが通常モードで実行されます。

練習モードで実行する場合は各承認メソッドの発行に先立ち、 TrainingModeプロパティをTRUEにする必要があります。メソッドの実行後も自動的にはFALSEには戻りませんので、練習モードを抜ける場合はアプリケーションで明示的にFALSEに戻す必要があります。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値

本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプログラムは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	正常に設定されていません。練習モードはサポートされていません。(CapTrainingModeプロパティを参照)

TransactionNumberプロパティ

形式	BSTR TransactionNumber;

説明	各承認メソッドの結果として「センター処理通番」を格納します。

このプロパティは、Openメソッドで空の文字列に初期化されます。

TransactionTypeプロパティ                               第1.9版で更新

形式	LONG TransactionType;

説明	各承認メソッドの結果として「取引種別」を格納します。

このプロパティには、次に示す値の内の一つが設定されます。

値										意味

CAT_TRANSACTION_SALES						売上

CAT_TRANSACTION_VOID							取消

CAT_TRANSACTION_REFUND						返品

CAT_TRANSACTION_COMPLETION				承認後売上

CAT_TRANSACTION_PRESALES					事前予約

CAT_TRANSACTION_CHECKCARD				カードチェック

CAT_TRANSACTION_VOIDPRESALES			事前予約の取消

CAT_TRANSACTION_CASHDEPOSIT			　チャージ

このプロパティは、Openメソッドでゼロに初期化されます。

## メソッド

AccessDailyLog メソッド                                  第1.9版で追加

形式 	LONG AccessDailyLog (LONG SequenceNumber, LONG Type, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	認証ログ取得のためのシーケンス番号

Type	認証ログが中間計か精算かを指定します。

Timeout	CATデバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	認証ログをCATから取得します。

SequenceNumberによって指定された処理として認証ログを取得しDailyLogに格納します。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、CATから応答があるまで無限に待ちます。

typeは次に示す値のいずれかを設定し、認証ログのタイプ（中間計か精算のどちらか）を指定します。 指定できるタイプはCapDailyLogに従います。

電子マネー決済デバイスでは、認証ログをCATから取得します。

電子マネー決済デバイスの取引ログを締めます。電子マネー決済デバイスが締め処理用通信装置をもっている場合には、取引ログは電子マネー決済端末から直接センターに送信されるでしょう。電子マネー決済デバイスが締め処理用通信装置をもたず、取引ログをPOSアプリケーションによってセンターに送信する必要がある場合には、取引ログはDailyLogプロパティに格納されます。

値	意味

CAT_DL_REPORTING	認証ログとして中間計を実行します。

CAT_DL_SETTLEMENT
認証ログとして精算を実行します。
電子マネー決済デバイスの取引ログを締めます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に認証ログ取得処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTypeあるいはTimeoutパラメータが指定されました。又は認証ログ取得はサポートされていません。(CapDailyLogプロパティを参照)

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、CATからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	CATデバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapDailyLogプロパティ、DailyLogプロパティ、ErrorEventイベント

AuthorizeCompletion メソッド

形式 	LONG AuthorizeCompletion (LONG SequenceNumber, CURRENCY Amount, CURRENCY TaxOthers, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	承認のためのシーケンス番号

Amount	承認のための売上金額（税、その他を含まない金額）

TaxOthers	承認のための税、その他金額

Timeout	CATデバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	承認後売上を行います。

SequenceNumberによって指定された承認として、 Amount、 TaxOthers、の承認後売上を行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、CATから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に承認処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又は承認後売上はサポートされていません。(CapAuthorizeCompletionプロパティ参照)

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、CATからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	CATデバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapAuthorizeCompletionプロパティ、ErrorEventイベント

AuthorizePreSales メソッド

形式 	LONG AuthorizePreSales (LONG SequenceNumber, CURRENCY Amount, CURRENCY TaxOthers, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	承認のためのシーケンス番号

Amount	承認のための売上金額（税、その他を含まない金額）

TaxOthers	承認のための税、その他金額

Timeout	CATデバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	事前予約を行います。

SequenceNumberによって指定された承認として、 Amount、 TaxOthers、の事前予約を行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、CATから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に承認処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又は事前予約はサポートされていません。(CapAuthorizePreSalesプロパティ参照)

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、CATからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	CATデバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapAuthorizePreSalesプロパティ、ErrorEventイベント

AuthorizeRefund メソッド

形式 	LONG AuthorizeRefund (LONG SequenceNumber, CURRENCY Amount, CURRENCY TaxOthers, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	承認のためのシーケンス番号

Amount	承認のための売上金額（税、その他を含まない金額）

TaxOthers	承認のための税、その他金額

Timeout	CATデバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	返品承認を行います。

SequenceNumberによって指定された承認として、 Amount、 TaxOthers、の返品承認を行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、CATから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に承認処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又は返品承認はサポートされていません。(CapAuthorizeRefundプロパティ参照)

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、CATからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	CATデバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapAuthorizeRefundプロパティ、ErrorEventイベント

AuthorizeSales メソッド

形式 	LONG AuthorizeSales (LONG SequenceNumber, CURRENCY Amount, CURRENCY TaxOthers, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	承認のためのシーケンス番号

Amount	承認のための売上金額（税、その他を含まない金額）

TaxOthers	承認のための税、その他金額

Timeout	CATデバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	通常売上承認を行います。

SequenceNumberによって指定された承認として、 Amount、 TaxOthers、の通常売上承認を行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、CATから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に承認処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、CATからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	CATデバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	ErrorEventイベント

AuthorizeVoid メソッド

形式 	LONG AuthorizeVoid (LONG SequenceNumber, CURRENCY Amount, CURRENCY TaxOthers, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	承認のためのシーケンス番号

Amount	承認のための売上金額（税、その他を含まない金額）

TaxOthers	承認のための税、その他金額

Timeout	CATデバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	売上取消の承認を行います。

SequenceNumberによって指定された承認として、 Amount、 TaxOthers、の取消承認を行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、CATから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に承認処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又は売上取消の承認はサポートされていません。(CapAuthorizeVoidプロパティ参照)

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、CATからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	CATデバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapAuthorizeVoidプロパティ、ErrorEventイベント

AuthorizeVoidPreSales メソッド

形式 	LONG AuthorizeVoidPreSales (LONG SequenceNumber, CURRENCY Amount, CURRENCY TaxOthers, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	承認のためのシーケンス番号

Amount	承認のための売上金額（税、その他を含まない金額）

TaxOthers	承認のための税、その他金額

Timeout	CATデバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	事前予約の取消承認を行います。

SequenceNumberによって指定された承認として、 Amount、 TaxOthers、の事前予約の取消承認を行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、CATから応答があるまで無限に待ちます。

事前予約の取消承認が実装されていないCATコントロール／CATデバイスでは通常の取消で事前予約の取消承認ができる場合があります。 各CATコントロール／CATデバイスのマニュアルを参照してください。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に承認処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又は事前予約の取消承認はサポートされていません。(CapAuthorizeVoidPreSalesプロパティ参照)

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、CATからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	CATデバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapAuthorizeVoidPreSalesプロパティ、ErrorEventイベント

CashDeposit メソッド                                  第1.9版で追加

形式	LONG CashDeposit (LONG SequenceNumber, CURRENCY Amount, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	チャージのためのシーケンス番号

Amount	チャージ金額

Timeout	デバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	チャージを行います。

SequenceNumberによって指定された処理として、 Amount 額をチャージします。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、CATから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、デバイスからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

CheckCard メソッド                                      第1.9版で更新

形式 	LONG CheckCard (LONG SequenceNumber, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	承認のためのシーケンス番号

Timeout	CATデバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	カードチェックを行います。

SequenceNumberによって指定された処理としてカードチェックを行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、CATから応答があるまで無限に待ちます。

電子マネー決済デバイスでは、電子マネー決済デバイスに対して、残高照会を要求します。

残高は、Balanceプロパティに設定されます。

残高照会の結果、残高以外の情報をデバイスが返すことができる場合には、決済処理の結果と同様に、それぞれのプロパティに情報が設定されるでしょう。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に承認処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又はカードチェックはサポートされていません。(CapCheckCardプロパティ参照)

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、CATからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	CATデバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapCheckCardプロパティ、ErrorEventイベント

LockTerminal メソッド                                   第1.9版で追加

形式	LONG LockTerminal ();

説明	電子マネー決済デバイスをロックし、使用できないようにします。

電子マネー決済デバイスがセキュリティロック機能を持つ場合にサポートされます。

ロックするために鍵となる情報が必要な場合には、AdditionalSecurityInformationプロパティに設定します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	電子マネー決済デバイスはセキュリティロック機能を持ちません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapLockTerminalプロパティ

UnlockTerminal メソッド                                 第1.9版で追加

形式	LONG UnlockTerminal ();

説明	ロックを解除し、電子マネー決済デバイスを使用できるようにします。

電子マネー決済デバイスがセキュリティロック機能を持つ場合にサポートされます。

ロックを解除するために鍵となる情報が必要な場合には、AdditionalSecurityInformationプロパティに設定します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	電子マネー決済デバイスはセキュリティロック機能を持ちません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapUnlockTerminalプロパティ

## イベント

ErrorEvent イベント                                      第1.9版で更新

形式 	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended, LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントを起こした要因のコード。 値はResultCodeの項目を参照。

ResultCodeExtended	エラーイベントを起こした要因の拡張コード。 値は下記の値を参照。

ErrorLocus	OPOS_EL_OUTPUTに設定します。 非同期動作中に、エラーが起りました。

pErrorResponse	エラーイベント応答へのポインタです。 下記の値を参照。

もし,ResultCodeがOPOS_E_EXTENDEDであれば、ResultCodeExtendedは次に示す値のいずれかに設定されます。

値	意味

OPOS_ECAT_CENTERERROR
承認機関（センター）からエラーが返されました。 詳細なエラーコードはCenterResultCodeに設定されています。

OPOS_ECAT_COMMANDERROR
CATに送信されたコマンドが間違っています。CATコントロールが正常に動作している限りは、このエラーが返されることはありません。

OPOS_ECAT_RESET	CATが処理中にCATのリセットキー（中断キー）等で処理が中断されました。

OPOS_ECAT_COMMUNICATIONERROR
CATと承認機関（センター）間で通信障害が発生しました。

OPOS_ECAT_DAILYLOGOVERFLOW
認証ログが大きすぎて格納できませんでした。 認証ログ取得は中断され、DailyLogプロパティの値は不定です。

OPOS_ECAT_DAILYLOGOVERFLOW
電子マネー決済を試みましたが、デバイスの取引ログが一杯なため、決済できませんでした。

OPOS_ECAT_DEFICIENT
残高が不足しているため、決済できませんでした。

OPOS_ECAT_OVERDEPOSIT
チャージ可能金額を超えるため、チャージできませんでした。

pErrorResponseによって指定される位置の内容は、OPOS_ER_RETRYのデフォルト値にプリセットされます。アプリケーションは、次に示す値の内の一つを設定します。

値	意味

OPOS_ER_RETRY	その非同期処理を再度試みます。 エラー状態は抜けます。

OPOS_ER_CLEAR	その他非同期処理を削除します。 エラー状態は抜けます。

説明	非同期でAuthorize系メソッドおよびAccessDailyLogメソッド実行時にエラーを察知し、CATコントロールの状態がエラー状態に移った時に通知します。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」

StatusUpdateEvent イベント				　　　　　　第1.9 版で更新

形式	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

Statusパラメータは、デバイスの状態が設定されます。

値	意味

CAT_LOGSTATUS_OK
取引ログは充分な空き容量があります。

CAT_LOGSTATUS_NEARFULL
取引ログはフルに近い状態です。

CAT_LOGSTATUS_FULL
取引ログは一杯です。

電源通知のStatusUpdateEventの値
	「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

説明	デバイスの状態が変化した時に通知されます。

CapLogStatusプロパティがTRUEの場合、取引ログの状態が通知されます。

参照	CapLogStatusプロパティ、LogStatusプロパティ

# 第22章
ポイントカード機

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.5 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.5 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.5 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.5 | String R | Open |
| Claimed | 1.5 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.5 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.5 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.5 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.5 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.5 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.5 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.5 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.5 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.5 | Long R | Open |
| State | 1.5 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.5 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.5 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.5 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.5 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.5 | String R | Open |
| DeviceName | 1.5 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapBold | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapCardEntranceSensor | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapCharacterSet | 1.5 | Long R | Open |
| CapCleanCard | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapClearPrint | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapDhigh | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapDwide | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapDwideDhigh | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapItalic | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapLeft90 | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapMapCaracterSet | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapPrint | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapPrintMode | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapRight90 | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapRotate180 | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapTracksToRead | 1.5 | Long R | Open |
| CapTracksToWrite | 1.5 | Long R | Open |
| CardState | 1.5 | Long R | Open |
| CharacterSet | 1.5 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| CharacterSetList | 1.5 | String R | Open |
| FontTypeFaceList | 1.5 | String R | Open |
| LineChars | 1.5 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| LineCharsList | 1.5 | Long R | Open |
| LineHeight | 1.5 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| LineSpacing | 1.5 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| LineWidth | 1.5 | Long R | Open,Claim,& Enable |
| MapCharacterSet | 1.7 | Boolean R/W | Open |
| MapMode | 1.5 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| MaxLine | 1.5 | Long R | Open,Claim,& Enable |
| PrintHeight | 1.5 | Long R | Open,Claim,& Enable |
| ReadState1 | 1.5 | Long R | Open |
| ReadState2 | 1.5 | Long R | Open |
| RecvLength1 | 1.5 | Long R | Open,Claim,& Enable |
| RecvLength2 | 1.5 | Long R | Open,Claim,& Enable |
| SidewaysMaxChars | 1.5 | Long R | Open |
| SidewaysMaxLines | 1.5 | Long R | Open |
| TracksToRead | 1.5 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| TracksToWrite | 1.5 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| Track1Data | 1.5 | String R | Open |
| Track2Data | 1.5 | String R | Open |
| Track3Data | 1.5 | String R | Open |
| Track4Data | 1.5 | String R | Open |
| Track5Data | 1.5 | String R | Open |
| Track6Data | 1.5 | String R | Open |
| WriteState1 | 1.5 | Long R | Open |
| WriteState2 | 1.5 | Long R | Open |
| Write1Data | 1.5 | String R/W | Open |
| Write2Data | 1.5 | String R/W | Open |
| Write3Data | 1.5 | String R/W | Open |
| Write4Data | 1.5 | String R/W | Open |
| Write5Data | 1.5 | String R/W | Open |
| Write6Data | 1.5 | String R/W | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.5 | 無し |
| Close | 1.5 | Open |
| ClaimDevice | 1.5 | Open |
| ReleaseDevice | 1.5 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.5 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.5 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1.5 | Open & Claim |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.5 | Open & Claim |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| BeginInsertion | 1.5 | Open, Claim,＆Enable |
| BeginRemoval | 1.5 | Open, Claime,＆Enable |
| CleanCard | 1.5 | Open, Claim,＆Enable |
| ClearPrintWrite | 1.5 | Open, Claim,＆Enable |
| EndInsertion | 1.5 | Open, Claim,＆Enable |
| EndRemoval | 1.5 | Open, Claim,＆Enable |
| PrintWrite | 1.5 | Open, Claim,＆Enable |
| RotatePrint | 1.5 | Open, Claim,＆Enable |
| ValidateData | 1.5 | Open, Claim,＆Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |
| DirectIOEvent | 1.5 | Open & Claim |
| ErrorEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |

## 概説

ポイントカード機コントロールのOLEプログラマティックIDは“OPOS.PointCardRW”です。

このデバイスは、第1.５版で追加されました。

#### 機能

ポイントカード機コントロールは次の機能を持っています。

磁気ストライプからコード化されたデータの読取と書込みが可能です。データはデバイスの機能に対応してトラック1から６までの読取と書込みができます。

磁気データは、デバイスにより指定されたデータフォーマットが読み込まれます。通常は、アスキーコードが使用されますが、フォーマットについては、各デバイスのマニュアルを参照してください。さらに、読込まれたデータは、各トラックに対応したプロパティに格納されます。

印字エリアを持たないタイプと、サーマル印字／消去機能を持つタイプをサポートします。印字方法は、デバイスの機能に依存します。

ポイントカード機は、カードの挿入と排出の機能を有します。

特別なセキュリティ機能は有りません。

#### モデル

ポイントカード機の一般的なモデルを示します。

磁気ストライプ面の読み込みは、カードが持つ全てのトラックに対して行います。読込まれたのデータの長さと結果をトラックに対応したプロパティにセットします。

ポイントカード機は、カード挿入処理において、イベント駆動入力の一般的な入力モデルに従います。また、印字エリアと磁気ストライプ面への書込み時には、一般的な出力モデルに従います。

#### 入力モデル

ポイントカード機コントロールは、Openメソッド、ClaimDeviceメソッドを実行し、DeviceEnabledをTRUEにすることで使用します。

アプリケーションがポイントカード機に、カードを挿入させたい場合、アプリケーションは、タイムアウト値と共にBeginInsertionメソッドを呼び出します。このメソッドにより、デバイスにポイントカードが挿入可能となります。タイムアウト値以内に、ポイントカードが挿入されるとコントロールは、正常終了を返します。

タイムアウトの設定値を過ぎても、ポイントカードがポイントカード機に挿入されない時、OPOSコントロールは、タイムアウトエラーをアプリケーションに返します。

タイムアウトエラー発生後もポイントカード機は、ポイントカードの挿入可能な状態を維持します。ポイントカード機の機能によって、カードの挿入を通知するものもありますが、アプリケーションは、ポイントカードの挿入を確認するため、再度BeginInsertionを実行します。

ポイントカードがポイントカード機に挿入されるか、挿入を中止する場合、アプリケーションはEndInsertionメソッドを呼び出します。

これによりポイントカード機は、ポイントカード機の読み込み状態を終了します。

ポイントカードがポイントカード機に存在していればカードデータの読込みが可能になります。アプリケーションがDataEventEnabledプロパティをTRUEに設定すると、DataEventがアプリケーションに通知されます。

入力データの読込み中または処理中に、コントロールにおいてエラーが発生した場合、ErrorEventが発行され、DataEventEnabledプロパティがTRUEならばアプリケーションに通知されます。

DataCountプロパティを参照することでコントロールによってキューイングされたデータイベント数が得られます。

キューイングされたすべての入力データは、ClearInputメソッドを呼び出す事で削除できます。

#### 出力モデル

カードにデータを書き込む場合はPrintWriteメソッドを呼び出します。データの書き込み処理は、デバイスの機能に依存します。PrintWriteメソッドの完了はOutputCompleteEventが通知されることで確認できます。

ポイントカードの処理が終了すると、アプリケーションはポイントカードを排出するため、BeginRemovalメソッドを、タイムアウトの設定値とともに呼び出します。ポイントカードが正常に排出され、排出口から抜き取られると、OPOSコントロールはOPOS_SUCCESSを戻します。ポイントカードが、排出口に残されている場合は、OPOS_E_TIMEOUTを戻します。OPOS_E_TIMEOUTの時、アプリケーションは再度BeginRemovalを実行しポイントカードの抜き取りを確認する必要があります。ポイントカードが排出されると、アプリケーションはEndRemovalメソッドを呼び出し、ポイントカード機の排出モードを終了させます。

ポイントカードへの書き込みは、非同期出力で行います。

PrintWrite：カードにデータの書き込みと印字を一括して行います。

アプリケーションはPrintWriteメソッドを呼び出して書込み処理を開始します。コントロールはこの書込み処理のリクエストをバッファリングし、リクエストの識別子をOutputIDプロパティに設定して、できる限り迅速にアプリケーションへ戻ります。デバイスがリクエストを正常に終了すると、コントロールは、OutputCompleteEventを通知します。このイベントのパラメータは完了したリクエストのOutputIDです。

PrintWriteメソッドはライトエラーなどのハードの問題によるエラーステータスは返しません。書込み処理のエラーは、ErrorEventによってのみ通知されます。次の場合にPrintWriteメソッドの戻り値にエラーステータスが返されます。ポイントカード機が排他アクセス権を獲得していない場合、デバイスが利用可能な状態でない場合、パラメータが不正である場合、要求がキューに追加できない場合です。最初の二つのケースはアプリケーションのエラーです。一方、最後のケースは重大なシステムリソースの例外です。

ポイントカード機コントロールは、非同期出力がFIFOで実行されることを保証しています。

ClearOutputメソッドを呼ぶことによって、ポイントカード機コントロールによってバッファリングされたすべての出力は削除されます。クリアした出力に対してOutputCompleteEventは通知されません。このメソッドは（可能ならば）処理中の出力も停止します。

#### ポイントカードシーケンス図

カードの挿入から排出までの処理を以下に示します。

PrintWriteメソッド以外の全てのメソッドが同期的に動作します。

アプリケーションが指定した時間内にカードが挿入されないと、Begininsertionメソッドに対してOPOS_E_TIMEOUTが返されます。アプリケーションは、カードの挿入を確認するため、再度Begininsertionメソッドを実行する必要が有ります。この時点で、挿入モードを中断するために、Endinsertionメソッドを実行する事も可能です。但し、ポイントカード機にカードが挿入されていないので、コントロールは常にOPOS_E_FAILUREを返します。

挿入口にセンサーを備える場合、排出処理が正常に終了した後に、アプリケーションが指定した時間内にカードが抜き取られないと、BeginRemovalメソッドに対してOPOS_E_TIMEOUTが返されます。アプリケーションは、挿入口からカードを取り出すメッセージを表示すると共に、BeginRemovalメソッドを再度実行し、カードの抜き取りを確認します。挿入口にセンサーがない場合は、排出処理が正常に終了するとOPOS_SUCCESSを返します。

#### 印字機能について

ポイントカード機の印字機能は、リライト式の印字機能を有するタイプをサポートします。

印字タイプはドットタイプとラインタイプをサポートします。CapPrintModeがTRUEの時、ドットタイプとして機能します。

印字データは、PrintWriteメソッドのDataにセットします。

倍角印字等の印字文字の修飾はポイントカード機の機能に依存します。

ドットタイプの印字方法は、印字開始位置を水平方向のHpositionと、垂直方向のVpositionにMapModeの単位でセットします。

ラインタイプは、ポイントカード機の機能によって印字します。

ドットタイプの印字開始位置の指定は、倍角文字を含む文字列の印字を行う場合に、通常のプリンタのようにプリンタのヘッドが移動する方向を考慮し、印字開始位置を倍角文字に合せて指定するものと、下図に示すように、印字する文字列に倍角文字が含まれることを考慮して、印字開始位置を指定するタイプや、MapMode単位の座標位置が挿入方向に対して常左角を基準値に固定しているタイプのものがあります。ポイントカードの印字機能は、各メーカーのデバイスの機能に依存します。

クリーニング機能

ポイントカード機のクリーニングは、ポイントカード機内の汚れによる読み込みエラーや書き込みエラーを防ぐなど、ポイントカード機を安定して稼動させるために必要な機能です。

クリーニングには、クリーニング専用のカードを使用します。クリーニングは、ポイントカード機内に挿入されたクリーニングカードが磁気ヘッドなどを数回往復することで行われます。

使用するクリーニングカードには、エタノールなどを使用する湿式タイプのものと乾式タイプのものが有ります。

ポイントカード機のクリーニング機能は、ポイントカード機で操作する機能として備えられるものと、上位機からのコマンドによりクリーニング操作を実行するものが有ります。

#### 磁気ストライプデータの初期化

ポイントカードの不正使用を防止するため、磁気ストライプ面の初期化を行う機能を有するポイントカード機が有ります。磁気ストライプ面の初期化には、次の方法があります。

スタートマーク、エンドマーク、ＬＲＣ等のすべてのデータを初期化する。

データエリアにアプリケーションが認識できるコードを書き込む。

スタートマークの直後にエンドマークを書き込むことでデータレングスを０にする。

ポイントカードの磁気ストライプ面の初期化は、デバイスの機能に依存します。

#### デバイスの共有

ポイントカード機は、下記のように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、デバイスの読み込みを始める前に、デバイスの排他アクセス権を獲得してイネーブルにしなければなりません。

使用上の詳細な必要条件は、「一覧」を参照してください。

## 印字データとエスケープシーケンス

全てのポイントカード機における印字機能のデフォルト文字設定は、少なくとも0x20から0x7FのASCII文字をサポートすると仮定されます。これは、スペース、数字、大文字、小文字、いくつかの特種な文字を含んでいます。もし、ポイントカード機の印字機能が小文字をサポートしていなければ、サービスオブジェクトは小文字を大文字に変換する事があります。

あらゆるエスケープシーケンスは、後ろに垂直バー（’|’）が続くエスケープ文字ESC（この値は10進法で27）で始まります。この後ろには、0またはより大きな数、小文字のアルファベットが続きます。エスケープシーケンスは、大文字のアルファベットで終わります。

ESC “|” で始まらないエスケープシーケンスは、ポイントカード機にパススルーされます。また、 ESC “|” で始まるがOPOSエスケープシーケンスに当てはまらないエスケープシーケンスも同様にポイントカード機にパススルーされます。

アプリケーションはValidateDataメソッドを呼び出す事によって、エスケープシーケンスやデータが、ポイントカード機の印字機能で実行されることができるか判断する事ができます。（いくつかのエスケープシーケンスは、同等なプロパティを使用することによって同じように判断できます。）

以下のエスケープシーケンスが定義されています。もし、エスケープシーケンスがポイントカード機の印字機能によってサポートされないオペレーションを指定すれば、そのエスケープシーケンスは無視されます。

（1）指定時のみ、動作するエスケープシーケンス　第1.7版で更新

| 名称 | データ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 埋め込みデータの送信 （欄外の備考を参照） | ESC ¦#E | “#E”に続く文字列は、一切変更されずにデバイスへ渡されます。’#’は、ASCII10進数の文字列で、このエスケープシーケンスに続く、そのままデバイスへ渡されるべき文字列のバイト数を指定します。 |

備考：このエスケープシーケンスは、第1.7以降でのみ利用可能です。

（2）印字中に、動作するエスケープシーケンス

明確に変更されるまで、その状態を保つ特徴があります。

| 名称 | データ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| フォントタイプ指定 | ESC ¦#fT | 以後のデータに対する新しいフォントタイプを選択します。文字’#’の値は、 0 = デフォルトフォントタイプ 1 = FontTypefaceListの最初のタイプを選択します。 2 = FontTypefaceListの2番目のタイプを選択します。 3以下も同様です。 |

（3）印字時に、動作するエスケープシーケンス

各印刷メソッドの終わりや、あるいはノーマルシーケンスによってリセットされる特徴があります。

| 名称 | データ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ボールド | ESC ¦bC | ボールド体または重ね打ちで印刷します。 |
| アンダーライン | ESC ¦#uC | アンダーラインと共に印刷します。文字’#’は、アンダーラインの太さ(MapModeの単位)を示すASCII10進数の文字列です。もし、’#’が省略されていれば、デフォルトの太さのアンダーラインが使用されます。 |
| イタリック | ESC ¦iC | イタリック体で印刷します。 |
| 反転文字 | ESC ¦rvC | 明暗を反対にして印刷します。 |
| 縦横1倍角 | ESC ¦1C | 通常の大きさで印刷します。 |
| 横倍角 | ESC ¦2C | 横倍角文字で印刷します。 |
| 縦倍角 | ESC ¦3C | 縦倍角文字で印刷します。 |
| 縦横倍角 | ESC ¦4C | 縦横倍角文字で印刷します。 |
| 横倍率 | ESC ¦#hC | 文字を横方向に拡大して印刷します。文字’#’は、横方向の拡大倍率を示すASCII10進数の文字列です。 |
| 縦倍率 | ESC ¦#vC | 文字を縦方向に拡大して印刷します。文字’#’は、縦方向の拡大倍率を示すASCII10進数の文字列です。 |
| 中央揃え | ESC ¦cA | 中心に以下のテキストを整列させます。 |
| 右寄せ | ESC ¦rA | 右に以下のテキストを整列させます。 |
| ノーマル | ESC ¦N | ポイントカード機の特徴を通常の状態に回復させます。 |

## プロパティ

CapBold プロパティ

形式	BOOL CapBold;

説明	TRUE：ポイントカード機はボールド印字属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapCardEntranceSensor プロパティ

形式	BOOL CapCardEntranceSensor;

説明	ポイントカード機の挿入口にセンサーが有り無しを示します。

TRUE：ポイントカード機は、挿入口センサーを有します。

FALSE：ポイントカード機はセンサーを有しません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapCharacterSet プロパティ

形式	LONG CapCharacterSet;

説明	ポイントカードに印刷可能な文字設定を示します。

このプロパティには、次に示す値の内の一つが入ります。

値		   意味

PCRW_CCS_ALPHA	文字設定は、大文字のアルファベットと、数値、空白、マイナス、ピリオドをサポートします。

PCRW_CCS_ASCII	文字設定は、0x20と0x7F間の全てのASCII文字をサポートします。

PCRW_CCS_KANA	文字設定は、コードページ932の一部をサポートします。それは、0xA1と0xDFの間の半角カタカナと、0x20と0x7F間の全てのASCII文字を含んでいますが、漢字は含まれていません。

PCRW_CCS_KANJI	文字設定は、コードページ932をサポートします。それは、0xA1と0xDFの間の半角カタカナ、0x20と0x7F間の全てのASCII文字をサポートします。また、JIS第一水準、JIS第二水準レベルで定義される文字のシフトJISコード文字をサポートします。

PCRW_CCS_UNICODE
	文字設定は、UNICODEをサポートします。

デフォルトの文字設定は、これらの範囲の上位集合を含みます。初めのCharacterSetプロパティは、付加的な情報のために調べられます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CharacterSetプロパティ

CapCleanCard プロパティ

形式	BOOL CapCleanCard;

説明	TRUE：上位機からのコマンドで磁気ヘッドなどのクリーニングを行う機能をサポートします。
FALSE：サポートしていません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapClearPrint プロパティ

形式	BOOL CapClearPrint;

説明	TRUE：範囲指定して印字エリアをクリアできる機能を有します。
FALSE：一括して印字エリアをクリアします。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapDhigh プロパティ

形式	BOOL CapDhigh;

説明	TRUE：ポイントカード機は縦倍角印字属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapDwide プロパティ

形式	BOOL CapDwide;

説明	TRUE：ポイントカード機は横倍角印字属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapDwideDhigh プロパティ

形式	BOOL CapDwideDhigh;

説明	TRUE：ポイントカード機は縦横倍角印字属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapItalic プロパティ

形式	BOOL CapItalic;

説明	TRUE：ポイントカード機はイタリック印字属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapLeft90 プロパティ

形式	BOOL CapLeft90;

説明	TRUE：ポイントカード機は左90度回転印字属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapMapCaracterSet プロパティ	第1.7版にて追加

形式	BOOL CapMapCharacterSet;

説明	印字の際にアプリケーションの文字を選択した文字セットにマップするサービスオブジェクトの機能を示します。
TRUE：サービスオブジェクトは文字をCharacterSetListプロパティに定義された文字セットにマッピングすることが可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CharacterSetプロパティ、MapCharacterSetプロパティ、 CharacterSetListプロパティ

CapPrint プロパティ

形式	BOOL CapPrint;

説明	TRUE：印字機能を有します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapPrintMode プロパティ

形式	BOOL CapPrintMode;

説明	TRUE：印字開始位置をMapModeの単位で指定可能です。
FALSE：指定できません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRight90 プロパティ

形式	BOOL CapRight90;

説明	TRUE：ポイントカード機は右90度回転印字属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapRotate180 プロパティ

形式	BOOL CapRotate180;

説明	TRUE：ポイントカード機は180度回転印字属性が可能です。
FALSE：不可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapTracksToRead プロパティ

形式	LONG CapTracksToRead;

説明	挿入されたポイントカードのアクセス可能な磁気トラックの番号を示します。アクセス可能なトラックはPCRW_TRACK1からPCRW_TRACK6で表します。

例えば、プロパティの値がPCRW_TRACK1のとき、トラック１へのアクセスが可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

値				意味

PCRW_TRACK1	Track1

PCRW_TRACK2	Track2

PCRW_TRACK3	Track3

PCRW_TRACK4	Track4

PCRW_TRACK5	Track5

PCRW_TRACK6	Track6

CapTracksToWrite プロパティ

形式	LONG CapTracksToWrite;

説明	PrintWriteメソッドでアクセス可能な磁気トラックの番号を示します。アクセス可能なトラックはPCRW_TRACK1からPCRW_TRACK6で表します。

例えば、プロパティーの値がPCRW_TRACK1のとき、トラック１へのアクセスが可能です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

値				意味

PCRW_TRACK1	Track1

PCRW_TRACK2	Track2

PCRW_TRACK3	Track3

PCRW_TRACK4	Track4

PCRW_TRACK5	Track5

PCRW_TRACK6	Track6

CardState プロパティ

形式	LONG CardState;

説明	このプロパティは、CapCardEntranceSensorプロパティがTrueの時、ポイントカード機の状態が設定されます。

値	意味

PCRW_STATE_NOCARD		カードなしあるいはセンサー無しのため位置不明

PCRW_STATE_REMAINING	挿入口カード残留

PCRW_STATE_INRW				装置内カードあり

CapCardEntranceSensorプロパティがFALSEの場合は常にPCRW_STATE_NOCARDがセットされます。

参照	CapCardEntranceSensorプロパティ

CharacterSet プロパティ   R/W

形式	LONG CharacterSet;

説明	文字の印字に用いるキャラクタを設定します。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

このプロパティには、次に示す値の内の一つが設定されます。

値	意味

Range 101 - 199	デバイス特有のキャラクタを設定します。コードページにもASCII、Windows ANSIにも当てはまりません。

Range 400 - 990	コードページを設定します。標準の内の一つと適合します。

PCRW_CS_UNICODE		UNICODEキャラクタを設定します。この定数値は、997です。

PCRW_CS_ASCII	ASCIIキャラクタを設定します。0x20と0x7Fの間のASCIIキャラクタをサポートします。この定数値は998です。

PCRW_CS_ANSI	PCRW_CS_WINDOWSと同じ値を持っています。

PCRW_CS_WINDOWS	Windows ANSIキャラクタを設定します。この定数値は999です。これは正確には、Windowsのコードページ1252と等しい。

Range 1000 and higher	Windowsのコードページ；標準値の一つと適合します。

このプロパティを使うための実装に依存する追加情報として「キャラクターセットのマッピング」を参照してください。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な値が使用されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CharacterSetListプロパティ

CharacterSetList プロパティ

形式 	BSTR CharacterSetList;

説明	キャラクタ設定番号の文字列。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。ASCII数字からなる番号設定の文字列はカンマによって区切られます。たとえば文字列が"101,850,999"で設定されれば、デバイス特有のキャラクタとコードぺージ850とWindows ANSI キャラクタがサポートされます。

参照	CharacterSetプロパティ

FontTypefaceList プロパティ

形式	BSTR FontTypefaceList;

説明	ポイントカード機によりサポートされるフォントやフォントタイプを指定する文字列です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。フォントまたはフォントタイプからなる文字列はカンマによって区切られます。アプリケーションは、フォントタイプ指定のエスケープシーケンス(ESC|#fT)を使うことにより、ポイントカード機に対するフォントまたはフォントタイプを選択します。文字”#”はリストの中のフォントまたはフォントタイプの番号(1、2など)に置き換わります。

日本では、このプロパティは｢明朝｣フォントと「ゴシック」フォントをしばしば含みます。その他のフォントやフォントタイプは、他の国でサポートされるかもしれません。

空文字列は、デフォルトのフォントタイプだけがサポートされていることを示します。

参照	「印字データとエスケープシーケンス」

LineChars プロパティ  R/W

形式 	LONG LineChars;

説明	ポイントカードの一行に印字される半角文字の文字数（行文字幅）です。

この値が、サポートされている行文字幅に変われば、文字幅はその指定された値に設定されます。正確な幅がサポートできない場合、サポートされている行文字幅の中で、指定された値より大きく、かつ最も近い値に設定されます。（例えば、文字数36をセットしてポイントカード機がライン毎に30あるいは40のいずれかの文字幅を印刷することができるならば、サービスオブジェクトは文字のサイズ「40」を選んで、それぞれのラインの上に最高36文字をプリントするべきです。）

もし、文字幅がサポートできなければ、エラーが返されます。（例えば、42をセットしてポイントカード機がライン毎に30あるいは40のいずれかのサイズの文字を印刷することができないならば、サービスオブジェクトはリクエストをサポートすることができません。）

LineCharsを設定することにより、LineWidth、LineHeight、LineSpacingも更新されるかもしれません。なぜなら、文字のピッチやフォントが変わるかもしれないからです。

LineCharsの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、ポイントカード機のデフォルトの行文字幅に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な行文字幅が指定されました。

参照	LineCharsListプロパティ

LineCharsList プロパティ

形式	BSTR LineCharsList;

説明	ポイントカードによりサポートされる行文字幅を含む文字列です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

文字列は、カンマによって分けられるASCII数字の設定から成ります。
たとえば、文字列が”32,36,40”ならば、ポイントカード機は、32文字、36文字、40文字の行幅をサポートします。

参照	LineCharsプロパティ

LineHeight プロパティ  R/W

形式 	LONG LineHeight;

説明	ポイントカード印刷の行の高さです。MapModeで定義された単位で表記します。

現在の文字の幅と一緒にサポートできる高さに変更されれば、その行の高さがこの値に設定されます。もし、正確な高さがサポートされていなければ、その高さは最も近似のサポートされている値に設定されます。

同一ラインに倍角文字がある場合は、デバイスの機能に依存します。

LineCharsが変わると、LineHeightは、選択された幅に対するデフォルトの行高さに更新されます。

LineHeightの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、ポイントカード機のデフォルトの行高さに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

LineSpacing プロパティ  R/W

形式 	LONG LineSpacing;

説明	半角文字の印刷行の高さを示します。すなわち、印字行の高さと行間スペースの高さの両方を加えたものです。本プロパティはMapModeで定義された単位で表記します。

ポイントカード機によってサポートされる行間に変更されれば、その行間はこの値に設定されます。もし、その行間がサポートされなければ、その行間は最も近似的にサポートされる値に設定されます。

LineCharsまたはLineHeightが変わると、LineSpacingは、選択された幅あるいは高さに対するデフォルトの行間に更新されます。

LineSpacingの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、ポイントカード機のデフォルトの行間に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

LineWidth プロパティ

形式 	LONG LineWidth;

説明	LineCharsの一行の幅です。CapPrintModeプロパティがTRUEならば、MapModeで定義された単位で表記します。

LineCharsを設定すると、LineWidthも更新されます。

LineWidthの値は、デバイスをイネーブルにした時に、ポイントカード機のデフォルトの行幅に初期化されます。

MapCaracterSet プロパティ　R/W	第1.7版にて追加

形式 	BOOL MapCharacterSet;

説明	TRUE：印字の際にサービスオブジェクトはアプリケーションから渡された文字をCharacterSetプロパティで選択された文字セットにマップします。
FALSE：マッピングはサポートされません。この場合、アプリケーションはCharacterSetプロパティで選択された文字セットへのマップを保証する必要があります。

CapMapCharacterSetプロパティがFALSEならば、このプロパティの値は常にFALSEです。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CharacterSetプロパティ、CapMapCharacterSetプロパティ

MapMode プロパティ  R/W

形式	LONG MapMode;

説明	ポイントカード機のマッピングモードを示します。マッピングモードは他のプロパティで使用されるラインの高さや行間を示すような尺度の単位を定義します。

以下のマップモードをサポートしています。

値	意味

PCRW_MM_DOTS	ポイントカード機のドット幅。この幅は、各ポイントカード機によって異なるかもしれません。1

PCRW_MM_TWIPS	1インチの1/1440。

PCRW_MM_ENGLISH	0.001インチ。

PCRW_MM_METRIC	0.01ミリメータ。

MapModeを設定すると、LineHeight、LineSpacing、LineWidth、も変化するかもしれません。

MapModeの値は、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に、PCRW_MM_DOTSに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正なマッピングモードが指定されました。

MaxLine プロパティ

形式 	LONG MaxLine;

説明	CapPrintModeプロパティがFALSEの時、MaxLineは、印字可能な最大ライン数を示します。

同一ラインに倍角文字がある場合は、デバイスの機能に依存します。

LineHeight、LineSpacingが変わると、MaxLineは、更新される場合もあります。

参照	LineHeightプロパティ

PrintHeight プロパティ

形式 	LONG PrintHeight;

説明	CapPrintModeプロパティがTRUEの時、デバイス固有の印字エリアを縦方向にMapMode単位の数で表します。

MapModeが変更されるとPrintHeightプロパティの値は変化します。

参照	MapModeプロパティ

ResultCodeExtended プロパティ

形式	LONG ResultCodeExtended;

説明	ResultCodeがOPOS_E_EXTENDEDの場合、このプロパティにデバイスクラスの説明で記述されているクラス固有のエラー情報値が設定されます。

ResultCodeが別の値の場合、サービスオブジェクトがSO固有の値をこのプロパティに設定できます。これらの値に意味があるのは、アプリケーションがSO固有の値を追加して処理する場合だけです。

値	    意味

OPOS_EPCRW_READ	リードエラー

OPOS_EPCRW_WRITE	ライトエラー

OPOS_EPCRW_JAM	カード詰まり

OPOS_EPCRW_MOTOR	搬送モーターエラー

OPOS_EPCRW_COVER	搬送路カバーオープン

OPOS_EPCRW_PRINTER	プリンターエラー

OPOS_EPCRW_RELEASE	カードが挿入口に残っています

OPOS_EPCRW_DISPLAY	表示器エラー

OPOS_EPCRW_NOCARD	リーダ内にカードがありません

ReadState1 プロパティ

形式	LONG ReadState1;

説明	４つのトラックに関する読取情報のLONG値を4分割して持っています。下の図はどのように ReadState1が分割されているかを示します。このプロパティは、DataEvent、ErrorEventを通知する直前に値がセットされます。このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

| 上位ワード | 下位ワード |
| --- | --- |
| 上位バイト | 下位バイト | 上位バイト | 下位バイト |
| トラック ４ | トラック 3 | トラック 2 | トラック 1 |

以下の値がセットされます。

値	    意味

OPOS_SUCCESS	正常に読み込まれました。または読み込み対象トラックでは有りません。

OPOS_EPCRW_START		スタートマークエラーです。

OPOS_EPCRW_END		エンドマークエラーです。

OPOS_EPCRW_PARITY	パリティーエラーです。

OPOS_EPCRW_ENCODE	エンコードが有りません。

OPOS_EPCRW_LRC			LRCエラーです。

OPOS_EPCRW_VERIFY	ベリファイエラーです。

OPOS_E_FAILURE			その他エラー

ReadState2 プロパティ

形式	LONG ReadState2;

説明	２つのトラックに関する読取情報のLONG値を4分割して持っています。下の図はどのように ReadState2が分割されているかを示します。このプロパティは、DataEvent、ErrorEventを通知する直前に値がセットされます。このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

| 上位ワード | 下位ワード |
| --- | --- |
| 上位バイト | 下位バイト | 上位バイト | 下位バイト |
| 未使用 | 未使用 | トラック 6 | トラック 5 |

以下の値がセットされます。

値	    意味

OPOS_SUCCESS	正常に読み込まれました。または読み込み対象トラックでは有りません。

OPOS_EPCRW_START		スタートマークエラーです。

OPOS_EPCRW_END		エンドマークエラーです。

OPOS_EPCRW_PARITY	パリティーエラーです。

OPOS_EPCRW_ENCODE	エンコードが有りません。

OPOS_EPCRW_LRC			LRCエラーです。

OPOS_EPCRW_VERIFY	ベリファイエラーです。

OPOS_E_FAILURE			その他エラー

RecvLength1 プロパティ

形式	LONG RecvLength１

説明	４つのトラックに関するバイト情報のLONG値を4分割して持っています。下の図はどのように RecvLength１が分割されているかを示します。

| 上位ワード | 下位ワード |
| --- | --- |
| 上位バイト | 下位バイト | 上位バイト | 下位バイト |
| トラック ４ | トラック 3 | トラック 2 | トラック 1 |

TrackstoReadで表される読み込み可能なトラックのデータが読み込まれます。読み込んだトラックの磁気データの長さが0なら、トラックのデータ読み込みはありません。これは、デバイスがそのトラックに対する読取りヘッドを単に持たない場合、磁気ストライプがSTX,ETX,LRCだけの場合、または、何らかのエラーによってデータの読み込みが出来なかった場合です。値が

1以上なら、対応するTrackxDataプロパティのデータ長を示します。

DataEventイベントが通知される直前に、操作されたポイントカードの磁気データは Track1Data、Track2Data、Track3DataとTrack4Dataプロパティに設定されます。

RecvLength2 プロパティ

形式	LONG RecvLength2

説明	トラック５とトラック６の２つのトラックに関するバイト情報のLONG値を4分割して持っています。下の図はどのように RecvLength2が分割されているかを示します。

| 上位ワード | 下位ワード |
| --- | --- |
| 上位バイト | 下位バイト | 上位バイト | 下位バイト |
| 未使用 | 未使用 | トラック 6 | トラック 5 |

TrackstoReadで表される読み込み可能なトラックのデータが読み込まれます。読み込んだトラックの磁気データの長さが0なら、トラックのデータ読み込みはありません。これは、デバイスがそのトラックに対する読み取りヘッドを単に持たない場合、磁気ストライプがSTX,ETX,LRCだけの場合、または、何らかのエラーによってデータの読み込みが出来なかった場合です。値が

1以上なら、対応するTrackxDataプロパティのデータ長を示します。

DataEventイベントが通知される直前に、操作されたポイントカードの磁気データはTrack5DataとTrack6Dataプロパティに設定されます。

SidewaysMaxChars プロパティ

形式	LONG SidewaysMaxChars;

説明	サイドウェイモード（左90度または右90度回転印刷）において、各行に印刷される半角文字の最大文字数です。

CapLeft90とCapRight90の両方がFALSEならば、SidewaysMaxCharsは0です。

LineHeightとLineSpacing、LineCharsプロパティを変えることにより、このプロパティは変わるかもしれません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	SidewaysMaxLinesプロパティ

SidewaysMaxLines プロパティ

形式	LONG SidewaysMaxLines;

説明	サイドウェイモード（左90度または右90度回転印刷）において、印刷される最大行数です。

CapLeft90とCapRight90の両方がFALSEならば、SidewaysMaxLinesは0です。

LineHeightとLineSpacing、LineCharsプロパティを変えることにより、このプロパティは変わるかもしれません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	SidewaysMaxCharsプロパティ

TracksToRead プロパティ R/W

形式	LONG TracksToRead;

説明	CapTrackToReadで表される読込み可能なトラックへの読込み位置を指定します。このプロパティで指定された内容に沿ってRecvLengthXプロパティに値がセットされます。読込みを行うトラックは、PCRW_TRACK1からPCRW_TRACK6で表します。CapTrackToRead の値が、PCRW_TRACK1と PCRW_TRACK2とPCRW_TRACK3の論理和で表されるとき、トラック１、トラック2、トラック3へ書込みが行われます。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルした時に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時に、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_BUSY	出力中で実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。読込み出来ないトラックを指定しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapTrackToReadプロパティ

TracksToWrite プロパティ R/W

形式	LONG TracksToWrite;

説明	CapTrackToWriteで表される書込み可能なトラックへの書込み位置を指定します。このプロパティで指定された内容に沿ってPrintWriteメソッドで実際に書込みが行われます。書込みを行うトラックは、PCRW_TRACK1からPCRW_TRACK6で表します。CapTrackToWrite の値が、PCRW_TRACK1と PCRW_TRACK2とPCRW_TRACK3の論理和で表されるとき、トラック１、トラック2、トラック3へ書込みが行われます。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルした時に初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時に、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_BUSY	出力中で実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。書込み出来ないトラックを指定しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapTrackToWriteプロパティ、PrintWriteメソッド

Track1Data プロパティ

形式	BSTR Track1Data;

説明	ポイントカードのトラック1の内容、あるいは空の文字列です。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないトラックデータが入ります。

空の文字列は、トラックがアクセス可能でなかったことを示します。

Track2Data プロパティ

形式	BSTR Track2Data;

説明	ポイントカードのトラック2の内容、あるいは空の文字列です。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないトラックデータが入ります。

空の文字列は、トラックがアクセス可能でなかったことを示します。

Track3Data プロパティ

形式	BSTR Track3Data;

説明	ポイントカードのトラック3の内容、あるいは空の文字列です。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないトラックデータが入ります。

空の文字列は、トラックがアクセス可能でなかったことを示します。

Track4Data プロパティ

形式	BSTR Track4Data;

説明	ポイントカードのトラック4の内容、あるいは空の文字列です。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないトラックデータが入ります。

空の文字列は、トラックがアクセス可能でなかったことを示します。

Track5Data プロパティ

形式	BSTR Track5Data;

説明	ポイントカードのトラック5の内容、あるいは空の文字列です。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないトラックデータが入ります。

空の文字列は、トラックがアクセス可能でなかったことを示します。

Track6Data プロパティ

形式	BSTR Track6Data;

説明	ポイントカードのトラック6の内容、あるいは空の文字列です。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないトラックデータが入ります。

空の文字列は、トラックがアクセス可能でなかったことを示します。

WriteState1 プロパティ

形式	LONG WriteState１

説明	４つのトラックに関する書込み情報のLONG値を4分割して持っています。下の図はどのように WriteState１が分割されているかを示します。このプロパティは、ErrorEventを通知する直前に値がセットされます。

| 上位ワード | 下位ワード |
| --- | --- |
| 上位バイト | 下位バイト | 上位バイト | 下位バイト |
| トラック ４ | トラック 3 | トラック 2 | トラック 1 |

以下の値がセットされます。

値	    意味

OPOS_SUCCESS	正常に書き込まれました。または、書込み対象トラックでは有りません。

OPOS_EPCRW_START		スタートマークエラーです。

OPOS_EPCRW_END		エンドマークエラーです。

OPOS_EPCRW_PARITY	パリティーエラーです。

OPOS_EPCRW_ENCODE	エンコードが有りません。

OPOS_EPCRW_LRC			LRCエラーです。

OPOS_EPCRW_VERIFY	ベリファイエラーです。

OPOS_E_FAILURE			その他エラー

WriteState2 プロパティ

形式	LONG WriteState2

説明	２つのトラックに関する読取情報のLONG値を4分割して持っています。下の図はどのように WriteState2が分割されているかを示します。このプロパティは、ErrorEventを通知する直前に値がセットされます。

| 上位ワード | 下位ワード |
| --- | --- |
| 上位バイト | 下位バイト | 上位バイト | 下位バイト |
| 未使用 | 未使用 | トラック 6 | トラック 5 |

以下の値がセットされます。

値	    意味

OPOS_SUCCESS	正常に書き込まれました。または、書込み対象トラックでは有りません。

OPOS_EPCRW_START		スタートマークエラーです。

OPOS_EPCRW_END		エンドマークエラーです。

OPOS_EPCRW_PARITY	パリティーエラーです。

OPOS_EPCRW_ENCODE	エンコードが有りません。

OPOS_EPCRW_LRC			LRCエラーです。

OPOS_EPCRW_VERIFY	ベリファイエラーです。

OPOS_E_FAILURE			その他エラー

Write1Data プロパティ

形式	BSTR Write1Data;

説明	PrintWriteメソッドにて書き込むポイントカード機のトラック１のライトデータを設定します。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないデータをセットします。

Write2Data プロパティ

形式	BSTR Write2Data;

説明	PrintWriteメソッドにて書き込むポイントカード機のトラック２のライトデータを設定します。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないデータをセットします。

Write3Data プロパティ

形式	BSTR Write3Data;

説明	PrintWriteメソッドにて書き込むポイントカード機のトラック３のライトデータを設定します。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないデータをセットします。

Write4Data プロパティ

形式	BSTR Write4Data;

説明	PrintWriteメソッドにて書き込むポイントカード機のトラック４のライトデータを設定します。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないデータをセットします。

Write5Data プロパティ

形式	BSTR Write5Data;

説明	PrintWriteメソッドにて書き込むポイントカード機のトラック５のライトデータを設定します。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないデータをセットします。

Write6Data プロパティ

形式	BSTR Write6Data;

説明	PrintWriteメソッドにて書き込むポイントカード機のトラック６のライトデータを設定します。

このプロパティには、開始符号と終了符号を含まないデータをセットします。

## メソッド

BeginInsertion メソッド

形式	LONG BeginInsertion (LONG Timeout);

このメソッドは、Timeoutパラメータにミリ秒単位で設定された値の間、デバイスの処理を待ちます。パラメータ値が0の場合、このメソッドはデバイスをポイントカード挿入モードにし、即時に適切なステータスを戻します。OPOS_FOREVER（-1）の場合、このメソッドはデバイスをポイントカード挿入モードにし、ポイントカードが挿入されるかエラーが発生するまで待ちます。

説明	ポイントカードの取り込みを開始する時に呼び出します。

呼び出されると、デバイスをポイントカード取り込みモードにし、ポイントカード受け取りの準備をします。ポイントカード取り込み処理のため、このメソッドは、EndInsertionメソッドとセットで呼び出します。

もしポイントカード機デバイスを取り込みモードに設定できなければ、アプリケーションにエラーが返されます。それ以外の場合、コントロールは次のいずれかの状況まで取り込み状況をモニターします。

ポイントカードの取り込みに成功した場合：

この場合、ポイントカード機コントロールはOPOS_SUCCESSを返します。

Timeoutパラメータに設定したミリ秒単位の値が経過するまでに、ポイントカードが取り込まれない場合やエラーがポイントカード機デバイスから報告された場合：

この場合、ポイントカード機コントロールは、OPOS_E_TIMEOUTか他のエラーを返します。ただし、ポイントカード機デバイスは、デバイスの動作確認メカニズムを変えずに、アプリケーションがユーザとの対話処理やBeginInsertionメソッドを再発行できるよう取り込みモードを維持します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが正常に挿入されました。

OPOS_E_BUSY	出力中で実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeout値が指定されました。

OPOS_E_TIMEOUT	ポイントカードが適切に挿入されずに、設定されたタイムアウト値が経過しました。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	EndInsertionメソッド、BeginRemovalメソッド、EndRemovalメソッド

BeginRemoval メソッド

形式	LONG BeginRemoval (LONG Timeout);

このメソッドは、Timeoutパラメータにミリ秒単位で設定された値の間、デバイスの処理を待ちます。パラメータ値が0の場合、このメソッドは、ポイントカードの排出を実行し、即時に適切なステータスを戻します。OPOS_FOREVER（-1）の場合、このメソッドは、ポイントカードが排出され、挿入口から抜き取られるかエラーが発生するまで待ちます。

説明	ポイントカードの排出処理をする時に呼び出します。

このメソッドが呼び出されると、ポイントカード機をポイントカード排出モードにし、ポイントカードを排出します。

挿入口にセンサーを有するタイプは、カードがポイントカード機から抜き取られることで、正常終了し、センサーを有しないタイプは、排出処理が実行されることで、正常終了します。

このメソッドは、EndRemovalメソッドとセットで呼び出します。

もしポイントカード機デバイスを排出モードに設定できなければ、アプリケーションにエラーが返されます。それ以外の場合、コントロールは次のいずれかの状況まで排出状況をモニターします。

ポイントカードの排出成功した場合：

この場合、ポイントカード機コントロールは、OPOS_SUCCESSを返します。

Timeoutパラメータに設定したミリ秒単位の値が経過するまでポイントカードが排出されない場合やエラーがポイントカード機デバイスから報告された場合：

ポイントカード機コントロールは、OPOS_E_TIMEOUTか他のエラーを返します。ただし、ポイントカード機デバイスは、デバイスの動作確認メカニズムを変えずに、アプリケーションがユーザとの対話処理やBeginRemovalメソッドを再発行できるよう排出モードを維持します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが抜き取られました。

OPOS_E_BUSY	出力中で実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeout値が指定されました。

OPOS_E_TIMEOUT	ポイントカードが適切に排出されずに、設定されたタイムアウト値が経過しました。CapCardEntranceSensorがTRUEの場合は、CardState詳細情報がセットされます。

OPOS_E_EXTENDED  内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapCardEntranceSensorﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ、CardStateﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ、BeginInsertionメソッド、EndInsertionメソッド、EndRemovalメソッド

CleanCard メソッド

形式	LONG CleanCard;

説明	ポイントカード機のクリーニングを行います。このメソッドは、CapCleanCardプロパティがTRUEの時、ポイントカード機のクリーニングを実行します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に実行されました。

OPOS_E_ILLEGAL	クリーニングの機能が有りません。

OPOS_E_EXTENDED		内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapClearningプロパティ

ClearPrintWrite メソッド

形式	LONG ClearPrintWrite (LONG Kind, LONG Hposition, LONG Vposition，LONG Width、 LONG Ｈeight);

パラメータ	説明

Kind	消し込みを行う機能を指定します。	      1：印字面  2：磁気面  3：印字面＋磁気面

Hposition	水平方向の消去開始位置をMapModeの単位で指定します。CapClearPrintプロパティがTRUEの時この値は、有効に機能します。

Vposition	垂直方向の消去開始位置をMapModeの単位で指定します。CapClearPrintプロパティがTRUEの時この値は、有効に機能します。

Width	消し込みを行う幅を指定します。CapClearPrintプロパティがTRUEの時この値は、有効に機能します。

Height	消し込みを行う高さを指定します。CapClearPrintプロパティがTRUEの時この値は、有効に機能します。

説明	ポイントカード機の印字のクリアと磁気ストライプのデータをクリアします。

このメソッドは、CapPrintメソッドがTRUEでCapClearPrintプロパティがTRUEの時、クリアする印字面の範囲指定が有効に機能します。パラメータHposition,Vposition,Width,Heightの値がそれぞれ０，０，－１、－１の時は、印字面の全面クリアを行います。

磁気面の初期化は、デバイスの機能に依存します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なパラメータ値がセットされました。

OPOS_E_BUSY	他の処理が処理中です。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapClearPrintプロパティ、CapPrintプロパティ

EndInsertion メソッド

形式	LONG EndInsertion ();

説明	ポイントカードの取り込み終了のため呼び出します。

呼び出されると、ポイントカード機はポイントカード取り込みモードを終了します。ポイントカードがデバイスに正しく感知されると、OPOS_SUCCESSがアプリケーションに返されます。ポイントカードが挿入されていない場合、常にOPOS_EPCRW_NOCARDが拡張エラーステータスとして戻ります。

このメソッドは、ポイントカード取り込み処理のためBeginInsertionメソッドとセットで呼び出します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが正常に取り込まれました。

OPOS_E_ILLEGAL	ポイントカード機がポイントカード取り込みモードではありません。

OPOS_E_FAILURE	ポイントカード機にカードが入っていません。

OPOS_E_EXTENDED  内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BeginInsertionメソッド、BeginRemovalメソッド、EndRemovalメソッド

EndRemoval メソッド

形式	LONG EndRemoval ();

説明	ポイントカードの排出終了のため呼び出します。

呼び出されると、ポイントカード機はポイントカード排出モードを終了します。ポイントカードがデバイスに感知されないと、OPOS_SUCCESSがアプリケーションに返されます。ポイントカードが残っている場合、OPOS_E_EXTENDEDエラーが戻され、ResultCodeExtendedプロパティにOPOS_EPCRW_RELEASEがセットされます。

このメソッドは、ポイントカード排出処理のため、BeginRemovalメソッドとセットで呼び出します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが正常に排出されました。

OPOS_E_ILLEGAL	ポイントカード機はポイントカード排出モードではありません。

OPOS_E_FAILURE	ポイントカード機にカードが残っています。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BeginInsertionメソッド、EndInsertionメソッド、BeginRemovalメソッド

PrintWrite メソッド

形式	LONG PrintWrite (LONG Kind, LONG Hposition, LONG Vposition, BSTR Data);

パラメータ	説明

Kind	カードに書き込むデータを指定します。      1：Print  2：Write  3：Print+Write

Hposition	水平方向の印字開始位置をMapModeの単位で指定します。CapPrintModeプロパティがTRUEの時この値は、有効に機能します。

Vposition	垂直方向の印字開始位置をMapModeの単位で指定します。CapPrintModeプロパティがTRUEの時この値は、有効に機能します。

Data	印字データを設定します。印字データはポイントカード機の機能に依存します。

詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	CapPrintプロパティがTRUEのとき、セットされた印字データをポイントカードに印字します。

ポイントカードにWrite１DataからWrite6Dataにセットされた値をTracksToWriteプロパティに従って磁気データの書込みと印字を行います。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なパラメータ値がセットされました。

OPOS_E_BUSY	他の処理が処理中です。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapTracksToWrite, CapPrint,CapPrintMode,

WriteXData,TracksToWriteプロパティ

RotatePrint メソッド

形式 	LONG	RotatePrint (LONG	Rotation);

パラメータ	説明

Rotation  	回転方向。下記の値を参照。

デバイス固有の値を０度とします。

値	意味

PCRW_RP_RIGHT90			右に90度回転（時計回りに）。

PCRW_RP_LEFT90			左に90度回転（時計と反対回りに）。

PCRW_RP_ROTATE180	180度回転、つまり、倒立印字。

PCRW _RP_NORMAL			回転モードの終了

説明	回転印刷モードの開始と終了。

各デバイス固有の印字方向を０度として、回転する方向を指定します。

RotatePrintメソッドは、リライト式の印字エリアの回転方向を指定します。PrintWriteメソッドを実行すると、印字エリアに指定した方向に回転した印字データが印字されます。RotatePrintがRotationパラメータをPCRW_RP_NORMALに設定して呼ぶ事で、回転モードは解除されます。

回転モードを変えることは、リライト式の印字エリアの行高さや行間、行幅、他の長さも変えるかもしれません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	回転をサポートしていません。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended の項目を参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	「印字データとエスケープシーケンス」

ValidateData メソッド

形式	LONG ValidateData(BSTR Data);

パラメータ	説明

Data	判定されるデータ。印刷可能データとエスケープシーケンスを含みます。

引数値のDataは、BinaryConversionの値によって定義されます。

説明	PrintWriteメソッドを呼び出す前に、リライト式の印字エリアにとって、おそらく一つ以上のエスケープシーケンスを含むデータシーケンスが、有効か否かを判定する時に呼び出します。

このメソッドは、全く印刷しませんが、リライト式の印字エリアの能力を判定するために使用されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	データは有効です。

OPOS_E_ILLEGAL	一つ以上のエスケープシーケンスが範囲外です。しかし、コントロールは有効な選択肢を選ぶことができます。

OPOS_E_FAILURE	一つ以上のエスケープシーケンスがサポートされていません。選ぶことのできる選択肢はありません。

OPOS_E_ILLEGALが返されるケースは、

エスケープシーケンス						状況

アンダーライン	太さ’#’は正確にサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

網掛け文字	パーセンテージ’#’は正確にサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

横倍率	倍率’#’はサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

縦倍率	倍率’#’はサポートされていません。コントロールはサポートされている最も近い値を選択します。

OPOS_E_FAILUREが返されるケースは、

エスケープシーケンス							状況

(一般)		エスケープシーケンスの書式が無効です。

フォントタイプ指定	フォント番号’#’がサポートされていません。

ボールド	サポートされていません。

アンダーライン	サポートされていません。

イタリック	サポートされていません。

反転文字	サポートされていません。

縦横1倍角	サポートされていません。

横倍角	サポートされていません。

縦倍角	サポートされていません。

縦横倍角	サポートされていません。

参照	「印字データとエスケープシーケンス」

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

説明	デバイスからアプリケーションに、入力データを送るために通知されます。このイベントが通知される前に、ポイントカード機からの応答データが各プロパティに設定されます。

ErrorEventイベント

形式      void ErrorEvent(LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,

LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントが生じた原因を示すコードです。値についてはResultCodeの項を参照してください。

ResultCodeExtended	エラーイベントが生じた原因を示す拡張コードです。値についてはResultCodeExtendedの項を参照してください。

ErrorLocus	エラーの位置です。下記の値を参照してください。

pErrorResponse	エラーイベント応答のポインタです。下記の値を参照してください。

ErrorLocusパラメータの値は次のいずれかです。

値	意味

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA
	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しましたが、すでにバッファリングされたデータの一部は利用できます。

pErrorResponseパラメータが示す位置にある内容は、ErrorLocusに基づいてデフォルト値があらかじめ設定されています。アプリケーションはその値を以下のいずれかに変更できます。

値	意味

OPOS_ER_CLEAR	バッファリングされている入力データをクリアし、エラー状態は解除されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合だけ使用します。エラーを容認し、コントロールに処理の継続を指示するものです。
コントロールはエラー状態のままですが、DataEventEnabledプロパティの設定値に従って、別なDataEventが通知されます。
すべての入力がイベント処理された後、DataEventEnabledプロパティが、再びTRUEに設定されたとき、ErrorEventでOPOS_EL_INPUTが通知されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルトです。

説明	磁気ストライプデータの読み込みと書込みにおいて、磁気ストライプデータにエラーがある場合、イベントが発行されます。

正しいアプリケーションシーケンシングが行われるよう、DataEventEnabledプロパティがTRUEになるまで、入力エラー及び出力のイベントは通知されません。

カード挿入において、TracksToReadプロパティで示される読み込可能な磁気データのいずれかのトラックに異常がある場合、ErrorEventを通知する直前に、異常が有ったトラックのReadStateXプロパティにエラー情報がセットされ、TrackLengthXプロパティには、読み込みデータ長０がセットされ、TrackXDataプロパティには空の文字列がセットされます。

PrintWriteメソッドの実行時、書込みトラックのいずれかに異常がある場合、WriteStateXプロパティに異常が有ったトラックのエラー情報が、ErrorEventを通知する直前にセットされます。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」、ReadStateXプロパティ、TrackLengthXプロパティ、TrackXDataプロパティ、WriteStateXプロパティ

StatusUpdateEventイベント

形式      void StatusUpdateEvent(LONG Status);

説明	挿入口にセンサーを有するポイントカード機は、ポイントカードが挿入口にセットされると、StatusUpdateEventが通知されます。CapCardEntranceSensorがFALSEならば、デバイスは、状態を通知する機能をサポートしないので、このイベントは、カードの挿入状態の変化をアプリケーションへ通知することはない。

値			意味

PCRW_SUE_NOCARD	カードがリーダ内に存在しないか、カードリーダにカードをセンスするセンサーがない

PCRW_SUE_REMAINING	挿入口にカードがあります。

PCRW_SUE_INRW	カードリーダ内にカードがあります。

電源状態通知のStatusUpdateEventの値
「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

# 第23章
パワーマネージメント

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.5 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.5 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.5 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.5 | String R | Open |
| Claimed | 1.5 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.5 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.5 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.5 | Boolean R/W | Open |
| FreezeEvents | 1.5 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.5 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.5 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.5 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.5 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.5 | Long R | Open |
| State | 1.5 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.5 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.5 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.5 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.5 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.5 | String R | Open |
| DeviceName | 1.5 | String R | Open |

プロパティ (続き)

| 専用 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| BatteryCapacityRemaining | 1.9 | Long R | Open |
| BatteryCriticallyLowThreshold | 1.9 | Long R/W | Open |
| BatteryLowThreshold | 1.9 | Long R/W | Open |
| CapBatteryCapacityRemaining | 1.9 | Long R/W | Open |
| CapFanAlarm | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapHeatAlarm | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapQuickCharge | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapRestartPOS | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapShutdownPOS | 1.5 | Boolean R | Open |
| CapStandbyPOS | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapSuspendPOS | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUPSChargeState | 1.5 | Long R | Open |
| CapVariableBatteryCriticallyLowThreshold | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapVariableBatteryLowThreshold | 1.9 | Boolean R | Open |
| EnforcedShutdownDelayTime | 1.5 | Long R/W | Open |
| PowerFailDelayTime | 1.5 | Long R | Open |
| PowerSource | 1.9 | Long R | Open |
| QuickChargeMode | 1.5 | Boolean R | Open |
| QuickChargeTime | 1.5 | Long R | Open |
| UPSChargeState | 1.5 | Long R | Open & Enable |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.5 | 無し |
| Close | 1.5 | Open |
| ClaimDevice | 1.5 | Open |
| ReleaseDevice | 1.5 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.5 | Open & Enable |
| ClearInput | 1.5 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.5 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.5 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open & Enable |
| 専用 |  |  |
| RestartPOS | 1.9 | Open & Enable |
| ShutdownPOS | 1.5 | Open & Enable |
| StandbyPOS | 1.9 | Open & Enable |
| SuspendPOS | 1.9 | Open & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.5 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.5 | Open, |
| ErrorEvent | 1.5 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.5 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.5 | Open & Enable |

## 概説

パワーマネージメントコントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.POSPower”です。

このデバイスは、第1.5 版で追加され第1.9 版で更新されています。

#### 機能

パワーマネージメントコントロールは次の機能を持っています。

システムをシャットダウンするコマンドのサポート。

システムを再起動するコマンドのサポート

システムをサスペンドするコマンドのサポート

システムがスタンバイに移行するためのコマンドのサポート

OS及びH/Wによって制御される電源管理機構の制御機能。

電源断が発生したことをアプリケーションへ通知する機能。

電池の状態をアプリケーションに通知する機能

UPSの充電状態の変化をアプリケーションへ通知する機能。

CPUの温度警告をアプリケーションに通知する機能。

CPUのファン停止をアプリケーションに通知する機能。

OSによる強制シャットダウンが実行されたことを通知する機能。

アプリケーションにてデータをセーブ（ローカルまたは、サーバへの転送）した後、POSターミナルをシャットダウンする機能。

シャットダウンの開始をアプリケーションに通知する機能。

#### モデル										第1.9 版で更新

一般的なモデルは、第１．３版で追加された、各デバイス毎の電源通知モデルをベースにしています。電源通知に関する共通プロパティー及び共通イベントが有効になります。各プロパティ及びイベントの値はPOSターミナル本体の電源状態が設定されます。

POSターミナル本体の電源状態として次の３つがあります。

- ONLINE：POSターミナルの電源が供給され、いつでも使用できる状態です 。「使用可能」状態を示します。

- OFF：POSターミナルが電源オフまたは、電源が供給されていない状態です POSターミナルはバッテリーで動作しています。                     「電源断」状態です。

- OFFLINE：POSターミナルは電源オン状態ではあるが、省電力モードで動作している状態です。「ONLINE」モードに切り替えるためには、ボタンやキーボード等の操作を行なう必要があります。

上記の電源状態を更新するためには、デバイスをオープンしPowerNotifyプロパティをOPOS_PN_ENABLEDに設定する必要があります。

POSが「電源断」状態の時（すなわち［OFF］モードにある時）最後のアプリケーションがパワーマネージメントをクローズするかもしくは、EnforcedShutdownDelayTimeプロパティに設定されている時間が経過すると、自動的にシャットダウン処理が実行されます。

ShutdownPOSメソッドを実行すると、電源状態に関係なくシャットダウが行われます。

第1.9版以降

バッテリー電源供給のデバイスが追加されました。バッテリーレベルと電源を報告するプロパティが追加されたことに伴い、ローとクリティカルローのバッテリーレベルを設定することが可能であるかを示すプロパティが追加されます。また、パワーマネージメントデバイスには、スタンバイやサスペンド状態に移行させる要求を発行できるか、もしくはその要求に応答できるかを示す機能が含まれます。このモデルは、APMやACPIのようなパワーマネージメントモデルの複製を試みているのではありませんが、デバイスの提供者にきめ細かな実装を可能にします。通常、サスペンド状態はスタンバイ状態よりも電力を消費せず、さらにスタンバイ状態は電源オン状態よりも少ない消費電力です。他の電源モデルの状態とどのように対応するかの目安を以下の表で示します。

| State | ACPI | APM | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| On | S0 | ON | 電源が入って動作状態 |
| Standby | S1 | SUSPEND | ディスプレイとHDがOFFでRAMとCPU,ファンは通電中 |
| Suspend | S3 | SUSPEND | RAMのみに通電 |
| Off | S5 | OFF | 完全に電源オフ |

#### デバイス共有

パワーマネージメントは共有可能なデバイスです。

デバイスを共有する際のルールは以下のとおりです。

デバイスをオープンしイネーブルにすると、アプリケーションはすべてのプロパティ、メソッド及びイベントを使用することができます。

複数のアプリケーションがデバイスをオープンしイネーブルにすると、それらすべてのアプリケーションはプロパティとメソッドを扱うことができます。またステータスアップデートイべントはそれら全てのアプリケーションに通知されます。

あるアプリケーションがデバイスの排他アクセス権を獲得すると、そのアプリケーションのみがShutDownPOSメソッドを呼び出すことができます。これによってある程度のセキュリティが保証されます。例えばメインとなるPOSアプリケーションが起動時にデバイスの排他アクセス権を獲得すると、ShutDownPOSメソッドの制御はこのアプリケーションのみに限られます。

使用上の必要条件については、「一覧」を参照してください。

## プロパティ

BatteryCapacityRemaining プロパティ								第1.9 版で追加

形式	LONG BatteryCapacityRemaining ;

説明	電池の残容量を０％から１００％の値で示します。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

参照	CapBatteryCapacityRemainingプロパティ

BatteryCriticallyLowThreshold プロパティ						第1.9 版で追加

形式	LONG BatteryCriticallyLowShereshold;

説明	ゼロ以外ならば、PWR_SUE_BAT_CRITTICALのStatusUpdateEventが発生する閾値をこのプロパティに保持します。１から９９の値が残容量の比率で表されます。この値が０なら、バッテリークリティカルローの報告が末サポートであるかディセーブルであることを示します。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかが ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な値が使用されました。

参照	CapVariableBatteryCriticallyLowThresholdプロパティ, StatusUpdateEventイベント

BatteryLowThreshold プロパティ								第1.9 版で追加

形式	LONG BatteryLowThreshold ;

説明	ゼロ以外ならば、PWR_SUE_BAT_LOWのStatusUpdateEventが発生する閾値をこのプロパティに保持します。１から９９の値の残容量が比率で表されます。この値が０なら、バッテリーローの報告が未サポートであるかディセーブルであることを示します。もしバッテリーローの閾値が変更可能なら、１から９９の範囲で値を設定すれば、その値が閾値として設定されます。０の値が設定されると、バッテリーローの報告はディセーブルされます。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかが ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な値が使用されました。

参照	CapVariableBatteryCriticallyLowThresholdプロパティ, StatusUpdateEventイベント

CapBatteryCapacityRemaining プロパティ				第1.9 版で追加

形式	BOOL CapBatteryCapacityRemaining ;

説明	TRUE：デバイスは電池残容量を通知する機能を有します。

FALSE：上記機能をサポートしません。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

参照	BatteryCapacityRemainingプロパティ

CapFanAlarm プロパティ

形式	BOOL CapFanAlarm ;

説明	TRUE：CPUのファンが停止していことを検知することが可能です。

FALSE：上記機能をサポートしません。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

CapHeatAlarm プロパティ

形式	BOOL CapHeatAlarm ;

説明	TRUE：CPUが高温状態で動作していることを検知することが可能です。

FALSE：上記機能をサポートしません。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

CapQuickCharg プロパティ

形式	BOOL CapQuickCharge ;

説明	TRUE：急速充電モードでのバッテリ充電をサポートしています。

FALSE：上記機能をサポートしません。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

参照	QuickChargeModeプロパティ、QuickChargeTimeプロパティ

CapRestartPOS プロパティ								第1.9 版で追加

形式	BOOL CapRestartPOS ;

説明	TRUE：デバイスはPOSを再起動する機能を有します。

FALSE：上記機能をサポートしません。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

参照	BatteryCapacityRemainingプロパティ

CapShutdownPOSプロパティ

形式	BOOL CapShutdownPOS ;

説明	TRUE：シャットダウン機能をサポートします。

FALSE：上記機能をサポートしません。

参照	ShutdownPOS メソッド

CapStandbyPOS プロパティ								第1.9 版で追加

形式	BOOL CapStabdbyPOS ;

説明	TRUE：デバイスはPOSをスタンバイ状態に移行する事を要求することが可能です。

FALSE：上記機能をサポートしません。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

参照	BatteryCapacityRemainingプロパティ

CapSuspendPOS プロパティ								第1.9 版で追加

形式	BOOL CapSuspendPOS ;

説明	TRUE：デバイスはPOSをサスペンド状態に移行する事を要求することが可能です。

FALSE：上記機能をサポートしません。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

参照	BatteryCapacityRemainingプロパティ

CapUPSChargeStateプロパティ

形式	LONG CapUPSChargeState ;

説明	UPSが通知可能な充電状態を示します。
以下の値の論理和が設定されます。

値	  意味

PWR_UPS_FULL	ニアフル充電状態の通知が可能です。

PWR_UPS_WARNING	約５０％充電状態の通知が可能です。

PWR_UPS_LOW	ニアエンプティーの通知が可能です。

PWR_UPS_CRITICAL	エンプティ状態の通知が可能です。警告なく短時間で給電されなくなります。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

参照	UPSChargeState プロパティ

CapVariableBatteryCriticallyLowThreshold プロパティ				第1.9 版で追加

形式	BOOL CapVariableBatteryCriticallyLowThreshold ;

説明	TRUE：デバイスは、バッテリークリティカルロー閾値の変更をサポートします。

FALSE：上記機能をサポートしません。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

参照	BatteryCapacityRemainingプロパティ

CapVariableBatteryLowThreshold プロパティ				第1.9 版で追加

形式	BOOL CapVariableBatteryLowThreshold ;

説明	TRUE：デバイスは、バッテリーロー閾値の変更をサポートします。

FALSE：上記機能をサポートしません。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

参照	BatteryCapacityRemainingプロパティ

EnforcedShutdownDelayTimeプロパティ R/W

形式	LONG EnforcedShutdownDelayTime ;

説明	ゼロでない場合、システムは電源断発生後、規定の時間経過後POSターミナルをシャットダウンする機能をもっています。電源断発生後、システムが自動的にシャットダウンするまでの待ち時間（ミリ秒）をセットします。

０をセットすると、自動的にはシャットダウンしないので、アプリケーションがShutdownPOSメソッドを呼び出す必要があります。

アプリケーションには、自動的にシャットダウンが開始されたことが通知されます。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかが ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	不正な値が使用されました。

参照	ShutdownPOSメソッド

PowerFailDelayTimeプロパティ

形式	LONG PowerFailDelayTime ;

説明	電源断が発生してから電源断状態を通知するまでの待ち時間を設定します。この間に復電した場合は、電源断状態は通知しません。
電源事情が悪い場合、数ミリ秒から数秒の電源瞬停が時々発生し、バッテリやその他の外部装置を使用して、電源断状態にはならないようにしているケースがあり、そのような場合に不必要な電源断通知をしないための設定です。

このプロパティはシステム生成時に設定されるものであり、アプリケーションからは読み出し専用となります。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

PowerSourceプロパティ				　　　　　　第1.9 版で追加

形式	LONG PowerSource ;

説明	電源の通知が可能であれば、このプロパティには現在の電源を保持します。このプロパティが更新されるごとにStatusUpdateEventが通知されます。

値	  意味

PWR_SOURCE_NA	電源の通知はできません。

PWR_ SOURCE_AC	現在の電源はACラインです。

PWR_ SOURCE_BATTERY	現在の電源はシステムバッテリーです。この値はバッテリーで正常な動作が可能なシステムにのみ用意されています。

PWR_ SOURCE_BACKUP	現在の電源は、UPSかバックアップバッテリーのようなバックアップ電源です。

このプロパティはOpen メソッドにより初期化されます。

参照	UPSChargeState プロパティ

QuickChargeModeプロパティ

形式	BOOL QuickChargeMode ;

説明	TRUE；急速充電モードでバッテリーを充電中であることを示します。

FALSE；通常のモードで充電中であることを示します。

このプロパティは、CapQuickChargeプロパティがTRUEの時にセットされます。

参照	CapQuickChargeプロパティ、QuickChargeTimeプロパティ

QuickChargeTimeプロパティ

形式	LONG QuickChargeTime ;

説明	このプロパティは、急速充電モードでバッテリの充電が完了するまでの残時間（ミリ秒）を示します。この時間経過後、バッテリは通常の充電モードに切り替わります。

このプロパティは、CapQuickChargeプロパティがTRUEの時にセットされます。

参照	CapQuickChargeプロパティ、QuickChargeＭodeプロパティ

UPSChargeStateプロパティ

形式	LONG UPSChargeState ;

説明	このプロパティは、現在のUPSの充電状態を示します。以下の値が設定されます

値	  意味

PWR_UPS_FULL	ニアフル充電状態

PWR_UPS_WARNING	約５０％の充電状態

PWR_UPS_LOW	ニアエンプティ状態。アプリケーションはバッテリを使い果たす前に処理を終了するために、シャットダウン処理を開始する必要があります。電源状態が「OFF」（電源断）になった最初の通知がこの通知でなければ、最低２分間（マシンによりデペンドします）の動作は可能です。

PWR_UPS_CRITICAL	エンプティ状態。警告なく短時間で給電されなくなります。

参照	CapUPSChargeState プロパティ

## メソッド

RestartPOS メソッド				　　　　　　　第1.9 版で追加

形式	LONG RestartPOS ();

説明	POSターミナルを再起動します。このメソッドは、システム電源状態に依存せず、常にシステムを再起動します

メソッドを呼び出す前に排他アクセス権を獲得した場合、そのアプリケーションだけが本メソッドを実行することができます。アプリケーションに再起動が始まったことが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。（再起動しました。）

OPOS_E_ILLEGAL	このメソッドはサポートしていません。

その他	 ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapRestartPropaty プロパティ

ShutdownPOS メソッド

形式	LONG ShutdownPOS ();

説明	POS端末をシャットダウンします。システムの電源状態には関係なく、このメソッドはシステムを常にシャットダウンします。

メソッドを呼び出す前に排他アクセス権を獲得した場合、そのアプリケーションだけが本メソッドを実行することができます。
アプリケーションにシャットダウンが始まったことが通知されます。

電源断が発生した場合、アプリケーションは、全てのデータをセーブしてアプリケーションを所定の状態に設定した後、本メソッドを呼び出すことを推奨します。

EnforcedShutdownDelayTimeプロパティに０以上の時間がセットされ、その時間内にアプリケーションが本メソッドを呼び出さなければ、システムは自動的にシャットダウン処理を行ないます。この処理は、システムがシャットダウンされる前にバッテリーが空にならないようにするために、OSが実行するでしょう。

本メソッドは、CapShutdownPOSプロパティがTRUEの場合に使用可能です。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。（シャットダウンを起動しました。）

OPOS_E_ILLEGAL	このメソッドはサポートしていません。

その他	 ResultCodeの項目を参照してください。

StandbyPOS メソッド　　				　　　　　　第1.9 版で追加

形式	LONG StandbyPOS (LONG Reason);

説明	システムをスタンバイ状態にするために、または、システムをスタンバイ状態にするOSやその他アプリケーションなどのシステム要求に応答するために呼び出します。

引数のReasonは、POS端末がスタンバイ状態になるための理由を示します。

値	記述

PWR_Reason_Request	呼び出しは、システムがスタンバイ状態になることを要求します。

PWR_Reason_Allow	呼び出しは、スタンバイのStatusUpdateEventへの応答であり、リクエストが受理されたことを示します。

PWR_Reason_Deny	呼び出しは、スタンバイのStatusUpdateEventへの応答であり、リクエストが否定されたことを示します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。（スタンバイで起動しました。）

OPOS_E_ILLEGAL	このメソッドはサポートしていません。

その他	 ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapStandbyPOS プロパティ

SuspendPOS メソッド				　　　　　　第1.9 版で追加

形式	LONG SuspendPOS (LONG Reason);

説明	システムをサスペンド状態にするために、または、システムをサスペンド状態にするOSやその他アプリケーションなどのシステム要求に応答するために呼び出します。

引数のReasonは、POS端末がサスペンド状態になるための理由を示します。

値	記述

PWR_Reason_Request	呼び出しは、システムがサスペンド状態になることを要求します。

PWR_Reason_Allow	呼び出しは、サスペンドのStatusUpdateEventへの応答であり、リクエストが受理されたことを示します。

PWR_Reason_Deny	呼び出しは、サスペンドのStatusUpdateEventへの応答であり、リクエストが否定されたことを示します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。（再起動を起動しました。）

OPOS_E_ILLEGAL	このメソッドはサポートしていません。

その他	 ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapSuspendPOS プロパティ

## イベント

StatusUpdateEvent イベント				　　　　　　第1.9 版で更新

形式	void StatusUpdateEvent(LONG Status);

Statusパラメータは電源状態または、警告状態変化を通知します。以下のいずれかの値がセットされます。

値					意味

PWR_SUE_UPS_FULL	UPSの充電状態がニアフル。           CapUPSChargeStateプロパティにPWR_UPS_FULLがセットされている場合通知されます。

PWR_SUE_UPS_WARNING
UPSの充電状態が約５０％。CapUPSChargeStateプロパティにPWR_UPS_WARNINGがセットされている場合通知されます。

PWR_SUE_UPS_LOW	UPSの充電状態がニアエンプティ。アプリケーションはバッテリを使い果たす前に処理を終了するために、シャットダウン処理を開始する必要があります。電源状態が「OFF」（電源断）になった最初の通知がこの通知でなければ、最低２分間（マシンデペントによります）の動作は可能です。CapUPSChargeStateプロパティにPWR_UPS_LOWがセットされている場合通知されます。

PWR_SUE_UPS_CRITICAL
UPSの充電状態がエンプティ。警告なく短時間で給電されなくなります。CapUPSChargeStateプロパティにPWR_UPS_CRITICALがセットされている場合通知されます。

PWR_SUE_FAN_STOPPED
CPUファンが停止した。CapFanAlarmプロパティがTRUEの時通知されます。

PWR_SUE_FAN_RUNNING
CPUファンが動作中。CapFanAlarmプロパティがTRUEの時通知されます。

PWR_SUE_TEMPERATURE_HIGH
CPUが高温で動作中。CapHeatAlarmプロパティがTRUEの時通知されます。

PWR_SUE_TEMPERATURE_OK
CPUが通常温度で動作中。CapHeatAlarmプロパティがTRUEの時通知されます。

PWR_SUE_SHUTDOWN
システムがまもなくシャットダウンされます。

第1.9版で以下の値が追加されました。

PWR_SUE_BAT_LOW	システムの残り電池容量がローバッテリーの閾値を下回ました。システムは電池で操作されています。

PWR_SUE_BAT_CAPACITY
システムの残り電池容量が緊急のローバッテリーの閾値を下回ました。システムは電池で操作されています。

PWR_SUE_BAT_CAPACITY_REMAINING
BatteryCapacityRemainingプロパティが更新されました。

PWR_SUE_RESTART	システムは直ちに再起動されます。

PWR_SUE_STANDBY	システムは、スタンバイ状態に移行することを要求しています。

PWR_SUE_USER_STANDBY	
システムはユーザー入力の結果としてスタンバイ状態に移行することを要求しています。

PWR_SUE_SUSPEND	システムは、サスペンド状態に移行することを要求しています。

PWR_SUE_USER_SUSPEND
システムはユーザー入力の結果としてサスペンド状態に移行する要求を継続中です。

PWR_SUE_PWR_SOURCE
PowerSourceプロパティが更新されました。

説明	電源状態、警告状態の変化を検出した時に、イベントが通知されます。

- ３版でStatusUpdateEventの値に電源通知を追加すると共に電源状態の通知を追加しています。また、ファームウェアアップデートの機能が１．９版で追加されています。非同期で実行されるファームウェアの更新状況を確認するためにさらにステータスの値が追加されてます。詳細は、共通項目のStatusUpdateEventの項目を参照ください。

参照	CapFanAlarm、CapHeatAlarm、CapUPSChargeState、

UPSChargeStateプロパティ

# 第24章
スマートカードリーダライタ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.8 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.8 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.8 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.8 | String R | Open |
| Claimed | 1.8 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.8 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.8 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.8 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.8 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.8 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.8 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.8 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.8 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.8 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.8 | Long R | Open |
| State | 1.8 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.8 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.8 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.8 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.8 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.8 | String R | Open |
| DeviceName | 1.8 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapCardErrorDetection | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapInterfaceMode | 1.8 | Long R | Open |
| CapIsoEmvMode | 1.8 | Long R | Open |
| CapSCPresentSensor | 1.8 | Long R | Open |
| CapSCSlots | 1.8 | Long R | Open |
| CapTransamissionProtocol | 1.8 | Long R | Open |
| InterfaceMode | 1.8 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| IsoEmvMode | 1.8 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| SCPresentSensor | 1.8 | Long R | Open,Claim,& Enable |
| SCSlots | 1.8 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| TransactionProgress | 1.8 | Boolean R | Open,Claim,& Enable |
| TransamissionProtocol | 1.8 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.8 | 無し |
| Close | 1.8 | Open |
| ClaimDevice | 1.8 | Open |
| ReleaseDevice | 1.8 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.8 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1.8 | Open & Claim |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.8 | Open & Claim |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| BeginInsertion | 1.8 | Open, Claim,＆Enable |
| BeginRemoval | 1.8 | Open, Claime,＆Enable |
| EndInsertion | 1.8 | Open, Claim,＆Enable |
| EndRemoval | 1.8 | Open, Claim,＆Enable |
| ReadData | 1.8 | Open, Claim,＆Enable |
| WriteData | 1.8 | Open, Claim,＆Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |
| DirectIOEvent | 1.5 | Open & Claim |
| ErrorEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |

## 概説

スマートカードリーダライタコントロールのOLEプログラマティックIDは“OPOS. SmartCardRW”です。

このデバイスは、第1.8版で追加されました。

#### 機能

スマートカードリーダライタは次の機能を持っています。

ISO/IEC 7816標準(接触型)と ISO/IEC 14443（非接触型）スマートカードへの読取と書き込みが可能です。

インターフェイスは、メモリカード、プロテクトあるいはセグメント化メモリカード、価値保存型カード(SVC)、CPU/MPU対応カード等です。

スマートカードの読取と書き込みの機能を持ちます。"Payment Terminal”のような、十分な機能をもつデバイス（スマートカードリーダライタに、ピンパッド、ディスプレイ、シグニチャキャプチャ、MSR の機能を有するデバイス）は、本コントロールではサポートしていません。

本コントロールでサポートするスマートカードは、接触型カードと非接触型カードです。

スマートカードの有る、無しを検知することが可能です。

追加サポートとして、CPU/MPUカードのセキュリティアプリケーションモジュール(SAM)が提供されるかもしれません。

4つのスマートカードリーダ通信APIがサポートされています。

１．コマンドデータモード：コマンドとデータをASCIIフォーマットに変換したもの。

２．データブロックモード：コマンドとデータを含むストリングデータブロックはサービスオブジェクトに送られます。アプリケーションおよびサービスオブジェクトは、このモードを使用する前にコミュニケーションプロトコルおよびデータフォーマットを一致させておく必要があります。

３．APDUモード：サービスオブジェクトに送られた、コマンドおよびデータを含んでいるストリングデータブロックが、ISO/IEC 7816 APDU基準に一致しているデータブロックモードです。アプリケーションは、サービスオブジェクトがISO, EMVの機能を有している場合にサポートされます。

４．XML データブロックモード：コマンドとデータを含むストリングデータブロックはサービスオブジェクトに送られます。アプリケーションおよびサービスオブジェクトは、NRF-ARTS IXRetail XML標準の中で規定されるように、XMLデータディクショナリおよびXMLスキーマガイドラインと一致するよう定義された、コミュニケーションプロトコルおよびデータフォーマットを使用しなければなりません。

#### モデル

スマートカードリーダライタの一般的なモデルを以下に示します。

スマードカードリーダライタは、ISO 7816 に準拠するスマートカードの種類によって、様々な使用方法があります。これらは、メモリカード、プロセッサカード(T0 , T1 TransmissionProtocolプロパティ)、電子財布カード、セキュリティアプリケーションモジュール(SAM)プロセッサカード、セキュリティカードの機能を有する接触、非接触型のカードです。スマートカードリーダライタコントロールの適用範囲は、スマードカードのデータの読取と書き込み、スマートカード上でのプログラム実行に限られます。

スマートカードリーダライタがどのようなスマートカードの処理方法が可能かを、アプリケーションは認識しなければなりません。様々な用途を容易に可能とするため、４つの異なる通信コマンドとデータ交換メソッド(InterfaceModeプロパティ)を使用することが可能です。初期化シーケンスの一部としてアプリケーションは、InterfaceModeプロパティに使用可能なモードを設定できるかを、CapInterfaceModeプロパティを取得することで、確認を行うべきです。

デバイスに操作を開始する前に、アプリケーションは、OpenメソッドとClaimDeviceメソッドを実行しなければなりません。アプリケーションはDeviceEnabledプロパティをTRUE に設定することで、スマートカードリーダライタコントロールを使用することが可能となります。また、スマートカードを検知した場合、StatusUpdateEventイベントがアプリケーションに通知されます。

BeginInsertionメソッドは、タイムアウト値を設定して実行されます。アプリケーションはその間にスマートカードが検知されるまで待ちます。タイムアウト時間が経過した場合、アプリケーションはスマートカードの検知を続行するため、BeginInsertionメソッドを実行しなくてはなりません。スマートカードが検知されると、アプリケーションはEndInsertionメソッドを実行しなければなりません。

入力モデル

アプリケーションが、スマートカードからデータを取得する場合、ReadDataメソッドを呼び出します。データを取得すると、DataEvent イベントがキューイングされます。アプリケーションが DataEventEnabled プロパティをTRUEに設定すると、DataEvent イベントがアプリケーションに通知されます。

スマートカードのデータを読取中にエラーが発生した場合は、ErrorEventイベントがDataEventイベントの代わりにキューに入れられます。アプリケーションが DataEventEnabled プロパティをTRUEに設定すると、ErrorEvent イベントがアプリケーションに通知されます。

アプリケーションは、DataCountプロパティを取得することにより、キューイングされたデータイベントの数を取得することができます。

キューイングされたすべての入力データは、ClearInputメソッドを実行することで削除できます。

出力モデル

WriteDataメソッドは、常に非同期に呼び出されます。出力データはFIFOにて処理されます。アプリケーションが WriteDataメソッドを呼び出すと、スマートカードリーダライタコントロールに要求としてキューイングされ、スマートカードへの処理が開始されます。

InterfaceModeプロパティによって、WriteDataメソッドのデータは、サービスオブジェクトによって解析されるか、あるいは直接スマートカードリーダライタを通して、スマートカードに送られます。リクエストの識別子が、WriteDataメソッド呼び出し時に割り当てられ、OutputIDプロパティに設定されます。キューイングされたデータは直ぐに処理が開始されます。

WriteDataメソッドの実行が完了すると、OutputCompleteEventイベントがアプリケーションに通知されます。この出力リクエストのOutputIDは、OutputCompleteEventイベントのパラメータに含まれています。

WrieDataメソッドがデータ書き込み中に失敗した場合、ErrorEventイベントがアプリケーションに通知されます。アプリケーションが多数の出力リクエストを実行している場合、失敗したリクエストのOutputIDは、最後に成功したOutputCompleteEventイベントのOutputIDプロパティに次の値が設定されます。失敗したリクエストは、最後に成功したリクエストの直後に発行されたものです。

キューイングされたすべての出力データは、ClearOutputメソッドを呼び出すことで削除できます。可能ならば、実行中の出力を削除することができます。この場合、OutputCompleteEventイベントはアプリケーションに通知されません。

スマートカードにアクセスし終えた時、アプリケーションはタイムアウト値を指定して、BeginRemovalメソッドを呼び出します。タイムアウト時間までにカードが排出されない場合、エラーが返ります。アプリケーションは、スマートカードが排出されるまで、BeginRemovalメソッドを呼び出します。

スマートカードが検知されると、StatusUpdateEventイベントが通知されます。

カードが物理的に排出されたか、アプリケーションがカード排出処理を中断させるかのいずれかの場合、カード排出モードを終了させるために、アプリケーションは、EndRemovalメソッドを呼び出さなければなりません。

アプリケーションがコントロールオブジェクトの使用を終了するときには、DeviceEnabledプロパティをFALSEに設定し、ReleaseDeviceメソッドを呼び出します。もしアプリケーションがデバイス制御をしなければ、Closeメソッドを呼び出します。

正常な処理が完了される前に、スマートカードが取り除かれることがあるかもしれません。これは、スマートカードリーダライタからスマートカードを「引き抜く」ような場合です。この場合、「カードが検知されくなった」として、StatusUpdateEventイベントがアプリケーションに通知されます。さらに、SCPresentSensorプロパティはFALSEに設定されます。

#### カード取り込みダイアグラム

カードの取り込みと排出の処理を以下に示します。WriteData以外のメソッドはすべて同期的に動作します。

(1)アプリケーションが設定したタイムアウト時間が経過する前に、スマートカードがスマートカードリーダライタに取り込まれない場合、エラーが返されます。アプリケーションはスマートカードが取り込まれたことを確認するため、BeginInsertionメソッドを呼び出すか､やめるためにEndInsertionメソッドを呼び出す必要があります。BeginInsertionメソッドの呼び出しが成功した場合、アプリケーションはスマートカード取り込みモードを終了させ、ReadDataメソッド、WriteDataメソッドやその他のメソッドを呼び出し、スマートカードを使うためにEndInsertionメソッドを呼び出さなければなりません。スマートカードを検知した場合、アプリケーションにStatusUpdateEventイベントが通知されます。

(2)アプリケーションが設定したタイムアウト時間が経過する前に、スマートカードがスマートカードリーダライタに排出されない場合、エラーが返されます。アプリケーションは、スマートカードが排出されたことを確認するため、BeginRemovalメソッドを呼び出すか、あるいはスマートカード排出を取り消すために、EndRemovalメソッドを呼び出す必要があります。アプリケーションはBeginRemovalメソッドの呼び出し後に、スマートカードリーダライタの排出モードを終了させるために、EndRemovalメソッドを呼び出さなければなりません。スマートカードが検知されなくなった場合、アプリケーションにStatusUpdateEventイベントが通知されます。

#### デバイスの共有

スマートカードリーダライタコントロールは、下記のように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければいけません。

アプリケーションは、いくつかの専用プロパティにアクセスする前に、排他アクセス権を獲得し、イネーブルしなければなりません。

アプリケーションは、デバイスを操作するメソッドを呼び出す前に、イネーブルしなければなりません。

使用上の詳細な必要条件は、「一覧」を参照してください。

#### データ変換モード

スマートカードリーダライタコントロールは、スマートカードへデータの通信を可能にするいくつかのモードで機能することができる、柔軟性を持っています。スマートカードリーダライタコントロールが初期化されると、アプリケーションはスマートカードリーダライタの能力を問い合わせ、通信モードと操作モードを決定します。InterfaceModeプロパティは、現在の通信モードを設定するために使用されます

コマンドデータモードにおいて、単純な読取および書き込み機能は、アプリケーションとスマートカードリーダライタサービスの間で定義されます。コマンドは、データをスマートカードから取得したり、データを格納したり、プログラムを実行させたりします。このモードでは、スマートカードリーダライタの仕様についてのより多くの知識が必要となります。アプリケーションは、DeviceNameプロパティまたは、DeviceDescriptionプロパティを取得し、システムに接続されるスマートカードリーダライタのタイプに基づき、書き込みデータや読取データを作成しなければなりません。

データブロックモードにおいて、データブロックがサービスオブジェクトから送信されたり、取得されたりします。サービスオブジェクトは、アプリケーションから渡されたコマンドとデータのブロックを解析し、現在デバイスの中にあるスマートカードの機能を呼び出します。Openメソッドが呼び出される前に、アプリケーションとスマートカードリーダライタの間で、メッセージ内容についての定義が確立されている必要があります。アプリケーションは、DeviceNameプロパティとDeviceDescriptionプロパティを調べて、システムに接続されたスマートカードリーダライタのタイプに基づいたメッセージを認識すべきです。

APDUモードにおいては、データブロックが上に記述されたデータブロックモードと同様、サービスオブジェクトから送信されたり、取得されたりします。しかしながら、このモードにおいて、コマンドおよびデータは、スマートカード通信のISO/IEC 7816 APDU(Application Protocol Data Unit)に基づいたストリングデータ要素となります。この仕様はAPDUモードで動作する、ISO/EMVの要求をサポートするために用意されています。CapIsoEmvModeプロパティはどのモードがデバイスにサポートされているかが設定されています。その後、アプリケーションはデータの送受信に先立ち、希望する通信のメッセージスキームをIsoEmvModeプロパティに設定します。

XML データブロックモードにおいて、データブロックが上に記述されたデータブロックモードと同様、サービスオブジェクトから送信されたり、取得されたりします。しかしながら、このモードにおいてコマンドおよびデータは、XMLメッセージの形式になっています。データ要素とメッセージスキーマはスマートカードリーダライタデバイスに適合するIXRetail提供のXMLに従います。

## プロパティ

CapCardErrorDetectionプロパティ

形式	BOOL CapCardErrorDetection;

説明	TRUEの場合、サービスオブジェクトはスマートカードがスマートカードリーダライタから"引き抜かれた"（データの設定がすべて終る前に引き抜かれた）ことを通知することができます。FALSE の場合、通知されません。このプロパティがTRUEの場合、スマートカードが”引き抜かれた”場合、ErrorEvent は ResultCodeに、OPOS_E_ESC_TORNを設定して、通知されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ErrorEvent イベント

CapInterfaceModeプロパティ

形式	LONG CapInterfaceMode;

説明	このプロパティは、アプリケーションと通信するために、スマートカードリーダライタがサポートする、コマンドデータモード、ブロックデータモード、APDUモード、IXReatil標準を使用するXMLデータブロックモードのような通信インターフェースモードを示します。CapInterfaceModeプロパティは、サービスオブジェクトがサポートする通信インターフェースモードが設定されています。InterfaceModeプロパティは、スマートカードリーダライタと通信するためにアプリケーションが使用するインターフェースモードが設定されています。

このプロパティは以下の値の論理和で設定されます。

値		   意味

SC_CMODE_TRANS	コマンドデータモード

SC_CMODE_BLOCK	ブロックデータモード

SC_CMODE_APDU	APDUモード。APDU標準以外のブロックデータモードと同じコマンドおよびデータを定義します。

SC_CMODE_XML	XMLデータブロックモード

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	IsoEmvMode プロパティ, InterfaceMode プロパティ

CapIsoEmvModeプロパティ

形式	LONG CapIsoEmvMode;

説明	このプロパティは、InterfaceMode プロパティが、SC_MODE_APDUに設定されている場合、アプリケーションと通信するために、スマートカードリーダライタが使用するメッセージモードを示します。APDUメッセージフォーマットは、ISOかEMVのいずれかが指定されています。

IsoEmvModeプロパティは、スマートカードリーダライタで使用するAPDUモードを選択するために使用されます。

このプロパティは以下の値の論理和で設定されます。

値		   意味

SC_CMODE_ISO	現在使用中のフォーマットをメッセージとして送るAPDUは、ISOの標準に一致します。

SC_CMODE_EMV	現在使用中のフォーマットをメッセージとして送るAPDUは、EMVの標準に一致します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	IsoEmvMode プロパティ, InterfceMode プロパティ

CapSCPresentSensorプロパティ

形式	LONG CapSCPresentSensor;

説明	このプロパティは、スマートカードリーダライタが、スマートカード挿入を検知できるスロット(挿入口あるいはカード検知領域)を示します。スマートカードリーダライタは、LSBで指定される利用可能な(デフォルトのスロットとして指定された)最低1つのスロットを持ちます。

このプロパティは、ビット0(LSB)がスロット0(デフォルト), ビット1がスロット1、ビット2がスロット2 等の論理和で設定されます。ビットが1である場合、スマートカードを検知可能なセンサを持っていることを示します。センサが存在しない場合、ビットは0です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	SCPresentSensorプロパティ

CapSCSlotsプロパティ

形式	LONG CapSCSlots;

説明	このプロパティはスマートカード挿入可能なスロット(エントリー・ポイントあるいはカード検知領域)の数を示します。

アプリケーションは、CapSCSlotsプロパティのうちの１つを、SCSlotプロパティに設定することにより、使用するスロットを選択することができます。スマートカードリーダライタはLSBで指定される利用可能な(デフォルトのスロットとして指定された)最低1つのスロットを持ちます。

このプロパティは、ビット0(LSB)がスロット0(デフォルト), ビット1がスロット1、ビット2がスロット2 等の論理和で設定されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	SCSlotsプロパティ

CapTransmissionProtocolプロパティ

形式	LONG CapTransmissionProtocol;

説明	このプロパティは、スマートカードリーダライタが使用可能なISO 7816-3送信プロトコル、T=0(非同期半二重の文字送信プロトコル)あるいはT=1(非同期半二重のブロック送信プロトコル)のタイプを示します。

TransmissionProtocolプロパティは、スマートカードリーダライタと通信するために使用されている送信プロトコルが設定されています。

このプロパティは以下の値の論理和で設定されます。

値		   意味

SC_TRANS_PROTOCOL_T0

非同期半二重の文字送信プロトコルモード

SC_TRANS_PROTOCOL_T1

非同期半二重のブロック送信プロトコルモード

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	TransmissionProtocolプロパティ

InterfaceModeプロパティ

形式	LONG InterfaceMode;

説明	このプロパティは、アプリケーションと通信するために、スマートカードリーダライタが使用する通信インターフェースモードを示します。CapInterfaceModeプロパティは、サービスオブジェクトがサポートする通信インターフェースモードが設定されています。

CapInterfaceMode でサポートされていない、InterfaceModeを選択した場合、エラーが返されます。

このプロパティは以下の値が設定されます。

値		   意味

SC_MODE_TRANS	コマンドデータモード

SC_MODE_BLOCK	データブロックモード

SC_MODE_APDU	APDUモード。APDU標準以外のブロックデータモードと同じコマンドおよびデータを定義します。

SC_MODE_XML			XMLデータブロックモード

このプロパティは、Openメソッドにより SC_MODE_TRANS に初期化されます。

参照	CapInterfaceModeプロパティ

IsoEmvModeプロパティ

形式	LONG IsoEmvMode;

説明	このプロパティは、InterfaceModeプロパティが SC_MODE_APDU に設定された場合、スマートカードリーダライタが使用するスマートカードのメッセージモードを示します。APDUメッセージフォーマットは、ISOかEMVのいずれかが使用されます。CapIsoEmvModeプロパティは、スマートカードリーダライタがサポートするモードを示します。IsoEmvModeプロパティは、スマートカードリーダライタで使用するモードの値を示しています。

このプロパティは以下の値が設定されます。

値		   意味

SC_MODE_ISO	現在使用中のフォーマットをメッセージとして送るAPDUは、ISOの標準に一致します。

SC_MODE_EMV	現在使用中のフォーマットをメッセージとして送るAPDUは、EMVの標準に一致します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapIsoEmvModeプロパティ, InterfaceModeプロパティ,

SCPresentSensorプロパティ

形式	LONG SCPresentSensor;

説明	このプロパティは、スマートカードリーダライタに搭載されているスロットのうちの一つでスマードカードが検知されており、データの取得・設定が可能である状態であることを示します。このプロパティは、スマートカード検知のセンサがサポートされ、CapSCPresentSensor が そのスロットがセンサをサポートしていると示しているときに有効です。

スマートカードリーダライタは、スマートカード検知センサをサポートするかしないかに関わらず、LSBで指定される利用可能な(デフォルトのスロットとして指定された)最低1つのスロットを持ちます。

このプロパティは、ビット0(LSB)がスロット0(デフォルト), ビット1がスロット1、ビット2がスロット2 等の論理和で設定されます。ビットが1である場合、センサはスマートカードが検知されていることを示します。検知していない場合、ビットの値は 0 となります。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapSCPresentSensorプロパティ

SCSlotプロパティ

形式	LONG SCSlot;

説明	このプロパティはスマートカード取り込み可能なスロットを示します。アプリケーションは、CapSCSlotsプロパティの値の1つにSCSlotプロパティをセットすることにより使用するスロットを選択することができます。サービスオブジェクトは、常に1までLSBセットによって利用可能な(デフォルト(スロット0)として指定された)最低1つのスロットを示します。

このプロパティは、以下のように、CapSCSlotsプロパティで設定される値の一つが設定されます。

ビット0(LSB)は0(デフォルト);ビット1、スロット1;ビット2、スロット2;など

このプロパティは、Openメソッドにより初期化され、デフォルト値として、slot 0 が設定されます。

参照	CapSCSlotsプロパティ

TransactionInProgressプロパティ

形式	BOOL TransactionInProgress;

説明	TRUEの場合は、スマートカードを検知し、スマートカードとデータのやり取りをしています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	SCPresentSensorプロパティ

TransmissionProtocolプロパティ

形式	LONG TransmissionProtocol;

説明	このプロパティは、スマートカードリーダライタが現在サポートしている、ISO 7816-3送信プロトコル、T=0(非同期半二重の文字送信プロトコル)あるいはT=1(非同期半二重のブロック送信プロトコル)のタイプを示します。このプロパティは、スマートカードリーダライタと通信するために使用されている、現在選択された送信プロトコルが設定されています。

このプロパティはCapTransmissionProtocolプロパティで設定されるサポートするモードを指定します。

このプロパティは以下の値が設定されます。

値		   意味

SC_TRANS_PROTOCOL_T0

非同期半二重の文字送信プロトコルモード

SC_TRANS_PROTOCOL_T1

非同期半二重のブロック送信プロトコルモード

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapInterfaceModeプロパティ

## メソッド

BeginInsertion メソッド

形式	LONG BeginInsertion (LONG Timeout);

パラメータ	説明

Timeout						メソッドが失敗するまでのミリ秒単位

Timeoutパラメータに 0 が指定された場合、メソッドは、スマートカードの取り込み処理を実行し、即時に適切なステータスを戻します。OPOS_FOREVER(-1)の場合、このメソッドはスマートカードが取り込まれるかエラーが発生するまで待ちます。

説明	接触型、非接触型スマートカードリーダライタで、スマートカードの取り込み処理をするために呼び出します。

このメソッドが呼ばれると、スマートカードリーダライタをスマートカード取り込み許可の状態にします。このメソッドは、スマートカード取り込みを制御するEndInsertionメソッドとセットで呼び出します。

スマートカードリーダライタを取り込みモードに設定できない場合、エラーが返されます。そうでなければ、設定されたタイムアウト値が経過してもスマートカードが取り込まれないか、エラーがスマートカードリーダライタから通知されるまで、サービスオブジェクトは、スマートカード取り込みをモニターします。この場合、サービスオブジェクトは、適切なエラーを返し、スマートカード取り込みモードのままとなります。これは、デバイスの動作確認メカニズムをかえずに、アプリケーションがユーザとの対話処理や BeginInsertionメソッドを再発行できるよう取り込みモードを維持します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが正常に取り込まれました。

OPOS_E_BUSY	出力中で実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	スマートカードリーダライタが存在しないか、無効な Timeout値が設定されました。

OPOS_E_TIMEOUT	スマートカードが適切に取り込まれずに、設定された Timeout値が経過しました。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	EndInsertionメソッド、BeginRemovalメソッド、EndRemovalメソッド

BeginRemoval メソッド

形式	LONG BeginRemoval (LONG Timeout);

パラメータ	説明

Timeout						メソッドが失敗するまでのミリ秒単位

0 が指定された場合、メソッドは、スマートカードの排出処理を実行し、即時に適切なステータスを戻します。OPOS_FOREVER(-1)の場合、このメソッドはスマートカードが排出されるかエラーが発生するまで待ちます。

説明	スマートカードの排出処理をするために呼びだします。

このメソッドが呼ばれると、接触型、非接触型スマートカードリーダライタのいずれかにおいてもスマートカード排出モードとなります。このメソッドは、スマートカード排出処理終了を制御する、EndRemoval メソッドとセットで呼び出します。

スマートカードリーダライタが接触型で、挿入口にセンサを有する場合、スマートカードが抜き取られることで正常終了します。スマートカードリーダライタが非接触タイプ(センサの無い)の場合、カード検知位置から離れた場合、正常終了します。

カード排出モードに設定できない場合、アプリケーションにエラーが返されます。さもなければ、設定されたタイムアウト値が経過してもスマートカードが排出されない場合、あるいはエラーがスマートカードリーダライタから通知されるまで、サービスオブジェクトはスマートカードをモニターします。この場合、サービスオブジェクトは、適切なエラーを返します。これは、デバイスの動作確認メカニズムをかえずに、アプリケーションがユーザとの対話処理や BeginRemovalメソッドを再発行できるよう排出モードを維持します。

もしスマートカードリーダライタを排出モードに設定できなければ、アプリケーションにエラーが返されます。それ以外の場合、コントロールは次のいずれかの状況まで排出状況をモニターします。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが抜き取られました。

OPOS_E_BUSY	出力中で実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	スマートカードリーダライタが存在しないか、無効な Timeout値が設定されました。

OPOS_E_TIMEOUT	スマートカードが適切に排出されずに、設定された Timeout値が経過しました。

OPOS_E_EXTENDED  内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BeginInsertionメソッド、EndInsertionメソッド、EndRemovalメソッド

EndInsertion メソッド

形式	LONG EndInsertion ();

説明	スマートカードの取り込み終了のために呼び出します。

このメソッドが呼び出されると、スマートカードリーダライタは、スマートカード取り込みモードを終了します。スマートカードが取り込まれていない場合、エラーが返されます。このメソッドは、接触型、非接触型スマートカードリーダライタのいずれかにおいても、スマートカード取り込み処理を制御するため、BeginInsertionメソッドとセットで呼び出します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが正常に取り込まれました。

OPOS_E_ILLEGAL	スマートカードリーダライタがスマートカード取り込みモードではありません。

OPOS_E_FAILURE	スマートカードリーダライタにスマートカードが入っていません。

OPOS_E_EXTENDED  内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BeginInsertionメソッド、BeginRemovalメソッド、EndRemovalメソッド

EndRemoval メソッド

形式	LONG EndRemoval ();

説明	スマートカード排出処理のために呼び出します。

デバイスは、接触型、非接触型いずれかの場合でも、スマードカード排出モードを終了します。スマートカードが残っている場合、エラーが返ります。このメソッドは、スマートカード排出処理のため、BeginRemovalメソッドとセットで呼び出します。

アプリケーションは、スマートカードがいつ排出されたかを特定できるようにスマートカードリーダライタのセンサを使用したい場合には、BeginRemovalメソッド成功後直ぐに、このメソッドを呼んだ方がよいでしょう。

代わりに、アプリケーションはこのメソッドを呼ぶ前に、ユーザに注意を促して、キーの押下を待っても良いでしょう

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが正常に排出されました。

OPOS_E_ILLEGAL	スマートカードリーダライタがスマートカード排出モードではありません。

OPOS_E_FAILURE	スマートカードリーダライタにスマートカードが残っています。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BeginInsertionメソッド、EndInsertionメソッド、BeginRemovalメソッド

ReadDataメソッド

形式	LONG ReadData (LONG Action, LONG* Count, BSTR Data);

パラメータ	説明

Action	スマートカードに処理させる、データ処理方法。

Count	スマートカードから取得したデータ（バイト）数。

Data	スマートカードから取得したデータ。

詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	スマートカードからのデータを取得します。

Actionは、以下のいずれかのデータを指定します。

値	意味

SC_READ_DATA	スマートカードのデータ領域から取得したデータがDataに設定されます。

SC_READ_PROGRAM

スマートカードのプログラム実行可能領域から取得した実行プログラムが Dataに設定されます。

SC_EXECUTE_AND_READ_DATA

スマートカードの実行可能プログラムによって処理されたデータが Dataに設定されます。この値が設定されたときに、スマートカード上の実行プログラムは実行を開始する場合があり、処理後のデータをDataに設定します。

SC_XML_READ_BLOCK_DATA

アプリケーションに送るXMLデータが Dataに設定されます。取得したデータはアプリケーションによって解析されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	デバイスは他のプロセスにより排他アクセスされています。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な Action, Countが指定されました。

参照	WriteDataメソッド

WriteDataメソッド

形式	LONG WriteData (LONG Action, LONG Count, BSTR Data);

パラメータ	説明

Action	スマートカードに処理させる、データ処理方法。

Count	スマートカードに設定されるデータ（バイト）数。

Data	スマートカードに設定されるデータ。

詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	スマートカードにデータを書き込みます。

Actionは、以下のいずれかのデータを指定します。

値	意味

SC_STORE_DATA	Dataの値をスマートカードのデータ領域に設定します。

SC_STORE_PROGRAM

Dataの値は、実行可能プログラムであり、スマートカードのプログラム実行可能領域に設定します。

SC_EXECUTE_DATA		Dataの値は、スマートカードの実行可能プログラムによって処理可能なデータです。この値が設定されたときに、スマートカード上の実行プログラムは実行を開始し、Dataの値を用いて処理を行います。

SC_XML_BLOCK_DATA

Dataの値は XMLデータで、デバイスによって解析されます。

SC_SECURITY_FUSE

スマートカードに格納されているデータが上書きされるのを防ぐために、セキュリティヒューズを活性化するでしょう。

SC_RESET		スマートカードの状態を"電源ON"状態となるようリセットして、アプリケーションコマンドを実行可能な状態にします。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにもその値が格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_CLAIMED	デバイスは他のプロセスにより排他アクセスされています。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な Action, Countが指定されました。

参照	ReadDataメソッド

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

説明	デバイスからデータが入力されたことをアプリケーションに通知します。このイベントが通知されるまえに、カードのデータは適切なプロパティに設定されます。

ErrorEventイベント

形式      void ErrorEvent(LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,

LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントが生じた原因を示すコードです。値についてはResultCodeの項を参照してください。

ResultCodeExtended	エラーイベントが生じた原因を示す拡張コードです。値についてはResultCodeExtendedの項を参照してください。

ErrorLocus	エラーの位置です。下記の値を参照してください。

pErrorResponse	エラーイベント応答のポインタです。下記の値を参照してください。

ErrorLocusパラメータの値は次のいずれかです。

ResultCode が OPOS_E_EXTENDED の場合、RsultCodeExtended は次のいずれかの値をとります。

値	意味

ESC_READ	読み込みエラー。

ESC_WRITE	書き込みエラー。

ESC_TORN	スマートカードが不意にスマートカードリーダライタから取り除かれました。注:CapCardErrorDetectionプロパテイが TRUEの場合、この値が設定されます。

ESC_NO_CARD	カードに対して処理を行おうとしましたが、カードがありませんでした。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。すでにバッファリングされたデータは利用できます。

値	意味

OPOS_EL_OUTPUT	非同期出力を処理している間にエラーが発生しました。

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。すでにバッファリングされたデータは利用できます。

アプリケーションはエラーイベントハンドラ内でpErrorResponsに次のいずれかの値を設定できます。

値	意味

OPOS_ER_RETRY	入力または非同期出力を再試行します。エラー状態は解除されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT 以外の場合、使用できないことがあります。ErrorLocusがOPOS_EL_OUTPUTの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CLEAR
非同期出力、バッファリングされている出力データ (全ての非同期出力を含む)またはバッファリングされている入力データをクリアします。エラー状態は解除されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT の場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
ErrorLocusが OPOS_EL_INPUT_DATA のときに限り設定されます。エラーを認識し、デバイスに処理の継続を指示します。デバイスはエラー状態のままですが、DataEventEnabled プロパティの設定にしたがって、別のDataEvent が引き続き通知されます。すべての入力データが通知されて、DataEventEnabled が再びTRUEに設定されたとき、ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT に設定された新たなErrorEvent が通知されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルトです。

説明	エラーが検知され、アプリケーションによる適切な応答がエラー状態の処理に必要なことをアプリケーションに通知します。

入力エラーは、新しく取り込まれたスマートカードからデータを読む間に発生します。DataEventEnabled がTRUEにならないかぎりこのイベントは通知されないので、アプリケーションは通常のシーケンスでイベントを処理できます。エラー状態は、イベントが通知される前に、適切なプロパティに設定されます。

出力エラーは、非同期で WriteDataメソッドを実行中に発生します。エラー状態は、イベントが通知される前に、適切なプロパティに設定されます。

参照	CapCardErrorDetectionプロパティ、SCPresentSensorプロパティ、ReadDataプロパティ、WriteDataプロパティ

OutputCompleteEventイベント

形式      void OutputCompleteEvent(LONG OutputID);

説明	キューに登録された出力要求が正常に実行されたことをアプリケーションに通知します。出力要求のIDはOutputIDパラメータに格納されます。このイベントは、リクエストのデータが送信され、サービスオブジェクトがデバイスによって正常に処理されたことを確認するとキューに入れられます。

StatusUpdateEventイベント

形式      void StatusUpdateEvent(LONG Status);

説明	スマートカードリーダライタの状態が変化したときに通知されます。具体的には、スマートカードリーダ内のスマートカード状態が変化したときに通知されます。

Statusには、次の値のいずれかに設定されます。

値			意味

SC_SUE_NO_CARD	スマートカードリーダライタはスマートカードを検知していません。

SC_SUE_CARD_PRESENT	カードがスマートカードリーダライタ内にあります。

# 第25章
バイオメトリクス

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.10 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1.10 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.10 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.10 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.10 | String R | Open |
| Claimed | 1.10 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.10 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.10 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.10 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.10 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.10 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.10 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.10 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.10 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.10 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.10 | Long R | Open |
| State | 1.10 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.10 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.10 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.10 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.10 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.10 | String R | Open |
| DeviceName | 1.10 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algorithm | 1.10 | Boolean R/W | Open & Claim |
| AlgorithmList | 1.10 | String R | Open |
| BIR | 1.10 | String R | Open & Claim |
| CapPrematchData | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapRawSensorData | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapCapRealTimeData | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapSensorColor | 1.10 | Long R | Open |
| CapSensorOrientation | 1.10 | Long R | Open |
| CapSensorType | 1.10 | Long R | Open |
| CapTemplateAdaptation | 1.10 | Boolean R | Open |
| RawSensorData | 1.10 | String R | Open & Claim |
| RealTimeDataEnabled | 1.10 | Boolean R/W | Open |
| SensorBPP | 1.10 | Long R | Open |
| SensorColor | 1.10 | Long R/W | Open |
| SensorHeight | 1.10 | Long R | Open |
| SensorOrientation | 1.10 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| SensorType | 1.10 | Long R/W | Open,Claim,& Enable |
| SensorWidth | 1.10 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.10 | 無し |
| Close | 1.10 | Open |
| ClaimDevice | 1.10 | Open |
| ReleaseDevice | 1.10 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.10 | Open & Claim |
| ClearInputProperty | 1.10 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1.10 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.10 | Open & Claim |
| ResetStatistics | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| BeginEnrollCapture | 1.10 | Open, Claim,＆Enable |
| BeginVerifyCapture | 1.10 | Open, Claime,＆Enable |
| EndCapture | 1.10 | Open, Claim,＆Enable |
| Identify | 1.11 | Open, Claim,＆Enable |
| IdentifyMatch | 1.11 | Open, Claim,＆Enable |
| ProcessPrematchData | 1.10 | Open, Claim,＆Enable |
| Verify | 1.10 | Open, Claim,＆Enable |
| FARPrecedence | 1.10 | Open, Claim,＆Enable |
| VerifyMatch | 1.10 | Open, Claim,＆Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |
| DirectIOEvent | 1.5 | Open & Claim |
| ErrorEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.5 | Open,Claim,&Enable |

## 概説

バイオメトリクスコントロールのOLEプログラマティックIDは“OPOS. Biometorics”です。

このデバイスは、第1.10版で追加されました。

#### 機能

バイオメトリクスデバイスは次の機能を持っています。

デバイスはバイオメトリクスセンサーからバイオメトリクスのデータをキャプチャーします。バイオメトリクスのデータは、バイオメトリックデータサンプルかバイオメトリックテンプレートが順番に一つ以上入ったBiometorics Data Block（BDB）を一つ以上含むBiometorics Information Recoed（BIR）の形式で構成されます。

この仕様書では、バイオメトリクスのユーザー登録データを述べる際、（BioAPI 1で採用された）テンプレートの名称を使用します。BIRの名称で、アプリケーションに渡される次のようなバイオメトリックデータを示します。登録データの他に、生データ、中間データ、照合や識別に用意された処理済データ。一般的に、アプリケーションに永続的に保存されるデータのみが、登録用に生成されるBIR（i.e テンプレート）となります。不透明なBDBのフォーマットは、ヘッダのフォーマットフィールドで指定されます。これには、標準フォーマットと独自フォーマットがあります。BDBは暗号化されているかもしれません。デジタル署名はオプションであり、転送と保存の間でデータの整合性を保証するために使用されます。存在するなら、ヘッダ＋BDB上で算出されます。標準BIRフォーマットでは、署名は（フォーマットが標準化された時点に決定される）標準形式となります。（現時点で存在しているすべての）独自のBIRフォーマットでは、署名にはサービスに適合するどのような形式でも利用できます。このため、署名のC言語構造体は存在しません。BIRデータタイプは、BIRが署名されているか暗号化されているかを示します。

デバイスは、登録を目的とするバイオメトリックデータをキャプチャーします。登録を意図する際、生成された最終BIRは高水準の品質が要求されます。一般的に、BIRは一連のバイオメトリック取得データの集合体です。

デバイスは、照合を目的とするバイオメトリックデータをキャプチャーします。照合の際には、登録での品質までは要求されません。

デバイスは、False Accept Rate（FAR：誤合致率）とFalse Reject Rate（FRR：本人拒否率）で特徴付けられるエラー率の範囲内で二つのBIRが一致するかを決定する機能を持ちます。FARは、二つの不一致バイオメトリックサンプルが一致すると誤認識されるエラー率の閾値です。FRRは、二つの一致するバイオメトリックサンプルが一致していないと誤認識されるエラー率の閾値です。

デバイスは、BIRのサンプル集合とBIRを比較し、識別のための類似度リストを作成する機能を持ちます。

いくつかのバイオメトリクスデバイスは、以下の追加機能を持つものもあります。

デバイスは、デバイスでキャプチャーされると“リアルタイム”に未加工バイオメトリックデータを返します。このケイパビリティがTRUEで、アプリケーションがRealTimeDataEnabledプロパティをTRUEに設定すると、バイオメトリックイメージの一部を表すSensorBPP、SensorColor、SensorHeight、SensorWidthで定義された未加工イメージがキャプチャーされるたびに、一連のStatusUpdateEventがエンキューされます。

#### モデル

バイオメトリクスデバイスの使用モデルです。

デバイスをOpenしClaimします。

DeviceEnabledプロパティとDataEventEnabledプロパティにTRUEをセットします。

非同期実行のBeginVerifyCaptureかBegineEnrollCaptureメソッドの呼び出しによりバイオメトリクスデータの取得を開始します。それらのメソッドは、各バイオメトリクスデバイスの固有の方法でデータの取得を開始するために、バイオメトリクスセンサーを動作させます。取得したバイオメトリクスデータは、BIRプロパティに保存されます。BIRデータは、比較と判定のためのIdentifyMatchとVerifyMatchメソッドで利用されます。将来の照合のためのBIRの保管処理はアプリケーションに依存します。

Verifyメソッドで同期的に照合処理を行い、Identifyメソッドも同期的に識別処理を行います。

デバイスがリアルタイムにバイオメトリックサンプルを提供する機能があり（CapRealTimeDataがTRUE）、RealTimeDataEnabledがTRUEなら、バイオメトリクスデータはRawSensorDataプロパティで一連の部分バイオメトリクスデータとしてアプリケーションに渡され、バイオメトリックサンプルが全て取得されるまでStatusdUpdateEventがアプリケーションに通知されます。RawSensorDataはキューイングされず、StatusUpdateEventの受理からデータをキャプチャーすることはアプリケーションの責任となります。

バイオメトリクスデバイスは、イベント駆動入力の一般的な入力モデルに従います。

コントロールは、入力を受信したときにDataEventを発生させます。

AutoDisableプロパティがTRUEなら、コントロールはDataEventがキューイングされた時に、自動的にディセーブルとなります。

DataEventEnabledプロパティがTRUEの時、キューイングされたDataEventはアプリケーションに通知されます。コントロールはこのイベントを発生させる直前に、データをプロパティにコピーし、さらなるデータイベントを発生させないために、DataEventEnabledプロパティをFALSEに設定します。これにより、アプリケーションが現在の入力の処理や関連するプロパティの処理をしている間、コントロールはその後の入力データをキューイングするようになります。アプリケーションが現在の入力データの処理を終え、次のデータ処理の準備ができたとき、DataEventEnabledプロパティをTRUEに設定することにより、再びデータイベントが通知されるようになります。

入力データの取り込みまたは処理中にコントロールでエラーが発生した場合、ErrorEvent（またはイベント）がキューイングされ、DataEventEnabledプロパティがTRUEの時、アプリケーションに通知されます。

DataCountプロパティをリードすることで、コントロールにキューイングされたDataEventの数を得られます。

コントロールにキューイングされたすべての入力データはClearInputメソッドを呼ぶことにより削除されます。

入力モデルから以下の点が外れています。

BeginEnrollCaptureかBeginVerifyCaptureの呼び出しで、バイオメトリクスデータの読み取りが開始されます。

もしバイオメトリクスデバイスがEndCaptureメソッドを呼び出して処理を終了した場合、DataEventとErrorEventイベントは発行されません。

#### デバイスの共有

バイオメトリクスコントロールは、下記のように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければいけません。

アプリケーションは、いくつかの専用プロパティにアクセスする前に、排他アクセス権を獲得し、イネーブルしなければなりません。

アプリケーションは、デバイスを操作するメソッドを呼び出す前に、イネーブルしなければなりません。

使用上の詳細な必要条件は、「一覧」を参照してください。

## プロパティ

Algorithmプロパティ　R/W

形式	LONG Algorithm;

説明	バイオメトリクステンプレートを作成するために使われるバイオメトリクスアルゴリズムです。この値は、AlgorithmListの中の値を指定するために設定されます。

例）

値		   意味

０	初期値

１	AlgorithmListの最初のデータ

２	AlgorithmListの2番目のデータ

このプロパティは、Claimメソッドで初期化されます。

参照	AlgorithmList プロパティ

AlgorithmListプロパティ

形式	BSTR AlgorithmList;

説明	デバイスによってサポートされるアルゴリズムのコンマ区切りのリストが含まれます。このデータのフォーマットは、BinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

参照	Algorithm プロパティ

BIR　プロパティ2　R/W

形式	BSTR BIR;

説明	この仕様書では、バイオメトリクスのユーザー登録データを述べる際、テンプレートの名称を使用します。BIRの名称で、アプリケーションに渡される次のようなバイオメトリックデータを示します。登録データの他に、生データ、中間データ、照合や識別に用意された処理済データ。一般的に、アプリケーションに永続的に保存されるデータのみが、登録用に生成されるBIR（i.e テンプレート）となります。不透明なBDBのフォーマットは、ヘッダのフォーマットフィールドで指定されます。これには、標準フォーマットと独自フォーマットがあります。BDBは暗号化されているかもしれません。デジタル署名はオプションであり、転送と保存の間でデータの整合性を保証するために使用されます。存在するなら、ヘッダ＋BDB上で算出されます。標準BIRフォーマットでは、署名は（フォーマットが標準化された時点に決定される）標準形式となります。（現時点で存在しているすべての）独自のBIRフォーマットでは、署名にはサービスに適合するどのような形式でも利用できます。このため、署名のC言語構造体は存在しません。BIRデータタイプは、BIRが署名されているか暗号化されているかを示します。

BeginEnrollCapture、BeginVerifyCapture、Verifyのメソッドによって得られる処理済バイオメトリックデータは、正常終了時にこのプロパティに格納されます。

このデータのフォーマットは、BinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

参照	BeginEnrollCapture メソッド, BeginVerifyCapture メソッド, Verify メソッド

CapPrematchDataプロパティ

形式	BOOL CapPrematchData;

説明	TRUEのとき、OPOSサービスは、スマートカードにストアされた事前照合データを元に処理済BIRを生成するMOC(MATCH-On-Card)スマートカード技術を利用できる機能があります。

参照	ProcessPrematchDataメソッド

CapRawSensorDataプロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.１２版にて修正

形式	BOOL CapRawSensorData;

説明	TRUEのとき、OPOSサービスはバイオメトリクスセンサーから未処理の生データを返すことができます。

参照	RawSensorDataメソッド

CapRealTimeDataプロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.１２版にて修正

形式	BOOL CapRealTimeData;

説明	TRUEのとき、デバイスは、バイオメトリクス情報が採取されるや否や（“リアルタイムで”）生バイオメトリクスデータを通知する事ができます。CapRawSensorDataがtrueである事で、リアルタイムにデータが、RawSensorDataプロパティにストアされることで、CapRawSensorDataプロパティがfalseになるならば、このプロパティの値もfalseになります。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

参照	RawSensorDataプロパティ、SensorBPPプロパティ、SensorColorプロパティ、SensorHeightプロパティ、SensorWidthプロパティ

CapSensorColorプロパティ

形式	LONG CapSensorColor;

説明	この機能は、このデバイスが白黒以外のイメージフォーマットをサポートするかどうかを表します。

以下の値の論理ORの組み合わせがプロパティに格納されます。

値		   	意味

BIO_CSC_MONO					白黒

BIO_CSC_GRAYSCALE			グレースケール

BIO_CSC_16							16色

BIO_CSC_256							256色

BIO_CSC_FULL						フルカラー

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSensorOrientationプロパティ

形式	LONG CapSensorOrientation;

説明	この機能は、処理の前に画像を回転させるセンサーの能力を示します。

以下の値の論理ORの組み合わせがプロパティに格納されます。

値		   	意味

BIO_CSO_NORMAL					0°

BIO_CSO_RIGHT					90°

BIO_CSO_INVERTED				180°

BIO_CSO_LEFT						270°

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSensorTypeプロパティ

形式	LONG CapSensorType;

説明	この機能は、接続されたセンサーによって採取されることができるバイオメトリクスデータの型を示します。

以下の値の論理ORの組み合わせがプロパティに格納されます。

値		   					意味

BIO_CST_FACIAL_FEATURES				人相

BIO_CST_VOICE								音声

BIO_CST_FINGERPRINT						指紋

BIO_CST_IRIS								虹彩

BIO_CST_RETINA								網膜

BIO_CST_HAND_GEOMETRY				掌紋

BIO_CST_SIGNATURE_DYNAMICS		筆跡

BIO_CST_KEYSTOKE_DYNAMICS		キー押下

BIO_CST_LIP_MOVEMENT					口の動作

BIO_CST_THERMAL_FACE_IMAGE		赤外線センサーの顔のイメージ

BIO_CST_THERMAL_HEAD_IMAGE		赤外線センサーの頭のイメージ

BIO_CST_GAIT								歩幅

BIO_CST_PASSWORD								暗証コード

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	SensorTypeプロパティ

CapTemplateAdaptationプロパティ

形式	BOOL CapTemplateAdaptation;

説明	TRUEのとき、OPOSサービスは、サンプルBIRかキャプチャしたBIRから取得した情報を基に照合BIRを更新した適応BIRを返すことができます。適応処理の目的は、バイオメトリックデータの過時変化に伴い、参照BIRを保守することです。

この機能は、選択されたアルゴリズムに依存するので、Open、Claim、DeviceEnabledをTRUEにした後に値が確定します。

参照	SensorTypeプロパティ

RawSensorDataプロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.１２版にて修正

形式	BSTR RawSensorData;

説明	左上から右下へ走査するスキャンラインの生ピクセルデータとしてバイオメトリクスイメージを保持します。SensorHeightとSensorWidthはピクセルの数を定義します。SensorBPPは１ピクセルを構成するビット数を定義します。SensorColorは、ピクセルデータの解釈を定義します。CapRawSensorDataがfalseのとき、このプロパティの値は意味を持ちません。このデータのフォーマットは、BinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

参照	CapRawSensorDataプロパティ、CapRealTimeDataプロパティ、RealTimeDataEnabledプロパティ、SensorBPPプロパティ、SensorColorプロパティ、SensorHeightプロパティ、SensorWidthプロパティ、

RealTimeDataEnabledプロパティ　R/W　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.１２版にて修正

形式	BOOL RealTimeDataEnabled;

説明	この値がtrueの場合、その時にStatusUpdateEventが、バイオメトリクスの採取が完了されるまで、更新される断片的なバイオメトリクスデータが採取処理される毎に通知されます。一方で、バイオメトリクスの採取が完了された時に、採取されたバイオメトリクスデータはひとつのDataEventとしてキューイングされます。

RealTimeDataEnabledをセットすると、その後のBeginEnrollCaptureかBeginVerifyCaptureメソッドが実行されるまで、システムの動作は変化しません。これは、BeginEnrollCapture－EndCaptureかBeginVerifyCapture－EndCaptureの間の状態変化による混乱を防止するためです。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値		   意味

OPOS_SUCCESS			プロパティは正常に設定された。

OPOS_E_ILLEGAL			CapRealTimeDataがFALSEです。

参照	CapRealTimeDataプロパティ、RawSensorDataプロパティ、SensorBPPプロパティ、SensorColorプロパティ、SensorHeightプロパティ、SensorWidthプロパティ、BeginEnrollCaptureメソッド、BeginVerifyCaptureメソッド、EndCaptureメソッド

SensorBPPプロパティ

形式	LONG SensorBPP;

説明	RawSensorDataのBit Per Pixel(BPP)エンコーディングを保持します。

SensorColorプロパティ　R/W　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.11版で更新

形式	LONG SensorColor;

説明	このプロパティは、連続するバイオメトリクスの取得処理でのイメージ取得モードを選択するために使われます。全ての“色”やカラーイメージタイプの機能が無いSensorTypeのデバイスでは、機能しません。SensorColorプロパティを変更しても、RawSensorDataプロパティやBIRプロパティに既に格納されているデータには影響しません。

以下の値の何れかひとつがプロパティに格納されます。

値		   		意味

BIO_SC_MONO					白黒

BIO_SC_GRAYSCALE					グレースケール

BIO_SC_16								16色

BIO_SC_256							256色

BIO_SC_FULL							フルカラー（XMLデータブロックモード）

CapSensorTypeプロパティで定義されている値がセットされます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapSensorColorプロパティ、RawSensorDataプロパティ、SensorBPPプロパティ、SensorHeightプロパティ、SensorWidthプロパティ、

SensorHeightプロパティ

形式	LONG SensorHeight;

説明	RawSensorDataの高さをピクセル数で保持します。

SensorOrientationプロパティ　R/W　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.11版で更新

形式	LONG SensorOrientation;

説明	BIRの作成前の入力センサーデータの回転方向を格納します。

値		   		意味

BIO_SO_NORMAL					0°

BIO_SO_RIGHT					90°

BIO_SO_INVERTED					180°

BIO_SO_LEFT							270°

このプロパティは、デバイスがOpenされClaimされ、DeviceEnabledにTRUEをセットする前に値が更新されます。

CapSensorOrientationプロパティで定義された値がセットされます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値		   意味

OPOS_SUCCESS			プロパティは正常に設定された。

OPOS_E_ILLEGAL			CapSensorOrientationプロパティがFALSEです。

参照	CapSensorOrientationプロパティ

SensorTypeプロパティ　R/W　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.11版で更新

形式	LONG SensorType;

説明	接続されるバイオメトリクスセンサーの型を保持します。

値		   							意味

BIO_CST_FACIAL_FEATURES				人相

BIO_CST_VOICE								音声

BIO_CST_FINGERPRINT						指紋

BIO_CST_IRIS										虹彩

BIO_CST_RETINA								網膜

BIO_CST_HAND_GEOMETRY				掌紋

BIO_CST_SIGNATURE_DYNAMICS		筆跡

BIO_CST_KEYSTOKE_DYNAMICS		キー押下

BIO_CST_LIP_MOVEMENT					口の動作

BIO_CST_THERMAL_FACE_IMAGE		赤外線センサーの顔のイメージ

BIO_CST_THERMAL_HEAD_IMAGE		赤外線センサーの頭のイメージ

BIO_CST_GAIT									歩幅

BIO_CST_PASSWORD							暗証コード

CapSensorTypeプロパティで定義された値がセットされます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値		   意味

OPOS_SUCCESS			プロパティは正常に設定された。

OPOS_E_ILLEGAL			CapSensorOrientationプロパティがFALSEです。

参照	CapSensorTypeプロパティ

SensorWidthプロパティ

形式	LONG SensorWidth;

説明	RawSensorDataプロパティの幅をピクセル数で格納します。

参照	RawSensorDataプロパティ

## メソッド

BeginEnrollCapture メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.11版で更新

形式	LONG BeginEnrollCapture (BSTR ReferenceBIR, BSTR Payload);

パラメータ	説明

ReferenceBIR	適応（更新）のためのオプションBIR。空文字列なら無視されます。

Payload	BSP3 (Biometrics Service Provider)に格納されるデータ。空文字列なら無視されます。

説明	登録のためにバイオメトリクスデータのキャプチャを開始します。必須ではありませんが、登録のキャプチャーは一般的に、一連のバイオメトリクスデータのキャプチャーが集まって最終BIRとなります。CapTemplateAdaptationプロパティがTRUEならオプションとして、ReferenceBIRにより登録の適応が提供されます。Payloadが設定されていれば、生成されたBIRに付加されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理されました。

OPOS_E_FAILURE	ReferenceBIRの値が不正です。

OPOS_E_ILLEGAL　　バイオメトリクスキャプチャーは既に動作しています。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BIRプロパティ、CapTenplateAdaptationプロパティ、EndCaptureメソッド

BeginVerifyCapture メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.11版で更新

形式	LONG BeginVerifyCapture();

説明	照合の目的でバイオメトリクスデータの採取を開始します。生成された加工済データはBIRに格納されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理されました。

OPOS_E_ILLEGAL　　バイオメトリクスキャプチャーは既に動作しています。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BIRプロパティ、EndCaptureメソッド

EndCapture メソッド

形式	LONG EndCapture ();

説明	バイオメトリクスデータの採取を停止（終了）します。

RealTimeDataEnabledメソッドがFALSEで、バイオメトリクスデータが採取されたなら、キャプチャしたデータはBIRとRawSensorDataプロパティに格納されます。バイオメトリクスデータが採取されていなければ、BIRとRawSensorDataは空文字列です。

RealTimeDataEnabledがTRUEで、StatusUpdateEventによるアプリケーション通知がなされていないバイオメトリクスデータが残っているなら、残りのバイオメトリクスデータはBIRとRawSensorDataプロパティに格納されます。キャプチャーされたバイオメトリクスデータがないか、すべてのバイオメトリクスデータがアプリケーションに通知されたなら、BIRとRawSensorDataは空文字列です。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理されました。

OPOS_E_ILLEGAL		バイオメトリクスのキャプチャーは動作しません。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BIRプロパティ、RawSensorDataプロパティ、RealTimeDataEnabledプロパティ、BeginEnrollCaptureメソッド、BeginVerifyCaptureメソッド、DataEventイベント

Identify メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版で更新

形式	LONG Identyfy (LONG MaxFARRequest, LONG MaxFRRRequest, BOOL FARPrecedence, BSTR ReferenceBIRPopulation, BSTR* CandidateRanking, LONG Timrout);

パラメータ	説明

MaxFARRequest	照合結果を正と判断するためのFAR基準値。

MaxFRRRequest	照合結果を正と判断するためのFRR基準値。ヌルポインタならこの値を使用しません。

FARPrecedence	両方の基準値が提供されたならば、このパラメータはどちらが優先するかを示します。BIO_FAR_PRECEDENCEならMaxFARRequestedが優先されます。BIO_FRR_PRECEDENCEならMaxFRRRequestedが優先されます。

ReferenceBIRPopulation	識別判定に使用されるBIRの配列。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

CandidateRanking	近い順にリストされたReferenceBIRPopulationのBIRインデックスの配列。

Timeout	失敗せずに正常にバイオメトリクスのキャプチャーを実行する最大ミリ秒時間。

説明	このファンクションは、指定された時間内で接続されたデバイスからバイオメトリクスデータをキャプチャーし、ReferenceBIRPopulationの集合と比較します。そしてCandidateRankingに、ReferenceBIRPopulationのインデックスを近い順の配列で返します。もし一致するものが無ければ、ゼロの要素で配列が返されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理されました。

OPOS_E_FAILURE	ReferenceBIRPopulationが不正です。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BIRプロパティ、CapTenplateAdaptationプロパティ、EndCaptureメソッド

IdentifyMatch メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版で更新

形式	LONG IdentyfyMatch (LONG MaxFARRequest, LONG MaxFRRRequest, BOOL FARPrecedence, BSTR SampleBIR, BSTR ReferenceBIRPopulation, BSTR* CandidateRanking);

パラメータ	説明

MaxFARRequest	照合結果を正と判断するためのFAR基準値。

MaxFRRRequest	照合結果を正と判断するためのFRR基準値。ヌルポインタならこの値を使用しません。

FARPrecedence	両方の基準値が提供されたならば、このパラメータはどちらが優先するかを示します。BIO_FAR_PRECEDENCEならMaxFARRequestedが優先されます。BIO_FRR_PRECEDENCEならMaxFRRRequestedが優先されます。

SampleBIR	識別するBIR。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

ReferenceBIRPopulation	識別判定に使用されるBIRの配列。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

CandidateRanking	近い順にリストされたReferenceBIRPopulationのBIRインデックスの配列。

説明	このファンクションはSampleBIRを受け取り、ReferenceBIRPopulationの集合と比較します。そしてCandidateRankingに、ReferenceBIRPopulationのインデックスを近い順の配列で返します。もし一致するものが無ければ、ゼロの要素で配列が返されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理されました。。

OPOS_E_FAILURE	ReferenceBIRPopulationが不正です。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BIRメソッド、CapTenplateAdaptationメソッド、EndCaptureメソッド

ProcessPrematchData メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.11版で更新

形式	LONG ProcessPrematchData (BSTR SampleBIR、BSTR　PrematchDataBIR、BSTR* ProcessedBIR);

パラメータ	説明

SampleBIR	処理されるBIR。

PrematchDataBIR	関連MOCライブラリーにより提供された事前比較データのBIR。

ProcessedBIR	新しく作成された処理済BIR。

説明	この関数はマッチ・オン・カード（MOC）用に使用される処理済バイオメトリックサンプルを作成します。次のマッチング処理の前にカードからの「マッチング前」データを取得することが必要なMOCインプレメンテーションを実行可能にします。スマートカードにはバイオメトリックサンプルのキャプチャ及び処理を行う機能が通常ないため、カード上のMOC機能では、サンプル取得や特徴抽出などのカード外処理はホスト側で行う必要があります。この場合、カードから取得されるマッチング前データを基にホストで処理を実行する必要があります。このメソッドの引数のフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理されました。。

OPOS_E_FAILURE	SampleBIRの値が不正です。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

Verify メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版で更新

形式	LONG Verify (LONG MaxFARRequest, LONG MaxFRRRequest, BOOL FARPrecedence, BSTR ReferenceBIR, BSTR* AdaptedBIR, BOOL* Result, LONG* FARAchived, LONG* FRRAchived, BSTR* Payload, LONG Timeout);

パラメータ	説明

MaxFARRequest	照合結果を正と判断するためのFAR基準値。

MaxFRRRequest	照合結果を正と判断するためのFRR基準値。ヌルポインタならこの値を使用しません。

FARPrecedence	両方の基準値が提供されたならば、このパラメータはどちらが優先するかを示します。BIO_FAR_PRECEDENCEならMaxFARRequestedが優先されます。BIO_FRR_PRECEDENCEならMaxFRRRequestedが優先されます。

ReferenceBIR	照合に用いられるBIR。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

AdaptedBIR	適応処理されたBIRを返すポインタ。適応BIRが必要なければエンプティ（0x00）をセットします。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Result	照合が成功した場合はTRUE、失敗した場合はFALSEが設定されます。

FARAchieved	照合結果のFARが返されます。

FRRAchieved	照合結果のFRRが返されます。

Payload	ReferenceBIRにペイロードが含まれ、FARAchivedがサービスの基準値を満たしているなら、バイナリでアロケートされたデータが設定されます。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Timeout	失敗せずに正常にバイオメトリクスのキャプチャーを実行する最大ミリ秒時間。

説明	このファンクションは、指定された時間内で接続されたデバイスからバイオメトリクスデータをキャプチャーし、ReferenceBIRと照合します。照合が一致と判定され、AdaptedBIRハンドルが提供されているなら、サービスはキャプチャーBIRの情報からReferenceBIRを適合処理しようとします。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理されました。。

OPOS_E_FAILURE	ReferenceBIRが不正です。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	BIRメソッド、CapTenplateAdaptationプロパティ

VerifyMatch メソッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.12版で更新

形式	LONG VerifyMatch (LONG MaxFARRequest, LONG MaxFRRRequest, BOOL FARPrecedence, BSTR SampleBIR, BSTR ReferenceBIR, BSTR* AdaptedBIR, BOOL* Result, LONG* FARAchived, LONG* FRRAchived, BSTR* Payload);

パラメータ	説明

MaxFARRequest	照合結果を正と判断するためのFAR基準値。

MaxFRRRequest	照合結果を正と判断するためのFRR基準値。ヌルポインタならこの値を使用しません。

FARPrecedence	両方の基準値が提供されたならば、このパラメータはどちらが優先するかを示します。BIO_FAR_PRECEDENCEならMaxFARRequestedが優先されます。BIO_FRR_PRECEDENCEならMaxFRRRequestedが優先されます。

SampleBIR	処理されるBIR。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

ReferenceBIR	照合に用いられるBIR。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

AdaptedBIR	適応処理されたBIRを返すポインタ。適応BIRが必要なければエンプティ（0x00）をセットします。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Result	照合が成功した場合はTRUE、失敗した場合はFALSEが設定されます。

FARAchieved	照合結果のFARが返されます。

FRRAchieved	照合結果のFRRが返されます。

Payload	ReferenceBIRにペイロードが含まれ、FARAchivedがサービスの基準値を満たしているなら、バイナリ配列でアロケートされたデータが設定されます。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

説明	このファンクションは、SampleBIRをReferenceBIRと照合します。照合が一致と判定され、AdaptedBIRハンドルが提供されているなら、サービスはキャプチャーBIRの情報からReferenceBIRを適合処理しようとします。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理されました。

OPOS_E_FAILURE	ReferenceBIRが不正です。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

Statusには、次の値のいずれかに設定されます。

値			意味

BIO_DATA_ENROLL	登録が完了しました。

BIO_DATA_VERIFY	認証が完了しました。

説明	BIRプロパティとRawSensorDataプロパティには、DataEventがアプリケーションに提供される前に適切な値がセットされます。

ErrorEventイベント

形式      void ErrorEvent(LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,

LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントが生じた原因を示すコードです。値についてはResultCodeの項を参照してください。

ResultCodeExtended	エラーイベントが生じた原因を示す拡張コードです。値についてはResultCodeExtendedの項を参照してください。

ErrorLocus	エラーの位置です。下記の値を参照してください。

pErrorResponse	エラーイベント応答のポインタです。下記の値を参照してください。

ErrorLocusパラメータの値は次のいずれかです。

ResultCode が OPOS_E_EXTENDED の場合、RsultCodeExtended は次のいずれかの値をとります。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。すでにバッファリングされたデータは利用できます。

値	意味

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。すでにバッファリングされたデータは利用できます。

アプリケーションはエラーイベントハンドラ内でpErrorResponsに次のいずれかの値を設定できます。

値	意味

OPOS_ER_CLEAR
非同期出力、バッファリングされている出力データ (全ての非同期出力を含む)またはバッファリングされている入力データをクリアします。エラー状態は解除されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT の場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
ErrorLocusが OPOS_EL_INPUT_DATA のときに限り設定されます。エラーを認識し、デバイスに処理の継続を指示します。デバイスはエラー状態のままですが、DataEventEnabled プロパティの設定にしたがって、別のDataEvent が引き続き通知されます。すべての入力データが通知されて、DataEventEnabled が再びTRUEに設定されたとき、ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT に設定された新たなErrorEvent が通知されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルトです。

説明	エラーが検知され、アプリケーションによる適切な応答がエラー状態の処理に必要なことをアプリケーションに通知します。

DataEventEnabled がTRUEにならないかぎりこのイベントは通知されないので、アプリケーションは通常のシーケンスでイベントを処理できます。エラー状態は、イベントが通知される前に、適切なプロパティに設定されます。

適切なプログラミングにおいて、ErrorEventの引数errorlocusにEL_INPUT_DATAは発生しません。なぜなら、おのおののバイオメトリクスキャプチャー動作には、明らかにBeginXxxxxCaptureメソッドを必要とします。それらメソッドは、少なからずひとつのDataEventを生成します。アプリケーションは、DataEventEnabledにFalseをセットしてDataEventを保留にする必要がありますし、EL_INPUT_DATAが可能になる前に他のキャプチャーを要求します。

参照	入力モデル、出力モデル

StatusUpdateEventイベント　　　　　　　　　　　　　　　　第1.１２版にて修正

形式      void StatusUpdateEvent(LONG Status);

説明	バイオメトリクスデバイスの電源状態が変化したときにアプリケーションへ通知されます。

パラメータ	説明

Status	バイオメトリクスデバイスの電源状態の変化、または、キャプチャーを完了するために、バイオメトリクスセンサーとの通信状態を要求されたユーザーに通知します。

Statusには、次の値のいずれかに設定されます。

値						意味

BIO_SUE_RAW_DATA					生のイメージデータが入手できます。

BIO_SC_SUE_MOVE_LEFT				右過ぎます。

BIO_SC_SUE_MOVE_RIGHT				左過ぎます。

BIO_SC_SUE_MOVE_DOWN				高すぎます。

BIO_SC_SUE_MOVE_UP					低すぎます。

BIO_SC_SUE_MOVE_CLOSER			離れすぎています。

BIO_SC_SUE_MOVE_AWAY				近くにあります。

BIO_SC_SUE_MOVE_BACKWARD	前に位置します。

BIO_SC_SUE_MOVE_FORWARD		後ろに位置します。

BIO_SC_SUE_MOVE_SLOWER			ゆっくり操作してください。

BIO_SC_SUE_MOVE_FASTER　　　早く操作してください。

BIO_SC_SUE_SENSOR_DIRTY　　　センサーが汚れているので清掃が必要です。

BIO_SC_SUE_FAILED_READ　　　　センサーからデータを採取できません。もう一度処理してください。

説明	バイオメトリクスデバイスの電源状態か操作者の状態が変化したときに通知されます。

# 第26章
電子ジャーナル

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.10 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1.10 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.10 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.10 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.10 | String R | Open |
| Claimed | 1.10 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.10 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.10 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.10 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.10 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.10 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.10 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.10 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.10 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.10 | Long R | -- |
| ResultCodeExtended | 1.10 | Long R | Open |
| State | 1.10 | Long R | -- |
| ControlObjectDescription | 1.10 | String R | -- |
| ControlObjectVersion | 1.10 | Long R | -- |
| ServiceObjectDescription | 1.10 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.10 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.10 | String R | Open |
| DeviceName | 1.10 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AsyncMode | 1.10 | Boolean R/W | Open |
| CapAddMarker | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapErasableMedium | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapInitializeMedium | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapMediumIsAvailable | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapPrintContent | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapPrintContentFile | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapRetrieveCurrentMarker | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapRetrieveMarker | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapRetrieveMarkerByDateTime | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapRetrieveMarkersDateTime | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapStation | 1.10 | Long R | Open |
| CapStorageEnabled | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapSuspendPrintContent | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapSuspendQueryContent | 1.10 | Boolean R | Open |
| CapWaterMark | 1.10 | Boolean R | Open |
| FlagWhenIdle | 1.10 | Boolean R/W | Open |
| MediumFreeSpace | 1.10 | Currency R | Open, Claim, & Enable |
| MediumID | 1.10 | String R | Open, Claim, & Enable |
| MediumIsAvailable | 1.10 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| MediumSize | 1.10 | Currency R | Open, Claim, & Enable |
| Station | 1.10 | Long R/W | Open |
| StorageEnabled | 1.10 | Boolean R/W | Open, Claim, & Enable |
| Suspended | 1.10 | Boolean R | Open |
| WaterMark | 1.10 | Boolean R/W | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.10 | -- |
| Close | 1.10 | Open |
| ClaimDevice | 1.10 | Open |
| ReleaseDevice | 1.10 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.10 | Open & Claim |
| DirectIO | 1.10 | Open |
| CompareFirmwareVersion | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| ResetStatistics | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.10 | Open, Claim, & Enable |

| 専用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AddMarker | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| CancelPrintContent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| CancelQueryContent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| EraseMedium | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| InitializeMedium | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| PrintContent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| PrintContentFile | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| QueryContent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| ResumePrintContent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| ResumeQueryContent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveCurrentMarker | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveMarker | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveMarkerByDateTime | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveMarkersDateTime | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| SusoendPrintContent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| SuspendQueryContent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.10 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.10 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

電子ジャーナルコントロールのOLEプログラマティクIDは、“OPOS.ElectronicJournal”です。
このデバイスは、第1.10版で追加されました。

#### 機能

電子ジャーナルは、取引の記録を電子データとしてメディアへ蓄積するデバイスです。電子ジャーナルデバイスを記録可能な状態に設定すると、POSプリンタ、またはフィスカルプリンタへ出力した印刷データが記録メディアへ書き込まれます。フィスカルプリンタの場合、印刷データは常に書き込まれます。

電子ジャーナルは次の機能を持っています。

取引データを記録します。

取引データを取得します。

また、以下の機能がオプションとして実装されます。

記録したデータをPOSプリンタまたはフィスカルプリンタで印刷します。

記録したデータを消去します。

記録用のメディアを初期化します。

また、フィスカル環境では以下の特別な機能を持っている場合があります。

全フィスカルドキュメントおよび特定のチケット番号の範囲またはチケットの日付によって指定されたチケットを再印刷します。

#### モデル

電子ジャーナルは、POSプリンタやフィスカルプリンタへの印刷が行われると、自動的に書き込み処理を行います。全ての出力は、FIFOで実行されることを保証しています。書き込みに失敗した場合、ErrorEventが通知されます。

POSプリンタまたはフィスカルプリンタへの書き込み処理が失敗した場合も、ErrorEventが通知されます。

次のメソッドは、常に同期的に実行されます。
AddMarker、RetrieveCurrentMarker、RetrieveMarker、RetrieveMarkerByDateTime、RetrieveMarkersDateTime、CheckHealth
もし、POSプリンタまたはフィスカルプリンタが非同期出力中ならば、これらのメソッドは失敗します。

次のメソッドも、常に同期的に実行されます。
SuspendPrintContent、SuspendQueryContent
これらのメソッドは、印字またはデータの取得を直ちに停止しようとします。（つまり、直後のプリンタ動作または電子ジャーナルの動作に組み込まれます。）非同期処理中であっても、このメソッドは呼び出せます。これらのメソッドの目的は、非同期処理中に例外的に印字またはデータの取得を停止することです。

次のメソッドは、同期的または非同期的に実行されます。それは、AsyncModeプロパティの値に依存します。
EraseMedium、InitializeMedium、PrintContent、PrintContentFile、 QueryContent
AsyncModeがFALSEの時、これらのメソッドは同期的に実行されます。

これからデータを書き込もうとする位置へマーカを設定し、インデックスとして利用することができます。記録されたデータを取得、印刷する際には、始点と終点を示す2つのマーカを指定することでデータの範囲を指示することができます。

非同期モードで、印刷またはデータの取得を行っている途中で、処理の中断を指示することができます。

フィスカル環境では、マーカはフィスカルプリンタによって自動的に設定されます。データは、フィスカル日（Fiscal Day）に対応するセッションとして記録されます。これらのセッションは、フィスカルチケットに対応するドキュメントを含んでいます。セッションとドキュメントは、RetrieveMarker、RetrieveMarkerByDateTime、RetrieveCurrentMarkerメソッドを使用することにより、取得することができます。取得したマーカは、PrintContentメソッドやQueryContentメソッドで利用することができます。マーカの内容やフォーマットは、実装に依存しており、アプリケーションが知る必要はありません。

電子ジャーナルは、入力デバイス（データ取得）と出力デバイス（記録・印刷）の両方の特性を持つデバイスです。

電子ジャーナルメディアに記録されるデータは、POSプリンタ、またはフィスカルプリンタデバイスに発行された印字データです。保存された情報のデータフォーマットは物理デバイスに依存しています。データを保存する物理メディアとして、不揮発性記憶装置、例えば、フラッシュカード、メモリカード、CD-RWやHDD等が利用できます。アプリケーションは、物理メディアの違いを意識する必要はありません。

記録メディアを抜き差しして交換することが可能なデバイスでは、メディアの状態変化はStatusUpdateEventで通知されます。この時、記録メディアの状態をチェックして、メディアの初期化を指示することもできます。

重要なのはトランザクションデータをそのまま保存することであり、データの変換や再処理をするような機能はありません。

#### デバイスの共有

電子ジャーナルは以下のように排他的な利用をするデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に、そのデバイスの排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、大半の電子ジャーナル特有のプロパティにアクセスする前に、そのデバイスの排他アクセス権を獲得し、イネーブルにしなければなりません。

アプリケーションは、デバイスを操作するメソッドを呼び出す前に、そのデバイスの排他アクセス権を獲得し、イネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件の詳細は、｢一覧｣の表を参照してください。

## プロパティ

AsyncMode プロパティ   R/W

形式 	BOOL AsyncMode;

説明	TRUE：	EraseMedium、InitializeMedium、PrintContent、PrintContentFile、QueryContentメソッドは、非同期に実行されます。
FALSE：これらのメソッドは同期的に印刷されます。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

CapAddMarker プロパティ

形式 	BOOL CapAddMarker;

説明	TRUE：	AddMarkerメソッドを利用することができます。
FALSE： AddMarkerメソッドを利用することができません。
フィスカル用の電子ジャーナルデバイスの場合は、通常FALSEに設定されています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	AddMarkerメソッド

CapErasableMedium プロパティ

形式 	BOOL CapErasableMedium;

説明	TRUE：	記録メディアの内容を消去することができます。
FALSE：記録メディアの内容を消去することができません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapInitializeMedium プロパティ

形式 	BOOL CapInitializeMedium;

説明	TRUE：	記録メディアを初期化することができます。
FALSE： 記録メディアを初期化することができません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapMediumIsAvailable プロパティ　　									第1.11版にて更新

形式 	BOOL CapMediumIsAvailable;

説明	TRUE：	記録メディアを利用可能か判別することができます。
FALSE： 記録メディアを利用可能か判別することができません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照			MediumIsAvailableプロパティ

CapPrintContent プロパティ　　											第1.11版にて更新

形式 	BOOL CapPrintContent;

説明	TRUE：	記録されているジャーナルドキュメントを、接続されている印刷用デバイスから、直接印刷することができます。
FALSE： 記録されているジャーナルドキュメントを、接続されている印刷用デバイスから、直接印刷することができません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照		 PrintContentメソッド

CapPrintContentFile プロパティ										　　第1.11版にて更新

形式 	BOOL CapPrintContentFile;

説明	TRUE：	記録メディアから取得したジャーナルドキュメント（ファイル）を、接続されている印刷用デバイスから、印刷することができます。
FALSE：記録メディアから取得したジャーナルドキュメント（ファイル）を、接続されている印刷用デバイスから、印刷することができません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照		 PrintContentFileメソット

CapRetrieveCurrentMarker プロパティ

形式 	BOOL CapRetrieveCurrentMarker;

説明	TRUE：	RetrieveCurrentMarkerメソッドを利用することができます。
FALSE： RetrieveCurrentMarkerメソッドを利用することができません。
フィスカル用の電子ジャーナルデバイスの場合は、通常TRUEに設定されています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	RetrieveCurrentMakerメソッド

CapRetrieveMarker プロパティ

形式 	BOOL CapRetrieveMarker;

説明	TRUE：	RetrieveMarkerメソッドを利用することができます。
FALSE： RetrieveMarkerメソッドを利用することができません。
フィスカル用の電子ジャーナルデバイスの場合は、通常TRUEに設定されています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	RetrieveMakerメソッド

CapRetrieveMarkerByDateTime プロパティ

形式 	BOOL CapRetrieveMarkerByDateTime;

説明	TRUE：	RetrieveMarkerByDateTimeメソッドを利用することができます。
FALSE： RetrieveMarkerByDateTimeメソッドを利用することができません。
フィスカル用の電子ジャーナルデバイスの場合は、通常TRUEに設定されています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	RetrieveMakerByDateTimeメソッド

CapRetrieveMarkersDateTime プロパティ

形式 	BOOL CapRetrieveMarkersDateTime;

説明	TRUE：	RetrieveMarkersDateTimeメソッドを利用することができます。
FALSE： RetrieveMarkersDateTimeメソッドを利用することができません。
フィスカル用の電子ジャーナルデバイスの場合は、通常TRUEに設定されています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	RetrieveMakersDateTimeメソッド

CapStation プロパティ

形式	LONG CapStation;

説明	データの記録対象とすることが可能な印刷用デバイスのステーションを示します。

このプロパティには、次に示すいずれかの値の論理和が設定されます。

値		   意味

EJ_S_RECEIPT	レシートステーションへ出力されたデータをメディアに記録することができます。

EJ_S_SLIP	スリップステーションへ出力されたデータをメディアに記録することができます。

EJ_S_JOURNAL	ジャーナルステーションへ出力されたデータをメディアに記録することができます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapStorageEnabled プロパティ

形式 	BOOL CapStorageEnabled;

説明	TRUE：	StorageEnabledプロパティによって、印刷データの記録を行うかどうかを制御することができます。
FALSE：StorageEnabledプロパティによって、印刷データの記録を行うかどうかを制御することができません。この場合、StorageEnabledプロパティは常にTRUEに設定されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	StorageEnabledプロパティ

CapSuspendPrintContent プロパティ

形式 	BOOL CapSuspendPrintContent;

説明	TRUE：	印刷処理を中断することができます。
FALSE： 印刷処理を中断することができません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	Suspendedプロパティ

CapSuspendQueryContent プロパティ

形式 	BOOL CapSuspendQueryContent;

説明	TRUE：	データの取得処理を中断することができます。
FALSE： データの取得処理を中断することができません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	Suspendedプロパティ

CapWaterMark プロパティ

形式 	BOOL CapWaterMark;

説明	TRUE：	ジャーナルドキュメントの再印刷時に、背景を印刷することができます。
FALSE： ジャーナルドキュメントの再印刷時に、背景を印刷することができません。

FlagWhenIdle プロパティ   R/W　										　第1.11版にて更新

形式 	BOOL FlagWhenIdle;

説明	TRUE： 電子ジャーナルコントロールがアイドル状態であれば、StatusUpdateEventを通知します。

このステータスイベントが通知されると、FlagWhenIdleは自動的にFALSEにリセットされます。

このプロパティを使用してステータスイベントを利用することにより、アプリケーションは全ての非同期出力が終了した時を知ることができます。出力が正常終了した時、またはClearOutputメソッドもしくはErrorEventを受け取ったイベントハンドラにより出力が削除された時に、イベントが通知されます。

もし、FlagWhenIdleプロパティをTRUEに設定する時に、Stateプロパティが既にOPOS_S_IDLEであれば、StatusUpdateEventは直ちに通知されます。従って、非同期出力の終了とこのフラグの設定のすれ違いを気にせずに、アプリケーションはこのイベントを使用できます。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照　　　Stateプロパティ、ClearOutputメソッド

MediumFreeSpace プロパティ

形式 	CURRENCY MediumFreeSpace;

説明	記録メディアの残容量をバイト単位で保持します。POSプリンタまたはフィスカルプリンタへの印刷メソッドが実行されてデータが記録される都度、値が減少します。残容量が少なくなる、もしくは空になると、StatusUpdateEventが通知されます。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

MediumID プロパティ

形式 	BSTR MediumID;

説明	現在装着されている記録メディアの識別情報を保持します。物理メディアから取得した値を保持するため、デバイスをイネーブルにした時に初期化されます。
物理メディアから情報を取得できない場合は、このプロパティは空文字列に初期化されます。

MediumIsAvailable プロパティ　　											第1.11版にて更新

形式 	BOOL MediumIsAvailable;

説明	記録メディアの装着状態を保持します。CapMediumIsAvailableプロパティがTRUEの場合のみ有効です。
TRUE： 記録メディアが装着されています。
FALSE： 記録メディアが装着されていません。

記録メディアを差し替えることができない場合、このプロパティは常にTRUEに設定されます。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

参照	CapMediumIsAvailableプロパティ

MediumSize プロパティ

形式 	CURRENCY MediumSize;

説明	記録メディアの容量をバイト単位で保持します。

このプロパティは、Openメソッド後最初にデバイスをイネーブルにした時に初期化されます。

Station プロパティ   R/W

形式	LONG Station;

説明	データを記録する対象となる印刷用デバイスのステーションを、下記の値の論理和で示します。

値	意味

EJ_S_RECEIPT	POSプリンタ、またはフィスカルプリンタのレシートステーションに出力したデータを、メディアに記録します。

EJ_S_SLIP	POSプリンタ、またはフィスカルプリンタのスリップステーションに出力したデータを、メディアに記録します。

EJ_S_JOURNAL	POSプリンタ、またはフィスカルプリンタのジャーナルステーションに出力したデータを、メディアに記録します。

このプロパティは、OpenメソッドによりEJ_S_RECEIPTに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

StorageEnabled プロパティ  R/W　										　第1.11版にて更新

形式 	BOOL StorageEnabled;

説明	TRUE： デバイスは記録可能な状態です。POSプリンタ、またはフィスカルプリンタへの出力データは、電子データとして記録メディア上に逐次的に記録していきます。どのステーションへ出力したデータを記録するかを、予めStationプロパティで選択しておく必要があります。
FALSE： デバイスは記録可能な状態ではありません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	Stationプロパティ

Suspended プロパティ

形式 	BOOL Suspended;

説明	TRUE： 印刷またはデータ取得処理を中断中です。
FALSE： 印刷またはデータ取得処理の中断中ではありません。

CapSuspendPrintContentプロパティとCapSuspendQueryContentプロパティが両方ともFALSEの場合、処理を中断する機能がなく、このプロパティは常にFALSEが設定されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapSuspendPrintContentプロパティ、CapSuspendQueryContentプロパティ

WaterMark プロパティ  R/W

形式 	BOOL WaterMark;

説明	このプロパティは、ジャーナルドキュメントを印刷する際に、予め定義された特定の背景を印刷するかどうかを指定します。
TRUE：背景を印刷することで、記録データの再印刷であることを明示します。
FALSE： 背景を印刷しません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

## メソッド

AddMarker メソッド

形式	LONG AddMarker (BSTR Marker);

パラメータ	説明

Marker	マーカの識別情報です。

説明	データをファイルとして取得する場合や、接続されているPOSプリンタ、またはフィスカルプリンタに印刷する場合に、データの範囲を指定するためのインデックスとしたい識別情報を指定します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	Markerパラメータとして使用できない文字が含まれているか、Markerパラメータとして使用できる文字数を超えています。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません（POSプリンタまたはフィスカルプリンタが印刷中の場合も含まれます）。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EEJ_EXISTING:
現在のメディアで既に登録されているマーカと重複しています。 

ResultCodeExtended = OPOS_EEJ_MEDIUM_FULL:
容量不足により、マーカを書き込むことができません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

CancelPrintContent メソッド

形式	LONG CancelPrintContent ();

説明	一時中断している印刷処理をキャンセルします。このメソッドが成功した場合、残りのデータは印刷されません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

CancelQueryContent メソッド

形式	LONG CancelQueryContent ();

説明	一時中断しているデータ取得処理をキャンセルします。このメソッドを実行した場合、記録データを格納するためのファイルは作成されません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

EraseMedium メソッド

形式	LONG EraseMedium ();

説明	記録メディア上に記録されている全てのデータ（マーカも含みます）を削除します。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、 AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

非同期で実行した場合、メソッドの実行結果はイベントで通知されます。メソッドが成功した場合はOutputCompleteEventが、失敗した場合はErrorEventが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_FAILURE	データの削除に失敗しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	AsyncModeプロパティ

InitializeMedium メソッド

形式	LONG InitializeMedium (BSTR MediumID);

パラメータ	説明

MediumID	記録メディアの識別情報です。

説明	記録メディアを初期化します。このとき、メディアに識別情報を示す文字列を指定することができます。

記録メディアに識別情報を指定することができない場合、MediumIDプロパティには空文字列が格納されます。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、 AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

非同期で実行した場合、メソッドの実行結果はイベントで通知されます。メソッドが成功した場合はOutputCompleteEventが、失敗した場合はErrorEventが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません（POSプリンタまたはフィスカルプリンタが印刷中の場合も含まれます）。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	AsyncModeプロパティ、MediumIDプロパティ

PrintContent メソッド　										　第1.11版にて更新

形式	LONG PrintContent (BSTR FromMarker, BSTR ToMarker);

パラメータ	説明

FromMarker	データの開始位置を示すマーカの識別情報。記録メディアの先頭を指定したい場合は、空文字列を指定します。

ToMarker	データの終了位置を示すマーカの識別情報。記録メディアの末尾を指定したい場合は、空文字列を指定します。

説明	接続されているプリンタに対して、メディアに記録されているジャーナルドキュメントを印刷する時にこのメソッドを呼び出します。

このメソッドはCapPrintContentプロパティがTRUEの場合のみサポートされています。

FromMarkerパラメータに空文字列を指定した場合は、記録メディアの先頭を指定したことになります。ToMarkerパラメータに空文字列を指定した場合は、記録メディアの末尾を指定したことになります。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、 AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

非同期で実行した場合、メソッドの実行結果はイベントで通知されます。メソッドが成功した場合はOutputCompleteEventが、失敗した場合はErrorEventが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	AsyncModeプロパティ、CapPrintContentプロパティ

PrintContentFile メソッド										　　第1.11版にて更新

形式	LONG PrintContentFile (BSTR FileName);

パラメータ	説明

FileName	印刷データが格納されているファイル名を指定します。

説明	記録メディアから取得したデータを保存したファイルから、接続されている印刷デバイスに対して印刷する時にこのメソッドを呼び出します。ファイルに保存されている全データが印刷されます。このメソッドはCapPrintContentFileプロパティがTRUEの場合のみ、サポートされています。

このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、 AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

非同期で実行した場合、メソッドの実行結果はイベントで通知されます。メソッドが成功した場合はOutputCompleteEventが、失敗した場合はErrorEventが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	ファイル名に不正な文字が含まれています。

OPOS_E_NOEXIST	FileNameパラメータで指定されたファイルが見つかりません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	AsyncModeプロパティ、CapPrintContentFileプロパティ

QueryContent メソッド										　　第1.11版にて更新

形式	LONG QueryContent (BSTR FileName, BSTR FromMarker, BSTR ToMarker);

パラメータ	説明

FileName	取得したデータを保存するファイル名を指定します。

FromMarker	データの開始位置を示すマーカの識別情報。記録メディアの先頭を指定したい場合は、空文字列を指定します。

ToMarker	データの終了位置を示すマーカの識別情報。記録メディアの末尾を指定したい場合は、空文字列を指定します。

説明	電子ジャーナルに保存されたデータを取得し、FileNameで指定したファイルに保存する時にこのメソッドを呼び出します。

AsyncModeがTRUEの場合、データ取得は非同期的に実行されます。メソッドは直ちに処理をアプリケーションに返します。データ取得が成功した場合はDataEventが、失敗した場合はErrorEventが通知されます。

FromMarkerパラメータに空文字列を指定した場合は、記録メディアの先頭を指定したことになります。ToMarkerパラメータに空文字列を指定した場合は、記録メディアの末尾を指定したことになります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_BUSY	出力中なので実行できません（POSプリンタまたはフィスカルプリンタが印刷中の場合も含まれます）。

OPOS_E_EXISTS	FileNameパラメータで指定されたファイルが既に存在します。

OPOS_E_ILLEGAL	ファイル名に不正な文字が含まれています。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	AsyncModeプロパティ

ResumePrintContent メソッド

形式	LONG ResumePrintContent ();

説明	一時中断していたデータ印刷処理を再開します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

ResumeQueryContent メソッド

形式	LONG ResumeQueryContent ();

説明	一時中断していたデータ取得処理を再開します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

RetrieveCurrentMarker メソッド

形式	LONG RetrieveCurrentMarker (LONG MarkerType, BSTR* pMarker);

パラメータ	説明

MarkerType	取得するマーカの種類を指定します。下記の値を参照。

pMarker	戻り値としてマーカを格納するための文字ストリングのポインタ。マーカのフォーマットは、実装に依存しています。

MarkerTypeパラメータの値は、

値	意味

EJ_MT_SESSION_BEG	直前に生成されたセッションの開始位置を示すマーカ。

EJ_MT_SESSION_END	直前に生成されたセッションの終了位置を示すマーカ。

EJ_MT_DOCUMENT	直前に生成されたドキュメントまたはチケットの位置を示すマーカ。

EJ_MT_HEAD	電子ジャーナルメディアの先頭を示すマーカ。

EJ_MT_TAIL	電子ジャーナルメディアの末尾を示すマーカ。

説明	直前に保存されたマーカを取得する時にこのメソッドを呼び出します。取得するマーカの種類は、MarkerTypeパラメータで指定します。取得したマーカは、pMarkerパラメータで指定した文字ストリングに格納されます。マーカを示す文字列の内容やフォーマットは実装に依存しており、アプリケーションが知る必要はありません。戻り値として得られたマーカは、PrintContentメソッドやQueryContentメソッドのパラメータとして利用できます。

EJ_MT_HEADとEJ_MT_TAILは、電子ジャーナルメディア全体の中で、有効なデータの範囲の値を意味しています。

このメソッドは、CapRetrieveCurrentMakerプロパティがTRUEの場合のみサポートされます。

このメソッドは、通常フィスカル用の電子ジャーナルデバイスで使用されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	MarkerTypeパラメータに不正な値が指定されています。

OPOS_E_NOEXIST	指定された種類のマーカが存在しませんでした。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapRetrieveCurrentMarkerプロパティ、PrintContentメソッド、QueryContentメソッド

RetrieveMarker メソッド

形式	LONG RetrieveMarker (LONG MarkerType, LONG SessionNumber, LONG DocumentNumber, BSTR* pMarker);

パラメータ	説明

MarkerType	取得するマーカの種類を指定します。下記の値を参照。

SessionNumber	取得するマーカが含まれているセッションの番号。セッションの概念をサポートしていないデバイスの場合、負の値を指定する必要があります。

DocumentNumber	取得するマーカが含まれているドキュメントの番号。MarkerTypeパラメータがEJ_MT_SESSION_BEGまたはEJ_MT_SESSION_ENDの場合、このパラメータは無視されます。

pMarker	戻り値としてマーカを格納するための文字ストリングのポインタ。マーカのフォーマットは、実装に依存しています。

MarkerTypeパラメータの値は、

値	意味

EJ_MT_SESSION_BEG	セッションの開始位置を示すマーカ。

EJ_MT_SESSION_END	セッションの終了位置を示すマーカ。

EJ_MT_DOCUMENT	ドキュメントまたはチケットを示すマーカ。

説明	マーカを取得する時にこのメソッドを呼び出します。取得するマーカは、MarkerType、SessionNumber、DocumentNumberパラメータで指定します。取得したマーカは、pMarkerパラメータで指定した文字ストリングに格納されます。マーカを示す文字列の内容やフォーマットは実装に依存しており、アプリケーションが知る必要はありません。戻り値として得られたマーカは、PrintContentメソッドやQueryContentメソッドのパラメータとして利用できます。

フィスカル用の電子ジャーナルデバイスの場合、SessionNumberはフィスカルプリンタから返されたフィスカル日（Fiscal Day）のカウンタ番号に対応しています（GetDataメソッドのパラメータ用の値であるFPTR_GD_Z_REPORTを参照してください）。同様に、DocumentNumberはフィスカルチケット番号に対応しています。

このメソッドは、CapRetrieveMakerプロパティがTRUEの場合のみサポートされます。

このメソッドは、通常フィスカル用の電子ジャーナルデバイスで使用されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	パラメータに不正な値が指定されたか、MarkerTypeパラメータに不正な値が指定されています。

OPOS_E_NOEXIST	指定されたマーカが存在しませんでした。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapRetrieveMarkerプロパティ、PrintContentメソッド、QueryContentメソッド、フィスカルプリンタのGetDataメソッド

RetrieveMarkerByDateTime メソッド

形式	LONG RetrieveMarkerByDateTime (LONG MarkerType, BSTR DateTime, BSTR MarkerNumber, BSTR* pMarker);

パラメータ	説明

MarkerType	取得するマーカの種類を指定します。下記の値を参照。

DateTime	取得するマーカの日付・時間。
’YYYYMMDDhhmmss’の形式で指定します。アプリケーションが、時、分、秒の一部または全部を指定することができなければ、省略することが可能です。

MarkerNumber	要求した形式のマーカが、DateTimeパラメータで指定した日付・時間に複数存在する場合、取得したいマーカの番号を指定します。番号は1から始まり、1つのマーカに対して１ずつインクリメントされます。

pMarker	戻り値としてマーカを格納するための文字ストリングのポインタ。マーカのフォーマットは、実装に依存しています。

MarkerTypeパラメータの値は、

値	意味

EJ_MT_SESSION_BEG	セッションの開始位置を示すマーカ。

EJ_MT_SESSION_END	セッションの終了位置を示すマーカ。

EJ_MT_DOCUMENT	ドキュメントまたはチケットを示すマーカ。

説明	マーカを取得する時にこのメソッドを呼び出します。取得するマーカは、MarkerType、DateTime、MarkerNumberパラメータで指定します。取得したマーカは、pMarkerパラメータで指定した文字ストリングに格納されます。マーカを示す文字列の内容やフォーマットは実装に依存しており、アプリケーションが知る必要はありません。戻り値として得られたマーカは、PrintContentメソッドやQueryContentメソッドのパラメータとして利用できます。

このメソッドは、CapRetrieveMakerByDateTimeプロパティがTRUEの場合のみサポートされます。

このメソッドは、通常フィスカル用の電子ジャーナルデバイスで使用されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	パラメータのどれかに不正な値が指定されました。MarkerTypeパラメータに不正な値が指定された、DateTimeパラメータが不正、またはMarkerNumberで指定されたマーカは、検索範囲には存在していません。

OPOS_E_NOEXIST	指定された日付・時間にマーカが存在しませんでした。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_EEJ_MULTIPLE_MARKER:
指定された日付・時間に1つ以上のマーカが存在します。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapRetrieveMarkerByDateTimeプロパティ、PrintContentメソッド、QueryContentメソッド

RetrieveMarkersDateTime メソッド

形式	LONG RetrieveMarkersDateTime (BSTR Marker, BSTR* pDateTime);

パラメータ	説明

Marker	日付・時間を取得したいマーカを指定します。

pDateTime	戻り値として日付・時間文字列を格納するための文字ストリングのポインタ。

説明	指定したマーカの日付・時間を取得する時にこのメソッドを呼び出します。マーカには、AddMarkerメソッドで設定したものと、RetrieveMarkerまたはRetrieveCurrentMarkerメソッドで取得したものの、どちらも指定できます。得られた日付・時間は、pDateTimeパラメータで指定した文字ストリングに、’YYYYMMDDhhmmss”の形式で格納されます。時、分、秒の一部または全部が不明な場合、不明箇所は’?’マークで埋められます。

このメソッドは、CapRetrieveMakersDateTimeプロパティがTRUEの場合のみサポートされます。

このメソッドは、通常フィスカル用の電子ジャーナルデバイスで使用されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	Markerパラメータが不正です。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapRetrieveMarkersDateTimeプロパティ、AddMarkerメソッド、RetrieveCurrentMarkerメソッド、RetrieveMarkerメソッド

SuspendPrintContent メソッド

形式	LONG SuspendPrintContent ();

説明	印刷処理を一時中断し、中断状態へ遷移させる時にこのメソッドを呼び出します。非同期で印刷を行っている場合のみ有効です。このメソッドは、非同期出力中に例外状態に陥ってしまった場合に、エラーイベントハンドラの中等で使用することを意図したものです。

メソッド実行後、SuspendedプロパティがTRUEに変化し、StatusUpdateEventが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	印刷中ではありません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	Suspendedプロパティ

SuspendQueryContent メソッド

形式	LONG SuspendQueryContent ();

説明	記録メディアからのデータ取得処理を一時中断し、中断状態へ遷移させる時にこのメソッドを呼び出します。このメソッドは、非同期処理中に例外状態に陥ってしまった場合に、エラーイベントハンドラの中等で使用することを意図したものです。

メソッド実行後、SuspendedプロパティがTRUEに変化し、StatusUpdateEventが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	データ取得中ではありません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	Suspendedプロパティ

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

パラメータ	説明

Status	0が設定されます。

説明	電子ジャーナルからのデータ取得とファイルへの保存が完了したことを、アプリケーションに通知します。

このイベントは、DataEventEnabledプロパティがTRUEに設定され、非同期的に実行されたQueryContentメソッドの処理が終了した後に通知されます。

参照	「入力モデルについて」、DataEventEnabledプロパティ、FreezeEventsプロパティ

ErrorEvent イベント

形式	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,
LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントを起こした原因のコード。値はResultCode参照。

ResultCodeExtended	エラーイベントを起こした原因の拡張コード。ResultCodeがOPOS_E_EXTENDEDの場合については、下記の値を参照。それ以外の場合、デバイスサービス固有の値が格納されている場合があります。

ErrorLocus	エラーの位置です。下記の値を参照。

pErrorResponse	エラーイベント応答へのポインタ。下記の値を参照。

ErrorLocusパラメータは、次に示す値の内の1つに設定されます。

値	意味

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	
イベント駆動入力で、入力データを処理しているときにエラーが発生しました。すでにバッファリングされたデータは利用できます。

OPOS_EL_OUTPUT	非同期出力を処理しているときにエラーが発生しました。

ResultCodeがOPOS_E_EXTENDEDの場合、ResultCodeExtendedは次に示す値のいずれかに設定されます。

値	意味

OPOS_EEJ_UNINITIALIZED_MEDIUM
メディアが初期化されていません。

OPOS_EEJ_CORRUPTED_MEDIUM
	メディアもしくはメディア上のデータが破損しています。

OPOS_EEJ_UNKNOWN_DATAFORMAT
サポートしていない未知のデータフォーマットです。

OPOS_EEJ_NOT_ENOUGH_SPACE
メディアに、データを保存するだけの十分な残容量がありません。

OPOS_EEJ_MULTIPLE_MARKERS
1つ以上のマーカを要求したが、1つのマーカしか返すことができない。

pErrorResponseによって指定された位置の内容は、ErrorLocusに基づいてデフォルト値があらかじめ設定されています。アプリケーションは、次に示す値の内の1つに変更することが可能です。

値	意味

OPOS_ER_CLEAR	その非同期出力を含むすべてのバッファリングされたデータ、またはバッファリングされている入力データを削除します（ClearOutputメソッドまたはClearInputメソッドと同様の効果があります）。エラー状態は解除されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
	ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合だけ使用します。エラーを容認し、コントロールに処理の継続を指示するものです。コントロールはエラー状態のままですが、DataEventEnableプロパティの設定値に従って、別なDataEventが通知されます。
すべての入力がイベント処理された後、DataEventEnableプロパティが、再びTRUEに設定されたとき、ErrorEventでOPOS_EL_INPUTが通知されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_RETRY	通常は、ErrorLocusがOPOS_EL_OUTPUTの場合に使用します。
非同期出力を再試行します。エラー状態は解除されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合でも指定できる場合があります。
ErrorLocusがOPOS_EL_OUTPUTの場合のデフォルトです。

説明	エラーを察知し、電子ジャーナルコントロールの状態がエラー状態に移った時に通知されます。アプリケーションは、適切な応答を行うことが必要です。

ErrorEventは、以下の場合に通知されます。

POSプリンタまたはフィスカルプリンタで非同期印刷とともに行われている、電子ジャーナルメディアへの書き込みが失敗したとき。

非同期モードで実行したQueryContentメソッドが失敗したとき。

非同期モードで実行したInitializeMedium、EraseMedium、PrintContent、PrintContentFileメソッドのいずれかが失敗したとき。

入力のエラーイベントは、電子ジャーナルデバイスからデータを取得している最中にエラーが発生した場合に通知されます。正しいアプリケーションシーケンシングが行われるよう、DataEventEnabledプロパティがTRUEになるまで、入力エラーイベントは通知されません。全てのエラー情報は、イベントが発生する前に適切なプロパティに設定されます。

出力のエラーイベントは、非同期出力中にエラーが発生した場合に通知されます。全てのエラー情報は、イベントが発生する前に適切なプロパティに設定されます。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」

OutputCompleteEvent イベント

形式	void OutputCompleteEvent (LONG OutputID);

パラメータ	説明

OutputID	完了した非同期出力リクエストのID番号。

説明	前に開始された、OutputIDで示される非同期出力リクエストが正常に終了したときに通知します。

OutputCompleteEventは、以下の場合に通知されます。

非同期モードで実行したInitializeMedium、EraseMedium、PrintContent、PrintContentFileメソッドのいずれかが成功したとき。

要求したデータが送信され、デバイスによって正しく処理されたことが確認された後で、このイベントが通知されます。

参照	「出力モデルについて」

StatusUpdateEvent イベント                            第1.12版にて更新

形式 	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

パラメータ	説明

Status	電子ジャーナルデバイスの状態変化を示します。以下の値を参照。

Statusは、次に示す値のいずれかに設定されます。

値	意味

EJ_SUE_MEDIUM_NEAR_FULL
メディアの空き容量が残りわずかです。

EJ_SUE_MEDIUM_FULL
記録メディアが一杯になりました。

EJ_SUE_MEDIUM_REMOVED
メディアがデバイスから取り外されました。

EJ_SUE_MEDIUM_INSERTED
メディアがデバイスに装着されました。

EJ_SUE_ SUSPENDED
データの印刷または取得処理が一時停止状態になりました。

EJ_SUE_IDLE
全ての非同期出力が、成功するか、または削除されることによって終了しました。電子ジャーナルのStateは現在OPOS_S_IDLEです。FlagWhenIdleプロパティは、このイベントが通知するためにTRUEでなければなりません。そして、電子ジャーナルコントロールは、イベントが通知する前に、そのプロパティをFALSEへ自動的にリセットします。

説明	電子ジャーナルデバイスの状態が変化した時に通知されます。

参照	「出力モデルについて」

# 第27章
モーションセンサ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.3 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.3 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.3 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.3 | String R | Open |
| Claimed | 1.3 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.3 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.3 | Boolean R/W | Open,Claim |
| FreezeEvents | 1.3 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.5 | Long R | 無し |
| OutputID PowerNotify PowerState | 1.3 1.3 1.3 | Long R Long R/W Long R | Open Open Open |
| ResultCode | 1.3 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.3 | Long R | Open |
| State | 1.3 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.3 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.3 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.3 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.3 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.3 | String R | Open |
| DeviceName | 1.3 | String R | Open |

プロパティ (続き)

| 専用 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CapTransaction | 1.3 | Boolean R | Open |
| AsyncMode EventType SystemClocks SystemVideoSaveBuffers Timeout UnitsOnline CurrentUnitID CapSelectCharacterSet CapTone CapTouch | 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 | Boolean R/W Long R/W Long R Long R Long R/W Long R Long R/W Boolean R Boolean R Boolean R | Open, Claim, & Enable Open Open. Claim, & Enable Open. Claim, & Enable Open Open, Claim, & Enable Open, Claim, & Enable Open, Claim, & Enable Open, Claim, & Enable Open, Claim, & Enable |
| AutoToneDuration | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| AutoToneFrequency | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| CharacterSet | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| CharacterSetList | 1.3 | String R | Open, Claim, & Enable |
| Clocks VideoDataCount | 1.3 1.3 | Long R Long R | Open, Claim, & Enable Open, Claim, & Enable |
| VideoMode | 1.3 | Long R/W | Open, Claim, & Enable |
| VideoModeList | 1.3 | String R | Open, Claim, & Enable |
| VideoSaveBuffers | 1.3 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| ErrorUnits | 1.3 | Long R | Open |
| ErrorString | 1.3 | String R | Open |
| EventUnitID EventUnits EventString | 1.3 1.3 1.3 | Long R Long R String R | Open, Claim Open, Claim Open, Claim |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.3 | 無し |
| Close | 1.3 | Open |
| ClaimDevice | 1.3 | Open |
| ReleaseDevice | 1.3 | Open, Claim |
| CheckHealth | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.3 | Open, Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.3 | Open, Claim |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.3 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| WaitForMotion | 1.7 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.3 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.3 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

モーションセンサーのOLEプログラマティクIDは、“OPOS.MotionSensor”です。

このデバイスは、第1.7版にて追加されました。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

モーションセンサは、以下の機能を最低限有します。

POSで人を発見する機能を提供する機能をサポートします。

ハードウェアかソフトウェアの検知機能で動作の検知した変化を通知する機能をサポートします。

# 第28章
紙幣入金機

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.11 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.11 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.11 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.11 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.11 | String R | Open |
| Claimed | 1.11 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.11 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.11 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.11 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.11 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.11 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.11 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.11 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.11 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.11 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.11 | Long R | Open |
| State | 1.11 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.11 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.11 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.11 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.11 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.11 | String R | Open |
| DeviceName | 1.11 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapDiscrepancy | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapFullSensor | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapJamSensor | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapNearFullSensor | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapPauseDeposit | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapRealTimeData | 1.11 | Boolean R | Open |
| CurrencyCode | 1.11 | String R/W | Open |
| DepositAmount | 1.11 | Long R | Open |
| DepositCashList | 1.11 | String R | Open |
| DepositCodeList | 1.11 | String R | Open |
| DepositCounts | 1.11 | String R | Open |
| DepositStatus | 1.11 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| FullStatus | 1.11 | Long R | Open |
| RealTimeDataEnabled | 1.11 | Boolean R/W | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.11 | 無し |
| Close | 1.11 | Open |
| ClaimDevice | 1.11 | Open |
| ReleaseDevice | 1.11 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.11 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.11 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.11 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.11 | Open |
| ResetStatistics | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| AdjustCashCounts | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| BeginDeposit | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| EndDeposit | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| FixDeposit | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| PauseDeposit | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| ReadCashCounts | 1.11 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.11 | Open, Claim&Enable |
| DirectIOEvent | 1.11 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.11 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.11 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.11 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

紙幣入金機コントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.BillAcceptor”です。

このデバイスは第1.11版にて追加されました。

#### 機能

紙幣入金機は次の機能を持っています。

紙幣入金機で利用できる金種と、対応する枚数を報告します。

デバイス内の紙幣詰まり状態を報告します。

複数の通貨をサポートします。

また、次の機能は、オプションとして実装されます。

紙幣入金機の金種の充填レベルを報告します。示される状態としては、フル、ニアフルがあります。

ReadCashCountsメソッドで報告されるデータに、現金在高不一致がありそう（もしくは、ある）かどうかが報告されます。

入金開始から入金終了の間に入金された紙幣は入金されるたびにその金種と対応する枚数を報告します。

#### モデル

紙幣入金機の一般的なモデルは次の通りです。

紙幣入金機は、複数の額面種類の紙幣サポートします。各通貨毎にサポートされる現金タイプは、DepositCashListプロパティの金種リストに記述されています。

紙幣入金機デバイスは、現金投入口、現金を格納する複数のスロットや収納庫、現金出口といった現金処理機能を援助する各種の要素から構成されています。

紙幣入金機デバイスが現金の在高を認識できない場合は、デバイスからの現金の取り出しの都度AdjustCashCountsメソッドで在高を制御します。アプリケーションはReadCashCountsメソッドを呼び出して、それぞれのユニットの在高を確認することができます。

現金スロット（もしくは現金収納庫）の状態は、フルとニアフルを示すFullStatusプロパティに設定されます。１つ以上の現金スロットがフルならFullStatusプロパティはBACC_STATUS_FULLとなります。

アプリケーションがBeginDepositメソッドを呼び出した時、DepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティはゼロに初期化されます。

CapPauseDepositプロパティがTRUEなら、アプリケーションはBACC_DEPOSIT_PAUSEパラメータのPauseDepositメソッドを呼び出して入金を一時停止することができます。その時、DepositCountsとDepositAmountプロパティの値が確定します。アプリケーションが入金を再開したいなら、BACC_DEPOSIT_RESTARTのパラメータ値でPauseDepositメソッドを再度呼び出します。DepositCountsプロパティかDepositAmountプロパティを読み取り、アプリケーションは正確な入金を得ることができ、入金合計を販売合計と比較した結果をチェックできます。入金合計≧販売合計なら、アプリケーションはFixDepositメソッドを呼び出します。入金合計＜販売合計なら、アプリケーションはBACC_DEPOSIT_RESTARTでPauseDepositメソッドを呼び出します。入金総額を得るため、アプリケーションはPauseDepositメソッドを繰り返し呼び出せます。

ClearInputメソッドが実行された時、入金に伴いキューされた全てのDataEventはクリアされますが、DepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティはクリアされません。

#### デバイスの共有

紙幣入金機は次の通り、排他的な利用をするデバイスです。

アプリケーションはデバイスをイネーブルにする前に、デバイスの排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、プロパティにアクセスしたり、払い出しや回収を行ったり、状態更新イベントを受け取る前に、デバイスの排他アクセス権を獲得しイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件の詳細は、「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

CapDiscrepancy プロパティ

形式	BOOL CapDiscrepancy;

説明	TRUE：ReadCashCountsメソッドはpDiscrepancyに有効な値を設定します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ReadCashCountsメソッド

CapFullSensor プロパティ

形式	BOOL CapFullSensor;

説明	TRUE：紙幣入金機は、フルになっている現金スロットがあることを報告します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	FullStatusプロパティ、StatusUpdateEventイベント

CapJamSensor プロパティ

形式	BOOL CapJamSensor;

説明	TRUE：紙幣入金機は、紙幣詰まりもしくは故障している現金スロットがあることを報告します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	StatusUpdateEventイベント

CapNearFullSensor プロパティ

形式	BOOL CapNearFullSensor;

説明	TRUE：紙幣入金機は、ニアフルになっている現金スロットがあることを報告します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	FullStatusプロパティ、StatusUpdateEventイベント

CapPauseDeposit プロパティ

形式	BOOL CapPauseDeposit;

説明	TRUE：紙幣入金機は、入金機構を一時停止する機能があります。
FALSE：一時停止する機能はありません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	PauseDepositメソッド

CapRealTimeData プロパティ

形式	BOOL CapRealTimeData;

説明	TRUE：紙幣入金機は、リアルタイムに入金情報を通知する機能があります。
FALSE：リアルタイムに入金情報を通知する機能はありません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	RealTimeDataEnabledプロパティ

CurrencyCode プロパティ   R/W

形式	BSTR CurrencyCode;

説明	紙幣入金機の操作で現在使用されている通貨コードが設定されます。

このプロパティはOpenメソッドで適当な値に初期化されます。有効な値は、CurrencyCodeListプロパティに記される通貨の中の一つです。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	CurrencyCodeList以外の値が指定されました。

参照	CurrencyCodeListプロパティ

DepositAmount プロパティ

形式	LONG DepositAmount;

説明	入金された合計金額を表します。

例えば、CurrencyCodeプロパティが日本円（JPY）で、DepositAmountプロパティで表される値が、
	18057
なら、18,057円がBeginDepositメソッドの呼び出し以降の入金された現金金額となります。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositCashList プロパティ

形式	BSTR DepositCashList;

説明	CurrencyCodeプロパティで示される通貨での、紙幣入金機がサポートする金種を表す文字列です。入金機構がサポートされていない場合は空の文字列になります。

文字列は、ASCIIセミコロン(“;”)から、紙幣の金種を示すコンマで区切られたASCII数字が続きます。

下記は、日本での、DepositCashListの値の例です。

- “;1000,5000,10000” —
1000、5000、10000円紙幣。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化され、CurrencyCodeが設定された時に更新されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositCodeList プロパティ

形式	BSTR DepositCodeList;

説明	入金の通貨コードの文字列を表します。

文字列は、コンマで区切られたASCII３文字のISO 4217通貨コードにより構成されます。

例えば、文字列が”JPY,USD”なら、紙幣入金機は日本とU.S.の通貨単位をサポートします。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ、DepositCashListプロパティ

DepositCounts プロパティ

形式	BSTR DepositCounts;

説明	入金された金種の文字列を表します。文字列内の金種はDepositCashListプロパティと同じで、同じ順序で並んでいます。

例えば、日本円（JPY）で、DepositCountsプロパティで表される文字列が、
	1000:80, 5000:77, 10000:0
なら、80枚の1000円紙幣と、77枚の5000円紙幣がBeginDepositメソッドの呼び出し以降の入金された現金枚数となります。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositStatus プロパティ

形式	LONG DepositStatus;

説明	紙幣入金機の入金機構の現在の状態を示します。次のいずれかとなります。

値	意味

BACC_STATUS_DEPOSIT_START
入金可能状態です。

BACC_STATUS_DEPOSIT_END
入金停止状態です。

BACC_STATUS_DEPOSIT_COUNT
入金計数中または返却中です。

BACC_STATUS_DEPOSIT_JAM	
機器障害が発生しました。

このプロパティはイネーブルの設定で初期化され、イネーブルの間は最新の状態になります。このプロパティはBACC_STATUS_DEPOSIT_ENDに初期化されます。

FullStatus プロパティ

形式	LONG FullStatus;

説明	現金スロットの現在のフル状態を示します。次のいずれかとなります。

値	意味

BACC_STATUS_OK	ニアフル、フルの現金スロットは有りません。

BACC_STATUS_FULL	フルの現金スロットが有ります。

BACC_STATUS_NEARFULL
ニアフルの現金スロットが有ります。

このプロパティは初期化された後、デバイスがイネーブルの間は最新の状態となります。

RealTimeDataEnabled プロパティ

形式	BOOL RealTimeDataEnabled;

説明	TRUE：CapRealTimeDataプロパティがTRUEであれば、DepositAmountとDepositCountsプロパティはイベントの通知と同時に更新されます。
FALSE：DepositAmountとDepositCountsプロパティはFixDepositメソッドの呼び出すことにより更新されます。

RealTimeDataEnabledプロパティの設定は、BeginDepositメソッドが実行されるまでの間のほかの動作には影響を与えません。このことは、BeginDepositメソッドとEndDepositメソッドの間の変更によって引き起こされるかもしれない混乱を防ぎます。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

参照	CapRealTimeDataプロパティ、DepositAmountプロパティ、DepositCountsプロパティ、BeginDepositメソッド、EndDepositメソッド、FixDepositメソッド

## メソッド

AdjustCashCounts メソッド

形式	LONG AdjustCashCounts (BSTR CashCounts);

パラメータ	意味

CashCounts	初期化する現金枚数データを指定します。

説明	このメソッドは、紙幣入金機を導入した後に現金在高の初期データを設定する際や、現金の補充や回収などを行った後に現金在高を補正するために呼び出されます。

また、自動的には現金在高が確定できないデバイスの場合、在高を確定するために明示的に呼び出します。もしデバイスが自動的に現金在高を確定することができる場合、呼び出しは無視されます。

アプリケーションは、はじめにReadCashCountメソッドを呼び出して現金在高を取得し、その内容を補充する金額に従って変更します。その後、アプリケーションはこのメソッドを呼び出して、紙幣入金機に現金在高を設定します。

現金在高を全て０にする場合には、全ての金種の在高に０を設定します。

例えば、通貨が日本円で、CashCountsパラメータに
	1000:80,5000:77,10000:0
が指定されてAdjustCashCountsメソッドが呼び出されたとき、80枚の1000円紙幣と、77枚の5000円紙幣が紙幣入金機の現金在高に設定されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	ReadCashCountsメソッド

BeginDeposit メソッド

形式	LONG BeginDeposit ();

説明	紙幣入金機の入金処理を開始します。

このメソッドの呼び出しで以下のプロパティ値は初期化されます。

DepositCountsプロパティは各金種の枚数値が0にセットされます。

DepositAmountプロパティは0がセットされます。

このメソッドが呼び出されると、FixDepositメソッドが呼び出されるまでの間、入金処理が一時停止にされていない限り、紙幣入金機が紙幣を受け付けるたびにDataEventイベントにて入金イベントが報告されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	呼び出しシーケンスが正しくありません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositCountsプロパティ、DepositAmountプロパティ、EndDepositメソッド,FixDepositメソッド、PauseDepositメソッド

EndDeposit メソッド

形式	LONG EndDeposit (LONG Success);

Successパラメータには、入金した現金の処理を設定します。この値は、以下のいずれかの値です。

値	意味

BACC_DEPOSIT_COMPLETE
入金した現金を収納し、入金処理を終了。

説明	紙幣入金機の入金処理を終了します。

このメソッドを呼び出す前に、アプリケーションは釣り銭額の計算をする必要があります。

このメソッドを呼び出す前には必ずFixDepositメソッドにて入金の確定を行ってください。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	次に示すいずれかのエラーが発生しています。

呼び出しシーケンスが正しくありません。このメソッドを呼び出す前にBeginDepositメソッドおよびFixDepositメソッドを呼び出す必要があります。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositCountsプロパティ、DepositAmountプロパティ、BeginDepositメソッド、FixDepositメソッド、PauseDepositメソッド

FixDeposit メソッド

形式	LONG FixDeposit ();

説明	紙幣入金機の入金確定を行います。このとき、紙幣入金機は入金処理を停止し、すべてのプロパティの値が確定します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	次に示すいずれかのエラーが発生しています。

呼び出しシーケンスが正しくありません。このメソッドを呼び出す前にBeginDepositメソッドを呼び出す必要があります。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositCountsプロパティ、DepositAmountプロパティ、BeginDepositメソッド、EndDepositメソッド、PauseDepositメソッド

PauseDeposit メソッド

形式	LONG PauseDeposit (LONG Control);

このメソッドは入金処理の一時停止を行うか、入金処理を再開するときに使います。Controlパラメータの値は、以下のいずれかの値です。

値	意味

BACC_DEPOSIT_PAUSE
入金の一時停止。

BACC_DEPOSIT_RESTART
入金の再開。

説明	入金処理を一時停止または再開します。

ControlがBACC_DEPOSIT_PAUSEなら、入金処理を一時停止します。このメソッドがBACC_DEPOSIT_RESTARTで呼び出されるまで、入金処理は一時停止状態になります。また、入金処理が一時停止の状態で、FixDepositメソッドを呼び出すことが出来ます。

入金処理が一時停止するとき、DepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティは紙幣入金機の現在の状態に更新されます。入金処理が再開されるまで、上記プロパティ値は更新されません。

ControlがBACC_DEPOSIT_RESTARTなら、入金処理は再開されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	次に示すいずれかのエラーが発生しています。

呼び出しシーケンスが正しくありません。このメソッドを呼び出す前にBeginDepositメソッドを呼び出す必要があります。

すでに一時停止している状態で、BACC_DEPOSIT＿PAUSEが発行されたか、一時停止していない状態で、BACC_DEPOSIT＿RESTARTが発行された。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositCountsプロパティ、DepositAmountプロパティ、BeginDepositメソッド、EndDepositメソッド、FixDepositメソッド

ReadCashCounts メソッド

形式	LONG ReadCashCounts (BSTR* pCashCounts, BOOL* pDiscrepancy);

パラメータ	意味

pCashCounts	現金枚数データを格納するエリアを示します。

pDiscrepancy	TRUE： pCashCountsで報告された現金枚数に含まれない現金が有ります。
FALSE：現金有り高はpCashCountsの内容と一致します。

説明	pCashCountsで指定される文字列のフォーマットと順序はDepositCashListプロパティと同じです。

例えば、通貨が日本円で、ReadCashCountsメソッドの呼び出し結果としてpCashCountsパラメータに返される文字列が、
	1000:80,5000:77,10000:0
なら、80枚の1000円紙幣と、77枚の5000円紙幣が紙幣入金機にあります。

通常、pCashCountsパラメータから計算される現金在高は、紙幣入金機内の現金在高に一致します。しかし、紙幣入金機内に計数不可能な現金があるといった場合に、食い違いが発生する場合があります。例えば、現金の検出・監視の能力を超える現金スロットのオーバーフローなどがあります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_BUSY	非同期メソッド実行中のため、金種枚数は読み出せませんでした。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositCashListプロパティ

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

Statusパラメータには、0が設定されます。

説明	紙幣入金機の入金の現金枚数が変化した時に通知されます。

# 第29章
硬貨入金機

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.11 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.11 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.11 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.11 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.11 | String R | Open |
| Claimed | 1.11 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.11 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.11 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.11 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.11 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.11 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.11 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.11 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.11 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.11 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.11 | Long R | Open |
| State | 1.11 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.11 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.11 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.11 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.11 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.11 | String R | Open |
| DeviceName | 1.11 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapDiscrepancy | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapFullSensor | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapJamSensor | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapNearFullSensor | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapPauseDeposit | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapRealTimeData | 1.11 | Boolean R | Open |
| CurrencyCode | 1.11 | String R/W | Open |
| DepositAmount | 1.11 | Long R | Open |
| DepositCashList | 1.11 | String R | Open |
| DepositCodeList | 1.11 | String R | Open |
| DepositCounts | 1.11 | String R | Open |
| DepositStatus | 1.11 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| FullStatus | 1.11 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| RealTimeDataEnabled | 1.11 | Boolean R/W | Open, Claim, & Enable |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.11 | 無し |
| Close | 1.11 | Open |
| ClaimDevice | 1.11 | Open |
| ReleaseDevice | 1.11 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.11 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.11 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.11 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.11 | Open |
| ResetStatistics | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| AdjustCashCounts | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| BeginDeposit | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| EndDeposit | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| FixDeposit | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| PauseDeposit | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| ReadCashCounts | 1.11 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.11 | Open, Claim&Enable |
| DirectIOEvent | 1.11 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.11 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.11 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.11 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

硬貨入金機コントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.CoinAcceptor”です。

このデバイスは第1.11版にて追加されました。

#### 機能

硬貨入金機は次の機能を持っています。

硬貨入金機で利用できる金種と、対応する枚数を報告します。

現金受け取りの開始から終了までの間にデバイスに入金された硬貨をアプリケーションに報告します。報告される内容は、金種と枚数です。

デバイス内の障害状態を報告します。

複数の通貨をサポートします。

また、次の機能は、オプションとして実装されます。

硬貨入金機の金種の充填レベルを報告します。示される状態としては、フル、ニアフルがあります。

ReadCashCountsメソッドで報告されるデータに、現金枚数不一致がありそう（もしくは、ある）かどうかが報告されます。

#### モデル

硬貨入金機の一般的なモデルは次の通りです。

複数の金種をサポートします。特定の地域でサポートされる金種は、DepositCashListプロパティの金種に列挙されています。

この仕様では、現金の入金のみをプログラムで制御できます。デバイスからの現金回収（例えば、蓄積された現金の取り出し）は、デバイスが自分自身内の現金有高を決定できないなら、AdjustCashCountsメソッドにより制御されます。アプリケーションは金種毎の現在の枚数を読み出すためにReadCashCountsメソッドを呼び出すことができますが、デバイスに何時・どれくらい追加されたかを制御することはできません。

複数の通貨をサポートする場合があります。DepositCodeListの通貨一覧から選択し、CurrecyCodeプロパティに通貨を設定します。DepositCashListとReadCashCountsの両者は、現在の通貨上で動作します。

現金スロット（もしくは現金収納庫）の状態をFullStatusに設定し、フルとニアフル状態を示します。一つ以上の現金スロットがフルなら、FullStatusはCACC_STATUS_FULLとなります。

“硬貨入機構”への硬貨入金は、BeginDepositメソッドを起動して始まります。DepositCountsとDepositAmountプロパティは前もってゼロに初期化されます。

デバイスに入金された現金合計は、FixDepositメソッドかPauseDepositメソッドが実行されるまで、加算され続けます。FixDepositメソッドが実行された時、蓄積された現金合計は、DepositCountsかDepositAmountプロパティに設定されます。PauseDepositメソッドがCACC_DEPOSIT_PAUSEパラメータで実行されれば、入金金額の算出は中断され、入金された合計はDepositCountsかDepositAmountプロパティに更新されます。PauseDepositメソッドがCACC_DEPOSIT_RESTARTパラメータで実行されれば、入金金額の算出は再開され、入金合計は加算されてゆきます。FixDepositメソッドが実行されると、蓄積された現金の現在の合計はDepositCountsとDepositAmountプロパティに更新され、入金を終了させるためにCACC_DEPOSIT_COMPLETEパラメータでEndDepositメソッドが起動されると停止状態になります。

ClearInputメソッドが実行されると、現金受け取りでキューされたDataEventはクリアされます。DepositCountsとDepositAmountプロパティは設定されたままとなり、クリアされません。

#### デバイスの共有

硬貨入金機は次の通り、排他的な利用をするデバイスです。

アプリケーションはデバイスをイネーブルにする前に、デバイスの排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、プロパティにアクセスしたり、払い出しや回収を行ったり、状態更新イベントを受け取る前に、デバイスの排他アクセス権を獲得しイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件の詳細は、「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

CapDiscrepancy プロパティ

形式	BOOL CapDiscrepancy;

説明	TRUE：ReadCashCountsメソッドはpDiscrepancyに有効な値を設定します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ReadCashCountsメソッド

CapFullSensor プロパティ

形式	BOOL CapFullSensor;

説明	TRUE：硬貨入金機は、フルになっている現金スロットがあることを報告します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	FullStatusプロパティ、StatusUpdateEventイベント

CapJamSensor プロパティ

形式	BOOL CapJamSensor;

説明	TRUE：コインディスペンサは硬貨詰まりや機器の異常を通知します。

FALSE：通知しません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

CapNearFullSensor プロパティ

形式	BOOL CapNearFullSensor;

説明	TRUE：硬貨入金機は、ニアフルになっている現金スロットがあることを報告します。
FALSE：サポートしません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	FullStatusプロパティ、StatusUpdateEventイベント

CapPauseDeposit プロパティ

形式	BOOL CapPauseDeposit;

説明	TRUE：硬貨入金機は、入金機構を一時停止する機能があります。
FALSE：一時停止する機能はありません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	PauseDepositメソッド

CapRealTimeData プロパティ

形式	BOOL CapRealTimeData;

説明	TRUE：硬貨入金機は、（“リアルタイムで”）入金データを報告できます。
FALSE：報告できません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	RealTimeDataEnabledプロパティ

CurrencyCode プロパティ   R/W

形式	BSTR CurrencyCode;

説明	硬貨入金機の操作で現在使用されている通貨コードが設定されます。

このプロパティはOpenメソッドで適当な値に初期化されます。有効な値は、DepositCodeListプロパティに記される通貨の中の一つです。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	CurrencyCodeList以外の値が指定されました。

参照	DepositCodeListプロパティ

DepositAmount プロパティ

形式	LONG DepositAmount;

説明	入金された合計金額を表します。

例えば、CurrencyCodeプロパティが日本円（JPY）で、DepositAmountプロパティで表される値が、
	18057
なら、18,057円がBeginDepositメソッドの呼び出し以降の入金された現金金額となります。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositCashList プロパティ

形式	BSTR DepositCashList;

説明	CurrencyCodeプロパティで示される通貨での、硬貨入金機がサポートする金種を表す文字列です。

文字列は、硬貨入金機で使用できる硬貨の金種を示すコンマで区切られたASCII数字と、ASCIIセミコロン(“;”)です。

下記は、日本での、DepositCashListの値の例です。

- “1,5,10,50,100,500;” —
1、5、10、50、100、500円硬貨。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化され、CurrencyCodeが設定された時に更新されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositCodeList プロパティ

形式	BSTR DepositCodeList;

説明	入金の通貨コードの文字列を表します。

文字列は、コンマで区切られたASCII３文字のISO 4217通貨コードにより構成されます。

例えば、文字列が”JPY,USD”なら、硬貨入金機は日本とU.S.の通貨単位をサポートします。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositCounts プロパティ

形式	BSTR DepositCounts;

説明	入金された金種の文字列を表します。文字列のフォーマットはDepositCashListプロパティと同じで、同じ順序で並んでいます。

例えば、通貨が日本円で、DepositCountsプロパティで表される文字列が、
	1:80,5:77,10:0,50:54,100:0,500:87
なら、80枚の1円硬貨と、77枚の5円硬貨と、54枚の50円硬貨、87枚の500円硬貨がBeginDepositメソッドの呼び出し以降の入金された現金枚数となります。

参照	CurrencyCodeプロパティ

DepositStatus プロパティ

形式	LONG DepositStatus;

説明	硬貨入金機の入金機構の現在の状態を示します。次のいずれかとなります。

値	意味

CACC_STATUS_DEPOSIT_START
入金可能状態です。

CACC_STATUS_DEPOSIT_END
入金停止状態です。

CACC_STATUS_DEPOSIT_COUNT
入金計数中または返却中です。

CACC_STATUS_DEPOSIT_JAM	
機器障害が発生しました。

このプロパティはイネーブルの設定で初期化され、イネーブルの間は最新の状態になります。このプロパティはCACC_STATUS_DEPOSIT_ENDに初期化されます。

FullStatus プロパティ

形式	LONG FullStatus;

説明	現金スロットの現在のフル状態を示します。次のいずれかとなります。

値	意味

CACC_STATUS_OK	ニアフル、フルの現金スロットは有りません。

CACC_STATUS_FULL	フルの現金スロットが有ります。

CACC_STATUS_NEARFULL
ニアフルの現金スロットが有ります。

このプロパティは初期化された後、デバイスがイネーブルの間は最新の状態となります。

RealTimeDataEnabled プロパティ		R/W

形式	BOOL RealTimeDataEnabled;

説明	TRUEでCapRealTimeDataがTRUEなら、データイベントの度にDepositAmountとDepositCountsプロパティを更新します。FALSEなら、FixDepositが呼び出される時に金額が収集されてDepositAmountとDepositCountsが更新されます。RealTimeDataEnabledを設定しても、継続してBeginDepositが実行されなければ、システムの動作に影響を与えません。このプロパティにより、BeginDepositとEndDepositの間の状態変化に対する混乱を防ぎます。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	CapRealTimeDataがFALSEのため設定できません。

参照	CapRealTimeDataプロパティ、DepositAmountプロパティ、DepositCountsプロパティ、BeginDepositメソッド、EndDepositメソッド、FixDepositメソッド

## メソッド

AdjustCashCounts メソッド

形式	LONG AdjustCashCounts (BSTR CashCounts);

パラメータ	説明

CashCount	CashCountパラメータは、初期化する現金の金種と枚数を指定します。

説明	最初の設置後にコンディスペンサの開始現金有高を設定したり、入出金操作などの補充・回収後の現金有高の補正を行うため、このメソッドは呼び出されます。コインディスペンサ内の正確な現金合計を自動的に判定できないデバイスでは、このメソッドの呼び出しが必要です。デバイスが正確な合計額を判定できるなら、このメソッドの呼び出しは無視されます。アプリケーションは最初にReadCashCountsを呼び出して現在の有高を取得し、実際の有高に補正します。さらに、アプリケーションはこのメソッドを呼び出し、ディスペンサ内の現在の有高を設定するでしょう。

すべての現金有高をリセットするには、各々の金種をゼロに設定します。

例えば、通貨が日本円でCashCountsパラメータに“1:80,5:77,50:54,100:0,500:87”を設定してAdjustCashCountsメソッドを呼び出せば、0枚の1円と、77枚の5円と、54枚の50円と、0枚の100円と、87枚の500円の硬貨がコインディスペンサに有ります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	ReadCashCountsメソッド

BeginDeposit メソッド

形式	LONG BeginDeposit ();

説明	硬貨入金機の入金処理を開始します。

このメソッドの呼び出しで以下のプロパティ値は初期化されます。

DepositCountsプロパティは各金種の枚数値が0にセットされます。

DepositAmountプロパティは0がセットされます。

このメソッドの呼び出し後、入金処理が中断されずにFixDepositが呼び出されるまで、DataEventイベントで現金の入金が報告されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	呼び出しシーケンスが正しくありません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositAmountプロパティ、DepositCountsプロパティ、EndDepositメソッド、FixDepositメソッド、PauseDepositメソッド

EndDeposit メソッド

形式	LONG EndDeposit (LONG Success);

Successパラメータには、入金した現金の処理を設定します。この値は、以下のいずれかの値です。

値	意味

CACC_DEPOSIT_COMPLETE
現金が入金され、入金金額は必要な金額に等しいか少ないです。

説明	入金処理を終了します。

このメソッドを呼び出す前に、アプリケーションは入金合計と必要な金額の差を計算する必要があります。

アプリケーションは、このメソッドを呼び出す前に、FixDepositメソッドを呼び出さなければいけません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	次に示すいずれかのエラーが発生しています。
・呼び出しシーケンスが正しくありません。こ
  のメソッドを呼び出す前にBeginDepositメソ
  ッドおよびFixDepositメソッドを呼び出す必
  要があります。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositAmountプロパティ、DepositCountsプロパティ、BeginDepositメソッド、FixDepositメソッド、PauseDepositメソッド

FixDeposit メソッド

形式	LONG FixDeposit ();

説明	このメソッドが呼び出されると、全てのプロパティの値は硬貨入金機の最新の値に更新されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	次に示すいずれかのエラーが発生しています。
・呼び出しシーケンスが正しくありません。こ
  のメソッドを呼び出す前にBeginDepositメソ
  ッドを呼び出す必要があります。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositAmountプロパティ、DepositCountsプロパティ、BeginDepositメソッド、EndDepositメソッド、PauseDepositメソッド

PauseDeposit メソッド

形式	LONG PauseDeposit (LONG Control);

Controlパラメータの値は、以下のいずれかの値です。

値	意味

CACC_DEPOSIT_PAUSE
入金の一時停止。

CACC_DEPOSIT_RESTART
入金の再開。

説明	入金処理を一時停止または再開します。

ControlがCACC_DEPOSIT_PAUSEなら、入金処理を一時停止します。このメソッドがCACC_DEPOSIT_RESTARTで呼び出されるまで、入金処理は一時停止状態になります。また、入金処理が一時停止の状態で、FixDepositメソッドを呼び出すことが出来ます。

入金処理が一時停止するとき、DepositCountsプロパティとDepositAmountプロパティは硬貨入金機の現在の状態に更新されます。入金処理が再開されるまで、上記プロパティ値は更新されません。

ControlがCACC_DEPOSIT_RESTARTなら、入金処理は再開されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に開始されました。

OPOS_E_ILLEGAL	次に示すいずれかのエラーが発生しています。
・呼び出しシーケンスが正しくありません。こ
  のメソッドを呼び出す前にBeginDepositメソ
  ッドを呼び出す必要があります。
・すでに一時停止している状態で、
  CACC_DEPOSIT_PAUSEが発行されたか、一
  時停止していない状態で、
  CACC_DEPOSIT_RESTARTが発行された。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapPauseDepositプロパティ、DepositAmountプロパティ、DepositCountsプロパティ、BeginDepositメソッド、EndDepositメソッド、FixDepositメソッド

ReadCashCounts メソッド

形式	LONG ReadCashCounts (BSTR* pCashCounts, BOOL* pDiscrepancy);

パラメータ	意味

pCashCounts	現金枚数データを格納するエリアを示します。

pDiscrepancy	TRUE： pCashCountsで報告された現金枚数に含まれない現金が有ります。
FALSE：現金有り高はpCashCountsの内容と一致します。

説明	pCashCounts内の金種はDepositCashListプロパティと同じで、同じ順序で並んでいます。

例えば、通貨が日本円で、ReadCashCountsメソッドの呼び出し結果としてpCashCountsパラメータに返される文字列が、
	1:80,5:77,10:0,50:54,100:0,500:87
なら、80枚の1円硬貨と、77枚の5円硬貨と、54枚の50円硬貨、87枚の500円硬貨が硬貨入金機に有ります。

CapDiscrepancyがFALSEなら、pDiscrepancyは常にFALSEです。

通常、pCashCountsパラメータから計算される現金有り高は、硬貨入金機内の現金有り高に一致します。しかし、硬貨入金機内に計数不可能な現金があるといった場合に、食い違いが発生する場合があります。例えば、現金の検出・監視の能力を超える現金スロットのオーバーフローなどがあります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_BUSY	非同期メソッド実行中のため、金種枚数は読み出せませんでした。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	DepositCashListプロパティ

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

Statusパラメータには、0が設定されます。

説明	硬貨入金機に入金された時に通知されます。

StatusUpdateEvent イベント

形式	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

Statusパラメータは、硬貨入金機の状態が設定されます。

値	意味

CACC_STATUS_FULL	フルの現金スロットが有ります。

CACC_STATUS_NEARFULL
ニアフルの現金スロットが有ります。

CACC_STATUS_FULLOK
フル、ニアフルの状態が解除されました。

CACC_STATUS_JAM	機器障害が発生しました。

CACC_STATUS_JAMOK
機器障害は回復しました。

電源通知のStatusUpdateEventの値
	「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

説明	硬貨入金機の状態が変化した時に通知されます。

デバイスがフル、ニアフル状態の検出センサを持っている時にのみ、フルレベルの変化に従い、硬貨入金機はStatusUpdateEventを通知し、関連するケイパビリティプロパティを設定します。

障害が発生したなら、障害状態が通知されます。

# 第30章
紙幣出金機

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.11 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.11 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.11 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.11 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.11 | String R | Open |
| Claimed | 1.11 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.11 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.11 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.11 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.11 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.11 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.11 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.11 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.11 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.11 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.11 | Long R | Open |
| State | 1.11 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.11 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.11 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.11 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.11 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.11 | String R | Open |
| DeviceName | 1.11 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapDiscrepancy | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapEmptySensor | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapJamSensor | 1.11 | Boolean R | Open |
| CapNearEmptySensor | 1.11 | Boolean R | Open |
| AsyncMode | 1.11 | Boolean R/W | Open |
| AsyncResultCode | 1.11 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| AsyncResultCodeExtended | 1.11 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| CurrencyCashList | 1.11 | String R | Open |
| CurrencyCode | 1.11 | String R/W | Open |
| CurrencyCodeList | 1.11 | String R | Open |
| CurrentExit | 1.11 | Long R/W | Open |
| DeviceExits | 1.11 | Long R | Open |
| DeviceStatus | 1.11 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| ExitCashList | 1.11 | String R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.11 | 無し |
| Close | 1.11 | Open |
| ClaimDevice | 1.11 | Open |
| ReleaseDevice | 1.11 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.11 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.11 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| CompareFirmwareVersion | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.11 | Open |
| ResetStatistics | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| AdjustCashCounts | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| DispenseCash | 1.11 | Open, Claim, & Enable |
| ReadCashCounts | 1.11 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.11 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.11 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.11 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.11 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.11 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

紙幣出金機コントロールのOLEプログラマティックIDは“OPOS.BillDispenser”です。

このデバイスは、第1.11版で追加されました。

#### 機能

紙幣出金機は、次の機能を持っています。

紙幣出金機で利用可能な金種と、対応枚数を報告します。

指定された枚数の金種を、ユーザ指定の払い出し口に払い出します。

デバイスの障害状態を通知します。

複数の通貨をサポートします。

次の機能はオプションとして実装されます。

紙幣出金機の金種の充填レベルを報告します。示される状態として、エンプティ，ニアエンプティがあります。

ReadCashCountsメソッドで報告されるデータに、現金枚数不一致がありそう（もしくはある）かどうかが報告されます。

#### モデル

紙幣出金機の一般的なモデルは、次のようなものです。

• 紙幣出金機は、数種類の単位の紙幣をサポートします。
通貨毎にサポートされる紙幣は、CurrencyCashListプロパティの金種リストに記述されています。

• 紙幣出金機は、現金を格納する複数のスロットや収納庫、現金払い出し口といった現金処理機能を援助する各種の要素から構成されています。

• 現金の払い出しのみをプログラムで制御できます。デバイスが自分自身の現金有り高を決定できない場合、（例えば、現金補充のための）デバイスでの現金の受納は、AdjustCashCountsメソッドにより制御されます。アプリケーションは金種毎の現在の枚数を読み出すためにReadCashCountsメソッドを呼び出すことができますが、デバイスに何時・どれくらい追加されたかを制御することはできません。

• 自動釣り銭機は各種の払い出し口を持つことがあります。払い出し口の個数はDeviceExitsプロパティで規定されます。アプリケーションはCurrentExitプロパティを設定して払い出し口を選択します。現在の払い出し口に払い出せる金種は、ExitCashListプロパティで表されます。CurrentExitの値が1なら、払い出し口は基本払い出し口となり、小売り販売に伴う顧客への現金払い出し処理に通常使用されます。CurrentExitの値が1より大きいなら、払い出し口はその他払い出し口_となります。その他払い出し口は、基本払い出し口を出口としない、多量の、もしくは別金種の現金の払い出しといった特殊な目的に通常使用されます。

• CurrentExitプロパティで指定される払い出し口へ現金を払い出すには、DispenseCashメソッドを使用します。
DispenseCashメソッドでアプリケーションは払い出す金種毎の枚数を指定します。

• 現金の払い出しは、AsyncModeプロパティの値に従い、同期的、もしくは非同期的に実行されます。AsyncModeがFALSEなら、現金払い出しメソッドは同期的に実行され、払い出しメソッドはアプリケーションに終了ステータスを返します。
AsyncModeがTRUEで、DispenseCashがOPOS_SUCCESSを返したら、メソッドは非同期的に実行され、終了はBDSP_STATUS_ASYNCをStatusの値に持つStatusUpdateEventイベントで示されます。
AsyncResultCodeとAsyncResultCodeExtendedプロパティの値は、同期的な払い出しが選択された際に返されるResultCodeとResultCodeExtendedプロパティの値と同じです。
非同期的な自動釣り銭機の操作を多重に行うことは禁止されています。同時に処理される非同期的なメソッドは1つだけです。
ReadCashCountsは、非同期メソッドが実行中の間、不正な現金枚数を報告する可能性があるため、実行できません。

• 紙幣出金機は複数の通貨をサポートできます。
CurrencyCodeプロパティは、CurrencyCodeListの一覧から選択された通貨が設定されます。CurrencyCashList、ExitCashListプロパティとDispenseCash、ReadCashCountsメソッドは、現在設定されている通貨にて動作します。

• 現金スロット（もしくは現金収納庫）の状態は、エンプティとニアエンプティを示すDeviceStatusプロパティに設定されます。1つ以上の現金スロットがエンプティならDeviceStatusプロパティはBDSP_STATUS_EMPTYとなります。

#### デバイスの共有

紙幣出金機は、次のように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、プロパティにアクセスしたり、払い出しや回収、イベントを受け取る前に、デバイスの排他アクセス権を獲得してイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件については、「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

AsyncMode プロパティ   R/W

形式	BOOL AsyncMode;

説明	TRUE：DispenseCashメソッドは、非同期に実行されます。
FALSE：DispenseCashメソッドは、同期的に実行されます。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

参照	AsyncResultCode プロパティ、AsyncResultCodeExtendedプロパティ、 DispenseCashメソッド

AsyncResultCode プロパティ

形式	LONG AsyncResultCode;

説明	最後の非同期の払い出しの処理が完了した時（DispenseCashメソッドがAsyncMode=TRUEで呼び出された時）に終了ステータスを返します。このプロパティは、CHAN_STATUS_ASYNCのStatus値のStatusUpdateEventイベントで通知する前に、コントロールにより設定されます。このプロパティの値は、メソッドが同期的に実行された際のResultCodeプロパティの値と同じです。

参照	AsyncModeプロパティ、DispenseCashメソッド

AsyncResultCodeExtended プロパティ

形式	LONG AsyncResultCodeExtended;

説明	最後の非同期の払い出しの処理が完了した時（DispenseCashメソッドがAsyncMode=TRUEで呼び出された時）に終了ステータスを返します。このプロパティは、CHAN_STATUS_ASYNCのStatus値のStatusUpdateEventイベントで通知する前に、コントロールにより設定されます。このプロパティの値は、メソッドが同期的に実行された際のResultCodeExtendedプロパティの値と同じです。

参照	AsyncModeプロパティ、DispenseCashメソッド

CapDiscrepancy プロパティ

形式	BOOL CapDiscrepancy;

説明	TRUE：ReadCashCountsメソッドは、pDiscrepancyに有効な値を設定します。

FALSE：サポートしません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	ReadCashCountsメソッド

CapEmptySensor プロパティ

形式	BOOL CapEmptySensor;

説明	TRUE：紙幣出金機は、エンプティになっている現金スロットがあることを報告します。

FALSE：サポートしません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	DeviceStatus プロパティ, StatusUpdateEvent.イベント

CapJamSensor プロパティ

形式	BOOL CapJamSensor;

説明	TRUE：紙幣出金機は、機器異常を通知します。

FALSE：サポートしません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	DeviceStatus プロパティ, StatusUpdateEvent.イベント

CapNearEmptySensor プロパティ

形式	BOOL CapNearEmptySensor;

説明	TRUE：紙幣出金機は、ニアエンプティになっている現金スロットがあることを報告します。

FALSE：サポートしません。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	DeviceStatus プロパティ, StatusUpdateEvent.イベント

CurrencyCashList プロパティ

形式	BSTR CurrencyCashList;

説明	CurrencyCodeプロパティで示される通貨での、紙幣出金機がサポートする金種を表す文字列です。

文字列は、紙幣出金機で使用できる紙幣の金種を示すコンマで区切られたASCII数字がASCIIセミコロン(“;”)の後に続きます。
セミコロン(“;”)があれば、金種は紙幣を表します。これは、多重デバイスサービスを自動釣銭機にマージするために使用されます。

下記は、日本での、CurrencyCashListの値の例です。

- “;1000,5000,10000” —
1000、5000、10000円紙幣。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化され、CurrencyCodeが設定された時に更新されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ

CurrencyCode プロパティ   R/W

形式	BSTR CurrencyCode;

説明	紙幣出金機の操作で現在使用されている通貨コードが設定されます。

このプロパティはOpenメソッドで適当な値に初期化されます。有効な値は、CurrencyCodeListプロパティに記される通貨の中の一つです。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	CurrencyCodeList以外の値が指定されました。

参照	CurrencyCodeListプロパティ

CurrencyCodeList プロパティ

形式	BSTR CurrencyCodeList;

説明	通貨コードの文字列を表します。

文字列は、コンマで区切られたASCII３文字のISO 4217通貨コードにより構成されます。

例えば、文字列が”JPY,USD”なら、紙幣出金機は日本とU.S.の通貨単位をサポートします。

このプロパティはOpenメソッドで初期化されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ

CurrentExit プロパティ   R/W

形式	LONG CurrentExit;

説明	現在の払い出し口を示します。値が１なら基本（もしくは通常）の払い出し口を示し、１より大きい値ならその他の払い出し口を示します。適切な値は、１からDeviceExitsまでの間です。
このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

下例は、日本での典型的なプロパティ値集合のサンプルです。

CurrencyCode 、CurrencyCodeList ともに“JPY”です。

• 紙幣出金機は紙幣をサポート; その他払い出し口は大量の紙幣払い出しに使用:

CurrencyCashList = “;1000,5000,10000”

DeviceExits = 2

CurrentExit = 1の時: ExitCashList = “;1000,5000”

CurrentExit = 2の時: ExitCashList = “;1000,5000,10000”

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_ ILLEGAL	無効なCurrentExitの値が指定されました。

参照	CurrencyCashList プロパティ、DeviceExits プロパティ、ExitCashListプロパティ

DeviceExits プロパティ

形式	LONG DeviceExits;

説明	現金の払い出し口の個数が設定されています。

このプロパティはOpenメソッドにより初期化されます。

参照	CurrentExit プロパティ

DeviceStatus プロパティ

形式	LONG DeviceStatus;

説明	紙幣出金機の現在の状態を示します。次のいずれかとなります。

値	意味

BDSP_STATUS_OK	紙幣出金機の現在の状態は正常です。

BDSP_STATUS_EMPTY
エンプティの現金スロットが有ります。

BDSP_STATUS_NEAREMPTY
ニアエンプティの現金スロットが有ります。

BDSP_STATUS_JAM	機器障害が発生しました。

このプロパティは初期化された後、デバイスがイネーブルの間は最新の状態となります。複数の状態が発生した時、優先順位は障害、エンプティ、ニアエンプティの順となります。

ExitCashList プロパティ

形式	BSTR ExitCashList;

説明	CurrentExitプロパティで示された払い出し口へ払い出せる金種の文字列です。サポートされる金種は、CurrencyCashListと同じかその一部です。文字列のフォーマットはCurrencyCashListと同じです。

このプロパティはOpenメソッドで初期化され、CurrencyCodeまたはCurrentExitが設定された時に更新されます。

参照	CurrencyCodeプロパティ、CurrencyCashListプロパティ、CurrentExitプロパティ

## メソッド

ＡdjustCashCounts メソッド

形式	LONG AdjustCashCounts (BSTR CashCounts);

パラメータ	説明

CashCounts	CashCountパラメータは、初期化する現金の金種と枚数を指定します。

説明	最初の設置後にコンディスペンサの開始現金有高を設定したり、入出金操作などの補充・回収後の現金有高の補正を行うため、このメソッドは呼び出されます。コインディスペンサ内の正確な現金合計を自動的に判定できないデバイスでは、このメソッドの呼び出しが必要です。デバイスが正確な合計額を判定できるなら、このメソッドの呼び出しは無視されます。アプリケーションは最初にReadCashCountsを呼び出して現在の有高を取得し、実際の有高に補正します。さらに、アプリケーションはこのメソッドを呼び出し、ディスペンサ内の現在の有高を設定するでしょう。

全ての現金有高をリセットするには、各々の金種をゼロに設定します。

例えば、通貨が日本円で、ReadCashCountsメソッドの呼び出し結果としてCashCountsパラメータに返される文字列が、
	1000:80,5000:77,10000:0,50000:54,100:0,500000:87
なら、80枚の1000円紙幣と、77枚の5000円紙幣と、54枚の50000円紙幣、87枚の500000円紙幣が紙幣出金機に有ります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは成功しました。

OPOS_E_BUSY	非同期メソッドによって金種と枚数が初期化されていません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	ReadCashCountsメソッド

DispenseCash メソッド

形式	LONG DispenseCash (BSTR CashCounts);

パラメータ	説明

CashCounts	金種:枚数, ..;..金種:枚数のフォーマットで表された払い出す金種と枚数です。
紙幣であることを表すためには、金種の前に”;”が必要です。

説明	CurrentExitで指定された払い出し口に、自動釣り銭機から現金を払い出します。払い出す現金は金種と枚数のペアで指定されます。

AsyncModeがFALSEならこのメソッドは同期的に実行され、AsyncModeがTRUEなら非同期的に実行されます。

通貨として日本円を使用した際の、CashCountsの例は下記の通りです。

- “;1000:10”
10枚の1000円紙幣を払い出します。

- “;1000:10,10000:5”
10枚の1000円紙幣と、5枚の10000円紙幣を払い出します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	指定の現金は正常に払い出されました、またはDispenseCashメソッドは非同期的に実行されました。

OPOS_E_BUSY	非同期メソッドが実行中のため、現金は払い出せません。

OPOS_E_ILLEGAL	CashCountsパラメータの値は、現在の払い出し口に対して不正です。または、入金動作が実行中のため現金は払い出せません

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtended = OPOS_ECHAN_OVERDISPENSE :
現金不足で、指定の現金を払い出せません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	AsyncMode プロパティ, CurrentExit プロパティ

.

ReadCashCounts メソッド

形式	LONG ReadCashCounts (BSTR* pCashCounts,BOOL* pDiscrepancy);

パラメータ	説明

pCashCounts	現金枚数データを格納するエリアを示します。

pDiscrepancy	TRUE： pCashCountsで報告された現金枚数に含まれない現金が有ります。
FALSE：現金有り高はpCashCountsの内容と一致します。

説明	pCashCountsで指定される文字列のフォーマットはDispenseCashメソッド内のCashCountsと同じです。pCashCounts内の金種はCurrencyCashListプロパティと同じで、同じ順序で並んでいます。

例えば、通貨が日本円で、ReadCashCountsメソッドの呼び出し結果としてpCashCountsパラメータに返される文字列が、
	1000:80,5000:77,10000:0,50000:54,100:0,500000:87
なら、80枚の1000円紙幣と、77枚の5000円紙幣と、54枚の50000円紙幣、87枚の500000円紙幣が紙幣出金機に有ります。

CapDiscrepancyがFALSEなら、pDiscrepancyは常にFALSEです。

通常、pCashCountsパラメータから計算される現金有り高は、紙幣出金機内の現金有り高に一致します。しかし、紙幣出金機内に計数不可能な現金があるといった場合に、食い違いが発生する場合があります。
例えば、使用できない紙幣を特定場所に保持することがあります。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_BUSY	非同期メソッド実行中のため、金種枚数は読み出せませんでした。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

参照	CapDiscrepancy プロパティ、CurrencyCashList プロパティ、DispenseCash メソッド

## イベント

StatusUpdateEvent イベント

形式	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

Statusパラメータは、紙幣出金機の状態が設定されます。

値	意味

BDSP_STATUS_EMPTY
エンプティの紙幣スロットが有ります。

BDSP_STATUS_NEAREMPTY
ニアエンプティの紙幣スロットが有ります。

BDSP_STATUS_EMPTYOK
エンプティ、ニアエンプティの状態が
解除されました。

BDSP_STATUS_JAM	機器障害が発生しました。

BDSP_STATUS_JAMOK
機器障害から回復しました。

BDSP_STATUS_ASYNC	非同期メソッドの実行が終了しました。

電源通知のStatusUpdateEventの値
「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

説明	紙幣出金機の状態が変化した際に通知されます。

デバイスがフル、ニアフル、エンプティ、ニアエンプティ状態の検出センサを持ち、これらの状態の機能プロパティが設定されている時にのみ、自動釣り銭機は釣り銭の充填レベルをStatusUpdateEventで通知できます。

障害が発生したなら、障害状態が通知されます。これは非同期メソッド実行の終了と同じです。

非同期メソッド実行の終了ステータスは、AsyncResultCodeとAsyncResultCodeExtendedプロパティに設定されます。

参照	AsyncResultCode プロパティ, AsyncResultCodeExtended プロパティ

# 第31章
イメージスキャナ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1. 11 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1. 11 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1. 11 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1. 11 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1. 11 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1. 11 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1. 11 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1. 11 | String R | Open |
| Claimed | 1. 11 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1. 11 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1. 11 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1. 11 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1. 11 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1. 11 | Long R | 無し |
| OutputID | 1. 11 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1. 11 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1. 11 | Long R | Open |
| ResultCode | 1. 11 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1. 11 | Long R | Open |
| State | 1. 11 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1. 11 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1. 11 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1. 11 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1. 11 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1. 11 | String R | Open |
| DeviceName | 1. 11 | String R | Open |
| 専用 |  |  |  |
| CapAim | 1. 11 | Boolean R | Open |
| CapDecodeData | 1. 11 | Boolean R | Open |
| CapHostTriggered | 1. 11 | Boolean R | Open |
| CapIlluminate | 1. 11 | Boolean R | Open |
| CapImageData | 1. 11 | Boolean R | Open |
| CapImageQuality | 1. 11 | Boolean R | Open |
| CapVideoData | 1. 11 | Boolean R | Open |
| AimMode | 1. 11 | Boolean R/W | Open |
| BitsPerPixel | 1. 11 | Long R | Open |
| FrameData | 1. 11 | String R | Open |
| FrameType | 1. 11 | Long R | Open |
| IlluminateMode | 1. 11 | Boolean R/W | Open |
| ImageHeight | 1. 11 | Long R | Open |
| ImageLength | 1. 11 | Long R | Open |
| ImageMode | 1. 11 | Long R/W | Open |
| ImageQuality | 1. 11 | Long R/W | Open |
| ImageType | 1. 11 | Long R | Open |
| ImageWidth | 1. 11 | Long R | Open |
| VideoCount | 1. 11 | Long R/W | Open |
| VideoRate | 1. 11 | Long R/W | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1. 11 | 無し |
| Close | 1. 11 | Open |
| ClaimDevice | 1. 11 | Open |
| ReleaseDevice | 1. 11 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1. 11 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.11 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1. 11 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1. 11 | Open |
| ResetStatistics | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| StartSession | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |
| StopSession | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1. 11 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1. 11 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1. 11 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

イメージスキャナコントロールのOLEプログラマティクIDは“OPOS.ImageScanner”です。

このデバイスは、第1.11版で追加されました。

#### 機能

イメージスキャナはそれ自身の引き金によって開始したスキャニングセッションから、イメージデータの単一フレームを読み込む能力を持っています。またイメージスキャナコントロールは、次の機能の１つ以上を持っています。（個々の内容についてはケイパビリティプロパティを参照）

バーコードラベルからエンコードデータを読み込みます。

照準の用途で低解像度ビデオストリームを読み込みます。

ホストはイメージスキャナのイルミネーション機能を制御することができます。

ホストはイメージスキャナの照準機能を制御することができます。

ホストはスキャンセッションを開始終了することができます。

#### モデル

イメージスキャナコントロールは、イベント駆動入力の一般的な入力モデルに従います。

コントロールは入力を受信したとき、DataEventを発生させます。

AutoDisableプロパティがTRUEならば、DataEventのキューイング時にコントロールは自動的にディセーブルとなります。AutoDisableプロパティは低解像度ビデオモード中は適用しません。

DataEventEnabledプロパティがTRUEならば、キューイングしたDataEventはアプリケーションに通知されます。コントロールはこのイベントを発生させる直前に、データをプロパティにコピーし、さらなるデータイベントを発生させないために、DataEventEnabledプロパティをFALSEに設定します。これにより、アプリケーションが現在の入力の処理や関連するプロパティの処理をしている間、コントロールはその後の入力データをキューイングするようになります。アプリケーションが現在の入力データの処理を終え、次のデータ処理の準備ができたとき、DataEventEnabledプロパティをTRUEに設定することにより、再びデータイベントが通知されるようになります。

入力データの読込み中または処理中に、コントロールにおいてエラーが発生した場合、ErrorEventが発行され、DataEventEnabledプロパティがTRUEのならば、アプリケーションに通知されます。

DataCountプロパティを読むことでコントロールによってキューイングされたデータイベント数が得られます。

コントロールにキューイングされたすべての入力データはClearInputメソッドを呼ぶことにより削除できます。

DataEventもしくはErrorEvent発生により入力された全てのデータプロパティは、ClearInputPropertiesメソッドを呼ぶ事によりデフォルト値に戻す事が出来ます。

バーコードのデコードも行うイメージスキャナは“ハイドラデバイス”として実装します。サービスはスキャナデバイスとイメージスキャナデバイスの両方をサポートします。

イメージデータからバーコードデータが出来る場合、スキャナサービスオブジェクトでDataEventがキューイングされます。

スキャンされたデータは、ScanDataプロパティに格納されます。アプリケーションがDecodeDataプロパティにTRUEを設定したならば、データはScanDataLabelとScanDataTypeにデコードされます。

#### デバイスの共有

イメージスキャナは下記のように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、デバイスの読み込みを始める前に、デバイスの排他アクセス権を獲得してイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件については、「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

AimModeプロパティ  R/W

形式	BOOL AimMode;

説明	TRUEならば、イメージスキャナはスキャンセッション中に照準のスポットやグリッドを表示します。FALSEならば表示しません。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスはAimModeの変更をサポートしていません。

参照	CapAimプロパティ

BitsPerPixel プロパティ

形式	LONG BitsPerPixel;

説明	イメージデータの1ピクセルに使われているBit数が設定されています。

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

参照	「入力モデルについて」

CapAim プロパティ

形式	BOOL CapAim;

説明	TRUEならば、イメージスキャナは照準のスポットやグリッドの表示／非表示をサポートします。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapHostTriggered プロパティ

形式	BOOL CapHostTriggered;

説明	TRUEならばイメージスキャナはStartSessionとStopSessionメソッドの呼び出しをサポートしています。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapDecodeData プロパティ

形式	BOOL CapDecodeData;

説明	TRUEならばイメージスキャナはバーコードデータを読むことができます。読み取れたバーコードはスキャナサービスに送ります。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapIlluminate プロパティ

形式	BOOL CapIlluminate;

説明	TRUEならば、イメージスキャナはイルミネーションの表示／非表示をサポートします。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapImageData プロパティ

形式	BOOL CapImageData;

説明	TRUEならばイメージスキャナは静止画読み取りモードをサポートします。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapImageQuality プロパティ

形式	BOOL CapImageQuality;

説明	TRUEならばイメージスキャナはImageQualityプロパティをサポートし、アプリケーションがイメージサイズを小さくするためにイメージの圧縮または読み取り解像度の制御に使用することができます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ImageQualityプロパティ

CapVideoData プロパティ

形式	BOOL CapVideoData;

説明	TRUEならばイメージスキャナは低解像度ビデオストリームモードをサポートします。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

FrameData プロパティ

形式	BSTR FrameData;

説明	イメージスキャナから読み込まれた1つのイメージデータまたは1つ以上のビデオデータが設定されます。
このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

イメージデータは、一般にイメージスキャナから通知された形式です。通知されたイメージの属性は、BitsPerPixel, ImageHeight, ImageWidth, ImageTypeとImageLengthプロパティに格納されます。

ビデオデータは、一般に1つのフレームはデータ圧縮無しの1つ以上の静止画が連結されて一緒になったものです。このビデオデータは典型的にはオペレータがイメージスキャナの照準として扱える“ビューファインダー“の（照準パターンを除いた）表示に使用します。各ブロックはだいたいVideoCountプロパティで指定された数のフレームを含んでいます。DataEventはビデオデータのブロックが送られる毎に通知されます。ビデオデータの多数のブロックは、サービスオブジェクトからVideoRateプロパティに設定された1秒あたりの最大フレーム数の割合で定期的に送られます。ビデオデータのブロックを作る各静止画の属性は、BitsPerPixel, ImageHeight, ImageWidth, ImageTypeとImageLengthプロパティに格納されます。

静止画でもビデオストリームでも、イメージデータはStartSessionメソッドで開始されるか、またはイメージスキャナで非同期的に開始されるスキャンセッションで取り込まれます。FrameTypeプロパティはFrameDataプロパティに１つの静止画とビデオデータのブロックのどちらが含まれているかを示します。

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

参照	「入力モデルについて」、BitsPerPixelプロパティ、FrameTypeプロパティ、ImageHeightプロパティ、ImageLengthプロパティ、ImageTypeプロパティ、ImageWidthプロパティ、VideoCountプロパティ、VideoRateプロパティ

FrameTypeプロパティ

形式	LONG FrameType ;

説明	FrameDataプロパティの内容が設定されます。

値	意味

IMG_FRAME_STILL	FrameDataプロパティは1つの静止画です。

IMG_FRAME_VIDEO	FrameDataプロパティはビデオストリームフレームのブロックです（連結された1つ以上のデータ圧縮無し静止画）。

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

参照	FrameDataプロパティ

IlluminateModeプロパティ  R/W

形式	BOOL IlluminateMode;

説明	TRUEならば、イメージスキャナはスキャンセッション中にイルミネーションを有効にします。FALSEならば無効にします。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスはIlluminateModeの変更をサポートしていません。

参照	CapIlluminateプロパティ

ImageHeight プロパティ

形式	LONG ImageHeight;

説明	取り込んだイメージデータの高さのピクセル数が設定されています。

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

参照	「入力モデルについて」

ImageLength プロパティ

形式	LONG ImageLength;

説明	取り込んだイメージデータの長さのバイト数が設定されています。

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

参照	「入力モデルについて」

ImageModeプロパティ  R/W

形式	LONG ImageMode;

説明	イメージスキャナの操作モードを設定します。

本プロパティは、DataEventで通知するFrameDataプロパティに格納されるデータのタイプを示します。

値	意味

IMG_DECODE_ONLY	イメージスキャナは静止画やビデオをアプリケーションに送信せず、取り込んだイメージからデコードされたバーコードデータをスキャなサービスを通じて送信します。ハイドラ実装されたイメージスキャナとスキャナでは、このモードが必要です。

IMG_STILL_ONLY	イメージスキャナは静止画を送信します。バーコードデータの読み取りやビデオの送信は行いません。

IMG_STILL_DECODE	イメージスキャナは静止画の送信とバーコードデータの読み取りを行います。ビデオの送信は行いません。ハイドラ実装されたイメージスキャナとスキャナでは、このモードが必要です。

IMG_VIDEO_DECODE	イメージスキャナはビデオストリームの送信とバーコードデータの読み取りを行います。ハイドラ実装されたイメージスキャナとスキャナでは、このモードが必要です。

IMG_VIDEO_STILL	イメージスキャナはビデオストリームと静止画を送信します。バーコードデータの読み取りは行いません。ビデオデータのイメージ解像度と静止画の解像度は違う場合があります。

IMG_ALL	イメージスキャナはビデオストリームの送信とバーコードデータの読み取りを行います。バーコードデータが読み取れた場合は、バーコードを静止画と同様に送信します。ビデオデータのイメージ解像度と静止画の解像度は違う場合があります。ハイドラ実装されたイメージスキャナとスキャナでは、このモードが必要です。

このプロパティは、OpenメソッドによりIMG_STILL_ONLYに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	指定された値はCapImageData, CapVideoData, CapDecodeDataの各プロパティであらわされる能力ではサポートしていません。

参照	「入力モデルについて」、CapDecodeDataプロパティ、CapImageDataプロパティ、CapVideoDataプロパティ、FrameDataプロパティ、StartSessionメソッド

ImageQualityプロパティ  R/W

形式	LONG ImageQuality;

説明	アプリケーションが必要とするイメージの解像度を設定します。

値	意味

IMG_QUAL_LOW	イメージデータは低解像度。

IMG_QUAL_MED	イメージデータは中解像度。

IMG_QUAL_HIGH	イメージデータは高解像度。

このプロパティは、OpenメソッドによりIMG_QUAL_HIGHに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

参照	CapImageQualityプロパティ

ImageTypeプロパティ

形式	LONG ImageType ;

説明	FrameDataプロパティに格納されているイメージデータのフォーマットが設定されます。

値	意味

IMG_TYP_BMP	イメージデータはBMPフォーマットです。

IMG_TYP_JPEG	イメージデータはJPEGフォーマットです。

IMG_TYP_GIF	イメージデータはGIFフォーマットです。

IMG_TYP_PNG	イメージデータはPNGフォーマットです。

IMG_TYP_TIFF	イメージデータはTIFFフォーマットです。

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

参照	FrameDataプロパティ

ImageWidth プロパティ

形式	LONG ImageWidth;

説明	取り込んだイメージデータの幅のピクセル数が設定されています。

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

参照	「入力モデルについて」

VideoCount プロパティ  R/W

形式	LONG VideoCount;

説明	１つのDataEventで送信されたビデオデータに含まれるフレーム数を設定します。デフォルトの値は15です。VideoRateプロパティが30フレーム/秒に設定されている時に、この値ならば1秒間に2回のDataEventを発生させます。

指定した値がイメージスキャナの使用可能メモリより大きければ、サービスによってイメージスキャナのサポートする最大値が強制されます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

参照	「入力モデルについて」、VideoRateプロパティ

VideoRate プロパティ  R/W

形式	LONG VideoRate;

説明	アプリケーションが受け取ることのできる1秒あたりのビデオフレーム数を設定します。デフォルトの値は30フレーム/秒です。

アプリケーションはDataEventが発生する数を絞り込むために、このプロパティとVideoRateプロパティを設定することができます。例えば、VideoCountとVideoRateプロパティのデフォルト値では、アプリケーションは1秒に2回のDataEventを受け取ります。

指定した値がイメージスキャナの使用可能メモリより大きければ、サービスによってイメージスキャナのサポートする最大値が強制されます。

イメージスキャナはVideoRateプロパティの指定を超えるイメージデータのフレームを破棄するでしょう。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効な値が指定されました。

参照	「入力モデルについて」、VideoCountプロパティ

## メソッド

StartSession メソッド

形式	LONG StartSession ();

説明	このメソッドは、イメージスキャナがImageModeプロパティに選択されたモードでバーコードデータ、静止画、ビデオストリームデータを取得するトリガとして使用します。
セッションはStopSessionメソッドが呼び出されるか、イメージスキャナが自分自身で終了させるまではアクティブです。セッションはイメージデータやバーコードデータを取得したり、タイムアウトが発生した場合は早期に終了することもあります。セッションを終了する基準はサービスに依存します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_ ILLEGAL	機能をサポートしていません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	CapHostTriggeredプロパティ、ImageModeプロパティ、StopSessionメソッド

StartSession メソッド

形式	LONG StartSession ();

説明	このメソッドは、StartSessionメソッドで開始されたセッションを終了させるために使います。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_ ILLEGAL	機能をサポートしていません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	CapHostTriggeredプロパティ、StartSessionメソッド

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

Statusパラメータはゼロが設定されます。

説明	デバイスからアプリケーションに、入力データを送るために通知されます。このイベントが通知される前に、スキャナデータがScanData, ScanDataLabel, ScanDataTypeプロパティに設定されます。

ErrorEvent イベント

形式	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,
LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントが生じた原因を示すコードです。値についてはResultCodeの項目を参照してください。

ResultCodeExtended	エラーイベントが生じた原因を示す拡張コードです。値についてはResultCodeExtendedを参照してください。

ErrorLocus	エラーの位置です。下記の値を参照してください。

pErrorResponse	エラーイベント応答のポインタです。下記の値を参照してください。

ErrorLocusパラメータの値は次のいずれかです。

値	意味

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しましたが、すでにバッファリングされたデータの一部は利用できます。

pErrorResponseパラメータが示す位置にある内容は、ErrorLocusに基づいてデフォルト値があらかじめ設定されています。アプリケーションはその値を以下のいずれかに変更できます。

値	意味

OPOS_ER_CLEAR	バッファリングされている入力データをクリアし、エラー状態は解除されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合だけ使用します。エラーを容認し、コントロールに処理の継続を指示するものです。
コントロールはエラー状態のままですが、DataEventEnabledプロパティの設定値に従って、別なDataEventが通知されます。
すべての入力がイベント処理された後、DataEventEnabledプロパティが、再びTRUEに設定されたとき、ErrorEventでOPOS_EL_INPUTが通知されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルトです。

説明	スキャナデータを読み込もうとしている間に、エラーを検出すると通知されます。

正しいアプリケーションシーケンシングが行われるよう、DataEventEnabledプロパティがTRUEになるまで、入力エラーイベントは通知されません。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」

# 第32章
電子バリューリーダライタ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1.12 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.12 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.12 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.12 | String R | Open |
| Claimed | 1.12 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.12 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.12 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.12 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.12 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.12 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.12 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.12 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.12 | Long R | Open |
| State | 1.12 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.12 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.12 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.12 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.12 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.12 | String R | Open |
| DeviceName | 1.12 | String R | Open |

| 専用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CapActivateService | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapAddValue | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapCancelValue | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapCardSensor | 1.12 | LONG R | Open |
| CapDetectionControl | 1.12 | LONG R | Open |
| CapElectronicMoney | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapEnumerateCardServices | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapIndirectTransactionLog | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapLockTerminal | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapLogStatus | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapMediumID | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapPINDevice | 1.14 | Boolean R | Open |
| CapPoint | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapSubtractValue | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapTrainingMode | 1.14 | Boolean R | Open |
| CapTransaction | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapTransactionLog | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUnlockTerminal | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateKey | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapVoucher | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapWriteValue | 1.12 | Boolean R | Open |
| AccountNumber | 1.14 | String R | Open |
| AdditionalSecurityInformation | 1.12 | String R/W | Open |
| Amount | 1.14 | Currency R/W | Open |
| ApprovalCode | 1.12 | String R/W | Open |
| AsyncMode | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| Balance | 1.14 | Currency R | Open |
| BalanceOfPoint | 1.12 | Currency R | Open |
| CardServiceList | 1.12 | String R | Open |
| CurrentService | 1.12 | String R/W | Open |
| DetectionControl | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| DetectionStatus | 1.12 | Long R | Open |
| ExpirationDate | 1.12 | String R | Open |
| LastUsedDate | 1.12 | String R | Open |
| LogStatus | 1.12 | Long R | Open |
| MediumID | 1.14 | String R/W | Open |
| PINEntry | 1.14 | Long R/W | Open |
| Point | 1.14 | Currecny R/W | Open |
| ReaderWriterServiceList | 1.12 | String R | Open |
| SequenceNumber | 1.12 | Long R | Open |
| SettledAmount | 1.14 | Currency R | Open |
| SettledPoint | 1.12 | Currency R | Open |
| TrainingModeState | 1.14 | Long R/W | Open |
| TransactionLog | 1.12 | String R | Open |
| VoucherID | 1.12 | String R/W | Open |
| VoucherIDList | 1.12 | String R/W | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.12 | 無し |
| Close | 1.12 | Open |
| ClaimDevice | 1.12 | Open |
| ReleaseDevice | 1.12 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.12 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.12 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1.12 | Open & Claim |
| CompareFirmwareVersion | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.12 | Open & Claim |
| ResetStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| AccessLog | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| ActivateService | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| AddValue | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| BeginDetection | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| BeginRemoval | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| CancelValue | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| CaptureCard | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| ClearParameterInformation | 1.14 | Open, Claim, & Enable |
| EndDetection | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| EndRemoval | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| EnumerateCardServices | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| LockTerminal | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| QueryLastSuccessfulTransactionResult | 1.14 | Open, Claim, & Enable |
| ReadValue | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveResultInformation | 1.14 | Open, Claim, & Enable |
| SetParameterInformation | 1.14 | Open, Claim, & Enable |
| SubtractValue | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| TransactionAccess | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UnlockTermina; | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateKey | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| WriteValue | 1.12 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.12 | Open & Claim |
| ErrorEvent | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| StatusUpdateEvent | 1.12 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

電子バリューリーダライタコントロールのOLEプログラマティクIDは、“OPOS.EVRW”です。

非接触・接触ICカード（以降、カードと呼びます）に格納された電子マネー、ポイントそしてクーポン／チケットといった、そのカードに保持されるさまざまな権利を電子バリューと定義します。電子バリューリーダライタとは、電子バリューを利用した決済（加算、減算、設定、読み込み）を行うための機能を提供するデバイスです。

電子マネーサービスは、ポストペイ型電子マネー決済、プリペイド型電子マネー決済、クレジット決済、デビット決済を想定します。

ポイントサービスは、カード内にポイントを保持しそのポイントと交換で対価を受け取ることができ、サービス提供者の都合で任意にポイントの加算を行うことができるサービスを想定しています。実装により、ポイントはカード内に保持されず、カードに保持された識別子により、別の場所に格納されたポイントと紐付けがされている場合もあります。

クーポン／チケットサービスは、カード内に権利を証明する識別子を複数個保持しその権利と交換で対価を受け取ることができ、サービス提供者の都合で任意に権利の追加を行うことができるサービスを想定しています。

１．１４版の変更内容

1.13版までの電子バリューリーダライタ仕様では、決済要求をする際にデバイスに指定する決済情報の構文と意味づけが、デバイスベンダー毎、決済事業者毎に自由であったため、AdditionalSecurityInformationプロパティに独自の定義を行って使用してきました。

1.14版では、決済要求をする際にデバイスに指定する情報の構文と意味づけの定義を行い、電子バリューリーダライタデバイス実装のポータビリティを高めることを目的としています。

1.14版では以下の機能が追加されています。
	トレーニングモードのプロパティ
	PIN入力の有無を示すプロパティ
	決済の要求と結果の情報を設定／取得するメソッド
	直前取引の確認を行うメソッド
	非同期で実行している決済処理の間に発生した事象を通知するイベント

## 機能

電子バリューリーダライタは、以下のような機能を持つものを想定しています。

決済などのためにカードにアクセスする機能

カードから、決済に使用できる電子バリューの内容を読み取る機能

電子バリューを利用した決済サービスを実施する機能

決済の結果をログとしてデバイス内部に蓄積させる機能

## クラス図

#### モデル

電子バリューリーダライタがサポートするサービスとメソッドの対応は以下の通りです。

| サービス | サービス機能 | 該当メソッド |
| --- | --- | --- |
| 電子マネー | 残高照会 | ReadValueメソッド Balanceプロパティ |
|  | 決済 | SubtractValueメソッド Amountプロパティ SettledAmountプロパティ |
|  | チャージ | AddValueメソッド Amountプロパティ SettledAmountプロパティ |
|  | 取消 | CancelValueメソッド ApprovalCodeプロパティ |
| ポイント | 照会 | ReadValueメソッド BalanceOfPointプロパティ |
|  | 付与 | AddValueメソッド Pointプロパティ SettledPointプロパティ |
|  | 減算 | SubtractValueメソッド Pointプロパティ SettledPointプロパティ |
|  | 設定 | WriteValueメソッド Pointプロパティ |
| クーポン／ チケット | 照会／列挙 | ReadValueメソッド VoucherIDプロパティ VoucherIDListプロパティ |
|  | 発行 | AddValueメソッド VoucherIDプロパティ |
|  | 回収 | SubtractValueメソッド VoucherIDプロパティ |

入力モデル

ReadValueメソッドは、OPOS入力モデルに従います。

アプリケーションが電子バリューリーダライタからデータを取得する場合、ReadValueメソッドを呼び出します。データを取得すると、DataEventイベントがキューイングされます、アプリケーションがDataEventEnabledプロパティをTRUEに設定すると、DataEventイベントがアプリケーションに通知されます。

データを読取中にエラーが発生した場合は、ErrorEventイベントがDataEventイベントの代わりにキューに入れられます。アプリケーションがDataEventEnabledプロパティをTRUEに設定すると、ErrorEventイベントがアプリケーションに通知されます。

アプリケーションは、DataCountプロパティを取得することにより、キューイングされたデータイベントの数を取得することができます。

AutoDisableプロパティがTRUEならば、DataEventのキューイング時にコントロールは自動的にディセーブルとなります。

キューイングされたすべての入力データは、ClearInputメソッドを実行することで削除できます。

出力モデル

WriteValueメソッド、AddValueメソッド、SubtractValueメソッド、CancelValueメソッド、AccessLogメソッド、TransactionAccessメソッドはOPOS出力モデルに従い、AsyncModeプロパティにより、同期および非同期の切り替えが可能です。

AsyncModeプロパティがTRUEの場合でも、メソッド発行後直ちに次のメソッドを発行するような多重発行はできません。ただしClearOutputメソッドは先行して発行された非同期メソッドを取消目的で実行されますので、例外です。

非同期処理の実行が完了すると、OutputCompleteEventイベントがアプリケーションに通知されます。

サブサービス利用のサポート

ひとつの電子バリューリーダライタが複数の電子バリューサービスを提供し、それぞれのサービスに対応する電子バリューリーダライタサービスオブジェクトが存在する場合、それらをサブサービスとして利用することができます。

Openメソッドを実行すると、全てのサブサービスのOpenメソッドが呼び出され、ReaderWriterServiceListプロパティにサブサービスが列挙されます。Closeメソッド、ClaimDeviceメソッド、ReleaseDeviceメソッドも同様に全てのサブサービスに作用します。

アプリケーションは利用する任意のサービスをCurrentServiceプロパティに設定し、メソッド、プロパティの操作を行います。

一括処理（トランザクションモード）のサポート

一括処理（トランザクション）は、複数のメソッドの呼び出しで構成されます。一括処理に含むことが可能な操作はWriteValueメソッド、AddValueメソッド、SubtractValueメソッド、CancelValueメソッド、およびプロパティの設定です。一括処理中のこれらのメソッドの実行は、最初に有効性が確認されます。もし正当ならば、これらの操作は一括処理バッファに追加されますが、まだカードに対して実行はされません。アプリケーションが必要とする幾つかの操作を行った後、一括処理の実行メソッドが呼び出されます。

一括処理の実行もAsyncModeプロパティの影響を受けます。

もし一括処理が同期処理されるなら、戻り値は全ての一括処理の実行が成功したこと、あるいはエラーが起こったことを表します。もし一括処理が非同期的に実行されるならば、メソッドの非同期処理の規則に従います。もしエラーが発生し、アプリケーションがエラーイベントハンドラにリトライの要求するならば、全ての一括処理のメソッドはリトライされます。

トレーニングモードのサポート　　１．１４版で追加

CapTrainingModeプロパティ

TrainingModeStateプロパティ

追加情報のタグ値による設定と取得　　１．１４版で追加

CapPINDeviceプロパティ

PINEntryプロパティ

ClearParameterInformationメソッド

RetrieveResultInformationメソッド

SetParameterInformationメソッド

各メソッドが要求する追加情報をSetPatameterInformationメソッドを使ってタグ値で設定することができます。各メソッドの処理結果の追加情報をRetrieveResultInformationメソッドを使ってタグ値で受け取ることができます。

1.13版までは、サービスプロバイダ毎に内容が異なる追加情報はAdditionalSecurityInformationプロパティを利用して受け渡しされていました。AdditionalSecurityInformationプロパティに設定される内容はサービスプロバイダ毎の実装に委ねられているため、サービスプロバイダ毎に互換性がなく、標準化の妨げになっていました。

1.14版では追加情報の構文と意味を標準化することにより、サービスプロバイダ毎の互換性と汎用性を確保しています。

AdditionalSecurityInformationプロパティは従来どおり、サービスプロバイダ固有の追加情報の受け渡しに利用することができます。

非同期処理中のイベント通知　　１．１４版で追加

TransitionEventイベント

メソッドの非同期処理中に、電子バリューリーダライタデバイスとＰＯＳアプリケーションで双方向のコミュニケーションが必要な場合に、TransitionEventイベントが通知されます。

このイベントは、電子バリューリーダライタデバイスでのみ適用されます。

直前に成功した取引情報の取得　　１．１４版で追加

QuesrLastSuccessfulTransactionResultメソッド

取引の途中で電源断などが発生して取引状態が判らなくなった場合に備えて、POSシステムが復旧後に、直前に成功した取引情報を取得することで、取引の整合性を確認するメソッドが追加されています。

#### デバイスの共有

電子バリューリーダライタは、以下に示すような排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に、排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、プロパティを参照、あるいは、デバイスを更新するメソッドを呼び出す前には、デバイスの排他アクセス権を獲得し、イネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件に関しては、「一覧」を参照してください。

## ステート図

## シーケンス図

## SubtractValueメソッドによる決済処理

## AddValueメソッドによるチャージ処理

## CancelValueメソッドによる取消／返品処理

## ReadValueメソッドによる照会処理

## AccessLogメソッドによるログ取得処理

## プロパティ

AccountNumber プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.14版で変更

形式	BSTR AccountNumber;

説明	カードが持つ情報で、カード番号、会員番号など、サービス提供者がユーザー（所有者）を特定するための情報を設定します。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

AdditionalSecurityInformation プロパティ  R/W

形式	BSTR AdditionalSecurityInformation;

説明	メソッド発行前に、このプロパティに任意のデータをセットすることにより、任意のデータをデバイスへ送信できます。また処理結果として、デバイスから送られたデータで他のプロパティに格納されないデータをこのプロパティに格納することにより、アプリケーションへ渡すことが可能です。格納されるデータはデバイスの実装に依存します。

設定されるデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

Amount プロパティ  R/W　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.14版で変更

形式	CURRENCY Amount;

説明	電子マネーサービスにおいて、決済金額を設定します。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

ApprovalCode プロパティ  R/W

形式	BSTR ApprovalCode;

説明	決済結果としての「決済番号」を設定します。

決済番号の内容はデバイスの実装に依存します。デバイスで行われた処理に対して一意な番号が発行される場合、その情報が設定されます。

デバイスが決済の取消をサポートする場合、取消する決済を指定するために、以下のメソッドの発行前に、プロパティを設定します。

CancelValue

AsyncMode プロパティ R/W

形式	BOOL AsyncMode;

説明	TRUE: 専用メソッドが非同期的に実行されます。

FALSE: 同期的に実行されます。

このプロパティは、OpenメソッドによりFALSEに初期化されます。

戻り値	次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティが正常にセットされました。

Balance プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.14版で変更

形式	CURRENCY Balance;

説明	電子マネーサービスにおいて、残高を設定します。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

BalanceOfPoint プロパティ

形式	CURRENCY BalanceOfPoint;

説明	ポイントサービスにおいて、残ポイントを設定します。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

CapActivateService プロパティ

形式	BOOL CapActivateService;

説明	TRUE：活性化処理が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapAddValue プロパティ

形式	BOOL CapAddValue;

説明	TRUE：電子バリューの追加が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapCancelValue プロパティ

形式	BOOL CapCancelValue;

説明	TRUE：電子バリューへの操作の取消が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapCardSensor プロパティ

形式	LONG CapCardSensor;

説明	カード検出センサの有無を示します。センサが存在する場合、検出状態がDetectionStatusプロパティに設定されます。

このプロパティは以下の値の論理和で設定されます。

値								意味

EVRW_CCS_ENTRY							挿入口センサあり

EVRW_CCS_DETECT							カード検出センサあり

EVRW_CCS_CAPTURE							保管庫センサあり

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapDetectionControl プロパティ

形式	LONG CapDetectionControl;

説明	カードの検出処理、カードの排出処理、カードの保管処理および、これらの処理をリーダライタから、もしくはアプリケーションから制御することが可能かどうかを示します。

サービスによっては、「決済要求」や「残高照会要求」など要求の粒度が大きく、カードの検出や排出といった細かい部分をアプリケーションから制御することが出来ない場合があります。そのような場合、検出、排出処理はリーダライタで制御されます。

このプロパティは以下の値の論理和で設定されます。

値								意味

EVRW_CDC_RWCONTROL					リーダライタで制御可能

EVRW_CDC_APPLICATIONCONTROL	アプリケーションで制御可能

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapElectronicMoney プロパティ

形式	BOOL CapElectronicMoney;

説明	TRUE：電子マネーサービスが有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapEnumerateCardServices プロパティ

形式	BOOL CapEnumerateCardServices;

説明	TRUE：カード内のサービスの列挙が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapIndirectTransactionLog プロパティ

形式	BOOL CapIndirectTransactionLog;

説明	TRUE：取引ログは間接的なファイルとして取得されます。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapLockTerminal プロパティ

形式	BOOL CapLockTerminal;

説明	TRUE：セキュリティロック設定が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapLogStatus プロパティ

形式	BOOL CapLogStatus;

説明	TRUE：取引ログの状態確認が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapMediumID プロパティ

形式	BOOL CapMediumID;

説明	TRUE：媒体識別子の指定が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapPINDevice プロパティ　　　　　　　　第1.14版で追加

形式	BOOL CapPINDevice;

説明	PINの入力についてのデバイスの能力を示します。

値	 説明

TRUE
電子バリューリーダライタはPINの入力を行うためのデバイスを持ちます。

FALSE
電子バリューリーダライタはPINの入力を行うためのデバイスを持ちません。

このプロパティはOpenメソッド実行時に初期化されます。

CapPoint プロパティ

形式	BOOL CapPoint;

説明	TRUE：ポイントサービスが有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapSubtractValue プロパティ

形式	BOOL CapSubtractValue;

説明	TRUE：電子バリューの減算が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapTrainingMode プロパティ　　　　　　　　第1.14版で追加

形式	BOOL CapTrainingMode;

説明	トレーニングモードをサポートするかを示します。

値	 説明

TRUE
練習モードはサポートされています。

FALSE
練習モードはサポートされていません。

このプロパティはOpenメソッド実行時に初期化されます。

CapTransaction プロパティ

形式	BOOL CapTransaction;

説明	TRUE：一括処理が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapTransactionLog プロパティ

形式	BOOL CapTransactionLog;

説明	TRUE：取引ログが有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapUnlockTerminal プロパティ

形式	BOOL CapUnlockTerminal;

説明	TRUE：セキュリティロック解除が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapUpdateKey プロパティ

形式	BOOL CapUpdateKey;

説明	TRUE：鍵情報の更新が有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapVoucher プロパティ

形式	BOOL CapVoucher;

説明	TRUE：クーポンチケットサービスが有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CapWriteValue プロパティ

形式	BOOL CapWriteValue;

説明	TRUE：電子バリューの書き込みが有効です。
FALSE：無効です。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

CardServiceList プロパティ

形式	BSTR CardServiceList;

説明	EnumerateCardServicesメソッドで認識された、カードで利用可能なサービスが列挙されます。

サービスを列挙する文字列は、それぞれサービスを識別する任意の文字列をカンマによって連結した文字列（ＣＳＶ文字列）です。

たとえばＡ電子マネーサービスを識別する文字列が「MoneyA」、Ｂ電子ポイントサービスを識別する文字列が「PointB」であるとき、CardServiceListプロパティは”MoneyA, PointB”となります。

CurrentService プロパティ  R/W

形式	BSTR CurrentService;

説明	現在選択され、有効であるサービスを識別する文字列が設定されます。

ReaderWriterServiceListプロパティに列挙されている文字列が設定可能です。

空文字列を設定するといずれのサービスも選択されていない状態となります。この状態は、実装により、デバイスであるリーダライタに対して処理を行うことが出来る状態を示します。

CurrentServiceプロパティに有効な文字列が設定されると、電子バリューリーダライタで該当のサービスが選択され、動作します。

サービスオブジェクトがサブサービスをサポートしているとき、メソッドの実行やプロパティの設定は、プロパティが示すサービスのサブサービスに対して行われます。また、プロパティが示すサービスのサブサービスから発生したイベントだけがアプリケーションに通知されます。

DetectionControl プロパティ  R/W

形式	BOOL DetectionControl;

説明	TRUE：BeginDetection/EndDetectionメソッドによるカードの検出処理、BeginRemoval/EndRemovalメソッドによるカード排出処理をアプリケーションで制御します。
CapDetectionControlプロパティに、EVRW_CDC_APPLICATIONCONTROLが指定されているとき、設定可能です。

FALSE：カードの検出、排出処理をアプリケーションから制御しません。アプリケーションからのBeginDetection/EndDetectionメソッド、BeginRemoval/EndRemovalメソッドの呼び出しは無効です。
CapDetectionControlプロパティに、EVRW_CDC_RWCONTROLが指定されているとき、設定可能です。

DetectionStatus プロパティ

形式	LONG DetectionStatus;

説明	電子バリューリーダライタが認識しているカードの状態が設定されます。

値			意味

EVRW_DS_NOCARD		カードなし
カード検出センサがカードを未検出

EVRW_DS_DETECTED		カードあり
									カード検出センサがカードを検出

EVRW_DS_ENTERED		挿入口にカードあり
									挿入口センサがカードを検出

EVRW_DS_CAPTURED	保管庫にカードあり
									保管庫センサがカードを検出

ExpirationDate プロパティ

形式	BSTR ExpirationDate;

説明	カードの満期日、有効期限を設定します。

YYYYMMDDの形式で設定されます。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

LastUsedDate プロパティ

形式	BSTR LastUsedDate;

説明	カードの最終利用日時を設定します。

YYYYMMDDHHMMSSの形式で設定されます。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

LogStatus プロパティ

形式	LONG LogStatus;

説明	取引ログの状態を示します。

値				意味

EVRW_LS_OK				取引ログは充分な空き容量があります。

EVRW_LS_NEARFULL	取引ログはフルに近い状態です。

EVRW_LS_FULL	取引ログは一杯です。

このプロパティは初期化された後、デバイスがイネーブルの間は最新の状態となります。

取引ログが一杯になると、デバイスによっては処理を行うことが出来なくなるかもしれません。

MediumID プロパティ  R/W　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.14版で変更

形式	BSTR MediumID;

説明	カードの媒体識別子が設定されます。

媒体識別子はカードを一意に特定するための情報（製造番号など）であり、どのような内容が設定されるのかはカードの実装に依存します。

以下のメソッドは、プロパティに指定された媒体識別子を持つカードに対して処理を行います。

BeginDetection

ReadValue

WriteValue

AddValue

SubtractValue

CancelValue

メソッド発行前に、プロパティに媒体識別子を設定することで、操作対象となるカードをアプリケーションが明示的に指定することができます。プロパティを空文字列に指定することは、不特定のカードに対する操作を意味します。

メソッドが成功すると、操作対象となったカードの媒体識別子が設定されます。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

PINEntry プロパティ R/W　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.14版で追加

形式	LONG PINEntry;

説明	CurrentService選択されているサービスについての、PINの入力についての能力を示します。

値	 説明

EVRW_PIN_ENTRY_UNKNOWN
サービスが選択されていないため、PINの入力について判断できません。
Openメソッド実行直後や、CurrentServiceプロパティで有効なサービスが選択されていないときにこの値になります。

EVRW_PIN_ENTRY_NONE
PINの入力はサポートされません。

EVRW_PIN_ENTRY_INTERNAL
PINの入力が必要な場合、電子バリューリーダライタが持っているPIN入力デバイスでPINの入力が処理されます。

EVRW_PIN_ENTRY_EXTERNAL
電子バリューリーダライタはPIN入力デバイスを持っていません。PINの入力が必要な場合、外部のPINパッドデバイスでPINの入力を行い、PIN情報を連携する必要があります。

このプロパティはOpenメソッド実行時、およびCurrentServiceプロパティの変更時に初期化されます。

Point プロパティ  R/W　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.14版で変更

形式	CURRENCY Point;

説明	ポイントサービスにおいて、決済ポイントを設定します。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

ReaderWriterServiceList プロパティ

形式	BSTR ReaderWriterServiceList;

説明	電子バリューリーダライタで利用可能なサービスが列挙されます。

サービスを列挙する文字列は、それぞれサービスを識別する任意の文字列をカンマによって連結した文字列（ＣＳＶ文字列）です。

たとえばＡ電子マネーサービスを識別する文字列が「MoneyA」、Ｂ電子ポイントサービスを識別する文字列が「PointB」であるとき、ReaderWriterServiceListプロパティは”MoneyA, PointB”となります。

サービスオブジェクトがサブサービスをサポートする場合、Openメソッドが成功すると、全てのサブサービスが提供するサービスが列挙されます。

サービスオブジェクトがサブサービスをサポートしない場合でも、１つの電子バリューリーダライタサービスオブジェクトが複数のサービスに対応するときには、ReaderWriterServiceListプロパティには複数のサービスが列挙されます。

SequenceNumber プロパティ

形式	LONG SequenceNumber;

説明	各メソッドの結果として「受信シーケンス番号」を格納します。 この番号はアプリケーションでメソッドの引数SequenceNumberとの一致を確認する必要があります。

SettledAmount プロパティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.14版で変更

形式	CURRENCY SettledAmount;

説明	電子マネーサービスにおいて、実決済金額を設定します。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

SettledPoint プロパティ

形式	CURRENCY SettledPoint;

説明	ポイントサービスにおいて、実決済ポイントを設定します。

TrainingModeStateプロパティ  R/W　　　　　　　　　　　　　　　　第1.14版で追加

形式	LONG TrainingModeState;

説明	EVRW_TM_TRUE:  メソッドが練習モードで実行されます。

EVRW_TM_FALSE: メソッドが通常モードで実行されます。

EVRW_TM_UNKNOWN
							CurrentServiceプロパティでサービスが選択されて
　　　　　　　　　いないため、状態が不定です。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値のいずれかがResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	このプログラムは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	正常に設定されていません。練習モードはサポートされていません。(CapTrainingModeプロパティを参照)

TransactionLog プロパティ

形式	BSTR TransactionLog;

説明	AccessLogメソッドの結果取得された取引ログを格納します。

CapIndirectTransactionLogプロパティがTRUEの場合、TransactionLogプロパティは取引ログが格納されたファイルなどの位置を示すURLを示します。

取引ログの内容は、デバイスやサービスに依存します。

VoucherID プロパティ  R/W

形式	BSTR VoucherID;

説明	クーポン／チケットサービスにおいて、クーポン／チケットのＩＤを設定します。

クーポン／チケットは、権利の種類を示す識別子と個数の対で表現します。

識別子 001 のチケット６枚は、「001:6」という文字列で表されます。「:」は、識別子と枚数のセパレータです。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

VoucherIDList プロパティ  R/W

形式	BSTR VoucherIDList;

説明	クーポン／チケットサービスにおいて、列挙されたクーポン／チケットのＩＤを設定します。

識別子 001 のチケット６枚、識別子 002 のチケット１枚、識別子 034のチケット２枚を保持している場合、「001:6, 002:1, 034:2」という形式のＣＳＶ文字列で表現します。「,」は、複数の権利を保持している場合のセパレータです。

SetParameterInfomationメソッドおよびRetrieveResultInformationメソッドのタグに同様の情報を持つため、このプロパティを使用せずにタグの情報を利用することを推奨します。

## メソッド

AccessLog メソッド

形式 	LONG AccessLog (LONG SequenceNumber, LONG Type, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	取引ログ取得のためのシーケンス番号

Type	中間計か精算かを指定します。

Timeout	デバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	取引ログをデバイスから取得します。

SequenceNumberによって指定された要求として取引ログを取得しTransactionLogプロパティに格納します。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、デバイスから応答があるまで無限に待ちます。

サービスが取引の精算処理を必要とする場合には、このメソッドで行います。

実装により、精算処理を行うことで取引ログがクリアされることがあります。一方、中間計は、取引ログ取得を行っても、デバイス内の取引ログがクリアされないことを保障します。

実装により、デバイスが通信装置を持ち、取引ログがアプリケーションに渡されず、直接サービスセンターに送信される場合もあります。

typeは次に示す値のいずれかを設定し、取引ログのタイプ（中間計か精算のどちらか）を指定します。

値	意味

EVRW_DL_REPORTING	取引ログを、中間計として取得します。

EVRW_DL_SETTLEMENT
取引ログを、精算処理として取得します。
実装によりますが、デバイスの取引ログを確定、消去します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に取引ログ取得処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTypeあるいはTimeoutパラメータが指定されました。又は取引ログ取得はサポートされていません。

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、デバイスからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	非同期処理中でコマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

ActivateService メソッド

形式	LONG ActivateService (LONG* pData, BSTR* pString);

説明	電子バリューリーダライタの活性化処理を行います。

デバイスが活性化処理機能を持つ場合にサポートされます。

活性化処理は、デバイスやサービスをインストールするときや初期設置したときに行われる、利用可能にするための初期処理です。処理の内容やパラメータの内容は実装に依存します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスは活性化機能を持ちません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

AddValue メソッド

形式 	LONG AddValue (LONG SequenceNumber, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	シーケンス番号

Timeout	デバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	カードへ電子バリューの追加を行います。

SequenceNumberによって指定された要求としてカードへ電子バリューの追加を行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、デバイスから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又はサポートされていません。

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、デバイスからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

BeginDetection メソッド

形式	LONG BeginDetection (LONG Type, LONG Timeout);

Timeoutパラメータにミリ秒単位で設定された値の間、デバイスの処理を待ちます。Timeoutパラメータ値が0の場合、デバイスをカード検出モードにし、即時に終了します。OPOS_FOREVER（-1）の場合、カードが検出されるかエラーが発生するまで待ち続けます。

Typeパラメータは、検出するカードの種別を指定します。指定可能な値は以下の通りです。

値	内容

EVRW_BD_ANY	検出するカードの内容は問いません

EVRW_BD_SPECIFIC	メソッド呼び出しの時点でMediumIDプロパティに設定されている識別子に該当するカードのみ検出します

説明	カードの検出、取り込みを開始する時に呼び出します。

接触型ＩＣカード、非接触ＩＣカードの双方をサポートします。

呼び出されると、デバイスをカード検出モードにし、カード検出の準備をします。このメソッドは、カード検出モードを終了させるEndDetectionメソッドとセットで呼び出します。

カードの検出に成功すると、OPOS_SUCCESSを返します。

カードが検出されずタイムアウトすると、OPOS_E_TIMEOUTを返しますが、カード検出モードは維持されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが正常に検出されました。

OPOS_E_BUSY	非同期処理中で実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeout値が指定されました。

OPOS_E_TIMEOUT	カードが検出されずに、設定されたタイムアウト値が経過しました。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

BeginRemoval メソッド

形式	LONG BeginRemoval (LONG Timeout);

Timeoutパラメータにミリ秒単位で設定された値の間、デバイスの処理を待ちます。パラメータ値が0の場合、カードの排出を実行し、即時に終了します。OPOS_FOREVER（-1）の場合、カードを排出し、カードが挿入口から抜き取られるかエラーが発生するまで待ち続けます。

説明	カードの排出処理をする時に呼び出します。

接触型ＩＣカードでは、このメソッドが呼び出されると、デバイスをカード排出モードにし、カードを排出します。

非接触型ＩＣカードデバイスの場合、このメソッドは必ずしも実装される必要はなく、常に正常終了します。

接触型ＩＣカードデバイスで、挿入口にセンサーを有するタイプは、カードがデバイスから抜き取られることで正常終了します。

非接触ＩＣカードデバイスで、挿入口にセンサーを有しないタイプは、排出処理が実行されることで、正常終了します。

このメソッドは、EndRemovalメソッドとセットで呼び出します。

カードの排出に成功すると、OPOS_SUCCESSを返します。

カードが排出されずタイムアウトすると、OPOS_E_TIMEOUTを返しますが、カード排出モードは維持されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが抜き取られました。

OPOS_E_BUSY	非同期処理中で実行できません。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeout値が指定されました。

OPOS_E_TIMEOUT	カードが適切に排出されずに、設定されたタイムアウト値が経過しました。

OPOS_E_EXTENDED  内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

CancelValue メソッド

形式 	LONG CancelValue (LONG SequenceNumber, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	シーケンス番号

Timeout	デバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	カードへ要求した電子バリュー操作の取消を行います。

SequenceNumberによって指定された要求としてカードへ電子バリューの操作の取消を行います。

取消の対象となる操作はApprovalCodeプロパティに設定された決済番号で識別します。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、デバイスから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又はサポートされていません。

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、デバイスからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

CaptureCard メソッド

形式	LONG CaptureCard ();

説明	カード挿入口などに置き忘れられたカードを、保管庫に移動します。

接触ＩＣカードで、カード挿入口センサがあり、かつ置き忘れられたカードを安全に保管する保管庫を有するデバイスで有効です。

カード排出処理を行ったあと一定時間経過してもカード挿入口センサがカードを検出するときに、カードを保管する目的でアプリケーションから呼び出されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが正常に保管されました。

OPOS_E_FAILURE	カードの保管に失敗しました。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

ClearParameterInformationメソッド		　　　　　　　　　　　　　　　　第1.14版で追加

形式	LONG ClearParameterInformation ();

説明	コントロールに保持されている、SetParameterInformationメソッドで設定されているタグ付きの値を全て初期化します。

戻り値	次の値のいずれかが戻されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	直前の取引の結果が取得できました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

EndDetection メソッド

形式	LONG EndDetection ();

説明	カードの検出を終了します。

呼び出されると、デバイスはカードの検出モードを終了します。

カードが検出されると、OPOS_SUCCESSが返されます。

カードが検出されていないと、OPOS_E_EXTENDEDエラーが戻され、拡張エラーコードにOPOS_EVRW_NOCARDがセットされます。

このメソッドは、BeginDetectionメソッドとセットで呼び出します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが正常に検出されました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスがカード検出モードではありません。

OPOS_E_EXTENDED  内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

EndRemoval メソッド

形式	LONG EndRemoval ();

説明	カードの排出を終了します。

呼び出されると、デバイスはカード排出モードを終了します。

カードがデバイスに感知されないと、OPOS_SUCCESSがアプリケーションに返されます。

カードがデバイスに残っている場合、OPOS_E_EXTENDEDエラーが戻され、拡張エラーコードにOPOS_EVRW_RELEASEがセットされます。

非接触型ＩＣカードデバイスの場合、このメソッドは必ずしも実装される必要はなく、常に正常終了します。

このメソッドは、カード排出処理のため、BeginRemovalメソッドとセットで呼び出します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	カードが正常に排出されました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスはカード排出モードではありません。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

EnumerateCardServices メソッド

形式	LONG EnumerateCardServices ();

説明	カード内の利用可能なサービスを列挙し、CardServiceListプロパティに設定します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	処理が成功しました。

OPOS_E_EXTENDED	内容についてはResultCodeExtendedを参照してください。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

LockTerminal メソッド

形式	LONG LockTerminal ();

説明	デバイスをロックし、使用できないようにします。

デバイスがセキュリティロック機能を持つ場合にサポートされます。

ロックするために鍵となる情報が必要な場合には、AdditionalSecurityInformationプロパティに設定します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスはセキュリティロック機能を持ちません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

QueryLastSuccessfulTransactionResult メソッド　　　　　　　　　第1.14版で追加

形式	LONG QueryLastSuccessfulTransactionResult ( );

説明	直前に実行され、成功した取引メソッド（ReadValueメソッド、WriteValueメソッド、AddValueメソッド、SubtractValueメソッド、CancelValueメソッド、AccessLogメソッド）の結果を確認するためのメソッドです。

直前に実行され、成功した取引メソッドの種類は、TransactionTypeプロパティに設定されます。

メソッドが成功すると、メソッドの戻り値はOPOS_SUCCESSとなり、プロパティ値はResultCodeプロパティ値を含めて直前に実行され、成功した取引メソッドの結果を示します。

直前に実行され、成功した取引メソッドがReadValueメソッドの場合には、プロパティの値はDataEventイベントもしくはErrorEventイベントが通知された状態を示します。

取引メソッドの要求後、取引が終了し、結果が通知されている最中に電源断や接続断が発生し、取引結果が不明となる場合があります。電子バリューリーダライタデバイスによっては、このような場合の為に直前の取引結果をデバイスに問い合わせる機能を持つものがあります。本メソッドはこの機能を実現するためのものです。

戻り値	次の値のいずれかが戻されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	直前の取引の結果が取得できました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

ReadValue メソッド

形式 	LONG ReadValue (LONG SequenceNumber, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	シーケンス番号

Timeout	デバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	カードから電子バリューの読み込みを行います。

SequenceNumberによって指定された要求としてカードから電子バリューの読み込みを行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、デバイスから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又はサポートされていません。

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、デバイスからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

RetrieveResultInformationメソッド		　　　　　　　　　　　　　　　　第1.1４版で追加

形式	LONG RetrieveResultInformation (BSTR Name, BSTR* Value);

パラメータ	説明

Name	値を取得するタグの名前です。

Value	Nameパラメータにより得られるタグの値が戻ります。Nameパラメータが認識されない、もしくは、現在のカードの型にサポートされない場	合、値には何も返しません。

説明	最後に実行したメソッドの処理結果について、電子バリューリーダライタデバイスから返される追加情報を取得します。

追加情報はタグ付の値として、コントロールに保持されます。

新たなメソッドの処理が実行された時点で、追加情報は更新されます。

取得可能なタグと値は以下の通り。

| タグ名 | 説明 | 型 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| AccessLogLastDateTime | 前回取引ログ取得日付時刻 | 日付時刻型 | 前回の取引ログ取得を実施した日付時刻。 |
| AccountNumber | 会員番号 | 文字列型 | 電子バリューサービスの会員番号。同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| Amount | 要求決済金額 | 通貨型 | 電子バリューリーダライタに要求する決済金額。同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| AmountForPoint | ポイント計算対象金額 | 通貨型 | ポイントを計算する対象となる金額。決済と同時に加算ポイント値を電子バリューリーダライタデバイスが計算するような場合で、ポイントの対象とならない商品が取引に含まれるような場合に、ポイント計算の対象となる金額を指定する。 |
| AuthenticationStatus | 認証状態 | 列挙型 | 認証の状態を示す。 |
| AutoCharge | オートチャージ | 論理型 | メソッド発行時点でのオートチャージの実施要求、もしくは処理完了時のオートチャージ結果。 |
| Balance | 残高 | 通貨型 | 電子バリューサービスの残高。同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| BalanceOfPoint | 残ポイント数 | 通貨型 | ポイントがある場合の残ポイント数。同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| BusinessUnitID | 店舗番号 | 文字列型 | 店舗番号。 |
| CardCompanyName | カード会社名 | 文字列型 | 電子バリューの媒体（カードや携帯電話）を発行している会社名。 |
| CardTransactionLogID | カード取引ログID | 文字列型 | 電子バリューサービスの媒体（カードや携帯電話）に格納される取引明細の識別番号。 |
| CardTransactionNumber | カード取引通番 | 数値型 | 電子バリューサービスの媒体（カードや携帯電話など）が採番し管理する取引番号。 |
| ChargeMethod | チャージ種別 | 列挙型 | 電子バリューサービスにチャージするときの手段（現金、ポイント交換など）を指定する。 |
| ChargeableAmount | チャージ可能金額 | 通貨型 | チャージ決済が可能な金額。 |
| ChargeableCount | チャージ可能回数 | 数値型 | チャージ決済が可能な回数。 |
| DateTime | 日付時刻 | 日付時刻型 | メソッド発行時点・イベント通知時点もしくは処理完了時点での日付時刻。 |
| EVRWApprovalCode | リーダライタ承認番号 | 文字列型 | 電子バリューリーダライタで採番され管理される、処理の承認番号。 |
| EVRWDateTime | リーダライタ日付時刻 | 日付時刻型 | 電子バリューリーダライタで管理する日付時刻。 |
| EVRWID | リーダライタ番号 | 文字列型 | 電子バリューリーダライタの識別番号。 |
| EVRWTransactionLogID | リーダライタ取引ログID | 文字列型 | 電子バリューリーダライタに格納される取引明細の識別番号。 |
| EVRWTransactionNumber | リーダライタ取引通番 | 数値型 | 電子バリューリーダライタが採番し管理する取引番号。 |
| EndAccountID | 会員番号終点 | 文字列型 | 電子バリューリーダライタに締めや集計を要求するときの、会員番号で指定される終点。 |
| EndDateTime | 日付時刻終点 | 日付時刻型 | 電子バリューリーダライタに締めや集計を要求するときの、日付時刻で指定される終点。 |
| EndEVRWTransactionNumber | リーダライタ取引通番終点 | 数値型 | 電子バリューリーダライタに締めや集計を要求するときの、リーダライタ取引通番で指定される終点。 |
| EndPOSTransactionNumber | POS取引通番終点 | 数値型 | 電子バリューリーダライタに締めや集計を要求するときの、POS取引番号で指定される終点。 |
| ExpirationDate | 満期日、有効期限 | 日付時刻型 | 同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| ExpiredAccountID | 失効会員番号 | 文字列型 | 電子バリューサービスの媒体（カードや携帯電話）に、過去に失効された会員番号の情報を保持している場合に設定される。 |
| ForceOnlineCheck | 強制オンラインチェック | 論理型 | 決済時に強制的にオンラインでセンタにチェックを行うことを強制するフラグ。 |
| InsufficientAmount | 残高不足金額 | 通貨型 | 電子バリューリーダライタで残高不足となった場合の、不足金額。 |
| ItemCode | 商品コード | 文字列型 | 決済された取引で扱われた商品の商品コード。 |
| LastTimeBalance | 取引前残高 | 通貨型 | 決済が行われる前の残高。 |
| LastTimeCardTransactionLogID | 取引前カード取引ログID | 文字列型 | 一つ前の取引の、電子バリューサービスの媒体（カードや携帯電話）に格納される取引明細の識別番号。 |
| LastTimeEVRWTransactionLogID | 取引前リーダライタ取引ログID | 文字列型 | 一つ前の取引の、電子バリューリーダライタに格納される取引明細の識別番号。 |
| LastUsedDateTime | 最終利用日時 | 日付時刻型 | 同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| LogCheck | 履歴チェックフラグ | 論理型 | 決済取消を行うときに、取引履歴を確認するかどうかを指定するフラグ。 |
| MediaData | カード情報 | 文字列型 | 電子バリューの媒体（カードや携帯電話）の情報で、POSアプリケーションが内容を関知しない情報。内容はサービス事業者やベンダが自由に設定可能。 |
| MediumID | 決済媒体番号 | 文字列型 | 電子バリューサービスの媒体（カードや携帯電話など）の識別番号。同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| ModuleID | 決済モジュール番号 | 文字列型 | 複数のサービスを提供する電子バリューリーダライタで、電子バリューリーダライタの中に複数存在する個々の決済モジュールや決済アプリの識別番号。 |
| NumberOfAddition | 加算取引件数 | 数値型 | チャージ決済取引の件数。 |
| NumberOfEVRWTransactionLog | リーダライタ取引ログ件数 | 数値型 | 電子バリューリーダライタに格納される取引明細の件数。 |
| NumberOfFreeEVRWTransactionLog | リーダライタ取引ログ残容量 | 数値型 | 電子バリューリーダライタに格納される取引明細の空き件数。 |
| NumberOfRecord | 履歴件数 | 数値型 | 履歴の件数。 |
| NumberOfSentEVRWTransactionLog | 送信済みリーダライタ取引ログ件数 | 数値型 | 電子バリューリーダライタに格納される取引明細のうち、決済センターに送信済みの件数。 |
| NumberOfSubtraction | 減算取引件数 | 数値型 | 決済取引の件数。 |
| NumberOfTransaction | 総取引件数 | 数値型 | 取引の件数。 |
| NumberOfUncompletedAddition | 加算結果不明取引件数 | 数値型 | チャージ決済取引で、電子バリューリーダライタと電子バリューの媒体（カードや携帯電話）の間の通信異常などで結果が不明となった取引の件数。 |
| NumberOfUncompletedSubtraction | 減算結果不明取引件数 | 数値型 | 決済取引で、電子バリューリーダライタと電子バリューの媒体（カードや携帯電話）の間の通信異常などで結果が不明となった取引の件数。 |
| NumberOfUncompletedVoid | 取消結果不明取引件数 | 数値型 | 取引の取消で、電子バリューリーダライタと電子バリューの媒体（カードや携帯電話）の間の通信異常などで結果が不明となった取引の件数。 |
| NumberOfVoid | 取消取引件数 | 数値型 | 取引の取消の件数。 |
| OtherAmount | 併用決済金額 | 通貨型 | 当該取引を他の決済方法と併用して決済している場合の、併用決済金額。 |
| POSDateTime | POS日付時刻 | 日付時刻型 | POSで管理する会計上の日付時刻。 |
| POSTransactionNumber | POS取引通番 | 数値型 | POS上の取引通番。 |
| PaymentCondition | 支払種別 | 列挙型 | ポストペイ型の電子バリューサービスの場合の、決済額の支払種別を示す。 |
| PaymentDetail | 支払種別詳細 | 文字列型 | ポストペイ型の電子バリューサービスの場合の、決済額の支払種別の詳細を示す。 |
| PaymentMethod | 決済種別 | 列挙型 | 電子バリューリーダライタに要求する決済について、取引金額の全額決済か、他決済手段と併用をしているかを指定する。 |
| PaymentMethodForPoint | ポイント計算対象決済方法 | 列挙型 | ポイント計算対象金額の決済方法を示す。 |
| Point | ポイント値 | 数値型 | POSから電子バリューリーダライタに要求するポイント値。同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| RequestedAutoChargeAmount | 実オートチャージ要求金額 | 通貨型 | オートチャージでチャージを要求する金額。 |
| ResponseCode1 | 結果コード | 数値型 | 処理の結果コード。内容はサービス事業者やベンダが自由に設定可能。 |
| ResponseCode2 | 結果詳細コード | 数値型 | 処理の詳細な結果コード。内容はサービス事業者やベンダが自由に設定可能。 |
| ResultOnSettlement | 取引状態 | 列挙型 | 電子バリューリーダライタと電子バリューの媒体（カードや携帯電話）の間での決済取引の結果状態。 |
| RetryTimeout | カード処理再試行タイムアウト | 数値型 | 電子バリューリーダライタと電子バリューの媒体（カードや携帯電話）の間で処理の再試行が必要となったときの、タッチされるまでの待ち時間（ミリ秒）。 |
| SettledAmount | 実決済金額 | 通貨型 | 電子バリューリーダライタで実際に決済された金額。同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| SettledAutoChargeAmount | オートチャージ金額 | 通貨型 | 電子バリューリーダライタで実際に決済されたオートチャージ金額。 |
| SettledOtherAmount | 実併用決済金額 | 通貨型 | 電子バリューサービスとの併用決済が行われた場合の、電子バリューサービス外の実決済金額。 |
| SettledPoint | 実決済ポイント値 | 数値型 | 電子バリューリーダライタで実際に決済されたポイント値。 |
| SettlementNumber | 精算通番 | 数値型 | 精算処理の通番。 |
| SignatureFlag | 署名フラグ | 論理型 | 決済のあと、署名が必要かどうかを示すフラグ。 |
| SoundAssistFlag | 音声案内フラグ | 論理型 | 音声案内を行うかどうかを示すフラグ。 |
| StartAccountID | 会員番号起点 | 文字列型 | 電子バリューリーダライタに締めや集計を要求するときの、会員番号で指定される起点。 |
| StartDateTime | 日付時刻起点 | 日付時刻型 | 電子バリューリーダライタに締めや集計を要求するときの、日付時刻で指定される起点。 |
| StartEVRWTransactionNumber | リーダライタ取引通番起点 | 数値型 | 電子バリューリーダライタに締めや集計を要求するときの、リーダライタ取引通番で指定される起点。 |
| StartPOSTransactionNumber | POS取引通番起点 | 数値型 | 電子バリューリーダライタに締めや集計を要求するときの、POS取引番号で指定される起点。 |
| SummaryTermType | 集計期間種別 | 列挙型 | 集計処理の期間を指定する。 |
| TaxOthers | 税・その他金額 | 通貨型 | 電子バリューリーダライタに要求する決済金額のうち、税やその他の金額。 |
| TotalAmountOfAddition | 加算取引金額合計 | 通貨型 | チャージ決済取引の金額の合計。 |
| TotalAmountOfSubtraction | 減算取引金額合計 | 通貨型 | 決済取引の金額の合計。 |
| TotalAmountOfTransaction | 総取引金額 | 通貨型 | 取引の金額の合計。 |
| TotalAmountOfUncompletedAddition | 加算結果不明金額合計 | 通貨型 | チャージ決済取引で、電子バリューリーダライタと電子バリューの媒体（カードや携帯電話）の間の通信異常などで結果が不明となった取引の金額の合計。 |
| TotalAmountOfUncompletedSubtraction | 減算結果不明金額合計 | 通貨型 | 決済取引で、電子バリューリーダライタと電子バリューの媒体（カードや携帯電話）の間の通信異常などで結果が不明となった取引の金額の合計。 |
| TotalAmountOfUncompletedVoid | 取消結果不明取引金額 | 通貨型 | 取引の取消で、電子バリューリーダライタと電子バリューの媒体（カードや携帯電話）の間の通信異常などで結果が不明となった取引の金額の合計。 |
| TotalAmountOfVoid | 取消取引金額合計 | 通貨型 | 取引の取消の金額合計。 |
| TouchTimeout | タッチ待ちタイムアウト | 数値型 | 電子バリューリーダライタに電子バリューの媒体（カードや携帯電話）がタッチされるまでの待ち時間（ミリ秒）。 |
| TransactionType | 取引種別 | 列挙型 | 電子バリューサービスでの取引の種別。 |
| UILCDControl | LCD制御有無 | 論理型 | 電子バリューリーダライタがLCDを持つときに、LCDの制御の有無を指定する。 |
| UILEDControl | LED制御有無 | 論理型 | 電子バリューリーダライタがLEDを持つときに、LEDの制御の有無を指定する。 |
| UISOUNDControl | 鳴動制御有無 | 論理型 | 電子バリューリーダライタが鳴動するときに、鳴動の制御の有無を指定する。 |
| VOIDorRETURN | 取消返品種別 | 列挙型 | キャンセルする際、取消とするか、返品とするかを指定する。 |
| VoidTransactionType | 取消対象取引区分 | 列挙型 | 取引の取消を行う場合の、取引の種類を指定する。 |
| VoucherID | クーポン／チケットＩＤ | 文字列型 | クーポン／チケットサービスにおいて、クーポン／チケットのＩＤを設定する。クーポン／チケットは、権利の種類を示す識別子と個数の対で表現する。識別子 001 のチケット６枚は、「001:6」という文字列であらわされる。「:」は、識別子と枚数のセパレータを示す。同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| VoucherIDList | クーポン／チケットＩＤのリスト | 文字列型 | クーポン／チケットサービスにおいて、列挙されたクーポン／チケットのＩＤを設定する。識別子 001 のチケット６枚、識別子 002 のチケット１枚、識別子 034のチケット２枚を保持している場合、「001:6, 002:1, 034:2」という形式のＣＳＶ文字列で表現される。「,」は、複数の権利を保持している場合のセパレータを示す。同じ情報をプロパティに持つが、タグを使うことを推奨する。 |
| WorkstationID | POS番号 | 文字列型 | POSの識別番号。 |

タグの値は全て文字列型で、以下の書式で設定されます。

| 型 | 書式 |
| --- | --- |
| 文字列型 | 文字列 |
| 数値型 | ３２ビット整数を文字列で表したもの |
| 通貨型 | ６４ビット整数を文字列で表したもの 小数点以下を４桁固定で定義する たとえば"1234567"は、"123.4567"を意味する |
| 日付時刻型 | yyyy'-'mm'-'dd'T'hh':'mm':'ss'.'sss zzzzzzの形式の日付時刻 '-'は日付の各要素の区切り文字。 yyyyは年を、mmは月を、ddは日付を示す。 'T'は日付と時刻の区切り文字で、':'は時刻の各要素の区切り文字。 hhは時を、mmは分を、ssは秒を示す。 '.'は秒とミリ秒の区切り文字。 sssはミリ秒を示す。 zzzzzzはタイムゾーンを表し、GMTか、GMTからの差分を(('+'¦'-')hh':'mm)の形式で示す。'+'と'-'はGMTとの差分の正負を示し、hhは00から14の間の値でGMTとの差分時刻を示し、mmは00から59の間の値でGMTとの差分の分を示す。 絶対時間を表すことで、夏時間などの影響を受けないようにする。 2008-04-12T23:20:50.275は2008年4月12日23時20分50.275秒を示す。 2008-04-12T22:20:50.275+01:00は同日付時刻のジェノバの時刻を表し、2008-04-12T17:20:50.275-05:00は同日付時刻のニューヨークの時刻を表す。 |
| 論理型 | 文字列'true'と'false'の列挙型。 |
| 列挙型 | それぞれのタグ毎に定義される識別子を示す文字列。 |

列挙型のタグは、以下の表の値を取ります。

| タグ | 定義 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| AuthenticationStatus | 認証状態 | EVRW_TAG_AS_AUTHENTIFIED | 認証済み | 認証の状態 |
|  |  | EVRW_TAG_AS_UNAUTHENTIFIED | 認証前 |  |
| ChargeMethod | チャージ種別 | EVRW_TAG_CM_CASH | 現金チャージ | 現金によるチャージか、ポイント交換によるチャージかを指定する |
|  |  | EVRW_TAG_CM_CREDIT | クレジットチャージ |  |
|  |  | EVRW_TAG_CM_POINT | ポイントチャージ |  |
| PaymentCondition | 支払種別 | EVRW_TAG_PC_LUMP | 一括 | 支払種別 |
|  |  | EVRW_TAG_PC_BONUS_1 | ボーナス１ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_BONUS_2 | ボーナス２ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_BONUS_3 | ボーナス３ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_BONUS_4 | ボーナス４ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_BONUS_5 | ボーナス５ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_INSTALLMENT_1 | 分割１ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_ INSTALLMENT_2 | 分割２ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_ INSTALLMENT_3 | 分割３ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_BONUS_COMBINATION_1 | ボーナス併用１ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_BONUS_COMBINATION_2 | ボーナス併用２ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_BONUS_COMBINATION_3 | ボーナス併用３ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_BONUS_COMBINATION_4 | ボーナス併用４ |  |
|  |  | EVRW_TAG_PC_REVOLVING | リボルビング |  |
| PaymentMethod | 決済種別 | EVRW_TAG_PM_FULL_SETTLEMENT | 全額決済 | 全額決済か、他決済手段と併用しているかを指定する |
|  |  | EVRW_TAG_PM_COMBINED | 併用決済 |  |
| PaymentMethodForPoint | ポイント計算対象決済方法 | EVRW_TAG_PMFP_EM | 電子マネー | ポイント計算対象金額の決済手段 |
|  |  | EVRW_TAG_PMFP_CASH | 現金 |  |
|  |  | EVRW_TAG_PMFP_CREDIT | クレジット |  |
|  |  | EVRW_TAG_PMFP_OTHER | そのほか |  |
| ResultOnSettlement | 取引状態 | EVRW_TAG_ROS_OK | 正常終了 | 決済取引の結果 |
|  |  | EVRW_TAG_ROS_UNKNOWN | 不明 |  |
|  |  | EVRW_TAG_ROS_NG | 異常終了 |  |
| SummaryTermType | 集計期間種別 | EVRW_TAG_STT_1 | 前回日計～現在 | 集計を行う期間を指定する種別 |
|  |  | EVRW_TAG_STT_2 | 前々回日計から前回日計 |  |
|  |  | EVRW_TAG_STT_3 | 前々々回日計から前々回日計 |  |
| TransactionType | 取引種別 | EVRW_TAG_TT_READ | 読み込み（照会） | 決済、チャージ、など、取引の種別 |
|  |  | EVRW_TAG_TT_WRITE | 書き込み |  |
|  |  | EVRW_TAG_TT_ADD | 加算（チャージ） |  |
|  |  | EVRW_TAG_TT_SYBTRACT | 減算（売上） |  |
|  |  | EVRW_TAG_TT_CANCEL_RETURN | 取消／返品 |  |
|  |  | EVRW_TAG_TT_GET_LOG | 取引ログの取得 |  |
|  |  | EVRW_TAG_TT_CANCEL_SALES | 売上取消 |  |
|  |  | EVRW_TAG_TT_CANCEL_CHARGE | チャージ取消 |  |
|  |  | EVRW_TAG_TT_RETURN | 返品 |  |
| VoidTransactionType | 取消対象取引区分 | EVRW_TAG_CTT_SALES | 売上取消 | 取消の対象（売上かチャージか）を指定する |
|  |  | EVRW_TAG_CTT_CHARGE | チャージ取消 |  |
|  |  | EVRW_TAG_CTT_CANCEL | 取消 |  |
|  |  | EVRW_TAG_CTT_RETURN | 返品 |  |

戻り値	次の値のいずれかが戻されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	直前の取引の結果が取得できました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

SetParameterInformationメソッド		　　　　　　　　　　　　　　　　第1.1４版で追加

形式	LONG SetParameterInformation (BSTR Name, BSTR Value);

パラメータ	説明

Name	値を設定するタグの名前です。

Value	Nameパラメータで指定されたタグに設定する値を指定します。Nameパラメータが認識されない、もしくは、現在のカードの型にサポートされない場	合、値には何も返しません。

説明	メソッド発行前に、電子バリューリーダライタデバイスが要求する追加情報をセットします。

追加情報はタグ付の値として、コントロールに保持されます。設定可能なタグと値については、RetrieveResultInformationメソッドの説明を参照してください。

アプリケーションは、ClearParameterInformationメソッドを呼び出すことにより、明示的にコントロールに保持されている、電子バリューリーダライタデバイスが要求する追加情報を全て初期化することができます。

戻り値	次の値のいずれかが戻されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	直前の取引の結果が取得できました。

OPOS_E_ILLEGAL	存在しないタグの名前が指定されました。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

SubtractValue メソッド

形式 	LONG SubtractValue (LONG SequenceNumber, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	シーケンス番号

Timeout	デバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	カードへ電子バリューの減算を行います。

SequenceNumberによって指定された要求としてカードへ電子バリューの減算を行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、デバイスから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又はサポートされていません。

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、デバイスからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

TransactionAccess メソッド

形式	LONG TransactionAccess(LONG Control);

パラメータ	説明

Control	一括処理。値は以下を参照。

値		意味

EVRW_TA_TRANSACTION	一括処理の開始。

EVRW_TA_NORMAL		バッファの操作を実施して一括処理を終了する。

説明	一括処理モードに入る時または抜ける時にこのメソッドを呼び出します。

ControlがEVRW_TA_TRANSACTIONならば、一括処理モードに入ります。その後のReadValueメソッド、WriteValueメソッド、AddValueメソッド、SubtractValueメソッド、CancelValueメソッド、およびプロパティの設定は、ControlパラメータにPTR_TP_NORMALがセットされてTransactionAccessが呼び出されるまで、バッファリングされます。リーダライタでバッファリングされるか、サービスオブジェクトでバッファリングされるかは、デバイスの実装に依存します。

ControlがEVRW_TA_NORMALならば、一括処理モードを抜けます。ReadValueメソッド、WriteValueメソッド、AddValueメソッド、SubtractValueメソッド、CancelValueメソッド、およびプロパティの設定により要求がバッファリングされていれば、それらの要求はカードに対して実行されます。一括処理全体は、一つの処理要求として処理されます。このメソッドは、AsyncModeがFALSEならば、同期的に実行され、AsyncModeがTRUEならば、非同期的に実行されます。

ClearOutputメソッドを呼び出すことによって、一括処理モードは取り消されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常終了しました。

UnlockTerminal メソッド

形式	LONG UnlockTerminal ();

説明	ロックを解除し、デバイスを使用できるようにします。

デバイスがセキュリティロック機能を持つ場合にサポートされます。

ロックを解除するために鍵となる情報が必要な場合には、AdditionalSecurityInformationプロパティに設定します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスはセキュリティロック機能を持ちません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

UpdateKey メソッド

形式	LONG UpdateKey (LONG* pData, BSTR* pString);

説明	電子バリューリーダライタの鍵情報の更新を行います。

デバイスが鍵情報の更新の機能を持つ場合にサポートされます。

処理の内容やパラメータの内容は実装に依存します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスは鍵情報の更新機能を持ちません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

WriteValue メソッド

形式 	LONG WriteValue (LONG SequenceNumber, LONG Timeout);

パラメータ	説明

SequenceNumber	シーケンス番号

Timeout	デバイスから応答がくるまでの最大待ち時間 (ミリ秒単位) です。OPOS_FOREVER(-１)、０、正の値が指定できます。

説明	カードへ電子バリューの書き込みを行います。

SequenceNumberによって指定された要求としてカードへ電子バリューの書き込みを行います。

TimeoutがOPOS_FOREVER(-１)の場合は、タイムアウトは発生せず、デバイスから応答があるまで無限に待ちます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティにも格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	正常に処理が行われました。

OPOS_E_ILLEGAL	無効なTimeoutパラメータが指定されました。又はサポートされていません。

OPOS_E_TIMEOUT	指定されたTimeoutミリ秒の間に、デバイスからの応答がありません。

OPOS_E_EXTENDED	ResultCodeExtendedに詳細なコードが格納されています。 詳細はErrorEventの項を参照してください。

OPOS_E_BUSY	デバイスが現在コマンドを受け付けられません。

その他	ResultCodeの項目を参照してください。

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

説明	デバイスからデータが入力されたことをアプリケーションに通知します。このイベントが通知されるまえに、データは適切なプロパティに設定されます。

ErrorEvent イベント

形式 	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended, LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントを起こした要因のコード。 値はResultCodeの項目を参照。

ResultCodeExtended	エラーイベントを起こした要因の拡張コード。 値は下記の値を参照。

ErrorLocus	エラーの位置です。下記の値を参照してください。

pErrorResponse	エラーイベント応答へのポインタです。 下記の値を参照。

もしResultCodeがOPOS_E_EXTENDEDであれば、ResultCodeExtendedは次に示す値のいずれかに設定されます。

値	意味

OPOS_EVRW_CENTERERROR
承認機関（センター）からエラーが返されました。

OPOS_EVRW_COMMANDERROR
デバイスに送信されたコマンドが間違っています。コントロールが正常に動作している限りは、このエラーが返されることはありません。

OPOS_EVRW_RESET	処理中にデバイスのリセットキー（中断キー）等で処理が中断されました。

OPOS_EVRW_COMMUNICATIONERROR
デバイスと承認機関（センター）間で通信障害が発生しました。

OPOS_EVRW_LOGOVERFLOW
取引ログが大きすぎて格納できませんでした。 取引ログ取得は中断され、TransactionLogプロパティの値は不定です。

OPOS_EVRW_DAILYLOGOVERFLOW
処理を試みましたが、デバイスの取引ログが一杯なため、決済できませんでした。

OPOS_EVRW_DEFICIENT
残高が不足しているため、減算できませんでした。

OPOS_EVRW_OVERDEPOSIT
チャージ可能量を超えるため、追加できませんでした。

ErrorLocusパラメータの値は次のいずれかです。

値	意味

OPOS_EL_OUTPUT	非同期出力を処理している間にエラーが発生しました。

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。すでにバッファリングされたデータは利用できます。

アプリケーションはエラーイベントハンドラ内でpErrorResponsに次のいずれかの値を設定できます。

値	意味

OPOS_ER_RETRY	入力または非同期出力を再試行します。エラー状態は解除されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT 以外の場合、使用できないことがあります。ErrorLocusがOPOS_EL_OUTPUTの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CLEAR
非同期出力、バッファリングされている出力データ (全ての非同期出力を含む)またはバッファリングされている入力データをクリアします。エラー状態は解除されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT の場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
ErrorLocusが OPOS_EL_INPUT_DATA のときに限り設定されます。エラーを認識し、デバイスに処理の継続を指示します。デバイスはエラー状態のままですが、DataEventEnabled プロパティの設定にしたがって、別のDataEvent が引き続き通知されます。すべての入力データが通知されて、DataEventEnabled が再びTRUEに設定されたとき、ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT に設定された新たなErrorEvent が通知されます。ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルトです。

説明	非同期でメソッド実行時にエラーを察知し、コントロールの状態がエラー状態に移った時に通知します。

入力エラーは、ReadValueメソッドを実行し、データを読む間に発生します。DataEventEnabled がTRUEにならないかぎりこのイベントは通知されないので、アプリケーションは通常のシーケンスでイベントを処理できます。エラー状態は、イベントが通知される前に、適切なプロパティに設定されます。

出力エラーは、非同期でWriteValueメソッド、AddValueメソッド、SubtractValueメソッド、CancelValueメソッド、AccessLogメソッド、TransactionAccessメソッドを実行中に発生します。エラー状態は、イベントが通知される前に、適切なプロパティに設定されます。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」

OutputCompleteEvent イベント

形式	void OutputCompleteEvent (LONG OutputID);

説明	前に開始された非同期出力リクエストが正常に終了したときに通知します。

StatusUpdateEvent イベント

形式	void StatusUpdateEvent (LONG Status);

Statusパラメータは、デバイスの状態が設定されます。

値	意味

EVRW_SUE_LS_OK
取引ログは充分な空き容量があります。

EVRW_SUE_LS_NEARFULL
取引ログはフルに近い状態です。

EVRW_SUE_LS_FULL
取引ログは一杯です。

EVRW_SUE_DS_NOCARD
カード検出センサがカードを未検出です。

EVRW_SUE_DS_DETECTED
カード検出センサがカードを検出しました。

EVRW_SUE_DS_ENTERED
挿入口センサがカードを検出しました。

EVRW_SUE_DS_CAPTURED
保管庫センサがガードを検出しました。

電源通知のStatusUpdateEventの値
	「第2章 共通プロパティ、メソッド、イベント」のStatusUpdateEventの記述を参照。

説明	デバイスの状態が変化した時に通知されます。

CapLogStatusプロパティがTRUEの場合、取引ログの状態が通知されます。

参照	CapLogStatusプロパティ、LogStatusプロパティ

TransitionEvent イベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1.14版で追加

形式	void TransitionEvent (LONG EventNumber,
                           LONG* pData, BSTR* pString);

パラメータ	説明

EventNumber	イベント番号。サービスオブジェクトが割り当てた特定値です。

pData	数値データのポインタ。イベント番号とサービスオブジェクトで変化する特定値です。

pString	文字列のポインタ。イベント番号とサービスオブジェクトで変化する特定値です。このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

説明	非同期の入出力処理中に、サービスオブジェクトからアプリケーションに通知されるイベントです。アプリケーションから要求された非同期の入出力処理の実行中に、アプリケーションに通知や確認が必要な場合に用いられます。

電子バリューリーダライタのサービスオブジェクトでは、以下のイベント番号について、イベントの内容を規定しています。

| イベント名 | 説明 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| EVRW_TE_NOTIFY_TOUCH_RETRY | 更新リトライ通知 | 再タッチ要求の通知（一定時間が経過するまで、再タッチをキャンセルすることができない） |
| EVRW_TE_NOTIFY_TOUCH_RETRY_CANCELABLE | 更新リトライ通知（キャンセル可能） | 再タッチ要求の通知（いつでも、再タッチをキャンセルすることができる） |
| EVRW_TE_CONFIRM_TOUCH_RETRY | 更新リトライ確認（継続か中止か） | 再タッチ要求の確認（イベント終了時、再タッチ待ちを継続するか(1)、キャンセルするか(0)をpDataに指定する） |
| EVRW_TE_CONFIRM_CANCEL | 処理中止確認 | 処理中止の確認（イベント終了時、処理中止するか(1)、継続するか(0)をpDataに指定する） |
| EVRW_TE_NOTIFY_INVALID_OPERATION | 異常操作通知 | 異常操作の発生の通知（pDataに事象コードが設定される） |
| EVRW_TE_CONFIRM_INVALID_OPERATION | 異常操作確認 | 異常操作の発生の通知（pDataに事象コードが指定される。処理を継続するか(1)、処理を異常終了させるか(0)をpDataに指定する） |
| EVRW_TE_CONFIRM_REMAINDER_SUBTRACTION | 残高不足確認 | 残高不足の発生と、残高の減額の確認（通知時Balanceプロパティに残高が設定される。イベント終了時、残額を全て減額するか(1)、中断するか(0)をpDataに指定する） |
| EVRW_TE_CONFIRM_CENTER_CHECK | センターチェック確認 | センターチェックの実施確認（イベント終了時、センターチェックする場合か(1)、しないか(0)をpDataに指定する） |
| EVRW_TE_CONFIRM_TOUCH_TIMEOUT | かざし待ちタイムアウト確認 | かざし待ちタイムアウト確認（イベント終了時、かざし待ちを継続するか(1)、しないか(0)をpDataに指定する） |
| EVRW_TE_CONFIRM_AUTO_CHARGE | オートチャージ確認 | オートチャージ確認（イベント終了時、実施するか(1)、しないか(0)をpDataに指定する） |
| EVRW_TE_NOTIFY_CAPTURE_CARD | カード検出通知 | カードを検出したことの通知 |
| EVRW_TE_NOTIFY_PIN | PIN入力通知 | PIN入力中になったことの通知 |
| EVRW_TE_NOTIFY_CENTER_CHECK | センターチェック通知 | センターチェックを行っていることの通知 |
| EVRW_TE_NOTIFY_COMPLETE | 処理完了通知 | 処理完了したことの通知（OutputCompleteEventイベントを通知する前に事前に通知する必要がある場合に使用する） |
| EVRW_TE_NOTIFY_TOUCH | タッチ待ち通知 | タッチ待ちになったことの通知 |
| EVRW_TE_NOTIFY_BUSY | 処理中通知 | 処理中になったことの通知（一定時間の処理時間が発生する処理の前に通知） |
| EVRW_TE_CONFIRM_CENTER_CHECK_COMPLETE | センターチェック終了 | センターチェックの完了の確認（センターチェック完了後の処理を継続するか(1)、処理中断するか(0)をpDataに指定する） |
| EVRW_TE_CONFIRM_SELECT | 決済選択確認 | 決済するために選択肢がある場合の確認（pStringにCSV形式で選択肢が設定される。イベント終了時、pDataに選択した要素の番号（先頭が１）を指定する） |
| EVRW_TE_NOTIFY_LOCK | ロック解除通知 | カード（携帯）がロックされているので、利用者がロックを解除することを通知する |
| EVRW_TE_NOTIFY_CENTER_CHECK_COMPLETE | センターチェック終了通知 | センターチェックが終了したことの通知 |
| EVRW_TE_CONFIRM_PIN_ENTRY_BY_OUTER_PINPAD | 外部デバイスでのPIN入力要求 | 外部PIN入力デバイスによるPINの入力要求の確認（イベント終了時に処理を中断するか(0)、処理を継続するか(1)をpDataに指定し、処理を継続する場合はpStringに、PINパッドデバイスから取得したPINデータを指定する。PINパッドから有効なPINが得られなかった場合にはpDataにエラー終了すること(2)を指定する） |

イベント番号EVRW_TE_NOTIFY_INVALID_OPERATIONおよびEVRW_TE_CONFIRM_INVALID_OPERATIONの際にpDataに指定される事象コードは以下のように規定しています。

| 事象コード | 説明 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 再かざしカードの不一致 |  |
| 2 | カードの認証エラー発生 |  |
| 3 | 再タッチ要求中に、再度処理未了が発生 |  |
| 4 | PIN入力の失敗 |  |
| 5 | 詳細確認を行って処理をすることを要求 |  |
| 6 | カードの不一致 |  |
| 7 | 複数枚のカードを検知 |  |
| 8 | 残高が０のカードを検知 |  |

# 第33章
RFIDスキャナ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| BinaryConversion | 1.12 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.12 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.12 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.12 | String R | Open |
| Claimed | 1.12 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.12 | Long R | Open |
| DataEventEnabled | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| DeviceEnabled | 1.12 | Boolean R/W | Open & Claim |
| FreezeEvents | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.12 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.12 | Long R | Open |
| PowerNotify | 1.12 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.12 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.12 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.12 | Long R | Open |
| State | 1.12 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.12 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.12 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.12 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.12 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.12 | String R | Open |
| DeviceName | 1.12 | String R | Open |
| 専用 |  |  |  |
| CapContinuousRead | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapDisableTag | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapLockTag | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapMultipleProtocols | 1.12 | Long R | Open |
| CapReadTimer | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapWriteTag | 1.12 | Long R | Open |
| ContinuousReadMode | 1.12 | Boolean R | Open |
| CurrentTagID | 1.12 | String R | Open |
| CurrentTagProtocol | 1.12 | Long R | Open |
| CurrentTagUserData | 1.12 | String R | Open |
| ProtocolMask | 1.12 | Long R/W | Open & Claim |
| ReadTimerInterval | 1.12 | Long R/W | Open & Claim |
| TagCount | 1.12 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.12 | 無し |
| Close | 1.12 | Open |
| ClaimDevice | 1.12 | Open |
| ReleaseDevice | 1.12 | Open & Claim |
| CheckHealth | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.12 | Open & Claim |
| ClearInputProperties | 1.12 | Open & Claim |
| ClearOutput | 1.12 | Open & Claim |
| CompareFirmwareVersion | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.12 | Open |
| ResetStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| DisableTag | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| FirstTag | 1.12 | Open |
| LockTag | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| NextTag | 1.12 | Open |
| PreviousTag | 1.12 | Open |
| ReadTags | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| StartReadTags | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| StopReadTags | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| WriteTagData | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| WriteTagID | 1.12 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.12 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.12 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.12 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

RFIDスキャナコントロールのOLEプログラマティクIDは“OPOS.RFIDScanner”です。

このデバイスは、第1.12版で追加されました。

#### 機能

RFIDスキャナコントロールは、次の機能を持っています。

RFIDタグからタグIDとユーザーデータを読み取る。

ユーザーデータの部分読み取り。

RFIDスキャナコントロールは、また次の機能をサポートできます。

タグの連続読み取り。

RFIDタグへのタグIDの書き込み。

タグのロック。

指定されたRFIDタグへのユーザーデータの書き込み。

RFIDタグの無効化。

ユーザーデータの部分書き込み。

#### モデル

RFIDスキャナコントロールは、イベント駆動入力デバイスと、出力デバイスの両方です。入力と出力は常に非同期に行われます。

タグはタグIDとユーザーデータと呼ばれる連続したフィールドから成ると考えられます。

既存の標準規格では現在、タグIDとユーザーデータのフィールドを定義しておらず、それらは、RFIDスキャナコントロールとそのプロトコルプロパティ設定に強く依存した、デバイスに固有の方法で決定されます。

#### 入力モデル

RFIDスキャナは、いくつかの相違はありますが、イベント駆動入力の一般的なモデルに従います。

特徴としては、１回の入力操作で複数のタグのグループを読み取った場合に、ただ１つのDataEventが通知されます。

最も簡単な形式では、Cmdパラメータにてデータセレクタ(ID、FullData、PartialData、またはそれらの組み合わせ)や他のパラメータが対応するデフォルト値を持つものとしてReadTagsメソッドを呼び出し、パラメータで指定された基準を満たすタグの集合を返します。

アプリケーションはFilterIDとFiltermaskの２つのビットパターンパラメータを指定することでフィルターをかけたタグの読み取りができます。フィルター付きの読み取り操作では、Filtermask単独かFilterIDとFiltermask両方のビット単位の論理積にマッチするタグIDを返します。読み取りレンジ内の全てのタグを要求するために、アプリケーションはFiltermaskにオールゼロを指定できます。全てのタグデータを収集できた時点で、１つのDataEventをキューイングします。タグフィルタリングはハードウェアかRFIDスキャナコントロールのどちらかでサポートしなければなりません。

ユーザーデータの部分読み取りもサポートされる必要があり、ハードウェアで出来ない時にはRFIDスキャナコントロールで行います。ユーザーデータの特定のセグメントにアクセスするために、アプリケーションはCmdパラメータのRFID_RT_PARTIALUSERDATAビットをONにし、対象セグメントの開始位置と長さを指定する構成ができます。CurrentTagUserDataプロパティは指定されたセグメントの現在の内容をあらわし、NextTagのようなナビゲーションメソッドで切り替えます。

AutoDisableプロパティがTRUEならば、DataEventのキューイング時にコントロールは自動的にディセーブルとなります。

DataEventEnabledプロパティがTRUEならば、キューイングしたDataEventはアプリケーションに通知されます。コントロールはこのイベントを発生させる直前に、TagCountプロパティに読み取ったタグの総数をセットし、最初のタグのデータをCurrentTagID,CurrentTagProtocol,CurrentTagUserDataプロパティにコピーし、さらなるデータイベントを発生させないために、DataEventEnabledプロパティをFALSEに設定します。

DataEventを受け取った後、アプリケーションはTagCountプロパティを読むことで読んだタグの総数を決定できます。アプリケーションはFirstTag,NextTag,PreviousTagメソッドを呼び出すことで一連のタグをナビゲートし、CurrentTagID,CurrentTagProtocol,CurrentTagUserDataプロパティによってタグ情報を受け取ることができます。FirstTag,NextTag,PreviousTagメソッドは同期的に行われ、呼び出された時に物理的な入出力は発生しません。

アプリケーションが現在のすべての入力データの処理を終え、次のデータ処理の準備ができたとき、DataEventEnabledプロパティをTRUEに設定することにより、再びデータイベントが通知されるようになります。

入力データの読込み中または処理中に、コントロールにおいてエラーが発生した場合、ErrorEventが発行され、DataEventEnabledプロパティがTRUEならば、アプリケーションに通知されます。

更に別のReadTagsメソッドを呼び出すためには、DataEventかErrorEventを受け取っていなければなりません。コントロールにキューイングされたすべての入力データはClearInputメソッドを呼ぶことにより削除できます。

DataEventもしくはErrorEvent発生により入力された全てのデータプロパティは、ClearInputPropertiesメソッドを呼ぶ事によりデフォルト値に戻す事が出来ます。

CapContinuousReadがTRUEならば、アプリケーションは連続的な読み取りのためにStartReadTagsとStopReadTagsメソッドを呼び出す事が出来ます。StartReadTagsはReadTagsと同じ方法でレンジ内のタグを調べますが、StopReadTagsで中断させられるまで読み取ったタグをDataEventで継続的にキューイングします。

#### 出力モデル

RFIDスキャナは、いくつかの相違と拡張はありますが、一般的な出力モデルに従います。

アプリケーションはCapWriteTagを読むことで書き込みが可能かを決定できます。

書き込みがサポートされているなら、アプリケーションは、WriteTagIDやWriteTagDataメソッドを呼び出すことによって、タグIDとユーザーデータに書き込むことができます。

タグのユーザーデータに関するすべての書き込み操作は部分書き込みと考えられます。（例えばWriteTagDataメソッドはStartとUserdataパラメータで指定された、タグのユーザーデータフィールドの部分だけを上書きしている）したがって、タグのユーザーデータフィールド全体の内容を上書きするためには、アプリケーションは、Userdataパラメータにタグのユーザーデータ部を完全に上書きするのに十分なデータを含めなければなりません。アプリケーションは、既存のデータを完全に上書きするのにヌル(0x0)のバイトでUserdataパラメータを埋める必要があり、埋めるのに必要な合計量を決定するために最初にタグのユーザーデータを読む必要があります。

CapLockTagがTRUEならば、アプリケーションはLockTagメソッドを呼び出すことによりタグをロックできます。タグがロックされている時はIDとユーザーデータの両方がリードオンリーとなります。パスワードが必要な場合は、パラメータリストの中でそれを指定することができます。

CapDisableTagがTRUEならば、アプリケーションは永久に無効にしたいタグのタグIDを指定してDisableTagメソッドを呼び出すことによりタグを無効（殺す）にできます。

RFIDスキャナコントロールはその要求を、RFIDハードウェアが受信処理可能になり次第発行するためにバッファリングし、OutputIDプロパティをこの要求のための識別子として設定し、できるかぎり早く制御を戻します。コントロールがその要求を正常に完了した時、OutputCompleteEventをキューイングされます。このイベントのパラメータは、完了した要求のOutputIDを含みます。

非同期の要求が実行されている間に、タイムアウトのようなエラーが発生すると、ErrorEventがキューイングされます。

#### デバイスの共有

RFIDスキャナは下記のように排他的に使用すべきデバイスです。

アプリケーションは、デバイスをイネーブルにする前に排他アクセス権を獲得しなければなりません。

アプリケーションは、多くのRFIDスキャナに固有のプロパティにアクセスする前に、デバイスの排他アクセス権を獲得してイネーブルにしなければなりません。

アプリケーションは、デバイス操作のメソッドを呼び出す前に、デバイスの排他アクセス権を獲得してイネーブルにしなければなりません。

使用上の必要条件については、「一覧」の表を参照してください。

## プロパティ

CapContinuousReadプロパティ

形式	BOOL CapContinuousRead;

説明	TRUEならば、デバイスは連続読み取りをサポートします。 アプリケーションはStartReadTagsや他の連続読み取りメソッドを呼び出す前にこのプロパティを確認するべきです。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ContinuousReadModeプロパティ、StartReadTagsメソッド、StopReadTagsメソッド

CapDisableTag プロパティ

形式	BOOL CapDisableTag;

説明	TRUEならば、デバイスはタグの完全な無効化をサポートします。 アプリケーションはDisableTagメソッドを呼び出す前にこのプロパティを確認するべきです。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	DisableTagメソッド

CapLockTag プロパティ

形式	BOOL CapLockTag;

説明	TRUEならば、デバイスはタグのロックをサポートします。 アプリケーションはLockTagメソッドを呼び出す前にこのプロパティを確認するべきです。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	LockTagメソッド

CapMultipleProtocols プロパティ

形式	LONG CapMultipleProtocols;

説明	このプロパティはこのデバイスがサポートする利用可能な事前に定義されたRFIDタグプロトコルを示します。デバイスが１つ以上のプロトコルをサポートしているならば、このプロパティはサポートしているすべてのプロトコルの値のビット単位の論理和です。

値	意味

RFID_PR_EPC0	EPCクラス0 リードオンリーパッシブタグ

RFID_PR_0PLUS	非標準 EPCクラス”0+” ライトワンスパッシブタグ

RFID_PR_EPC1	EPCクラス1 ライトワンスパッシブタグ

RFID_PR_EPC1G2	EPCクラス1 gen2(ISO 18000-6C) ライトワンスパッシブタグ

RFID_PR_EPC2	EPCクラス2 リライタブルタグ

RFID_PR_ISO14443A	ISO 14443A HF タグ

RFID_PR_ISO14443B	ISO 14443B HF タグ

RFID_PR_ISO15693	ISO 15693 HF タグ

RFID_PR_ISO180006B	ISO 18000-6B UHF タグ

RFID_PR_OTHER	定義されたプロトコルの1つに収まらないタグ

このプロパティに基づいて、ProtocolMaskでビットをオフにすることによって除外したいタグをフィルターにかけることができます。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CurrentTagプロパティ、ProtocolMaskプロパティ

CapReadTimer プロパティ

形式	BOOL CapReadTimer;

説明	TRUEならば、デバイスは読み取りタイマーをサポートします。 アプリケーションはReadTimerIntervalを設定する前にこのプロパティを確認するべきです。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	ReadTimerIntervalプロパティ

CapWriteTag プロパティ

形式	LONG CapWriteTag;

説明	タグの書き込み可能なフィールドを示します。 可能な値は以下の通り：

値	意味

RFID_CWT_NONE	タグに書き込み可能なフィールド無し(0)

RFID_CWT_ID	タグのIDフィールドが書き込み可能(1)

RFID_CWT_USERDATA	タグのユーザーデータフィールドが書き込み可能(2)

RFID_CWT_ALL	タグの全てのフィールドが書き込み可能(3)

このプロパティの値はデバイスの書き込み能力を示すだけで、どんな種類のタグでも書き込めることを意味しません。アプリケーションは書き込みメソッドを呼び出す前に、このプロパティを確認するべきです。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	WriteTagDataメソッド、WriteTagIDメソッド

ContinuousReadMode プロパティ

形式	BOOL ContinuousReadMode;

説明	TRUEならば、デバイスは連続読み取りモード中です。 このプロパティがTRUEのときは、ProtocolMaskとReadTimerIntervalのプロパティはリードオンリーです。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	CapContinuousReadプロパティ

CurrentTagID プロパティ

形式	BSTR CurrentTagID;

説明	このプロパティは現在のタグのタグIDをあらわします。
このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

コントロールはDataEventを通知する直前に、読み取った最初のタグのデータをこのプロパティに置きます。 コントロールはこのプロパティを保持し、アプリケーションが、FirstTag、NextTag、およびPreviousTagメソッドを呼んだときに更新します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	FirstTagメソッド、NextTagsメソッド、PreviousTagメソッド、ReadTagsメソッド、StartReadTagsメソッド

CurrentTagProtocol プロパティ

形式	LONG CurrentTagProtocol;

説明	コントロールはこのタグを読み取った時のプロトコルをこのプロパティに置きます。この値はProtocolMaskの中から１つが選ばれます。このプロパティはそれぞれの個々のタグのためにコントロールによって更新されます。

コントロールはDataEventを通知する直前に、読み取った最初のタグのデータをこのプロパティに置きます。 コントロールはこのプロパティを保持し、アプリケーションが、FirstTag、NextTag、およびPreviousTagメソッドを呼んだときに更新します。

このプロパティは、Openメソッドによりゼロに初期化されます。

参照	ProtocolMaskプロパティ、FirstTagメソッド、NextTagsメソッド、PreviousTagメソッド、ReadTagsメソッド、StartReadTagsメソッド

CurrentTagUserData プロパティ

形式	BSTR CurrentTagUserData;

説明	コントロールはこのプロパティに物理的なタグから読み取ったデータを置きます。 部分的な読み出しであるなら、それは対象とされたセグメントを置きます。
このデータのフォーマットはBinaryConversionプロパティの値に依存します。詳細はBinaryConversionプロパティを参照してください。

コントロールはDataEventを通知する直前に、読み取った最初のタグのデータをこのプロパティに置きます。 コントロールはこのプロパティを保持し、アプリケーションが、FirstTag、NextTag、およびPreviousTagメソッドを呼んだときに更新します。

このプロパティは、Openメソッドにより初期化されます。

参照	FirstTagメソッド、NextTagsメソッド、PreviousTagメソッド、ReadTagsメソッド、StartReadTagsメソッド

ProtocolMaskプロパティ  R/W

形式	LONG ProtocolMask;

説明	このプロパティの個々のビットは事前に定義されたRFIDタグプロトコルを示します。ゼロで無いビットエントリは読み取りを要求しているプロトコルを示します。指定されたタイプのプロトコルのタグだけを読み取ります。読み取り機が連続読み取りモード中なら、このプロパティはリードオンリーです。

値	意味

RFID_PR_EPC0	EPCクラス0 リードオンリーパッシブタグ

RFID_PR_0PLUS	非標準 EPCクラス”0+” ライトワンスパッシブタグ

RFID_PR_EPC1	EPCクラス1 ライトワンスパッシブタグ

RFID_PR_EPC1G2	EPCクラス1 gen2(ISO 18000-6C) ライトワンスパッシブタグ

RFID_PR_EPC2	EPCクラス2 リライタブルタグ

RFID_PR_ISO14443A	ISO 14443A HF タグ

RFID_PR_ISO14443B	ISO 14443B HF タグ

RFID_PR_ISO15693	ISO 15693 HF タグ

RFID_PR_ISO180006B	ISO 18000-6B UHF タグ

RFID_PR_OTHER	定義されたプロトコルの1つに収まらないタグ

RFID_PR_ALL	リーダーでサポートしているすべてのタグ

このプロパティは、OpenメソッドによりCapMultipleProtocolsプロパティと同じ値に初期化されます。そして通常、アプリケーションによって初期化処理中に更新されます。

参照	CapMultipleProtocolsプロパティ、CurrentTagProtocolプロパティ

ReadTimerIntervalプロパティ  R/W

形式	LONG ReadTimerInterval;

説明	個々のタグの読み取りの間の最小間隔をミリ秒であらわします。このプロパティは連続読み取りにのみ適用されます。値がゼロなら読み取り間にディレイが無いことをあらわします。CapReadTimerがFALSEであるなら、このプロパティの値はゼロです。CapReadTimerがFALSEかContinuousReadModeがTRUEの時にこのプロパティを設定しようとするとエラーになります。

このプロパティは、Openメソッドによりゼロに初期化されます。

戻り値	本プロパティ設定時、次の値がResultCodeプロパティに格納されます。

値	意味

OPOS_SUCCESS	プロパティは正常に設定されました。

OPOS_E_ILLEGAL	デバイスはReadTimerIntervalの変更をサポートしていません。

参照	CapReadTimerプロパティ

TagCount プロパティ

形式	LONG TagCount;

説明	このプロパティは対応する読み取り操作で読まれたタグの総数をあらわしています。

本プロパティは、DataEventが通知される直前にコントロールによって設定されます。

このプロパティは、Openメソッドによりゼロに初期化されます。

参照	ReadTagsメソッド、StartReadTagsメソッド、DataEventイベント

## メソッド

DisableTag メソッド

形式	LONG DisableTag (BSTR TagID, LONG Timeout, BSTR Password);

パラメータ	説明

TagID	無効化するタグのタグID。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Timeout	メソッドの失敗やタイムアウトのErrorEventをアプリケーションに通知する前に許容された実行時間をミリ秒であらわします。OPOS_FOREVER(-1)の場合、このメソッドは操作が完了するかエラーが発生するまで待ちます。

Password	この操作が必要とする読み取り機の認証キー。使用しないならば長さ0(または空)。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

説明	TagIDパラメタに合う特定のタグを完全に無効化します。
このメソッドは常に非同期で実行されます、OutputIDは処理の開始に成功すると設定され、完了を示すOutputCompleteEventかErrorEventが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	機能をサポートしていません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	「出力モデルについて」

FirstTag メソッド

形式	LONG FirstTag ();

説明	タグリストにおける最初のタグにコントロールのカウンタをリセットして、対応するプロパティにそのタグの情報をコピーします。

アプリケーションがタグのリストの最初から再処理を必要とする場合に使用されます。

このメソッドが呼ばれた時には物理的な入出力は発生しないため同期で実行されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	CurrentTagIDプロパティ、CurrentTagProtocolプロパティ、CurrentTagUserDataプロパティ、TagCountプロパティ

LockTag メソッド

形式	LONG LockTag (BSTR TagID, LONG Timeout, BSTR Password);

パラメータ	説明

TagID	ロックするタグのタグID。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Timeout	メソッドの失敗やタイムアウトのErrorEventをアプリケーションに通知する前に許容された実行時間をミリ秒であらわします。OPOS_FOREVER(-1)の場合、このメソッドは操作が完了するかエラーが発生するまで待ちます。

Password	この操作が必要とする読み取り機の認証キー。使用しないならば長さ0(または空)。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

説明	この操作はタグをIDとユーザーデータフィールドの両方とも書き込めない読み取り専用モードにします。CapLockTagがFALSEの時にこのメソッドを呼び出した場合、エラーが返ります。
このメソッドは常に非同期で実行されます、OutputIDは処理の開始に成功すると設定され、完了を示すOutputCompleteEventかErrorEventが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	機能をサポートしていません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	「出力モデルについて」

NextTag メソッド

形式	LONG NextTag ();

説明	タグリストにおける次のタグにコントロールのカウンタを動かして、対応するプロパティにそのタグの情報をコピーします。

通常のRFID読み取り処理で使用されます。

このメソッドが呼ばれた時には物理的な入出力は発生しないため同期で実行され、メモリのコピーだけが行われます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	CurrentTagIDプロパティ、CurrentTagProtocolプロパティ、CurrentTagUserDataプロパティ、TagCountプロパティ

PreviousTag メソッド

形式	LONG PreviousTag ();

説明	タグリストにおける前のタグにコントロールのカウンタを動かして、対応するプロパティにそのタグの情報をコピーします。

アプリケーションが逆順でタグのリストを処理する必要がある場合に使用されます。

このメソッドが呼ばれた時には物理的な入出力は発生しないため同期で実行され、メモリのコピーだけが行われます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	CurrentTagIDプロパティ、CurrentTagProtocolプロパティ、CurrentTagUserDataプロパティ、TagCountプロパティ

ReadTags メソッド

形式	LONG ReadTags (LONG Cmd, BSTR FilterID, BSTR Filtermask,  LONG Start, LONG Length, LONG Timeout, BSTR Password);

パラメータ	説明

Cmd	読み取る内容を指定します。下記の値を参照。読み取り機の中にはIDだけを要求された場合にのみ高速に読み取れるものもあります。

FilterID	読み取るタグを決定する際にFiltermaskとの論理積を行うためのビットパターンを保持します。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Filtermask	読み取るタグを決定する際にFilterIDとの論理積を行うためのビットパターンを保持します。このFiltermaskとFilterIDを論理積したものにマッチするタグだけを通知します。フィールドにあるすべてのタグを取得するには、すべて0のFiltermaskを指定してください。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Start	ユーザーデータを読み始める場所を0から始まる位置で指定します。このパラメタはCmdがRFID_RT_PARTIALUSERDATAかRFID_RT_ID_PARTIALUSERDATAの時だけ適用され、それ以外では無視されます。

Length	Startパラメータで指定した位置から読み取るユーザーデータの長さをバイト数で指定します。このパラメタはCmdがRFID_RT_PARTIALUSERDATAかRFID_RT_ID_PARTIALUSERDATAの時だけ適用され、それ以外では無視されます。

Timeout	メソッドの失敗やタイムアウトのErrorEventをアプリケーションに通知する前に許容された実行時間をミリ秒であらわします。OPOS_FOREVER(-1)の場合、このメソッドは操作が完了するかエラーが発生するまで待ちます。

Password	この操作が必要とする読み取り機の認証キー。使用しないならば長さ0(または空)。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Cmdパラメータの値は、

値	意味

RFID_RT_ID	IDのみ読み取り。

RFID_RT_FULLUSERDATA
すべてのユーザーデータを読み取り。

RFID_RT_PARTIALUSERDATA
指定された部分的なユーザーデータの読み取り。

RFID_RT_ID_FULLUSERDATA
IDとすべてのユーザーデータを読み取り。

RFID_RT_ID_PARTIALUSERDATA
IDと指定された部分的なユーザーデータの読み取り。

説明	パラメータで指定した評価基準を満たす、レンジ内のすべてのタグの読み取りを実行します。

別のReadTagsを実施する前にDataEventかErrorEventを受け取らなければなりません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	TagCountプロパティ、FirstTagメソッド、NextTagメソッド、PreviousTagメソッド、「入力モデルについて」

StartReadTags メソッド

形式	LONG StartReadTags (LONG Cmd, BSTR FilterID, BSTR Filtermask,  LONG Start, LONG Length, LONG Timeout, BSTR Password);

パラメータ	説明

Cmd	読み取る内容を指定します。下記の値を参照。読み取り機の中にはIDだけを要求された場合にのみ高速に読み取れるものもあります。

FilterID	読み取るタグを決定する際にFiltermaskとの論理積を行うためのビットパターンを保持します。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Filtermask	読み取るタグを決定する際にFilterIDとの論理積を行うためのビットパターンを保持します。このFiltermaskとFilterIDを論理積したものにマッチするタグだけを通知します。フィールドにあるすべてのタグを取得するには、すべて0のFiltermaskを指定してください。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Start	ユーザーデータを読み始める場所を0から始まる位置で指定します。このパラメタはCmdがRFID_RT_PARTIALUSERDATAかRFID_RT_ID_PARTIALUSERDATAの時だけ適用され、それ以外では無視されます。

Length	Startパラメータで指定した位置から読み取るユーザーデータの長さをバイト数で指定します。このパラメタはCmdがRFID_RT_PARTIALUSERDATAかRFID_RT_ID_PARTIALUSERDATAの時だけ適用され、それ以外では無視されます。

Timeout	メソッドの失敗やタイムアウトのErrorEventをアプリケーションに通知する前に許容された実行時間をミリ秒であらわします。OPOS_FOREVER(-1)の場合、このメソッドは操作が完了するかエラーが発生するまで待ちます。

Password	この操作が必要とする読み取り機の認証キー。使用しないならば長さ0(または空)。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Cmdパラメータの値は、

値	意味

RFID_RT_ID	IDのみ読み取り。

RFID_RT_FULLUSERDATA
すべてのユーザーデータを読み取り。

RFID_RT_PARTIALUSERDATA
指定された部分的なユーザーデータの読み取り。

RFID_RT_ID_FULLUSERDATA
IDとすべてのユーザーデータを読み取り。

RFID_RT_ID_PARTIALUSERDATA
IDと指定された部分的なユーザーデータの読み取り。

説明	パラメータで指定された評価基準を満たすタグの連続読み取りを実行します。

それぞれの読み取り操作でDataEventかErrorEventのどちらかが通知されます。

コントロールは、StopReadTagsが呼び出されるまで読み取りを継続します。

StartReadTagsを実行してContinuousReadModeがTRUEの間に、別のStartReadTagsを呼び出すとエラーを返します。

このメソッドは常に非同期で実行されますが、OutputIDは設定されず、完了を示すOutputCompleteEventも通知されません。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_ ILLEGAL	連続読み取り機能をサポートしていません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	「入力モデルについて」、StopReadTagsメソッド

StopReadTags メソッド

形式	LONG StopReadTags (BSTR Password);

パラメータ	説明

Password	この操作が必要とする読み取り機の認証キー。使用しないならば長さ0(または空)。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

説明	連続読み取りモードを終了します。

連続読み取りモードによってリードオンリーになっていたすべてのプロパティが再び書き込み可能になります。

連続読み取りモードでは無い時に呼び出した場合はエラーを返します。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_ ILLEGAL	連続読み取りモードではありません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	「入力モデルについて」、StartReadTagsメソッド

WriteTagData メソッド

形式	LONG WriteTagData (BSTR TagID, BSTR Userdata, LONG Start, LONG Timeout, BSTR Password);

パラメータ	説明

TagID	Userdataを書き込むタグのタグID。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Userdata	書き込むデータ。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Start	Userdataを書き始める場所を0から始まる位置で指定します。

Timeout	メソッドの失敗やタイムアウトのErrorEventをアプリケーションに通知する前に許容された実行時間をミリ秒であらわします。OPOS_FOREVER(-1)の場合、このメソッドは操作が完了するかエラーが発生するまで待ちます。

Password	この操作が必要とする読み取り機の認証キー。使用しないならば長さ0(または空)。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

説明	対象とされたタグのユーザーデータフィールドの全体か一部を上書きします。アプリケーションはこの操作のサポートについてCapWriteTagを調べるべきです。
このメソッドは常に非同期で実行されます、OutputIDは処理の開始に成功すると設定され、完了を示すOutputCompleteEventかErrorEventが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	機能をサポートしていません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	「出力モデルについて」、CapWriteTagプロパティ

WriteTagID メソッド

形式	LONG WriteTagID (BSTR SourceID, BSTR DestID, LONG Timeout, BSTR Password);

パラメータ	説明

SourceID	新しいIDを書き込むタグのタグID。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

DestID	新しいID。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

Timeout	メソッドの失敗やタイムアウトのErrorEventをアプリケーションに通知する前に許容された実行時間をミリ秒であらわします。OPOS_FOREVER(-1)の場合、このメソッドは操作が完了するかエラーが発生するまで待ちます。

Password	この操作が必要とする読み取り機の認証キー。使用しないならば長さ0(または空)。このデータのフォーマットは、BinaryConversion プロパティの値に依存します。詳細は、BinaryConversion を参照してください。

説明	既存のタグIDを新しいIDで上書きします。アプリケーションはこのメソッドがサポートされていることを検証するためにCapWriteTagを調べるべきです。CapWriteTagのRFID_CWT_IDビットがオフの時にこのメソッドを呼び出すと、エラーを返します。

このメソッドは常に非同期で実行されます、OutputIDは処理の開始に成功すると設定され、完了を示すOutputCompleteEventかErrorEventが通知されます。

戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCodeプロパティに格納されます。

値	説明

OPOS_SUCCESS	メソッドは正常に終了しました。

OPOS_E_ILLEGAL	機能をサポートしていません。

その他	ResultCodeを参照のこと。

参照	「出力モデルについて」、CapWriteTagプロパティ

## イベント

DataEvent イベント

形式	void DataEvent (LONG Status);

Statusパラメータはゼロが設定されます。

説明	RFIDスキャナからアプリケーションに、入力データを送るために通知されます。このイベントが通知される前に、TagCountプロパティが更新されます。このイベントで通知されたタグの詳細に関して、アプリケーションはこのイベントの中で個々のタグを列挙するために、FirstTag, NextTagメソッドを呼び出し、次に一連のCurrentTagXXXプロパティを調べてください。

参照	CurrentTagIDプロパティ、CurrentTagProtocolプロパティ、CurrentTagUserDataプロパティ、TagCountプロパティ

ErrorEvent イベント

形式	void ErrorEvent (LONG ResultCode, LONG ResultCodeExtended,
LONG ErrorLocus, LONG* pErrorResponse);

パラメータ	説明

ResultCode	エラーイベントが生じた原因を示すコードです。値についてはResultCodeの項目を参照してください。

ResultCodeExtended	エラーイベントが生じた原因を示す拡張コードです。値についてはResultCodeExtendedを参照してください。

ErrorLocus	エラーの位置です。下記の値を参照してください。

pErrorResponse	エラーイベント応答のポインタです。下記の値を参照してください。

ErrorLocusパラメータの値は次のいずれかです。

値	意味

OPOS_EL_OUTPUT	非同期出力を処理しているときにエラーが発生しました。

OPOS_EL_INPUT	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しました。入力データは利用できません。

OPOS_EL_INPUT_DATA	イベント駆動入力で、入力データ処理をしているときにエラーが発生しましたが、すでにバッファリングされたデータの一部は利用できます。

pErrorResponseパラメータが示す位置にある内容は、ErrorLocusに基づいてデフォルト値があらかじめ設定されています。アプリケーションはその値を以下のいずれかに変更できます。

値	意味

OPOS_ER_CLEAR	バッファリングされている入力データをクリアし、エラー状態は解除されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_CONTINUEINPUT
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合だけ使用します。エラーを容認し、コントロールに処理の継続を指示するものです。
コントロールはエラー状態のままですが、DataEventEnabledプロパティの設定値に従って、別なDataEventが通知されます。
すべての入力がイベント処理された後、DataEventEnabledプロパティが、再びTRUEに設定されたとき、ErrorEventでOPOS_EL_INPUTが通知されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUT_DATAの場合のデフォルトです。

OPOS_ER_RETRY	通常は、ErrorLocusがOPOS_EL_OUTPUTの場合に使用します。
非同期出力を再試行します。エラー状態は解除されます。
ErrorLocusがOPOS_EL_INPUTの場合でも指定できる場合があります。
ErrorLocusがOPOS_EL_OUTPUTの場合のデフォルトです。

説明	RFIDスキャナデータを読み込もうとしている間に、エラーを検出すると通知されます。

正しいアプリケーションシーケンシングが行われるよう、DataEventEnabledプロパティがTRUEになるまで、入力エラーイベントは通知されません。

参照	「ステータス、結果コード、状態モデル」

# 第34章
チェックスキャナ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.7 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.7 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.7 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.8 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.8 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.7 | String R | Open |
| Claimed | 1.7 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.7 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.7 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.7 | Boolean R/W | Open,Claim |
| FreezeEvents | 1.7 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.7 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.7 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.7 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.7 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.7 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.7 | Long R | Open |
| State | 1.7 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.7 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.7 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.7 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.7 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.7 | String R | Open |
| DeviceName | 1.7 | String R | Open |

プロパティ (続き)

| 専用 | 版数 | 型 アクセスs | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CapAutoContrast | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapAutoGenerateFileID | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapAutoGenerateImageTagData | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapAutoSize | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapColor | 1.7 | Long R | Open |
| CapConcurrentMICR | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapContrast | 1.9 | Boolean R | Open |
| CapDefineCropArea | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapImageFormat | 1.7 | Long R | Open |
| CapImageTagData | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapMICRDevice | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapStoreImageFiles | 1.7 | Boolean R | Open |
| CapValidationDevice | 1.7 | Boolean R | Open |
| Color | 1.7 | Long R/W | Open |
| ConcurrentMICR | 1.7 | Boolean R/W | Open |
| Contrast | 1.9 | Long R/W | Open, & Enable |
| CropAreaCount | 1.7 | Long R | Open |
| DocumentHeight | 1.7 | Long R/W | Open |
| DocumentWidth | 1.7 | Long R/W | Open |
| FileID | 1.7 | String R/W | Open |
| FileIndex | 1.7 | Long R/W | Open |
| ImageData | 1.7 | String R | Open |
| ImageFormat | 1.7 | Long R/W | Open |
| ImageMemoryStatus | 1.7 | Long R | Open, Claim |
| ImageTagData | 1.7 | String R/W | Open |
| MapMode | 1.7 | Long R/W | Open |
| MaxCropAreas | 1.7 | Long R | Open |
| Quality | 1.7 | Long R/W | Open |
| QualityList | 1.7 | String R | Open |
| RemainingImagesEstimate | 1.7 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.7 | 無し |
| Close | 1.7 | Open |
| ClaimDevice | 1.7 | Open |
| ReleaseDevice | 1.7 | Open, Claim |
| CheckHealth | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.7 | Open, Claim |
| ClearInputProperties | 1.10 | Open, Claim |
| ClearOutput | 1.7 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.7 | Open |
| ResetStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.9 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.8 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| BeginInsertion | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| BeginRemoval | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| ClearImage | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| DefineCropArea | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| EndInsertion | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| EndRemoval | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveImage | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveMemory | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| StoreImage | 1.7 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIOEvent | 1.7 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.7 | Open, Claim, & Enable |
| OutputCompleteEvent | 1.7 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.7 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

チェックスキャナコントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.CheckScanner”です。

このデバイスは、第1.7 版で追加されました。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

# 第35章
ベルト

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.12 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.12 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.12 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.12 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.12 | String R | Open |
| Claimed | 1.12 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.12 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.12 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.12 | Boolean R/W | Open,Claim |
| FreezeEvents | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.12 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.12 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.12 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.12 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.12 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.12 | Long R | Open |
| State | 1.12 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.12 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.12 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.12 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.12 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.12 | String R | Open |
| DeviceName | 1.12 | String R | Open |

プロパティ (続き)

| 専用 | 版数 | 型 アクセスs | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CapAutoStopBackward | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapAutoStopBackwardItemCount | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapAutoStopForward | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapAutoStopForwardItemCount | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapLightBarrierBackward | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapLightBarrierForward | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapMoveBackward | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapSecurityFlapBackward | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapSecurityFlapForward | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapSpeedStepsBackward | 1.12 | Long R | Open |
| CapSpeedStepsForward | 1.12 | Long R | Open |
| AutoStopBackward | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| AutoStopBackwardDelayTime | 1.12 | Long R/W | Open |
| AutoStopBackwardItemCount | 1.12 | Long R | Open |
| AutoStopForward | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| AutoStopForwardDelayTime | 1.12 | Long R/W | Open |
| AutoStopForwardItemCount | 1.12 | Long R | Open |
| LightBarrierBackwardInterrupted | 1.12 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| LightBarrierForwardInterrupted | 1.12 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| MotionStatus | 1.12 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| SecurityFlapBackwardOpened | 1.12 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |
| SecurityFlapForwardOpened | 1.12 | Boolean R | Open, Claim, & Enable |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.12 | 無し |
| Close | 1.12 | Open |
| ClaimDevice | 1.12 | Open |
| ReleaseDevice | 1.12 | Open, Claim |
| CheckHealth | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.12 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.12 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.12 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.12 | Open |
| ResetStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| AdjustItemCount | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| MoveBackward | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| MoveForward | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| ResetBelt | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| ResetItemCount | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| StopBelt | 1.12 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.12 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.12 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.12 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.12 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.12 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

ベルトコントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.Belt”です。

このデバイスは、第1.12 版で追加されました。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

# 第36章
ゲート

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.12 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.12 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.12 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.12 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.12 | String R | Open |
| Claimed | 1.12 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.12 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.12 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.12 | Boolean R/W | Open,Claim |
| FreezeEvents | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.12 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.12 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.12 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.12 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.12 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.12 | Long R | Open |
| State | 1.12 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.12 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.12 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.12 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.12 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.12 | String R | Open |
| DeviceName | 1.12 | String R | Open |

プロパティ (続き)

| 専用 | 版数 | 型 アクセスs | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CapGateStatus | 1.12 | Boolean R | Open |
| GateStatus | 1.12 | Long R | Open,& Enable |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.12 | 無し |
| Close | 1.12 | Open |
| ClaimDevice | 1.12 | Open |
| ReleaseDevice | 1.12 | Open, Claim |
| CheckHealth | 1.12 | Open, & Enable |
| ClearInput | 1.12 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.12 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.12 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.12 | Open, & Enable |
| DirectIO | 1.12 | Open |
| ResetStatistics | 1.12 | Open, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.12 | Open, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.12 | Open, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.12 | Open, & Enable |
| 専用 |  |  |
| OpenGate | 1.12 | Open, & Enable |
| WaitForGateClose | 1.12 | Open, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.12 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.12 | Open |
| ErrorEvent | 1.12 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.12 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.12 | Open, & Enable |

## 概説

ゲートコントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.Gate”です。

このデバイスは、第1.12 版で追加されました。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

# 第37章
アイテムディスペンサ

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.12 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.12 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.12 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.12 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.12 | String R | Open |
| Claimed | 1.12 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.12 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.12 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.12 | Boolean R/W | Open,Claim |
| FreezeEvents | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.12 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.12 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.12 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.12 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.12 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.12 | Long R | Open |
| State | 1.12 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.12 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.12 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.12 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.12 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.12 | String R | Open |
| DeviceName | 1.12 | String R | Open |

プロパティ (続き)

| 専用 | 版数 | 型 アクセスs | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CapEmptySensor | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapIndividualSlotStatus | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapJamSensor | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapNearEmptySensor | 1.12 | Boolean R | Open |
| DispenserStatus | 1.12 | Long R | Open, Claim, & Enable |
| MaxSlots | 1.12 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.12 | 無し |
| Close | 1.12 | Open |
| ClaimDevice | 1.12 | Open |
| ReleaseDevice | 1.12 | Open, Claim |
| CheckHealth | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.12 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.12 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.12 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.12 | Open |
| ResetStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| AdjustItemCount | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| DispenseItem | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| ReadItemCount | 1.12 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.12 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.12 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.12 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.12 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.12 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

アイテムディスペンサコントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.ItemDispnser”です。

このデバイスは、第1.12 版で追加されました。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

# 第38章
ライト

## 一覧

プロパティ

| 共通 | 版数 | 型 アクセス | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoDisable | 1.12 | Boolean R/W | 適用外 |
| BinaryConversion | 1.12 | Long R/W | Open |
| CapCompareFirmwareVersion | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapPowerReporting | 1.12 | Long R | Open |
| CapStatisticsReporting | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateFirmware | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapUpdateStatistics | 1.12 | Boolean R | Open |
| CheckHealthText | 1.12 | String R | Open |
| Claimed | 1.12 | Boolean R | Open |
| DataCount | 1.12 | Long R | 適用外 |
| DataEventEnabled | 1.12 | Boolean R/W | 適用外 |
| DeviceEnabled | 1.12 | Boolean R/W | Open,Claim |
| FreezeEvents | 1.12 | Boolean R/W | Open |
| OpenResult | 1.12 | Long R | 無し |
| OutputID | 1.12 | Long R | 適用外 |
| PowerNotify | 1.12 | Long R/W | Open |
| PowerState | 1.12 | Long R | Open |
| ResultCode | 1.12 | Long R | 無し |
| ResultCodeExtended | 1.12 | Long R | Open |
| State | 1.12 | Long R | 無し |
| ControlObjectDescription | 1.12 | String R | 無し |
| ControlObjectVersion | 1.12 | Long R | 無し |
| ServiceObjectDescription | 1.12 | String R | Open |
| ServiceObjectVersion | 1.12 | Long R | Open |
| DeviceDescription | 1.12 | String R | Open |
| DeviceName | 1.12 | String R | Open |

プロパティ (続き)

| 専用 | 版数 | 型 アクセスs | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CapAlarm | 1.12 | Long R | Open |
| CapBlink | 1.12 | Boolean R | Open |
| CapColor | 1.12 | Long R | Open |
| MaxLights | 1.12 | Long R | Open |

メソッド

| 共通 | 版数 | 使用可能条件 |
| --- | --- | --- |
| Open | 1.12 | 無し |
| Close | 1.12 | Open |
| ClaimDevice | 1.12 | Open |
| ReleaseDevice | 1.12 | Open, Claim |
| CheckHealth | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| ClearInput | 1.12 | 適用外 |
| ClearInputProperties | 1.12 | 適用外 |
| ClearOutput | 1.12 | 適用外 |
| CompareFirmwareVersion | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| DirectIO | 1.12 | Open |
| ResetStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| RetrieveStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateFirmware | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| UpdateStatistics | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| 専用 |  |  |
| SwitchOff | 1.12 | Open, Claim, & Enable |
| SwitchOn | 1.12 | Open, Claim, & Enable |

イベント

| 名称 | 版数 | 発生条件 |
| --- | --- | --- |
| DataEvent | 1.12 | 適用外 |
| DirectIOEvent | 1.12 | Open, Claim |
| ErrorEvent | 1.12 | 適用外 |
| OutputCompleteEvent | 1.12 | 適用外 |
| StatusUpdateEvent | 1.12 | Open, Claim, & Enable |

## 概説

ライトコントロールのOLEプログラマティクIDは “OPOS.Lights”です。

このデバイスは、第1.12 版で追加されました。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

# 付録Ａ
OPOSレジストリの利用法

コントロールオブジェクトが正確にサービスオブジェクトと結びつき、対応するデバイスを初期化するためには、OPOSコントロールはシステムレジストリにデータを必要とします。

レジストリは階層構造に構成されていて、各レベルを「キー」と言います。各キーは以下のものからなります。

追加キー（「サブキー」ということもあります）

命名された「値」（ないこともあります）。値にはストリング、バイナリまたはダブルワードタイプの「データ」が定義されます。

ストリングタイプのデータで定義された1つの「デフォルト値」

OPOSはストリングデータしか定義しません。

#### サービスオブジェクトルートレジストリキー

すべてのOPOSサービスオブジェクトエントリは、次のメインキーの配下に配置されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OLEforRetail\ServiceOPOS

PCにローカルなソフトウェアコンフィギュレーションに対して推奨されるキーは"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE"キーです。"OLEforRetail"キーはOLE関連コンフィギュレーション情報のすべてをまとめます。"ServiceOPOS"キーはOPOSサービスオブジェクト用コンフィギュレーション情報を保持します。

#### デバイスクラスキー

各クラスは、メインOPOSキー配下の固有デバイスクラスサブキーを持ち、以下のキー名が設定されています。

BumpBar
CashChanger
CashDrawer
CAT
CoinDispenser

CheckScanner
FiscalPrinter
HardTotals
Keylock
LineDisplay
MICR

MotionSensor
MSR
PINPad
PointCardRW
POSKeyBoard
POSPower
POSPrinter
RemoteOrderDisplay
Scale
Scanner
SignatureCapture

SmartCardRW
ToneIndicator

#### デバイス名キーと値

クラスに含まれる各デバイスは、そのクラスのキー配下にデバイス名サブキーが定義されます。これは、サービスオブジェクトのインストール処理で行わなければなりません。このデバイス名キーをアプリケーションがコントロールオブジェクトのOpenメソッドに渡します。デバイス名には制約はありませんが、ただ、デバイスクラス配下の名前の中でユニークでなければなりません。

デバイス名キーのデフォルト値はサービスオブジェクトのプログラマティクIDです。このストリングをコントロールオブジェクトが必要とします。サービスオブジェクトをロードし、OLEオートメーションインタフェースをコントロールオブジェクトとサービスオブジェクトの間で確立できるようにするためです。

| 値 ( 必須 | データ |
| --- | --- |
| (Default) | SOのOLEプログラマティクID. |

デバイスユニットキーの値とそのデータで、端末やPC上の実デバイスの特性を記述します。インストレーションエンジニア、サポートエンジニア用には次の値を強くお勧めします。

| 値 ( 推奨 | データ |
| --- | --- |
| Service | サービスオブジェクトのファイル名. |
| Description | サービスオブジェクトを示すストリング |
| Version | サービスオブジェクトのバージョン番号を示すストリング 一般的フォーマットは次のとおりです。 MajorVersion.MinorVersion.BuildVersion. |

サービスオブジェクトの必要に応じてその他の値も指定できます。次のような情報を含めることができます。

通信ポート
ボーレート
シリアル回線特性
割込みリクエスト(IRQ)値
入出力(I/O)ポート

#### 論理デバイス名の値

アプリケーションは、デバイス名キーをOpenメソッドに渡すことによって、コントロールをオープンします。しかし、多くの場合、アプリケーションは、デバイス名に相当する「論理デバイス名」を指定できるレベルを必要とします。

論理デバイス名は、デバイスクラスキー内の値としてレジストリに定義します。論理デバイス名とした値は、同じデバイスクラスに入っているデバイス名キーと一致しなければなりません。

論理デバイス名をレジストリに追加するのは、アプリケーションインテグレータの役割です。（サービスオブジェクトのインストール処理では論理デバイス名を追加しません。）

#### サービスプロバイダルートレジストリキー

SOサービスプロバイダは、サービスオブジェクトの一部または全部に共通の情報を、レジストリに格納する必要があります。このデータには、インストレーションディレクトリ、インストール日、インストール解除情報などがあります。サービスプロバイダ情報は次のメインキー配下に配置します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OLEforRetail\ServiceInfo

このキー配下のサブキーはサービスプロバイダの会社名にします。各サービスプロバイダの会社サブキー内のサブキーと値は、プロバイダによって異なります。

#### 例

この例では、キーをイタリック体で示し、コメントも記載しています。

デバイスクラスはPOSPrinterとCashDrawerの2つです。

POSPrinterにはデバイス名が2つあります。また、論理デバイス名も2つあり、それらがデバイス名を指します。

CashDrawerクラスにはデバイス名1つと論理デバイス名1つが入っています。サービスオブジェクトはユニークなProg IDを持ちますが、プリンタの1つと同じ実行ファイルを指定しています。このサービスオブジェクトは、"Uses"を使用して、ドロワーパラメータ用に使用できる、プリンタデバイスのレジストリ値を指定しています。

\HKEY_LOCAL_MACHINE

(

((	\SOFTWARE

(	(

(	((	\OLEforRetail

(	(	(

(	((	\ServiceOPOS

(	(	(

(	((	\POSPrinter	デバイスクラスキー

(	(	(

(	(	((	\ATT7156=ATT.Ptr7156.1	デバイス名キー

(	(	(	 	Service=C:\OPOS\ATT\PTR7156.DLL

(	(	(	 	Description=AT&T 7156 Serial Printer

(	(	(	 	Version=1.0.12

(	(	(	 	...サービスオブジェクト固有値。以下を含みます。

(	(	(	 	Port=COM3

(	(	(	 	BaudRate=9600

(	(	(

(	(	((	\Epson950=Epson.PtrTM950.1	デバイス名キー

(	(	(		Service=TM950.EXE

(	(	(		Description=Epson TM-U950 Printer

(	(	(		Version=1.0.7

(	(	(		...サービスオブジェクト固有値がここに来ます。

(	(	(

(	(	((	PSI.Ptr.1=ATT7156	論理デバイス名

(	(	(

(	(	((	PSI.Ptr.2=Epson950	論理デバイス名

(	(

(	((	\CashDrawer	デバイスクラスキー

(	 	(

(	 	((	\EpsonCash=Epson.CD.1	デバイス名キー

(	 	(	 	Service=TM950.EXE

(		(	 	Description=Epson Cash Drawer Kickout on TM-U950

(		(	 	Version=1.0.7

(		(	 	...サービスオブジェクト固有値。以下を含みます。

(		(	 	Uses=\POSPrinter\Epson950

(		(

(		((	PSI.CD.1=EpsonCash	論理デバイス名

(

((	\ServiceInfo

(

((	\EPSON

(		InstallDir=C:\OPOS\EPSON

(		InstallDate=1995/11/13(

# 付録Ｂ
OPOSで定義するヘッダーファイル

ヘッダーファイルは、アルファベット順に一覧にしてあります。
デバイスクラス名とヘッダーファイルの対応は、以下の通りです。

共通 (	Opos.h
Belt	OposBelt.h
Bill Acceptor	OposBacc.h
Bill Dispenser	OposBdsp.h
Biometrics	OposBio.h
Bump Bar	OposBb.h
CAT	OposCat.h
Cash Drawer	OposCash.h
Cash Changer	OposChan.h
Check Scanner	OposChk.h
Coin Acceptor	OposCacc.h
Coin Dispenser	OposCoin.h
Electronic Journal	OposEj.h
Electronic Value Reader Writer	OposEvrw.h
Fiscal Printer	OposFptr.h
Gate	OposGate.h
Hard Totals	OposTot.h
Image Scanner	OposImg.h
Item Dispenser	OposItem.h
Keylock	OposLock.h
Lights	OposLgt.h
Line Display	OposDisp.h
MICR	OposMicr.h
Motion Sensor	OposMot.h
MSR	OposMsr.h
PIN Pad	OposPpad.h
Point Card Reader Writer	OposPcrw.h
POS Keyboard	OposKbd.h
POS Printer	OposPtr.h
POS Power	OposPwr.h
Remote Order Display	OposRod.h
RFID Scanner	OposRfid.h
Scale	OposScal.h
Scanner	OposScan.h
Signature Capture	OposSig.h
Smart Card Reader Writer	Opos.Scrw.h
Tone Indicator	OposTone.h

最新のヘッダーファイルは以下のウェブサイトからダウンロードできます。

http://www.nrf-arts.org  のOPOS標準ファイルセクション

## Opos.h :  OPOS基本ヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// Opos.h

//

//   General header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1995-12-08 OPOS Release 1.0                                   CRM

// 1997-06-04 OPOS Release 1.2                                   CRM

//   Add OPOS_FOREVER.

//   Add BinaryConversion constants.

// 1998-03-06 OPOS Release 1.3                                   CRM

//   Add CapPowerReporting, PowerState, and PowerNotify constants.

//   Add power reporting constants for StatusUpdateEvent.

// 2000-09-24 OPOS Release 1.5                                   CRM

//   Add OpenResult status constants.

// 2004-10-26 OPOS Release 1.8                                   CRM

//   Add "ResultCodeExtended" statistics constant.

// 2005-04-29 OPOS Release 1.9                                   CRM

//   Add CompareFirmwareVersion's Result constants.

//   Add StatusUpdateEvent and ResultCodeExtended constants

//     for firmware update.

// 2006-03-15 OPOS Release 1.10                                  CRM

//   Add another constant for firmware update.

// 2007-01-30 OPOS Release 1.11                                  CRM

//   Add ResultCode constant for deprecation.

// 2008-08-30 OPOS Release 1.12                                  CRM

//   Comment updates.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOS_H)

#define      OPOS_H

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// OPOS "State" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_S_CLOSED        = 1;

const LONG OPOS_S_IDLE          = 2;

const LONG OPOS_S_BUSY          = 3;

const LONG OPOS_S_ERROR         = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// OPOS "ResultCode" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_SUCCESS         =   0;

const LONG OPOS_E_CLOSED        = 101;

const LONG OPOS_E_CLAIMED       = 102;

const LONG OPOS_E_NOTCLAIMED    = 103;

const LONG OPOS_E_NOSERVICE     = 104;

const LONG OPOS_E_DISABLED      = 105;

const LONG OPOS_E_ILLEGAL       = 106;

const LONG OPOS_E_NOHARDWARE    = 107;

const LONG OPOS_E_OFFLINE       = 108;

const LONG OPOS_E_NOEXIST       = 109;

const LONG OPOS_E_EXISTS        = 110;

const LONG OPOS_E_FAILURE       = 111;

const LONG OPOS_E_TIMEOUT       = 112;

const LONG OPOS_E_BUSY          = 113;

const LONG OPOS_E_EXTENDED      = 114;

const LONG OPOS_E_DEPRECATED    = 115; // (added in 1.11)

const LONG OPOSERR    = 100; // Base for ResultCode errors.

const LONG OPOSERREXT = 200; // Base for ResultCodeExtendedErrors.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// OPOS "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// The following applies to ResetStatistics and UpdateStatistics.

const LONG OPOS_ESTATS_ERROR       = 280; // (added in 1.8)

const LONG OPOS_ESTATS_DEPENDENCY  = 282; // (added in 1.10)

// The following applies to CompareFirmwareVersion and UpdateFirmware.

const LONG OPOS_EFIRMWARE_BAD_FILE = 281; // (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// OPOS "OpenResult" Property Constants (added in 1.5)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// The following can be set by the control object.

//  - Control Object already open.

const LONG OPOS_OR_ALREADYOPEN  = 301;

//  - The registry does not contain a key for the specified device name.

const LONG OPOS_OR_REGBADNAME   = 302;

//  - Could not read the device name key's default value, or

//     could not convert this Prog ID to a valid Class ID.

const LONG OPOS_OR_REGPROGID    = 303;

//  - Could not create a service object instance, or

//     could not get its IDispatch interface.

const LONG OPOS_OR_CREATE       = 304;

//  - The service object does not support one or more of the

//     method required by its release.

const LONG OPOS_OR_BADIF        = 305;

//  - The service object returned a failure status from its

//     open call, but doesn't have a more specific failure code.

const LONG OPOS_OR_FAILEDOPEN   = 306;

//  - The service object major version number is not 1.

const LONG OPOS_OR_BADVERSION   = 307;

// The following can be returned by the service object if it

// returns a failure status from its open call.

//  - Port access required at open, but configured port

//     is invalid or inaccessible.

const LONG OPOS_ORS_NOPORT      = 401;

//  - Service Object does not support the specified device.

const LONG OPOS_ORS_NOTSUPPORTED= 402;

//  - Configuration information error.

const LONG OPOS_ORS_CONFIG      = 403;

//  - Errors greater than this value are SO-specific.

const LONG OPOS_ORS_SPECIFIC    = 450;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// OPOS "BinaryConversion" Property Constants (added in 1.2)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_BC_NONE         = 0;

const LONG OPOS_BC_NIBBLE       = 1;

const LONG OPOS_BC_DECIMAL      = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CheckHealth" Method: "Level" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_CH_INTERNAL     = 1;

const LONG OPOS_CH_EXTERNAL     = 2;

const LONG OPOS_CH_INTERACTIVE  = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// OPOS "CapPowerReporting", "PowerState", "PowerNotify" Property

//   Constants (added in 1.3)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_PR_NONE         = 0;

const LONG OPOS_PR_STANDARD     = 1;

const LONG OPOS_PR_ADVANCED     = 2;

const LONG OPOS_PN_DISABLED     = 0;

const LONG OPOS_PN_ENABLED      = 1;

const LONG OPOS_PS_UNKNOWN      = 2000;

const LONG OPOS_PS_ONLINE       = 2001;

const LONG OPOS_PS_OFF          = 2002;

const LONG OPOS_PS_OFFLINE      = 2003;

const LONG OPOS_PS_OFF_OFFLINE  = 2004;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CompareFirmwareVersion" Method: "Result" Parameter Constants

//   (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_CFV_FIRMWARE_OLDER      = 1;

const LONG OPOS_CFV_FIRMWARE_SAME       = 2;

const LONG OPOS_CFV_FIRMWARE_NEWER      = 3;

const LONG OPOS_CFV_FIRMWARE_DIFFERENT  = 4;

const LONG OPOS_CFV_FIRMWARE_UNKNOWN    = 5;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ErrorEvent" Event: "ErrorLocus" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_EL_OUTPUT       = 1;

const LONG OPOS_EL_INPUT        = 2;

const LONG OPOS_EL_INPUT_DATA   = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ErrorEvent" Event: "ErrorResponse" Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_ER_RETRY        = 11;

const LONG OPOS_ER_CLEAR        = 12;

const LONG OPOS_ER_CONTINUEINPUT= 13;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" Event: Common "Status" Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_SUE_POWER_ONLINE             		= 2001; // (added in 1.3)

const LONG OPOS_SUE_POWER_OFF                    	= 2002; // (added in 1.3)

const LONG OPOS_SUE_POWER_OFFLINE                	= 2003; // (added in 1.3)

const LONG OPOS_SUE_POWER_OFF_OFFLINE            	= 2004; // (added in 1.3)

const LONG OPOS_SUE_UF_PROGRESS                  	= 2100; // (added in 1.9)

const LONG OPOS_SUE_UF_COMPLETE                  	= 2200; // (added in 1.9)

const LONG OPOS_SUE_UF_COMPLETE_DEV_NOT_RESTORED    = 2205; // (added in 1.9)

const LONG OPOS_SUE_UF_FAILED_DEV_OK             	= 2201; // (added in 1.9)

const LONG OPOS_SUE_UF_FAILED_DEV_UNRECOVERABLE  	= 2202; // (added in 1.9)

const LONG OPOS_SUE_UF_FAILED_DEV_NEEDS_FIRMWARE 	= 2203; // (added in 1.9)

const LONG OPOS_SUE_UF_FAILED_DEV_UNKNOWN        	= 2204; // (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// General Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_FOREVER         = -1; // (added in 1.2)

#endif                  // !defined(OPOS_H)

## OposBacc.h :  紙幣入金機ヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposBacc.h

//

//   Bill Acceptor header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2007-01-30 OPOS Release 1.11                                  CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSBACC_H)

#define      OPOSBACC_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "FullStatus" Property Constants

// "StatusUpdateEvent" Event Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BACC_STATUS_OK               = 0;    // FullStatus

const LONG BACC_STATUS_FULL             = 21;   // FullStatus, StatusUpdateEvent

const LONG BACC_STATUS_NEARFULL         = 22;   // FullStatus, StatusUpdateEvent

const LONG BACC_STATUS_FULLOK           = 23;   // StatusUpdateEvent

const LONG BACC_STATUS_JAM              = 31;   // StatusUpdateEvent

const LONG BACC_STATUS_JAMOK            = 32;   // StatusUpdateEvent

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DepositStatus" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BACC_STATUS_DEPOSIT_START    = 1;

const LONG BACC_STATUS_DEPOSIT_END      = 2;

const LONG BACC_STATUS_DEPOSIT_COUNT    = 4;

const LONG BACC_STATUS_DEPOSIT_JAM      = 5;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "EndDeposit" Method: "Success" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BACC_DEPOSIT_COMPLETE        = 11;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PauseDeposit" Method: "Control" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BACC_DEPOSIT_PAUSE           = 11;

const LONG BACC_DEPOSIT_RESTART         = 12;

#endif                  // !defined(OPOSBACC_H)

## OposBdsp.h :  紙幣出金機ヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposBdsp.h

//

//   Bill Dispenser header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2007-01-30 OPOS Release 1.11                                  CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSBDSP_H)

#define      OPOSBDSP_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DeviceStatus" Property Constants

// "StatusUpdateEvent" Event Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BDSP_STATUS_OK               = 0;    // DeviceStatus

const LONG BDSP_STATUS_EMPTY            = 11;   // DeviceStatus, StatusUpdateEvent

const LONG BDSP_STATUS_NEAREMPTY        = 12;   // DeviceStatus, StatusUpdateEvent

const LONG BDSP_STATUS_EMPTYOK          = 13;   // StatusUpdateEvent

const LONG BDSP_STATUS_JAM              = 31;   // DeviceStatus, StatusUpdateEvent

const LONG BDSP_STATUS_JAMOK            = 32;   // StatusUpdateEvent

const LONG BDSP_STATUS_ASYNC            = 91;   // StatusUpdateEvent

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_EBDSP_OVERDISPENSE      = 201; // DispenseCash

#endif                  // !defined(OPOSBDSP_H)

## OposCacc.h :  硬貨入金機ヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposCacc.h

//

//   Coin Acceptor header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2007-01-30 OPOS Release 1.11                                  CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSCACC_H)

#define      OPOSCACC_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "FullStatus" Property Constants

// "StatusUpdateEvent" Event Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CACC_STATUS_OK               = 0;

const LONG CACC_STATUS_FULL             = 21;   // FullStatus, StatusUpdateEvent

const LONG CACC_STATUS_NEARFULL         = 22;   // FullStatus, StatusUpdateEvent

const LONG CACC_STATUS_FULLOK           = 23;   // StatusUpdateEvent

const LONG CACC_STATUS_JAM              = 31;   // StatusUpdateEvent

const LONG CACC_STATUS_JAMOK            = 32;   // StatusUpdateEvent

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DepositStatus" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CACC_STATUS_DEPOSIT_START    = 1;

const LONG CACC_STATUS_DEPOSIT_END      = 2;

const LONG CACC_STATUS_DEPOSIT_COUNT    = 4;

const LONG CACC_STATUS_DEPOSIT_JAM      = 5;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "EndDeposit" Method: "Success" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CACC_DEPOSIT_COMPLETE        = 11;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PauseDeposit" Method: "Control" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CACC_DEPOSIT_PAUSE           = 11;

const LONG CACC_DEPOSIT_RESTART         = 12;

#endif                  // !defined(OPOSCACC_H)

## OposBio.h :  バイオメトリクスヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposBio.h

//

//   Biometrics header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2006-03-15 OPOS Release 1.10                                  CRM

// 2007-01-30 OPOS Release 1.11                                  CRM

//   Add constants to StatusUpdateEvent.

//   Corrected spelling of "keystroke dynamics" constants.

// 2008-08-30 OPOS Release 1.12                                  CRM

//   Add constant to StatusUpdateEvent.

// 2009-10-02 OPOS Release 1.13                                  CRM

//   Add constants to StatusUpdateEvent.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSBIO_H)

#define      OPOSBIO_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapSensorColor" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BIO_CSC_MONO                 = 0x00000001;

const LONG BIO_CSC_GRAYSCALE            = 0x00000002;

const LONG BIO_CSC_16                   = 0x00000004;

const LONG BIO_CSC_256                  = 0x00000008;

const LONG BIO_CSC_FULL                 = 0x00000010;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapSensorOrientation" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BIO_CSO_NORMAL               = 0x00000001;

const LONG BIO_CSO_RIGHT                = 0x00000002;

const LONG BIO_CSO_INVERTED             = 0x00000004;

const LONG BIO_CSO_LEFT                 = 0x00000008;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapSensorType" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BIO_CST_FACIAL_FEATURES      = 0x00000001;

const LONG BIO_CST_VOICE                = 0x00000002;

const LONG BIO_CST_FINGERPRINT          = 0x00000004;

const LONG BIO_CST_IRIS                 = 0x00000008;

const LONG BIO_CST_RETINA               = 0x00000010;

const LONG BIO_CST_HAND_GEOMETRY        = 0x00000020;

const LONG BIO_CST_SIGNATURE_DYNAMICS   = 0x00000040;

const LONG BIO_CST_KEYSTROKE_DYNAMICS   = 0x00000080;

const LONG BIO_CST_LIP_MOVEMENT         = 0x00000100;

const LONG BIO_CST_THERMAL_FACE_IMAGE   = 0x00000200;

const LONG BIO_CST_THERMAL_HAND_IMAGE   = 0x00000400;

const LONG BIO_CST_GAIT                 = 0x00000800;

const LONG BIO_CST_PASSWORD             = 0x00001000;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "SensorColor" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BIO_SC_MONO                  = 1;

const LONG BIO_SC_GRAYSCALE             = 2;

const LONG BIO_SC_16                    = 3;

const LONG BIO_SC_256                   = 4;

const LONG BIO_SC_FULL                  = 5;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "SensorOrientation" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BIO_SO_NORMAL                = 1;

const LONG BIO_SO_RIGHT                 = 2;

const LONG BIO_SO_INVERTED              = 3;

const LONG BIO_SO_LEFT                  = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "SensorType" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BIO_ST_FACIAL_FEATURES       =  1;

const LONG BIO_ST_VOICE                 =  2;

const LONG BIO_ST_FINGERPRINT           =  3;

const LONG BIO_ST_IRIS                  =  4;

const LONG BIO_ST_RETINA                =  5;

const LONG BIO_ST_HAND_GEOMETRY         =  6;

const LONG BIO_ST_SIGNATURE_DYNAMICS    =  7;

const LONG BIO_ST_KEYSTROKE_DYNAMICS    =  8;

const LONG BIO_ST_LIP_MOVEMENT          =  9;

const LONG BIO_ST_THERMAL_FACE_IMAGE    = 10;

const LONG BIO_ST_THERMAL_HAND_IMAGE    = 11;

const LONG BIO_ST_GAIT                  = 12;

const LONG BIO_ST_PASSWORD              = 13;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DataEvent" "Status" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BIO_DATA_ENROLL              = 1;

const LONG BIO_DATA_VERIFY              = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" "Status" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG BIO_SUE_RAW_DATA             = 1;

const LONG BIO_SUE_MOVE_LEFT            = 2;

const LONG BIO_SUE_MOVE_RIGHT           = 3;

const LONG BIO_SUE_MOVE_DOWN            = 4;

const LONG BIO_SUE_MOVE_UP              = 5;

const LONG BIO_SUE_MOVE_CLOSER          = 6;

const LONG BIO_SUE_MOVE_AWAY            = 7;

const LONG BIO_SUE_MOVE_BACKWARD        = 8;

const LONG BIO_SUE_MOVE_FORWARD         = 9;

const LONG BIO_SUE_MOVE_SLOWER          = 10; // (added in 1.11)

const LONG BIO_SUE_MOVE_FASTER          = 11; // (added in 1.11)

const LONG BIO_SUE_SENSOR_DIRTY         = 12; // (added in 1.11)

const LONG BIO_SUE_FAILED_READ          = 13; // (added in 1.12)

const LONG BIO_SUE_SENSOR_READY         = 14; // (added in 1.13)

const LONG BIO_SUE_SENSOR_COMPLETE      = 15; // (added in 1.13)

#endif                  // !defined(OPOSBIO_H)

## OposCash.h :  ドロワーヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposCash.h

//

//   Cash Drawer header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1995-12-08 OPOS Release 1.0                                   CRM

// 1998-03-06 OPOS Release 1.3                                   CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSCASH_H)

#define      OPOSCASH_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" Event Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CASH_SUE_DRAWERCLOSED = 0;

const LONG CASH_SUE_DRAWEROPEN   = 1;

#endif                  // !defined(OPOSCASH_H)

## OposCat.h :  CATヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposCAT.h

//

//   CAT header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1998-06-01 OPOS Release 1.4                                OPOS-J

// 2000-09-24 OPOS Release 1.5                                   BKS

//   Added the following constants:

//     CAT_PAYMENT_DEBIT, CAT_MEDIA_...

// 2005-04-29 OPOS Release 1.9                                   CRM

//   Added constants to PaymentCondition, PaymentMedia,

//     TransactionType, and ResultCodeExtended.

//   Added LogStatus constants.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSCAT_H)

#define      OPOSCAT_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapDailyLog" Property and "AccessDailyLog" Type Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CAT_DL_NONE                      = 0;

const LONG CAT_DL_REPORTING                 = 1;

const LONG CAT_DL_SETTLEMENT                = 2;

const LONG CAT_DL_REPORTING_SETTLEMENT      = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "LogStatus" Property Constants (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CAT_LOGSTATUS_OK                 = 1;

const LONG CAT_LOGSTATUS_NEARFULL           = 2;

const LONG CAT_LOGSTATUS_FULL               = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PaymentCondition" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CAT_PAYMENT_LUMP                 =  10;

const LONG CAT_PAYMENT_BONUS_1              =  21;

const LONG CAT_PAYMENT_BONUS_2              =  22;

const LONG CAT_PAYMENT_BONUS_3              =  23;

const LONG CAT_PAYMENT_BONUS_4              =  24;

const LONG CAT_PAYMENT_BONUS_5              =  25;

const LONG CAT_PAYMENT_INSTALLMENT_1        =  61;

const LONG CAT_PAYMENT_INSTALLMENT_2        =  62;

const LONG CAT_PAYMENT_INSTALLMENT_3        =  63;

const LONG CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_1  =  31;

const LONG CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_2  =  32;

const LONG CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_3  =  33;

const LONG CAT_PAYMENT_BONUS_COMBINATION_4  =  34;

const LONG CAT_PAYMENT_REVOLVING            =  80;

const LONG CAT_PAYMENT_DEBIT                = 110; // (added in 1.5)

const LONG CAT_PAYMENT_ELECTRONIC_MONEY     = 111; // (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PaymentMedia" Property Constants (added in 1.5)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CAT_MEDIA_UNSPECIFIED            = 0;

const LONG CAT_MEDIA_NONDEFINE              = 0; // (deprecated)

const LONG CAT_MEDIA_CREDIT                 = 1;

const LONG CAT_MEDIA_DEBIT                  = 2;

const LONG CAT_MEDIA_ELECTRONIC_MONEY       = 3; // (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "TransactionType" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CAT_TRANSACTION_SALES            = 10;

const LONG CAT_TRANSACTION_VOID             = 20;

const LONG CAT_TRANSACTION_REFUND           = 21;

const LONG CAT_TRANSACTION_VOIDPRESALES     = 29;

const LONG CAT_TRANSACTION_COMPLETION       = 30;

const LONG CAT_TRANSACTION_PRESALES         = 40;

const LONG CAT_TRANSACTION_CHECKCARD        = 41;

const LONG CAT_TRANSACTION_CASHDEPOSIT      = 50; // (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_ECAT_CENTERERROR            =  01;

const LONG OPOS_ECAT_COMMANDERROR           =  90;

const LONG OPOS_ECAT_RESET                  =  91;

const LONG OPOS_ECAT_COMMUNICATIONERROR     =  92;

const LONG OPOS_ECAT_DAILYLOGOVERFLOW       = 200;

const LONG OPOS_ECAT_DEFICIENT              = 201; // (added in 1.9)

const LONG OPOS_ECAT_OVERDEPOSIT            = 202; // (added in 1.9)

#endif                  // !defined(OPOSCAT_H)

## OposChan.h :  自動釣り銭機ヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposChan.h

//

//   Cash Changer header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 97-06-04 OPOS Release 1.2                                     CRM

// 00-09-24 OPOS Release 1.5                                  OPOS-J

//   Add DepositStatus constants.

//   Add EndDeposit constants.

//   Add PauseDeposit constants.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSCHAN_H)

#define      OPOSCHAN_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DeviceStatus" and "FullStatus" Property Constants

// "StatusUpdateEvent" Event Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CHAN_STATUS_OK       =  0; // DeviceStatus, FullStatus

const LONG CHAN_STATUS_EMPTY    = 11; // DeviceStatus, StatusUpdateEvent

const LONG CHAN_STATUS_NEAREMPTY= 12; // DeviceStatus, StatusUpdateEvent

const LONG CHAN_STATUS_EMPTYOK  = 13; // StatusUpdateEvent

const LONG CHAN_STATUS_FULL     = 21; // FullStatus, StatusUpdateEvent

const LONG CHAN_STATUS_NEARFULL = 22; // FullStatus, StatusUpdateEvent

const LONG CHAN_STATUS_FULLOK   = 23; // StatusUpdateEvent

const LONG CHAN_STATUS_JAM      = 31; // DeviceStatus, StatusUpdateEvent

const LONG CHAN_STATUS_JAMOK    = 32; // StatusUpdateEvent

const LONG CHAN_STATUS_ASYNC    = 91; // StatusUpdateEvent

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DepositStatus" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CHAN_STATUS_DEPOSIT_START= 1;

const LONG CHAN_STATUS_DEPOSIT_END  = 2;

const LONG CHAN_STATUS_DEPOSIT_NONE = 3;

const LONG CHAN_STATUS_DEPOSIT_COUNT= 4;

const LONG CHAN_STATUS_DEPOSIT_JAM  = 5;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "EndDeposit" Method: "Success" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CHAN_DEPOSIT_CHANGE  = 1;

const LONG CHAN_DEPOSIT_NOCHANGE= 2;

const LONG CHAN_DEPOSIT_REPAY   = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PauseDeposit" Method: "Control" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG CHAN_DEPOSIT_PAUSE   = 11;

const LONG CHAN_DEPOSIT_RESTART = 12;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_ECHAN_OVERDISPENSE = 201;

#endif                  // !defined(OPOSCHAN_H)

## OposCoin.h :  コインディスペンサヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposCoin.h

//

//   Coin Dispenser header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1995-12-08 OPOS Release 1.0                                   CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSCOIN_H)

#define      OPOSCOIN_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DispenserStatus" Property Constants

// "StatusUpdateEvent" Event: "Data" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG COIN_STATUS_OK       = 1;

const LONG COIN_STATUS_EMPTY    = 2;

const LONG COIN_STATUS_NEAREMPTY= 3;

const LONG COIN_STATUS_JAM      = 4;

#endif                  // !defined(OPOSCOIN_H)

## OposDisp.h :  ラインディスプレイヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposDisp.h

//

//   Line Display header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1995-12-08 OPOS Release 1.0                                   CRM

// 1996-03-18 OPOS Release 1.01                                  CRM

//   Add DISP_MT_INIT constant and MarqueeFormat constants.

// 1996-04-22 OPOS Release 1.1                                   CRM

//   Add CapCharacterSet constants for Kana and Kanji.

// 2000-09-24 OPOS Release 1.5                                   BKS

//   Add CapCharacterSet and CharacterSet constants for Unicode

// 2001-07-15 OPOS Release 1.6                                   BKS

//   Add CapCursorType, CapReadBack, CapReverse, CursorType

//     property constants.

//   Add DefineGlyph, DisplayText and DisplayTextAt parameter

//     constants.

// 2002-08-17 OPOS Release 1.7                                   CRM

//   Add DisplayBitmap and SetBitmap parameter constants.

// 2004-03-22 OPOS Release 1.8                                   CRM

//   Add more constants for CapCursorType and CursorType.

// 2004-10-26 Add "CharacterSet" ANSI constant (from 1.5).       CRM

//   Add ResultCodeExtended constants (from 1.7).

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSDISP_H)

#define      OPOSDISP_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapBlink" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_CB_NOBLINK      = 0;

const LONG DISP_CB_BLINKALL     = 1;

const LONG DISP_CB_BLINKEACH    = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapCharacterSet" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_CCS_NUMERIC     =   0;

const LONG DISP_CCS_ALPHA       =   1;

const LONG DISP_CCS_ASCII       = 998;

const LONG DISP_CCS_KANA        =  10; // (added in 1.1)

const LONG DISP_CCS_KANJI       =  11; // (added in 1.1)

const LONG DISP_CCS_UNICODE     = 997; // (added in 1.5)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapCursorType" Property Constants (added in 1.6)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_CCT_NONE        =   0x00000000;

const LONG DISP_CCT_FIXED       =   0x00000001;

const LONG DISP_CCT_BLOCK       =   0x00000002;

const LONG DISP_CCT_HALFBLOCK   =   0x00000004;

const LONG DISP_CCT_UNDERLINE   =   0x00000008;

const LONG DISP_CCT_REVERSE     =   0x00000010;

const LONG DISP_CCT_OTHER       =   0x00000020;

const LONG DISP_CCT_BLINK       =   0x00000040;  // (added in 1.8)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapReadBack" Property Constants (added in 1.6)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_CRB_NONE        =   0x00000000;

const LONG DISP_CRB_SINGLE      =   0x00000001;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapReverse" Property Constants (added in 1.6)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_CR_NONE         =   0x00000000;

const LONG DISP_CR_REVERSEALL   =   0x00000001;

const LONG DISP_CR_REVERSEEACH  =   0x00000002;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CharacterSet" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_CS_UNICODE      = 997; // (added in 1.5)

const LONG DISP_CS_ASCII        = 998;

const LONG DISP_CS_WINDOWS      = 999;

const LONG DISP_CS_ANSI         = 999; // (added in 1.5)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CursorType" Property Constants (added in 1.6)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_CT_NONE         =   0;

const LONG DISP_CT_FIXED        =   1;

const LONG DISP_CT_BLOCK        =   2;

const LONG DISP_CT_HALFBLOCK    =   3;

const LONG DISP_CT_UNDERLINE    =   4;

const LONG DISP_CT_REVERSE      =   5;

const LONG DISP_CT_OTHER        =   6;

const LONG DISP_CT_BLINK        =   0x10000000;  // (added in 1.8)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "MarqueeType" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_MT_NONE         = 0;

const LONG DISP_MT_UP           = 1;

const LONG DISP_MT_DOWN         = 2;

const LONG DISP_MT_LEFT         = 3;

const LONG DISP_MT_RIGHT        = 4;

const LONG DISP_MT_INIT         = 5; // (added in 1.01)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "MarqueeFormat" Property Constants (added in 1.01)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_MF_WALK         = 0;

const LONG DISP_MF_PLACE        = 1;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DefineGlyph" Method: "GlyphType" Parameter Constants (added in 1.6)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_GT_SINGLE       = 1;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DisplayText" Method: "Attribute" Property Constants (added in 1.6)

// "DisplayTextAt" Method: "Attribute" Property Constants (added in 1.6)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_DT_NORMAL        = 0;

const LONG DISP_DT_BLINK         = 1;

const LONG DISP_DT_REVERSE       = 2;

const LONG DISP_DT_BLINK_REVERSE = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ScrollText" Method: "Direction" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_ST_UP           = 1;

const LONG DISP_ST_DOWN         = 2;

const LONG DISP_ST_LEFT         = 3;

const LONG DISP_ST_RIGHT        = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "SetDescriptor" Method: "Attribute" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG DISP_SD_OFF          = 0;

const LONG DISP_SD_ON           = 1;

const LONG DISP_SD_BLINK        = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DisplayBitmap" and "SetBitmap" Method Constants (added in 1.7)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//   "Width" Parameter

const LONG DISP_BM_ASIS         = -11;

//   "AlignmentX" Parameter

const LONG DISP_BM_LEFT         = -1;

const LONG DISP_BM_CENTER       = -2;

const LONG DISP_BM_RIGHT        = -3;

//   "AlignmentY" Parameter

const LONG DISP_BM_TOP          = -1;

//const LONG DISP_BM_CENTER     = -2;

const LONG DISP_BM_BOTTOM       = -3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_EDISP_TOOBIG    = 201; // DisplayBitmap (added in 1.7)

const LONG OPOS_EDISP_BADFORMAT = 202; // DisplayBitmap (added in 1.7)

#endif                  // !defined(OPOSDISP_H)

## OposEj.h :  電子ジャーナルヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposEj.h

//

//   Electronic Journal header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2006-03-15 OPOS Release 1.10                                  CRM

// 2008-08-30 OPOS Release 1.12                                  CRM

//   Add constant to StatusUpdateEvent.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSEJ_H)

#define      OPOSEJ_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapStation", "Station" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EJ_S_RECEIPT                 = 0x00000001;

const LONG EJ_S_SLIP                    = 0x00000002;

const LONG EJ_S_JOURNAL                 = 0x00000004;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "retrieveCurrentMarker" Method, "markerType" Parameter Constants

// "retrieveMarker" Method, "markerType" Parameter Constants

// "retrieveMarkerByDateTime" Method, "markerType" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EJ_MT_SESSION_BEG            = 1;

const LONG EJ_MT_SESSION_END            = 2;

const LONG EJ_MT_DOCUMENT               = 3;

const LONG EJ_MT_HEAD                   = 4;

const LONG EJ_MT_TAIL                   = 5;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property and "ErrorEvent" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_EEJ_EXISTING            = 201;

const LONG OPOS_EEJ_MEDIUM_FULL         = 202;

const LONG OPOS_EEJ_MULTIPLE_MARKER     = 203;

const LONG OPOS_EEJ_UNINITIALIZED_MEDIUM= 204;

const LONG OPOS_EEJ_CORRUPTED_MEDIUM    = 205;

const LONG OPOS_EEJ_UNKNOWN_DATAFORMAT  = 206;

const LONG OPOS_EEJ_NOT_ENOUGH_SPACE    = 207;

const LONG OPOS_EEJ_MULTIPLE_MARKERS    = 208;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" "Status" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EJ_SUE_MEDIUM_NEAR_FULL      = 1;

const LONG EJ_SUE_MEDIUM_FULL           = 2;

const LONG EJ_SUE_MEDIUM_REMOVED        = 3;

const LONG EJ_SUE_MEDIUM_INSERTED       = 4;

const LONG EJ_SUE_SUSPENDED             = 5;

const LONG EJ_SUE_IDLE                  = 1001; // (added in 1.12)

#endif                  // !defined(OPOSEJ_H)

## OposEvrw.h :  電子バリューリーダライタヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposEvrw.h

//

//   Electronic Value Reader Writer header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2008-08-30 OPOS Release 1.12                                  CRM

// 2013-10-03 OPOS Release 1.14                                  CRM

//   Added PINEntry constants.

//   Added TrainingModeState constants.

//   Added RetrieveResultInformation's Value constants.

//   Added TransitionEvent's EventNumber constants.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSEVRW_H)

#define      OPOSEVRW_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapCardSensor" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_CCS_ENTRY               = 0x00000001;

const LONG EVRW_CCS_DETECT              = 0x00000002;

const LONG EVRW_CCS_CAPTURE             = 0x00000004;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapDetectionControl" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_CDC_RWCONTROL           = 0x00000001;

const LONG EVRW_CDC_APPLICATIONCONTROL  = 0x00000002;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DetectionStatus" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_DS_NOCARD               = 1;

const LONG EVRW_DS_DETECTED             = 2;

const LONG EVRW_DS_ENTERED              = 3;

const LONG EVRW_DS_CAPTURED             = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "LogStatus" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_LS_OK                   = 1;

const LONG EVRW_LS_NEARFULL             = 2;

const LONG EVRW_LS_FULL                 = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PINEntry" Property Constants (added in 1.14)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_PIN_ENTRY_NONE          = 1;

const LONG EVRW_PIN_ENTRY_EXTERNAL      = 2;

const LONG EVRW_PIN_ENTRY_INTERNAL      = 3;

const LONG EVRW_PIN_ENTRY_UNKNOWN       = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "TrainingModeState" Property Constants (added in 1.14)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_TM_FALSE                = 1;

const LONG EVRW_TM_TRUE                 = 2;

const LONG EVRW_TM_UNKNOWN              = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "AccessLog" Method: "Type" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_AL_REPORTING            = 1;

const LONG EVRW_AL_SETTLEMENT           = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "BeginDetection" Method: "Type" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_BD_ANY                  = 1;

const LONG EVRW_BD_SPECIFIC             = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "TransactionAccess" Method: "Control" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_TA_TRANSACTION          = 11;

const LONG EVRW_TA_NORMAL               = 12;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "RetrieveResultInformation" Method: "Value" Parameter Constants

//   (added in 1.14)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_TAG_AS_AUTHENTICATED    = 1;

const LONG EVRW_TAG_AS_UNAUTHENTICATED  = 2;

const LONG EVRW_TAG_CTT_CANCEL          = 1;

const LONG EVRW_TAG_CTT_CHARGE          = 2;

const LONG EVRW_TAG_CTT_RETURN          = 3;

const LONG EVRW_TAG_CTT_SALES           = 4;

const LONG EVRW_TAG_CM_CASH             = 1;

const LONG EVRW_TAG_CM_CREDIT           = 2;

const LONG EVRW_TAG_CM_POINT            = 3;

const LONG EVRW_TAG_PC_INSTALLMENT_1       =  1;

const LONG EVRW_TAG_PC_INSTALLMENT_2       =  2;

const LONG EVRW_TAG_PC_INSTALLMENT_3       =  3;

const LONG EVRW_TAG_PC_BONUS_1             =  4;

const LONG EVRW_TAG_PC_BONUS_2             =  5;

const LONG EVRW_TAG_PC_BONUS_3             =  6;

const LONG EVRW_TAG_PC_BONUS_4             =  7;

const LONG EVRW_TAG_PC_BONUS_5             =  8;

const LONG EVRW_TAG_PC_BONUS_COMBINATION_1 =  9;

const LONG EVRW_TAG_PC_BONUS_COMBINATION_2 = 10;

const LONG EVRW_TAG_PC_BONUS_COMBINATION_3 = 11;

const LONG EVRW_TAG_PC_BONUS_COMBINATION_4 = 12;

const LONG EVRW_TAG_PC_LUMP                = 13;

const LONG EVRW_TAG_PC_REVOLVING           = 14;

const LONG EVRW_TAG_PM_COMBINED         = 1;

const LONG EVRW_TAG_PM_FULL_SETTLEMENT  = 2;

const LONG EVRW_TAG_PMFP_CASH           = 1;

const LONG EVRW_TAG_PMFP_CREDIT         = 2;

const LONG EVRW_TAG_PMFP_EM             = 3;

const LONG EVRW_TAG_PMFP_OTHER          = 4;

const LONG EVRW_TAG_ROS_NG              = 1;

const LONG EVRW_TAG_ROS_OK              = 2;

const LONG EVRW_TAG_ROS_UNKNOWN         = 3;

const LONG EVRW_TAG_STT_1               = 1;

const LONG EVRW_TAG_STT_2               = 2;

const LONG EVRW_TAG_STT_3               = 3;

const LONG EVRW_TAG_TT_ADD              = 1;

const LONG EVRW_TAG_TT_CANCEL_CHARGE    = 2;

const LONG EVRW_TAG_TT_CANCEL_RETURN    = 3;

const LONG EVRW_TAG_TT_CANCEL_SALES     = 4;

const LONG EVRW_TAG_TT_GET_LOG          = 5;

const LONG EVRW_TAG_TT_READ             = 6;

const LONG EVRW_TAG_TT_RETURN           = 7;

const LONG EVRW_TAG_TT_SUBTRACT         = 8;

const LONG EVRW_TAG_TT_WRITE            = 9;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" Event: "Data" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG EVRW_SUE_LS_OK                  = 11;

const LONG EVRW_SUE_LS_NEARFULL            = 12;

const LONG EVRW_SUE_LS_FULL                = 13;

const LONG EVRW_SUE_DS_NOCARD              = 21;

const LONG EVRW_SUE_DS_DETECTED            = 22;

const LONG EVRW_SUE_DS_ENTERED             = 23;

const LONG EVRW_SUE_DS_CAPTURED            = 24;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_EVRW_NOCARD                = 201;

const LONG OPOS_EVRW_RELEASE               = 202;

const LONG OPOS_EVRW_CENTERERROR           = 203;

const LONG OPOS_EVRW_COMMANDERROR          = 204;

const LONG OPOS_EVRW_RESET                 = 205;

const LONG OPOS_EVRW_COMMUNICATIONERROR    = 206;

const LONG OPOS_EVRW_LOGOVERFLOW           = 207;

const LONG OPOS_EVRW_DAILYLOGOVERFLOW      = 208;

const LONG OPOS_EVRW_DEFICIENT             = 209;

const LONG OPOS_EVRW_OVERDEPOSIT           = 210;

#endif                  // !defined(OPOSEVRW_H)

## OposImg.h :  イメージスキャナヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposImg.h

//

//   Image Scanner header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2007-01-30 OPOS Release 1.11                                  CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSIMG_H)

#define      OPOSIMG_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "FrameType" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG IMG_FRAME_STILL              = 1;

const LONG IMG_FRAME_VIDEO              = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ImageMode" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG IMG_ALL                      = 0xFF;

const LONG IMG_DECODE_ONLY              = 0x01;

const LONG IMG_STILL_ONLY               = 0x02;

const LONG IMG_STILL_DECODE             = 0x03;

const LONG IMG_VIDEO_DECODE             = 0x05;

const LONG IMG_VIDEO_STILL              = 0x06;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ImageQuality" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG IMG_QUAL_LOW                 = 0x01;

const LONG IMG_QUAL_MED                 = 0x02;

const LONG IMG_QUAL_HIGH                = 0x03;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ImageType" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG IMG_TYP_BMP                  = 1;

const LONG IMG_TYP_JPEG                 = 2;

const LONG IMG_TYP_GIF                  = 3;

const LONG IMG_TYP_PNG                  = 4;

const LONG IMG_TYP_TIFF                 = 5;

#endif                  // !defined(OPOSIMG_H)

## OposKbd.h :  POSキーボードヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposKbd.h

//

//   POS Keyboard header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1996-04-22 OPOS Release 1.1                                   CRM

// 1997-06-04 OPOS Release 1.2                                   CRM

//   Add "EventTypes" and "POSKeyEventType" values.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSKBD_H)

#define      OPOSKBD_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "EventTypes" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG KBD_ET_DOWN          =   1;

const LONG KBD_ET_DOWN_UP       =   2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "POSKeyEventType" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG KBD_KET_KEYDOWN      =   1;

const LONG KBD_KET_KEYUP        =   2;

#endif                  // !defined(OPOSKBD_H)

## OposLock.h :  キーロックヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposLock.h

//

//   Keylock header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1995-12-08 OPOS Release 1.0                                   CRM

// 2007-01-30 OPOS Release 1.11                                  CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSLOCK_H)

#define      OPOSLOCK_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "KeyPosition" Property Constants

// "WaitForKeylockChange" Method: "KeyPosition" Parameter

// "StatusUpdateEvent" Event: "Data" Parameter

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG LOCK_KP_ANY          = 0;    // WaitForKeylockChange Only

const LONG LOCK_KP_ELECTRONIC   = 0;    // StatusUpdateEvent Only (added in 1.11)

const LONG LOCK_KP_LOCK         = 1;

const LONG LOCK_KP_NORM         = 2;

const LONG LOCK_KP_SUPR         = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapKeylockType" Property Constants

//   Added in 1.11.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG LOCK_KT_STANDARD     = 1;

const LONG LOCK_KT_ELECTRONIC   = 2;

#endif                  // !defined(OPOSLOCK_H)

## OposMsr.h :  磁気ストライプリーダヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposMsr.h

//

//   Magnetic Stripe Reader header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1995-12-08 OPOS Release 1.0                                   CRM

// 1997-06-04 OPOS Release 1.2                                   CRM

//   Add ErrorReportingType constants.

// 2000-09-24 OPOS Release 1.5                                   BKS

//   Add constants relating to Track 4 Data.

//   (01-07-15 Added omitted MSR_TR_1_3_4 property)

// 2006-03-15 OPOS Release 1.10                                  CRM

//   Add values for the following properties:

//     CapWritableTracks, EncodingMaxLength, TracksToWrite

// 2008-08-30 OPOS Release 1.12                                  CRM

//   Add values for new properties, plus SUE and RCExt values.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSMSR_H)

#define      OPOSMSR_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "TracksToRead" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG MSR_TR_1             = 1;

const LONG MSR_TR_2             = 2;

const LONG MSR_TR_3             = 4;

const LONG MSR_TR_4             = 8;

const LONG MSR_TR_1_2           = 0x03;

const LONG MSR_TR_1_3           = 0x05;

const LONG MSR_TR_1_4           = 0x09;

const LONG MSR_TR_2_3           = 0x06;

const LONG MSR_TR_2_4           = 0x0A;

const LONG MSR_TR_3_4           = 0x0C;

const LONG MSR_TR_1_2_3         = 0x07;

const LONG MSR_TR_1_2_4         = 0x0B;

const LONG MSR_TR_1_3_4         = 0x0D;

const LONG MSR_TR_2_3_4         = 0x0E;

const LONG MSR_TR_1_2_3_4       = 0x0F;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ErrorReportingType" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG MSR_ERT_CARD         = 0;

const LONG MSR_ERT_TRACK        = 1;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapDataEncryption", "DataEncryptionAlgorithm" Property Constants

//   (added in 1.12)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG MSR_DE_NONE          = 0x00000001;

const LONG MSR_DE_3DEA_DUKPT    = 0x00000002;

// Note: Service-specific values begin at 0x01000000.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapDeviceAuthentication" Property Constants (added in 1.12)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG MSR_DA_NOT_SUPPORTED = 0;

const LONG MSR_DA_OPTIONAL      = 1;

const LONG MSR_DA_REQUIRED      = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DeviceAuthenticationProtocol" Property Constants (added in 1.12)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG MSR_AP_NONE              = 0;

const LONG MSR_AP_CHALLENGERESPONSE = 1;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CardType" Property Constants (added in 1.12)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#define MSR_CT_AAMVA            "AAMVA"

#define MSR_CT_BANK             "BANK"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "RetrieveCardProperty" Method: "Name" Parameter Constants

//   (added in 1.12)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#define MSR_RCP_AccountNumber   "AccountNumber"

#define MSR_RCP_Address         "Address"

#define MSR_RCP_BirthDate       "BirthDate"

#define MSR_RCP_City            "City"

#define MSR_RCP_Class           "Class"

#define MSR_RCP_Endorsements    "Endorsements"

#define MSR_RCP_ExpirationDate  "ExpirationDate"

#define MSR_RCP_EyeColor        "EyeColor"

#define MSR_RCP_FirstName       "FirstName"

#define MSR_RCP_Gender          "Gender"

#define MSR_RCP_HairColor       "HairColor"

#define MSR_RCP_Height          "Height"

#define MSR_RCP_LicenseNumber   "LicenseNumber"

#define MSR_RCP_MiddleInitial   "MiddleInitial"

#define MSR_RCP_PostalCode      "PostalCode"

#define MSR_RCP_Restrictions    "Restrictions"

#define MSR_RCP_ServiceCode     "ServiceCode"

#define MSR_RCP_State           "State"

#define MSR_RCP_Suffix          "Suffix"

#define MSR_RCP_Surname         "Surname"

#define MSR_RCP_Title           "Title"

#define MSR_RCP_Weight          "Weight"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" Event: "Data" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG MSR_SUE_DEVICE_AUTHENTICATED     =  11; // (added in 1.12)

const LONG MSR_SUE_DEVICE_DEAUTHENTICATED   =  12; // (added in 1.12)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ErrorEvent" Event: "ResultCodeExtended" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_EMSR_START      = 201;

const LONG OPOS_EMSR_END        = 202;

const LONG OPOS_EMSR_PARITY     = 203;

const LONG OPOS_EMSR_LRC        = 204;

const LONG OPOS_EMSR_DEVICE_AUTHENTICATION_FAILED   = 205; // (added in 1.12)

const LONG OPOS_EMSR_DEVICE_DEAUTHENTICATION_FAILED = 206; // (added in 1.12)

#endif                  // !defined(OPOSMSR_H)

## OposPcrw.h :  ポイントカード機ヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposPcrw.H

//

//   Point Card Reader Writer header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2000-09-24 OPOS Release 1.5                                   BKS

// 2004-10-26 Add "CharacterSet" ANSI constant (from 1.5).       CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSPCRW_H)

#define      OPOSPCRW_H

#include "opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapCharacterSet" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PCRW_CCS_ALPHA       = 1;

const LONG PCRW_CCS_ASCII       = 998;

const LONG PCRW_CCS_KANA        = 10;

const LONG PCRW_CCS_KANJI       = 11;

const LONG PCRW_CCS_UNICODE     = 997;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CardState" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PCRW_STATE_NOCARD    = 1;

const LONG PCRW_STATE_REMAINING = 2;

const LONG PCRW_STATE_INRW      = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// CapTrackToRead and TrackToWrite Property constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PCRW_TRACK1          = 0x0001;

const LONG PCRW_TRACK2          = 0x0002;

const LONG PCRW_TRACK3          = 0x0004;

const LONG PCRW_TRACK4          = 0x0008;

const LONG PCRW_TRACK5          = 0x0010;

const LONG PCRW_TRACK6          = 0x0020;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CharacterSet" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PCRW_CS_UNICODE      = 997;

const LONG PCRW_CS_ASCII        = 998;

const LONG PCRW_CS_WINDOWS      = 999;

const LONG PCRW_CS_ANSI         = 999;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "MappingMode" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PCRW_MM_DOTS         = 1;

const LONG PCRW_MM_TWIPS        = 2;

const LONG PCRW_MM_ENGLISH      = 3;

const LONG PCRW_MM_METRIC       = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_EPCRW_READ      = 201;

const LONG OPOS_EPCRW_WRITE     = 202;

const LONG OPOS_EPCRW_JAM       = 203;

const LONG OPOS_EPCRW_MOTOR     = 204;

const LONG OPOS_EPCRW_COVER     = 205;

const LONG OPOS_EPCRW_PRINTER   = 206;

const LONG OPOS_EPCRW_RELEASE   = 207;

const LONG OPOS_EPCRW_DISPLAY   = 208;

const LONG OPOS_EPCRW_NOCARD    = 209;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Magnetic read/write status Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_EPCRW_START     = 211;

const LONG OPOS_EPCRW_END       = 212;

const LONG OPOS_EPCRW_PARITY    = 213;

const LONG OPOS_EPCRW_ENCODE    = 214;

const LONG OPOS_EPCRW_LRC       = 215;

const LONG OPOS_EPCRW_VERIFY    = 216;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "RotatedPrint" Method: "Rotation" Parameter Constants

// "RotateSpecial" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PCRW_RP_NORMAL       = 0x0001;

const LONG PCRW_RP_RIGHT90      = 0x0101;

const LONG PCRW_RP_LEFT90       = 0x0102;

const LONG PCRW_RP_ROTATE180    = 0x0103;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" "Status" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PCRW_SUE_NOCARD      = 1;

const LONG PCRW_SUE_REMAINING   = 2;

const LONG PCRW_SUE_INRW        = 4;

#endif                  // !defined(OPOSPCRW_H)

## OposPpad.h :  PINパッドヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposPpad.h

//

//   PIN Pad header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1998-03-06 OPOS Release 1.3                                   JDB

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSPPAD_H)

#define      OPOSPPAD_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapDisplay" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PPAD_DISP_UNRESTRICTED          = 1;

const LONG PPAD_DISP_PINRESTRICTED         = 2;

const LONG PPAD_DISP_RESTRICTED_LIST       = 3;

const LONG PPAD_DISP_RESTRICTED_ORDER      = 4;

const LONG PPAD_DISP_NONE                  = 5;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "AvailablePromptsList" and "Prompt" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PPAD_MSG_ENTERPIN               = 1;

const LONG PPAD_MSG_PLEASEWAIT             = 2;

const LONG PPAD_MSG_ENTERVALIDPIN          = 3;

const LONG PPAD_MSG_RETRIESEXCEEDED        = 4;

const LONG PPAD_MSG_APPROVED               = 5;

const LONG PPAD_MSG_DECLINED               = 6;

const LONG PPAD_MSG_CANCELED               = 7;

const LONG PPAD_MSG_AMOUNTOK               = 8;

const LONG PPAD_MSG_NOTREADY               = 9;

const LONG PPAD_MSG_IDLE                   = 10;

const LONG PPAD_MSG_SLIDE_CARD             = 11;

const LONG PPAD_MSG_INSERTCARD             = 12;

const LONG PPAD_MSG_SELECTCARDTYPE         = 13;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapLanguage" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PPAD_LANG_NONE                  = 1;

const LONG PPAD_LANG_ONE                   = 2;

const LONG PPAD_LANG_PINRESTRICTED         = 3;

const LONG PPAD_LANG_UNRESTRICTED          = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "TransactionType" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PPAD_TRANS_DEBIT                = 1;

const LONG PPAD_TRANS_CREDIT               = 2;

const LONG PPAD_TRANS_INQ                  = 3;

const LONG PPAD_TRANS_RECONCILE            = 4;

const LONG PPAD_TRANS_ADMIN                = 5;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "EndEFTTransaction" Method Completion Code Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PPAD_EFT_NORMAL                 = 1;

const LONG PPAD_EFT_ABNORMAL               = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DataEvent" Event Status Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PPAD_SUCCESS                    = 1;

const LONG PPAD_CANCEL                     = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_EPPAD_BAD_KEY              = 201;

#endif                  // !defined(OPOSPPAD_H)

## OposPtr.h :  POSプリンタヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposPtr.h

//

//   POS Printer header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1995-12-08 OPOS Release 1.0                                   CRM

// 1996-04-22 OPOS Release 1.1                                   CRM

//   Add CapCharacterSet constants.

//   Add ErrorLevel constants.

//   Add TransactionPrint's Control constants.

// 1997-06-04 OPOS Release 1.2                                   CRM

//   Remove PTR_RP_NORMAL_ASYNC.

//   Add more barcode symbologies.

// 1998-03-06 OPOS Release 1.3                                   CRM

//   Add more PrintTwoNormal constants.

// 2000-09-24 OPOS Release 1.5                             EPSON/BKS

//   Add CapRecMarkFeed and MarkFeed's Type constants.

//   Add ChangePrintSide constants.

//   Add StatusUpdateEvent constants.

//   Add ResultCodeExtended constants.

//   Add CapXxxCartridgeSensor and XxxCartridgeState constants.

//   Add CartridgeNotify constants.

//   Add CapCharacterset and CharacterSet constants for UNICODE.

// 2003-05-29 OPOS Release 1.7                                   CRM

//   Add more RotatePrint's Rotation PTR_RP_* constants.

// 2004-03-22 OPOS Release 1.8                                   CRM

//   Add more constants for PrintBarCode method and StatusUpdateEvent.

// 2004-10-26 Add "CharacterSet" ANSI constant (from 1.5).       CRM

// 2005-04-29 OPOS Release 1.9                                   CRM

//   Add PageModeDescriptor and PageModePrintDirection constants.

//   Add PageModePrint's Control constants.

// 2006-03-15 OPOS Release 1.10                                  CRM

//   Add PrintMemoryBitmap constants.

// 2008-08-30 OPOS Release 1.12                                  CRM

//   Add more constants for PrintBarCode method.

// 2009-10-02 OPOS Release 1.13                                  CRM

//   Add CapRecRuledLine and CapSlpRuledLine constants.

//   Add DrawRuledLine constants.

//   Add more constants for PrintBarCode method.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSPTR_H)

#define      OPOSPTR_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Printer Station Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_S_JOURNAL        = 1;

const LONG PTR_S_RECEIPT        = 2;

const LONG PTR_S_SLIP           = 4;

const LONG PTR_S_JOURNAL_RECEIPT    = 0x0003;

const LONG PTR_S_JOURNAL_SLIP       = 0x0005;

const LONG PTR_S_RECEIPT_SLIP       = 0x0006;

const LONG PTR_TWO_RECEIPT_JOURNAL  = 0x8003; // (added in 1.3)

const LONG PTR_TWO_SLIP_JOURNAL     = 0x8005; // (added in 1.3)

const LONG PTR_TWO_SLIP_RECEIPT     = 0x8006; // (added in 1.3)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapCharacterSet" Property Constants (added in 1.1)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_CCS_ALPHA        =   1;

const LONG PTR_CCS_ASCII        = 998;

const LONG PTR_CCS_KANA         =  10;

const LONG PTR_CCS_KANJI        =  11;

const LONG PTR_CCS_UNICODE      = 997; // (added in 1.5)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CharacterSet" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_CS_UNICODE       = 997; // (added in 1.5)

const LONG PTR_CS_ASCII         = 998;

const LONG PTR_CS_WINDOWS       = 999;

const LONG PTR_CS_ANSI          = 999;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ErrorLevel" Property Constants (added in 1.1)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_EL_NONE          = 1;

const LONG PTR_EL_RECOVERABLE   = 2;

const LONG PTR_EL_FATAL         = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "MapMode" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_MM_DOTS          = 1;

const LONG PTR_MM_TWIPS         = 2;

const LONG PTR_MM_ENGLISH       = 3;

const LONG PTR_MM_METRIC        = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapXxxColor" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_COLOR_PRIMARY      = 0x00000001;

const LONG PTR_COLOR_CUSTOM1      = 0x00000002;

const LONG PTR_COLOR_CUSTOM2      = 0x00000004;

const LONG PTR_COLOR_CUSTOM3      = 0x00000008;

const LONG PTR_COLOR_CUSTOM4      = 0x00000010;

const LONG PTR_COLOR_CUSTOM5      = 0x00000020;

const LONG PTR_COLOR_CUSTOM6      = 0x00000040;

const LONG PTR_COLOR_CYAN         = 0x00000100;

const LONG PTR_COLOR_MAGENTA      = 0x00000200;

const LONG PTR_COLOR_YELLOW       = 0x00000400;

const LONG PTR_COLOR_FULL         = 0x80000000;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapXxxCartridgeSensor" and  "XxxCartridgeState" Property Constants

//   (added in 1.5)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_CART_UNKNOWN         = 0x10000000;

const LONG PTR_CART_OK              = 0x00000000;

const LONG PTR_CART_REMOVED         = 0x00000001;

const LONG PTR_CART_EMPTY           = 0x00000002;

const LONG PTR_CART_NEAREND         = 0x00000004;

const LONG PTR_CART_CLEANING        = 0x00000008;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CartridgeNotify" Property Constants (added in 1.5)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_CN_DISABLED        = 0x00000000;

const LONG PTR_CN_ENABLED         = 0x00000001;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PageModeDescriptor" Property Constants (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_PM_BITMAP         = 0x00000001;

const LONG PTR_PM_BARCODE        = 0x00000002;

const LONG PTR_PM_BM_ROTATE      = 0x00000004;

const LONG PTR_PM_BC_ROTATE      = 0x00000008;

const LONG PTR_PM_OPAQUE         = 0x00000010;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PageModePrintDirection" Property Constants (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_PD_LEFT_TO_RIGHT = 1;

const LONG PTR_PD_BOTTOM_TO_TOP = 2;

const LONG PTR_PD_RIGHT_TO_LEFT = 3;

const LONG PTR_PD_TOP_TO_BOTTOM = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CutPaper" Method Constant

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_CP_FULLCUT       = 100;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PageModePrint" Method: "Control" Parameter Constants (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_PM_PAGE_MODE      = 1;

const LONG PTR_PM_PRINT_SAVE     = 2;

const LONG PTR_PM_NORMAL         = 3;

const LONG PTR_PM_CANCEL         = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PrintBarCode" Method Constants:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//** "Alignment" Parameter

//     Either the distance from the left-most print column to the start

//     of the bar code, or one of the following:

const LONG PTR_BC_LEFT          = -1;

const LONG PTR_BC_CENTER        = -2;

const LONG PTR_BC_RIGHT         = -3;

//** "TextPosition" Parameter

const LONG PTR_BC_TEXT_NONE     = -11;

const LONG PTR_BC_TEXT_ABOVE    = -12;

const LONG PTR_BC_TEXT_BELOW    = -13;

//** "Symbology" Parameter:

//     - One dimensional symbologies

const LONG PTR_BCS_UPCA         = 101;  // Digits

const LONG PTR_BCS_UPCE         = 102;  // Digits

const LONG PTR_BCS_JAN8         = 103;  // = EAN 8

const LONG PTR_BCS_EAN8         = 103;  // = JAN 8 (added in 1.2)

const LONG PTR_BCS_JAN13        = 104;  // = EAN 13

const LONG PTR_BCS_EAN13        = 104;  // = JAN 13 (added in 1.2)

const LONG PTR_BCS_TF           = 105;  // (Discrete 2 of 5) Digits

const LONG PTR_BCS_ITF          = 106;  // (Interleaved 2 of 5) Digits

const LONG PTR_BCS_Codabar      = 107;  // Digits, -, $, :, /, ., +;

//   4 start/stop characters

//   (a, b, c, d)

const LONG PTR_BCS_Code39       = 108;  // Alpha, Digits, Space, -, .,

//   $, /, +, %; start/stop (*)

// Also has Full ASCII feature

const LONG PTR_BCS_Code93       = 109;  // Same characters as Code 39

const LONG PTR_BCS_Code128      = 110;  // 128 data characters

//    - One dimensional symbologies (added in 1.2)

const LONG PTR_BCS_UPCA_S       = 111;  // UPC-A with supplemental

//   barcode

const LONG PTR_BCS_UPCE_S       = 112;  // UPC-E with supplemental

//   barcode

const LONG PTR_BCS_UPCD1        = 113;  // UPC-D1

const LONG PTR_BCS_UPCD2        = 114;  // UPC-D2

const LONG PTR_BCS_UPCD3        = 115;  // UPC-D3

const LONG PTR_BCS_UPCD4        = 116;  // UPC-D4

const LONG PTR_BCS_UPCD5        = 117;  // UPC-D5

const LONG PTR_BCS_EAN8_S       = 118;  // EAN 8 with supplemental

//   barcode

const LONG PTR_BCS_EAN13_S      = 119;  // EAN 13 with supplemental

//   barcode

const LONG PTR_BCS_EAN128       = 120;  // EAN 128

const LONG PTR_BCS_OCRA         = 121;  // OCR "A"

const LONG PTR_BCS_OCRB         = 122;  // OCR "B"

//    - One dimensional symbologies (added in 1.8)

const LONG PTR_BCS_Code128_Parsed=123;  // Code 128 with parsing

//        The following RSS constants deprecated in 1.12.

//        Instead use the GS1DATABAR constants below.

const LONG PTR_BCS_RSS14        = 131;  // Reduced Space Symbology - 14 digit GTIN

const LONG PTR_BCS_RSS_EXPANDED = 132;  // RSS - 14 digit GTIN plus additional fields

//    - One dimensional symbologies (added in 1.12)

const LONG PTR_BCS_GS1DATABAR    =131;  // GS1 DataBar Omnidirectional

const LONG PTR_BCS_GS1DATABAR_E  =132;  // GS1 DataBar Expanded

const LONG PTR_BCS_GS1DATABAR_S  =133;  // GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

const LONG PTR_BCS_GS1DATABAR_E_S=134;  // GS1 DataBar Expanded Stacked

//    - Two dimensional symbologies

const LONG PTR_BCS_PDF417       = 201;

const LONG PTR_BCS_MAXICODE     = 202;

//    - Two dimensional symbologies (added in 1.13)

const LONG PTR_BCS_DATAMATRIX   = 203;  // Data Matrix

const LONG PTR_BCS_QRCODE       = 204;  // QR Code

const LONG PTR_BCS_UQRCODE      = 205;  // Micro QR Code

const LONG PTR_BCS_AZTEC        = 206;  // Aztec

const LONG PTR_BCS_UPDF417      = 207;  // Micro PDF 417

//    - Start of Printer-Specific bar code symbologies

const LONG PTR_BCS_OTHER        = 501;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PrintBitmap" and "PrintMemoryBitmap" Method Constants:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//** "Width" Parameter

//     Either bitmap width or:

const LONG PTR_BM_ASIS          = -11;  // One pixel per printer dot

//** "Alignment" Parameter

//     Either the distance from the left-most print column to the start

//     of the bitmap, or one of the following:

const LONG PTR_BM_LEFT          = -1;

const LONG PTR_BM_CENTER        = -2;

const LONG PTR_BM_RIGHT         = -3;

//** "Type" Parameter ("PrintMemoryBitmap" only)

const LONG PTR_BMT_BMP          = 1;

const LONG PTR_BMT_JPEG         = 2;

const LONG PTR_BMT_GIF          = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "RotatePrint" Method: "Rotation" Parameter Constants

// "RotateSpecial" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_RP_NORMAL        = 0x0001;

const LONG PTR_RP_RIGHT90       = 0x0101;

const LONG PTR_RP_LEFT90        = 0x0102;

const LONG PTR_RP_ROTATE180     = 0x0103;

// For "RotatePrint", one or both of the following values may be

// ORed with one of the above values.

const LONG PTR_RP_BARCODE       = 0x1000; // (added in 1.7)

const LONG PTR_RP_BITMAP        = 0x2000; // (added in 1.7)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "SetLogo" Method: "Location" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_L_TOP            = 1;

const LONG PTR_L_BOTTOM         = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "TransactionPrint" Method: "Control" Parameter Constants (added in 1.1)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_TP_TRANSACTION   = 11;

const LONG PTR_TP_NORMAL        = 12;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "MarkFeed" Method: "Type" Parameter Constants (added in 1.5)

// "CapRecMarkFeed" Property Constants (added in 1.5)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_MF_TO_TAKEUP     = 1;

const LONG PTR_MF_TO_CUTTER     = 2;

const LONG PTR_MF_TO_CURRENT_TOF= 4;

const LONG PTR_MF_TO_NEXT_TOF   = 8;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ChangePrintSide" Method: "Side" Parameter Constants (added in 1.5)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_PS_UNKNOWN       = 0;

const LONG PTR_PS_SIDE1         = 1;

const LONG PTR_PS_SIDE2         = 2;

const LONG PTR_PS_OPPOSITE      = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapRecRuledLine" and "CapSlpRuledLine" Property Constants

// "DrawRuledLine" Method: "LineDirection" Parameter Constants

// (added in 1.13)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_RL_HORIZONTAL = 1;

const LONG PTR_RL_VERTICAL   = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "DrawRuledLine" Method: "LineStyle" Parameter Constants

// (added in 1.13)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_LS_SINGLE_SOLID_LINE = 1;

const LONG PTR_LS_DOUBLE_SOLID_LINE = 2;

const LONG PTR_LS_BROKEN_LINE       = 3;

const LONG PTR_LS_CHAIN_LINE        = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" Event: "Data" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PTR_SUE_COVER_OPEN              = 11;

const LONG PTR_SUE_COVER_OK                = 12;

const LONG PTR_SUE_JRN_COVER_OPEN          = 60;  // (added in 1.8)

const LONG PTR_SUE_JRN_COVER_OK            = 61;  // (added in 1.8)

const LONG PTR_SUE_REC_COVER_OPEN          = 62;  // (added in 1.8)

const LONG PTR_SUE_REC_COVER_OK            = 63;  // (added in 1.8)

const LONG PTR_SUE_SLP_COVER_OPEN          = 64;  // (added in 1.8)

const LONG PTR_SUE_SLP_COVER_OK            = 65;  // (added in 1.8)

const LONG PTR_SUE_JRN_EMPTY               = 21;

const LONG PTR_SUE_JRN_NEAREMPTY           = 22;

const LONG PTR_SUE_JRN_PAPEROK             = 23;

const LONG PTR_SUE_REC_EMPTY               = 24;

const LONG PTR_SUE_REC_NEAREMPTY           = 25;

const LONG PTR_SUE_REC_PAPEROK             = 26;

const LONG PTR_SUE_SLP_EMPTY               = 27;

const LONG PTR_SUE_SLP_NEAREMPTY           = 28;

const LONG PTR_SUE_SLP_PAPEROK             = 29;

const LONG PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_EMPTY     = 41; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_NEAREMPTY = 42; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_JRN_HEAD_CLEANING       = 43; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_JRN_CARTRIDGE_OK        = 44; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_EMPTY     = 45; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_NEAREMPTY = 46; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_REC_HEAD_CLEANING       = 47; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_REC_CARTRIDGE_OK        = 48; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_EMPTY     = 49; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_NEAREMPTY = 50; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_SLP_HEAD_CLEANING       = 51; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_SLP_CARTRIDGE_OK        = 52; // (added in 1.5)

const LONG PTR_SUE_IDLE                    = 1001;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_EPTR_COVER_OPEN            = 201; // (Several)

const LONG OPOS_EPTR_JRN_EMPTY             = 202; // (Several)

const LONG OPOS_EPTR_REC_EMPTY             = 203; // (Several)

const LONG OPOS_EPTR_SLP_EMPTY             = 204; // (Several)

const LONG OPOS_EPTR_SLP_FORM              = 205; // EndRemoval

const LONG OPOS_EPTR_TOOBIG                = 206; // PrintBitmap

const LONG OPOS_EPTR_BADFORMAT             = 207; // PrintBitmap

const LONG OPOS_EPTR_JRN_CARTRIDGE_REMOVED = 208; // (Several) (added in 1.5)

const LONG OPOS_EPTR_JRN_CARTRIDGE_EMPTY   = 209; // (Several) (added in 1.5)

const LONG OPOS_EPTR_JRN_HEAD_CLEANING     = 210; // (Several) (added in 1.5)

const LONG OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_REMOVED = 211; // (Several) (added in 1.5)

const LONG OPOS_EPTR_REC_CARTRIDGE_EMPTY   = 212; // (Several) (added in 1.5)

const LONG OPOS_EPTR_REC_HEAD_CLEANING     = 213; // (Several) (added in 1.5)

const LONG OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_REMOVED = 214; // (Several) (added in 1.5)

const LONG OPOS_EPTR_SLP_CARTRIDGE_EMPTY   = 215; // (Several) (added in 1.5)

const LONG OPOS_EPTR_SLP_HEAD_CLEANING     = 216; // (Several) (added in 1.5)

#endif                  // !defined(OPOSPTR_H)

## OposPwr.h :  パワーマネージメントヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposPwr.h

//

//   POSPower header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2000-09-24 OPOS Release 1.5                                   TH

// 2005-04-29 OPOS Release 1.9                                   CRM

//   Add PowerSource constants.

//   Add Reason constants for RestartPOS, StandbyPOS, SuspendPOS.

//   Add StatusUpdateEvent constants for battery support.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSPOWER_H)

#define      OPOSPOWER_H

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "UPSChargeState" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PWR_UPS_FULL         = 1;

const LONG PWR_UPS_WARNING      = 2;

const LONG PWR_UPS_LOW          = 4;

const LONG PWR_UPS_CRITICAL     = 8;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "PowerSource" Property Constants (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PWR_SOURCE_NA        = 1;

const LONG PWR_SOURCE_AC        = 2;

const LONG PWR_SOURCE_BATTERY   = 3;

const LONG PWR_SOURCE_BACKUP    = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "RestartPOS", "StandbyPOS", "SuspendPOS" Methods:

//   "Reason" Parameter Constants (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PWR_REASON_REQUEST   = 1;

const LONG PWR_REASON_ALLOW   	= 2;

const LONG PWR_REASON_DENY    	= 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" Event: "Status" Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG PWR_SUE_UPS_FULL               	= 11;

const LONG PWR_SUE_UPS_WARNING            	= 12;

const LONG PWR_SUE_UPS_LOW                	= 13;

const LONG PWR_SUE_UPS_CRITICAL           	= 14;

const LONG PWR_SUE_FAN_STOPPED            	= 15;

const LONG PWR_SUE_FAN_RUNNING            	= 16;

const LONG PWR_SUE_TEMPERATURE_HIGH       	= 17;

const LONG PWR_SUE_TEMPERATURE_OK         	= 18;

const LONG PWR_SUE_SHUTDOWN               	= 19;

const LONG PWR_SUE_BAT_LOW                	= 20; // (added in 1.9)

const LONG PWR_SUE_BAT_CRITICAL           	= 21; // (added in 1.9)

const LONG PWR_SUE_BAT_CAPACITY_REMAINING 	= 22; // (added in 1.9)

const LONG PWR_SUE_RESTART                	= 23; // (added in 1.9)

const LONG PWR_SUE_STANDBY                	= 24; // (added in 1.9)

const LONG PWR_SUE_USER_STANDBY           	= 25; // (added in 1.9)

const LONG PWR_SUE_SUSPEND                	= 26; // (added in 1.9)

const LONG PWR_SUE_USER_SUSPEND           	= 27; // (added in 1.9)

const LONG PWR_SUE_PWR_SOURCE             	= 28; // (added in 1.9)

#endif                  // !defined(OPOSPOWER_H)

## OposRfid.h :  RFIDスキャナヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposRfid.h

//

//   RFID Scanner header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2008-08-30 OPOS Release 1.12                                  CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSRFID_H)

#define      OPOSRFID_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapWriteTag" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG RFID_CWT_NONE                        = 0;

const LONG RFID_CWT_ID                          = 1;

const LONG RFID_CWT_USERDATA                    = 2;

const LONG RFID_CWT_ALL                         = 3;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapMultipleProtocols", "CurrentTagProtocol", and

// "ProtocolMask" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG RFID_PR_EPC0                         = 0x00000001;

const LONG RFID_PR_0PLUS                        = 0x00000002;

const LONG RFID_PR_EPC1                         = 0x00000004;

const LONG RFID_PR_EPC1G2                       = 0x00000008;

const LONG RFID_PR_EPC2                         = 0x00000010;

const LONG RFID_PR_ISO14443A                    = 0x00001000;

const LONG RFID_PR_ISO14443B                    = 0x00002000;

const LONG RFID_PR_ISO15693                     = 0x00003000;

const LONG RFID_PR_ISO180006B                   = 0x00004000;

const LONG RFID_PR_OTHER                        = 0x01000000;

const LONG RFID_PR_ALL                          = 0x40000000; // (ProtocolMask only)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ReadTags" and "StartReadTags" Methods: "Cmd" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG RFID_RT_ID                           = 0x10;

const LONG RFID_RT_FULLUSERDATA                 = 0x01;

const LONG RFID_RT_PARTIALUSERDATA              = 0x02;

const LONG RFID_RT_ID_FULLUSERDATA              = 0x11;

const LONG RFID_RT_ID_PARTIALUSERDATA           = 0x12;

#endif                  // !defined(OPOSRFID_H)

## OposScal.h :  秤ヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposScal.h

//

//   Scale header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1995-12-08 OPOS Release 1.0                                   CRM

// 2005-04-29 OPOS Release 1.9                                   CRM

//   Add StatusNotify constants.

//   Add StatusUpdateEvent constants.

//   Add more ResultCodeExtended constants.

// 2006-03-15 OPOS Release 1.10                                  CRM

//   Corrected names of StatusUpdateEvent constants from 1.9.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSSCAL_H)

#define      OPOSSCAL_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "WeightUnit" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SCAL_WU_GRAM         = 1;

const LONG SCAL_WU_KILOGRAM     = 2;

const LONG SCAL_WU_OUNCE        = 3;

const LONG SCAL_WU_POUND        = 4;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusNotify" Property Constants (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SCAL_SN_DISABLED = 1;

const LONG SCAL_SN_ENABLED  = 2;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" Event: "Status" Constants (added in 1.9)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SCAL_SUE_STABLE_WEIGHT     = 11;

const LONG SCAL_SUE_WEIGHT_UNSTABLE   = 12;

const LONG SCAL_SUE_WEIGHT_ZERO       = 13;

const LONG SCAL_SUE_WEIGHT_OVERWEIGHT = 14;

const LONG SCAL_SUE_NOT_READY         = 15;

const LONG SCAL_SUE_WEIGHT_UNDER_ZERO = 16;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_ESCAL_OVERWEIGHT  = 201; // ReadWeight

const LONG OPOS_ESCAL_UNDER_ZERO  = 202; // ReadWeight (added in 1.9)

const LONG OPOS_ESCAL_SAME_WEIGHT = 203; // ReadWeight (added in 1.9)

#endif                  // !defined(OPOSSCAL_H)

## OposScan.h :  スキャナヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposScan.h

//

//   Scanner header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1995-12-08 OPOS Release 1.0                                   CRM

// 1997-06-04 OPOS Release 1.2                                   CRM

// 2004-03-22 OPOS Release 1.8                                   CRM

// 2007-01-30 OPOS Release 1.11                                  CRM

// 2008-08-30 OPOS Release 1.12                                  CRM

//   Add more constants for ScanDataType property.

// 2013-10-03 OPOS Release 1.14                                  CRM

//   Add more constants for ScanDataType property.//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSSCAN_H)

#define      OPOSSCAN_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ScanDataType" Property Constants (added in 1.2)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// - One dimensional symbologies

const LONG SCAN_SDT_UPCA        = 101;  // Digits

const LONG SCAN_SDT_UPCE        = 102;  // Digits

const LONG SCAN_SDT_JAN8        = 103;  // = EAN 8

const LONG SCAN_SDT_EAN8        = 103;  // = JAN 8 (added in 1.2)

const LONG SCAN_SDT_JAN13       = 104;  // = EAN 13

const LONG SCAN_SDT_EAN13       = 104;  // = JAN 13 (added in 1.2)

const LONG SCAN_SDT_TF          = 105;  // (Discrete 2 of 5) Digits

const LONG SCAN_SDT_ITF         = 106;  // (Interleaved 2 of 5) Digits

const LONG SCAN_SDT_Codabar     = 107;  // Digits, -, $, :, /, ., +;

//   4 start/stop characters

//   (a, b, c, d)

const LONG SCAN_SDT_Code39      = 108;  // Alpha, Digits, Space, -, .,

//   $, /, +, %; start/stop (*)

// Also has Full ASCII feature

const LONG SCAN_SDT_Code93      = 109;  // Same characters as Code 39

const LONG SCAN_SDT_Code128     = 110;  // 128 data characters

const LONG SCAN_SDT_UPCA_S      = 111;  // UPC-A with supplemental

//   barcode

const LONG SCAN_SDT_UPCE_S      = 112;  // UPC-E with supplemental

//   barcode

const LONG SCAN_SDT_UPCD1       = 113;  // UPC-D1

const LONG SCAN_SDT_UPCD2       = 114;  // UPC-D2

const LONG SCAN_SDT_UPCD3       = 115;  // UPC-D3

const LONG SCAN_SDT_UPCD4       = 116;  // UPC-D4

const LONG SCAN_SDT_UPCD5       = 117;  // UPC-D5

const LONG SCAN_SDT_EAN8_S      = 118;  // EAN 8 with supplemental

//   barcode

const LONG SCAN_SDT_EAN13_S     = 119;  // EAN 13 with supplemental

//   barcode

const LONG SCAN_SDT_EAN128      = 120;  // EAN 128

const LONG SCAN_SDT_OCRA        = 121;  // OCR "A"

const LONG SCAN_SDT_OCRB        = 122;  // OCR "B"

// - One dimensional symbologies (added in 1.8)

//        The following RSS constants deprecated in 1.12.

//        Instead use the GS1DATABAR constants below.

const LONG SCAN_SDT_RSS14       = 131;  // Reduced Space Symbology - 14 digit GTIN

const LONG SCAN_SDT_RSS_EXPANDED= 132;  // RSS - 14 digit GTIN plus additional fields

// - One dimensional symbologies (added in 1.12)

const LONG SCAN_SDT_GS1DATABAR  = 131;  // GS1 DataBar Omnidirectional (normal or stacked)

const LONG SCAN_SDT_GS1DATABAR_E= 132;  // GS1 DataBar Expanded (normal or stacked)

// - One dimensional symbologies (added in Release 1.14)

const LONG SCAN_SDT_ITF_CK              = 133;  // Interleaved 2 of 5 check digit verified and transmitted

const LONG SCAN_SDT_GS1DATABAR_TYPE2    = 134;  // GS1 DataBar Limited

const LONG SCAN_SDT_AMES                = 135;  // Ames Code

const LONG SCAN_SDT_TFMAT               = 136;  // Matrix 2 of 5

const LONG SCAN_SDT_Code39_CK           = 137;  // Code 39 with check character verified and transmitted

const LONG SCAN_SDT_Code32              = 138;  // Code 39 with Mod 32 check character

const LONG SCAN_SDT_CodeCIP             = 139;  // Code 39 CIP

const LONG SCAN_SDT_TRIOPTIC39          = 140;  // Tri-Optic Code 39

const LONG SCAN_SDT_ISBT128             = 141;  // ISBT-128

const LONG SCAN_SDT_Code11              = 142;  // Code 11

const LONG SCAN_SDT_MSI                 = 143;  // MSI Code

const LONG SCAN_SDT_PLESSEY             = 144;  // Plessey Code

const LONG SCAN_SDT_TELEPEN             = 145;  // Telepen

// - Composite Symbologies (added in 1.8)

const LONG SCAN_SDT_CCA         = 151;  // Composite Component A.

const LONG SCAN_SDT_CCB         = 152;  // Composite Component B.

const LONG SCAN_SDT_CCC         = 153;  // Composite Component C.

// - Composite Symbologies (Added in Release 1.14)

const LONG SCAN_SDT_TLC39               = 154;  // TLC-39

// - Two dimensional symbologies

const LONG SCAN_SDT_PDF417      = 201;

const LONG SCAN_SDT_MAXICODE    = 202;

// - Two dimensional symbologies (added in 1.11)

const LONG SCAN_SDT_DATAMATRIX  = 203;  // Data Matrix

const LONG SCAN_SDT_QRCODE      = 204;  // QR Code

const LONG SCAN_SDT_UQRCODE     = 205;  // Micro QR Code

const LONG SCAN_SDT_AZTEC       = 206;  // Aztec

const LONG SCAN_SDT_UPDF417     = 207;  // Micro PDF 417

// - Two dimensional symbologies (Added in Release 1.14)

const LONG SCAN_SDT_GS1DATAMATRIX       = 208;  // GS1 DataMatrix

const LONG SCAN_SDT_GS1QRCODE           = 209;  // GS1 QR Code

const LONG SCAN_SDT_Code49              = 210;  // Code 49

const LONG SCAN_SDT_Code16k             = 211;  // Code 16K

const LONG SCAN_SDT_CodablockA          = 212;  // Codablock A

const LONG SCAN_SDT_CodablockF          = 213;  // Codablock F

const LONG SCAN_SDT_Codablock256        = 214;  // Codablock 256

const LONG SCAN_SDT_HANXIN              = 215;  // Han Xin Code

// - Postal Code Symbologies (Added in Release 1.14)

const LONG SCAN_SDT_AusPost             = 301;  // Australian Post

const LONG SCAN_SDT_CanPost             = 302;  // Canada Post

const LONG SCAN_SDT_ChinaPost           = 303;  // China Post

const LONG SCAN_SDT_DutchKix            = 304;  // Dutch Post

const LONG SCAN_SDT_InfoMail            = 305;  // InfoMail

const LONG SCAN_SDT_JapanPost           = 306;  // Japan Post

const LONG SCAN_SDT_KoreanPost          = 307;  // Korean Post

const LONG SCAN_SDT_SwedenPost          = 308;  // Sweden Post

const LONG SCAN_SDT_UkPost              = 309;  // UK Post BPO

const LONG SCAN_SDT_UsIntelligent       = 310;  // US Intelligent Mail

const LONG SCAN_SDT_UsPlanet            = 311;  // US Planet Code

const LONG SCAN_SDT_PostNet             = 312;  // US Postnet

// - Special cases

const LONG SCAN_SDT_OTHER       = 501;  // Start of Scanner-Specific bar

//   code symbologies

const LONG SCAN_SDT_UNKNOWN     =   0;  // Cannot determine the barcode

//   symbology.

#endif                  // !defined(OPOSSCAN_H)

## OposScrw.h :  スマートカードリーダライタヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposScrw.H

//

//   Smart Card Reader Writer header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2004-03-22 OPOS Release 1.8                                   CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSSCRW_H)

#define      OPOSSCRW_H

#include "opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapInterfaceMode" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SC_CMODE_TRANS       =   1;  // Simple Transaction Command and Data Mode.

const LONG SC_CMODE_BLOCK       =   2;  // Block Data Mode.

const LONG SC_CMODE_APDU        =   4;  // Same as Block Data Mode except APDU Standard Commands are used.

const LONG SC_CMODE_XML         =   8;  // XML Block Data Mode.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapIsoEmvMode" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SC_CMODE_ISO         =   1;  // APDU messaging format conforms to the ISO standard.

const LONG SC_CMODE_EMV         =   2;  // APDU messaging format conforms to the EMV standard.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "CapTransmissionProtocol" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SC_CTRANS_PROTOCOL_T0=   1;  // Asynchronous, Half Duplex, Character, Transmission Protocol Mode.

const LONG SC_CTRANS_PROTOCOL_T1=   2;  // Asynchronous, Half Duplex, Block Transmission Protocol Mode.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "InterfaceMode" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SC_MODE_TRANS        =   1;  // Simple Transaction Command and Data Mode.

const LONG SC_MODE_BLOCK        =   2;  // Block Data Mode.

const LONG SC_MODE_APDU         =   4;  // Same as Block Data Mode except APDU Standard Defines the Commands and data.

const LONG SC_MODE_XML          =   8;  // XML Block Data Mode.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "IsoEmvMode" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SC_MODE_ISO          =   1;  // APDU messaging format currently in use conforms to the ISO standard.

const LONG SC_MODE_EMV          =   2;  // APDU messaging format currently in use conforms to the EMV standard.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "TransmissionProtocol" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SC_TRANS_PROTOCOL_T0 =   1;  // Asynchronous, Half Duplex, Character, Transmission Protocol Mode.

const LONG SC_TRANS_PROTOCOL_T1 =   2;  // Asynchronous, Half Duplex, Block Transmission Protocol Mode.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ReadData" Method: "Action" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SC_READ_DATA             =  11;

const LONG SC_READ_PROGRAM          =  12;

const LONG SC_EXECUTE_AND_READ_DATA =  13;

const LONG SC_XML_READ_BLOCK_DATA   =  14;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "WriteData" Method: "Action" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SC_STORE_DATA        =  21;

const LONG SC_STORE_PROGRAM     =  22;

const LONG SC_EXECUTE_DATA      =  23;

const LONG SC_XML_BLOCK_DATA    =  24;

const LONG SC_SECURITY_FUSE     =  25;

const LONG SC_RESET             =  26;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "StatusUpdateEvent" Event: "Data" Parameter Constant

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG SC_SUE_NO_CARD       =   1;  // No card detected in the SCR/W Device.

const LONG SC_SUE_CARD_PRESENT  =   2;  // There is a card in the device.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ErrorEvent" Event: "ResultCodeExtended" Parameter Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_ESC_READ        = 201;  // There was a read error.

const LONG OPOS_ESC_WRITE       = 202;  // There was a write error.

const LONG OPOS_ESC_TORN        = 203;  // The smart card was prematurely removed from the SCR/W unexpectedly. Note: CapCardErrorDetection capability must be true before this can be set.

const LONG OPOS_ESC_NO_CARD     = 204;  // There is no card detected in the SCR/W but a card was expected.

#endif                  // !defined(OPOSSCRW_H)

## OposStat.h :  スタティスティック名ヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposStat.h

//

//   Statistic names header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 2004-07-14 OPOS Release 1.8.1                                  CRM

//   New file to define constants for Device Statistic names.

// 2007-01-30 OPOS Release 1.11 (Add 1.10 and 1.11 constants)     CRM

// 2008-08-30 OPOS Release 1.12 (Add 1.12 constants)              CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSSTAT_H)

#define      OPOSSTAT_H

// Common Statistics for all Device Categories.

#define OPOS_STAT_HoursPoweredCount                 _T("HoursPoweredCount")

#define OPOS_STAT_CommunicationErrorCount           _T("CommunicationErrorCount")

// Statistics for one or more Device Categories.

#define OPOS_STAT_AverageFAR                        _T("AverageFAR")

#define OPOS_STAT_AverageFRR                        _T("AverageFRR")

#define OPOS_STAT_BarcodePrintedCount               _T("BarcodePrintedCount")

#define OPOS_STAT_BumpCount                         _T("BumpCount")

#define OPOS_STAT_ChallengeRequestCount             _T("ChallengeRequestCount")

#define OPOS_STAT_ChecksScannedCount                _T("ChecksScannedCount")

#define OPOS_STAT_DrawerFailedOpenCount             _T("DrawerFailedOpenCount")

#define OPOS_STAT_DrawerGoodOpenCount               _T("DrawerGoodOpenCount")

#define OPOS_STAT_EraseCount                        _T("EraseCount")

#define OPOS_STAT_FailedCardAuthenticationDataCount _T("FailedCardAuthenticationDataCount")

#define OPOS_STAT_FailedDataParseCount              _T("FailedDataParseCount")

#define OPOS_STAT_FailedDeviceAuthenticationCount   _T("FailedDeviceAuthenticationCount")

#define OPOS_STAT_FailedPaperCutCount               _T("FailedPaperCutCount")

#define OPOS_STAT_FailedPrintSideChangeCount        _T("FailedPrintSideChangeCount")

#define OPOS_STAT_FailedReadCount                   _T("FailedReadCount")

#define OPOS_STAT_FailedSignatureReadCount          _T("FailedSignatureReadCount")

#define OPOS_STAT_FailedTagDisableCount             _T("FailedTagDisableCount")

#define OPOS_STAT_FailedTagLockCount                _T("FailedTagLockCount")

#define OPOS_STAT_FailedTagWriteCount               _T("FailedTagWriteCount")

#define OPOS_STAT_FailedWriteCount                  _T("FailedWriteCount")

#define OPOS_STAT_FormInsertionCount                _T("FormInsertionCount")

#define OPOS_STAT_GoodCardAuthenticationDataCount   _T("GoodCardAuthenticationDataCount")

#define OPOS_STAT_GoodDeviceAuthenticationCount     _T("GoodDeviceAuthenticationCount")

#define OPOS_STAT_GoodReadCount                     _T("GoodReadCount")

#define OPOS_STAT_GoodScanCount                     _T("GoodScanCount")

#define OPOS_STAT_GoodSignatureReadCount            _T("GoodSignatureReadCount")

#define OPOS_STAT_GoodTagDisableCount               _T("GoodTagDisableCount")

#define OPOS_STAT_GoodTagLockCount                  _T("GoodTagLockCount")

#define OPOS_STAT_GoodTagWriteCount                 _T("GoodTagWriteCount")

#define OPOS_STAT_GoodWeightReadCount               _T("GoodWeightReadCount")

#define OPOS_STAT_GoodWriteCount                    _T("GoodWriteCount")

#define OPOS_STAT_HomeErrorCount                    _T("HomeErrorCount")

#define OPOS_STAT_InvalidPINEntryCount              _T("InvalidPINEntryCount")

#define OPOS_STAT_JournalCharacterPrintedCount      _T("JournalCharacterPrintedCount")

#define OPOS_STAT_JournalLinePrintedCount           _T("JournalLinePrintedCount")

#define OPOS_STAT_KeyPressedCount                   _T("KeyPressedCount")

#define OPOS_STAT_LockPositionChangeCount           _T("LockPositionChangeCount")

#define OPOS_STAT_MaximumTempReachedCount           _T("MaximumTempReachedCount")

#define OPOS_STAT_MediumFreeSpace                   _T("MediumFreeSpace")

#define OPOS_STAT_MediumRemovedCount                _T("MediumRemovedCount")

#define OPOS_STAT_MediumSize                        _T("MediumSize")

#define OPOS_STAT_MissingStartSentinelTrack1Count   _T("MissingStartSentinelTrack1Count")

#define OPOS_STAT_MissingStartSentinelTrack2Count   _T("MissingStartSentinelTrack2Count")

#define OPOS_STAT_MissingStartSentinelTrack3Count   _T("MissingStartSentinelTrack3Count")

#define OPOS_STAT_MissingStartSentinelTrack4Count   _T("MissingStartSentinelTrack4Count")

#define OPOS_STAT_MotionEventCount                  _T("MotionEventCount")

#define OPOS_STAT_NoReadCount                       _T("NoReadCount")

#define OPOS_STAT_NVRAMWriteCount                   _T("NVRAMWriteCount")

#define OPOS_STAT_OnlineTransitionCount             _T("OnlineTransitionCount")

#define OPOS_STAT_PaperCutCount                     _T("PaperCutCount")

#define OPOS_STAT_ParityLRCErrorTrack1Count         _T("ParityLRCErrorTrack1Count")

#define OPOS_STAT_ParityLRCErrorTrack2Count         _T("ParityLRCErrorTrack2Count")

#define OPOS_STAT_ParityLRCErrorTrack3Count         _T("ParityLRCErrorTrack3Count")

#define OPOS_STAT_ParityLRCErrorTrack4Count         _T("ParityLRCErrorTrack4Count")

#define OPOS_STAT_PrinterFaultCount                 _T("PrinterFaultCount")

#define OPOS_STAT_PrintSideChangeCount              _T("PrintSideChangeCount")

#define OPOS_STAT_ReceiptCharacterPrintedCount      _T("ReceiptCharacterPrintedCount")

#define OPOS_STAT_ReceiptCoverOpenCount             _T("ReceiptCoverOpenCount")

#define OPOS_STAT_ReceiptLineFeedCount              _T("ReceiptLineFeedCount")

#define OPOS_STAT_ReceiptLinePrintedCount           _T("ReceiptLinePrintedCount")

#define OPOS_STAT_SessionCount                      _T("SessionCount")

#define OPOS_STAT_SlipCharacterPrintedCount         _T("SlipCharacterPrintedCount")

#define OPOS_STAT_SlipCoverOpenCount                _T("SlipCoverOpenCount")

#define OPOS_STAT_SlipLineFeedCount                 _T("SlipLineFeedCount")

#define OPOS_STAT_SlipLinePrintedCount              _T("SlipLinePrintedCount")

#define OPOS_STAT_StampFiredCount                   _T("StampFiredCount")

#define OPOS_STAT_SuccessfulMatchCount              _T("SuccessfulMatchCount")

#define OPOS_STAT_TagReadCount                      _T("TagReadCount")

#define OPOS_STAT_ToneSoundedCount                  _T("ToneSoundedCount")

#define OPOS_STAT_UnreadableCardCount               _T("UnreadableCardCount")

#define OPOS_STAT_UnsuccessfulMatchCount            _T("UnsuccessfulMatchCount")

#define OPOS_STAT_ValidPINEntryCount                _T("ValidPINEntryCount")

#define OPOS_STAT_WriteCount                        _T("WriteCount")

#endif                  // !defined(OPOSSTAT_H)

## OposTone.h :  トーンインジケータヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposTone.h

//

//   Tone Indicator header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1997-06-04 OPOS Release 1.2                                   CRM

// 2009-10-02 OPOS Release 1.13                                  CRM

//   Add MelodyType constants.

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSTONE_H)

#define      OPOSTONE_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "MelodyType" Property Constants (added in 1.13

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG TONE_MT_NONE  = 0;

const LONG TONE_MT_TYPE1 = 1;

const LONG TONE_MT_TYPE2 = 2;

const LONG TONE_MT_TYPE3 = 3;

const LONG TONE_MT_TYPE4 = 4;

const LONG TONE_MT_TYPE5 = 5;

#endif                  // !defined(OPOSTONE_H)

## OposTot.h :  ハードトータルヘッダーファイル

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// OposTot.h

//

//   Hard Totals header file for OPOS Applications.

//

// Modification history

// ------------------------------------------------------------------

// 1995-12-08 OPOS Release 1.0                                   CRM

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(OPOSTOT_H)

#define      OPOSTOT_H

#include "Opos.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

// "ResultCodeExtended" Property Constants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

const LONG OPOS_ETOT_NOROOM     = 201; // Create, Write

const LONG OPOS_ETOT_VALIDATION = 202; // Read, Write

#endif                  // !defined(OPOSTOT_H)

# 付録Ｃ
技術的詳細説明

## システム文字列(BSTR)

#### システム文字列の特徴

OPOSは、OLEシステム文字列を使用して、可変長のデータを渡したり、戻したりします。システム文字列はしばしばBStringとして参照され、Microsoft Visual C++がBSTRタイプを割り当てます。

システム文字列は一連のUnicode文字からなり、各Unicode文字は16ビット幅です。そのため、「ワイド」文字とも言います。この文字列の後にはヌル文字つまりゼロが1つ続きます。また、文字列のロングバイトカウントが符号なしで先行しますが、ヌル文字は含みません。このカウントを2で割って、文字列の文字数を割り出します。

ほとんどの場合、OPOSはシステム文字列を使用して、アプリケーション、コントロールオブジェクト、およびシステムオブジェクトの間で文字データを行き来させます。システム文字列(BSTR)は、メソッドによる文字列パラメータの受け渡しや、文字列をプロパティに返すために使用されます。メソッドが文字列データを戻さなければならない場合、システム文字列のポインタ(BSTR*)をメソッドパラメータとして使用します。

#### システム文字列の使用法

Visual Basic では、難なくシステム文字列の受け渡しが行えます。VBにおける文字列の内部表示は、長さを要素として持つワイド文字です。変数、文字列式、またはリテラルを使用して、BSTRを渡すことができます。データをメソッドで変更できるよう、BSTR*では変数として使用する必要があります。

同様に、ATLを使用するVisual C++も容易に行えます。BSTRとBSTR*データは、これらの型を利用して受け渡しができます。Unicodeとの相互変換は開発者の責任です。

しかし、MFCを伴うVisual C++ ではそれ以上の考慮が必要です。

BSTRは以下のように取り扱います。

BSTRメソッドパラメータ

呼び出し機能：BSTRパラメータを持つオートメーションメソッドの呼び出しは、文字列ポインタLPCTSTRとしてMFCが処理します。VC++ ANSIオプションを使用すると、MFCがANSIからUnicodeへ自動的に変換を行います。

被呼び出し機能：オートメーションメソッドをインプリメントする機能は、文字列ポインタLPCTSTRとしてBSTRパラメータを受けとります。VC++ ANSIオプションを使用すると、制御をこの機能に渡す前に、MFCがUnicodeからANSIへの自動変換を実行します。文字列長が文字列ポインタの直前に存在します。

BSTR戻りタイプ（プロパティの入手に使用）

呼び出し機能：BSTR結果を戻すオートメーションメソッドは、MFCによって自動的にCStringに変換されます。

被呼び出し機能：オートメーションメソッドは、MFC CStringオブジェクトにデータを入れ、CStringの"AllocSysString"メンバ関数の結果を戻すことによって、BSTR結果を戻します。VC++ ANSIオプションを使用すると、この機能は文字列をANSIからUnicodeに自動的に変換します。

BSTR*はMFCによりBSTR*として受け渡され、そのために開発者の取り扱いはATLと同様になります。あるMFCマクロとクラスは有用です。

VC++のANSIオプションを利用すれば、UnicodeとMBCSの間の変換が可能です。T2OLE、OLE2Tなど、この変換が容易になるマクロを利用することもできます。（ただし、これらは文字列に挿入されたヌル文字を処理しません。）

文字列を設定するには、データをMFC CStringオブジェクトに入れ、CStringの"SetSysSting"メンバ関数を使用します。

#### システム文字列とバイナリデータ

OPOSは、BSTRとBSTR*を使用してバイナリデータを渡すことがあります。

これらのケースでは、16進の00からFFまでの範囲のバイトデータを戻します。システム文字列の各16ビット文字は、下位8ビットに1バイトのバイナリデータを含みます。上位8ビットはゼロです。これにより、プログラム的に2つのケースが発生します。

ヌル文字つまりゼロの場合。システム文字列に長さの要素があっても、ヌル文字によって文字列の終りを決めてしまうソフトウェアがあるからです。

0x80-0xFFの範囲の文字の場合。ANSIとUnicodeフォーマット間での変換で、特に極東の言語では、不正なデータが生じる場合があります。

変換と転送の問題を回避するためには、0x01から0x7Fの範囲外のデータをメソッドパラメータかプロパティで受け渡しをするなら、アプリケーションはBinaryConversionを利用すべきです。第1.2版で追加されたBinaryConversionは、バイナリとASCIIフォーマット間で2通りの変換手段を提供します。

## キャラクターセットのマッピング          第1.１０版で変更

ここでは、LineDisplay、POSPinter、PointCardReaderWriter、RemortOrderDisplayのようないデバイスで提供されているMapCharacterSetプロパティの適切な使い方の詳細を提供します。はじめに、アプリケーションは、サービスオブジェクトのCharacterSetプロパティに該当するデバイスの文字セットを選択しなければなりません。次に、使用するUnicode文字セットをサービスオブジェクトに文字列で渡します。その時に、サービスオブジェクトは、必要に応じて、デバイスのコードページにUnicodeキャラクタを割り当てたことを返します。

以下のコードによりサービスオブジェクトプロバイダーが簡単にそのサービスに対しマッピングメカニズムを加える事ができる。（デバイスに出力するためにサービスに転送されるデータは既にBSTRからLPCTSTRへ変換済みであると仮定される｡）

BOOL AnsiTo0EMCCodePage(

UNIT CodePage,	//the desired destination code page like 858

LPCTSTR srg,		// source string assumed to be ACP (default

// system code page)

INT srcLength,	// the length of the source string

LPCTR dest,		// destination String; when called 'dest'

// shows to a reserved area of 'destLength'-

INT *destLength	// bytes length of the destination string

{

LPWSTR lpWideCharStr = NULL;

INT WideCharStrLen = (srcLength+1)* sizeof (lpWideCharStr[0];

lpWideCharStr = (LPWSTR) malloc (WideCharStrLen)

if (lpWideCharStr == NULL)

return FALSE;

// convert to UNICODE

WideCharStrLen = MultiByteToWideChar (CP_ACP, 0 ,src, srcLength,

lpWideCharStr, WideCharStrLen);

if (WideCharStrLen<= 0)

{

free (lpWideCharStr);

return FALSE;

}

// convert UNICODE back to desired codepage ;

// non mappable characters are mapped to space character

const char defaultChar = 0×20;

*destLength = WideCharToMultiByte (CodePage, 0 , lpWideCharStr,

WideCharStrLen, dest, *destLength, &defaultChar, NULL);

free (lpWideCharStr) ;

if (*destLength == 0 && WideCharStrLen != 0) // cp does not exist

return FALSE;

return TRUE;

}

注：

現在システムが選択しているコードページは以下のレジストリに掲載： HKLM＼System＼CurrentControlSet＼Control＼NIs＼Codepage ACP.

マッピングのためにシステムAPIコールを使用の際にはデステイネーションコードページをインストールしなければならない。

# 付録Ｄ
第1.5版でのAPI変更：ClaimDeviceとReleaseDevice

ClaimとReleaseの共通メソッドは最初のOPOSリリースで定義されました。その時以降、OPOS Releaseメソッドと、全てのCOMオブジェクトのメソッドとして使用されるCOM Releaseメソッドとの間で、競合が増加してきました。この競合により、開発に当たり幾つかの制限が発生しています。

コントロールオブジェクトとサービスオブジェクトは、純粋なディスパッチインタフェースで互いのインタフェースを定義する必要があります。ATLはデュアルインタフェースの実装を使用してのみIDispatchをサポートしているので、Microsoft Visual C++のActive Template Libraryを使用できなくなります。

ある開発環境では、COMと競合するディスパッチメソッドをActiveXコントロールは定義できないと仮定しています。例えば、DelphiのユーザーはReleaseの競合を回避して作業する必要がありました。将来のツールでは、この競合に対する許容範囲はより小さくなるでしょう。

このため、第1.5版ではこれらのメソッドはClaimDeviceとReleaseDeviceに名称が変更されました。

アプリケーションとサービスオブジェクトの大部分を移植するために、いくつか処理が必要です。これらは、”コモンコントロールオブジェクト”として知られるコントロールオブジェクトのレファレンスセットに含まれています。

アプリケーション

ClaimDeviceとClaimメソッド、ReleaseDeviceとRelease メソッドの両者はコントロールオブジェクトのIDispatchインタフェースでサポートされます。IDispatchインタフェースはレイトバインディングをアプリケーションで実装する時に使用されます。この動作により、現在使用されている従来アプリケーションに完全な互換性を提供します。

（Microsoft Visual C++やVisual Basicを含む）アーリーバインディングを実行する開発環境を利用するアプリケーションが、第1.4版以前のコントロールオブジェクトから第1.5版以降のコントロールオブジェクトに移行する際、Claim呼び出しから ClaimDeviceへ、Release呼び出しから ReleaseDeviceへと修正しなければなりません。

サービスオブジェクト

サービスオブジェクトは、Claimか ClaimDeviceかいずれかのソッド、ReleaseかReleaseDeviceかいずれかのメソッドをIDispatch インタフェースで公開します。サービスオブジェクトがATLで実装されているなら、ReleaseはCOMのIUnknwonの参照カウンタ更新に使用されているので、ReleaseDeviceを使用しなくてはなりません。

アプリケーションがClaimDeviceかClaimを呼び出した時、コントロールオブジェクトはサービスオブジェクトにClaimDeviceが実装されているならClaimDeviceを呼び出し、実装されていなければClaimを呼び出します。アプリケーションがReleaseDeviceかReleaseを呼び出した時、コントロールオブジェクトはサービスオブジェクトにReleaseDeviceが実装されているならReleaseDeviceを呼び出し、実装されていなければReleaseを呼び出します。この動作により、新たなサービスオブジェクトに対してATLを利用した実装を許容しながら、従来のサービスオブジェクトに対しても完全な互換性を提供します。

# 付録Ｅ
修正履歴

## 第1.1.1版

第1.1.1版は、米国OLE for Retail POS Committeeにおいて標準化された

(Application Programmer(s Guide Release 1.1(との整合性確保（コインディスペンサ，MICR， 秤，シグニチャ・キャプチャの4デバイス追加を含む）と第1.0版の誤記の修正を行ったものです。

第1.1.1版では、第1.0版からのプロパティやメソッドの追加、削除はありませんが、ヘッダーファイルのシンボル定義値の修正、削除やプロパティの属性の変更、メソッドの制御方式の変更等が行われいます。アプリケーションの作成にあたっては、OPOSコントロールの対応リリースバージョンに十分、注意が必要です。

以下に第1.1.1版にて修正・削除された項目について記述します。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 表紙 | 日本拡張仕様書を日本版仕様書に名称変更 |
| はしがき、はじめに | 米国Application Programmer(s Guideの対応リリース番号を、1.01から1.1に変更 |
| はしがき | 著作権の記述の修正 |
| はじめに | (Coin Dispenser( (MICR( (Scale( (Signature Capture(が含まれない説明を削除 |
| はじめに メソッドとプロパティの使い方 | プロパティ初期化後の再初期化についての記述を追加と一覧参照の説明の削除 |
| はじめに デバイス共有モデルについて | 備考欄に排他使用デバイスと規定している説明の追加 |
| はじめに OPOSコントロール解説 | コインディスペンサ，MICR，秤，シグニチャ・キャプチャを追加．付録Ｃの説明文を追加 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベント | ResultCodeExtendedプロパティに設定される内容についての明確化 |
| 各デバイスの概説 | コントロール名の呼び方を、“OLEプログラマティクID(に統一して記述 |
| 各デバイスの概説 | (機能(、(モデル(、(デバイスの共有(のサブタイトルの埋め込み。 |

| ドロワーの排他制御権獲得時の動作 | 排他制御権を獲得したアプリケーションのみが、呼び出せるメソッドの明確化 |
| --- | --- |
| ラインディスプレィのCapCharacterSetプロパティ | 設定される内容についての説明の明確化 |
| ラインディスプレィのCursorColumnプロパティ | 有効値の上限値の誤記の修正。(Columns)から(Columns-1)に修正 |
| ラインディスプレィのCursorUpdateプロパティ | 本プロパティが、各ウィンドウ毎に管理されることを追加。 |
| ラインディスプレィのInterCharacterWaitプロパティ | キュー管理されている表示要求と本プロパティが0に設定されたときの表示処理についての説明を追加。 |
| ラインディスプレィのMarqueeFormatプロパティ | 本プロパティの参照される契機についての説明を追加。 |
| ラインディスプレィのMarqueeFormatプロパティ | 本プロパティの値が、DISP_MF_WALKの場合の詳細な処理内容についての説明を追加。 |
| ラインディスプレィのMarqueeUnitWaitプロパティ | 本プロパティについて参照すべき項目に、MarqueeFormatプロパティを追加。 |
| ラインディスプレィのClearTextメソッド | ResultCodeプロパティに格納される値に、OPOS_E_ILLEGALを追加。 |
| ラインディスプレィのCreatWindowメソッド | 形式とパラメータ説明の文字列の誤記の修正。 |
| ラインディスプレィのCreatWindowメソッド | 有効なウィンドウサイズの説明の追加と初期化されるウィンドウ毎のプロパティにMarqueeFormatプロパティを追加。 |
| ラインディスプレィのDisplayTextメソッド | ResultCodeプロパティに格納される値に、OPOS_E_ILLEGALを追加。 |
| ラインディスプレィのDisplayTextAtメソッド | ResultCodeプロパティに格納される値の、OPOS_E_ILLEGALの誤記を修正。 |
| ラインディスプレィのRefreshWindowメソッド | ResultCodeプロパティに格納される値の、OPOS_E_ILLEGALの誤記を修正。 |
| ラインディスプレィのScrollTextメソッド | ResultCodeプロパティに格納される値の、OPOS_E_ILLEGALの誤記を修正。 |
| ハードトータルの概説 | 名称の誤記の修正のため、ClearAllメソッド名の記述をSetAllと修正。 |
| ハードトータルのWriteメソッド | 誤記修正のため、FreeSpaceをFreeDataに変更。 |
| キーロックの概説 | デバイスの共有についての記述におけるClaimメソッドの実行結果の戻り値を、OPOS_SUCCESSからOPOS_E_ILLEGALへ修正。 |
| 磁気ストライプリーダの概説のモデル | 誤記修正のため、DataパラメータをStatusパラメータに修正 |
| 磁気ストライプリーダのParseDecodeDataプロパティ | 名称の誤記の修正のため、ParseDecodedDataを、ParseDecodeDataに変更。 |
| POSプリンタのプロパティ一覧 | CapCharacterSetプロパティの型の誤記の修正のため、BooleanをLongに変更。 |
| POSプリンタのプロパティ一覧 | RotateSpecialプロパティの初期化条件を、(Open(のみに修正。 |
| POSプリンタのプロパティ一覧 | JrnLineWidth、 RecLineWidth、 SlpLineWidthの各プロパティのアクセスタイプの誤記を修正。R/WをＲに修正。 |
| POSプリンタの概説 | モデルの説明における、Asyncmodeプロパティに依存するメソッドの誤記の修正のため、TransactionPrintメソッドを削除。 |
| POSプリンタの概説 | デバイスの共有の説明におけるメソッド呼び出しの前の条件の明確化のため記述を追加。 |
| POSプリンタの印字データとエスケープシーケンス | 印刷データの有効性チェックにValidateDataメソッドを使用する事の説明を追加。 |
| POSプリンタの印字データとエスケープシーケンス | 縦倍率、横倍率指定のエスケープシーケンスの名称と内容の誤記を修正。 |
| POSプリンタのAsyncModeプロパティ | 本プロパティがTRUEの時に、非同期に実行されるメソッドの誤記の修正のため、TransactionPrintメソッドを削除。また戻り値の説明を修正。 |
| POSプリンタのCapCharacterSetプロパティ | 設定される内容についての説明の明確化 |
| POSプリンタのJrnLineWidthプロパティ | JrnLineCharsプロパティの設定により、本プロパティが更新されることの明確化。 |
| POSプリンタのJrnNearEndプロパティ | 説明の脱字の追加。 |
| POSプリンタのRecLineWidthプロパティ | RecLineCharsプロパティの設定により、本プロパティが更新されることの明確化。 |
| POSプリンタのRotateSpecialプロパティ | 形式の型の誤記を修正のため、型の記述をBSTRからLONGに変更。 |
| POSプリンタのSlpLineWidthプロパティ | SlpLineCharsプロパティ設定により、本プロパティが更新されることの明確化。 |
| POSプリンタのSlpNearEndプロパティ | 初期化および保持される値の説明の脱字の修正。 |
| POSプリンタのPrintImmediateメソッド | 「説明」の中のValidateEscapeメソッドの記述の誤記を修正のため、ValidateDataメソッドに変更。 |
| POSプリンタのPrintNormalメソッド | 「説明」の中のValidateEscapeメソッドの記述の誤記を修正のため、ValidateDataメソッドに変更。 |
| POSプリンタのPrintTwoNormalメソッド | 「形式」の中のData1の説明を、明確化。 |
| POSプリンタのTransactionPrintメソッド | 「説明」の中の一括処理対象となるメソッドに、CutPaper、RotatePrint、PrintBarCode、PrintBitmapメソッドを追加。 |
| POSプリンタのValidateDataメソッド | 「戻り値」の中の記述における誤字の修正。 |
| POSプリンタのValidateDataメソッド | 「戻り値」の中のOPOS_E_ILLEGALが返るケースとして「フォントタイプ指定」の記述の誤記の修正のため、該記述を削除。 |
| スキャナの概説 | デバイスの共有の説明における、プロパティがオープン後に読みとり可能となる記述を、誤記の修正のため、削除。 |
| スキャナのScanDataプロパティ | 設定されるデータについての明確化のため、削除または含まれるキャラクタについて詳細な説明の追加。 |
| POSキーボードの概説 | (エンコードデータの読み込み(の記述を、単に(キー(に変更。 |
| POSキーボードの概説 | デバイスの共有の説明における、プロパティがオープン後に読みとり可能となる記述を、誤記の修正のため、削除。 |
| 第11章～第14章 | 第11章 コインディスペンサ、第12章 MICR（磁気インクリーダ）､第13章 秤、第14章 シグニチャ・キャプチャを新規追加 |

| OPOSDISP.H ヘッダーファイル | CapCharacterSetプロパティ用の定数定義値の追加、変更。 |
| --- | --- |
|  | MarqueeFormatプロパティ用の定数定義値の追加。 |
| OPOSPTR.H ヘッダーファイル | CapCharacterSetプロパティ用の定数定義値の追加、変更。 |
|  | ErrorLevelプロパティ用の定数定義の追加、変更。 |
| OPOSPTR.H ヘッダーファイル | バーコードシンボルの定数定義の次の２つを削除。PTR_BCS_UPCD3、PTR_BCS_ISBNOCR |
|  | RotatePrintメソッドの定数定義にRotateSpecialプロパティにも使用する旨のコメントを追加。 |
|  | TransactionPrintメソッド用のの定数定義値の変更。 |
|  | RotateSpecialプロパティ専用の定数定義の削除 |
| OPOSCOIN.H、OPOSMICR.H OPOSSCAL.H、OPOSSIG.H ヘッダーファイル | コインディスペンサ、MICR（磁気インクリーダ）、秤、シグニチャ・キャプチャ ヘッダーファイルを新規追加 |

## 第1.2版

第1.2版は、デバイスクラスの追加とOPOS米国，OPOS日本およびOPOSヨーロッパの各メンバからの各種要求をベースとするAPIを追加しました。

第1.2版は、第1.1.1版のスーパセットに位置付けられます。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 自動釣り銭機 | 新デバイス：数箇所への情報追加と自動釣り銭機の特徴を記述。 |
| トーンインジケータ | 新デバイス：数箇所への情報追加と自動釣り銭機の特徴を記述。 |
| 対応する数箇所 | Timeoutパラメータを有するメソッドに、定数OPOS_FOREVER値を追加。また、OPOS_E_ILLEGALが戻り値となる事を追加。 |
| はしがき | 会社名と著作権表示の変更。 |
| はじめにの メソッドとプロパティの使い方と デバイス共有モデルについて | コントロールが同時に複数のアプリケーションにオープンされる状態を明白にするとともに、Claimメソッドにより制限される機能についての記述を追加。 |
| はじめにの イベント | 本節の追加。 |
| はじめにの 入力モデルについて | エラー状態のハンドリングの明確化。 AutoDisableとDataCountの使用方法の追加。 エラー状態から抜け出す状況の明確化。 ClearInputの正しい実行契機の明確化。 |
| はじめにの 出力モデルについて | エラー状態についての状況の明確化。 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントの BinaryConversionプロパティ、AutoDisableプロパティ、 DataCountプロパティ | 左記の新プロパティの追加。 仕様書を通し、各デバイスの概説への追加。 仕様書を通し、BinaryConversionが影響する Bstringプロパティとメソッドパラメータへの記述の追加。 |

| 共通プロパティ、メソッド、イベントの ControlObjectVersionプロパティ、 ServiceObjectVersionプロパティ | バージョン番号の不一致時に従うべき事項の追加。 |
| --- | --- |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントの FreezeEventsプロパティ | イベント通知の遅延についてのFreezeEvents規則の明確化。 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントの ClearInputメソッド ClearOutputメソッド | 戻り値の修正：3つの値の一つを返却するように変更。 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントの Openメソッド | 戻り値の修正：ResultCodeの値がメソッドの戻り値と一致しない場合について追加。 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントの StatusUpdateEventイベント | デバイスがイネーブルされた時の最初のイベント通知の明確化。 |
| MICR（磁気インクリーダ）の BankNumberプロパティ | TransitNumberプロパティの4-8桁の定義を修正。 |
| 磁気ストライプリーダの ErrorReportingTypeプロパティ | 左記の新プロパティの追加。 |
| 磁気ストライプリーダの ParseDecodeDataプロパティ | 不一致の明確化： ParseDecodeDataとParseDecodedDataの２つが、同一プロパティとして使用されるべきことを追加。 |
| 磁気ストライプリーダの ErrorEvent | トラックレベルについてのエラー情報の変更。 |
| POSキーボードの概説 | POSキーボードの種別の明確化。 |
| POSキーボードの PosKeyDataプロパティ | 本プロパティの定義の変更：論理キーコード他。 |
| POSキーボードの CapKeyUpプロパティ EventTypesプロパティ PosKeyEventTypeプロパティ | 左記の新プロパティの追加。 |
| POSプリンタの エスケープシーケンス | OPOSで未定義のエスケープシーケンスは、プリンタへ出力されることを明確化。 |
| POSプリンタの CapConcurrentXxxYyyプロパティ | FALSE値の場合を明確化。 |
| POSプリンタの XxxLineSpacingプロパティ | 通常文字の印刷行の高さを示しもの、すなわち、印字行の高さと行間スペースの高さの両方を加えたものと解釈されるように記述を修正。 |
| POSプリンタの PrintBarCodeメソッド | バーコード種別のシンボル追加。 |
| POSプリンタの MapModeプロパティ、 XxxLetterQualityプロパティ | ハーフドットをサポートしているプリンタにおけるMapModeの正しい取り扱いを明確化。 XxxLetterQualityが変更されMapModeがドット値の場合の影響についての明確化。 |
| POSプリンタの SetBitmapメソッド | ビットマップ番号の使用において、同一のビットマップをレシートおよびスリッププリンタで使用できるように拡張。 |
| POSプリンタの TransactionPrintメソッド | ｢戻り値｣としてBUSYまたはEXTENDEDが設定されるときの明確化。 |
| 秤の概説 | 重量の単位がデバイスに依存し、アプリケーションで設定できないことを明記。 |
| 秤のCapDisplayプロパティ | 左記の新プロパティの追加。 |
| 秤のWeightUnitプロパティ | 不一致の明確化： WeightUnitとWeightUnitsの２つを、本プロパティとして実装するべきことを追加。 |
| スキャナーの DecodeDataプロパティ、 ScanDataLabelプロパティ、 ScanDataTypeプロパティ | 左記の新プロパティの追加。 |
| シグニチャキャプチャの リアルタイム属性 | CapRealTimeData、RealTimeDataEnabledプロパティの新プロパティの追加とリアルタイム動作についての各節の変更。 |
| Opos.hヘッダーファイル | OPOS_FOREVER値の追加 BinaryConversionのための値の追加。 |
| OposMsr.hヘッダーファイル | ErrorReportingTypeのための値の追加。 |
| OposKbd.hヘッダーファイル | EventTypesのための値の追加。 |
| OposPtr.hヘッダーファイル | PTR_RP_NORMAL_ASYNCシンボルの削除。 スキャナに対応するシンボルの追加。 |
| OposScan.hヘッダーファイル | ScanDataTypeプロパティのためのシンボルの追加。 |
| 付録C 技術的詳細説明 | イベントハンドラ節の削除。再検討し、第一章の(イベント(にマージ。 |
| 全体として | 各種の校正ミスの修正 |

## 第1.3版

第1.3版は、デバイスクラスの追加といくつかのAPIの追加と誤記修正を行いました。

第1.3版は、第1.2版のスーパセットに位置付けられます。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 最初の2ページ | 著作権表示の更新および参照Webサイト更新。 |
| 全般 | イベント通知の使用用語の変更。(enqueue((キューイング）と(deliver((通知）を使用し、(firing((発行)としていた記述を適切な表現に修正。（ただし、英文のみで使い分け。日本版は従来と同じ） |
| フィスカルプリンタ | 新デバイス:数箇所への情報追加とフィスカルプリンタの章の新設とヘッダーファイルの追加。 |
| PINパッド | 新デバイス:数箇所への情報追加とPINパッドの章の新設とヘッダーファイルの追加。 |
| リモートオーダディスプレイ | 新デバイス:数箇所への情報追加とリモートオーダディスプレイの章の新設とヘッダーファイルの追加。 |
| バンプバー | 新デバイス:数箇所への情報追加とバンプバーの章の新設とヘッダーファイルの追加。 |
| 対応する数箇所 | いくつかの入力デバイスにおけるErrorEventイベントでのリトライ応答許可の緩和。 |
| はじめにの イベント | 先頭イベントがブロックされる効果の明確化。 |
| はじめにの 入力モデルについて | ErrorEventのキューイングと通知に関する詳細な記述を追加。 非同期入力についての説明の追加。 |
| はじめにの デバイス電源通知モデルについて | 本節の追加 |
| はじめにのOPOSコントールの解説 | CURRENCYデータ型を追加。 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントの CapPowerReportingプロパティ、 PowerNotifyプロパティ、 PowerStateプロパティ | 左記のプロパティの本章への追加と、各デバイスの一覧節への追加。 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントの ResultCodeプロパティ | OPOS_E_BUSYの意味の記述を一般化。 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントの StatusUpdateEventイベント | 電源状態通知機能の追加とパラメータ名をDataからStatusに変更。 |
| 各々デバイスの章 | 一覧節に電源状態通知関連のプロパティを追加。 StatusUpdateEventイベントのサポート追加（前版で未通知時） StatusUpdateEventイベントの説明に電源状態通知の参照記述を追加（前版で既に通知時） |
| ドロワーの DirectIOEventイベント | 必要条件にEnableを追加。 |
| ドロワーの StatusUpdateイベント | パラメータ名を Data から Status に変更。 定数CASH_SUE_DRAWERCLOSED値、およびCASH_SUE_DRAWEROPEN値を追加し、StatusUpdateEventイベントが返す電源状態値を受け取る記述を追加。 |
| ラインディスプレイの DataCountプロパティ | プロパティ一覧での初期化の項目を適用外に修正。 |
| ラインディスプレイの DirectIOEventイベント | 必要条件にClaimを追加。 |
| ラインディスプレイの StatusUpdateEventイベント | 必要条件にOpen, Claim & Enableを追加 |
| ハードトータルのイベント一覧 | 誤記修正のためDataUpdateEventをDataEventに変更。 |
| 磁気ストライプリーダのDecodeData プロパティ | FALSEの時の説明追加とRawFormat時のコード表追加 |
| 磁気ストライプリーダのExpirationDate プロパティ | 格納形式と格納例の説明追加 |
| 磁気ストライプリーダのTrack1Data プロパティ | 制御コードを含まない事、DecodeDataプロパティとの関係の説明追加 |
| 磁気ストライプリーダのTrack2Data プロパティ | 制御コードを含まない事、DecodeDataプロパティとの関係の説明追加 |
| 磁気ストライプリーダのTrack3Data プロパティ | 制御コードを含まない事、DecodeDataプロパティとの関係の説明追加 |
| 磁気ストライプリーダのDataEvent イベント | 誤記修正のため、形式“void”の綴りを小文字に修正 |
| 磁気ストライプリーダのErrorEvent イベント | データが読めた場合にサイズを返さない事、DataEventと異なりDataCountプロパティは増加しない事、AutoDisableプロパティと関係しない事、の説明追加 |
| POSプリンタの一覧の DirectIOEventイベント | 必要条件の変更。 「Open」→「Open, Claim」 |
| POSプリンタの概説 | 追加した機能の版数の明記。 |
| POSプリンタの CapConcurrentJrnRecプロパティ | 説明に新定義値の追加。 （PTR_TWO_RECEIPT_JOURNAL） |
| POSプリンタの CapConcurrentJrnSlpプロパティ | 説明に新定義値の追加。 （PTR_TWO_SLP_JOURNAL） |
| POSプリンタの CapConcurrentRecSlpプロパティ | 説明に新定義値の追加。 （PTR_TWO_SLP_RECEIPT） |
| POSプリンタの CapCharacterSetプロパティ、 CapTransactionプロパティ、 ErrorLevelプロパティ、 ErrorStringプロパティ、 FontTypefaceListプロパティ、 RotateSpecialプロパティ、 RecBarCodeRotationListプロパティ、 SlpBarCodeRotationListプロパティ | 追加の版数明記。 |
| POSプリンタの ErrorStationプロパティ | 説明に新定義値の追加。 （PTR_TWO_RECEIPT_JOURNAL、 PTR_TWO_SLP_JOURNAL、 PTR_TWO_SLP_RECEIPT） |
| POSプリンタの JrnLineCharsプロパティ | 説明にJrnLineCharsListにない値が設定された時の説明を追加。 |
| POSプリンタの RecLineCharsプロパティ | 説明にRecLineCharsListにない値が設定された時の説明を追加。 |
| POSプリンタの SlpLineCharsプロパティ | 説明にSlpLineCharsListにない値が設定された時の説明を追加。 |
| POSプリンタの PrintTwoNormalメソッド | 形式、説明に第1.2版までの定数値と第1.3版以降の定数値の説明を追加。 |
| POSプリンタの TransactionPrintメソッド、 ValidateDataメソッド | 追加の版数明記。 |
| POSプリンタの StatusUpdateEventイベント | Statusの値に電源報告の値を追加。 |
| POSキーボードの CapKeyUpプロパティ | 形式の型の誤記を修正のため、型の記述をLONGからBOOLに変更。 |
| POSキーボードの EventTypesプロパティ | 注釈にて版数による仕様の違いを追加。 |
| POSキーボードの POSKeyDataプロパティ | 注釈にて版数による仕様の違いを追加。 |
| MICRの DirectIOEventイベント | 必要条件にClaimを追加。 |
| 秤のプロパティ、メソッド、イベント一覧 | 非同期入力追加による以下のプロパティを適応外から適応に変更 AutoDisable DataCount DataEventEnable AsyncMode ClearInput DataEvent ErrorEvent 文字列表示機能追加 CapDisplayText MaxDisplayTextChars DisplayText 売上価格計算機能追加 CapPriceCalculating SalesPrice UnitPrice ゼロアジャスト／風袋追加機能t追加 CapTareWeight CapZeroScale TareWeight ZeroScale |
| 秤の機能 | 文字列表示装置、売上価格計算機能、風袋、ゼロアジャスト機能の説明追加。 |
| 秤のモデル | モデルの説明追加。 |
| 秤のAsyncModeプロパティ | 左記の新プロパティ追加 |
| 秤のCapDisplayTextプロパティ | 左記の新プロパティ追加 |
| 秤のCapPriceCalculatingプロパティ | 左記の新プロパティ追加 |
| 秤のCapTareWeightプロパティ | 左記の新プロパティ追加 |
| 秤のCapZeroScaleプロパティ | 左記の新プロパティ追加 |
| 秤のMaxDisplayTextCharsプロパティ | 左記の新プロパティ追加 |
| 秤のSalesPriceプロパティ | 左記の新プロパティ追加 |
| 秤のTareWeightプロパティ | 左記の新プロパティ追加 |
| 秤のUnitPriceプロパティ | 左記の新プロパティ追加 |
| 秤のDisplayTextメソッド | 左記の新メソッド追加。 |
| 秤のReadWeightメソッド | 非同期時の説明追加。 |
| 秤のZeroScaleメソッド | 左記の新メソッド追加。 |
| 秤のDataEventイベント | 左記の新イベント追加。 |
| 秤のErrorEventイベント | 左記の新イベント追加。 |
| シグニチャキャプチャの一覧の DirectIOEventイベント | 必要条件の変更。 「Open」→「Open, Claim」 |
| シグニチャキャプチャの一覧の OutputCompleteEventイベント | 必要条件の訂正。 「Not Supported」→「適用外」 |
| シグニチャキャプチャの一覧の StatusUpdateEventイベント | 必要条件の変更。 「Not Supported」→「Open, Claim, & Enable」 |
| トーンインジケータ | 排他デバイスとして説明している箇所と共有デバイスとして説明している箇所が混在していたため、排他アクセス可能な共有デバイスとした説明に統一。 |
| Opos.hヘッダーファイル | CapPwoerReporting、PwoerNotify、PowerStateの各プロパティおよび StatusUpdateEventイベントの電源状態通知の定義を追加。 |
| OposPTR.Hヘッダーファイル | PrintTwoNormalに対応する定義の追加。 （PTR_TWO_RECEIPT_JOURNAL、 PTR_TWO_SLP_JOURNAL、 PTR_TWO_SLP_RECEIPT） |
| 全体を通して | 校正ミスの修正 |

## 第1.4版

第1.4版は、デバイスクラスの追加を行いました。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| CAT | 新デバイス:数箇所への情報追加とCATの章の新設とCATヘッダーファイルの追加。 |

## 第1.5版

第1.5版は、第1.4版のスーパセットに位置付けられます。

第1.5版は、2個のデバイスクラスを追加しています。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 最初の2ページ | 著作権表示の更新および参照Webサイト更新。 |
| 全般 | ClaimをClaimDeviceに、ReleaseをReleaseDeviceに置換。 |
| はじめに | OLEを適宜ActiveXに修正。 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントのOpenResultプロパティ | 新規プロパティを追加し、各デバイスの一覧セクションに追加。 |
| 自動釣り銭機 | 入金機能の追加。 |
| ドロワー | マルチドロワー制御の追加 |
| CAT | PaymentMediaプロパティの追加。 |
| フィスカルプリンタ | CountryCode、ErrorOutID、PrinterState、QuantityDecimalPlacesそしてQuantityLengthプロパティを、オープン、クレイムそしてイネーブルの替わりに、オープン後の初期化を反映するように更新。 DuplicateReceipt：R/Wを示すように修正。戻り値を追加。 |
| ラインディスプレイ | UNICODE文字セットサポートをデバイスに追加するため、DISP_CCS_UNICODE をCapCharacterSetに、DISP_CS_UNICODEを CharacterSetに追加。 |
| 磁気ストライプリーダ | Track4Data、CapTransmitSentinelsと TransmitSentinelsプロパティを追加。JIS-II トラックデータを明確にサポート。 DataEvent Status：ハイバイトに意味追加 ResultCode=OPOS_E_EXTENDEDの時のErrorEventのResultCodeExtended：ハイバイトに意味追加 |
| PINパッド | Track4Dataプロパティを追加。 非同期入力についての説明の追加。 |
| ポイントカード機 | 新規デバイス：ポイントカード機の章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |
| パワーマネージメント | 新規デバイス：パワーマネージメントの章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |
| POSプリンタ | （インクジェット技術の）カラー印刷、スリップへの両面印字、及び検出位置マーク付用紙のサポートを追加。 UNICODE文字セットサポートをデバイスに追加するため、PTR_CCS_UNICODE をCapCharacterSetに、PTR_CS_UNICODEを CharacterSetに追加。 |
| リモートオーダーディスプレイ | UNICODE文字セットサポートをデバイスに追加するため、ROD_CCS_UNICODE をCapCharacterSetに、ROD_CS_UNICODEを CharacterSetに追加。 |
| 秤 | SalesPrice、TareWeightとUnitPriceプロパティを、オープン、クレイムそしてイネーブルの替わりに、オープン後の初期化を反映するように更新。 ErrorEvent：レスポンスの値にOPOS_ER_RETRYを追加 |
| シグニチャ・キャプチャ | モデルの更新してAutoDisableの実装の議論を追加。 RealTimeDataEnabled：いつ有効に働くかを明確化。 DataEvent：リアルタイムデータを含むイベントが発生する条件を修正 |
| トーンインジケータ | AsyncMode、Tone1Pitch、Tone1Volume、Tone1Duration、Tone2Pitch、Tone2Volume、Tone2DurationとInterToneWaitプロパティを、オープン、クレイムそしてイネーブルの替わりに、オープン後の初期化を反映するように更新。 他のアプリケーションがデバイスをクレームしてSoundメソッドを呼び出したときのSoundメソッドの動作を明確化。 |
| Opos.hヘッダファイル | OpenResultプロパティ値を追加。 |
| 付録B | ポイントカード機とパワーマネージメントのヘッダファイル追加。本仕様書で修正されたデバイスのヘッダファイルを更新。 |
| 付録C | ATL利用を含めるため、システムストリングの情報を更新。 |
| 付録D | ClaimDeviceとReleaseDeviceの詳細を付録に追加。 |

## 第1.6版

第1.6版は、第1.5版のスパーセットに位置づけられます。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| FiscalPrinter | プロパティを追加 CapAdditionalHeader,CapAdditionalTrailer, CapChangeDue,CapEmptyRecieptIsVoidable, CapFiscalRecieptStation,CapFiscalRecieptType, CaoMultiContractor,CapOnlyVoidLastItem, CapPackegeAdjustment,CapPostPreLine, CapSetCurrency,CapTotalizerType, ActualCurrency,AdditionHeader,AdditionalTrailer,ChangeDue,ContractorID,DateType, FiscalRecieptStation,FiscalRecieptType, MessageType,PostLine,PreLine,TotalizerType Openメソッドでの初期化の変更 CountryCode,ErrorOutID,PrinterState, QuantityDecimalPlaces,QuantityLength メソッドの追加 SetCurrency,PrintRecCash,PrintRecItemFuel, PrintRecItemFuelVoid, PrintRecPackageAdjustment, PrintRecPackageAdjustmentVoid, PrintRecRefundVoid,PrintRecSubtotalAdjustVoid, PrintRecTaxID ベルギーとルーマニアの国コードをサポート 概要の説明を変更 CapPositiveAdjustmentの説明を変更 プロパティ(機能追加の対応) CountryCode,DayOpened,DescriptionLength メソッド(機能追加の対応) EndFiscalReciept,GetData,GetDate,PrintRecItem, PrintRecMessage,PrintRecNotPaid, PrintRecRefound,PrintRecSubtotal, PrintrecSubtotalAdjustment,PrintRecTotal, PrintRecVoid,PrintRecVoidItem,PrintZReport, SetHeaderLine イベント(機能追加の対応) ErrorEvent |
| LineDisplay | プロパティの追加 CapBlinkRate,CapCursorType,CapCustomGlyph, CapReadBack,CapReverse,BlinkRate,CursorType, CustomGlyphList,GlyphHeight,GlyphWidth メソッドの追加 DefineGlyph,ReadCharacterAtCursor 追加した定義(リバース表示対応のための変更) DISP_DT_REVERSE, DISP_DT_BLINK_REVERSE リバース表示対応のため変更したメソッド DisplayText,DisplayTextAt |
| 秤 | Openメソッドでの初期化タイミングの変更 SalesPrice,TareWeight,UnitPrice |
| ToneIndicator | Openメソッドでの初期化タイミングの変更 AsyncMode,InterToneWait,Tone1Duration, Tone1Pitch,Tone1Volume,Tone2Duration, Tone2Pitch,Tone2Volume |

## 第1.7版

第1.7版は、第1.6版のスパーセットに位置づけられます。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| ＰＯＳプリンタ | 一覧に下記プロパティの追加 CapMapCharacterSet、MapCharacterSet、 RecBitmapRotationList、SlpBitmapRotationList “機能” 一般的なグラフィカル印刷で、MapModeプロパティにPTR_MM_DOTSを指定した場合の記述を追加。 “モデル” AsyncModeプロパティがTRUEの時のメソッドの動作の記述を追加。 エラー通知モデルの記述を追加。 “印字データとエスケープシーケンス” ”ESC¦#E”の機能について記述を追加。 新プロパティを追加。 CapMapCharacterSet 、MapCharacterSet 、MapCharacterSet、RecBarCodeRotationList、RecBitmapRotationList、SlpBarCodeRotationList、SlpBitmapRotationList、SlpPrintSide、 PrintBarCode メソッド OPOS_E_ILLEGALの意味を記述を追加。 参照欄にMapModeプロパティ、RotateSpecialプロパティを追加。 |
|  | PrintBitmap メソッド 説明の欄に文字データとビットマップの印刷位置の関係の記述を追加。 参照欄にMapModeプロパティを追加。 RotatePrint メソッド PTR_RP_BARCODE, PTR_RP_BITMAPを追加。 SetBitmap メソッド ビットマップ番号の有効な値を“１から２０”までに変更。 説明の欄に文字データとビットマップの印刷位置の関係の記述を追加。 TransactionPrint メソッド 参照欄にCapTransaction プロパティ、CutPaper メソッド、PrintBarCode メソッド、PrintBitmap メソッド、PrintNormal メソッド、RotatePrintメソッドを追加。 ErrorEvent イベント OPOS_ER_CLEARの記述を追加。 |
| LineDisplay | DeviceColumns, DeviceRows プロパティがScreenModeの変更で更新 コードページマッピング機能 CapMapCharacterSet, MapCharacterSet プロパティの追加 スクリーンモード機能 CapScreenMode, ScreenMode, ScreenModeList プロパティの追加 ビットマップ表示機能 CapBitmap, MaximumX, MaximumY プロパティ、および DisplayBitmap, SetBitmap メソッドの追加 ClearText, ScrollText メソッドで表示されているビットマップの処理を追加 DisplayText メソッドにエスケープシーケンスのサポートによる機能説明を追加 |
| PointCardReaderWriter | 一覧に下記プロパティの追加 CapMapCharacterSet、MapCharacterSet、 “印字データとエスケープシーケンス” ”ESC¦#E”の機能について記述を追加。 |
| 共通項目 | 以下の機能を日本語仕様から削除 BumpBar、RemoteOrderDisplay、FiscalPrinter、MICR、SignatureCapture |
| はしがき | 基本となる仕様書をUnifiedPOSに修正 著作権の記述を修正 |
| はじめに | 基本となる仕様書をUnifiedPOSに修正 サポートするOSにMicrosoft Windows®XP追加 |
| 付録A | デバイスクラスキーにCheckScannerとMotionSenserを追加 |
| 付録B | ヘッダーファイルにCheckScannerとMotionSenserを追加 |

## 第1.8版

第1.8版は、第1.7版のスパーセットに位置づけられます。

第1.8版は、１個のデバイスクラスを追加しています。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 表紙ほか | 「OLE for Retail POS」を「OpenPOS for OLE」に変更 「OPOS」を「OLE-POS」の略称から「OpenPOS」の略称に変更 |
| はじめに | 「デバイスインフォメーションレポーティングモデルについて」の説明を追加 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントおよび全デバイスの「一覧」 | 新たに追加したプロパティ CapStatisticsReporting プロパティ CapUpdateStatistics プロパティ 新たに追加したメソッド ResetStatistics メソッド RetrieveStatistics メソッド UpdateStatistics メソッド |
| LineDisplay | 更新したプロパティ CapCursorType プロパティ CursorType プロパティ |
| ＰＯＳプリンタ | “機能” ピクセルレベル印刷の説明を変更。 “モデル” StatusUpdateEventを通知する条件の説明を追加 動機印刷の機能を明確にした説明を追加 CapJrnPresentプロパティ 「CapJrnPresentプロパティがFALSEならば、このプロパティはゼロに初期化されます。」を解説に追加 CapRecPresentプロパティ CapRecPresentプロパティがFALSEならば、このプロパティはゼロに初期化されます。 CapSlpPresentプロパティ CapSlpPresentプロパティがFALSEならば、このプロパティはゼロに初期化されます。 PrintBarCode メソッド 印字可能なバーコードの種類を追加 PTR_BCS_Code128_Parsed Code 128 Parsed PTR_BCS_RSS14 RSS (Reduced Space Symbology) PTR_BCS_RSS_EXPANDED RSS Expanded Code128のための特別な考慮を追加 RotatePrint メソッド “説明” 「RotationにPTR_RP_BARCODEが含まれている場合には、RotateSpecialの内容は無視されます。」を追加 StatusUpdateEventイベント PTR_SUE_SLP_EMPTYの説明を変更 カバー状態の説明を追加 |
| Scanner | ScanDataTypeプロパティ 読み取り可能なバーコードの種類を追加 SCAN_SDT_RSS14 SCAN_SDT_RSS_EXPANDED SCAN_SDT_CCA SCAN_SDT_CCB SCAN_SDT_CCC |
| SmartCardReaderWriter | 新規デバイス：ポイントカード機の章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |
| 付録A | デバイスクラスキーにSmartCardRWを追加 |
| 付録B | ヘッダーファイルにCheckScannerとMotionSenserを追加 |

## 第1.9版

第1.9版は、全てのデバイス共通項目に、ファームウェア更新の対応を追加しています。また、第1.8版の各項目に機能の追加、仕様の明記、修正などのさまざまな修正が含まれます。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 表紙ほか | 発行日とＶｅｒｓｉｏｎの変更 目次の追加（アップデートファームウェアデバイスモデル） |
| はじめに | 「アップデートファームウェアデバイスモデルについて」の説明を追加 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントおよび全デバイスの「一覧」 | 新たに追加したプロパティ CapCompareFirmwareVersion プロパティ CapUpdateFirmware プロパティ 新たに追加したメソッド CompareFirmwareVersion メソッド UpdateFarmware メソッド StatusUpdateEventに6項目のステータスを追加 |
| CAT | 電子決済機能の追加 新たに追加したプロパティ CapCashDeposit プロパティ CapLockTerminal プロパティ CapLogStatus プロパティ CapUnlockTerminal プロパティ LogStatus プロパティ SettledAmount プロパティ 新たに追加したメソッド CashDeposit メソッド LockTerminal メソッド UnlockTerminal メソッド |
| CheckScanner | コントラストの機能を追加 新たに追加したプロパティ CapAutoContrast プロパティ CapContrast プロパティ Contrast プロパティ |
| Keylock | ResetStatistics、RetreavwStatistics、UpdateStatisticsメソッドの条件を「Open、Claim」に変更 |
| PINPad | CapLanguageプロパティの引数PPADDISP_RESTRICTED_ORDERをPPAD_LANG_UNRESTRICTEDに変更 MerchantIDプロパティの説明でEnamledPINEntryをBeginEFTTransactionに変更 VerifyMACメソッドの戻り値にOPOS_E_FAILUREを追加 |
| POSPower | 電池駆動の機能の追加 新たに追加したプロパティ BatteryCapacityRemainingプロパティ BatteryCriticallyLowThresholdプロパティ BatteryLowThresholdプロパティ CapBatteryCapacityRemainingプロパティ CapRestartPOSプロパティ CapStandbyPOSプロパティ CapSuspendPOSプロパティ CapValiableBatteryCriticallyLowThresholdプロパティ CapVariableBatteryLowThresholdプロパティ PowerSourceプロパティ 新たに追加したメソッド RestartPOSメソッド StandbyPOSメソッド SuspendPOSメソッド |
| ＰＯＳプリンタ | ページモード印刷機能の追加 新たに追加したプロパティ CapConcurrentPageModeプロパティ CapRecPageModeプロパティ CapSlpPageModeプロパティ PageModeAreaプロパティ PageModeDescriptiorプロパティ PageModeHorizontalPosotionプロパティ PageModePrintAreaプロパティ PageModePrintDirectionプロパティ PageModeStationプロパティ PageModeVerticalPositionプロパティ 新たに追加したメソッド ClearPrintAreaメソッド PageModePrintメソッド 初期化値の変更 JrnCurrentCartridgeプロパティ RecCurrentCartridgeプロパティ SlpCurrentCartridgeプロパティ ChangePrintSideメソッドのOPOS_E_EXTEDEDの値で2項目を削除 ErrorEventイベントの説明でDataEventEnabledに関する誤った記述を修正 |
| Scale | LiveWeightの機能の追加 新たに追加したプロパティ CapStatusUpdateプロパティ ScaleLiveWeightプロパティ StatusNotifyプロパティ 機能を追加したメソッド ReadWeightメソッド 値を追加したイベント StatusUpdateEventイベント |
| SmartCardReaderWriter | 新規デバイス：ポイントカード機の章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |

## 第1.10版

第1.10版は、「はじめに」と「共通項目」にPOS for .NETに関する内容が追加されています。新デバイスとしてバイオメトリクス、電子ジャーナルが追加されています。全デバイスに入力プロパティをクリアする機能が追加されています。また、第1.9版の各項目に機能の追加、仕様の明記、修正などのさまざまな修正が含まれます。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 表紙ほか | 発行日とＶｅｒｓｉｏｎの変更 目次の追加（電子ジャーナル、バイオメトリクス、POS for .NET） |
| はじめに | 「入力モデルについて」のClearInputPropertiesメソッドの説明を追加 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントおよび全デバイスの「一覧」 | ClearInputPropertiesメソッドの追加 ResetStatictics メソッドの戻り値にOPOS_ESTATS_DEPENDENCYを追加 UpdateStatictics メソッドの戻り値にOPOS_ESTATS_DEPENDENCYを追加 |
| ラインディスプレイ | CharacterSet プロパティに実装に依存する情報を追加 |
| 磁気ストライプリーダ | 書き込み機能を追加 新たに追加したプロパティ CapWritableTracks プロパティ TracksToWrite プロパティ EncodingMaxLength プロパティ 新たに追加したメソッド WriteTracks メソッド |
| ＰＯＳプリンタ | 「機能」の同期印刷の説明を変更 動作するエスケープシーケンスに「ESC¦#R」を追加 エスケープシーケンスにバーコード印刷の説明を追加 横倍率と縦倍率の説明が逆転していたものを修正 新たに追加したメソッド PrintMemoryBitmapメソッド 変更のあったプロパティ CaracterSet プロパティ 変更のあったプロパティ RotatePrint メソッド SetLogo メソッド |
| スキャナ | ScanDataLavelプロパティ 説明分の差し替え。 |
| 秤 | ScaleLiveWeightプロパティ StatusNotifyプロパティ StatusUpdateEventイベント 説明のReasonで定数定義名称を変更 SCL_XXXX → SCAL_XXXX ReadWriteメソッド、ZeroScaleメソッド 戻り値に値と説明を追加 OPOS_E_BUSY 非同期のReadWeightが実行中です。 |
| CAT | TransactionTypeプロパティ 説明に「CAT_TRANSACTION_CHECKCARD カードチェック」を追加 |
| パワーマネージメント | SuspendPOSの記述修正 説明にパラーメータのReasonを追加 StanbyPOSメソッド、SuspendPOSメソッド 説明のReasonで定数定義名称を変更 PWR_Request → PWR_Reason_Request PWR_Allow → PWR_Reason_Allow PWR_Deny → PWR_Reason_Deny |
| バイオメトリクス | 新規デバイス：バイオメトリクス機の章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |
| 電子ジャーナル | 新規デバイス：電子ジャーナル機の章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |
| 付録Ｃ | 「キャラクタセットのマッピング」の説明を変更。 |

## 第1.11版

第1.1１版は、「共通項目」にPOS for .NET開発リファレンス完全版が追加されています。新デバイスとして紙幣入金機、紙幣出金機、硬貨入金機、イメージスキャナの４つのデバイスカテゴリーの章が追加されています。

以下が変更の詳細一覧です。各詳細は、変更された項・章が記載されています。スペルミス等の軽微な変更は記載されていませんので御了承ください。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 表紙ほか | 発行日とVersionの変更 目次の追加（紙幣釣銭挿入機、紙幣排出機、硬貨投入機、イメージスキャナ） |
| はじめに | 「入力モデルについて」のClearInputPropertiesメソッドの説明を追加 「データタイプ」に「バイナリ配列」、「int32配列」、「int32配列ポインタ参照」のデータタイプ定義を追加。バイオメトリクスおよび磁気ストライプリーダデバイスカテゴリーで使用されるBIR構造体およびその他のパラメータをサポートするために「バイナリポインタ参照」の定義を見直し。 「エラーコード」にOPOS_E_DEPRECATEDを追加 「サポート削除への対応」にサポート削除に関する説明を追加 ハイドラ接続機器の考慮に関する記載を追加 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントおよび全デバイスの「一覧」 | CapPowerReportプロパティおよびPowerStateプロパティのエラーの説明に、エラーで例外が発生する記述を追加 ResultCodeの値一覧にOPOS_E_DEPRECATEDを追加 |
| キーロック | 電子錠のサポートを追加。 |
| 磁気ストライプリーダ | ExpirationDateプロパティの形式省略を修正 WriteTracksメソッドの引数をプログラミングしやすいように文字列型からバイナリ配列型に変更 |
| ＰＯＳプリンタ | PageModePrintメソッドがサポートするメソッド一覧にPrintMemoryBitmapメソッドを追加 RotatePrintメソッドの引数rotationの説明を明記 |
| フィスカルプリンタ | PrintRecNotPaidメソッドでサポートから削除されたCapAmountNotPaidプロパティのかわりにCapReceiptNotPaidを参照するように更新 新しく定義（FPTR_RT_EOD_ORDINAL）を追加し、PrintReceiptメソッドの既存の定義（FPTR_RT_ORDINAL）を明記 ActualCurrencyプロパティ（新貨幣）、CapCheckTotalプロパティ（CheckTotalに対する制限事項）、CapPositiveSubtotalAdjustmentプロパティ（新機能）、DateTypeプロパティ（新規の値）、FiscalReceiptTypeプロパティ（新規レシートタイプ）、BeginFiscalDocumentメソッド（制限解除およびエラーコード追加）、BeginFiscalReceiptメソッド（エラーコード追加）、GetVatEntryメソッド（Capabilityの参照修正）、PrintRecItemAdjustmentメソッド(クーポン追加)、PrintRecItemAdjustmentVoidメソッド（クーポン追加）、PrintRecMessageメソッド（制限緩和）、PrintRecSubtotalAdjustmentメソッド（割増許可およびクーポン追加）、SetVatTableメソッド（機能チェック追加）、SetVatValueメソッド（機能チェック追加）、ErrorEventイベント（ErrorCodeExtendedに新しい値を追加） PrintRecItemVoidメソッドおよびPrintRecItemAdjustmentVoidメソッドを追加 CapAmountNotPaidプロパティおよびPrintRecVoidItemメソッドをサポートから削除 |
| 自動釣銭機 | 新しい現金管理装置のサポートを追加 |
| スキャナ | ScanDataTypeプロパティに2Dバーコード体系を追加 |
| チェックスキャナ | ImageTagDataプロパティの使用方法および詳細と関連プロパティおよびメソッドを明記 |
| コインディスペンサ | 新しい現金管理装置のサポートを追加 |
| バイオメトリクス | ProcessPrematchDataメソッドとCapPrematchDataプロパティにクロスリファレンスを追加 CapSensorTypeおよびSensorTypeプロパティの定数*_KEYSTROKE_DYNAMICSのスペルを修正 SensorColor、SensorOrientation、SensorTypeプロパティのOPOS_E_ILLEGALの説明を追加および修正 メソッドのエラーコードでOPOS_E_FAILUREを変更（旧バージョンではパラメータエラー時にOPOS_E_ILLEGALを設定） EndCaptureメソッド以外のすべてのメソッドのErrorCodeに、キャプチャ処理中にメソッドが呼ばれた場合に設定されるOPOS_E_ILLEGALを追加 IdentifyおよびIdentifyMatchメソッドの引数ReferenceBIRPopulationおよびCandidateRankingを、それぞれ「バイナリ」型から「バイナリ配列」型、「バイナリ」型から「int32配列」型に修正 ErrorEventに削除された備考欄を追加 StatusUpdateEventに新しくBIO_SUE_MOVE_SLOWER、BIO_SUE_MOVE_FASTER、BIO_SUE_SENSOR_DIRTYのステータスを3つ追加 |
| 電子ジャーナル | CapMediumIsAvailable、CapPrintContent、CapPrintContentFileプロパティに対応する各プロパティおよびメソッドのクロスリファレンスを追加。ＰＯＳプリンタへのすべての参照にフィスカルプリンタへの参照も追加。モデルの項およびQueryContentメソッドの説明をわかりやすく修正。 PrintContentおよびQueryContentメソッドの引数ToMarkerの説明をわかりやすく修正 |
| 紙幣入金機 | 新規デバイス：紙幣入金機の章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |
| 硬貨入金機 | 新規デバイス：硬貨入金機の章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |
| 紙幣出金機 | 新規デバイス：紙幣出金機の章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |
| イメージスキャナ | 新規デバイス：イメージスキャナ機の章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |

## 第1.12版

第1.12版は、新デバイスとして電子バリューR/W、RFIDスキャナの２つのデバイスカテゴリーの章が追加されています。

以下が変更の詳細一覧です。各詳細は、変更された項・章が記載されています。スペルミス等の軽微な変更は記載されていませんので御了承ください。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 表紙ほか | 発行日とVersionの変更 目次の追加（電子バリューＲ／Ｗ、ＲＦＩＤスキャナ） |
| はじめに | ハイドロデバイスの説明を変更 |
| スキャナ | RSSのコンスタントをGS1の定義に変更 |
| 磁気ストライプリーダ | AAMVAカードサポートによる機能を追加 次のプロパティを追加 CapCardAuthentication, CapDataEncription, CapDeviceAuthentication, CapTrackDataMasking, AdditionalSecurityInformation, CardAuthenticationData, CardAuthenticationDataLength, CardPropatyList, CardType, CardTypeList, DataEncryptionAlgorithm, DeviceAuthenticated, DeviceAuthenticationProtocal, Track1EncryptedData, Track1EncryptedDataLength, Track2EncryptedData, Track2EncryptedDataLength, Track3EncryptedData, Track3EncryptedDataLength, Track4EncryptedData, Track4EncryptedDataLength, WriteCardType 次のメソッドを追加 AuthenticateDevice, DeauthenticateDevice, RetrieveCardProperty, RetrieveDeviceAuthenticationData, UpdateKey |
| ＰＯＳプリンタ | ESCシーケンス表でStrike-Throughをサポート ESCシーケンス表にアンダーラインを追加 PrintBarcodeメソッドのRSSのコンスタントをGS1の定義に変更 |
| バイオメトリクス | メソッドの引数と記述の修正と各プロパティの連携した説明を修正。 プロパティの修正 CapRawSensorData,CapRealTimedata,RawSensorData,RealTimeDataEnabled, メソッドの修正 Identify, IdentifyMatch, Verify, VerifyMatch StatusUpdateEventに値を追加 |
| 電子ジャーナル | StatusUpdateEventに新しく値を追加 |
| 電子バリューリーダライタ | 新規デバイス：電子バリューリーダライタの章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |
| RFIDスキャナ | 新規デバイス：RFIDスキャナの章とヘッダファイルを追加し、必要な個所に適宜情報を追加。 |
| XMLPOS | 付録Ｆ：ＸＭＬＰＯＳ仕様を追加。 |

## 第1.13版

第1.13版は、Version1.12を使用されているデバイスベンダーとアプリケーションベンダーからのフィードバックによる更新が含まれています。

以下が変更の詳細一覧です。各詳細は、変更された項・章が記載されています。スペルミス等の軽微な変更は記載されていませんので御了承ください。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 表紙ほか | 発行日とVersionの変更 |
| はじめに | アプリケーションがDisabledだと判断しているデバイスからデータを受信した場合のドライバの動作を入力モデルに明記しました。 OutputCompleteEventのイベントIDがシーケンシャルなデータではない事を明記しました。 |
| 共通プロパティ、メソッド、イベントおよび全デバイスの「一覧」 | ErrorEventイベントでER_RETRY,ER_CLEAR,ER_CONTINUEINPUTの値を明確にしました。 |
| 磁気ストライプリーダ | MSRに暗号と認証の機能を追加しました。 AcountNumberプロパティをマスクする方法を追加しています。 MSRマスクする機能を持つ事を示すCapTrackDataMaskingプロパティを追加しました。 CardAuthenticationDataLenghプロパティの修正とDecordeDataプロパティを修正しました。 ErrorReportingプロパティに例題を追加しました。 以下のプロパティを暗号化される前のデータ長を示す為に修正しました。 Track1EncriptionDataLength Track2EncriptionDataLength Track3EncriptionDataLength Track4EncriptionDataLength ReciveCardPropertyメソッドの引数inputとoutの型と値を訂正しました。 |
| ＰＯＳプリンタ | CapRecResultLineプロパティ、CapSlpRuleedLineプロパティ、DrawRuledLineメソッドを追加しました。 データ文字とESCシーケンスに可変長データを含むデータの扱い方を記述しました。 エスケープシーケンスの表に罫線についての表記を追加しました。 POSプリンタで表現できる罫線の描画機能を追加しました。 PrintBarCodeメソッドに二次元コードを追加しましました。 |
| 秤 | ZeroValidプロパティを追加しました。 秤デバイスに有効な重さとして、重さ“０”を通知する機能の表記を追加しました。 ReadWeightプロパティに、ZeroValidプロパティがTrueの時に０の値を受け取る事を追加しました。 |
| トーンインジケータ | CapMelodyプロパティ、MelodyTypeプロパティ、MelodyVolumeプロパティを追加しました。 メロディの機能が追加されました。 Soundメソッドの引数にsirenとmelodyが追加され機能が修正されました。。 |
| バイオメトリクス | StatusUpdateEventイベントに以下の値が追加されました。 BIO_SUE_STATUS_SENSOR_READY BIO_SUE_STATUS_SENSOR_COMPLETE |
| POS for .NET関連 | Enumerationテーブルを変換できない項目の追加した適切な表記に更新しました。 MSDNのWebアドレスが間違っていましたので修正しました。 DevicePathプロパティの使用について注意書きを追加しました。 |
| XMLPOS | Version1.13に更新する事で全ての図を更新しました。 |

以下が2010年11月11日版の修正の詳細一覧です。各詳細は、変更された項・章が記載されています。スペルミス等の軽微な変更は記載されていませんので御了承ください。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| キーロック | ElectronicKeyValueプロパティのデータ型をBSTRに修正 |
| ラインディスプレイ | CharacterSetプロパティの値にDISP_CS_ANSIを追加 |
| ＰＯＳプリンタ | 印字データとエスケープシーケンスの説明と表にESC“¦*”で始まる可変長データを含むデータの扱い方と、ESC“｜!"でを始まる個々の機能の無効化の記述が不足していたのを修正 赤色のエスケープシーケンスはカスタムカラーのエスケープシーケンスに統合されているため説明を削除 AsyncModeプロパティでTRUEの時に非同期に実行されるメソッドを追加 CharacterSetプロパティの値にPTR_CS_ANSIを追加 RotatePrintメソッドのPTR_RP_ROTATE180_BUFFEREDに関連する記述を削除 |
| 秤 | StatusNotifyプロパティを書き込み可能(R/W)に修正 |
| CAT | StatusUpdateEventイベントの説明で”(新規)”を”第1.9版で更新”に修正 |
| ポイントカード機 | CharacterSetプロパティの値にPCRW_CS_ANSIを追加 |
| RFIDスキャナ | CapDisableTagプロパティのデータ型をBOOLに修正 ProtocolMaskプロパティの値にRFID_PR_ALLを追加 |
| MICR(磁気インクリーダ) シグニチャ・キャプチャ フィスカルプリンタ リモートオーダーディスプレイ バンプバー モーションセンサ | 参照先のUPOS仕様書Versioを1.13に修正 |
| チェックスキャナ ベルト ゲート アイテムディスペンサ ライト | 目次、タイトル、一覧、概説などが不足していたものを追加 |
| 付録B OPOSで定義するヘッダーファイル | デバイスクラス名とヘッダーファイルの対応で不足していたデバイスを追加 OPOS基本や各デバイスのヘッダーファイルでのAPG1.11～1.13の変更・追加が反映されていなかったものを修正 紙幣入金機・紙幣出金機・硬貨入金機・電子バリューリーダライタ・イメージスキャナ・RFIDスキャナの各デバイスのヘッダーファイル内容を追加 |
| 付録H システムマネジメントインフォメーション | 新規機能：記述が不足していたのを追加 |

## 第1.14版

第1.14版は、スキャナ、秤、PINPad、電子バリューが更新されています。

以下が変更の詳細一覧です。各詳細は、変更された項・章が記載されています。スペルミス等の軽微な変更は記載されていませんので御了承ください。

| 章または節 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 表紙ほか | 発行日とVersionの変更 |
| 磁気ストライプリーダ | 以下、UPOS 1.13 版で追加・変更された内容を反映しました。 「ＭＳＲの暗号化と、認証」の項目説明を新規に追加しました。 以下のプロパティ・メソッドについて、記述が明確になるよう変更しました。 AccountNumberプロパティ CapTrackDataMaskingプロパティ CardAuthenticationDataLengthプロパティ DecodeDataプロパティ ErrorReportingTypeプロパティ Track1EncryptedDataLengthプロパティ Track2EncryptedDataLengthプロパティ Track3EncryptedDataLengthプロパティ Track4EncryptedDataLengthプロパティ RetrieveCardPropertyメソッド |
| ＰＯＳプリンタ | スキャナー（バーコードスキャナー）への新規スキャナーコード追加を受け、POSプリンターの章に記載されなかったことの注釈を追加。（PrintBarCodeメソッド） |
| スキャナ（バーコードリーダ） | ScanDataTypeプロパティに1D,2D,組み合わせ,郵便の各種バーコードを追加 |
| 秤 | UPOS1.14版参照の記載を追加 |
| PINPad | BeginEFTTransactionメソッドのPINPadSystemパラメータに、記述されている値以外を許し、それについての注意を追加しました |
| 電子バリューリーダライタ | トレーニングモードをサポートするため、CapTrainingModeプロパティ、TrainingModeStateプロパティを追加しました。 メソッドを呼び出して処理を要求するときや処理が完了して結果を通知するときに情報の受け渡しを行うためのタグ値の設定と取得を行うため、CapPINDeviceプロパティ、PINEntryプロパティ、ClearParameterInformationメソッド、RetrieveResultInformationメソッド、SetParameterInformationメソッドを追加しました。 非同期処理中にデバイスからの双方向コミュニケーションを実現するため、TransitionEventイベントを追加しました。 直前に実施した取引情報を取得するため、QueryLastSuccessfulTransactionResultメソッドを追加しました。 |
| MICR(磁気インクリーダ) シグニチャ・キャプチャ フィスカルプリンタ リモートオーダーディスプレイ バンプバー モーションセンサ チェックスキャナ ベルト ゲート アイテムディスペンサ ライト | 参照先のUPOS仕様書Versionを1.14に修正 |
| 付録B OPOSで定義するヘッダーファイル | OPOS1.13版までを掲載しています。OPOS1.14版の変更は、コモンコントロールオブジェクトと共に公開されるヘッダーファイル公開後に掲載します。 |
| 付録F XMLPOS Mapping Reference | 注釈が開発者向けに追加されました。具体的には、適正な名前空間の参照方法が提供されない限り、実装事例を使ってはなりません。 |
| 付録H システムマネジメントインフォメーション | UPOS1.14版参照の記載を追加 |

以下が2013年11月27日版の変更の詳細一覧です。

| 付録B OPOSで定義するヘッダーファイル | OPOS1.14版のヘッダーファイルに対応 スキャナ（バーコードリーダ）、電子バリューリーダライタ各デバイスのヘッダーファイル内容を追加 |
| --- | --- |

# 付録Ｆ
XMLPOS　XML POS Mapping Reference

この付録は、第1.12版で追加されました。

## 概要						第１．１４版で更新

OPOS技術部会は、XMLをベースにしたWeb技術を追加するために構成されたコンポーネントを提供します。このＸＭＬの構成がＸＭＬＰＯＳです。

XMLPOSは基本的に、XMLドキュメント内や、XMLの要素の中に直接OPOSのプロパティ、メソッド、イベントの各パラメータをUMLでマッピングする事で、エンタープライズアプリケーションがリモートデバイスにアクセスする事を可能にし、OPOSを拡張しています。

XMLPOSには二つの面があります。

まずは、同じようにXMLタグ名称にOPOSのプロパティ、メソッド、イベントをマッピングすることです。同時に、適切なW３C XML Schemaの中のタグ名称のグループ化が出来るArts－XML Best Practicesを提供します。

### XMLPOS要件項目

アプリケーションがリモート入力デバイスをサポートする。（スキャナなど）

アプリケーションがリモート出力デバイスをサポートする。（プリンタなど）

複数のアプリケーション間で出力デバイスを共有する。

現行のOPOSに準拠したアプリケーションの変更を最小限にする。

OPOSのServiceObjectの変更を最小限にする。

異なるプラットフォームとの接続性

エンタープライズアプリケーションとデバイス間の相互接続性

現行のアプリケーション、サービスオブジェクトを（継続的に）継承されなければならない。

リモートデバイスにもかかわらず十分なパフォーマンス提供しなければならない。

デバイスタイプ毎の転送要求ではない。

Webサービス環境での効率的な処理

ブラウザでの効率的な処理

シングルコマンド、複数の組合せたコマンド環境で動作する必要があります。ひとつのメッセージにおいてひとつのコマンド出すことも出来るし、コマンドセットを発行することも出来ます。

### 仕様の範囲外

特殊な拡張

## 参照資料

ARTS-XML Data Dictionary

UnifiedPOS Retail Peripheral Architecture V1.12

ARTS,ARTS-XML Best Practices V2.0.0

[ISO2382]ISO/IEC2382-14:1997 Information Technology – Vocabulary Part 14 Reliability, Maintainability and Availability.

## OPOSからXMLに移行に関して

このセクションでは、プロパティ、メソッド、イベントをXMLのTag名に移行するルールを記述します。

すべてのプロパティ、メソッド、イベントは、ATRSの「ARTS-XML Best Practices」に基づいてUpper Camel Case（単語の先頭キャラクタを大文字で表す）へ移行されます。

一貫性を保つため、一覧表には、OPOS表記で記述された現行の文字形式で表現します。

WAMPOSの様式に準拠して、バッファはXMLPOSに適したXML要素として置き換えられます。

WAMPOSの様式に準拠して、OPOSオブジェクトはXMLPOSに適したXML要素として置き換えられます。

## XMLPOSへの変更						第１．１３版で更新

XMLPOSが作成された時、Version1.12ではじめて標準仕様に組み込まれ、実装を保留され、UnifiedPOSが、ARTS XMLコミッティーのXMLメッセージ標準を基にして支えました。OFSC(Open Foodservice System Consortium)とOPOS-Jは、コンセプトの確証を実装し、Version1.13にてXMLPOSのアーキテクチャを変更することで、いくつかの問題を解決しました。

属性の使用は、1つのメッセージで属性を再利用する機能を限定します。例としては、メッセージは、開始時にDeviceEnabledをtrueにし、終了時にfalseにします。これは、全ての属性を変更する必要がある要素に適用されます。

アプリケーションは、特定の問題を解決する為に、要求と値を通知する為にプロパティとメソッドを発行する事ができる必要があります。これは、XML様式のTAGを繰り返す事で全ての要素を置き換えて要求を操作します。

UPOSの共通プロパティ、メソッド、イベントの再利用と、XMLも出るグループの使用に、まだ満足していない１か２の上位の要求される動作とリファレンスタイプコードでのXMLアクセス。

今日のプログラムの実践は、組み込まれたプロパティにアクセスする為にゲットとセットのプロパティを使用することを推奨します。これは、プロパティ名を<GetProperty>と<SetProperty>ノードでプロパティを囲んで操作するUnifiedPOSVersion1.13として、一貫性を保つ為に必要な組み合わせです。全てのデバイススキーマが、結果として変更されました。

## XMLPOS構成の概要						第１．１４版で更新

### OPOSのXML要件

ARTS標準に沿った一貫性の維持のために、OPOSは、XMLPOS開発でARTS-XML BEST Practicesに従うことを選択しました。ARTS-XML Best Practicesドキュメントは、ARTS-XMLスキーマを構築するために、Venetian Blined Design Methodologyで表記します。基本的に、これは、接点を基点にした方法論で、個々の接点は、スキーマの構築においてブロックを組上合わせる様に接続されます。

例

<DirectIO>

<Command>0</Command>

<Data>0</Data>

<Object>String</Object>

</ DirectIO >

### ＯＰＯＳメソッドとイベントのXMLPOSへの変換

OPOSメソッドとイベントをXMLPOSへ変換する方法論は：

OPOSのメソッド、イベント名をXMLTag名に、大文字を先頭に続けて変換するのが最も効率の良い方法です。

ARTS-XMLデータ辞書には、前述のタグ名の定義をが掲載されています。

XMLの要素名は大文字を先頭につける（Pasca形式）変換を用います。ARTSXML委員会はARTSXMLSchemasを生成するのに最も適した方法を開発しました。"CR Best Practices V2.1.0 20070515.doc"中、章分類3.1項に最適解が記述されており、すべてのXML要素とアトリビュートに対して、先頭を大文字に記述する手法とのべられております。

XMLPOSスキーマのEvent中にPropertyが含まれます。従来からのOPOSのイベントモデルは、イベントを発行し、そのイベントの情報を持つプロパティをキューイングし、アプリケーションが受信するまで残ります。この動作は、典型的なローカル接続型POSアプリケーションでは何も課題なく動作しますが、遠隔操作型POSアプリケーションでは、動作完了までに少々時間が掛かります。従って、WS-POS標準の考え方の中では、イベントはイベント操作の過程で、適切なプロパティを送信する事が許容されます。従ってEventのXMLスキーマは、プロパティをキューイングするか、或いは、デバイスイベントスキーマの中で、Eventハンドリングの過程の一部としてプロパティを直接返す機能の両方をサポートします。

XMLPOSのスキーマは”xs:nil”を利用します。この仕組みでは、記述が空欄であっても、記述の型が許容できるものでなかったとしても、要素は正常として受け入れられます。ARTS標準は参照するプロパティの値を戻すサービスへのリクエストを明示する機能を使っています。

従って、このような要素の定義は、一見したところ問題が存在するかのように見えるヵ所が文書中数か所に散見されます。しかしながら、ARTS辞書委員会は、ARTS標準が包含する混合型からルート要素レベルまでのすべての要素への定義を提供する必要があると決定しております。その為、特別な定義が用いられても、辞書検索を可能にしています。

イベントは、XXXPropertyタイプを用い、XXXProteryグループといった記述を用いておりません。この必要性は、XXXPropertyグループの記述は、特別なデバイスへのそれに対応したPropertyを定義する事になるからにほかなりません。XXXPropertyグループの記述はXXXProperty型を形成する、OPOS共通プロパティとの組み合わせだからです。

注記：以下のXML例は“名前空間参照先”を含んでいます。参照先は、実際のファイルの置き場所ではありませんが、サポートファイルが見つけられる適正な名前空間が配置されている格納場所ではあります。

例えば、XMLPOSの参照先は、“http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/namespace/” と見えますが、サポートファイルの本当の置き場所ではありません。実装者は、これら参照先を実際の参照先に置き換えねばなりません。

つまり、アプリケーションがXMLPOSスキーマ例をアプリケーション構築の基礎情報として使う場合には、適正な名前空間の場所へ格納場所を置き換える必要があります。

### OPOS同期XML通信

同期環境は、おのおのの交換要求の情報を持つ結び付けられた両端によって表現されます。確立しているセッションで、唯一コマンド（ＯＰＯＳのプロパティとメソッドに代表される）とレスポンスは、結びついて横切る必要があります。ＸＭＬの世界では、各個々のコマンドとレスポンスが、メッセージになります。

それらＸＭＬメッセージを構築するために、ARTS XML Data Dictionaryで定義されたタグ、OPOS仕様から提供されるスキーマは、適度に形成されたXMLメッセージに移行する為に必要なツールとして連携しています。OPOSプロパティ、メソッド、イベントをXMLPOSメッセージに変換することは、程よく形成されたXMLヘッダでXMLPOS Embedded タグを包むことを意味します。

### OPOS非同期XML通信

非同期通信は、メッセージを要求したタイミングやソースの情報の重要性ではなく、アプリケーションから到着するメッセージによって現されます。図2、図3でＯＰＯＳプロパティ、メソッド、イベントがどのようにＸＭＬＰＯＳで使用されるＸＭＬメッセージに翻訳されるかを示します。

この分野では、ＯＰＯＳの共通メソッドを主に表現します。拡張によって派生するＸＭＬスキーマの方法論で各デバイス固有のＸＭＬスキーマを表します。概念として、これは、抽象的なベースクラスに似ています。

共通のデータの複雑なタイプのスキーマの構築は、共通プロパティ、メソッド、イベントのＸＭＬタグ名の要素を含んでいます。

各デバイスのOPOSAPIのためのノードの構築は、共通のデータの複雑なタイプのスキーマ(XMLPOSCommonData)からの拡大で引き出される共通データ複合スキーマの要素として提供されます。

非同期でコマンドを送信する最初の例の中で、アプリケーションは、複数の個々のＸＭＬメッセージを転送します。これは、同期モデルの拡張ですが、各メッセージが転送されると共にメッセージのソースを見分ける追加的サポート情報を要求します。

より効率的に利用可能な帯域幅を利用するために、一連の集められたメッセージの伝達を利用することができます。このより複雑な方法論は、Intelligent Controllerがアプリケーションと周辺機ドライバーの間に位置する事が必要です。 それはただ一つのXMLメッセージの中に、一つのより複雑なOPOSコマンドか、簡単なものを集めたより複雑なOPOSコマンドを使用する事を盛り込んでいます。 Intelligent Controllerは個々のOPOSコマンドの中のメッセージを分析して出力し、、適切なオーダーで適切なPeripheral Device Driverにそれらを適用します。

以下が、複数のOPOSコマンドを含んだひとつのXMLPOS Message Command Setを作成した例です。

## OPOS XMLエラー

### デバイスエラーコードとメッセージセベリティコード

デバイスエラーコードとメッセージセベリティコードの間で直接割り当てられる事が必要条件ではありません。デバイスエラーコードは、周辺デバイスや操作上の問題あるいはアクセスするための通信上のサービスから発生します。メッセージセベリティコードは、おのおののXMLメッセージに割り当てられ、そしてメッセージが、暗黙に操作順位を構築することによって如何に操作されるべきだったかを表現します。たとえば、プリンタカバーオープンはDevice Error Codeを生成します。XMLメッセージは、元来、このエラーが“information”のメッセージセベリティコードである事を通知しています。これは、まさにプリンター状態の受信部を通知することになります。ある時間の後に、Messageは、機器で障害が発生し、緊急の警戒が必要であることを述べるために、“Error”のメッセージセビリティであるデバイスエラーをあげることが可能です。

この論理に従って、デバイスエラーコードを伝えるほとんどのメッセージは、時間通りの操作がされていない場合に、時間が超えると注意が必要であることを示すためにひとつのメッセージセベリティコードを出力し始めます。Device Failure Codesは、いつもより高いメッセージセベリティコードレベルで開始するコードのクラスのひとつです。 いくつかの例が以下のテーブルに示されます。

### メッセージセベリティコード

継続的に活動している定義で主要なISO規格は、Information Technology—Vocabulary –Reliability Maintainabilityのセクション14 and Availability ISO2382-14です。以下の定義はその仕様から引用しています。

セベリティコードはメッセージの優先権を特定します。 基本的に、セベリティコードには3つのタイプがあります。 それらは機器の1つの通常の操作の効果を特徴付けます。 次のいづれかの効果があります、それは、 機器の状態の変化する結果であり、あるいは、同じ状態にいますが、減少している機能性の結果を差し迫った問題として予測するかです。 最終的なカテゴリは、誤りでも警告でもなく、機器の状態に関する情報、すなわち簡単な情報です。

致命的なエラーは、機器の安定した状態に変化をさせます。これは、しばしば、機器そのものまたは機器の一部が機能しなくなる重要なまたは致命的なエラーです。

フォールトエラーは、デバイスの機能で重要でない、いずれかの機能部が停止したか差し迫ったエラーが発生する警告を示します。

そして最後は、冷凍室の温度。冷凍庫の温度なの簡単な通知です。

それら三つの対応は、セベリティ（エラー、警告、情報）として分類されます。

一般的に「セベリティコード」は、欠点を特定します。各一般的なセベリティコードは、自身の(任意)の記述があるゼロあるいは複数の機器固有の欠点コードを持ちます。とわいえ、実際に、エラーが統一して通知するべき一般的な名称は、「Error of Fault code」です。

### セベリティエラー対応表

| 値 | セベリティ | 意味 |
| --- | --- | --- |
| OPOS_E_CLOSE | Warning | クローズされているデバイスにアクセスしようとしました |
| OPOS_E_CLAIMED | Inormation | 別のプロセスが排他アクセスしているデバイスにアクセスしようとしました。このアクセスを行えるには、その前に別のプロセスが排他アクセス権を解放しなければなりません。排他使用デバイスの場合、アプリケーションがデバイスの排他アクセス権を獲得していないと、アクセスができません。 |
| OPOS_E_NOTCLAIM | Inormation | メソッドまたはプロパティ設定処理を使用する前に、排他アクセス権の獲得をしなければならない排他使用デバイスにアクセスしようとしました。デバイスを別のプロセスがすでに排他アクセスしている場合には、ステータスOPOS_E_CLAIMEDが戻されます。 |
| OPOS_E_NOSERVICE | Warning | コントロールがサービスオブジェクトと通信できません。おそらく、セットアップエラーかコンフィギュレーションエラーを修正しなければなりません。 |
| OPOS_E_DISABLED | Inormation | デバイスをディセーブルしているときには動作を実行できません。 |
| OPOS_E_ILLEGAL | Error | デバイスに無効な動作か、サポートされていない動作を実行しようとしたか、無効なパラメータ値を使用しました。 |
| OPOS_E_NOHARDWARE | Error | デバイスをシステムに接続していないか、電源が入っていません。 |
| OPOS_E_OFFLINE | Warning | デバイスがオフラインです。 |
| OPOS_E_NOEXIST | Error | ファイル名（またはほかの指定値）が存在していません。 |
| OPOS_E_EXIST | Error | ファイル名（またはほかの指定値）がすでに存在しています。 |
| OPOS_E_FAILURE | Warning | デバイスがシデバイスがシステムに接続され、電源が入っていて、オンラインですが、リクエストされた処理をデバイスが実行できません |
| OPOS_E_TIMEOUT | Error | デバイスからの応答を待ち合わせていたサービスオブジェクトがタイムアウトしたか、サービスオブジェクトからの応答を待ち合わせていたコントロールがタイムアウトしました。 |
| OPOS_E_BUSY | Warning | 現在のSOの状態は、この要求を受け付けられません。例えば、非同期出力が実行中の場合、いくつかのメソッドは受け付けられません。 |
| OPOS_E_DEPRECATED | Error | 要求された処理が拒否されたので実行することが出来ません。 |
| OPOS_E_CLOSED | Inormation | デバイスはOpen処理を実施されなければなりません。 |
| OPOS_E_CLAIMED | Warning | Open処理は実行されていますが、ほかのアプリケーションが占有しているため、この時点でClaim処理を実行できません。 |
| OPOS_E_NOTCLAIMED | Inormation | Open処理は実行されていますが、Claim処理が実行されていません。ほかにデバイスを占有しているアプリケーションが無いのでClaim処理を実行してください。 |
| OPOS_E_DISABLED | Inormation | デバイスは、Open処理が実行され、排他制御デバイスの場合、Claim処理が実行されていますが、DeviceEnabledがfalseの状態です。 |

### セベリティ状態対応表

| 値 | セベリティ | 意味 |
| --- | --- | --- |
| OPOS_SUE_POWER_ONLINE | Inormation | デバイスは通電され使用可能な状態です。 |
| OPOS_SUE_POWER_OFF | Inormation | デバイスの電源がOFFか接続されていません。 |
| OPOS_SUE_POWER_OFFLINE | Warning | デバイスは、通電されていますが、使用できない状態か要求に対して応答できない状態です。 |
| OPOS_SUE_POWER_OFF_OFFLINE | Warning | デバイスが通電されていないかオフラインです。 |
| OPOS_SUE_UF_PROGRESS+1 to 100 | Inormation | ファームウェア更新処理が全体のXX％完了しました。 |
| OPOS_SUE_UF_COMPLETE | Inormation | ファームウェアアップデートが正常に完了しました。この値は、SUE_UF_PROGRESS+100を意味します。 |
| OPOS_SUE_UF_COMPLETE_DEV_NOT_RESTORED | Warning | ファームウェアの更新は成功しました。しかしながら、ＯＰＯＳサービスもしくはデバイスはファームウェア更新前である為、状態を返すことが出来ません。ＯＰＯＳサービスは総ての値を初期値に置き換えました。ＯＰＯＳサービスとデバイスの値の整合を保つために、アプリケーションは、ＯＰＯＳサービスを終了し、Open、Claim、DeviceEnabledの実行と全てのアプリケーション独自の設定を置き換える必要があります。 |
| OPOS_SUE_UF_FAILED_DEV_OK | Error | ファームウェアの更新に失敗しましたが、デバイスは動作しています。 |
| OPOS_SUE_UF_FAILED_DEV_UNRECOVERABLE | Error | ファームウエアの更新に失敗したので、使用することもソフトウェアで復旧することも出来ません。デバイスはOPOSサービスが操作可能状態に戻されることを要求します。 |
| OPOS_SUE_UF_FAILED_DEV_NEEDS_FIRMWARE | Error | ファームウェアの更新が失敗しました。デバイスは更新が成功する他の対応がされるまで使用できません。 |
| OPOS_SUE_UF_FAILED_DEV_UNKNOWN | Error | ファームウェア更新に失敗し、デバイスは不定の状態です。 |

### OPOS同期XMLエラー

### OPOS非同期XMLエラー

### XMLPOS共通イベント

OPOSのイベントを得るための手順は、アプリケーションが初めにイベントを受信しそしてその時に、発生したイベントをプロパティに関連付けます。イベントに応答するための時間を削減するために、WAMPOSはプロパティを得るために選択可能な二つの方法を紹介します。WAMPOSが紹介するプロパティの考え方は、イベントの結果として返す方法とイベントと共に送信される方法です。これは、イベントに応答し返信する回数を削減することになります。システムの必要性によって、XMLPOSは、どちらの代替手段もサポートするように設計されています。

### OPOS同期XMLイベント

### OPOS非同期XMLイベント

### ＸＭＬＰＯＳ共通プロパティ

各型を含むXMLPOS 共通プロパティは、すべての装置カテゴリによって使用される、OPOSプロパティを一つに纏めたものです。そして、それぞれの個々の装置カテゴリで標準のXMLスキーマの拡張メカニズムを使用することで示されます。この各型は、各戸別のデバイスごとに描かれる箱によって表現されます。

### ＸＭＬＰＯＳ共通データ

XMLPOS共通データは、ＯＰＯＳ共通メソッドを加えて、ＸＭＬＰＯＳ共通プロパティとＡＲＴＳ共通データの両方を持ちます。共通の本質のために、この各タイプは、各戸別のデバイスごとに描かれる箱によって提供されます。

### ＡＲＴＳ共通データ

ＡＲＴＳ ＸＭＬは、全てのＡＲＴＳ ＸＭＬスキーマを横断的に使うために共通の要素と構成をセットとして明らかにしています。この共通ヘッダーには、各型と標準の要求や応答のような状況とビジネスエラーを通知するメカニズムをハンドルするセットを含みます。共通の本質のために、この各タイプは、各戸別のデバイスごとに描かれる箱によって提供されます。

### ＯＰＯＳデバイス

各デバイスカテゴリのドメインビューは、以下の図で表されます。「デバイスカテゴリー」は、デバイスに特定のプロパティとメソッドを含む特定のデバイススキーマで表されます。以下に各デバイスカテゴリーのドメインビューの詳細を描写したセクションで、各デバイスに固有のプロパティ、メソッド、イベントイベントビューが描かれています。。

### Bill Acceptor

Bill Acceptor Example

→SetRealTimeDataEvents to true

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<BillAcceptor xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/BillAcceptor/ ../

BillAcceptorV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

BillAcceptor/” RealTimeDataEnabled=”true” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MessageType=”Request” MinorVersion=”0”

ActionCode=”Update”>

<MessageID>123412341234143</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”BillAcceptor”>1</SensorID>

</BillAcceptor>

→:BeginDeposit()

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<BillAcceptor xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/BillAcceptor/ ../

BillAcceptorV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

BillAcceptor/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Request” MinorVersion=”0”>

<MessageID>asdf2345sdfg</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”BillAcceptor”>1</SensorID>

<BeginDeposit/>

</BillAcceptor>

Cash is accepted

←DataEvent is fired

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<BillAcceptorEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

BillAcceptorEvents/ ../BillAcceptorEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/BillAcceptorEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent Severity=”Information”>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”BillAcceptor”>1</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

</BillAcceptorEvent>

→EndDeposit()

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<BillAcceptor xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/BillAcceptor/ ../

BillAcceptorV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

BillAcceptor/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Request” MinorVersion=”0”>

<MessageID>asdf2345sdfg</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”BillAcceptor”>1</SensorID>

<EndDeposit>

<Success>BACC_DEPOSIT_COMPLETE</Success>

</EndDeposit>

</BillAcceptor>

### Bill Dispenser

Bill Dispenser Example

→DispenseCash(“;100:4”)Dispense 4 $1.00 bills

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<BillDispenser xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/BillDispenser/ ../

BillDispenserV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

BillDispenser/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>123421342134</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”BillDispenser”>100</SensorID>

<DispenseCash>

<CashCounts Denomination=”100”>4</CashCounts>

</DispenseCash>

</BillDispenser>

### Biometrics

Biometrics Example

→SetDataEventEnabled to true

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Biometrics xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Biometrics/ ../

BiometricsV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

Biometrics/” DataEventEnabled=”true” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Request” MinorVersion=”0” ActionCode=”Update”>

<MessageID>123412341234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”Biometrics”>001</SensorID>

</Biometrics>

→:BeginEnrollCapture()

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Biometrics xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Biometrics/ ../

BiometricsV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

Biometrics/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Request”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>12341234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”Biometrics”>1</SensorID>

<BeginEnrollCapture>

<ReferenceBIR/>

<Payload/>

</BeginEnrollCapture>

</Biometrics>

Capture Biometric Data

←Data Event is fired

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<BiometricsEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

BiometricsEvents/ ../BiometricsEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrfarts.

org/UnifiedPOS/BiometricsEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent Severity=”Information”>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”Biometrics”>1</SensorID>

<Status>BIO_DATA_VERIFY</Status>

</DataEvent>

</BiometricsEvent>

→GetBIR()

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Biometrics xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Biometrics/ ../

BiometricsV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

Biometrics/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Request”

MinorVersion=”0” ActionCode=”Read”>

<MessageID>45674567</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”Biometrics”>1</SensorID>

<BIR/>

</Biometrics>

←BIR property returned

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Biometrics xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Biometrics/ ../

BiometricsV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

Biometrics/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Response” MinorVersion=”0” ActionCode=”Read”>

<MessageID>asdfasfString</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<Response>

<RequestID>45674567</RequestID>

<ResponderID>500</ResponderID>

</Response>

<SensorID UnifiedPOS=”Biometrics”>1</SensorID>

<BIR>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</BIR>

</Biometrics>

### Cash Changer

Cash Changer Example

→SetDataEventEnabled to true

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CashChanger xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CashChanger/ ../

CashChangerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CashChanger/” DataEventEnabled=”true” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MessageType=”Request” MinorVersion=”0”

ActionCode=”Update”>

<MessageID Name=”String” Timestamp=”2001-12-

17T09:30:47.0Z”>String</MessageID>

<Date <SensorID UnifiedPOS=”CashChanger”>1</SensorID>

</CashChanger>

→:BeginDeposit()

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CashChanger xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CashChanger/ ../

CashChangerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CashChanger/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>1243124</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CashChanger”>1</SensorID>

<BeginDeposit/>

</CashChanger>

Cash is accepted

←DataEvent is fired

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CashChangerEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CashChangerEvents/ ../CashChangerEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CashChangerEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent Severity=”Information” Mode=”Production” Priority=”-0”>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CashChanger”>1</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

</CashChangerEvent>

→EndDeposit(Change)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CashChanger xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CashChanger/ ../

CashChangerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CashChanger/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>12341234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CashChanger”>1</SensorID>

<EndDeposit>

<Success>CHAN_DEPOSIT_CHANGE</Success>

</EndDeposit>

</CashChanger>

### Cash Drawer Example

→openDrawer()

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CashDrawer xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CashDrawer/ ../

CashDrawerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CashDrawer/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>1243124</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CashDrawer”>1</SensorID>

<OpenDrawer/>

</CashDrawer>

←StatusUpdateEvent fired

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CashDrawerEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CashDrawerEvents/ ../CashDrawerEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CashDrawerEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<StatusUpdateEvent Severity=”Information”>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CashDrawer”>1</SensorID>

<Status>CASH_SUE_DRAWEROPEN</Status>

</StatusUpdateEvent>

</CashDrawerEvent>

### CAT

CAT Example

→set PaymentMedia

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CAT xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CAT/ ../

CATV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CAT/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Request”

MinorVersion=”0” ActionCode=”Update”>

<MessageID>1234234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CAT”>2</SensorID>

<PaymentMedia>CAT_MEDIA_CREDIT</PaymentMedia>

</CAT>

→AuthorizeSales

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CAT xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CAT/ ../

CATV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CAT/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>2431243</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CAT”>100</SensorID>

<AuthorizeSales>

<SequenceNumber>1</SequenceNumber>

<Amount>100</Amount>

<TaxOthers>4</TaxOthers>

<Timeout>10</Timeout>

</AuthorizeSales>

</CAT>

### Check Scanner

Check Scanner Example

→beginInsertion

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CheckScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CheckScanner/

../CheckScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CheckScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>12341234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CheckScanner”>1</SensorID>

<BeginInsertion>

<Timeout>10</Timeout>

</BeginInsertion>

</CheckScanner>

→endInsertion

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CheckScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CheckScanner/

../CheckScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CheckScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>12341234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CheckScanner”>Front Counter</SensorID>

<EndInsertion/>

</CheckScanner>

←fire StatusUpdateEvent (check detected)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CheckScannerEventxmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CheckScannerEvents/ ../CheckScannerEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CheckScannerEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<StatusUpdateEvent>

<SequenceNumber>4</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CheckScanner”>1</SensorID>

<Status>CHK_SUE_SCANCOMPLETE</Status>

</StatusUpdateEvent>

</CheckScannerEvent>

→retrieveImage(2)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CheckScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CheckScanner/

../CheckScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CheckScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Request” MinorVersion=”0”>

<MessageID>34563456</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CheckScanner”>1</SensorID>

<RetrieveImage>

<CropAreaID>2</CropAreaID>

</RetrieveImage>

</CheckScanner>

←fire DataEvent

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CheckScannerEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CheckScannerEvents/ ../CheckScannerEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CheckScannerEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent Severity=”Information” Mode=”Production” Priority=”-0”>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTimeTypeCode=”Message”>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<EventDescription>String</EventDescription>

<SensorID UnifiedPOS=”CheckScanner”>1</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

</CheckScannerEvent>

→Retrieve Image

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CheckScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CheckScanner/

../CheckScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CheckScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Response” MinorVersion=”0” ActionCode=”Read”>

<MessageID>12431234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<Response>

<RequestID>34563456</RequestID>

<ResponderID>1</ResponderID>

</Response>

<SensorID UnifiedPOS=”CheckScanner”>1</SensorID>

<ImageData>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</ImageData>

</CheckScanner>

→beginRemoval

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CheckScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CheckScanner/

../CheckScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CheckScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>124379</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CheckScanner”>1</SensorID>

<BeginRemoval>

<Timeout>10</Timeout>

</BeginRemoval>

</CheckScanner>

→endRemoval

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CheckScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CheckScanner/

../CheckScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CheckScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>45675674567</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CheckScanner”>1</SensorID>

<EndRemoval/>

</CheckScanner>

### Coin Acceptor

Coin Acceptor Example

→SetRealTimeDataEvents to true

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CoinAcceptor xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CoinAcceptor/

../CoinAcceptorV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CoinAcceptor/” RealTimeDataEnabled=”true” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MessageType=”Request” MinorVersion=”0”

ActionCode=”Update”>

<MessageID>asf1234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CoinAcceptor”>1</SensorID>

</CoinAcceptor>

→:BeginDeposit()

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CoinAcceptor xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CoinAcceptor/

../CoinAcceptorV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CoinAcceptor/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>1234568</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CoinAcceptor”>1</SensorID>

<BeginDeposit/>

</CoinAcceptor>

Cash is accepted

←DataEvent is fired

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CoinAcceptorEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CoinAcceptorEvents/ ../CoinAcceptorEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CoinAcceptorEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent Severity=”Information”>

<SequenceNumber>1</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CoinAcceptor”>1</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

</CoinAcceptorEvent>

→EndDeposit()

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CoinAcceptor xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CoinAcceptor/

../CoinAcceptorV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CoinAcceptor/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>2134568</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CoinAcceptor”>1</SensorID>

<EndDeposit>

<Success>CACC_DEPOSIT_COMPLETE</Success>

</EndDeposit>

</CoinAcceptor>

### Coin Dispenser

Coin Dispenser Example

→DispenseChange(“92”)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<CoinDispenser xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/CoinDispenser/

../CoinDispenserV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

CoinDispenser/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Request” MinorVersion=”0”>

<MessageID>1</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”CoinDispenser”>1</SensorID>

<DispenseChange>

<Amount>92</Amount>

</DispenseChange>

</CoinDispenser>

### Electronic Journal

Electronic Journal Example

→queryContent(“data.bin”, 1, 2)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ElectronicJournal xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ElectronicJournal/ ../ElectronicJournalV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrfarts.

org/UnifiedPOS/ElectronicJournal/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>12341234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ElectronicJournal”>EJ1</SensorID>

<QueryContent>

<FileName>data.bin</FileName>

<FromMarker>1</FromMarker>

<ToMarker>2</ToMarker>

</QueryContent>

</ElectronicJournal>

←DataEvent fired

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ElectronicJournalEvent　xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ElectronicJournalEvents/ ../ElectronicJournalEventV1.0.0.xsd”

xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ElectronicJournalEvents/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent Severity=”Information”>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ElectronicJournal”>EJ1</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

</ElectronicJournalEvent>

### Electronic Value Reader / Writer

Electronic Value Reader / Writer Example

􀃆beginDetection

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ElectronicValueRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ElectronicValueRW/ ../ElectronicValueRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ElectronicValueRW/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>1</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ElectronicValueRW”>EVR1</SensorID>

<BeginDetection Type=”EVRW_BD_ANY”>

<Timeout>30000</Timeout>

</BeginDetection>

</ElectronicValueRW>

→endDetection

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ElectronicValueRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ElectronicValueRW/ ../ElectronicValueRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ElectronicValueRW/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>2</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ElectronicValueRW”>EVR1</SensorID>

<EndDetection/>

</ElectronicValueRW>

←set DataEventEnabled to true

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ElectronicValueRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ElectronicValueRW/ ../ElectronicValueRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ElectronicValueRW/”

DataEventEnabled=”true” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Request” MinorVersion=”0” ActionCode=”Begin”>

<MessageID Timestamp=”2001-12-17T09:30:47.0Z”>1234</MessageID>

<DateTime TypeCode=”Message”>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ElectronicValueRW”>EVR1</SensorID>

</ElectronicValueRW>

→beginRemoval

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ElectronicValueRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ElectronicValueRW/ ../ElectronicValueRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ElectronicValueRW/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>6</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ElectronicValueRW”>EVR1</SensorID>

<BeginRemoval>

<Timeout>30000</Timeout>

</BeginRemoval>

</ElectronicValueRW>

→endRemoval

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ElectronicValueRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ElectronicValueRW/ ../ElectronicValueRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ElectronicValueRW/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>7</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ElectronicValueRW”>EVR1</SensorID>

<EndRemoval />

</ElectronicValueRW>

### Hard Totals

Hard Totals Example

→write(1, data, 100, 256)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<HardTotals xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/HardTotals/ ../

HardTotalsV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

HardTotals/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>1234235423452345</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”HardTotals”>HT1</SensorID>

<Write>

<HTotalsFile>1</HTotalsFile>

<Data>data</Data>

<Offset>100</Offset>

<Count>256</Count>

</Write>

</HardTotals>

### Image Scanner

Image Scanner Example

→set ImageMode to IMG_STILL_ONLY

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ImageScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ImageScanner/

../ImageScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ImageScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0” ActionCode=”Update”>

<MessageID>asdfasfsdf</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ImageScanner”>IS1</SensorID>

<ImageMode>IMG_STILL_ONLY</ImageMode>

</ImageScanner>

→set DeviceEnabled to true

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ImageScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ImageScanner/

../ImageScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ImageScanner/” DeviceEnabled=”true” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0” ActionCode=”Update”>

<MessageID>sdhgdfg</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ImageScanner”>IS1</SensorID>

</ImageScanner>

(acquire image)

←fire DataEvent

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ImageScannerEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ImageScannerEvents/ ../ImageScannerEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ImageScannerEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ImageScanner”>IS1</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

</ImageScannerEvent>

Application services event

Request:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ImageScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ImageScanner/

../ImageScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ImageScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Request” MinorVersion=”0” ActionCode=”Read”>

<MessageID>1</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ImageScanner”>IS1</SensorID>

<FrameData xsi:nil=”true”/>

<FrameType xsi:nil=”true”/>

<ImageHeight xsi:nil=”true”/>

<ImageType xsi:nil=”true”/>

<ImageWidth xsi:nil=”true”/>

</ImageScanner>

Response:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ImageScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ImageScanner/

../ImageScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ImageScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Response” MinorVersion=”0” ActionCode=”Read”>

<MessageID>1</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ImageScanner”>IS1</SensorID>

<FrameData>

R0lGODlhEwAIAPcAAAQCBGwaHBwaHFQeHAwODCQmJHwuLBQWHDQaHCQSFKQuNBQWFCQiJHQ2NIwqLBQOFAwKDCQeJEQuLDQuLJQyNDwiJAwGDIQqLBweHCwqLIQuNCwWHDQeHCQWFBQSFAQGBHweHEwmJBQODCQqJBwWHLwyNBwWFCwiJIw6PKQmJBwOFFwqLCQeHIQyNDweHCwWFG4gVAAA8gAAgAAAfKiAQOIP5BIIEgAAABgBa+4A8pAAgHwCfHAAOAUAAJEAAHwAAP+eWP8C8P8AAv8AAG1FAAUJAJGRAHx8AIVOpOcJAIGRAHx8AAC4/QDmZRYSUQAABGAkAAMAAAACAAAAAFCkWKbk8BkSAgAAAAACAGYAABYAAAAAAACQ/wBB/wCR/wB8/34A/wDw/wD9/8B/fwAFAQAQAACQAAB8AP9MAP/jAP8SAP8AAP8A9P8AAf8AAP8AAAAcmADkAQASAAAAAAAYJQDuAACQAAB8AABwFAAJABaRAAB8AGDAYJjkngCXgAB8fLhvCOI+0BKRFgB8AJ9iAOs+AIGRAHx8AEoIB+MCAIEAAHwAACA4AJvnAFASAAAAAAAAAGYA0AEAFgAAAGxOAAAAAAAAAAAAAPRgAOGYABIAAAAAADTQAADjAAASAMAAAPiFAPcrABKDAAB8ABgAaO4AnpAAgHwAfHAA/wUA/5EA/3wA//8AYP8Anv8AgP8AfG0AIwUBAJEAAHwAAErpI/QrAICDAHx8AAD0XADj8BYSEgAAAADE/wAr/wCD/wB8/wAAAGYAABYAAAAAAAAI/AHQ5AAWEgAAAAA01gBkWACDTAB8AFf/3PT/5ID/Enz/AOD4d+PkMBISTwAAAABtEGZk5RaDEgB8AOM0NOpMZJBPg3wAfOQgq+JV5RJPEgAAAEAA2wAB/wAA/wAAf0D0iADj5QASEgAAAAQACAAB0AAAFgAAAAGINABkZACDgwB8fNABCFUA0J0AFrEAADAAYAAwmAAAAAAAAACcAADxAAASAABDAPAAndYA/4oARwAAACH5BAEAAAAALAAAAAATAAgABwiTAAEAeEAAwAIPCwhYWEBigYkFDzAIsCAQIQARHhAuYIDBAwMBDD4IWCAwQwIAEBJAQEiCgAcLIzxAIAiAQIEFEES8QODixIeVHwAIcCmQQ4sUJRSAMBBAwwUUA04uJPAAAAUHLkh88OCSpIgOKxpsAEBCZgaDOLlmrCnTQwgJHT1ggGDCw9AIKz0SYABhwQQBAAICADs=

</FrameData>

<FrameType>IMG_FRAME_STILL</FrameType>

<ImageHeight>8</ImageHeight>

<ImageType>IMG_TYP_GIF</ImageType>

<ImageWidth>19</ImageWidth>

</ImageScanner>

### Keylock

Keylock Example

􀃆 waitForKeylockChange(LOCK_KP_LOCK, 30000)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Keylock xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Keylock/ ../

KeylockV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Keylock/

” FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>1241234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”Keylock”>1</SensorID>

<WaitForKeylockChange>

<KeyPosition>LOCK_KP_LOCK</KeyPosition>

<Timeout>30000</Timeout>

</WaitForKeylockChange>

</Keylock>

### Line Display

Line Display Example

􀃆 displayText(“Hello, World”, DISP_DP_NORMAL)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<LineDisplay xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/LineDisplay/ ../

LineDisplayV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

LineDisplay/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>asdf1234asfd</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”LineDisplay”>1</SensorID>

<DisplayText>

<Data>Hello World</Data>

<Attribute>DISP_DT_NORMAL</Attribute>

</DisplayText>

</LineDisplay>

### MSR

MSR Example

←fire DataEvent

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<MSREvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/MSREvents/ ../

MSREventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

MSREvents/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”MSR”>MSR1</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

</MSREvent>

→get Track1Data

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<MSR xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/MSR/ ../

MSRV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/MSR/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Request”

MinorVersion=”0” ActionCode=”Read”>

<MessageID>123123123</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”MSR”>MSR1</SensorID>

<Track1Data/>

</MSR>

→respond Track1Data

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<MSR xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/MSR/ ../

MSRV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/MSR/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Response”

MinorVersion=”0” ActionCode=”Read”>

<MessageID>12344444</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<Response>

<!-- this is the ID of the original request message -->

<RequestID>123123123</RequestID>

<ResponderID>MSR Service</ResponderID>

</Response>

<SensorID UnifiedPOS=”MSR”>MSR1</SensorID>

<Track1Data>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</Track1Data>

</MSR>

### PIN Pad

PIN Pad Example

→beginEFTTransaction

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PINPad xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPad/ ../

PINPadV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPad/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>1234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PINPad”>PP1</SensorID>

<BeginEFTTransaction>

<PINPadSystem>MS</PINPadSystem>

<TransactionHost>0</TransactionHost>

</BeginEFTTransaction>

</PINPad>

→enablePINEntry

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PINPad xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPad/ ../

PINPadV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPad/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>1235</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PINPad”>PP1</SensorID>

<EnablePINEntry/>

</PINPad>

←fire DataEvent

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PINPadEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPadEvents/

../PINPadEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

PINPadEvents/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent>

<SequenceNumber>1236</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PINPad”>PP1</SensorID>

<Status>PPAD_SUCCESS</Status>

</DataEvent>

</PINPadEvent>

→computeMAC(in, out)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PINPad xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPad/ ../

PINPadV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPad/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>1237</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PINPad”>PP1</SensorID>

<ComputeMAC>

<InMsg>in</InMsg>

<OutMsg>1234</OutMsg>

</ComputeMAC>

</PINPad>

→verifyMAC(message)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PINPad xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPad/ ../

PINPadV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPad/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>1238</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PINPad”>PP1</SensorID>

<VerifyMAC>

<Message>message</Message>

</VerifyMAC>

</PINPad>

→endEFTTransaction(PPA_EFT_NORMAL)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PINPad xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPad/ ../

PINPadV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PINPad/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>1239</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PINPad”>PP1</SensorID>

<EndEFTTransaction>

<CompletionCode>PPAD_EFT_NORMAL</CompletionCode>

</EndEFTTransaction>

</PINPad>

### Point Card Reader/Writer

Point Card Reader Example

􀃆beginInsertion

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PointCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PointCardRW/

../PointCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

PointCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>1</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PointCardRW”>PCR1</SensorID>

<BeginInsertion>

<Timeout>30000</Timeout>

</BeginInsertion>

</PointCardRW>

→endInsertion

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PointCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PointCardRW/

../PointCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

PointCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>2</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PointCardRW”>PCR1</SensorID>

<EndInsertion/>

</PointCardRW>

←set DataEventEnabled to true

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PointCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PointCardRW/

../PointCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

PointCardRW/” DataEventEnabled=”true” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MessageType=”Request” MinorVersion=”0”

ActionCode=”Begin”>

<MessageID Name=”String” Timestamp=”2001-12-17T09:30:47.0Z”>String</MessageID>

<DateTime TypeCode=”Message”>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PointCardRW”>PCR1</SensorID>

</PointCardRW>

←fire DataEvent

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PointCardRWEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

PointCardRWEvents/ ../PointCardRWEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PointCardRWEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent>

<SequenceNumber>4</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PointCardRW”>PCR1</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

</PointCardRWEvent>

→printWrite(1, 0, 0, “1000 points”)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PointCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PointCardRW/

../PointCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

PointCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>5</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PointCardRW”>PCR1</SensorID>

<PrintWrite>

<Kind>Print</Kind>

<HPosition>0</HPosition>

<VPosition>0</VPosition>

<Data>1000 points</Data>

</PrintWrite>

</PointCardRW>

→beginRemoval

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PointCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PointCardRW/

../PointCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

PointCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>6</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PointCardRW”>PCR1</SensorID>

<BeginRemoval>

<Timeout>30000</Timeout>

</BeginRemoval>

</PointCardRW>

→endRemoval

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PointCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/PointCardRW/

../PointCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

PointCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>7</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”PointCardRW”>PCR1</SensorID>

<EndRemoval />

</PointCardRW>

### POS Keyboard

POS Keyboard Example

←fire DataEvent

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<POSKeyboardEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

POSKeyboardEvents/ ../POSKeyboardEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/POSKeyboardEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”POSKeyboard”>KBD1</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

</POSKeyboardEvent>

### POS Power

POS Power Example

→set PowerNotify to true

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<POSPower xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/POSPower/ ../

POSPowerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

POSPower/” PowerNotify=”PN_ENABLED” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MessageType=”Request” MinorVersion=”0”

ActionCode=”Begin”>

<MessageID>1234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”POSPower”>Power1</SensorID>

</POSPower>

←fire StatusUpdateEvent (power low)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<POSPowerEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

POSPowerEvents/ ../POSPowerEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrfarts.

org/UnifiedPOS/POSPowerEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<StatusUpdateEvent>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTime TypeCode=”Message”>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”POSPower”>Pwr1</SensorID>

<Status>PWR_SUE_UPS_LOW</Status>

</StatusUpdateEvent>

</POSPowerEvent>

### POS Printer

POS Printer Example

→changePrintSide(PTR_PS_SIDE1)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<POSPrinter xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/POSPrinter/ ../

POSPrinterV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

POSPrinter/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>1234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”POSPrinter”>PTR1</SensorID>

<ChangePrintSide>

<Side>PTR_PS_SIDE1</Side>

</ChangePrintSide>

</POSPrinter>

→printNormal(PTR_S_SLIP, “Some String Data”)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<POSPrinter xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/POSPrinter/ ../

POSPrinterV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

POSPrinter/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0”>

<MessageID>587689</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”POSPrinter”>Prt1</SensorID>

<PrintNormal>

<Station>PTR_S_SLIP</Station>

<Data>Some String Data</Data>

</PrintNormal>

</POSPrinter>

### RFID Scanner

RFID Scanner Example

Retrieve CapMultipleProtocols Property Response

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<RFIDScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/RFIDScanner/ ../

RFIDScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

RFIDScanner/” ActionCode=”Read” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Request” MinorVersion=”0”>

<MessageID>1234</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<Response ResponseCode=”OK”>

<RequestID>98765</RequestID>

<ResponseTimestamp>2001-12-17T09:30:47.0Z</ResponseTimestamp>

<ResponderID>My Scanner</ResponderID>

</Response>

<SensorID UnifiedPOS=”RFIDScanner”>String</SensorID>

<LogicalDeviceName>String</LogicalDeviceName>

<CapMultipleProtocols>RFID_CMP_EPC0</CapMultipleProtocols>

<CapMultipleProtocols>RFID_CMP_0PLUS</CapMultipleProtocols>

</RFIDScanner>

Set ProtocolMask Property

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<RFIDScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/RFIDScanner/ ../

RFIDScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

RFIDScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0” ActionCode=”Update”>

<SensorID UnifiedPOS=”RFIDScanner”>POS1Scanner</SensorID>

<ProtocolMask>RFID_SDT_EPC0</ProtocolMask>

</RFIDScanner>

RFID Scanner Data Event

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<RFIDScannerEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

RFIDScannerEvents/ ../RFIDScannerEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/RFIDScannerEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0” ActionCode=”Begin”>

<DataEvent>

<SequenceNumber>4294967295</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SourceName>POS1Scanner</SourceName>

<SensorID UnifiedPOS=”RFIDScanner”>POS1Scanner</SensorID>

<Status>0</Status>

<Properties>

<CheckHealthText>String</CheckHealthText>

<DataCount>0</DataCount>

<CurrentTagID>

UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi

</CurrentTagID>

<CurrentTagIDLength>0</CurrentTagIDLength>

<CurrentTagProtocol>0</CurrentTagProtocol>

<CurrentTagUserData>

UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi

</CurrentTagUserData>

<CurrentTagUserDataLength>0</CurrentTagUserDataLength>

<MaxUserDataLength>0</MaxUserDataLength>

</Properties>

</DataEvent>

</RFIDScannerEvent>

Read Tags Request

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<RFIDScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/RFIDScanner/ ../

RFIDScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

RFIDScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0” ActionCode=”Initiate” >

<SensorID UnifiedPOS=”RFIDScanner”>POS1Scanner</SensorID>

<ReadTags>

<Cmd>RFID_RT_ID</Cmd>

<FilterID>

UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi

</FilterID>

<FilterMask>

UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi

</FilterMask>

<Start>0</Start>

<Length>0</Length>

<Timeout>0</Timeout>

<Password>

UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi

</Password>

</ReadTags>

</RFIDScanner>

Write Tags Request

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<RFIDScanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/RFIDScanner/ ../

RFIDScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

RFIDScanner/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Request” MinorVersion=”0” ActionCode=”Begin” >

<DateTime TypeCode=”Message”>2001-12-17T09:30:47.0Z</SensorID>

<SensorID UnifiedPOS=”RFIDScanner”>POS1Scanner</SensorID>

<WriteTagData>

<TagID> UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi

</TagID>

<UserData>

UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi

</UserData>

<Start>0</Start>

<Length>0</Length>

<Timeout>0</Timeout>

<Password>

UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi

</Password>

</WriteTagData>

</RFIDScanner>

### Scanner Device

Scanner Device Example

Application sets DecodeData = True

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Scanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Scanner/ ../

ScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Scanner/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Publish”

MinorVersion=”0” DecodeData=”true” ActionCode=”Update”>

<MessageID>1</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”Scanner”>Scanner1</SensorID>

</Scanner>

Application sets DataEventEnabled = True

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Scanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Scanner/ ../

ScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Scanner/”

DataEventEnabled=”true” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0” ActionCode=”Update”>

<MessageID>2</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”Scanner”>Scanner1</SensorID>

</Scanner>

User scans bar code with data “5000174289657<CR>”

Scanner decodes bar code, sends data to scanner service

Scanner service sets ScanData property = “5000174289657”

Scanner service sets ScanDataType = “SCAN_SDT_EAN13”

Scanner service notifies application (through control) of asynchronous data event

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ScannerEvent xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ScannerEvents/

../ScannerEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ScannerEvents/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent>

<SequenceNumber>3</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”Scanner”>Scanner1</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

Application services event (reads ScanData or ScanDataLabel, and ScanDataType)

Request

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Scanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Scanner/ ../

ScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Scanner/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Request”

MinorVersion=”0” ActionCode=”Read”>

<MessageID>4</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”Scanner”>Scanner1</SensorID>

<ScanData/>

<ScanDataType/>

</Scanner>

Response

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Scanner xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Scanner/ ../

ScannerV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/Scanner/”

FixVersion=”0” MajorVersion=”1” MessageType=”Response”

MinorVersion=”0” ActionCode=”Read”>

<MessageID>4</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”Scanner”>Scanner1</SensorID>

<ScanData>3FA8</ScanData>

<ScanDataType>SCAN_SDT_EAN13</ScanDataType>

</Scanner>

### Smart Card Reader

Smart Card Reader Example

→􀃆beginInsertion

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<SmartCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/SmartCardRW/

../SmartCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

SmartCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>1</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”SmartCardRW”>100</SensorID>

<BeginInsertion>

<Timeout>30000</Timeout>

</BeginInsertion>

</SmartCardRW>

→endInsertion

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<SmartCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/SmartCardRW/

../SmartCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

SmartCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>2</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”SmartCardRW”>2</SensorID>

<EndInsertion/>

</SmartCardRW>

←fire DataEvent

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<SmartCardRWEventxmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

SmartCardRWEvents/ ../SmartCardRWEventV1.0.0.xsd” xmlns=”http://

www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/SmartCardRWEvents/” FixVersion=”0”

MajorVersion=”1” MinorVersion=”0”>

<DataEvent Severity=”Information” Mode=”Production” Priority=”-0”>

<SequenceNumber>3</SequenceNumber>

<EventDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</EventDateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”SmartCardRW”>100</SensorID>

<Status>0</Status>

</DataEvent>

</SmartCardRWEvent>

→readData

Request

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<SmartCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/SmartCardRW/

../SmartCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

SmartCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Request” MinorVersion=”0”>

<MessageID>4</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”SmartCardRW”>100</SensorID>

<ReadData>

<Action>SC_READ_DATA</Action>

<Count/>

<Data/>

</ReadData>

</SmartCardRW>

Response

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<SmartCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/SmartCardRW/

../SmartCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

SmartCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Response” MinorVersion=”0”>

<MessageID>4</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”SmartCardRW”>100</SensorID>

<ReadData>

<Action>SC_READ_DATA</Action>

<Count>10</Count>

<Data>1234568790</Data>

</ReadData>

</SmartCardRW>

→beginRemoval

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<SmartCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/SmartCardRW/

../SmartCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

SmartCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>5</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”SmartCardRW”>100</SensorID>

<BeginRemoval>

<Timeout>30000</Timeout>

</BeginRemoval>

</SmartCardRW>

→endRemoval

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<SmartCardRW xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/SmartCardRW/

../SmartCardRWV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

SmartCardRW/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>6</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”SmartCardRW”>100</SensorID>

<EndRemoval/>

</SmartCardRW>

### Tone Indicator

Tone Indicator Example

􀃆 set Tone1Frequency

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ToneIndicator xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ToneIndicator/

../ToneIndicatorV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ToneIndicator/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0” ActionCode=”Begin”>

<MessageID>1</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ToneIndicator”>Buzzer1</SensorID>

<Tone1Pitch>1000</Tone1Pitch>

</ToneIndicator>

→Sound(3, 100)

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ToneIndicator xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/ToneIndicator/

../ToneIndicatorV1.0.0.xsd” xmlns=”http://www.nrf-arts.org/UnifiedPOS/

ToneIndicator/” FixVersion=”0” MajorVersion=”1”

MessageType=”Publish” MinorVersion=”0”>

<MessageID>2</MessageID>

<DateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</DateTime>

<SensorID UnifiedPOS=”ToneIndicator”>Buzzer1</SensorID>

<Sound>

<NumberOfCycles>3</NumberOfCycles>

<InterSoundWait>100</InterSoundWait>

</Sound>

</ToneIndicator>

### NAFEM Protocol

### Distributed Files

# 付録G
削除予定履歴

#### この付録は、第1.11版で追加されました。

仕様書から削除されるプロパティ、メソッド、コンスタントの履歴を記述します。サポート終了が近いリリース状態で終了が通知されているときに、提供されるリリースレベルを示します。

| デバイス名 | 機能名称 | リリース終了 | サポート終了 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FiscalPrinter | CapAmountNotPaid | 1.11 |  |  |
| FiscalPrinter | PrintRecVoidItem | 1.11 |  |  |
| PosPrinter/ PrintBarCode | PTR_BCS_RSS14 PTR_BCS_RSS_EXPANDED | 1.12 |  |  |
| Scanner/ ScanDataType | SCANPTR_BCS_RSS14 SCAN_BCS_RSS_EXPANDED | 1.12 |  |  |

# 付録H
システムマネジメントインフォメーション

#### この付録は、第1.13 版で追加されました。

詳細はUPOS仕様書Version1.14を参照ください。

# Footnotes

注意：日本版仕様の第1.0版とその他の版では、インクルードファイルのシンボル定義値の変更等があり、同一メジャー番号の場合でも動作しないデバイスクラスが存在します。

実際には、イベントの通知をアプリケーションに延期することもできます。コントロールコンテナがイベント通知の凍結をコントロールにリクエストできます。たとえば、モーダルダイアログボックスがアクティブのとき、VisualBasicがこの機能を利用できます。したがって、FreezeEventがFALSEで、コンテナがイベント凍結をリクエストしていなかった場合に、イベントが発生します。コンテナが開始したイベント凍結については、本マニュアルのどこでも言及していません。アプリケーションがそれを認識することはほとんどなく、直接制御することはできないからです。その他ｺﾝﾃﾞｼｮﾝについては、“イベント”の節に説明されています。

注意：日本版仕様の第1.0版とその他の版では、インクルードファイルのシンボル定義値の変更等があり、同一メジャー番号の場合でも動作しないデバイスクラスが存在します。

マーキー：Marquee. ホテルなどの玄関前の歩道の上に差し掛けられたひさし。マーキーのようなスクロールとは、電光掲示板のようにメッセージが流れるスクロールを意味します。

ビューポート：Viewport. デバイスの一部分、あるいは、全領域に割り当てられた可視領域のこと。

MSRコントロールオブジェクトはParseDecodeDataプロパティをサポートしなければなりません。加えてAPG第1.1版以前での誤記に従い、同等の機能をもつParseDecodedDataプロパティもサポートすることをお薦めします。

Application Programmer’s Guide日本拡張仕様書 第1.0版では、誤記により横倍率と縦倍率の説明が逆転していたものを修正しました。

OPOS POSプリンタの観点からすると”dot”は正確には定義付けできません。例えばあるプリンタは”half-dot”を高精細グラフィックス印刷の際に使われると定義し、またあるプリンタはテキスト印刷の際に使われるとしています。 OPOS POSプリンタのServiceObjectは以下の手段のうち１つを採用するものとします:

(a) 一貫して”dot”をプリンタの最小物理サイズ、すなわちハーフドットとします。

(b) ServiceObjectがXxxLetterQualityの設定に応じビットマップ印刷密度を変化させるのならば、ビットマップ密度に合うようにドットサイズは変化します。（すなわち、FALSEの場合はプリンタの物理ドットサイズ、TRUEの場合はハーフドットサイズです。） もしプリンタのテキスト印字方式がハーフドットサイズを基準としているような場合には、印字方式に対しての正確な値の適用が不可能な場合があるので、この選択を行うべきではありません。

秤コントロールオブジェクトはWeightUnitプロパティをサポートしなければなりません。 WeightUnitに加えてAPG第1.1版以前での誤記に従い、同等の機能をもつWeightUnitsプロパティもサポートすることをお薦めします。

1 BioAPIコンソーシアムによって定義されています。(www.bioapi.org)

2 Biometrics Information Record(BIR)は、BioAPIコンソーシアムで定義されています。

3 BioAPIで認証技術を提供するモジュール。

プログラマティクID("Prog ID")は、レジストリの"HKEY_CLASSES_ROOT"部になければならないキーの名前です。このキーには名前が"CLSID"のサブキー（Prog IDに関連のクラスID）がなければなりません。クラスIDは"HKEY_CLASSES_ROOT＼CLSID"レジストリ部の中のキーでなければなりません。このキーに、OLEオートメーションサーバタイプを指定するサブキーと、サーバを開始する方法をOLEに指示するサブキーが入っています。

# Text boxes

Application

Configuration Store

PosExplorer API

Service Object

Service Object

Hardware

Operating System & Drivers

デバイスの列挙、およびサービスオブジェクトのインスタンス化

Media

POSはSetParameterInformationメソッドで必要な情報を設定する

Amount

POSTransactionNumber

DateTime

POSDateTime

AccountNumber

BusinessUnitID

WorkstationID

AutoCharge

OtherAmount

Point

AmountForPoint

PaymentMethod

UILCDControl

UILEDControl

UISOUNDControl

ForceOnlineCheck

ItemCode

TaxOthers

TouchTimeout

RetryTimeout

MediaData

PaymentCondition

PaymentDetail

PaymentMethodForPoint

次のページに続く

POS

EVRW

すべてのデバイスカテゴリのスタティスティクスのXMLタグ名とスキーマ例を定義する最新のファイルは、NRF-ARTSのウェブサイトhttp://www.nrf-arts.org/ からダウンロードすることができます。

EVRWは、かざされたメディアから、決済に必要な情報をメディアから読み込む

Reading the information of payment

EVRWは、センターへの照会が必要であればセンターへ照会する

Media

EVRW

POS

SubtractValueメソッドを発行して、決済要求を行う

EVRWは、センターへの照会が必要であればセンターへ照会する

EVRWは、メディアがかざされたことをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、メディアにセキュリティロックが掛かっている場合には、POSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、メディアがかざされるのを待つ

メディアがかざされる

EVRWは、決済を行うための選択肢がある場合には、POSに問い合わせることがある(TransitionEvent)

POSからの選択肢の応答

EVRWは、センター照会していることをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、PINの入力が必要であれば、PINの入力を求めることがある(TransitionEvent)

次のページに続く

EVRWは、残高が不足していれば、現金との併用決済を行うか、POSに問い合わせることがある(TransitionEvent)

Media

EVRW

POS

EVRWは、オートチャージの条件に一致すれば、オートチャージすることをPOSに問い合わせることがある(TransitionEvent)

EVRWは、決済結果をメディアに書き込むために改めてタッチ待ちが必要であれば、POSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、決済結果をメディアに書き込む

Reading the information of payment

EVRWは、処理完了したことをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、取引ログを作成する

次のページに続く

Media

EVRW

POS

OutputCompleteEvent

POSTransactionNumber

DateTime  /   POSDateTime

AccountNumber   /   BusinessUnitID

WorkstationID   /   AutoCharge

PaymentMethod

SettledAmount

Balance

CardTransactionNumber

EVRWTransactionNumber

EVRWID

ModuleID

MediumID

SettledOtherAmount

EVRWDateTime

LastTimeBalance

EVRWTransactionLogID

CardTransactionLogID

LastTimeEVRWTransactionLogID

LastTimeCardTransactionLogID

NumberOfFreeEVRWTransactionLog

MediaData

ResponseCode1

ResponseCode2

EVRWApprovalCode

CardCompanyName

SettledPoint

SettledAutoChargeAmount

InsufficientAmount

RequestedAutoChargeAmount

SoundAssistFlag

SignatureFlag

POSはRetrieveResultInformationメソッドで結果情報を取得する

Media

EVRW

POS

Amount

POSTransactionNumber

DateTime

POSDateTime

AccountNumber

BusinessUnitID

WorkstationID

Point

PaymentMethod

UILCDControl

UILEDControl

UISOUNDControl

ChargeMethod

MediaData

POSはSetParameterInformationメソッドで必要な情報を設定する

次のページに続く

EVRWは、チャージを行うための選択肢がある場合には、POSに問い合わせることがある(TransitionEvent)

EVRWは、センターへの照会が必要であればセンターへ照会する

EVRWは、センター照会していることをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

POS

EVRW

Media

AddValueメソッドを発行して、チャージ要求を行う

EVRWは、かざされたメディアから、チャージに必要な情報をメディアから読み込む

Reading the information of payment

EVRWは、メディアがかざされるのを待つ

EVRWは、メディアがかざされたことをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

メディアがかざされる

EVRWは、メディアにセキュリティロックが掛かっている場合には、POSに通知することがある(TransitionEvent)

POSからの選択肢の応答

次のページに続く

EVRW

Media

EVRWは、取引ログを作成する

EVRWは、チャージ結果をメディアに書き込む

Reading the information of payment

POS

EVRWは、チャージ結果をメディアに書き込むために改めてタッチ待ちが必要であれば、POSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、処理完了したことをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

次のページに続く

Media

EVRW

POS

OutputCompleteEvent

POSTransactionNumber

DateTime

POSDateTime

AccountNumber

PaymentMethod

SettledAmount

Balance

CardTransactionNumber

EVRWTransactionNumber

EVRWID

ModuleID

MediumID

EVRWDateTime

LastTimeBalance

EVRWTransactionLogID

CardTransactionLogID

LastTimeEVRWTransactionLogID

LastTimeCardTransactionLogID

NumberOfFreeEVRWTransactionLog

MediaData

ResponseCode1

ResponseCode2

ChargeableAmount

ChargeableCount

AuthenticationStatus

SoundAssistFlag

POSはRetrieveResultInformationメソッドで結果情報を取得する

Media

EVRW

POS

Amount

POSTransactionNumber

DateTime   /   POSDateTime

AccountNumber   /   BusinessUnitID

WorkstationID   /   Point

AmountForPoint   /   UILCDControl

UILEDControl   /   UISOUNDControl

CardTransactionNumber

EVRWTransactionNumber

EVRWID

ChargeMethod

VoidTransactionType

VOIDorRETURN

ForceOnlineCheck

ItemCode

TaxOthers

TouchTimeout

RetryTimeout

MediaData

LogCheck

POSはSetParameterInformationメソッドで必要な情報を設定する

次のページに続く

EVRWは、センター照会していることをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

POS

EVRW

Media

CancelValueメソッドを発行して、取消／返品要求を行う

EVRWは、メディアがかざされるのを待つ

EVRWは、メディアがかざされたことをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

メディアがかざされる

EVRWは、メディアにセキュリティロックが掛かっている場合には、POSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、取消／返品を行うための選択肢がある場合には、POSに問い合わせることがある(TransitionEvent)

EVRWは、かざされたメディアから、取消／返品に必要な情報をメディアから読み込む

Reading the information of payment

EVRWは、センターへの照会が必要であればセンターへ照会する

POSからの選択肢の応答

次のページに続く

EVRW

Media

EVRWは、取消／返品結果をメディアに書き込む

Reading the information of payment

POS

EVRWは、取消／返品結果をメディアに書き込むために改めてタッチ待ちが必要であれば、POSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、処理完了したことをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、取引ログを作成する

次のページに続く

Media

EVRW

POS

OutputCompleteEvent

POSTransactionNumber

DateTime

AccountNumber

SettledAmount

Balance

CardTransactionNumber

EVRWTransactionNumber

EVRWID

MediumID

SettledOtherAmount

EVRWDateTime

LastTimeBalance

EVRWTransactionLogID

CardTransactionLogID

LastTimeEVRWTransactionLogID

LastTimeCardTransactionLogID

NumberOfFreeEVRWTransactionLog

MediaData

ResponseCode1

ResponseCode2

EVRWApprovalCode

CardCompanyName

SoundAssistFlag

POSはRetrieveResultInformationメソッドで結果情報を取得する

Media

EVRW

POS

POSTransactionNumber

DateTime

POSDateTime

PaymentMethod

UILCDControl

UILEDControl

UISOUNDControl

EVRWTransactionNumber

TouchTimeout

POSはSetParameterInformationメソッドで必要な情報を設定する

次のページに続く

POS

EVRW

Media

ReadValueメソッドを発行して、照会要求を行う

EVRWは、メディアがかざされるのを待つ

EVRWは、メディアがかざされたことをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

メディアがかざされる

EVRWは、センターへの照会が必要であればセンターへ照会する

EVRWは、センター照会していることをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、かざされたメディアから、照会に必要な情報をメディアから読み込む

Reading the information of payment

次のページに続く

EVRW

Media

EVRWは、取引ログを作成する

EVRWは、照会の結果をメディアに書き込むことがある

Reading the information of payment

POS

EVRWは、照会結果をメディアに書き込むために改めてタッチ待ちが必要であれば、POSに通知することがある(TransitionEvent)

EVRWは、処理完了したことをPOSに通知することがある(TransitionEvent)

次のページに続く

Media

EVRW

POS

OutputCompleteEvent

POSTransactionNumber

DateTime   /   POSDateTime

AccountNumber   /   PaymentMethod

SettledAmount   /   Balance

CardTransactionNumber

EVRWTransactionNumber

EVRWID

ModuleID

MediumID

EVRWDateTime

LastTimeBalance

CardTransactionLogID

LastTimeEVRWTransactionLogID

LastTimeCardTransactionLogID

NumberOfFreeEVRWTransactionLog

ItemCode

MediaData

ResponseCode1

ResponseCode2

CardCompanyName

NumberOfRecord

SettledAutoChargeAmount

ExpiredAccountID

TransactionType

ResultOnSettlement

SoundAssistFlag

POSはRetrieveResultInformationメソッドで結果情報を取得する

POS

Media

EVRW

POSTransactionNumber

DateTime

SummaryTermType

POSはSetParameterInformationメソッドで必要な情報を設定する

AccessLogメソッドを発行して、ログ取得要求を行う

EVRWは、センターへ取引ログの送信を行う

次のページに続く

Media

EVRW

POS

OutputCompleteEvent

POSTransactionNumber   /   DateTime

EVRWTransactionNumber

StartPOSTransactionNumber

StartDateTime   /   StartAccountID

StartEVRWTransactionNumber

EndPOSTransactionNumber

EndDateTime   /   EndAccountID

EndEVRWTransactionNumber

NumberOfSubtraction

TotalAmountOfSubtraction

NumberOfUncompletedSubtraction

TotalAmountOfUncompletedSubtraction

NumberOfAddition

TotalAmountOfAddition

NumberOfUncompletedAddition

TotalAmountOfUncompletedAddition

NumberOfVoid

TotalAmountOfVoid

NumberOfTransaction

TotalAmountOfTransaction

StartEVRWTransactionNumber

EndEVRWTransactionNumber

AccessLogLastDateTime

SettlementNumber

NumberOfEVRWTransactionLog

NumberOfSentEVRWTransactionLog

POSはRetrieveResultInformationメソッドで結果情報を取得する